## Slide 1: 第 2 章 数据通信基础
本章目录
2.1 信息、数据和信号
2.2 数据通信系统构成
2.3 传输编码及波形
2.4 通信信道及特性
2.5 调制与解调
2.6 多路复用
2.7 差错控制
2.8 信息交换方式

## Slide 2: 2.1 信息、数据和信号
2.1.1 信息、数据和信号的概念
1．信息
一般认为信息是人对现实世界事物存在方式或运动状态的某种认识。表示信息的形式可以是数值、文字、图形、声音、图像以及动画等。
2．数据
数据是把事件的某些属性规范化后的表现形式，它能被识别，也可以被描述。例如十进制数、二进制数、字符等。
3．信号
信号是数据的具体物理表现，具有确定的物理描述。例如电压、磁场强度等。
在数据通信系统中，人们关注得更多的是数据和信号。
2.1.2 模拟和数字
信号可以是模拟的也可以是数字的。与信号的分类相对应，信道也分为传输模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道两大类。
数据可以是模拟的也可以是数字的。

## Slide 3
模拟是与连续相对应的。模拟数据是取某一区间的连续值，而模拟信号是一个连续变化的物理量。
数字是与离散相对应的。数字数据取某一区间内有限个离散值，数字信号取几个不连续的物理状态来代表数字。
模拟信号和数字信号的区别如图2-1所示。
图2-1 模拟信号和数值信号
2.1.3 数据传输的形式
使用数字信号传输数据时，数字信号几乎要占有整个频带。
终端设备把数字信号转换成脉冲电信号时，这个原始的电信号所固有的频带，称为基本频带，简称基带。
在信道中直接传送基带信号时，称为基带传输。
采用模拟信号传输数据时，往往只占有有限的频谱，对应基带传输将其称为频带传输。

## Slide 4: 2.2 数据通信系统构成
在计算机网络中，数据通信系统的任务是：把数据源计算机所产生的数据迅速、可靠、准确地传输到数据宿（目的）计算机或专用外设。
从计算机网络技术的组成部分来看，一个完整的数据通信系统，一般有以下几个部分组成：数据终端设备，通信控制器，通信信道，信号变换器。如图2-2所示。
图2-2 数据通信系统模型

## Slide 5
1．数据终端设备
即数据的生成者和使用者，它根据协议控制通信的功能。最常用的数据终端设备就是网络中的微机。此外，数据终端设备还可以是网络中的专用数据输出设备，如打印机等。
2．通信控制器
它的功能除进行通信状态的连接、监控和拆除等操作外，还可接收来自多个数据终端设备的信息，并转换信息格式。
如微机内部的异步通信适配器（UART）、数字基带网中的网卡就是通信控制器。
3．通信信道
通信信道是信息在信号变换器之间传输的通道。
如电话线路等模拟通信信道、专用数字通信信道、宽带电缆（CATV）和光纤等。
4．信号变换器
它的功能是把通信控制器提供的数据转换成适合通信信道要求的信号形式，或把信道中传来的信号转换成可供数据终端设备使用的数据，最大限度地保证传输质量。
在计算机网络的数据通信系统中，最常用的信号变换器是调制解调器和光纤通信网中的光电转换器。
信号变换器和其他的网络通信设备又统称为数据通信设备（DCE），DCE为用户设备提供入网的连接点。

## Slide 6: 2.3 传输编码及波形
如何把数字信息用电信号的波形表示出来。
数字信号是离散的，每个脉冲代表一个信号单元，或称码元。在计算机网络中主要用二进制的数据信号，可用两种码元分别代表二进制数字符号1和0，也称为二元码。
表示二进制数字的码元的形式不同，便产生出不同的编码方案。
2.3.1 单极性码
表示信号的电压或电流是单极性的，即逻辑“1”用高电平或正向电流表示，而逻辑“0”用0电平表示。
单极性码有不归零型（NRZ）和归零型（RZ）两种，如图2-3所示。
图2-3 单极性码
这是最简单的用微机简单串行接口即能产生和检测的信号形式。

## Slide 7
2.3.2 双极性码
用正负电平来分别代表逻辑“1”和逻辑“0”。同样也有归零型和不归零型之分，如图2-4所示。
图2-4 双极性码
常用的RS-232就是一种典型的不归零型双极性二元码接口电路。比起单极性码来，双极性码的可靠性要高，抗干扰性强。

## Slide 8
图2-5(a) 曼彻斯特码
图2-5（b）所示为差分曼彻斯特码。在每一个码元的时间间隔内，无论发1或发0，在间隔的中间都有电平的跳变，但发1时，间隔开始时刻电平不跳变，发0时，间隔开始时刻电平会跳变。
2.3.3 曼彻斯特码和差分曼彻斯特码
图2-5（a）所示为曼彻斯特码。在每一个码元时间间隔内，当发0时，在间隔的中间时刻电平从低向高跳变；当发1时，在间隔的中间时刻电平从高向低跳变。这类码元的特点是在每一码元的时间间隔内，至少有一次跳变。
图2-5(b) 差分曼彻斯特码
曼彻斯特码和差分曼彻斯特码的应用很普遍，已成为局域网的标准编码。

## Slide 9: 2.4 通信信道及特性
2.4.1 数据信号的傅立叶分析（频谱分析）
法国数学家傅立叶证明：任何正常的周期为T的函数g（t），都可以由无限个正弦和余弦函数合成：
式中：f=1/T是周期信号的基频，an和bn分别是正弦和余弦函数的n次谐波的振幅。这种分解叫做傅立叶级数。通过傅立叶级数可以重新合成原始函数，即，已知周期T和振幅，通过式（2-1）求和能够得到时间函数g（t）。
可以把一个持续时间有限的数据信号（所有的信号都是如此），想象成它在一遍又一遍地无限重复整个模式（即区间T到2T的模式等同于区间0到T，以此类推）。
所有的传输设备对不同的傅立叶分量的衰减程度不同，因而输出信号发生畸变。通常，频率0到fc（以Hz为单位）范围内的谐波在传输过程中无衰减，而在此截止频率以上的所有谐波在传输过程中衰减极大。

## Slide 10
2.4.2 信道的频率特性
这里指的信道是有线信道。由于信道的物理性能，往往使信号在传输过程中发生畸变，严重时使得信号不能正确传输，这主要是由于信道的频率特性所致。
频率特性分为幅频特性和相频特性。
幅频特性是指不同频率的信号，通过信道后，其幅值受到不同程度的衰减的特性。
相频特性是指不同频率的信号，通过信道后，其相角发生不同程度的改变的特性。
信道的频率特性有一定的截止频率，从而决定了信号的通频带。如果信号的频率在信道通频带范围内，则传输的信号基本上不失真，否则，信号的失真将比较严重。
2.4.3 信道的传输速率
1．数据传输速率
数据传输速率是指每秒能传送多少个构成代码的比特数，单位是每秒比特（bit/s）。可用下式求得：
式2-2中，T为脉冲宽度（全码宽情况）或脉冲重复周期，n为一个脉冲所表示的有效状态，即调制电平数，为2的整倍数。目前应用最广的是只表示两种状态的单位脉冲，n=2。

## Slide 11
2．信号传输速率
信号传输速率是指每秒传送的码元数（或称脉冲数），单位为波特（Baud）。它是度量信号传输速度的单位，又称调制速率或波形速度。所谓调制速率是，调制状态的每秒转换次数。它正好是调制转换时间的倒数。信号传输速率为：
在二元调制方式中（n=2），一个调制转换时间和一个代码位相对应。所以，数据传输速率和调制速率相等（即Sb=B）。除二元调制外，调制速率和数据传输速率是不等的。
由式（2-2）和（2-3）可得Sb与B的关系为: Sb=Blog2n
2.4.4 信道容量
信道容量即最大数据传输率。
奈奎斯特证明， 在无噪声信道中，如果一个信号通过带宽为H（Hz）的低通滤波器，那么每秒采样2H次就能完整地重现通过这个被滤波后的信号。采用每秒高于2H次的速度对此线路采样是无意义的，因为这种较高采样次数可能恢复的高频分量已经被滤波器滤掉，无法再恢复了。
如果被传信号有V个（2的倍数）离散电平，奈奎斯特定理为：
最大数据传输速率 C = 2Hlog2V（bit/s） （2-4）

## Slide 12
如果有噪声存在，情形会急剧变坏。热噪声以信号功率与噪声功率之比来度量，这个比值叫作信噪比。如果用S表示信号功率，N表示噪声功率，则信噪比为S/N。通常人们并不使用信噪比本身，而是使用10log10S/N，其单位为分贝（dB）。
香农关于噪声信道的主要结论是：任何带宽为H（Hz），信噪比为S/N的信道，其最大数据传输率为：
最大数据传输率 C = Hlog2（1+S/N） （2-5）
利用多电平的复杂编码法可以得到较高的数据传输速率。
2.4.5 数据通信方向
1．单工通信
单工通信就是指传送的信息始终是一个方向，而不进行与此相反方向的传送。如图2-8所示。单工通信线路一般采用二线制。无线电广播和电视信号传播都是单工传送的例子。
图2-8 单工通信

## Slide 13
2．半双工通信
半双工通信是指信息流可在两个方向上传输，但同一时刻只限于一个方向传输。如图2-9所示。如对讲机就是以这种方式通信的。
图2-9 半双工通信
半双工通信由要频繁调换信道方向，故效率低，但可节省传输线路。
3．全双工通信
全双工通信是指能同时做双向通信。如图2-10所示。这种方式适用于计算机——计算机间通信。
图2-10 全双工通信
全双工与半双工比较,全双工通信效率高，控制简单，但是结构较复杂，成本较高。

## Slide 14
2.4.6 同步方式
同步，就是接收端要按发送端所发送的每个码元的重复频率以及起止时间来接收数据。
在通信时，接收端要校准自己的时间和重复频率，以便和发送端取得一致，这一过程称为同步过程。
目前，传输信息的同步方式有异步式和同步式两种。
1．异步式
异步式又称为起止同步方式，它把各个字符分开传输，字符之间插入同步信息。
它在要传输的字符前设置一启动用的起始位，预告字符的信息代码即将开始，在信息代码和校验位（一般总共为8比特）结束以后，再设置1－2位比特的终止位，表示该字符已结束。终止位也反映了平时不进行通信时的状态，即处于“传号”状态。

## Slide 15
图2-11为字母“A”的代码（1000001）在异步方式时的代码结构。
图2-11 异步式代码结构
各字符之间的间隔是任意的、不同步的，但在一个字符时间之内，收发双方各数据位必须同步，所以这种通信方式又称为起止同步方式。
异步方式实现起来简单容易，频率的漂移不会积累，每个字符都为该字符的位同步提供了时间基准，对线路和收发器要求较低。
缺点是线路效率低，因为每个字符需多占用2－3位的开销。
异步方式在低速终端信道上获得了广泛的应用。

## Slide 16
2．同步式
同步式要求不管是否传输信息代码，每个比特位必须在收发两端始终保持同步，中间没有间断时间，即为比特位同步。
一般接收端从接收的信号中提取同步信号，因为在接收信号码元1和0的极性变化中就包含了同步信息。
当不传送信息代码时，在线路上传送的是全1或其他特定代码，在传输开始时用同步字符SYN（编码为0010110）使收发双方进入同步。当搜索到两个以上SYN同步字符时，接收端开始接收信息，此后就从传输信息中检测同步信息。在两个连续的报文之间，应插入两个以上的SYN同步字符。
图2-12为同步传送的代码结构。
图2-12 同步式代码结构
一般在高速传输数据的系统中采用同步式。

## Slide 17: 2.5 调制与解调
不采取任何措施利用模拟信道来传输数字信号必然会出现很大差错（失真），故在普通电话网上传输数据，就必须将数字信号变换到电话网原来设计时所要求的音频频谱内（即300Hz－3400Hz）。
调制就是用基带脉冲对载波波形某个参数进行控制，形成适合于线路传送的信号。
当已调制信号到达接收端时，再进行解调，即将经过调制器变换过的模拟信号去掉载波恢复成原来的基带数字信号。
实际使用时，常将调制器和解调器合装在一个设备，使线路的一端同时具有调制和解调功能，称此设备叫调制解调器（MODEM）。它与远程终端或计算机之间的接口用V.24或RS-232C标准。
采用调制解调器也可以把音频信号转换成较高频率的信号和把较高频率的信号转换成音频信号。所以调制的另一目的是便于线路复用，以便提高线路利用率。
2.5.1 调制方式
进行调制时，常把正弦信号作为基准信号或称载波信号。
任何载波信号都有三个特征：振幅，频率和相位。
基于载波信号的三个主要参数，可以把调制方式分为三种：调幅、调频和调相。

## Slide 18
1．振幅调制
振幅调制简称调幅制，也就是用数字的基带信号控制正弦载波信号的振幅。它是把频率和相位定为常量，而振幅为变量，每一种振幅值代表一种信息元。这个方法叫做幅移键控ASK。如图2-13所示。
图2-13 振幅调制
ASK方式易受突变干扰的影响，是一种不理想的调制方式。在传输声音的音频线路中，传输的典型速率只能达到1200bit/s。

## Slide 19
2．频率调制
频率调制简称调频制，是用数字的基带信号控制正弦载波信号的频率。它把振幅和相位定为常量，而频率为变量，每一种频率值代表一种信息元。这个方法叫做频移键控FSK。如图2-14所示。
图2-14 频率调制
FSK方式的抗干扰能力优于ASK，在音频线路中，传输速率也只有1200bit/s。FSK还常用于高频无线传输。

## Slide 20
3．相位调制
相位调制简称调相制，是用数字的基带信号控制正弦载波信号的相位。它把振幅和频率定为常量，而相位为变量，每一种相位值代表一种信息元。这个方法叫做相移键控PSK。如图2-15所示。
图2-15 相位调制
PSK方式较FSK方式有更强的抗干扰能力和更高的效率，在音频线路中，传输速率可达9600bit/s。

## Slide 21
上述例子中只有两种相位的调相方式称为两相调制。为了提高信息的传输速率，还经常采用四相调制和八相调制方式。这两种调制方式的数字信息的相位分配情况如图2-16所示。
（a） 四相调制方式的相位分配
（b） 八相调制方式的相位分配
图2-16 四相位、八相位调制方式的相位分配
由图2-16可以看出，在四相调制方式中，用四个不同的相位分别代表00，01，10，11，或者说每一次调制可以传送2个比特的信息；在八相调制方式中，则每一次调制可传送3个比特的信息，显然两者都提高了信息的传输速率。

## Slide 22
2.5.2 调制解调器的分类
1．按应用环境分类
（1）音频MODEM
用电话信道传输数字信号时应采用音频调制解调器。
（2）基带MODEM
它的传输速率较高，可达到64Kbit/s－2Mbit/s，主要用于网络用户接入高速线路中。
（3）无线MODEM
在短波及卫星通信中，都应使用与信道特点相适应的调制解调器。
2．按传输速率分类
（1）低速MODEM。传输速率在600bit/s以下。
（2）中速MODEM。传输速率在1200bit/s－9600bit/s之间。
（3）高速MODEM。传输速率在9600bit/s以上。
3．按调制方式分类
（1）频移键控（FSK）MODEM。用于远程终端之类的低速接口传输。
（2）相移键控（PSK）MODEM。用于中速传输。
（3）相位幅度调制（PAM）MODEM。它常用于高速传输。

## Slide 23
4．按特性分类
（1）人工拨号MODEM
（2）自动拨号/应答式MODEM
（3）智能MODEM

## Slide 24: 2.6 多路复用
多路复用是指在数据传输系统中，允许两个或多个数据源共享同一个传输介质，就像每一个数据源都有自己的信道一样。
多路复用是将若干个彼此无关的信号合并为一个在一个共用信道上传输的复合信息的方法，在信号的接收端必须可以将复合信号分离出来。
多路传输数据时，各路数据的原始基带脉冲其频谱往往是相互重叠的，不能在同一条线路上直接同时传输，若要使用一对传输线同时传输多路信息，必须采取措施。目前有两种技术：一种叫频分多路复用（FDM），另一种叫时分多路复用（TDM）。
2.6.1 频分多路复用
在物理信道能提供比单个原始信号宽得多的带宽的情况下，我们就可将该物理信道的总带宽分割成若干个和传输的单个信道带宽相同（或略为宽一点）的子信道，每一个子信道传输一路信号，这就是频分多路复用。
多路的原始信号在频分复用前，首先要通过频谱搬移技术，将各路信号的频谱搬移到物理信道频谱的不同段上，这可以通过频率调制时采用不同的载波来实现。如图2-17所示。

## Slide 25
图2-17 频分多路复用FDM
在两个通道间应留有间隙作为防护频带，以防相互干扰。
这种方式适用于多点终端以及低速线路。频分多路复用要求在已分配的频段间应有“防护频带”，而防护频带要占用一定的线路能力，因此使传输效率有所降低。

## Slide 26
2.6.2 波分多路复用
在光纤信道上使用的是频分多路复用的一个变种，即波分多路复用（WDM）。如图2-18所示。
图2-18 波分多路复用
一根光束信号上的能量常常仅仅有几GHz宽，因为现在不可能在光电介质之间作更快的转换。而一根光纤的带宽大约是25000GHz，因此可以将很多信道复用到长距离光纤上。

## Slide 27
2.6.3 时分多路复用
时分多路复用是将一条物理线路按时间分成一个个的时间片，每个时间片常称为一帧，每帧长125s，帧再分为若干时隙，轮换地为多个信号所使用。每一个时隙由一个信号（也即一个用户）占用，也即在占有的时隙内，该信号使用通信线路的全部带宽，而不像FDM那样，同一时间同时发送多路信号。如图2-19所示。
图2-19 时分多路复用

## Slide 28
时分多路复用分为同步时分多路复用和异步时分多路复用。
同步时分多路复用是指分配给每个终端数据源的时隙是固定的，不管该终端是否有数据发送，属于该终端的时隙都不能被其他终端占用，从而造成信道容量的浪费。
异步时分多路复用又称统计时分多路复用，允许动态地分配时隙，如果某个终端不发送信息，则其他的终端可以占用该时隙。异步时分多路复用可以为更多的用户服务，即用户终端数可以比时隙数多，当所有时隙全部被占用而仍有新用户终端需要分配时隙时，就得采取排队或竞争的方法。
异步时分多路复用需要比较复杂的寻址和控制能力，需要有保存输入排队信息的缓冲器，一般用微处理机来解决，因此，设备费用较高。
时分多路复用技术通常用于基带局域网，是计算机通信网分时系统的基础。

## Slide 29: 2.7 差错控制
2.7.1 传输差错的性质
在通信线路上传输信息时，往往由于噪声或瞬时中断等干扰，使接收端收到的信息出现概率性错码。常用误码率来表示错码的程度。误码率可表示为：
错误接收的码元数
Pe = -----------------------------
接收的码元数
在计算机通信网中，通常要求误码率应在10-5－10-9之间。
数据在广义信道（包括MODEM，实际通信线路等）中传输时，要受到各种噪声干扰。信道噪声分为热噪声与冲击噪声两类。
热噪声由传输介质导体的电子热运动产生。
热噪声是一种随机噪声，所引起的传输差错为随机差错，这种差错的特点是在数据序列中前后位之间的差错彼此无关。
冲击噪声是由外界电磁干扰引起，与热噪声相比，冲击噪声幅度较大，是引起传输差错的主要原因。
冲击噪声所引起的传输差错为突发错，这种差错的特点是在数据序列中前面出现了错误，往往会使后面也会出现错误，即错误之间有相关性。

## Slide 30
香农证明了：“在有噪声的信道上，可以定义一个被称为最大信息传输速度的信道容量，如果用低于这个信道容量的速度发送数据，则存在某种编码方法，可使数据的误码率变得足够小”。
2.7.2 差错检测码
提高数据传输质量的方法有两种。
第一种方法是，改善通信线路的电性能，使错码出现的概率降低到满足系统要求的程度。但这种方法受经济上和技术上的限制，达不到理想效果。
第二种方法是，虽然传输中不可避免地出现某些错码，但可以将其检测出来，并用某种方法纠正检出的错码，以达到提高实际传输质量的目的。
第二方法最为常用，就是采用抗干扰编码和纠错编码。目前广泛采用的有奇偶校验码，方块码和循环冗余码等。
1．奇偶校验
奇偶校验又叫字符校验、垂直冗余校验（VRC）。它是以字符为单位的校验方法，是最简单的一种校验方法。它在每个字符编码的后面（或最前面），另外增加一个二进制位，该位叫做校验位。其主要目的是使整个编码中1（或0）的个数成为奇数或偶数。如果使编码中1的个数成为奇数则叫做奇校验，反之，则叫做偶校验。

## Slide 31
例如：
字符R的ASCII编码为1010010，
后面增加一位进行奇校验10100100（使1的个数为奇数），
传送时其中一位出错10110100，奇校验能检查出错误，
传送有两位出错时10111100，奇校验就不能检查出错误了。
实际传输过程中，偶然一位出错的机会最多，故这种简单的校验方法还是很有用处的。但这种方法只能检测错误而不能纠正错误，因为它不能检测出错在哪一位。

## Slide 32
2．方块校验
方块校验又叫报文校验、水平垂直冗余校验（LRC）。这种方法是在奇偶校验的基础上，在一批字符传送之后，另外增加一个检验字符，该检验字符的编码方法是使每一位纵向代码中1的个数成为奇数（或偶数）。
例如：
奇偶校验位（奇校验）
字符1 1010010 0
字符2 1000001 1
字符3 1001100 0
字符4 1010000 1
字符5 1001000 1
字符6 1000010 1
------------------------------------------
方块校验字符（奇校验） 1111010 1
采用这种方法之后，不仅可以检验出1位、2位或3位的错误，而且可以自动纠正1位出错，使误码率能降低2～3个数量级，纠错效果十分显著，广泛用于通信和某些计算机外部设备中。

## Slide 33
3．循环冗余校验CRC
该办法不产生奇偶校验码，而是把整个数据块当作一串连续的二进制数据。从代数结构来说，这可以看作是一报文码多项式。
例如，110001有6位，表示成多项式是x5+x4+x0。它的6个多项式系数分别是1,1,0,0,0和1。
如果采用多项式编码的方法，发送方和接收方必须事先商定一个生成多项式G（x），生成多项式的高位和低位必须是1，ITU-T推荐的生成多项式（CRC-CCITT）为G（X）=X16+X12+X5+1。要计算报文码多项式的校验码，生成多项式必须比该多项式短。
循环冗余校验的基本思想是：在发送时，将报文码多项式用生成多项式来除，将相除结果的余数作为校验码跟在报文码之后一同发送出去。在接收端，把接收到的含校验码的报文码再用同一个生成多项式来除，如在传送过程中无差错，则应该除尽，即余数应为0，若除不尽，则说明传输过程中有差错，应要求对方重新发送一次。
多项式以2为模运算。按照它的运算法则，加法不进位，减法不借位。加法和减法两者都与异或运算相同。
长除法同二进制运算是一样的，只是做减法时按模2进行。如果减出的值的最高位为0，则商0；如果减出的值的最高位为1，则商1。

## Slide 34
下面是帧1101和G（x）=x4+x+1计算CRC校验码的算法。
帧：1101， 除数：10011， 附加4个0后形成的串：11010000
1100
10011 ∣11010000
10011
10010
10011
00010
00000
00100
00000
0100
传输的帧T（x）为：11010100
用T（x）去除G（x），余数应为0。
采用CRC校验后，其误码率比方块码可再降低1～3个数量级，故在数据通信系统中应用较多。
以太网中的CRC校验就是由专用的以太网系列器件来完成的。

## Slide 35: 2.8 信息交换方式
在近代通信系统中，通信都需要在多点之间进行，以此构成通信网络。一般不考虑以两点直通方式占有线路，而是按照需要来设置两点之间的通信路径，以有效的利用整个网络的通信设施。
交换方式是指计算机之间、计算机与终端之间和各终端之间交换信息所用信息格式和交换装置的方式。根据交换装置和信息处理方法的不同，常用的交换方式有三种：电路交换、报文交换和分组交换。
2.8.1 电路交换
电路交换是通过网络结点在两个工作站之间建立一条专用的物理通信信道。常见的电路交换是电话系统，当交换机收到一个呼叫后，就在网络中寻找一条临时通路供两端的用户通话，这条临时通路可能要经过若干个交换局的转接，并且一旦建立就成为这一对用户之间的临时专用通路，别的用户不能打断，直到电话结束才拆除连接。电路交换的通信过程可分为电路建立、数据传输和拆除电路连接三个阶段。如图2-20所示。

## Slide 36
图2-20 多孔网络拓扑
电路交换方式用在计算机之间通信时，由于在大部分连接时间内可能没有数据传输，但线路仍然必须保持连通状态，因而信道容量未加利用，线路利用率低。
从性能上看，在呼叫发出后，电路建立阶段存在延时，但一旦电路建立，网络对用户是完全透明的，数据可以固定的速率进行传输，除了传输延迟外，不再有其他延迟，也不会发生冲突，数据传送可靠、迅速，不丢失且保持着传输的顺序，因此电路交换方式能适应实时性传输。但是如果通信量不均匀，则容易引起阻塞。

## Slide 37
2.8.2 报文交换
这种交换方式，不需在两站之间建立专用通道。源站在发送报文时，把目的地址添加到报文中，然后报文在网络中从一个结点传至另一个结点。在每个结点中，接收信息后暂时存储起来，待信道空闲时再转发到下一结点，这种工作方式叫存储－转发方式。
这种方式对于有实时性要求的信息传输是不允许的，而对于数据通信则是适合的。存储－转发具有存储信息的能力，所以能平滑通信量和充分利用信道。
报文在一个结点的延迟时间等于接收全部报文的时间和排队等待时间。
这种方式与电路交换方式相比有如下特点：
1.线路效率较高。因为许多报文可分时共享一条结点到结点的通道。
2.接收者和发送者无需同时工作。在接收者忙时，网络结点可先将报文暂时存起来。
3.当流量增大时，在电路交换中可能导致一些呼叫不能被接收，而在报文交换中，报文仍可接收，只是延时会增加。
4.报文交换可把一个报文送到多个目的地，而电路交换很难做到这一点。
5.可建立报文优先级，可以在网络上实现差错控制和纠错处理。
6.报文交换能进行速度和代码转换。两个数据传输率不同的站可以互相连接，也易于实行代码格式的变换（如将ASCII码能变换为EBCDIC码）。这在电路交换中是不可能的。
报文交换的主要缺点是网络延时较长，波动范围较大，不宜用于实时通信或交互通信，如：话音、传真、终端与主机之间的会话业务等。

## Slide 38
2.8.3 分组交换
分组交换与报文交换相似，从外表看，两者的主要区别在于传输数据单元的大小。报文的长度是随机的，可达几千或几万比特，甚至更长。分组交换传输数据的单元为分组（Packet），每个分组都包含有数据和目的地址，其长度受到限制，一般为2000比特以内，典型长度为128个字节。
在分组交换网中，有两种常用的处理整个报文的方法：数据报方式和虚电路方式。
1．数据报方式
在数据报方式中，每个分组被称为一个数据报，若干个数据报构成一次要传送的报文或数据块。数据报方式采用同报文交换一样的方法对每个分组单独进行处理（把分组看成一个小报文）。
由于不同时间的网络流量、故障等情况不同，各个数据报所走的路径就可能不相同，因此，各数据报不能保证按发送的顺序到达目的结点，有些数据报甚至还可能在途中丢失。接收站应具有重新排序分组和将其重装成报文的功能。
2．虚电路方式
虚电路是为了传送某一报文而设立和存在的，它可以是由各段（可能是不相同的）实电路经过若干中间结点的交换机或通信处理机而连接起来的逻辑通路。每次的逻辑通路都不同。
在分组发送前，通过呼叫的过程（虚呼叫）使交换网建立一条通往目的站的逻辑通路，然后，一个报文的所有分组都沿着这条通路进行存储转发，不允许结点对任一个分组进行单独的处理和另选路径。
每个站可与其他某个站建立多条虚电路，也可以同时与多个站建立虚电路。

## Slide 39
虚电路技术与电路交换方式的一条专用物理通道不同，它仍是使用存储转发方式传输数据，分组信息要暂存于每个结点，进行排队等待转发。由于采用的是存储转发的分组交换，所以只是断续地占用一段又一段的链路，分组在每个结点仍然需要存储，并在线路上进行输出排队，但不需要为每个分组做出路径判定。虚电路的标识符只是对逻辑信道的一种编号 ，并不指某一条物理线路本身。一条物理线路可能被标识为许多逻辑信道编号，这正体现了信道资源的共享性。
虚电路技术与数据报方式的不同之处在于，数据报方式没有呼叫建立过程，每个分组（或称数据报）均带有完整的目的站的地址信息，独立地选择传输路径，到达目的站的顺序与发送时的顺序可能不一致。而虚电路方式必须通过虚呼叫建立一条虚电路，每个分组不需要携带完整的地址信息，只需带上虚电路的号码标志，不需要选择路径，均沿虚电路传送，这些分组到达目的站的顺序与发送时的顺序完全一致。
分组交换比报文交换有明显的优点。
1.减少了时间延迟。每个分组传输延时显著小于报文延时，因为，当第一个分组发送给第一个结点后，接着可发送第二个分组，随后发其他分组，这样一个报文分割成多个分组，多个分组可同时在网中传播，总的延时大大减少（一般为秒级）。
2.每个结点上所需缓冲容量减少了（因为分组长度小于报文长度），有利于提高结点存储资源的利用率。
3.传输有错时，只要重传一个分组而不要重发报文，大大减少每次传输发生错误的概率以及重传信息的数量。
4.易于重新开始新的传输。可让紧急报文迅速发送出去，不会因传输优先级较低的报文而堵塞。

## Slide 40
分组交换的缺点是每个分组都要附加一些控制信息，增加了所传信息的体积（通常增加5%到10%），相应地，加工处理时间也有所增加。
目前，电路交换用于数字交换网络和计算机化小型交换机（CBX）网络，而分组交换广泛用于计算机网络中，一般都不采用报文交换。
2.8.4 高速交换
1．帧中继
X.25分组交换网是具有比电话系统高得多的数据传输速率，而且有一套完整的差错控制机制。
帧中继（Frame Relay）是在X.25的基础上，简化了差错控制（包括检测、重发和确认）、流量控制和路由选择功能，而形成的一种新型的交换技术。
帧中继是一种减少结点处理时间的技术。帧中继是以帧为单位进行的交换，一般认为帧的传送基本上不会出错，因此只要一读出帧的目的地址就立即开始转发该帧。因此,帧中继的吞吐量比X.25网络要提高一个数量级以上。当还在接收一个帧时就转发该帧，通常称其为快速分组交换。ATM和B-ISDN均属快速分组交换。
2．异步传输模式
异步传输模式（ATM：Asynchronous Transfer Mode）综合了电路交换与分组交换各自优势。

## Slide 41
ATM采用统计时分复用技术。
在ATM中，不再固定分配给某一特定的呼叫，只要时隙空闲，任何一个允许接入的呼叫都能占用空闲时隙。这可通过在输入端加缓冲器来实现。呼叫的信息先存入缓冲器中等待，以便时隙一空闲就去占用，因此，相对于同步传输模式而言，特称这种交换方式为异步传输模式（ATM）。
ATM技术可兼顾各种数据类型，它将数据分成一个个的数据分组，这个分组称为一个信元，每个信元固定长53字节，其中5个字节为信头，48个字节为用户数据。5个字节的信头中包含了流量控制信息、虚通道标识符、虚信道标识符、信元丢失的优先级以及信头的误码控制等有用信息。
它使用类似时分多路复用技术，按时间分成一个个时间片（也称为帧），每帧长125s，每帧又包含多个时隙，一个信元占用一个时隙，时隙分配不固定。某用户呼叫成功时，根据他的需要，在每帧中分配一个时隙或多个时隙给他使用，如图2-23所示。图中表示某用户占用每帧中的二个时隙，时隙位置也不固定，在他的数据准备好后，即可占用空闲时隙。由于可以动态分配带宽，因此ATM非常适合传输突发性数据。

## Slide 42
图2-23 ATM的传输与交换
ATM与时分多路复用同步传输模式的最大不同之处还在于，虽然每一帧内每个时隙的长度是固定的，但各个时隙并不需要紧紧相随，缓冲器中的数据准备好后，不需等待空闲时隙的开始，可以从空闲时隙的中间插入，但仍占用一个时隙的长度。在输出端不是时隙同步，而是靠信头标志来识别固定53字节的信元。
另外，在信元头中还可以携带标明该信元数据类型的信息。网络可以根据数据类型，优先安排传送那些对延时敏感的业务，即实时性强的话音、视频、图像以及多媒体业务。