## Slide 1: 第1章 计算机网络概论
本章目录
1.1 计算机网络的发展过程
1.2 计算机网络的几种主要形式
1.3 局域网的拓扑结构
1.4 计算机网络的标准

## Slide 2: 1.1 计算机网络的发展过程
计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物，它的发展经历了以下三个阶段。
1.1.1 具有通信功能的批处理系统
在计算机上增加通信控制装置，构成了具有联机通信功能的成批处理系统。
1.1.2 具有通信功能的分时系统
1.1.3 计算机网络
以传输信息为主要目的，利用通信线路将各计算机系统的计算机连接起来的计算机群称为计算机通信网络。
将地理位置不同，并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以适用的软件（即网络通信协议，信息交换方式，网络操作系统等）实现所有网络部件的资源共享的系统称为计算机网络。
计算机网络的特点就是多台计算机之间可以互相通信，实现了资源共享和分布处理。
计算机网络在逻辑功能上可分成两个子网：资源子网（承担数据处理任务）和通信子网（负责数据通信），组成两级网络结构。如图1-1所示。

## Slide 3
图1-1 计算机网络典型结构
例如，美国国防部高级研究计划局建立的ARPAnet网，就是一个规模较大的两级计算机网络。
1982年，由ARPAnet、MILnet等几个计算机网合并形成了Internet网（国际互联网，又称因特网）。Internet是最大的国际计算机互连网络，能够提供各种信息资源。

## Slide 4: 1.2 计算机网络的几种主要形式
网络是多种多样的，不存在被普遍接受的对所有计算机网络都适用的分类法，但是有两个标准很重要：传输技术和规模。
1.2.1 传输技术
从广义上讲，有两种类型的传输技术：1.广播网络；2.点到点网络。
1．广播网络
广播式网络（broadcast network）仅有一条通信信道，由网络上的所有机器共享。
短的消息，即按某种语法组织的分组或包（packet），可以被任何机器发送并被其他所有的机器接收。
某些广播系统还支持向机器的一个子集发送的功能，即多点发送（multicasting）。
2．点到点网络
点到点网络（point-to-point network）由一对对机器之间的多条连接构成。
为了能从源到达目的地，这种网络上的分组可能必须通过一台或多台中间机器。通常是多条路径，并且可能长度不一样，因此在点到点网络中路由算法十分重要。
一般来讲，小的、地理上处于本地的网络采用广播方式，而大的网络可采用点到点方式。

## Slide 5
1.2.2 网络规模
可分为局域网、城域网和广域网，两个或更多网络的连接被称为互连网。
在不同的连接距离下所使用的技术是不一样的。
1．局域网
局域网（Local Area Network），简称LAN，是一个小的地理区域（例如：办公室、大楼和方圆几公里远的地域）内的专用网络。
局域网的目的是将个别的计算机、外围设备和计算机系统连接成一个数据共享集体，软件控制着网上用户之间的相互联系和信息传输。
局域网通常由单个机构控制，如图1-2所示。
图1-2 局域网络

## Slide 6
局域网用户也以局部处理能力保持着它们自己工作站的自主权。
中心主机系统和局域网对于较大的用户集团提供类似的解决方法。这两个系统间的主要差别是：中心主机系统设计用来支持不灵活终端（哑终端），而局域网是设计用于连接智能终端（如：微机）。这个差别产生了局域网系统胜于中心主机系统的两个关键性好处：
（1）建造和扩展局域网费用较少，每个附加的智能工作站能增加系统处理能力。而采用中心主机系统方式，当系统能力达到极限时，就必须用更强大的主机来代替它。这样做一般开销都很大，而对用户影响就更大了。
（2）局域网更可靠。若服务器发生故障，别的工作站能快速地接替进行控制。
计算机系统可用几种方式连接：LAN－LAN，LAN－主机，微机－主机，微机－小型机，或小型机－主机。
2．城域网
城域网（Metropolitan Area Network），简称MAN，基本上是一种大型的LAN，通常使用与LAN相似的技术。它可能覆盖一组邻近的公司办公室和一个城市。
3．广域网
广域网（Wide Area Network），简称WAN，通常在较长距离上传送数据，如图1-3所示。

## Slide 7
图1-3 广域网
广域网具有很多与局域网相同的优点。但广域网经常通过电信交换线传输数据，因此更容易发生传输差错。在交换线上传输还相对较慢。

## Slide 8: 1.3 局域网的拓扑结构
局域网的拓扑结构是指网络中结点的互连构形，是网络的接线图。
大多数局域网使用以下三种基本拓扑之一：1.环形；2.总线形；3.星形。
其他许多拓扑是3种基本拓扑的混合组合或变种。
1.3.1 环形拓扑
这种拓扑的网络由一些中继器和连接中继器的点到点链路组成一个闭合环。如图1-4所示。
图1-4 环形拓扑

## Slide 9
每个中继器都与两条链路相连。这种链路是单向的，数据在一个方向上围绕着环进行循环。
环形拓扑的优点：
1.电缆长度短
2.无需接线盒
3.可用光纤
环形网是点到点、一个结点一个结点的连接，可以在网上的不同段使用各种传输介质。
环形拓扑的缺点：
1.一个结点故障会引起全网故障
2.诊断故障困难
3.不易重新配置网络
4.拓扑结构影响访问协议
最常见的采用环形拓扑的网络有令牌环网、FDDI（光纤分布式数据接口）和CDDI（铜线电缆分布式数据接口）网络。
1.3.2 总线拓扑
总线拓扑结构采用单根传输线作为传输介质，所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质上，或称总线上。任何一个站点发送的信号都可以沿着介质双向传播，而且能被其他所有站接收（广播方式）。如图1-5所示。

## Slide 10
图1-5 总线拓扑
总线拓扑的优点：
1.电缆长度短，容易布线
2.可靠性高
3.易于扩充
总线拓扑的缺点：
1.故障诊断困难
2.故障隔离困难
3.中继器配置
4.站点必须是智能的
采用总线拓扑的最常见的网络有10Base2以太网、10Base5以太网以及ARCnet网。

## Slide 11
1.3.3 星形拓扑
星形拓扑是由中央结点和通过点到点链路接到中央结点的各站点组成。如图1-6所示。
图1-6 星形拓扑
目前流行的PBX（专用交换机）就是星形拓扑的典型实例。
应注意物理布局与内部工作逻辑结构的区别。有的网络在物理布局上是星形的，但在逻辑上仍是原来的内部控制结构。
常见的物理布局采用星状拓扑的网络有10BaseT以太网，100BaseT以太网、令牌环网、ARCnet网、FDDI网络、CDDI网络、ATM网等。

## Slide 12
星形拓扑的优点：
1.配置方便
2.每个连接点只接一个设备
单个连接点的故障只影响一个设备，不会影响全网。
3.集中控制和故障诊断容易
容易检测和隔离故障，可方便地将有故障的结点从系统中删除。
4.简单的访问协议
星形拓扑的缺点：
1.电缆长度和安装
这种拓扑结构需要大量电缆，增加的费用相当可观。
2.扩展困难
在初始安装时，可能要放置大量冗余的电缆，以配置更多的连接点。
3.依赖于中央结点
中央结点产生故障，则全网不能工作。

## Slide 13
1.3.4 网络拓扑的选择
选择拓扑结构时，应考虑以下几点：
1.费用低
最理想的情况是建楼的同时进行安装，并考虑今后扩展的要求。
2.灵活性
要考虑到设备搬动时，能容易地重新配置网络拓扑。
3.可靠性
拓扑的选择要使故障检测和故障隔离较为方便。

## Slide 14: 1.4 计算机网络的标准
1.4.1 有关的国际标准化组织
为确保发送方和接收方能彼此协调，若干组织促进了通信标准的开发，现简单介绍5个这种组织：ANSI，ITU（CCITT），EIA，IEEE和ISO。
1.ANSI：美国国家标准协会（American National Standard Institute）
ANSI设计了ASCII代码组，它是一种广泛使用的数据通信标准代码。
2.ITU：国际电信联盟（International Telecommunication Union）
ITU有3个主要部门：无线通信部门（ITU-R），电信标准化部门（ITU-T），开发部门（ITU-D）。
1953年－1993年，ITU-T被称为CCITT（国际电报电话咨询委员会）。CCITT建议自1993年起都打上了ITU-T标记。
3.EIA：电子工业协会（Electronic Industries Association）
最为人熟悉的EIA标准之一是RS-232C接口，这一通信接口允许数据在设备之间交换。
4.IEEE：电气和电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）
IEEE设置了电子工业标准，IEEE分成一些标准委员会（或工作组），每个工作组负责标准的一个领域，工作组802设置了网络上的设备如何彼此通信的标准。

## Slide 15
5.ISO：国际标准化组织（International Standard Organization）
ISO开发了开放式系统互连（OSI：Open System Interconnection）网络结构模型，模型定义了用于网络结构的七个数据处理层。
1.4.2 IEEE建议
IEEE设置了网络通信标准。IEEE 802标准委员会对此特别负责，委员会划分成以下工作组：
1.802.1工作组：协调低档与高档OSI模型。
2.802.2工作组：涉及逻辑数据链路标准。
3.802.3工作组：有关CSMA/CD标准在以太网的应用。
4.802.4工作组：令牌总线标准在LAN中的应用。
5.802.5工作组：设置有关令牌环网络的标准。
1.4.3 ITU-T建议
1．V系列
ITU-T提出的V系列标准是应用于调制解调器的标准。如：V.90是56Kbit/s调制解调器的标准。

## Slide 16
2．X系列
ITU-T提出的X系列标准是应用于广域网的，该系列标准分为两组。
X.1－X.39：标准应用于终端形式、接口、服务设施和设备。最著名的标准是X.25，它规定了数据包装和传送的协议。
X.40－X.199：标准管理网络结构、传输、发信号等等。
1.4.4 因特网标准界的一些组织
1.IAB：因特网活动委员会（Internet Activities Board）或因特网体系结构委员会（Internet Architecture Board）。
2.IRTF：因特网研究特别任务组（Internet Research Task Force），它是IAB的附属机构。
3.IETF：因特网工程特别任务组（Internet Engineering Task Force）。
4.RFC：请求评注（Request For Comments），它是一种技术报告。RFC是在线存放的，任何感兴趣的人都可以得到它。如果IAB认为该思想可行并且软件能工作，它就宣布该RFC为因特网标准。