## Slide 1: 第3章 计算机网络体系结构与协议
本章目录
3.1 网络体系结构
3.2 物理层
3.3 数据链路层
3.4 网络层
3.5 传输层
3.6 应用层
3.7 局域网体系结构
3.8 局域网络介质访问方式

## Slide 2
计算机网络系统是由各种各样的计算机和终端设备通过通信线路连接起来的复杂系统。在这个系统中，由于计算机类型、通信线路类型、连接方式、同步方式、通信方式等的不同，给网络各结点的通信带来诸多不便。要使不同的设备真正以协同方式进行通信是十分复杂的。要解决这个问题，势必涉及通信体系结构设计和各厂家共同遵守约定标准等问题，这也即计算机网络体系结构和协议问题。

## Slide 3: 3.1 网络体系结构
3.1.1 网络软件
1．协议分层
为了减少协议设计的复杂性，大多数网络都按层或级的方式来组织，每一层都建立在它的下层之上。不同的网络，其层的数量、各层的名字、内容和功能都不尽相同。然而，在所有的网络中，每一层的目的都是向它的上一层提供一定的服务，而把如何实现这一服务的细节对上一层加以屏蔽。
一台机器上的第n层与另一台机器上的第n层进行对话。通话的规则就是第n层协议。协议就是通信双方关于如何进行通信而达成的一致。 图3-1说明了一个5层的协议。不同机器里包含对应层的实体叫对等进程。换言之，正是对等进程利用协议进行通信。

## Slide 4
图3-1 层、协议和接口
每一对相邻层之间都有一个接口。接口定义下层向上层提供的原语操作和服务。
层和协议的集合被称为网络体系结构。协议实现的细节和接口的描述都不是体系结构的内容，因为它们都隐藏在机器内部，对外部来说是不可见的。只要机器都能正确地使用全部协议，网络上所有机器的接口不必完全相同。
协议分层的较低层次常常以硬件或固件的方式实现。

## Slide 5
2．各层的设计问题
计算机网络的某些关键问题在好几层的设计中都会出现。
（1）每一层都需要有识别发送方和接收方的机制。某台机器上需要建立连接的进程必须能有某种手段来指定想和谁通信。
（2）数据传送的规则。如：单工通信、半双工通信、全双工通信。每条连接对应多少条逻辑通道，它们的优先级别如何。
（3）差错控制。连接的双方必须一致同意使用哪一种差错控制。另外，接收方还应该通知发送方哪些报文已经被正确收到，哪些还没有收到。
为解决可能出现的顺序错误，接收方应能够把各报文按原来的顺序重新组合在一起。常用的方法是对这些信息进行编号。
（4）流量控制。避免出现高速发送方发送数据过快，而使得低速接收方难以应付的局面，这一问题在各层都存在。
（5）所有的进程都应该能接收任意长的报文。要求能把报文分割、传输和重新组装。
（6）多路复用。当每一对通信进程建立一个独立的连接不方便或不合算时，可以利用下一层的同一个连接为多个无关的对话服务。只要这种多路复用和解多路复用是透明的，任意一层都可以采用这种方法。
（7）路由选择。当源端和目标端有多条通路时，必须进行路由选择。

## Slide 6
3．接口和服务
每一层的功能是为它的上层提供服务的。服务是在服务接入点SAP（Service Access Point）提供给上层使用的。每个SAP都有一个唯一标明它的地址。相邻层之间要交换信息，对接口必须有一致同意的规则。
4．面向连接的服务和无连接服务
下层能向上层提供两种不同形式的服务，即面向连接的服务和无连接的服务。
在使用面向连接的服务时，用户首先要建立连接，使用连接，然后释放连接。
在使用无连接的服务时，每个报文（信件）带有完整的目的地址，并且每一个报文都独立于其他报文，经由系统选定的路线传递。
我们用服务质量QoS（Quality of Service）来评价每种服务的特性。
文件传输比较适合于面向连接的服务。
并不是所有的应用程序都需要连接。例如，电子邮件。

## Slide 7
5．服务原语
服务在形式上是由一组原语（或操作）来描述的。这些原语供用户和其他实体访问该服务。这些原语通知服务提供者采取某些行动或报告某个对等实体的活动。服务原语可划分为如图3-3中所示的4类。
图3-3 4类服务原语
6．服务与协议的关系
服务和协议是完全不同的概念。
服务是各层向它上层提供的一组原语（操作），未涉及这些操作是如何完成的。
协议是定义同层对等实体之间交换的帧、分组和报文的格式及意义的一组规则。只要不改变提供给用户的服务，实体可以任意改变它们的协议。
这样，服务和协议就被完全分离开来。

## Slide 8
3.1.2 参考模型
1．OSI参考模型
OSI参考模型如图3-4所示。这一模型被称作ISO的OSI开放系统互连参考模型（Open System Interconnection Reference Model），它是关于如何把开放式系统（即为了与其他系统进行通信而相互开放的系统）连接起来的模型，常简称它为OSI模型。
图3-4 OSI参考模型

## Slide 9
OSI模型本身不是网络体系结构的全部内容，它并未确切地描述用于各层的协议和服务，它仅仅告诉我们每一层应该做什么。不过，OSI已经为各层制定了标准，但它们并不是参考模型的一部分，它们是作为单独的国际标准公布的。
（1）物理层
物理层涉及到通信在信道上传输的原始比特流。这里的设计主要是处理机械的、电气的和过程的接口，以及物理层下的物理传输介质等问题。
（2）数据链路层
数据链路层的主要任务是加强物理层传输原始比特的功能，使之对网络层呈现为一条无错线路。
数据链路层要解决的另一个问题是流量控制。通常流量控制和出错处理同时完成。
如果线路能用于双向传输数据，数据链路软件还必须解决发送双方数据帧竞争线路的使用权问题。
广播式网络在数据链路层还要处理共享信道访问的问题。数据链路层的一个特殊子层—介质访问子层，就是专门处理这个问题的。
（3）网络层
网络层关系到子网的运行控制，其中一个关键问题是确定分组从源端到目的端如何选择路由。
如果在子网中同时出现过多的分组，它们将相互阻塞通路，形成瓶颈。此类拥塞控制也属于网络层的范围。

## Slide 10
网络层还常常设有记帐功能。
网络层还必须解决异种网络的互连问题。
在广播网络中，选择路由问题很简单。因此网络层很弱，甚至不存在。
（4）传输层
传输层的基本功能是从会话层接收数据，并且在必要时把它分成较小的单元，传递给网络层，并确保达到对方的各段信息正确无误，传输层使会话层不受硬件技术变化的影响。
传输层也要决定向会话层，最终向网络用户提供了什么样的服务。采用哪种服务是在建立连接时确定的。
传输层是真正的从源到目标“端到端”的层。源端机上的某程序，利用报文头和控制报文与目标机上的类似程序进行对话。
除了将几个报文流多路复用到一条通道上，传输层还必须解决跨网络连接的建立和拆除。另外，还需要进行流量控制，主机之间的流量控制和路由器之间的流量控制不同。
（5）会话层
会话层允许不同机器上的用户建立会话关系。
会话层服务之一是管理对话。会话层允许信息同时双向传输，或任一时刻只能单向传输。
另一种会话服务是同步。会话层在数据流中插入检查点。每次网络崩溃后，仅需要重传最后一个检查点以后的数据。

## Slide 11
（6）表示层
表示层以下的各层只关心可靠地传输比特流，而表示层关心的是所传输信息的语法和语义。
表示层服务的一个典型例子是对数据编码。为了让采用不同表示方法的计算机之间能进行通信，交换中使用的数据结构可以用抽象的方式来定义，并且使用标准的编码方式。表示层管理这些抽象数据结构，并且在计算机内部表示法和网络的标准表示法之间进行转换。
（7）应用层
应用层包含大量人们普遍需要的协议。例如，定义一个抽象的网络虚拟终端，而对每一种终端类型，都写一段软件来把网络虚拟终端映射到实际的终端。
另一个应用层功能是文件传输。此外还有电子邮件、远程作业输入、名录查询和其他各种通用和专用的功能。
2．TCP/IP参考模型
TCP/IP是20世纪70年代中期，美国国防部为其ARPANET广域网开发的网络体系结构和协议标准。到80年代它被确定为因特网的通信协议。TCP/IP虽不是国际标准，但它是为全世界广大用户和厂商接受的网络互连的事实标准。TCP/IP参考模型是将多个网络进行无缝连接的体系结构，其模型如图3-6所示。

## Slide 12
图3-6 TCP/IP参考模型
TCP/IP是一组通信协议的代名词，是由一系列协议组成的协议簇。它本身指两个协议集：TCP为传输控制协议，IP为互连网络协议。

## Slide 13
（1）互连网络层
互连网络层是整个体系结构的关键部分，它提供了无连接的分组交换服务。它的主要功能是使主机可以把分组发往任何网络并使分组独立地传向目标（可能经由把不同的网络）。
互连网络层定义了正式的分组格式和协议，即IP协议（Internet Protocol）。互连网络层的功能就是要把IP分组发送到应该去的地方。
分组路由和避免阻塞是这层的主要工作。
（2）传输层
它的功能是使源端和目的端主机上的对等实体可以进行会话。这里定义了两个端到端的协议。
第一个是传输控制协议TCP（Transmission Control Protocol）。它是一个面向连接的协议，允许从一台机器发出的字节流无差错地发往互连网上的其他机器。
TCP还要进行处理流量控制。
第二个协议是用户数据报协议UDP（User Datagram Protocol）。它是一个不可靠的、无连接协议，用于不需要TCP的排序和流量控制能力而是由自己完成这些功能的应用程序。
（3）应用层
TCP/IP模型没有会话层和表示层。
传输层的上面是应用层。它包含所有的高层协议。如：虚拟终端协议（TELENET）、文件传输协议（FTP）和电子邮件协议（SMTP）这些年来又增加了不少协议，例如域名系统服务DNS用于把主机名映射到网络地址；NNTP协议，用于传递新闻文章；还有HTTP协议，用于在万维网（WWW）上获得主页等。

## Slide 14
（4）主机至网络层
互连网络层的下面什么也没有，TCP/IP参考模型没有真正描述这一部分，只是指出主机必须使用某种协议与网络连接，以便能在其上传递IP分组。这个协议未被定义，并且随主机和网络的不同而不同。
下面，我们将使用去掉会话层和表示层后的OSI模型进行讨论。

## Slide 15: 3.2 物理层
物理层是网络中的最低一层，向下是物理设备之间的接口，直接与传输介质相连接，使二进制数据位流通过该接口从一台设备传给相邻的另一台设备，向上为数据链路层提供位流传输服务。
物理层设计要考虑到机械、电气、功能和过程性的接口等一系列问题。
3.2.1 物理层协议描述
1．机械特性
机械特性一般指连接器的大小和形状，即合适的电缆、插头或插座。连接器一般都是插接式的。
2．电气特性
电气特性主要考虑确定信号波形结构、电压电平和电压变化的规则以及信号的同步等。电气特性决定了传输速率和传输距离。
3．功能特性
功能特性是各种各样的，包括有关规定、目的要求、数据类型、控制方式等。功能特性说明接口信号引脚的功能和作用，以反映电路功能。
4．过程特性
过程特性是在功能特性的基础上，规定了接口的功能函数、传输数据的顺序等。如怎样建立和拆除物理线路连接，全双工还是半双工通信。

## Slide 16
3.2.2 RS-232-C
计算机或终端与调制解调器间的接口是物理层协议的一个实例。其中有名的物理层标准是RS-232-C。
该接口机械方面的技术指标是：每个插座有25针插头，顶上一排针（从左到右）分别编号为1－13，下面一排针（也是从左到右）编号为14－15，还有其他一些严格的尺寸说明。
RS-232-C的电气指标是：用低于-3V的电压表示二进制1，用高于+4V的电压表示二进制0；允许的最大数据传输率为20kbit/s；最长可驱动电缆15m。
功能性指标规定了25针各与哪些电路连接，以及每个信号的含义。图3-8画出了9针的情况，这9针几乎总是要用到的，而其余的针常常不用。
图3-8 RS-232电路中的一些主要连接

## Slide 17
过程性说明就是指协议，即事件的合法顺序。协议是基于“行为—反馈”关系对的。
两台计算机之间都不用调制解调器通过RS-232-C连接，可将两个计算机通过一个叫做空调制解调器的设备连接。该设备将一台计算机的发送线连接到另一台计算机的接收线上，并以相似的方式交叉连接到一些别的线路。空调制解调器看上去就像一小段电缆。
RS-232-C只适用于短距离使用，距离过长时可靠性将变差。
局域网的物理层协议没有使用这种DTE/DCE模型。
3.2.3 ISDN
综合业务数字网ISDN（Intergrated Services Digital Network）的目标是将多种业务集中在一个网内，为用户提供经济有效的数字化的综合服务。综合服务的范围包括电话、传真、可视图文及数据通信等。
1．ISDN系统体系结构
ISDN的主要思想是数字比特管道，比特就在其中流过。不管比特是源自于什么数字设备，比特都能在管道中双向流动。
数字比特管道通常能通过对比特流的时分多路复用来支持多个独立的信道。对比特管道已有了两个主要标准，即家庭用的低带宽标准和商业用的高带宽标准。

## Slide 18
图3-9（a）为家庭和小型商务网用的一般配置。电信公司在客户的房间里放置一个网络终端设备NT1，并将其连接到电信公司的ISDN交换机上，通常为几公里远，用的是以前用于连接电话线的双绞线，NT1组件上有一个连接器，可以插入一个无源的总线电缆。电缆上可以连接多达8部数字设备，和LAN的连接方式相似。
NT1不仅起接插板的作用，它还包括管理、测试、维护和性能监视等功能。NT1还包括解决争用的逻辑，当几个设备同时访问总线时，由NT1来决定哪个设备获得总线访问权。
图3-9 （a）家庭用ISDN例子

## Slide 19
图3-9（b）的模型被用于大型的商务应用。在这个模型中有一个设备NT2，它称作用户交换机PBX（Private Branch eXchange），连接到NT1并提供电话、终端和其他设备的真正接口。ISDN PBX在概念上和ISDN交换机相差不大，只是ISDN PBX比较小并且不能并发处理太多会话，它常用于单位内部的分机电话（可以是模拟电话）和数字通信。
图3-9 （b）大型商务用带PBX的ISDN例子

## Slide 20
ITU-T在各种设备之间定义了4个参考点，即R，S，T和U。这些点已在图3-9中标出。
U参考点是电信公司ISDN交换机和NT1之间的连接。目前由两根铜质双绞线构成，但是将来可能会被光纤取代。
T参考点是NT1上连接器提供给客户的连接点。
S参考点是ISDN PBX和ISDN终端间的接口。
R参考点是终端适配器（TA）和非ISDN终端（模拟设备）间的连接。在R参考点上可以使用多种不同类型的接口。
2．ISDN接口
ISDN比特管道支持由时分多路复用分隔的多个信道。共有7种标准化的信道：
A － 4kHz模拟电话信道
B － 64kbit/s数字信道，用于话音或数字
C － 8kbit/s或16kbit/s数字信道
D － 16kbit/s数字信道，用于段外信令
E － 64kbit/s数字信道，用于ISDN内部信令
H － 384kbit/s，1536kbit/s或1920kbit/s数字信道

## Slide 21
ITU-T并不打算在数字比特管道上采用任意的信道组合。
目前有3种标准化的组合：
（1）基本速率：2B+1D；
（2）主速率：23B+1D（美国和日本）或30B+1D（欧洲）；
（3）混合：1A+1C。
基本速率称之为N-ISDN（窄带ISDN），以便和宽带ISDN（ATM）相对比。
3．宽带ISDN
宽带ISDN（B-ISDN）基本上是一个数字虚电路，它以155Mbit/s的速率把固定大小的分组（信元）从源端传送到目的地。
宽带ISDN的起点是基于ATM技术。ATM是基于分组交换技术而不是电路交换技术（虽然它可以很好地仿真电路交换）。与之相比，现有的PSTN和窄带ISDN都是电路交换技术。

## Slide 22: 3.3 数据链路层
数据链路层最重要的作用就是通过一些数据链路层协议，在不太可靠的物理链路上实现可靠的数据传输。
3.3.1 数据链路层的功能
数据链路层要完成许多特定的功能。这些功能包括为网络层提供设计良好的服务接口，处理帧同步，处理传输差错，调整帧的流速，不至于使慢速接收方被快速发送方淹没。
1．为网络层提供服务
数据链路层的功能是为网络层提供服务。其基本服务是将源机器中来自网络层的数据传输给目的机器的网络层。
数据链路层一般都提供3种基本服务，即无确认的无连接服务、有确认的无连接服务、有确认 的面向连接的服务。
（1）无确认的无连接服务
无确认的无连接服务是源机器向目的机器发送独立的帧，而目的机器对收到的帧不作确认。如果由于线路上的噪声而造成帧丢失，数据链路层不作努力去恢复它，恢复工作留给上层去完成。这类服务适用于误码率很低的情况，也适用于像语音之类的实时传输，实时传输情况下有时数据延误比数据损坏影响更严重。大多数局域网在数据链路层都使用无确认的无连接服务。

## Slide 23
（2）有确认的无连接服务
这种服务仍然不建立连接，但是所发送的每一帧都进行单独确认。以这种方式，发送方就会知道帧是否正确地到达。如果在某个确定的时间间隔内，帧没有到达，就必须重新发此帧。
（3）有确认的面向连接的服务
采用这种服务，源机器和目的机器在传递任何数据之前，先建立一条连接。在这条连接上所发送的每一帧都被编上号，数据链路层保证所发送的每一帧都确实已收到。而且，它保证每帧只收到一次，所有的帧都是按正确顺序收到的。面向连接的服务为网络进程间提供了可靠地传送比特流的服务。
2．帧同步
在数据链路层，数据的传送单位是帧。所谓帧，是指从物理层送来的比特流信息按照一定的格式进行分割后形成的若干个信息块。数据一帧一帧地传送，就可以在出现差错时，将有差错的帧再重传一次，从而避免了将全部数据都重传。
帧同步是指接收方应当能从收到的比特流中准确地区分出一帧的开始和结束在什么地方。
把比特流分成帧，目前常用的有以下4种方法。

## Slide 24
（1）字符计数法
它是在帧头部中使用一个字段来标明帧内字符的数量。如图3-10所示。
图3-10 一个字符流 （a）无差错 （b）有一个差错
这个方法的问题是：计数值有可能由于传输差错而被修改，从而造成收发双方不同步。

## Slide 25
（2）带字符填充的首尾界符法
它在每一帧中以字符序列DLE STX开头，以DLE ETX结束（DLE的ASCII码为0010000，STX的ASCII码为0000010，ETX的ASCII码为0000011）。
用这种方法，目的机器一旦丢失帧边界，它只需查找DLE STX或DLE ETX字符序列，就可以找到它所在的位置。
这个方法的问题是：当传送像目标程序或浮点数这样的二进制数据时，DLE STX或DLE ETX字符可能出现在数据中，这种情况会干扰帧边界的确定。
一种解决办法是使发送方的数据链路层在数据中的每个偶然遇到的DLE字符前，插入一个DLE的ASCII码。接收方的数据链路层在将数据交给网络层之前丢掉这个DLE字符，这种技术叫做字符填充。
用这种方法成帧的主要缺点是帧内容要完全依赖于8位字符，特别是ASCII字符。
（3）带位填充的首尾标志法
这种方法允许数据帧包含任意个数的比特，而且也允许每个字符的编码包含任意个数的比特。
它的工作方式如下：每一帧使用一个特殊的位模式，即01111110作为开始和结束标志字节。
当发送方的数据链路层在数据中遇到5个连续的1时，它自动在其后插入一个0到输出比特流中。这种位填充技术类似于字符填充技术。
当接收方看到5个连续的1后面跟着一个0时，自动将此0删去。

## Slide 26
如果用户数据中包含着与位模式相同的数据01111110，则将以011111010的形式传送出去，但是仍然以01111110的形式存放在接收方的存储器中。
采用位填充技术，两帧间的边界就可以通过位模式唯一地识别。如果接收方失去同步，它只需在输入流中扫描标志序列，即可重新获得同步。
（4）物理层违例编码法
这种方法只适用于那些在物理介质的编码策略中采用冗余编码的网络。
例如，曼彻斯特编码方案中，将数据位1编码成“高—低”电平对，将数据位0编码成“低—高”电平对，而“高—高”电平对和“低—低”电平对在数据编码中是违例的。可以借用这些违例编码序列来定界帧的开始和终止。
局域网IEEE802标准中就采用了这种方法。
违例编码法不需要任何填充技术，便能实现数据的透明性，但它只适用于采用冗余编码的特殊编码环境。
很多数据链路协议使用字符计数与其他方法相结合来提高可靠性。当一个帧到达时，其计数字段被用来确定帧尾的位置。只有当帧界定符出现在帧尾的位置，而且校验和是正确的时候，这个帧才会被接收为有效帧。否则，将继续扫描输入流直到下一个界定符。

## Slide 27
3．差错控制
传送帧时可能出现的差错有：位出错，帧丢失，帧重复，帧顺序错。
位出错的分布规律及出错位的数量很难限制在预定的简单模式中，一般采用漏检率及其微小的CRC检错码再加上反馈重传的方法来解决。
为了保证可靠传送，常采用的方法是向数据发送方提供有关接收方接收情况的反馈信息。一个否定性确认意味着发生了某种差错，相应的帧必须被重传。这种做法即是反馈重传。
更复杂的情况是，一个帧可能完全丢失（比如，消失在突发性噪声中）。在这种情况下，发送方将会永远等下去。
这个问题可以通过在数据链路层中引入计时器来解决，当发送方发出一帧时，通常也启动计时器。该计时器计到设置值的时间时清为零。
如果所传出的帧或者确认信息被丢失了，则计时器会发出超时信号，提醒发送方可能出现了问题，最明显的解决方法是重传此帧。
但是多次传送同一帧的危险是接收方可能两次甚至多次收到同一帧，为了防止这种情况发生，通常有必要对发出的各帧编号，这样接收方就能辨别出是重复帧还是新帧，还能分辨出帧顺序错。
采用定时器和编号的主要目的是保证每帧都能最终正确地传给目的地—网络层。

## Slide 28
4．流量控制
在数据链路层及较高层中另一个重要的设计问题是：如何处理发送方的传送能力比接收方接收能力大的问题？
通常的解决办法是引入流量控制来限制发送方所发出的数据流量，使其发送速率不要超过接收方能处理的速率。
流量控制方法有发送等待方法、预约缓冲区法、滑动窗口控制方法、许可证法和限制管道容量方法等。
下面简要介绍一下滑动窗口控制方法。
在所有的滑动窗口协议中，每一个要发出的帧都包含一个序列号，范围是0到某个最大值。
任何时刻发送过程都保持着一组序列号，对应于允许发送的帧。这些帧在发送窗口之内。类似地，接收过程也维持一个接收窗口，对应于一组允许接收的帧。发送过程的窗口和接收过程的窗口不需要有相同的窗口上限和下限，甚至不必具有相同的窗口大小。在某些协议中，窗口的大小是固定的，但在另外一些协议中，窗口可以根据帧的发送、接收而变大和缩小。
滑动窗口的基本思想是：发送方要预约一个窗口，窗口尺寸（以W表示）值表示能进入窗口的分组个数。例如，W=4，则表示发送方可有4个要发送的分组进入窗口，进入窗口的分组可一次连续发送。窗口是滑动的，在发送出一个或多个分组获得确认后，窗口相应滑动，移出已获得确认的分组，移入下面新的待发分组。

## Slide 29
发送窗口中的序列号代表已经发送了的但尚未确认的分组。来自网络层的一个新分组无论何时到达，都会给此分组下一个最高的序列号，而且此窗口的上限加1，当确认到来，窗口的下限加1。用这种方法，窗口可维持一系列未确认的分组。
如果窗口一旦达到最大值，发送过程的数据链路层必须强制关闭网络层的传送，直到有一个缓冲区空闲出来为止。
如图3-11所示，W=4。
图3-11 发送方滑动窗口

## Slide 30
接收方对分组的确认是逐个进行的，但分组到达的顺序可能是随机的。接收方在4号分组先得到确认，而3号分组尚未获得确认之前发送窗口是不能滑动的。只有在3、4号分组都获得确认后才一起移出。这样就可以保证按发送方的传送顺序传输所有的帧给接收方机器的网络层。
如设置W=1，则成了简单的停顿协议，即每发送一个分组后需获得对方确认后才能发下一个分组，显然这种方式信道利用率较低。
接收方滑动窗口内的分组表示允许接收的分组，移出窗口的分组为已确认的分组。当序列号等于窗口的下限的帧收到后，把它交给网络层，产生一个确认，且窗口整个向前移动一个位置，移出后空缺的部分（序列号最大的部分）可移入新的允许接受的分组。
不像发送方的窗口，接收方窗口总是保持初始时的大小。
滑动窗口技术限制了信息流突发性的过量输入，并对停顿协议作了改进，提高了信道有效利用率。

## Slide 31
3.3.2 HDLC － 高级数据链路控制
HDLC是一种数据链路层协议，它广泛应用于X.25及许多其他网络中。
HDLC是一种是一种面向位的协议，而且使用位填充来保证数据的透明性。所有面向位的协议所使用的帧的结构如图3-12所示。
图3-12 面向位的协议的帧格式
帧是用一标志序列（01111110）来分隔的。在空闲的点到点线路上，标志序列不断地进行传输。

## Slide 32
有三种类型的帧：信息帧，监控帧和无序号帧。
在图3-13中给出了这三种帧的控制字段的内容。协议使用了具有3位序列号的滑动窗口。在任何时刻，最多可以有7帧待确认。
图3-13 （a） 信息帧的控制字段
（b） 一个监控帧的控制字段
（c） 一个无序号帧的控制字段

## Slide 33
在图3-13（a）中，
Seq（序号）字段是帧的序列号。
Next（下一个）字段是一个确认，它不是正确接收到的最后一帧的序号，而是未收到的第一帧的序号（即下一个希望收到的帧）。
P/F位代表Poll/Final（查询/最后）。 在计算机（或集中器）查询一组终端时使用。
监控帧的各种类型是由Type（类型）字段进行区分的。
类型0是用来指示希望收到下一个帧的一个确认帧。
类型1是否定性确认帧。
类型2是接收准备尚未就绪。
类型3是选择性拒绝。它只要求指定的帧重传。
帧的第3种类型为无序号帧。它有时用于控制目的，但也可以在不可靠非连接服务中用来携带数据。
控制帧就像数据帧一样，可能丢失或损坏，因此它们也必须确认。为此提供了一种特殊的控制帧用于此目的。这种特殊的控制帧称为无序号确认UA（Unnumbered Acknowledgement） 。
HDLC尽管使用面很广，但远不够完美。

## Slide 34
3.3.3 因特网中的数据链路层
在大多数宽阔的区域内，网络的结构是通过点到点线路建成的。我们将讨论因特网中的点到点线路中的数据链路层协议。
有两个这样的协议广泛应用在因特网上，即SLIP和PPP，它们是TCP/IP协议簇的一部分，相连的两端设备（主机或路由器）都具有独立的IP地址，IP数据报被自动封装在SLIP/PPP帧中传送。
1．SLIP － 串行线路IP
SLIP的目的是使用调制解调器通过电话线，把工作站连接到因特网上去。此协议非常简单，工作站只是在线路上发送了原始的IP分组，在其后用了特殊的标志字节（0xC0），便于成帧。如果标志字节出现在IP分组内部，就使用一种字符填充形式。在每个要发送的IP分组的头部和尾部附加一个标志字节，就完成了SLIP。
尽管SLIP仍在广泛地应用，但有一些严重的问题。
第一，它没有数据校验功能。
第二，SLIP只支持IP。
第三，它不能进行动态IP地址分配。
第四，SLIP没有提供任何形式的身份验证。
第五，SLIP不是一个已通过的因特网标准。

## Slide 35
2．PPP － 点到点协议
为了解决SLIP的问题，1988年因特网工程任务实施组（IETF）推出了点到点线路的数据链路层协议PPP，从而解决了以上所有的问题，并成为正式的因特网标准。
PPP可处理错误检测，支持多种协议，在连接时期允许商议IP地址，允许身份验证，以及在SLIP上所做的许多其他改进。
未来是属于PPP的，不管是拨号线路，还是租用路由器与路由器的线路都是如此。
PPP是个协议簇，它有三个主要组成部分：
（1）提供在串行链路上封装数据报文的方法：以HDLC协议为基础来封装数据报。
（2）链路控制协议LCP（Link Control Protocol）：这是PPP中一个用于建立一条链路的子协议。
（3）网络控制协议NCP（Network Control Protocols）簇：该子协议簇能为多种网络层协议（如IP，IPX，AppleTalk，OSI等）建立和配置逻辑连接。

## Slide 36
PPP具有如下特点：
（1）PPP是个直接互连两个设备的点到点链路协议，可以配置和自动封装多种网络层协议。
（2）PPP能对任何属于物理层的DTE/DCE接口进行操作。
这些接口包括：EIA/TIA的 RS232/RS422/RS423和ITU-T的V.35。
（3）PPP的链路可以是专线方式或交换方式，但必须是全双工的。
（4）PPP可支持同步串行模式，也可支持异步串行模式，或同时支持两者。
（5）PPP对数据传输的速率没有任何限制。可在电话线上进行低速传输，也可使用T1/E1作为点到点链路介质。
T1的传输速率为1.544Mbit/s；在欧洲把T1称为E1，E1的传输速率为2.048Mbit/s。
为了使用T1/E1需在路由器/主机处连入DSU/CSU设备，DSU/CSU设备为在广域网链路上传输进行编码。
PPP的帧格式很像HDLC的帧格式。PPP和HDLC的主要区别是：PPP是面向字符的，而不是面向位的。PPP在拨号调制解调器线路上使用字符填充技术，所以所有的帧都是字节的整数。PPP帧不仅能够通过拨号电话线发送出去，而且还能够通过真正的面向位的HDLC线路（即路由器与路由器相连）发送出去。图3-14中给出了PPP的帧格式。
图3-14 用于无序号模式操作下的PPP完整帧格式

## Slide 37: 3.4 网络层
网络层涉及的是将源端发出的分组经各种途径送到目的端。从源端到目的端可能得经过许多中间结点（数据链路层仅将数据帧从导线的一端送到其另一端）。
3.4.1 网络层设计的有关问题
1．为传输层提供的服务
网络层在网络层和传输层的接口上为传输层提供服务。它是通信子网的边界。
网络层可以提供面向连接的服务，也可以提供无连接的服务，它们之间的差别就是将分组排序、差错控制、流量控制等复杂的功能放在何处。
在面向连接服务中，认为通信子网是可靠的，从而将以上复杂的功能置于网络层（通信子网）中；
而在无连接服务中，认为通信子网是不可靠的，从而将以上复杂的功能置于传输层（主机）中。
因特网具有一个无连接的网络层，而ATM有一个面向连接的网络层。

## Slide 38
2．通信子网的内部结构
通信子网的构成基本上有两种不同的思想，一种是采用连接的，另一种是无连接的，连接通常叫做虚电路，无连接组织结构中的独立分组称为数据报。
（1）虚电路服务
虚电路服务是网络层向传输层提供的一种使所有分组按顺序到达目的端系统的可靠的数据传送方式。进行数据交换的两个端系统之间存在着一条为它们服务的虚电路。
上述虚电路的服务是网络层向传输层提供的服务，也是通信子网向端系统提供的网络服务。但是，提供这种虚电路服务的通信子网内部的实际操作既可以是虚电路方式，也可以是数据报方式。
例如，在因特网中，内部使用数据报交换方式，但可以向端系统提供数据报和虚电路两种服务。
（2）数据报服务
数据报服务一般仅由数据报交换网来提供。
由虚电路交换网提供数据报服务的组合方式并不常见。这既不经济，效率也低。

## Slide 39
3．数据报子网与虚电路子网的比较
图3-15总结了通信子网内部采用数据报和采用虚电路的不同之处。
图3-15 数据报子网与虚电路子网的比较

## Slide 40
3.4.2 路由选择算法
网络层的主要功能是将分组从源端机器经选定的路由送到目的端机器。路由选择算法和它们使用的数据结构是网络层设计的一个主要内容。
路由选择算法是网络层软件的一部分，负责确定所收到的分组应传送的外出线路。
路由选择算法可以分为两大类：非自适应的和自适应的。
非自适应算法不根据实测和估计的网络的当前通信量和拓扑结构来作路由选择。网络结点之间的路由是事先计算好的，在网络启动时就已设置到路由器中。有时这也称作静态路由选择。
自适应算法是根据拓扑结构、通信量的变化来改变其路由选择。这有时也称作动态路由选择 。
向量距离路由选择算法和链路状态路由选择算法都是常用的动态路由选择算法。
1．向量距离（V-D）算法
（1）向量距离算法的两个基本要素
在向量距离算法中有两个基本的要素：一个向量，另一个为距离。这两个要素构成了动态路由表的基本元素结构。
向量是指源路由器去目的网络的路径。这里的路径是指源路由器去目的网络途径中，首先应把包传递给它的那个相邻路由器，至于相邻路由器为达到目的网络接着把包再传给下面哪一个路由器，源路由器是不关心的。一个路由器经与所有相邻路由器的层层连接，构成了去所有目的网络的路径拓扑构图。

## Slide 41
距离是向量距离算法选择最佳路径的一种度量规划，即度规（metrics）。可把源站到目的站中间经过的路由器数（下跳数hop）为最小作为度量最佳路径的唯一权值。
事实上，距离也可以用延迟来作权度量，也可以由网络延迟，带宽，可靠性，负载等多种权值综合来决定。
（2）向量距离算法的路由表的形成
向量距离算法路由表的形成和刷新的基本思想是：路由器启动时，首先从其各端口获取所连网络的网络号信息而形成初始路由表，然后定期向相邻路由器广播路由消息。某路由器收到的相邻路由器发来的路由表信息中，如果有一部分是记录了经相邻路由器能到达的网络而该路由器路由表中没有，则增加之；如果有去某个目的网络更佳的路径，则修改之；如果原有经相邻路由器可以到达目的网络而现在因故相邻路由器不能到达，则该路由器的路由表也要作相应修改。
RIP协议就是采用的向量距离算法，它每30秒向相邻路由器广播一次。
（3）向量距离算法的基本特点
向量距离算法要求网络中每台路由器都定期的将其路由表信息向其相邻的路由器广播。随着信息经层层相邻路由器涌动式的传播，每台路由器最终能获得到达网络中其他所有目标网络的信息，并计算出所有的相应距离。
由于每次刷新发生在相邻路由器之间，而再通过相邻路由器层层涌动式传播，所以过程非常缓慢，在大型的互连网环境中容易发生远近路由器路由表中的路径不一致的问题，并且互连网规模越大，每台路由器再广播的路由表信息就越多，而其中许多信息与真正要刷新的内容无关，因此在环境剧烈变化的互连网中开销会更大。
向量距离算法的优点是易于实现，但它不适应环境剧烈变化或大型的网际环境。

## Slide 42
2．链路状态（L-S）算法
链路状态算法又称最短路径优先（SPF，Shortest Path First）算法。著名的OSPF（开放式最短路径优先）协议就是采用这类算法。
链路状态算法的基本思想是：每台路由器在启动时首先获得链路状态元素；每台路由器定期向互连网上所有的路由器广播链路状态广告（LSA）；每台路由器累积LSA后形成拓扑结构数据库，并以此算出本路由器去目的网络的最佳路径。
（1）链路状态
这里链路是指连接路由器的网络；状态是指相邻路由器是开通还是关断。所以链路状态是指一台路由器所连的网络和相邻路由器是开还是关的状态。
链路状态反映了一台路由器最基本的网络拓扑结构。
（2）链路状态广告（LSA）
链路状态广告（LSA，Link State Advertisements）包含了一台路由器最基本的网络拓扑结构信息。
当一台路由器的相邻路由器状态发生变化时，即该路由器的物理链路状态发生变化时会很快检查出来，该路由器就会向互连网中所有的路由器广播LSA报文。LSA报文广播的是路由更新消息。每台路由器周期性地发送LSA报文，以保证拓扑数据库的同步。一台路由器所发的LSA是向全网所有路由器广播的，而不是仅局限于相邻路由器。

## Slide 43
（3）拓扑结构数据库
每台路由器接收互连网中所有其他路由器发来的LSA报文，不断积累并归入到该路由器的拓扑结构数据库中。每台路由器根据拓扑结构数据库即能用一定算法计算出去所有目的网络的最佳途径。
拓扑结构数据库反映了整个互连网的拓扑结构图，在互连网中所有路由器中的拓扑结构数据库都是相同的。但是互连网中各路由器都是分别以本路由器作为源站点计算路径的，即是以本路由器作为树根，计算出一棵最短路径树，所以各路由器最终产生的路由表是各不相同的。
3．向量距离算法与链路状态算法的比较
向量距离算法定期（如每30秒）将路由表的全部或部分送给与其相邻的每个路由器，其中许多并不是刷新所需要的信息，而且随着网际规模的扩大，路由表信息量也随之增大。
而链路状态算法只是在事件发生时才发送的LSA报文只是一个路由器小的局部链路状态变化信息，而且LSA报文大小与网际规模的大小无关。
向量距离算法的路由表信息只传给相邻的路由器，在相邻路由器更新路由表后再传给下一个相邻的路由器，这种层层涌动式的传播刷新过程是相当缓慢的，容易造成远近路由器路径不一致的问题，并且会导致慢收敛。
而链路状态算法的LSA报文一次性无修改地向全网广播，保证了全网所有路由器的拓扑结构数据库的一致性。链路状态算法是以每台路由器本身作为路径树根计算出本路由器的最佳路径，并单向传送，所以不会导致像向量距离算法那样的慢收敛。
简而言之，向量距离算法是将全网路由器的情况告诉相邻路由器，而链路状态算法是将相邻路由器的情况告诉全网的路由器。
所以，链路状态算法比向量距离算法更适宜大规模网际和激烈变化的网际环境。

## Slide 44
3.4.3 拥塞控制
当一部分通信子网中有太多的分组时，其性能降低，这种情况叫做拥塞。当通信量增加太快时，路由器不再能够应付，开始丢失分组，并会导致情况恶化。
造成拥塞有若干因素。如果突然之间，分组流同时从三个或四个输入线到达，并且要求输出到同一线路，就将建立起队列。如果没有足够的空间来保存这些分组，有些分组就会丢失。在某种程度上增加内存会有所帮助，但路由器内存无限大时，拥塞不但不会变好，
处理器速度慢也能导致拥塞。如果路由器的CPU处理速度太慢，以至于不能执行要求它们做的日常工作（缓冲区排队，更新表等），那么，即使有多余的线路容量，也可能使队列饱和。
低带宽线路也会导致拥塞。只升级线路而不提高处理器性能，或反之，都不会有多大作用。
拥塞控制和流量控制是有差别的。
拥塞控制必须确保通信子网能运送待传送的数据，这是全局性的问题，涉及到所有主机，所有的路由器，路由器中存储－转发的行为，以及所有将导致削弱通信子网负荷能力的其他因素。
与之不同的是，流量控制只与某发送者和某接收者之间的点到点通信量有关。流量控制几乎总是涉及到接收者，接收者要向发送者反馈反映另一端的情况的一些信息。
拥塞控制和流量控制容易混淆的原因在于，有些拥塞控制算法在网络出现问题时，通过往各源端发送消息来告诉它们要减慢发送速度。因此，一个主机既可能因为接收者不能跟上输入（流量控制问题），也可能因为网络承受能力有限（拥塞控制问题）而收到减慢发送的消息。

## Slide 45
1．拥塞控制的基本原理
拥塞控制的所有解决方案按控制论的角度可分为两类：一类是开环，一类是闭环。
开环的关键在于，它致力于通过良好的设计来避免问题的出现，确保问题在一开始时就不会发生。一旦系统安装并运行起来，就不再做任何中间阶段的更正。
闭环的解决方案是建立在反馈环路的概念之上的。当用于拥塞控制时，这种方法有三个部分：
（1）监视系统，检测何时何地发生了拥塞。
（2）将此信息传送到可能采取行动的地方。
（3）调整系统操作以更正问题。
在所有的反馈方案中，都希望主机能够根据拥塞的信息采取适当行动以减少拥塞。
拥塞的出现表示载荷暂时性地超过了系统中的一部分资源的承受能力。可以用两种办法解决问题，即增加资源和降低载荷。
子网可以启用拨号电话网以临时提高某两点间的带宽；将通常是选用最佳路由的信息分散到多条路由上，也能有效地提高带宽；最后，通常只用来备份（使系统有容错能力）的空闲路由器也能在发生严重拥塞时加以利用，以提供更高的通信容量。
但有时又不可能提高通信容量，或容量已到了极限。这时解决拥塞问题的唯一办法就是降低载荷。已有很多办法可用于降低载荷，包括拒绝为某些用户服务；给某些用户或全部用户的服务降级，以及让用户以可预测的方式来安排他们的需求。

## Slide 46
2．拥塞预防策略
用开环系统的方法对拥塞进行控制。图3-16列出了影响拥塞的数据链路层、网络层和传输层策略。
图3-16 影响拥塞的策略

## Slide 47
3.4.4 因特网上的网络层
在网络层，因特网可以被看作一组互相连接的子网或自治系统AS（Autonomous System）。这里没有真正的结构，但有几个主要的主干，这些主干由高带宽线路和高速路由器构成。与主干相连的是区域网络，与区域网络相连的是很多大学、公司以及因特网服务提供者的局域网。
将因特网连到一起的是网络层协议—因特网协议IP（Internet Protocol）。
1．IP协议
一个IP数据报由一个头部和一个正文部分构成。头部有一个20字节的固定长度部分和一个可选任意长度部分。头部格式如图3-17所示。
图3-17 IP头部的组成

## Slide 48
版本字段记录了数据报属于哪个版本的协议。
IHL字段是IP分组头部长度字段。
服务类型字段使主机可以告诉子网它想要什么样的服务。
总长包括数据报中的所有信息（头部和数据）的长度。
标识字段用来让目的主机判断新来的分段属于哪个分组，所有属于同一分组的字段包含有同样的标识值。
紧跟着的是2个未用的位，然后是2个1位字段。DF代表不要分段。
MF代表还有进一步的分段。除了最后一个分段外，所有的分段都设置了这一位。它是用来标志是否所有分组都已到达。
分段偏移说明分段在当前数据报的什么位置。
生命期字段是同一个用来限制分组生命周期的计数器。推荐以秒来计数，最长生命周期是255秒。
协议字段便是说明将它送给哪个传输进程的。协议的编号在整个因特网上是全球通用的。
头部校验和仅用来校验头部。
源地址和目标地址指明了网络号和主机号。
可选项是用来提供一个余地，以允许后续版本的协议中引入最初版本中没有的信息，以及避免为很少使用的信息分配头部位。

## Slide 49
2．IP地址
每个因特网上的主机和路由器都有一个IP地址，它包括网络号和主机号。没有也不允许两台机器有相同的IP地址。所有的IP地址都是32位的。
IP地址的格式如图3-18所示。连接于多个网络的机器在各个网络上有不同的IP地址。
图3-18 IP地址格式

## Slide 50
第A类地址格式允许最多有126个网络，每个网络可有1600多万个主机；
第B类地址格式允许最多有16382个网络，每个网络可有65534个主机；
第C类地址格式允许最多有200多万个网络，每个网络可有254个主机。
网络号由网络信息中心NIC（Network Information Center）分配，以避免冲突。
32位的网络地址通常用带点十进制标记法书写。在这种格式下，每字节以十进制记录，从0到255。例如，十六进制地址C0290614被记为192.41.6.20。最低的IP地址是0.0.0.1，最高为255.255.255.255。
值0和255由特殊的意义。值0表示本网络或本主机。值255表示一个广播地址，它代表网络中的所有主机。
以0作为网络号的IP地址代表当前网络。这些地址可让机器引用自己的网络而不必知道其网络号（但必须知道是哪一级网络，以确定用几个0）。
全部由１组成的地址代表内部网络上的广播，通常是一个局域网。
例如，20.0.0.0代表网络号为20的一个A类网络，也可称之为是一个A类网络地址，20.255.255.255代表网络号为20的网络中的所有主机，也可称之为是一个A类广播地址。
所有形如127.x.y.z的地址都保留作回路（loopback）测试。发送到这个地址的分组不输出到线路上，它们被内部处理并当作输入分组。这一特性也用来为网络软件查错。
在每一类地址中还有一些内部保留的私有IP地址供用户的内部局域网使用。
如：10.x.y.z，172.16.y.z ～ 172.31.y.z，192.168.y.z。用户在其内部局域网中使用这些地址不会与因特网发生冲突。

## Slide 51
3．子网
一个网络上的所有主机都必须有相同的网络号。当网络增大时，这种IP编址特性会引发问题。
可让网络内部可以分成多个部分，但对外像任何一个单独网络一样动作，这些网络都称作子网。例如，如果我们原来用的是B类地址，当第二个局域网加入时，可将16位的主机号分成一个6位的子网号和一个10位的主机号，如图3-19所示。这种分解法可以使用62个局域网，每个局域网最多有1022个主机。
图3-19 将B类网分成若干子网的一种方法
在网络外部，子网是不可见的，因此分配一个新子网不必与NIC联系或改变程序外部数据库。
当一个IP分组到达时，就在路由选择表中查找其目的地址，如果分组是发给远程网络的，它就被转发到表中所提供接口上的下一个路由器；如果是本地主机，它便被直接发送到目的地。如果目的网络没找到，分组就被转发到有更多扩充表的默认路由器。这一算法意味着每一个路由器仅需要保留其他网络和本地主机的记录，不必全记住所有（网络，主机）对，从而大大减少了路由表的长度。

## Slide 52
4．因特网控制协议
除了用于数据传送的IP协议外，因特网还有多个用于网络层的控制协议，包括ICMP，ARP，RARP以及BOOTP。
（1）因特网控制消息协议（ICMP）
因特网的操作被路由器严密监视。当发生意外事故时，这些事件由ICMP（Internet Control Message Protocol）报告，它也可以用来检测因特网。图3-20中列出了最重要的ICMP消息类型。每个ICMP消息类型都被封装于IP分组中。
图3-20 主要的ICMP消息类型

## Slide 53
（2）地址分辨协议（ARP）
虽然因特网上的每个机器都有一个或多个IP地址，却不能真正用它们来发送分组，因为主机名和IP地址都是逻辑地址，数据链路层硬件不能识别它们。如今，大多数主机都是通过一个只识别局域网地址的网络接口卡连上局域网的。例如，每个出厂的以太网卡都有一个48位以太网地址。以太网卡的生产商向一个权威机构申请一大批地址，以保证没有两个相同地址的网卡，避免当两个网卡用于同一个局域网时出现冲突。这些网卡发送和接收基于48位的以太网地址的帧，它们完全不知道32位IP地址。
真正通信时是要使用物理地址经过物理网络（如以太网）来完成的，那么，IP地址如何映射到数据链路层的物理地址上。
地址分辨协议（ARP，Address Resolution Protocol）就是用来将IP地址翻译成物理网络地址的。当应用程序把IP分组交给网络接口驱动程序时，由接口驱动程序完成IP地址到物理地址的映射请求，若在本地映射表中找不到，该接口驱动程序就广播一个ARP分组给本地网所有主机。这时网络上所有支持ARP的主机便会收到ARP请求分组，但是只有ARP分组中IP地址和自己的IP地址一致的主机才会响应，将它的物理地址告诉给请求者。值得注意的是，ARP只适应于具有广播功能的网络，如以太网，不适应点到点网络。
ARP是TCP/IP协议的一部分，它一般由TCP/IP内核来完成，用户和应用程序不直接与ARP打交道。几乎因特网上的每台机器都运行它。
可以对ARP进行各种优化以使其更有效率。首先，一旦某机器运行ARP，它便将映射结果缓存起来，以备后用。下一次与同一机器联系时，就可以直接在其缓存中找到映射关系，因此不需再发一次广播。实际上，所有以太网上的机器都可以将这一映射结果加入到自己的ARP缓存中。

## Slide 54
当以太网卡拆除并换上新卡（新以太网地址）时，为了使地址映射可变，ARP缓存区中的项每过几秒钟就会刷新一次。
（3）反向地址分辨协议（RARP）和BOOTP
ARP解决的是如何将IP地址映射到以太网地址上。有时也要解决其反向的问题。给出一个以太网地址，如果找到相应的IP地址？这种问题会在启动一台无盘工作站时发生，这种无盘工作站通常从远程文件服务器上下载其操作系统的二进制映象，但它如何知道自己的IP地址呢？
解决的办法是采用反向地址分辨协议（RARP，Reverse Address Reslution Protocol）。这个协议使一个新启动的工作站可以广播其以太网地址，并请求获得其IP地址。RARP服务器发现这个请求后，在其配置文件中找到以太网地址，并回送相应的IP地址给它。
RARP一个缺点是使用了一个全1的目标地址（限制性广播）以到达RARP服务器。但是，这种广播不会被路由器转发，因此每个网络上都需要RARP服务器。为了避免这个问题，发明了一种叫做BOOTP的可选安全启动（bootstrap）协议。与RARP不同，它使用的是UDP消息，可以经过路由器转发。它还提供了一个有附加信息的无盘工作站，包括拥有内存映象的文件服务器的IP地址，默认路由器的IP地址，以及使用的子网掩码。

## Slide 55
5．路由选择协议
对于路由选择来说，由单个管理机构控制的一组网络和路由器称为自治系统（AS）。一个自治系统内的路由器自由地选择它们自己的发现、传播、验证和检查路由一致性的机制。
交换路由信息的两个路由器如果属于两个不同的自治系统，那么就称它们是外部相邻；如果它们属于同一个自治系统，就称它们是内部相邻。
外部路由器用以通告可达性信息给其他自治系统的协议称为外部网关协议（Exterior Gateway Protocol）或简称EGP。
内部路由器用以在一个自治系统内部交换网络可达性和路由选择信息的任何算法都称为内部网关协议（Interior Gateway Protocol）或简称IGP。
图3-21表示了3个网络使用EGP协议交换可达性信息，每个网络都是一个自治系统，每个自治系统都使用它自己的IGP。
图3-21 外部网关协议和内部网关协议

## Slide 56
一个自治系统内部的路由器之间的交互却没有统一的协议可用。大部分自治系统使用少数协议中的一种在内部传播可达性信息。图3-21表示的3种内部网关协议，分别称作路由选择信息协议（RIP，Routing Information Protocol），Hello和OSPF协议。
EGP虽然不是真正的路由选择算法，但它规定了一个自治系统内的路由器与另一个自治系统内的路由器互相通信的方式。
虽然EGP是一种很有用的技术，但也有其缺陷，如它不像一种路由协议而像一个可达性协议。边界网关协议（BGP，Border Gateway Protocol）正是为了克服EGP的问题而开发的。BGP是一种AS之间的路由协议，用于因特网。
在两个路由器间最初的数据交换是整个BGP的路由表，更多的更新是作为路由表的变化而发送出去的。与其他的路由协议不同，BGP不需要对整个路由表到进行定期的更新。虽然BGP对一个特定的网用所有灵活的路径来维护一张路由表，但它在更新信息中仅传输主要的优化的路径。
RIP是使用广泛的IP路由选择算法之一，它实现了向量距离算法，并使用跨度计算标准：0个跨度是直接连接的局域网，1个跨度是通过一个路由器可达，2个跨度是通过两个路由器可达，依此类推。但15个跨度被认为是最大极限，表示无穷距离，意即不可达。
HELLO协议是另一个路由选择向量协议，但它的计量对象是延时，而不是跨度。今天，HELLO协议还没有被广泛采用。
OSPF是一个现代的链路状态协议，每个路由器将它所连接的链路状态信息向其他路由器传播。链路状态机制解决了向量距离产生的许多收敛问题，适用可伸缩的环境。
OSPF还有若干其他先进特征：身份验证；路由选择服务类型；负载平衡；子网划分；内部和外部网关表。

## Slide 57
6．下一代IP协议IPv6
现在使用的IP版本是IPv4， IPv6是IPv4的改良而不是革新。IPv4的一些有用特征被IPv6继承，不太有用的部分则被舍去。按照IPv6规范，从IPv4到IPv6的变更可分为以下几类：
（1）扩大了寻址能力。IPv6中IP地址范围由32位增加到128位。
（2）简化了分组头格式。
（3）改善了各种扩展与选项的支持。
（4）增加了标签能力。
（5）加入了审计与保密能力。
3.4.5 ATM工作原理
1．ATM的特点
ATM的特点是进一步简化了网络功能，ATM网络不参与任何数据链路层功能，将差错控制与流量控制工作都交给主机去做。
传统分组交换网（如X.25）的交换结点参与了OSI第一层到第三层的全部功能；
帧中继结点只参与第二层的核心部分，即数据链路层中的帧同步和CRC校验功能，第二层的其他功能，即差错控制和流量控制，以及第三层功能则交给主机去处理；
ATM网络则更为简单，除了第一层的功能之外，交换结点不参与任何工作。

## Slide 58
2．ATM网络参考模式
ATM网络的目的是给出一套与网络传输信息类型无关的网络服务，所提供的服务由ATM协议参考模式来定义。ATM参考模式由ATM物理层、ATM层、ATM适配层、用户平面、控制平面和管理平面等组成，它们共同定义了ATM对高层服务和操作以及维护ATM网络所需的功能。
（1）ATM物理层
由传输汇聚子层和物理介质相关子层组成，主要完成物理线路编码和信息传输的功能。
（2）ATM层
ATM层处理信元和信元传输。
（3）ATM适配层
主要负责将用户的信息转换成ATM网络可用的格式。
（4）用户平面
处理数据传输、流量控制、错误检测和其他用户功能。
（5）控制平面
包含连接的建立、维护及拆除等有关功能。
（6）管理平面
管理平面又分为两个子面：面管理和层管理。面管理主要功能为协调各层面的运行；层管理负责执行一些有关各协议实体内资源与参数的管理功能。

## Slide 59: 3.5 传输层
传输层不仅仅是另外的一层，它是整个协议层次结构的核心。其任务是为从源端机到目的机提供可靠的、价格合理的数据传输，而与所使用的网络无关。
3.5.1 传输服务
1．提供给高层的服务
传输层的最终目标是向其用户（一般是指应用层的进程），提供有效、可靠且价格合理的服务。为了达到这一目标，传输层利用了网络层所提供的服务。
传输服务也有两种类型。
面向连接的传输服务在很多方面类似于面向连接的网络服务。二者的连接都包括三个阶段：建立连接、数据传输和释放连接。两层的寻址和流量控制方式也类似。
无连接的传输服务与无连接的网络服务也很类似。
传输层服务与网络层服务如此类似，为什么还要将它区分为不同的两层呢？原因是，网络层是通信子网的一部分并且是由电信公司来提供服务的（至少广域网是如此）。用户无法对子网加以控制，他们不能通过换用更好的路由器或增强数据链路层的纠错能力来解决网络层服务质量低劣的问题。唯一可行的方法是在网络层上再增加一层以改善服务质量。
传输层的存在使传输服务远比其低层的网络服务更可靠。分组丢失、数据残缺均会被传输层检测到并采取相应的补救措施。另外，传输服务原语的设计可以独立于网络服务原语，网络服务原语是随网络不同而会有很大差异的。
有了传输层后，应用于各种网络的应用程序便能采用一个标准的原语集来编写，而不必担心不同的子网接口和不可靠的数据传输。传输层起着将子网的技术、设计和各种缺陷与上层相隔离的关键作用。

## Slide 60
2．服务质量
从另一个角度来看，可以将传输层的主要功能看作是增强网络层提供的服务质量（QoS）。
服务质量可以由一些特定的参数来描述。传输层服务质量的典型参数有：连接建立延迟、连接建立失败的概率、吞吐率、传输延迟、残余误码率、安全保护、优先级、恢复功能。
这些服务质量参数是传输用户在请求建立连接时设置的。它表明希望值和最小可接受的值。
在有些情况下，传输层会对一些选项进行协商，一旦这些选项被商定，它们在整个连接存在期间保持不变。
3．传输服务原语
传输服务原语允许传输用户（如应用程序）访问传输服务。每种传输服务均有各自的访问原语。
很多程序（也可以说是程序员）可以看到传输原语，所以，传输服务必须简便易用。
图3-22中列出了5个原语。这个传输接口虽然只是一个框架，但它体现了面向连接的传输接口的本质。它允许应用程序建立、使用和释放连接，这些原语对多数应用程序来说已经够用。
图3-22 一个简单传输服务的原语

## Slide 61
3.5.2 传输协议的功能要素
1．寻址
传输层要在用户进程之间提供可靠和有效的端到端服务，必须把一个目标用户进程和其他的用户进程区分开来，这是由传输地址来实现的。
为确保所有传输地址在全网上是唯一的，传输地址规定由网络号、主机号以及由主机分配的端口组成。
传输地址的构成有两种办法：
（1）层次地址
该地址由一系列的域组合而成，把它们在空间上分开来。例如：
（地址）=<国家><网络><主机><端口>
（2）平面地址空间
平面名称对于地理上或任何其他层次方面都无特定关系的传输地址，可以用一个号码当作单一系统内的地址。用这种方法确定的地址是唯一的，而同它所处的部位无关。
2．建立连接
一个传输实体要向目的机器发送一个连接请求TPDU，并等待对方接受连接的应答。
3．释放连接
释放连接有两种方式，即非对称释放和对称释放。

## Slide 62
4．流量控制和缓冲策略
传输层中的流量控制问题在某些方面与数据链路层的相似，但在另外一些方面，则是有区别的。其基本的相似之处是它们均需采用滑动窗口或其他机制。它们之间的主要差别是，路由器通常只有相对较少的线路连接，而主机则可有很多个连接。这样，传输层就不可能采用数据链路层实施的缓冲策略。
在传输层中，是在源端进行缓冲还是在目的端进行缓冲取决于传输信息的类型。对于低速突发性的信息，最好在发送端进行数据缓存，对于高速平稳的信息传输，最好在接收端进行数据缓存。
5．多路复用
在传输层中进行多路复用可以有两种方式：向上多路复用和向下多路复用。
向上多路复用是指把多个连接多路复合到一个下一层连接上实现多路复用。向上多路复用可以使用户充分利用昂贵的虚电路资源，但连接的数量要适当。
向下多路复用是指把一个连接分割连接到多个下一层连接上实现多路复用。
如果利用向下多路复用，在传输层同时打开多个网络连接，并在它们之间循环地分配信息报文，有效带宽会得到增大。
6．崩溃恢复
如果主机和路由器易遭受崩溃，那么就存在着从崩溃中恢复的问题。
如果连接的两端均保持了当前的状态信息，传输层可以从网络层的错误中进行恢复。
对于主机的崩溃和恢复则无法做到对于高层透明。

## Slide 63
3.5.3 因特网传输协议
因特网在传输层有两种主要的协议：一种是面向连接的协议TCP，另一种是无连接的协议UDP。
传输控制协议TCP（Transmission Control Protocol）是专门设计用于在不可靠的因特网上提供可靠的、端到端的字节流通信的协议。
IP层并不能保证将数据报正确地传送到目的端，因此TCP实体需要判定是否超时并且根据需要重发数据报。到达的数据报也可能是按错误的顺序传到的，这也需要由TCP实体按正确的顺序重新将这些数据报组装为报文。TCP协议提供了用户所要的可靠性，而这是IP层所未提供的。
1．TCP服务模型
通过在发送方和接收方分别创建一个称为套接字（socket）的通信端点，可以获得TCP服务。每个套接字有一个套接字序号（地址），它包含主机的IP地址以及一个主机本地的16位号码，称为端口（port）。总共可有65536（216）个端口号。
应用程序间的通信具体由多个进程实现，在多用户多任务的网络中要求一台主机能并发处理多个进程。TCP/IP协议在传输层顶端提供了多个端口的服务，一个端口对应一个进程，从而使一台主机能同时并发处理多个进程。TCP/IP端口的概念在通常网络中称为服务访问点，亦即本层与上层的层间接口。在TCP/IP中，网络层（IP层）不设多个服务访问点（多端口），传输层（TCP层或UDP层）上设立多端口是对IP层的功能的一种补充和加强。
在TCP/IP中进程采用“客户—服务器”模式，这是一种不对等的主客模式。在该模式中进程总是由客户机（即客户程序）发起，而服务器（服务程序）总是随时等待客户机进程要求，并予以响应提供相应进程服务。

## Slide 64
TCP/IP为服务器规定了一组标准的端口号，把该组端口的每个端口分给一个固定的标准服务进程。例如，对应TCP协议上Telnet（远程登录）规定使用端口号23，FTP（文件传输）规定使用端口号21，SMTP（简单电子邮件传输）规定使用端口号25等等。在传输层的UDP协议上也规定了一组固定的端口号，如TFTP（简单文件传输）规定使用端口号69等。
TCP和UDP是传输层两个平等的协议，它们固定的标准端口号是各自独立编号的，互不相干。在TCP和UDP中这两组固定的标准端口号被保留作为标准服务进程专用并公布于众。规定凡是采用TCP/IP通信的标准服务器必须遵循这种端口分配标准。这就使得这类端口成为全局性的公认端口，也称“保留端口”，保留端口的值小于256。
除“保留端口”外，应用程序还需使用到的其他大量端口称为“自由端口”。保留端口是固定的全局性的，而自由端口则是本地机随机动态分配的。
所有的TCP连接均是全双工的和点到点的。点到点的意思是每个连接只有两个端点。TCP不支持多点播送和广播。
2．TCP协议格式
TCP连接上的每个字节均有它自己的32位顺序号。
发送和接收方TCP实体以数据段的形式交换数据。
TCP软件决定数据段的大小。每个网络都存在最大传送单位MTU（Maximun Transfer Unit），要求每个数据段必须适合MTU。实践中，MTU一般为几千字节，由此便决定了数据段大小的上界。
TCP实体所用的基本协议是滑动窗口协议。当发送方传送一个数据段时，它还要启动计时器。

## Slide 65
3．TCP数据段头
图3-24表示了TCP头数据段的布局格式。不带任何数据的数据段也是合法的，一般用于确认报文和控制报文。
图3-24 TCP头数据段布局格式
下面介绍TCP头中每个字段的意义。
源端口和目的端口字段标识出本地和远端的连接点。
顺序号和确认号字段执行它的通常功能。注意，后者指希望接收的下一个字节，而不是前面已正确收到的字节。
TCP头长表明在TCP头中包含多少个32位字。

## Slide 66
接下来的6位未用。
6个1位的标志。
如果用到了应急指针，那么URG位置1。
应急指针指从当前顺序号到紧急数据位置的偏移量。
ACK位置1表明确认号是合法的。
PSH位表示是带有PUSH标志的数据。
RST位用于复位。
SYN位用于建立连接。
FIN位用于释放连接。
TCP中的流量控制是通过使用可变大小的滑动窗口来处理的。窗口大小字段表示在确认了字节之后还可以发送多个字节。

## Slide 67
校验和也是为了确保高可靠性而设置的。它校验头部、数据和图3-25中所示的概念上的伪TCP头（Pseudoheader）之和。
图3-25 包括在TCP校验和中的伪头
在校验和计算中包括了伪TCP头，有助于检验传输的分组是否正确，但这样做却违反了协议的分层规则，因为其中的IP地址是属于IP层而非TCP层。
选项字段用于提供一种增加额外设置的方法，而这种设置在常规的TCP头中并不包括。

## Slide 68
4．TCP协议功能
可靠的面向连接服务首先是要在信源机与信宿机之间建立一条连接，然后才能进行实际数据传输，并以“确认和超时重传”机制保证其可靠性。
（1）确认和超时重传机制
确认和超时重传机制的基本思想是：信源机在收到每一正确分组时向信宿机回送一个确认，信源机在某个时间片内没收到确认时，则重传该分组。
随之产生的问题是重传，即可能导致某个报文重复出现。IP数据报在网上都有一个生命期TTL，当TTL减为0时该IP数据报被抛弃。但当IP数据报被存储在某网关而未到生命期时，而信源机的时间片已到，则也对其认为超时而重传，导致有两个相同的报文在网上重传，致使信宿机难以判断和处理重复的报文。信源机重传机构中的时间片大小是很难确定的。
由于重传机制的重复报文存在，TCP中的确认机制不是针对段而是采用以字节为单位的“累计确认”方法，在n字节累计确认后，前面字节的确认丢失就不需再重传。
另外，在最初端到端间建立连接时采用“三次握手”方法，以识别重复的报文。
（2）TCP连接的建立与拆除
①TCP连接的建立
TCP采用“三次握手”建立连接的基本思想是：信源机发一个带本次连接序号的请求（第一次握手）；信宿机收到请求后如同意连接则发回一个带本次连接序号的确认应答，应答还包含信源机连接序号（第二次握手）；信源机收到应答（含两个初始序号）后再向信宿机发一个含两个序号的确认（第三次握手），信宿机收到后确认，则双方连接建立。由于连接双方都以序号确认本次连接，使过时的（以前序号的）报文不会重复建立连接，只有在TCP建立端到端连接后，才能进入数据真正传输阶段。

## Slide 69
②连接的拆除
由于TCP连接是一个全双工的数据通道，在一方发起拆除连接后，连接依然存在，所以，TCP采用三次握手方法拆除两个“半连接”。
（3）TCP的滑动窗口机制
①TCP滑动窗口用于控制流量
②TCP滑动窗口用于控制拥塞
5．UDP协议功能
UDP是在传输层上与TCP并行的一个独立协议。UDP建立在IP协议上，它除了增加多端口外，几乎没有增加其他新的功能。因此，UDP也是一个不可靠的无连接协议。
TCP/IP在传输层上另外建立一个UDP协议是由于UDP传输效率高，适合于某些应用程序服务的场合。在一些简单的交互应用场合，如应用层的简单文件传送TFTP，便是建立在UDP上的。对来回只有一次或有限几次的交互建立一个连接开销太大，即使出错重传也比面向连接的方式效率高。

## Slide 70: 3.6 应用层
3.6.1 应用层概述
应用层以下各层提供可靠的传输，但对用户来说，它们并没有提供实际的应用。下面我们将主要介绍在因特网中的一些应用。
因特网应用层包含两类不同性质的协议。
第一类是一般用户能直接调用或使用的协议，如TELNET，FTP和SMTP。这是用户使用因特网资源的用户界面或工具。
第二类是为系统本身服务的协议，如DNS协议等。
3.6.2 用户能直接调用的协议
1．TELNET － 远程登录协议
在用户主机上键入TELNET命令后可连接一台远程主机，用户主机作为终端能共享该远程主机的资源。为实现互操作性，TELNET协议包含了一个名叫虚拟终端（NVT）的软件。
虚拟终端软件的作用主要是克服不同类型机器键盘字符的差异性。在用TELNET连接的两个主机中都具有NVT软件，当客户机的键盘字符向远程主机传送时，首先应经过NVT翻译成标准的NVT格式，当到达远程主机时先经过远程主机中的NVT翻译成远程主机上的键盘字符格式。

## Slide 71
2．FTP － 文件传输协议
FTP协议可以使网络上两台主机互连且达到互传文件或相互拷贝文件的目的。
在UDP协议上还有一个名叫TFTP（Trival File Transfer Protocol）的协议。这是一种简化的文件传输协议，简单短小，常用于PC机上作单个文件传送。
3．SMTP － 简单邮件传输协议
SMTP称为简单邮件传输协议，在因特网上绝大部分电子邮件都基于此协议。
4．适用于UNIX系统间的应用协议
除了上面三种基本协议外，如果网际互相通信的主机都为UNIX主机，则还可以使用一套以R开头的R实用程序。用于远程登录有rlogin、rexec、rxh，用于文件传输的有rcp等。
3.6.3 DNS
1．域名系统
为了共享因特网上某台主机的资源，可以使用该主机的IP地址作为标识。
但大多数用户还是更习惯于用机器名，而不是用IP地址。为此TCP/IP在应用层中提供了一种域名系统（DNS）的服务。在用户使用机器名作为主机标识时，DNS会自动把机器名转变为IP地址，例如上面以128.6.18.15作为IP地址的主机名为archie.rutgers.edu，则下面登录命令是等价的，用户可以任意选择：
telnet 128.6.18.15 或 telnet archie.rutgers.edu
一个域名由多个部分组成，中间用“.”分隔，是一种有层次的域树结构。最右边的部分是高层次的部分，称为第一级域（本例中为edu）。第一级域可以派生出多个第二级域，一个二级域同样可以派生出多个三级域等。

## Slide 72
在因特网上，有两种不同的域名组织模式。
第一种是按部门机构组织的，称为“组织模式”；
第二种是按地理位置组织的，称为“地理模式”。
在因特网上我们看到的绝大部分主机都是按组织模式命名域名的，而且高层域都已经国际标准化了，如图3-26所示。在图中除最后一项是按地理模式外，其余各项都是组织模式域名的高层域。
图3-26 因特网标准第一级域表
在美国以组织模式命名域名的主机，通常都是以图中的域名作为第一级域。
在美国以外的国家第一级域名则为该国家的代码，由2个字母缩写组成并且已经标准化。
域名的最高管理机构是国际NIC（网络信息中心），管理第一级和第二级域名，整个域名管理机构是按树形层次结构分布管理的。
域名和IP地址有一定对应关系，但并不属于同一结构体系。一台主机只能有唯一的IP地址，但其可以有多个域名。在一台主机的IP地址改变时，其原来的域名仍然有效。

## Slide 73
2．域名管理和实施
DNS是通过域名服务器管理，把一个管理域名的软件装在一台主机上，该主机就称为域名服务器。地区域名服务器以树形结构连入上级域名服务器。
当请求将域名解析为IP地址时，首先向本地域名服务器请求解析。如有则返回解析，如域名不在本地域名服务器范围，则指向上级域名服务器。
也可以将IP地址转换为域名，称为逆向域名解析。逆向域名解析通常用于无盘工作站，无盘工作站只知道本身的物理地址，可经RARP协议找到IP地址，再经域名解析找到域名。
3．资源记录
每个域都有相关的资源记录集合。当解析器给DNS一个域名，它所取回的是与该名有关的资源记录。因此DNS的实际功能就是把域名映射到资源记录上。
一条资源记录共有5项。大多数情况下资源记录以ASCII文本显示，每条资源记录一行。格式如下：
<Domain_name> <Time_To_Live> <Type> <Class> <Value>
Domain_name（域名）指出这条记录所指向的域。
Time_To_Live（生存时间）字段指出记录的稳定性。

## Slide 74
Type（类型）字段指出记录的类型。最重要的几种类型如下所示。
（1）SOA记录：提供了关于名字服务器区域的主要信息资源的名字，管理者的电子邮件地址，一个唯一的序列号，以及各种标志和时间范围。
（2）A记录：最重要的记录类型是A（地址）记录。每个网络连接（每个IP地址）都有一个A类型的资源记录。
（3）MX记录：次重要的记录类型是MX记录。它指明了准备为特定域接收电子邮件的域名。
（4）NS记录：指明名字服务器。
（5）CNAME记录：允许创建别名。
（6）PTR记录：和CNAME一样，PTR指向另一个名字。但是，和CNAME不同的是，CNAME只是一个宏定义，而PTR是一种正规的DNS数据类型，它的解释依赖于上下文。实际上，它几乎总是用来将名字和IP地址联系起来，允许查找IP地址，返回相应机器的名字（反向解析）。
（7）HINFO记录：允许人们找出一个域相应的机器和操作系统类型。
（8）TXT记录：允许域以任意方式标识自身。
资源记录的第四个字段是Class（类别）。对于因特网信息，它总是IN。
最后一个是Value（值）字段。这个字段可以是数字、域名或ASCll串。其语义基于记录类型。
下面是一条资源记录的示例：
flits.cs.vu.nl. 86400 IN A 192.31.231.165

## Slide 75: 3.7 局域网体系结构
3.7.1 局域网参考模型
在ISO的开放系统互连模型（OSI/RM）中，其下三层主要涉及的是通信功能。在这方面局域网有自身的特点。
首先，局域网中数据以帧为单位传输；
其次，局域网内一般不需要中间交换，其拓扑结构有总线形、星形和环形，故路径选择功能可大大简化，通常不设单独的网络层。
结合局域网自身特点，参考OSI/RM，IEEE 802提出了局域网的参考模型（LAN/RM），如图3-27所示。
图3-27 LAN/RM与OSI/RM对比

## Slide 76
由于局域网的种类繁多，其介质访问的方法也各不相同，为了使局域网中数据链路层不致过于复杂，LAN/RM将其划分为两个子层，即介质访问控制（MAC）子层和逻辑链路控制（LLC）子层。
与访问各种传输介质有关的问题都放在MAC子层，当介质存取方法改变时，不致于影响其他较高层协议。
数据链路层中与介质访问无关的部分都集中在LLC子层。
LAN/RM中物理层和数据链路层的功能如下：
1．物理层
物理层提供在物理层实体间发送和接收比特的能力，一对物理层实体能确认出两个介质访问控制MAC子层实体间同等层比特单元的交换。物理层也要实现电气、机械、功能和规程四大特性的匹配。
2．数据链路层
数据链路层的功能分别由其LLC子层和MAC子层承担。
LLC子层向高层提供一个或多个逻辑接口（具有发送帧和接收帧的功能）。还具有帧顺序控制及流量控制等功能。LLC子层还包括某些网络层功能，如数据报、虚电路控制和多路复用等，由于局域网中的数据是按编址的帧传送，没有中间交换，因而不需要路由选择。
MAC子层支持数据链路功能，并为LLC子层提供服务。支持CSMA/CD，令牌环、令牌总线等介质访问控制方式。它判断哪一个设备具有享用介质的权力以及介质操作所需要的寻址。

## Slide 77
3.7.2 IEEE 802标准系列
在局域网络标准化中，IEEE起了很大的作用。许多IEEE 802标准已成为ISO国际标准。IEEE 802委员会公布的标准有：
1.802.1A：局域网络和城域网络标准：综述和体系结构。
2.802.1B：局域网络的寻址、网络互连及其管理。
3.802.2：逻辑链路控制。
4.802.3：CSMA/CD及100BaseX访问方法及物理层规范。
5.802.4：令牌总线访问方法及物理层规范。
6.802.5：令牌环访问方法及物理层规范。
7.802.6：城域网络标准。
8.802.7：宽带局域网络标准。
9.802.8：光纤局域网络标准。
10.802.9：综合话音数据局域网络标准。
11.802.10：可互操作的局域网络的安全。
12.802.11：无线局域网络标准。
13.802.12：新型高速局域网络（100VG-AnyLAN）标准。
现在IEEE802.1－802.6已成为ISO的国际标准ISO8802.1－8802.6。

## Slide 78: 3.8 局域网络介质访问方式
网络介质访问方式是一种方法，网络站利用它使用实际网络通道，以便通过网络发送报文。
下列是用于局域网通信中最常用的访问方式。
1.查询（Polling）；
2.令牌环（Token Ring）；
3.载波检测多路访问/冲突检测（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, 简写为CSMA/CD）；
4.令牌总线（Token Bus）。
3.8.1 查询
在查询方案中，用户按照下列步骤取得对网络通道的访问。
1.中心结点有规律地查询每个网络站，以获悉它是否有报文要发送。
2.每当网络站有报文要发送，就清除通道，网络站得到通道的专用权并发送报文。
这个方案最适用于有中心控制结点的结构，如星形拓扑。

## Slide 79
3.8.2 令牌环
在用于环形和总线网络中的令牌传递方案中，令牌沿网络通道传送，有规律地经过每个结点，令牌通常是一个8位的包。
以下是令牌传递过程的简述：
1.当有一个结点有数据帧要发送时，它首先检测令牌是否有空，如果有空，它夺取令牌并将其数据帧附在令牌上。
2.当携带数据帧的令牌继续环行时，后面的每个结点都校验数据帧。
3.目的设备辨认出此数据帧，接收它，并将一个收据信号附在令牌上，随后令牌继续环行。
4.当源设备收到收据信号后，它就解除令牌的忙状态，于是令牌自由环行，过程又重新开始。
图3-28表示令牌在环上传送过程。
图3-28 令牌环

## Slide 80
图3-28中
（a）表示结点A要求获得令牌发送数据；
（b）表示结点A把数据送到环上，结点C开始拷贝数据至自己的缓冲区，数据进行沿环传输；
（c）表示数据回到结点A，它把数据从环上移去，再发出空闲令牌。
令牌环的主要优点在于它提供的访问方式的可调整性和确定性，且各站具有同等访问环的权力，但也可以有优先权操作和带宽保护。适合使用光纤通信介质，实现高速传输，实时性强，适用于分布控制应用环境。
令牌环主要缺点是有较复杂的令牌维护要求。空闲令牌的丢失，将降低环路的利用率，令牌重复也会破坏网的正常运行，故必须选一个工作站作为监控站。
如果监控站失效，竞争协议将保证很快地选出另一站点作为监控站（每个站点都具有成为监控站的能力）。当监控站正常运行时，它单独负责判断整个环的工作是否正确。
环网潜在的问题是，一个结点连接出问题都会使网络失效，可靠性差。另外，结点入环、退环都要暂停环网工作，灵活性差。

## Slide 81
3.8.3 载波检测多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
CSMA/CD允许所有网络用户对网络通道进行同等访问，并无中央结点来控制通道的访问，也没有令牌。这一方案用于总线拓扑上较多。
下面是CSMA/CD的工作过程简述：
1.要发送报文的结点必须监视通道以辨别何时通道是可用的（该时刻没有其他网络站在发送），这是载波检测。
2.当结点检测到通道有空时，它就发送报文，并以接收设备的地址进行标志。
3.所有空闲的网络站（未进行传输的站）继续监视通道报文。
4.被标记的结点接收报文，并返回一个确认帧。
5.当发送通道检测到冲突，它们就停止传输，等待一个随机时间后重新发送。
6.网络站在通知用户网络太忙之前，典型地重发16次。
由于传输线上不可避免的传输延迟，有可能多个站同时侦听到线上空闲并开始发送，从而导致冲突，故每个工作站发送信息之后，还要继续侦听线路，判定是否有其他站正与本站同时向传输线发送，一旦发现，便中止当前发送，并向传输线发送一串阻塞信号，让传输线上其他各站均能感知冲突已经发生，这就是“冲突检测”。
发送冲突的信息必须重发。参与冲突的各站分别延迟不同时间（称为后退）后重新发送。为公平起见，各站后退一随机时间周期再去抢占线路发送。

## Slide 82
一般采用称作“二进制指数后退算法”，确定后退时间周期。方法是：i次冲突后，等待时隙数就从0～2i-1中随机选出。最小后退周期至少是一个时隙（一个时隙是信息在网上传输往返一次所需的时间）。如果冲突次数高，表明网络繁忙，发送站应增加后退时间，以降低再次产生冲突的可能性。 当达到10次冲突后，随机等待的最大时隙数就被固定在1023。16次冲突后，控制器将不再动作，并向计算机报告发送失败。进一步的恢复留待高层进行。
图3-29示出以太网采用CSMA/CD控制方式的发送流程，这种方式已列为IEEE 802.3标准。
图3-29 CSMA/CD发送过程
CSMA/CD的主要优点是简单、可靠、传输延迟小且成本低，但它不能适用实时控制的需要，传输效率不高，只能在负载不太重的局域网中使用。

## Slide 83
3.8.4 令牌总线
这种方式和CSMA/CD方式一样，采用总线网络拓扑，但不同的是网上各工作站按一定顺序形成一个逻辑环。每个工作站在环中均有一个指定逻辑位置，末站的后站就是首站（即首尾相连），每站都了解其先行站和后继站的地址, 总线上各站的物理位置与逻辑位置无关，如图3-30所示。
图3-30 令牌总线
站点连到电缆上的实际顺序并不重要。因为电缆是固有的广播介质，所以每个站点都可以收到所有的帧，但把不是发给它的帧丢掉。当站点传递令牌时，只要向环上的逻辑邻居发送一令牌帧，无需考虑该邻居实际上位于电缆何处。
称为令牌的控制帧调整访问的权利。令牌帧包含目的地址，收到令牌的工作站在一段规定的时间内被授予对介质的控制权，因而该站可以发送一帧或多帧信息。
这种方式要求一定的维护工作量。至少，应完成以下几种维护操作：
1．环的初始化；2．加入环路；3．退出环路；4．恢复