## Slide 1: 第4章 局域网设备与组网配置
本章目录
4.1 网络的组成部分
4.2 网络接口卡
4.3 传输介质
4.4 网络互连设备
4.5 以太网组网配置
4.6 网络的升级
4.7 计算机中心大楼的综合布线与网络设计

## Slide 2: 4.1 网络的组成部分
一个基本的计算机网络由下列硬件组成：服务器，工作站，网络接口卡，电缆系统，共享的资源与外围设备。
4.1.1 服务器
为网上用户提供服务的结点称为服务器（Server），在服务器上装有网络操作系统和网络驱动器，它能处理分组的发送和接收以及网络接口的处理。而使用这个服务器的称为该服务器的客户（Clients）或用户。
常见的服务器类型有以下几种。
1．文件服务器
文件服务器给用户提供了操作系统中文件系统的各种功能，例如生成文件、删除文件、共享文件等。文件服务器涉及的很多问题和操作系统、数据库设计涉及的问题是类似的。所不同的是，这些问题要在网络环境下处理。
一般的文件服务器除了文件管理外还包括用户管理、安全管理、网络管理、系统管理等功能。

## Slide 3
PC服务器的硬件有如下特点：
（1）CPU：可多CPU同时工作。
（2）内存：内存一般都有ECC功能。
（3）硬盘：硬盘接口为SCSI接口，可支持热插拔。
（4）网卡：应比工作站网卡性能更好，可插多块网卡。
（5）显卡和显示器都一般。
（6）有许多部件可冗余备份，以提高可靠性。
2．打印服务器
打印服务器上接有打印机，网上其他结点和该服务器通信，并使用与其相连的打印机打印文件。
3．终端服务器
终端服务器又称为终端集中器，终端通过终端集中器再接到网上，终端到其他结点之间的通信都通过终端集中器。
4.1.2 工作站
使用服务器提供的功能的网络结点就是工作站。工作站可以是基于DOS、Windows 95/98的PC机，Apple Macintosh系统、运行OS/2的系统以及无盘工作站。无盘工作站没有软驱和硬驱，而是使用网络接口卡上固化在引导芯片中的特殊引导程序直接从服务器上引导。

## Slide 4
4.1.3 网络接口卡
与网络相连的每一台计算机都需要一个接口。接口卡必须符合使用网络的类型，网络的电缆连在网络接口卡的后部。
4.1.4 电缆系统
网络电缆系统指的是用来连接服务器和结点的电缆线。电缆可以是同轴电缆，也可以是双绞线，还可以使用高成本、高速的光缆。
4.1.5 共享的资源与外围设备
共享资源包括连在服务器上的所有存储设备、光盘驱动器、打印机、绘图仪以及网络上所有用户都能使用的其他设备。

## Slide 5: 4.2 网络接口卡
网络接口卡（简称网卡）可由不同的厂家生产。目前使用较多的是以太网类型的网卡。
4.2.1 网卡的任务
当需要传送信息包时，在工作站之间会产生一个信号交换过程。该信号交换确定通信参数，如传输速率、信息包大小、超时参数以及缓冲器数量等。
通信参数一旦确定，发送网卡便可开始传送，接收网卡也可以开始捕获数据。按照协议层次规则所形成的数据信息包会产生两种类型的变换。第一种是并行向串行的变换，第二种是将数据编码。
数据一旦被网卡接收，它必须能被计算机的CPU所存取。使用下述方法之一可将网卡上的数据传送到一个有效的计算机存储器存储单元上。
1．共用存储器
当使用共用存储器法时，计算机的存储器被作为缓冲器，数据直接放置在缓冲器中，不需要中间的转移。共用存储器法对于总线主控卡是最快的，但成本也较高。
2．DMA法
计算机上的DMA控制器可控制总线，并将来自网卡缓冲器的数据直接传送到指定的计算机存储器存储单元里。这就省去了CPU一般应做的一些工作，并提高了性能。
3．总线主控
总线主控与DMA法相似，但更加有效。网卡自己完成了DMA控制器的任务，而不必打扰CPU。总线主控卡能提高20%－70%的性能。

## Slide 6
4.2.2 网卡驱动程序
驱动程序文件包含有卡的配置与诊断、其电缆访问法及其通信特点的信息。
4.2.3 网卡线速度
网卡线速度表示能够多快地产生物理信号，例如：10Mbit/s、100Mbit/s和1000Mbit/s。如果想使网卡的适应性更广，也可以考虑10/100M等多速自适应的网卡。
4.2.4 网卡总线类型
10M以太网卡的总线体系结构仍是工业标准体系结构（ISA）。ISA总线的特点是：总线只有16位宽；工作时钟频率只有8MHz；不允许猝发式数据传输；大多数ISA总线为I/O映射型，从而降低了数据传输速度。
ISA总线的理论带宽是5.33MB/S或42.67Mbit/s。网卡实际可用的ISA总线带宽大约只是1/4的理论带宽值，即约为11Mbit/s，刚够覆盖10Mbit/s的信道。
外部设备互连（PCI）总线可提供132MB/S的理论带宽和具有真正的即插即用（PnP）的特点，极像SUN的S-BUS。
PCI总线是得到计算机厂家广泛支持的高性能的与处理器无关的总线。
图4-1 各类总线的比较

## Slide 7: 4.3 传输介质
常用的传输介质包括双绞线、同轴电缆和光导纤维，另外，还有通过大气的各种形式的电磁传播，如微波、红外线和激光等。
4.3.1 双绞线
双绞线是把两根绝缘铜线拧成有规则的螺旋形。双绞线的抗干扰性较差，易受各种电信号的干扰，可靠性差。若把若干对双绞线集成一束，并用结实的保护外皮包住，就形成了典型的双绞线电缆。把多个线对扭在一块可以使各线对之间或其他电子噪声源的电磁干扰最小。
用于网络的双绞线和用于电话系统的双绞线是有差别的。
双绞线主要分为两类，即非屏蔽双绞线（UTP，Unshielded Twisted-Pair）和屏蔽双绞线（STP，Shielded Twisted-Pair）。
EIA/TIA为非屏蔽双绞线制定了布线标准，该标准包括5类UTP。
1类线：可用于电话传输，但不适合数据传输，这一级电缆没有固定的性能要求。
2类线：可用于电话传输和最高为4Mbit/s的数据传输，包括4对双绞线。
3类线：可用于最高为10Mbit/s的数据传输，包括4对双绞线，常用于10BaseT以太网。
4类线：可用于16Mbit/s的令牌环网和大型10BaseT以太网，包括4对双绞线。其测试速度可达20Mbit/s。
5类线：可用于100Mbit/s的快速以太网，包括4对双绞线。
双绞线使用RJ-45接头连接计算机的网卡或集线器等通信设备。

## Slide 8
4.3.2 同轴电缆
同轴电缆是由一根空心的外圆柱形的导体围绕着单根内导体构成的。内导体为实芯或多芯硬质铜线电缆，外导体为硬金属或金属网。内外导体之间有绝缘材料隔离，外导体外还有外皮套或屏蔽物。
同轴电缆可以用于长距离的电话网络，有线电视信号的传输通道以及计算机局域网络。50Ω的同轴电缆可用于数字信号发送，称为基带；75Ω的同轴电缆可用于频分多路转换的模拟信号发送，称为宽带。在抗干扰性方面，对于较高的频率，同轴电缆优于双绞线。
有5种不同的同轴电缆可用于计算机网络，如图4-2所示。
图4-2 同轴电缆的类型

## Slide 9
4.3.3 光导纤维
它是采用超纯的熔凝石英玻璃拉成的比人头发丝还细的芯线。一般的做法是在给定的频率下以光的出现和消失分别代表两个二进制数字，就像在电路中以通电和不通电表示二进制数一样。光纤通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的。
1．光导纤维
光导纤维导芯外包一层玻璃同心层构成圆柱体，包层比导芯的折射率低，使光线全反射至导芯内，经过多次反射，达到传导光波的目的。
每根光纤只能单向传送信号，因此光缆中至少包括两条独立的导芯，一条发送，另一条接收。一根光缆可以包括二至数百根光纤，并用加强芯和填充物来提高机械强度。
光导纤维可以分为多模和单模两种。
只要到达光纤表面的光线入射角大于临界角，便产生全反射，因此可以由多条入射角度不同的光线同时在一条光纤中传播，这种光纤称为多模光纤。
如果光纤导芯的直径小到只有一个光的波长，光纤就成了一种波导管，光线则不必经过多次反射式的传播，而是一直向前传播，这种光纤称为单模光纤。
在使用光导纤维的通信系统中采用两种不同的光源：发光二极管（LED）和注入式激光二极管（ILD）。
发光二极管当电流通过时产生可见光，价格便宜，多模光纤采用这种光源。
注入式激光二极管产生的激光定向性好，用于单模光纤，价格昂贵很多。

## Slide 10
2．光纤的特点
光纤的很多优点使得它在远距离通信中起着重要作用。光纤与同轴电缆相比有如下优点：
（1）光纤有较大的带宽，通信容量大。
（2）光纤的传输速率高，能超过千兆位/秒。
（3）光纤的传输衰减小，连接的范围更广。
（4）光纤不受外界电磁波的干扰，因而电磁绝缘性能好，适宜在电气干扰严重的环境中应用。
（5）光纤无串音干扰，不易被窃听和截取数据，因而安全保密性好。
目前，光缆通常用高速的主干网络。
4.3.4 无线传输介质
通过大气传输电磁波的三种主要技术是：微波、红外线和激光。这三种技术都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路。
由于这些设备工作在高频范围内（微波工作在109－1010Hz，激光工作在1014－1015Hz），因此有可能实现很高的数据的传输率。
在几公里范围内，无线传输有几Mbit/s的数据传输率。
红外线和激光都对环境干扰特别敏感，对环境干扰不敏感的要算微波。微波的方向性要求不强，因此存在着窃听、插入和干扰等一系列不安全问题。

## Slide 11: 4.4 网络互连设备
网络互连设备通常分成如下4种：
（1）中继器：在物理层上透明地复制二进制位，以补偿信号的衰减。它不与更高层次的协议交互作用。
（2）网桥：在不同或相同类型的局域网之间存储并转发帧，必要时进行链路层上的协议转换。可连接两个或多个网络，在其中传送信息包。
（3）路由器：工作在网络层，在不同的网络间存储并转发分组，根据信息包的地址将信息包发送到目的地，必要时进行网络层上的协议转换。
（4）网关（协议转换器）：指对高层协议（包括传输层及更高层次）进行转换的网间连接器。
有关互连设备处在OSI七层模型的位置及它们的用途如图4-3所示。
图4-3 互连设备所在OSI七层模型的位置及其用途

## Slide 12
4.4.1 中继器
中继器主要用于扩充局域网电缆线段的距离限制。值得注意的是，中继器不具备检查错误和纠正错误的功能，中继器还会引入延时，一些中继器可以滤除噪声。
1．中继器的特性
（1）中继器主要用于线性电缆系统，如以太网。
（2）中继器工作在协议层次的最低层，即物理层。两段必须使用同种的介质访问法。
（3）中继器通常在一栋楼中使用。
（4）扩展段上的结点地址不能与现行段上的结点地址相同。
2．注意事项
使用中继器时应注意以下两点：
（1）用中继器连接的以太网不能形成环。
（2）必须遵守MAC协议定时特性，即不能用中继器将电缆段无限连接下去。

## Slide 13
4.4.2 网桥
多个局域网可以通过一种工作在数据链路层的设备连接起来，这种设备叫做网桥。它并不对网络层的头部进行检查，因此，可以同等地复制IP，IPX或OSI分组。
1．网桥的基本特点
（1）网桥工作在数据链路层
它可以实现不同类型的局域网的互连。
（2）网桥独立于网络层协议
对互不兼容的网络层协议，如IP，IPX，DECnet或Apple talk等都能以无意义的数据封装在帧内经网桥运行。所以网桥各端口分别连接的各网段属于同一个逻辑网络号/子网号。例如，所有网段都应有同一个IP网络号/子网号。
（3）网桥是一个存储转发设备
网桥是一个有源的帧存储转发设备，这使网桥能具有如下功能：
①能匹配不同端口的速度
②对帧具有检测和过滤的作用
③网桥能扩大网络地理范围
④提升网络带宽
网桥以分割网段提升带宽。

## Slide 14
2．网桥的类型
有以下四种类型的网桥：
透明网桥（TB，Transparent Bridging），它通常用于以太网，也可以用于令牌环网或FDDI；
源路由网桥（SRB，Source-Route Bridging）：通常用于令牌环网或FDDI；
翻译网桥（TLB，Translation Bridging）：用于以太网和令牌环之间转换桥接；
源路由透明桥（SRT，Source-Route Transparent Bridging）：采用TB算法和SRB算法组合方法，使以太网和令牌环网环境共存。
（1）透明网桥（TB）
透明网桥工作在数据链路层的MAC子层，通常用于连接两个或多个以太网段。网桥在接收到以太帧后，从以太帧的源MAC地址字段“逆向”学习到去信源站的路径，并按帧中的MAC地址字段决定从哪个端口转发出去。之所以称其为透明网桥，是由于对端站点（用户主机）而言，网桥的数据表示和数据操作都是透明的，即不用知道中间的网桥存在。
透明网桥为防止帧产生循环路径采用生成树算法（802.1d）。
透明网桥是最普遍采用的网桥。
（2）源路由网桥（SRB）
源路由网桥工作在数据链路层的MAC子层，通常用于连接令牌环网或FDDI网的网段。所谓“源路由”是指信源站在向信宿站发送信息时，信源站发送的帧中包含了所有要经过的中间网桥的路径信息系列。每个中间网桥信息由该网桥的令牌环号和网桥号组成，帧中间的一串相连的令牌环号和网桥号对系列即构成了信源站到信宿站的路径。

## Slide 15
（3）翻译网桥（TLB）
翻译桥工作在数据链路层的LLC（逻辑链路控制）子层。翻译桥可以对以太网网段和令牌环网段实行互连。网桥中的LLC子层具有类似网关的功能，它对这两种不同的帧格式进行转换。
（4）源路由透明桥（SRT）
源路由透明桥同时采用源路由网桥（SRB）和透明网桥（TB）两种算法。
3．透明网桥工作原理
（1）透明网桥工作原理
透明网桥工作在数据链路层的MAC子层，传输的是帧。透明桥以帧中的源地址逆向学习生成、完善和维护桥接地址表；以帧中的目的地址查找桥接地址表各表项，如有匹配项则按该表项指定的端口路径转发帧，如无相应表项则向除源端口以外的所有端口转发帧。帧中的源和目的地址都是物理地址，即MAC地址。
（2）地址表的维护和帧过滤
在建立的地址表项中有一个“生命期”参数，当表项建立后没被刷新的时间超过了“生命期”的指定值时，该表项将从表中被删除。
由于网桥维护着一张桥接地址表，并按地址表指定的路径有目的的转发帧，所以多路（多端口）网桥（即多端口交换机）能实现多对输入与输出端口间的同时通信，这也是网桥能提升带宽的另一个重要原因。
网桥除能对源和目的站在同一网段上的帧实现过滤外，还能检测帧，对出错的帧进行过滤丢弃。网桥还能过滤特定的帧。

## Slide 16
目前的网桥除支持存储－转发（Store and Forward）方式外，一些网桥也支持直通（Cut Through）方式。在这种方式中，帧在高速缓冲区中不存储且不校验，所以可获得更快的速度。但输入输出端的传输速率必须相同。它常用于传输图像一类要求高速而对误码率要求不高的实时传送中。
4．生成树算法
在网络设计上为了提高系统容错能力，在两个局域网互连时往往采用两个以上的网桥冗余路径。如图4-6所示。
图4-6 网桥循环连接
类似于这类网络拓扑结构，可能会产生帧无限制转发的循环路径。
在两个以上网桥冗余通路的环形拓扑结构中，为了避免帧转发的循环，产生了生成树算法。生成树算法是一种分布式的算法，它允许网络相互通信，并学习网络结构。为了建造生成树，首先必须选出一个网桥作为生成树的根。

## Slide 17
通过选择根桥、根端口，按根到每个网桥的最短路径来构造生成树，使得一个网桥到达任意一个网段只存在唯一的路径（即一种树状结构），消除了两个网段构成的连接循环，又保持了原网络的物理拓扑结构及网络拓扑关系的连通性。当生成树建立之后，此算法还要继续工作，以便自动地检查拓扑结构的变化并更新生成树。
4.4.3 路由器
随着网络的扩大，网桥在路由选择、拥塞控制、容错及网络管理等方面远远不能满足要求。路由器则加强了这方面的功能。
路由器工作在网络层，因而能获得更多的网络信息，为来到的信息包找到最佳路径。路由器与协议有关，利用互连网协议，它可以为网络管理员提供整个网络的信息以便于管理网络。
1．路由器与网桥的区别
路由器和网桥的一个重要区别是：网桥独立于高层协议，它把几个物理网络连接起来后提供给用户的仍然是一个逻辑网络，用户根本不知道有网桥存在；路由器则利用互连网协议将网络分成几个逻辑子网。
使用了路由器，便开始进入广域网和远程通信链路的范畴。

## Slide 18
2．使用路由器的理由
如果存在以下原因，可考虑使用路由器来代替网桥。
（1）需要高级的信息包筛选。
（2）互连网络具有多重协议，且需要使用特殊的协议将业务筛选到特殊的区域。
（3）需要智能路由选择来改进性能。
（4）当使用速度慢、造价高的远程通信线路时，带有高级过滤功能的路由器很重要。
有协议专用的路由器，也有运用多重协议的路由器。
路由器允许网络分割成易于管理的逻辑网络。分段可以用来防止网络“广播风暴”的事故。当结点连接不当，而使网络中的广播信息达到饱和时，就会引起广播风暴。这种情况最初发生在TCP/IP网络上。
购置路由器时，要保证路由器之间的路由选择方法和协议相适合。在所有位置使用相同的路由器可以避免麻烦，尽管路由选择方法一般是标准化的，但失配仍会妨碍局域网之间的连接。

## Slide 19
4.4.4 交换机
随着客户/服务器结构的兴起，网络应用越来越复杂，局域网上的信息量迅猛增长，要求速率高、延迟小、有服务质量保证的业务大量出现，对主干网带来了巨大的压力。
路由器解决方法成为网络通信不可逾越的瓶颈。
1．第二层交换
交换机通常将多协议路由嵌入到了硬件中，因此速度相当高，一般只限几十微秒。此类交换机称为第二层交换机。第二层交换机是真正的多端口网桥。
第二层交换机的弱点是处理广播包的方法不太有效，当一个交换机收到一个广播包时，便会把它传到所有其他端口去，可能形成广播风暴，降低整个网络的有效利用率。
对局域网来说，路由器速度慢，并且价格昂贵。局域网中使用路由器的局限性，促进了交换技术的发展，并最终导致了局域网中交换机代替路由器。
2．第三层交换
路由器是工作在第三层的，它通过软件交换信息包。它将网络分为几个管理方便的广播域，在工作组中设置独立的广播域，减少了广播流量并保证了网络的安全。但是路由器的配置和管理技术复杂，成本昂贵，而且它的接入增加了数据传输的时间延迟，在一定程度上降低了网络的性能。
第三层交换机是实现路由功能的基于硬件的设备。它能够根据网络层信息，对包含有网络目的地址和信息类型的数据进行更好地转发，还可选择优先权工作，交换MAC地址，从而解决网络瓶颈问题。
第三交换机的运行速度通常要比路由器快得多，它还可以运行像RIP这类传统的路由协议。

## Slide 20
目前，尽管第三层交换机通常仅支持IP或IPX，但第三层路由交换机要比传统的基于软件的多协议路由器快一个数量级。
3．路由器的地位
现在路由器的应用已经被挤到网络的边缘上去了，在广域网中需要使用路由器。在局域网中尽量使用交换机，必要时才使用路由器。
4.4.5 网关
网关又称协议转换器，其作用是使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然可以互相合作，完成各种分布式应用。网关工作在七层协议的传输层或更高层，实际上网关使用了所有七个层次。因为网关主要用于连接不同体系结构的网络和局域网与主机的连接。
网关是提供微机用户进入小型机和主机环境的链路。通过使用已由网络建立起来的通信链路，局域网上的任何用户都可通过网关访问主机系统。

## Slide 21: 4.5 以太网组网配置
常见的IEEE802.3类型的网络是以太网。以太网采用CSMA/CD方法访问传输介质，它是基带系统，采用曼彻斯特编码。以太网常见的有四种类型，即10Base2，10Base5，10BaseT和100BaseX。
4.5.1 10Base2网络
10Base2网络采用总线拓扑。总线使用RG-58A/U同轴电缆，这是一种较细的电缆，所以又称它为细缆网络和廉价网络。速率为10Mbit/s。图4-7是10Base2网络的示意图。
图4-7 10Base2网络的物理拓扑

## Slide 22
1．10Base2网络的组成部件
（1）网卡：网卡背面应连接一个BNC型插座，BNC T型插头接在该卡背面的BNC插座上，以连接电缆。
（2）细以太网电缆：用于细以太网的电缆是50Ω，直径0.2英寸的RG-58A/U同轴电缆。BNC插座必须安装在电缆断面的端头上。
（3）BNC电缆插座：BNC插座必须连接在所有电缆段的端头上。全套插座包括中心脚、外壳和夹紧套管。安装插座需要同轴电缆压接工具。
（4）BNC T型插头：该插头连接到网卡背面的BNC插座上，T型插头为信号输入和输出提供了电缆连接。每个工作站都需要T型插头。
（5）BNC桶型插头：它用来将两段电缆连接在一起。
（6）BNC终端连接器：每个电缆段都必须使用50Ω的BNC终端连接器接在两个端头上。每个电缆段都需要一个接地终端连接器和一个不接地终端连接器。
（7）中继器：可选。

## Slide 23
2．10Base2网络的一些物理限制
（1）一个网段（中继线段）的最大长度为185米。
（2）网站之间的最小距离为0.5米。
（3）可使用4个中继器连接5段中继线。只有3段允许连有工作站，其余用于扩展距离的远程连接。
（4）网络最大长度为925（185x5）米。
（5）每个网段上最多可有30个结点。中继器也算作一个结点。
（6）每个干线段的一端必须装有终端连接器，另一端的终端连接器必须接地。

## Slide 24
4.5.2 10Base5网络
10Base5网络也采用总线拓扑和基带传输，速率为10Mbit/s，也称为标准以太网。10Base5网络并不是将结点直接连接到网络公用电缆上，而是使用短电缆从结点连接到公用电缆。这些短电缆称为附加装置接口（AUI）电缆或收发电缆。收发电缆通过一个线路分接头（AUI或DIX）与网络公用电缆相连接。图4-8是10Base5网络示意图。
图4-8 10Base5网络的物理拓扑

## Slide 25
1．10Base5网络的组成部件
（1）网卡：网卡背面应带有DIX（AUI）型插座，以连接收发电缆。
（2）收发器：收发器是粗以太网电缆上的接线盒，工作站可与之连接。
（3）收发电缆：收发电缆通常与收发器在一起。
（4）粗以太网电缆：用于粗以太网的电缆是50Ω，直径0.4英寸的RG-8或RG-11型的较粗的同轴电缆。
（5）N系列插头：这种插头连接在所有粗缆段的端头上，用于将粗缆与收发器相连。
（6）N系列桶型插头：它用来将两段电缆连接在一起。
（7）N系列终端连接器：每个电缆段都必须使用50Ω的N系列终端连接器接在两个端头上。每个电缆段都需要一个接地终端连接器和一个不接地终端连接器。
（8）中继器：可选。中继器通过收发电缆与每条电缆中继线上的收发器相连。

## Slide 26
2．10Base5网络的一些物理限制
（1）一个网段（中继线段）的最大长度为500米。
（2）收发电缆最大长度为50米。
（3）两站收发器之间的最小距离为2.5米。
（4）可使用4个中继器连接5段中继线。只有3段允许连有工作站，其余用于扩展距离的远程连接。
（5）网络最大长度为2500（500x5）米。
（6）每个网段上最多可有100个结点。中继器也算作一个结点。
（7）每个网段的一端必须装有终端连接器，另一端的终端连接器必须接地。

## Slide 27
4.5.3 10BaseT网络
10BaseT网络不采用总线拓扑，而是采用星状拓扑。10BaseT网络也采用基带传输，速率为10Mbit/s，T表示使用双绞线作为传输介质，图4-9是10BaseT网络示意图。
图4-9 10BaseT网络的物理拓扑

## Slide 28
1. 10BaseT网络的部分组成部件
（1）网卡：网卡背面应带有双绞线接口（RJ-45接口），以连接双绞线。
（2）集线器：集线器（HUB）实际上起着中继器的作用。它可有多个RJ-45端口，如8、12、16、24个端口，用于连接双绞线，还可以有一个用于连接同轴电缆或光纤的端口。
（3）双绞线电缆：10BaseT网络可使用屏蔽双绞线（STP）或非屏蔽双绞线（UTP）电缆作为传输介质。
（4）RJ-45接头：用于连接在一段双绞线的两个端头。要使用专门的压接工具才能将RJ-45接头接在双绞线上。
2. 10BaseT网络的一些物理限制
（1）工作站到集线器和集线器之间双绞线的最大长度为100米。
（2）一般使用RJ-45连接器。引线1、2用于传送，引线3、6用于接收。
（3）集线器相互级连时，最多只允许有4级。
（4）不使用网桥，网络总共可有1024个工作站。

## Slide 29
4.5.4 100BaseX网络
100BaseX网络也称为快速以太网，采用星状拓扑，使用CSMA/CD介质访问控制方法，为基带传输，速率为100Mbit/s，采用集线器连接，和10BaseT网络一样。在物理层上，100BaseX网络的安装可以使用3种不同介质标准中的任何一种，即100BaseTX，100BaseT4和100BaseFX，这些介质标准如图4-10所示。
图4-10 100BaseX网络的介质标准
由于100BaseT在许多方面与传统的以太网兼容，因此可以使现有的以太网顺利和方便地向快速以太网升级。

## Slide 30
4.5.5 以太网组网配置示例
1．站点数量小于30，速率不超过10M的共享网络
（1）用细缆组网
图4-11 用细缆组网
（2）用双绞线组网
图4-12 用双绞线组网

## Slide 31
2．站点数量小于30，速率不超过10M，但每个站点要求独享10M带宽
可采用图4-12的拓扑结构，只是将HUB换成10M的交换机即可。
3．站点数量大于30，速率不超过10M的共享网络
（1）使用细缆加中继器。参见图4-7。
（2）使用双绞线加HUB，参见图4-12，只是要多级连几个HUB。
（3）混用细缆和双绞线，利用HUB背面的BNC插座，用细缆将各HUB串联起来，在细缆上的每一个HUB算细缆上的一个结点。
图4-13 混用细缆和双绞线的网络

## Slide 32
4．速率不超过100M的共享网络
使用5类双绞线加100M或10/100M的HUB，参见图4-12，只是要多级连几个HUB或使用可堆叠的HUB。
5．速率不超过100M，各端口独享100M带宽的网络
使用5类双绞线加100M或10/100M的交换机，参见图4-12，也可使用可堆叠的交换机。

## Slide 33: 4.6 网络的升级
以太网是现有网络中使用最为广泛的一种形式。特别是可采用非屏蔽双绞线（UTP）的10BASE-T，它价格便宜，可选产品类型多，容易安装，得到多数厂家的支持，可满足多数用户对带宽的要求。图4-14是两种传统的共享型以太网的典型连接方式。
（a）全部采用细缆的共享以太网
（b）采用双绞线和细缆的共享以太网
图4-14

## Slide 34
以太网是共享型局域网，网络里如有很多用户则会产生争用，使每个用户的平均带宽减少。根据实际测试表明，当较多终端在发送信息时，以太网实际可用带宽为理论带宽的40%左右，介质有效利用率很低。
随着局域网用户数量的增加和网络应用软件的发展，造成了在以太网的主干、服务器、关键资源处的瓶颈现象越来越严重。
为了向越来越多的用户和越来越多的高带宽应用提供可用带宽，提供无延迟传输，我们必须升级我们的网络。
4.6.1 网络微分段
如果原来的局域网是图4-14（a）所示形式，即全部采用细缆组成的网，若想进一步增加工作站数目，减少传输冲突，可采用网桥分段的方法。从经济上和操作方便上考虑，可采用内部网桥，即在服务器最多可安装4块网卡，每块网卡构成一个网络段，如图4-15所示。
图4-15 用内部网桥分割网段的细缆结构

## Slide 35
需要说明的是，如果现在新建局域网应尽量避免这种全部用细缆的方案（应尽可能采用双绞线），因为这种方案不仅维护麻烦，而且以后升级到高速以太网工作量较大，费用较高。
如果原局域网采用的是图4-14（b）的方案，则可按图4-16所示方案升级。
图4-16 用内部网桥分割网段的混合结构
网桥分段虽然减轻了主干的超载，但随着网段的增多，通过主干的网段间通信随之增多，于是主干又非常拥挤，成为瓶颈，而且众多的网段管理起来非常复杂，所以，网段微化只治标不治本。

## Slide 36
近年来兴起的交换技术（分为局域网交换和ATM交换）与传统方法相比为我们提供了更好的升级手段，它不仅解决了带宽瓶颈问题，而且也简化了管理，还打开了通往虚拟网的大门。
交换式局域网为用户提供独占的、点对点的连接，凡是连接到交换机端口的用户都独占以太网的全部带宽。
交换式以太网是在结点之间沿指定路径转发报文。
交换式以太网是个并行系统。
交换式局域网是高度可扩充的，其带宽随着用户的增加而扩张。
交换技术适用于升级任何共享型局域网。

## Slide 37
4.6.2 在现有网络中加入10M交换机
10M交换机加在现在网络中的位置有几种方案。
1．用10M交换机取代原来的HUB，直接接到工作站上
如果某个工作组有多台本地服务器或本地通信量占主导地位，或通信量很大，而且某个工作组的局域网比较小，可考虑采用这种方案。
图4-17 10M全交换式网络

## Slide 38
2．将10M交换机用在主干网上
这种方案适用于工作站数量较多的大型局域网上。如图4-18所示。
图4-18 10M交换式主干网
10M交换式主干网在改善10M共享型网络的全面性能方面特别有用。另外，各主干网交换机之间还可进行互连。

## Slide 39
4.6.3 逐步实施快速型以太网
在向快速型以太网升级过程中如何逐步升级。
首先考虑的是网卡升级，如果网卡也不能一次完全升级，那么优先考虑的是服务器网卡。
在安装好10/100网卡后，将工作组从10M操作转换到100M操作上。可考虑如图4-19所示方案。
图4-19 10M和100M的混合型网
对于高带宽大负载的工作组，则可用较高档的100M交换机，工作站和服务器全部使用100M的网卡，并且都直接与100M交换机的端口相连，以给每台工作站和服务器提供专门的100M通道。

## Slide 40
4.6.4 将主干网转换成交换式和快速型以太网
主干网升级后，不单是工作组，整个局域网的性能都将提高。
两个最常见的类型是分布型主干网和分裂式主干网。
1．分布型主干网
分布型主干网是通过链接技术将主要子LAN耦合而成的主干网。实施快速以太网后的分布型主干网如图4-20所示。
图4-20 分布型主干网
分布型主干网的优点：
（1）比分裂式主干网便宜（因为高档路由器不是必有的）
（2）可在共享型或交换型环境中实现
缺点：
比分裂式主干网的总体性能低，可能出现较高的传输延迟。
从图4-20中可看出，从底层到达顶层之前必须经过3个主干网交换机。

## Slide 41
2．有网络交换机的分裂式主干网
分裂式主干网与分布型主干网的区别不是太大，不同之处是安装在主干网的交换机或路由器类型及其连接方法不相同，分裂式主干网就是交换机型或路由器型主干网。
当分裂式主干网升级到快速以太网时，底层路由器和某些子LAN必须一起更换。如图4-21所示。
图4-21 分裂式主干网
图4-21所示是10/100M交换型分裂式主干网，其中最底层的工作组实现了快速主干网。如果布线长度受距离限制，还可用光缆（长度可达2km）取代UTP作为主干网的传输介质。这时在底层路由器中要嵌入100BASE-FX模块，子LAN交换机也必须确保能连接100BASE-FX。
分裂式主干网在目前要比分布型主干网优越，这是因为它的性能优势和低的等待延迟。但是分裂式主干网要求考虑的路由设备或第三层交换机很贵。
4.6.5 几点说明
在升级到快速以太网后，以后还可以在主干网上加入ＡＴＭ交换机，从而进一步升级到ＡＴＭ网络；或在上行链路中加入１Ｇ的交换机升级到1000Ｍ网络。

## Slide 42: 4.7 计算机中心大楼的综合布线与网络设计
4.7.1 综合布线系统概述
在传统布线中，建筑物内各弱电系统，如数据、语音、图像、安全保卫，消防报警、楼宇自控、公共广播，闭路电视等，各自独立布线，传输介质和输出端口各不相同，设计安装标准不统一。因此，传统布线存在许多缺点，主要表现在：
1.设计安装各自为政，互不关联，互不兼容，工程实施中协调工作量大，工程造价高，统一管理难。
2.布线要随系统确定而确定，无法估计及预留将来可能的系统类型，灵活性差，如系统更改，要重新布线。
3.即使对于同一系统，由于办公环境改变，重新规划办公空间而需重新调整终端位置或由于技术发展需要而进行的设备升级，都必需更改布线。这样，不仅造成重复布线带来的财力人力的浪费，且不得不中断正常工作。
4.传统布线焊点连接，品质无法保证，且必需经验丰富的技术人员施工，用户不易使用、调整和管理。
5.大楼建设初期，管道预埋困难，同轴电缆粗大，降低了管道使用率。

## Slide 43
结构化综合布线系统综合了各种系统的布线要求，进行统一规划，统一设计，统一管理，成功地解决了传统布线所不能解决的难题。
综合布线系统的特点：
1.满足EIA/TIA 568标准，所有弱电系统如：语音、数据、图像、安保监控均可综合布线统一安排，其传输介质以双绞线或光纤为主，各终端的不同接口可由平衡不平衡转接器来转接。
2.用户若想改变信息输出口的功能和性质，可直接在配线架部分，通过跳线进行调整，不需要再布放新的电缆以及安装新的插座。
3.整套器件均采用模块化设计，各厂家产品在模块的固定方式上不同，但在内在连接上应满足EIA/TIA 568的标准（568A，568B）。
4.应满足未来发展的需要（ISDN，ATM，100BASE-T）。

## Slide 44
4.7.2 设计标准
目前，智能建筑工程建设中，常用的标准有如下一些。
1．国家标准
CECDS72：97 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
2．国外标准
EIA/TIA568A 商业建筑物电信布线标准
EIA/TIA569 建筑通信线路间距标准
ISO/IEC11801 创始性的用户建筑布线
以上这些标准有的已在更新，在施工时应参照最新标准执行。

## Slide 45
4.7.3 有关名词与术语
为了更好地认识综合布线系统，下面介绍一些综合布线中常用的一些名词与术语。
● 信息点－指布线系统中的一台计算机或电话。
● 信息插座－布线系统中水平子系统的一部分，与工作区子系统相连。信息插座由面板和芯组成，面板分暗嵌式和外露式，插孔数也有多种。
● 配线间（箱）－属布线系统的管理子系统，其中放置配线架。
● 配线架－配线间中多种配线器件的总称。AT&T提供的配线架有110端子板和1100模块插孔板两种。
● 端子板－配线间中的专用器件，上面可卡接电缆端子然后卡上连接块，再卡接交连线。
● 模块插孔板－配线间中的专用器件。背面可卡接电缆端子，正面有RJ-45插孔，可直接用两端做好RJ-45插头的成品连接连出到HUB和Switch。
● 跳线－用于跨接二个端接点的一段电缆或光纤。

## Slide 46
4.7.4 综合布线系统的组成
建筑物综合布线系统由六个子系统组成，它们是：
工作区子系统；水平布线子系统；干线（垂直）子系统；设备间子系统；管理子系统；建筑群子系统。如图4-22所示。
图4-22 建筑物综合布线系统的组成

## Slide 47
1．工作区子系统
工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成，包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线，并在终端设备与I/O之间搭桥。
2．水平布线子系统
从用户工作区连接至垂直主干线子系统的线便是水平布线子系统。
3．干线子系统
干线子系统又称垂直主干线子系统，它提供建筑物干线电缆的路由。干线子系统通常是在两个单元之间，特别是在位于中央点的公共系统设备处提供多个线路设施。
4．管理子系统
管理子系统由交连、互连以及I/O组成，它介于水平子系统和干线子系统之间，管理点为连接其他子系统提供连接的手段。
在使用跨接线或插入线时，交叉连接允许将端接在单元一端的电缆上的通信线路连接到端接在单元另一端的电缆上的线路。
5．设备间子系统
设备间子系统由设备间中的电缆、连接器和有关的支撑硬件组成。它的作用是把公共系统设备的不同设备互连起来。
6．建筑群子系统
建筑群子系统将一个建筑物中电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上，它支持提供楼群之间通信所需的硬件，其中包括导线电缆、光缆以及防止电缆上的脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

## Slide 48
4.7.5 计算机中心大楼的综合布线设计
1．计算机中心大楼的特点
在综合布线时应主要考虑计算机网络的布线，同时综合考虑电话、外部通信、空调、电力、消防，安全监控等各方面的布线。
2．计算机中心大楼综合布线各个子系统的设计
下面就根据由复杂到简单的原则，逐个介绍计算机中心大楼综合布线各个子系统的设计。
（1）水平布线子系统的设计
这个子系统是计算机中心大楼施工量最大的一个子系统，它的设计一般可分三大步进行。
①确定信息插座的数量与类型
当计算机和其他设备的数量及位置一确定下来，信息插座的数量与位置也就相应地确定下来了。
信息插座的类型对新建建筑物通常采用嵌入式安装，对现有的建筑物则采用表面安装方式的插座。
②确定导线的类型与长度
通常推荐的水平布线的导线为5类8芯UTP，以满足现在和将来发展的需要。
③确定电缆布线方法
水平区段的电缆布线是将各种电缆从管理子系统延伸到工作区子系统。常见的水平布线方法有暗管预埋、墙面引线和地下管槽、地面引线两种。

## Slide 49
（2）干线子系统的设计
干线子系统的设计过程可分为以下两步：
①确定每层楼和整幢大楼的干线要求
应根据实际情况确定干线是用UTP，还是用光缆。
②确定楼层至设备间的干线电缆路由
这是要确定垂直干线电缆穿过建筑物的方法，一般有电缆孔或电缆井两种方法。
（3）管理子系统的设计
管理子系统的设计可分为下列二大步。
①选择端接硬件并确定其规模
在每层楼的管理点端接硬件主要由一些交换机，集线器或路由器加上跳线和接线块。
②对计划实施方案进行标注
标注方案应提供各种参数，对交连场的各种线路和设备端接点都有一个很清楚的说明。
（4）建筑群子系统的设计
在建筑群环境中，有四种电缆布线方法，它们是：①管道内布线法；②直埋布线法；③架空布线法；④隧道内布线法。

## Slide 50
（5）设备间子系统
设备间子系统主要安装一些大型通信设备，如PABX，大型计算机、计算机网络通信中枢等设备。
设备间子系统的布线一般挂在墙上或放在配线架（柜）中。并非每个终合布线系统都有设备间子系统，但在大型建筑物中一般是有的，而且有时还不止一个。
（6）工作区子系统
这是最简单的一个子系统，一般由两端做好接头的网络连线，将计算机与水平布线的终端插座连接起来。

## Slide 51
4.7.6 计算机中心大楼的网络设计
一般说来，在总体的计算机网络体系结构确定之后，布线系统的基本构架也就确定了。现在已普遍采用星型结构做局域网。
针对现在高速网技术的发展，可按100BASE-T交换式高速以太网来设计整个大楼的计算机网络。
1．主干网方案：100BASE-FX交换式主干网
把管理子系统所在的布线室设在每层楼的中央位置。如果要突破这100m的限制，主干网的最好方案就是交换式100BASE-FX。在设备间子系统中，可以安装高档的100BASE-FX主干网交换机，如：第三层交换机，该交换机应是模块化结构，有自己的机箱，有能安装若干块100BASE-T模块的插槽。
在每一层楼的管理子系统的布线室里，安装100BASE-TX交换机，这样，以后每层楼的工作组实施100BASE-TX时会感到很方便，参见图4-23。
2．工作组方案：交换式与快速以太网相结合
（1）100BASE-TX堆叠式集线器
（2）10/100M型工作组交换机

## Slide 52
图4-23 大楼的计算机网络设计原理图
3．网络管理
随着网络规模的扩大及其复杂程度的提高，网络的管理变得越来越重要。计算机网络设备应选用可管理的智能网络产品，网络管理应遵循SNMP协议，尽量选择一家网络产品公司的产品，使用一种网络管理软件管理整个网络。

## Slide 53
网络管理应具有以下功能：
（1）故障管理：包括诊断网络异常、将网络故障隔离在最小可定义的域内，尽量缩小并能控制故障。
（2）性能管理：包括分析网络出错率、分析网络吞吐量、分析优化网络性能的参数。
（3）配置管理模块：包括检测逻辑定位信息、处理网络设备状态。
（4）安全管理模块：包括提供网络用户不同层次的存取权限。
（5）物理层管理模块：网络管理者不仅可以在屏幕上直接看到整个网络的物理布局，还可以利用该模块与其他模块之间的紧密集成性，在检测到故障时进一步利用该模块检查所有可能导致该故障的物理部件，从而迅速排除故障。
（6）故障跟踪与处理模块：排除、报表生成等一系列工作均电子化。
为了实现网络的管理，可设置一台网络管理机，配置网络管理核心软件，将它接到主干网上，以集中式的管理模式对整个局域网实行管理。
4.7.7 电缆布线工程的质量保证
完善对终合布线系统的技术监督和竣工验收，是保证其质量的一条有效途径。验收时应参照相关的国内、国外先进标准（如：EIA/TIA 568A，ISO 11801）进行验收，定性验收与定量验收相结合，以定量验收为重点，使用测试仪完成100%的测试，并提交测试报告。