## Slide 1
第 6 章 多媒体应用能力培养
本章学习目标
本章主要讲解多媒体计算机的音频处理、视频处理和数据压缩技术等知识，最后讲解多媒体软件。通过本章的学习，读者应该掌握以下内容：
● 了解多媒体计算机中的关键技术
● 掌握音频、视频处理技术
● 了解多媒体软件
● 掌握多媒体的数据压缩技术和标准

## Slide 2
第 6 章 多媒体应用能力培养
6.2 媒体处理技术
6.3 媒体制作软件
6.1 多媒体技术应用概述

## Slide 3
6.1 多媒体技术应用概述
6.1.1 概述
6.1.2 多媒体计算机系统
6.1.3 多媒体中的关键技术
6.1.4 多媒体的应用领域

## Slide 4
6.2 媒体处理技术
6.2.1 听觉媒体、视觉媒体的处理
6.2.2 压缩与解压缩
6.2.3 CD-ROM

## Slide 5
6.3 媒体制作软件
6.3.1 图片的制作与处理
6.3.2 动画的制作
6.3.3 多媒体集成
6.3.4 媒体数据库

## Slide 6
6.1.1 概述
多媒体计算机技术是指利用计算机来综合、集成处理文字、声音、图像、视频、动画等媒体，从而形成一种全新的信息传播和处理的计算机技术，其基本特征是媒体表示的数字化、媒体处理的集成性和系统的交互性 。
国际电联（ITU-T）定义了五种媒体：感觉媒体、表示媒体、存储媒体、传输媒体、显示媒体。事实上，“多媒体”常常是指信息表示媒体。

## Slide 7
6.1.2 多媒体计算机系统
多媒体计算机系统是指多媒体终端设备、多媒体网络设备、多媒体服务系统、多媒体软件及有关的媒体数据组成的有机整体。当多媒体系统只是单机时，只包含多媒体终端系统和相应的软件及数据，例如多媒体个人计算机MPC。而大多数情况下，多媒体系统是以网络形式出现的。
多媒体系统的关键特性主要包括交互性、集成性、实时性三个方面，这是多媒体的主要特性，也是多媒体研究中必须解决的主要问题。

## Slide 8
6.1.3 多媒体中的关键技术
1．数据压缩和还原技术
2．大容量的光盘存储技术
3．超大规模集成电路的密度和速度有了巨 大增加
4．多媒体计算机软件核心

## Slide 9
6.1.4 多媒体的应用领域
多媒体已经对人类的工作方式、信息方式、生活方式产生深刻的影响，多媒体的应用领域十分广泛。目前，主要用在以下领域：
1. 多媒体教学和远程会诊
2. 电子出版
3. 家庭娱乐
4. 产品演示
5. 咨询服务
6. 多媒体电子邮件
7. 通信领域

## Slide 10
6.2.1 听觉媒体、视觉媒体的处理
1、听觉媒体的处理
数字音频技术：多媒体计算机以数字形式进行声音处理的技术。
数字音频技术处理的过程：对模拟信号进行模∕数转换得到数字信号，用以进行处理、传输和存储等，输出时进行数∕模转换还原成模拟信号。
其中，将模拟信号转换成数字信号的模数转换包括采样和量化两个过程。

## Slide 11
数字音频的数据量 = （采样频率×每个采样位数×声道数）/ 8
多媒体计算机处理声音的组件是声卡，声音卡一般可同时处理数字化声音、MIDI消息、CD音频。
CD音频是以16 bit 、44.1 KHz采样的高质量数字化声音，并以CD-DA方式存储在CD-ROM光盘上，可以通过符合CD-DA标准的CD-ROM驱动器播放。MIDI消息，实际上就是乐谱的数字描述。

## Slide 12
2．视觉媒体的处理
位图图像是指在空间和亮度上已经离散化了的图像。视频可以看成是配有相应声音效果的图像的快速更替。
重要的技术参数：
分辩率：分辩率有三种，分别是屏幕分辩率、图像分辩率和像素分辩率。
图像深度：位图中每个像素所占的位数称为图像深度
调色板：包含此幅图像中各种颜色的颜色表

## Slide 13
位图图像的数据量：
B=（h×w×c）/ 8（字节）
其中：h为图像的垂直方向分辨率，w为水平方向分辨率像素，c为颜色深度。
数字视频用三个基本参数来进行描述，即用于描述视频中每一帧图像的分辨率、颜色深度，以及描述图像变化速度的图像更替率。

## Slide 14
6.2.2 压缩与解压缩
数据压缩的必要性：多媒体计算机处理的音频视频数字化信息涉及的数据量非常大，巨大的数据量对设备的存储容量提出了很高的要求，且影响数据的传输、运行和处理。
数据压缩的可行性：存在着大量的数据冗余。
数据压缩包括两个过程：一是数据编码，另一个是数据解码。

## Slide 15
常用的音频压缩标准有：CCITT音频压缩标准G.711、G.721、G.722、MPEG音频压缩编码等。
常用的视频压缩标准有：国际标准化组织ISO制定的JBIP标准、联合图片专家组制定的JPEG标准。
主要的音频视频数据压缩标准：动态图像专家组制定的MPEG标准、ISO组织和CCITT制定的ISO H.261或CCITT P×64标准。

## Slide 16
6.2.3 CD-ROM
1、CD-ROM盘具有以下优点：
·容量巨大。
·可靠性高
·单位成本低。
·读取速度较理想

## Slide 17
光盘系统包含光盘驱动器和光盘。CD-ROM驱动器是用来读取CD-ROM光盘所携带信息的硬件设备，是多媒体个人计算机的必选件。
衡量CD-ROM驱动器的主要性能指标：
·驱动器的速度：目前一般使用40倍速CD-ROM驱动器。
·平均访问时间：即计算机从请求信息到找到信息之前的时间间隔。
·持续传输速率：它表示CD-ROM驱动器在单位时间内能够传输的数据量。

## Slide 18
6.3.1 图片的制作与处理
图像处理是一个非常复杂的问题，现在已经有了许多优秀的图像处理软件。
Photoshop图像编辑软件可以处理来自扫描仪、幻灯片、数字照相机、摄像机等的图像。可以对这些图像进行修版、着色、校正颜色、增加清晰度等操作。

## Slide 19
6.3.2 动画的制作
计算机动画与视频一样，都是动态图像，是利用人的视觉暂留特性，以一定的速度播放一系列图片所产生的视觉效果。
目前最流行的动画软件是Autodesk公司开发的3DS MAX系列。3DS MAX具有友好的用户界面和强大的制作功能。在Windows 95/Windows NT环境下，配以奔腾处理器和三维图形卡，其图形处理能力可以和工作站相媲美。此外，它简单易学，容易操作，是广大动画制作人员和动画爱好者的极佳选择。

## Slide 20
6.3.3 多媒体集成
Authorware是美国Macromedia公司的产品，该软件采用面向对象的设计思想，不但大大提高了多媒体系统的开发质量和速度，而且使非专业程序员开发多媒体作品成为可能。Authorware是目前世界上应用最多的多媒体创作平台，广泛地用于交互式教学系统、军事指挥及模拟系统、多媒体交互式数据库、多媒体咨询系统等各个领域。

## Slide 21
6.3.4 媒体数据库
MDBMS面临着的问题：基本数据不再是字符数值型，而是图像、声音，甚至视频数据，那将怎样进行检索？如何表达多媒体信息的内容：该如何组织这些数据呢？查询该如何进行呢？
多媒体数据库系统的关键技术有多媒体数据模型、用户接口方式、多媒体数据结构化查询语言、多媒体数据库系统的结构及分布式技术等。