## Slide 1: 《单片微型计算机原理 及其应用》电子教案
赵秀珍 王乃钊 制作
中国水利水电出版社
2001 . 8

## Slide 2: 第一章 单片微型计算机概述
本章主要介绍单片机的发展，基本的结构和特点，单片机的应用模式和领域，单片机的供应状态等。
单片微型计算机就是将CPU、RAM、ROM、定时/计数器和多种接口都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机。因此，一块芯片就构成了一台计算机。它已成为工业控制领域、智能仪器仪表、尖端武器、日常生活中最广泛使用的计算机。

## Slide 3: 1．1 单片机的发展概况
综上所述，我们可以把单片机的发展历史划分为四阶段：
第一阶段（1976~1978年）：低性能单片机的探索阶段。以Intel公司的MCS-48为代表，采用了单片结构，即在一块芯片内含有8位CPU、定时/计数器、并行I/O口、RAM和ROM等。主要用于工业领域。
第二阶段（1978~1982年）：高性能单片机阶段，这一类单片机带有串行I/O口，8位数据线、16位地址线可以寻址的范围达到64K字节、控制总线、较丰富的指令系统等。这类单片机的应用范围较广，并在不断的改进和发展。
第三阶段（1982~1990年）：16位单片机阶段。16位单片机除CPU为16位外，片内RAM和ROM容量进一步增大，实时处理能力更强，体现了微控制器的特征。例如Intel公司的MCS-96主振频率为12M，片内RAM为232字节，ROM为8K字节，中断处理能力为8级，片内带有10位A/D转换器和高速输入/输出部件等。
第四阶段（1990年~）：微控制器的全面发展阶段，各公司的产品在尽量兼容的同时，向高速、强运算能力、寻址范围大以及小型廉价方面发展。

## Slide 4: 1．2 单片机的结构特点
（1）片内的RAM采用寄存器结构形式，这样可以提高存取的速度;
（2）在存储器结构上，严格的将程序存储器ROM和数据存储器RAM在空间上分开;
（3）它的引出管脚一般都设计成多功能的;
（4）增加了一个全双工的串行接口，以扩充I/O口和外接同步输入和输出设备;
（5）有21个特殊功能寄存器;
(6) 有丰富的指令系统，内部设置了可以位寻址的位地址空间。

## Slide 5: 1．3 单片机的主要品种及系列
一、 4位单片机
二、 8位单片机

## Slide 6
表格 1‑1 MCS-51系列型号
型 号
制造技术
片内程序存储器
片内数据存储器
8051AH
H MOS
ROM (4k)
128字节
8031AH
AH MOS
无
128字节
8751H
H MOS
EPROM（4K）
128字节
80C51
CHMOS
ROM （4K）
128字节
80C31
CHMOS
无
128字节
8051
H MOS
ROM （8K）
256字节
8031
H MOS
无
256字节

## Slide 7: 1．4 单片机的应用
一、 单片机在仪器仪表中的应用
二、 单片机在机电一体化中的应用
三、 单片机在智能接口和多机系统中的应用
四、 单片机在生活中的应用

## Slide 8: 第 二 章 MCS-51单片机的结构和原理
本章主要介绍MCS-51系列的8051的基本结构、工作原理、存储器结构、P0、P1、P2、P3四个I/O口的基本工作原理和操作特点。单片机的各种工作方式、单片机的时序等。

## Slide 9: 2．1 MCS-51单片机的结构原理
一、 8051单片机的结构
图 2‑1 MCS-51单片机的基本结构

## Slide 10: 二、 8051单片机的内部结构和工作原理
8051单片机的内部结构框图如图 2‑2 所示，下面分别进行介绍：

## Slide 11
图 2‑2 8051的内部结构框图

## Slide 12
图 2‑3 8051存储器组织结构

## Slide 13
字节地址
位 地 址
2FH
2EH
2DH
2CH
2BH
2AH
29H
28H
27H
26H
25H
24H
23H
22H
21H
20H
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
7FH
7EH
7DH
7CH
7BH
7AH
79H
78H
77H
76H
75H
74H
73H
72H
71H
70H
6FH
6EH
6DH
6CH
6BH
6AH
69H
68H
67H
66H
65H
64H
63H
62H
61H
60H
5FH
5EH
5DH
5CH
5BH
5AH
59H
58H
57H
56H
55H
54H
53H
52H
51H
50H
4FH
4EH
4DH
4CH
4BH
4AH
49H
48H
47H
46H
45H
44H
43H
42H
41H
40H
3FH
3EH
3DH
3CH
3BH
3AH
39H
38H
37H
36H
35H
34H
33H
32H
31H
30H
2FH
2EH
2DH
2CH
2BH
2AH
29H
28H
27H
26H
25H
24H
23H
22H
21H
20H
1FH
1EH
1DH
1CH
1BH
1AH
19H
18H
17H
16H
15H
14H
13H
12H
11H
10H
0FH
0EH
0DH
0CH
0BH
0AH
09H
08H
07H
06H
05H
04H
03H
02H
01H
00H
图 2‑4 8051内部RAM位地址区
图 2‑4 8051内部RAM位地址区

## Slide 14
表格 2‑2 特殊功能寄存器表
符号
单元地址
名称
位地址
符号
地址
* ACC
E0H
累加器
ACC.7～ACC.0
E7H～E0H
* B
F0H
乘法寄存器
B.7～B.0
F7H～F0H
* PSW
D0H
程序状态字
PSW.7～PSW.0
D7H～D0H
SP
81H
堆栈指针
DPL
82H
数据存储器指针(低8位)
DPH
83H
数据存储器指针(高8位)
* IE
A8H
中断允许控制器
IE.7～IE.0
AFH～A8H
* IP
B8H
中断优先控制器
IP.7～IP.0
BFH～B8H
* P0
80H
通道0
P0.7～P0.0
87H～80H
* P1
90H
通道1
P1.7～P1.0
97H～90H
* P2
A0H
通道2
P2.7～P2.0
A7H～A0H
* P3
B0H
通道3
P3.7～P3.0
B7H～B0H
PCON
87H
电源控制及波特率选择
* SCON
98H
串行口控制
SCON.7～SCON.0
9FH～98H
SBUF
99H
串行数据缓冲器
* TCON
88H
定时控制
TCON.7～TCON.0
8FH～88H
TMOD
89H
定时器方式选择
TL0
8AH
定时器0低8位
TL1
8BH
定时器1低8位
TH0
8CH
定时器0高8位
TH1
8DH
定时器1高8位
*:可位寻址的特殊功能寄存器

## Slide 15
图 2‑5 P0口的位结构
（1） P0口位的结构

## Slide 16
（2） P1口位的结构
图 2‑6 P1口的位结构
图 2‑6 P1口的位结构
图 2‑6 P1口的位结构
图 2‑6 P1口的位结构
图 2‑6 P1口的位结构

## Slide 17
（3） P2口的位结构
图 2‑7 P2口的结构图

## Slide 18
（4） P3口的位结构
图 2‑8 P3口的结构图

## Slide 19
（4） P3口的位结构
图 2‑8 P3口的结构图

## Slide 20
表格 2‑3 P3口的第二功能表
I/O口
第二功能
注 释
P3.0
RXD
串行口数据接收端
P3.1
TXD
串行口数据发送端
P3.2
INT(————)0
外部中断请求0
P3.3
INT(————)1
外部中断请求1
P3.4
T0
定时/计数器0
P3.5
T1
定时/计数器1
P3.6
WR(———)
外部RAM写信号
P3.7
RD(———)
外部RAM读信号

## Slide 21
一、 时钟周期、机器周期和指令周期
图 2-9 基本定时时序关系
2．2 MCS-51单片机的时序

## Slide 22
1．时钟周期
图 2‑10 MCS-51的取指/执行时序
2．机器周期

## Slide 23
3．指令周期
二、 MCS-51单片机指令的取指和执行的时序
三、 访问外部ROM和RAM的时序
图 2‑11 访问外部ROM的时序

## Slide 24
1．访问外部ROM的时序
2．访问外部RAM的时序
图 2‑12 访问外部RAM的时序

## Slide 25
2．3 MCS-51单片机的时钟和复位电路
一、 时钟电路
图 2‑13 MCS-51时钟接法

## Slide 26
1．内部振荡器方式
2．外部时钟方式
二、 复位电路及复位状态
1．内部复位电路
图 2‑14 8051复位电路结构

## Slide 27
2．外部复位电路
图 2‑15 复位电路

## Slide 28
3．复位状态
表格 2‑4 各专用寄存器的复位值
专用寄存器
复位值
PC
0000H
ACC
00H
B
00H
PSW
00H
SP
07H
DPTR
0000H
P0～P3
FFH
IP
XXX00000B
IE
0XX00000B
TMOD
00H
TCON
00H
TH0
00H
TL0
00H
TH1
00H
TL1
00H
SCON
00H
SBUF
不定
PCON(CHMOS)
0XXX0000B

## Slide 29
2．4 MCS-51单片机的低功耗工作方式
一、 电源控制寄存器PCON
PCON
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SMOD
—
—
—
GF1
GF0
FD
IDL
三、 掉电方式
二、 等待工作方式

## Slide 30
第三章 MSC-51 单片机的指令系统
3．1 指令系统概述
一、 机器码指令与汇编语言指令
机器码指令：
汇编语言指令：
二、 指令格式
汇编语言格式为：[标号：] 操作码助记符 [目的操作数，] [源操作数] [；注释]

## Slide 31
单字节指令 双字节指令 三字节指令
操作码 24H
操作数 22H
INC A ADD A，#22H MOV 5EH，4FH
操作码 04H
操作码 85H
源操作数 4FH
目的操作数 5EH
图 3-1 机器码指令格式

## Slide 32
3．2 寻址方式
一、 寄存器寻址
二、 直接寻址
三、 立即寻址
四、 寄存器间接寻址
五、 变址寻址
六、 相对寻址
七、 位寻址

## Slide 33
3．3 MSC-51单片机的指令系统
按照指令的功能，可以把MSC-51的111条指令分成五类：
 数据传送类指令（29条）
 算术运算类指令（24条）
 逻辑操作类指令（24条）
 控制转移类指令（17条）
 位操作类指令 （17条）

## Slide 34
图 3-2 相对寻址过程

## Slide 35
第四章 MCS-51单片机的应用程序设计
图 4-1 基本程序结构

## Slide 36
4．1 运算程序
一、 多字节数加法
1．多字节无符号数加法
CLR C
MOV R0，#40H ；指向加数最低位
MOV R1，#5OH ；指向另一加数最低位
MOV R2，#04H ；字节数作计数初值
LOOP1：MOV A，@R0 ；取被加数
ADDC A，@R1 ；两数相加，带进位
MOV @R0，A
INC R0 ；修改地址
INC R1
DJNZ R2，LOOPl ；未加完转LOOP1
JNC LOOP2 ；无进位转LOOP2
MOV @R0，#01H
LOOP2：DEC R0
RET

## Slide 37
2．多字节有符号数加法
MOV A，R0 ；复制保存地址指针
MOV R2，A
MOV A，R３
MOV R7，A
CLR C
LOOP1：MOV A，@R0
ADDC A，@R1 ；相加
MOV @R0 ，A
INC R0
INC R1 ；地址指针加1
DJNZ R7，LOOP1
JB OV，ERR ；若溢出，转溢出处理
DEC R0
MOV A，@R0
JNB E7H，LOOP2
SETB 07H ；和值为负,置位标志
LOOP2：MOV A，R2 ；恢复地址指针
MOV R0，A
RET
┇
ERR：┇ ；溢出处理
RET
SDADD：CLR 07H ；标志位清零
图 4-3 多字节有符号数加法程序流程图

## Slide 38
二、 多字节数减法
MOV R0，#40H ；指向被减数最低位
MOV R1，#5OH ；指向减数最低位
MOV R2，#04H ；字节数
CLR C
LOOP1：MOV A，@R0
SUBB A，@R1 ；完成一个字节的减法运算
MOV @R0，A
INC R0
INC R1
DJNZ R2，LOOP1
RET

## Slide 39
三、 多字节十进制数(BCD码)加法
图 4-4 BCD码多字节加法程序流程图
BCDADD：MOV 20H，R0
MOV 23H，R３
CLR C
LOOP0： MOV A，@R0 ；取被加数
ADDC A，@R1 ；两数相加
DA A ；十进制调整
MOV @R0，A
INC R0 ；指针加1
INC R1
DJNZ R３，LOOP0 ；作完加法否
MOV R2. #23H
JNC RETURN ；有无进位
MOV@ R0，#01H
INC R３
RETURN：MOV R0，#20H
RET

## Slide 40
四、 多字节数乘法
ZHENFA: MOV A，R0
MOV B，R1
MUL AB ；(R1)*(R0)
MOV R３，A ；积的低位送到R３
MOV R4，B ；积的高位送到R4
MOV A，R0
MOV B，R2
MUL AB ；(R2)*（R0）
ADD A，R4 ；(R1)*(R0)的高位加(R2)*(R0)的低位
MOV R4，A ；结果送R4，进位在CY中
MOV A，B
ADDC A，#OOH；(R2)*(R0)的高位加低位来的进位
MOV R５，A ；结果送R５
RET

## Slide 41
五、 多字节数除法
DV: MOV R7,#08H ；设计数初值
DVl: CLR C
MOV A，R５
RLC A
MOV R５，A
MOV A，R6
RLC A ；将(R6)、(R５)左移一位
MOV 07H，C ；将移出的一位送07H位保存
CLR C
图 4-5 除法程序流程图
SUBB A，R2 ；余数(高位)减除数
JB O7H，GOU ；若标志位为1，说明够减
JNC GOU ；无借位也说明够减
ADD A，R2 ；否则，恢复余数
AJMP DV2
GOU:INC R５ ；商上1
DV2:MOV R6，A ；保存余数(高位)
DJNZ R7，DVl
RET

## Slide 42
一、 数据的拼拆
4．2 数据的拼拆和转换
例4-7 设在30H和31H单元中各有一个8位数据:
(30H)=x7x6x５x4x３x2x1x0
(3lH)=y7y6y５y4y３y2y1y0
现在要从30H单元中取出低5位，并从31H单元中取出低3位完成拼装，
拼装结果送40H单元保存，并且规定:
(40H)=y2y1y0x4x３x2x1x0
解：利用逻辑指令ANL、ORL来完成数据的拼拆，程序清单如下：
MOV 4OH，3OH ；将x7～x0传送到40H单元
ANL 4OH，#000111llB ；将高3位屏蔽掉
MOV A，31H ；将y7～y0传送到累加器中
SWAP A ；将A的内容左移4次
RL A ；y2～y0移到高3位
ANL A，#111000OOB ；将低5位屏蔽掉
ORL 4OH，A ；完成拼装任务

## Slide 43
二、 数据的转换
1．ASCII码与二进制数的互相转换
例4-10 编程实现十六进制数表示的ASC1I代码转换成4位二进制数（1位十六进制数）。
解：对于这种转换，只要注意到下述关系便不难编写出转换程序:
“字符0”~“字符9”的ASCII码值为“30H”~“39H”，它们与30H之差恰好为“00H”~“09H”，
结果均＜0AH。
“字符A”~“字符F”的ASCII码值为“41H”~“46H”，它们各自减去37H后恰好为“0AH”~“0FH”，
结果>0AH。
根据这个关系可以编出转换程序如下，程序以R1作为入口和出口。
ASCHIN:MOV A，R1 ；取操作数
CLR C ；清进位标志位C
SUBB A，#30H ；ASCII码减去30H，实现0-9的转换
MOV R1，A ；暂存结果
SUBB A，#0AH ；结果是否>9?
JC LOOP ；若≤9则转换正确
XCH A，R1
SUBB A，#07H ；若>9则减37H
MOV R1，A
LOOP: RET

## Slide 44
2．BCD码与二进制数的转换
图 4-6 BCD码（十进制）转换成二进制数程序流程图

## Slide 45
程序清单如下：
MAIN：MOV A，R５
MOV R2，A ；给子程序入口参数
ACALL BCDBIN ；调用子程序
MOV B，#64H
MUL AB
MOV R6，A
XCH A，B
MOV R５，A
MOV A，R4
MOV R2，A
ACALL BCDBIN ；调用子程序
ADD A，R6
MOV R4，A
MOV A，R５
ADDC A，#00H
MOV R５，A
RET
子程序如下：
BCDBIN：MOV A，R2
ANL A，#0F0H ；取高位BCD码，屏蔽低4位
SWAP A
MOV B，#0AH
MUL AB
MOV R３，A
MOV A，R2
ANL A，#0FH
ADD A，R3 ；加低位BCD码
MOV R2，A
RET

## Slide 46
4．3 查表程序
使用MOVC A，@A+DPTR指令来查表，程序清单如下：
MOV DPTR，#BS ；子程序入口地址表首址
RL A ；键码值乘以２
MOV R2，A ；暂存Ａ
MOVC A，@A+DPTR ；取得入口地址低位
PUSH A ；进栈暂存
INC A
MOVC A，@A+DPTR ；取得入口地址高位
MOV DPH，A
POP DPL
CLR A
JMP @A+DPTR ；转向键处理子程序
BS： DB RK0L ；处理子程序入口地址表
DB RK0H
DB RK1L
DB RK1H
DB RK2L
DB RK2H
┇ ┇

## Slide 47
4．4 散转程序
一、 采用转移指令表的散转程序
例4-17 编出要求根据R３的内容转向各个操作程序的程序。即当
(R３)=0，转向OPRO
(R３)=1，转向OPRl
…
(R３)=n，转向OPRn
解：程序清单如下：
MOV A，R３
RL A ；分支序号值乘2
MOV DPTR ，#BRTABL ；转移指令表首址
JMP @A+DPTR ；转向形成的散转地址
BRTABL：AJMP OPR0 ；转移指令表
AJMP OPR1
…
AJMP OPRn

## Slide 48
二、 采用地址偏移量表的散转程序
例4-19 编出能按R６的内容转向5个操作程序的程序。其对应关系如下：
OPRD0：操作程序0
OPRD1：操作程序1
OPRD2：操作程序2
OPRD3：操作程序3
OPRD4：操作程序4
解：程序清单如下:
MOV A，R６
MOV DPTR，#TAB3 ；指向地址偏移量表首址
MOVC A，@A+DPTR ；散转点入口地址在A中
JMP @A+DPTR ；转向相应的操作程序入口
TAB3: DB OPRDO-TAB3 ；地址偏移量表
DB OPRDl-TAB3
DB OPRD2-TAB3
DB OPRD3-TAB3
DB OPRD4-TAB3

## Slide 49
三、 采用转向地址表的散转程序
例4-20 编程：要求根据R６的内容转向相应的操作程序中去。设备操作程序的转向地址分别为OPRD0，
OPRDl，… OPRDn。
解：程序清单如下:
MOV DPTR，#BRTABL ；指向转向地址表
MOV A，R６
ADD A，R６ ；(A)←(R６)*2
JNC NAND；
INC DPH ；(R６)*2的进位加到DPH
NAND：MOV R３，A ；暂存变址值
MOVC A，@A+DPTR ；取转向地址高8位
XCH A，R３
INC A
MOVC A，@A+DPTR ；取转向地址低8位
MOV DPL，A ；转向地址在DPTR中
MOV DPH，R３
CLR A
JMP @A+DPTR ；转向相应的操作程序
BRTABL：DW OPRDO ；转向地址表
DW OPRD1
┆
DW OPRDn

## Slide 50
四、 采用“RET”指令的散转程序
例4-21 编出能根据R６的内容转向各个操作程序的程序。设该操作程序的转向地址分别为OPRD0，
OPRDl，… OPRDn。
解：程序清单如下：
MOV DPTR，#TAB3 ；指向转移地址表
MOV A，R６
ADD A，R６
JNC NAND
INC DPH
NAND：MOV R７，A
MOVC A，@A+DPTR ；取转向地址高8位
XCH A，R７
INC A
MOVC A，@A+DPTR ；取转向地址低8位
PUSH A ；转向地址入栈
MOV A，R７
PUSH A
RET ；转向操作程序
TAB3：DW OPRD0 ；转向地址表
DW OPRDl
┇
DW OPRDn

## Slide 51
4．5 I/O端口控制程序
例4-22 试编出能模拟图4-9中电路的程序。
ORG 0200H
D BIT 00H
E BIT 01H
G BIT 02H
LOOP1：ORL P1，#08H ；准备P1.3输入
LOOP2：MOV C，P1.3 ；检测K3状态
JC LOOP2 ；若未准备好（K3断），则LOOP2
ORL P1，#03H ；若准备好，则准备输入P1.0和P1.1状态
MOV C，P1.0 ；输入K0状态
MOV D，C ；送入D
MOV C，P1.1 ；输入K1状态
MOV E，C ；送入E
ANL C，D ；D∧E送C
MOV G，C ；送入G
MOV C，E
ORL C，D ；D∨E送C
ANL C，/G ；（D∨E）∧（D∧E）
MOV P1.2，C ；输出结果
SJMP LOOP1 ；准备下次模拟
END

## Slide 52
4．6 子程序调用时的参数传递方法
一、 通过寄存器或片内RAM传递参数
例4-23 利用通过寄存器或片内RAM传递参数这种方法编出调用SUBRT子程序的主程序。
解：应该是:
MAIN :MOV R0，#30H ；传送RAM数据区的起始地址
MOV R7，#0AH ；传送RAM数据区的长度
ACALL SUBRT ；调用清零子程序
SJMP $ ；结束
SUBRT:MOV A，#00H ；清零子程序
LOOP：MOV ＠R0，A
INC R0
DJNZ R7，LOOP
RET

## Slide 53
二、 通过堆栈传递参数
例4-25 在HEX单元存有两个十六进制数，试编程分别把它们转换成ASCII码存入ASC和ASC+1单元。
解：本题子程序采用查表方法完成一个十六进制数的ASCII码转换，主程序完成入口参数的传递和子程序的两次调用，以满足题目要求。程序清单为：
ORG 1200H
PUSH HEX ；入口参数压栈
ACALL HASC ；求低位十六进制数的ASCII码
POP ASC ；出口参数存入ASC
MOV A，HEX ；十六进制数送A
SWAP A ；高位十六进制数送低4位
PUSH ACC ；入口参数压栈
ACALL HASC ；求高位十六进制数的ASCII码
POP ASC+1 ；出口参数送ASC+1
SJMP $ ；原地踏步，结束
HASC：DEC SP
DEC SP ；入口参数地址送SP
POP ACC ；入口参数送A
ANL A，#0FH ；取出入口参数低4位
ADD A，#07H ；地址调整
MOVC A，@A+PC ；查相应ASCII码
PUSH ACC ；出口参数压栈
INC SP
INC SP ；SP指向断点地址高8位
RET ；返回主程序
ASCTABL：DB ‘0’，‘1’，‘2’，‘3’，‘4’，‘5’，‘6’，‘7’
DB ‘8’，‘9’，‘A’，‘B’，‘C’，‘D’，‘E’，‘F’
END

## Slide 54
三、 利用指针寄存器传递参数
例4-26 编出能实现打印THIS IS AN EXAMPLE的程序。
解：将要打印的字符及代码不是放在调用指令之前，而是紧跟在调用指令之后。
主程序：
MAIN： …
ACALL PRINT ；调用打印子程序
DB‘THIS IS AN EXAMPLE' ；要打印的字符及代码
DB OAH，ODH，OOH
NEXT： …
子程序：
PRINT：POP DPH ；把调用指令下面字节的地址弹出，作为数据指针
POP DPL
PPPl： MOV A，#OOH
MOVC A，@A+DPTR ；取出欲打印的字符
INC DPTR
JZ PPPEND ；判断是否为结束字符
PPP2： ；打印程序
SJMP PPPl ；未完，继续打印
PPPEND：JMP @A+DPTR ；指向主程序NEXT处，取代返回指令

## Slide 55
第五章 定时/计数器
5．1 定时/计数的结构及工作原理
一、 定时/计数器的结构和原理
1．定时/计数器的结构
图 5‑1 TMOD、TCON与T0、T1的结构框图

## Slide 56
2．定时/计数器的原理
图 5‑2 定时/计数器的结构框图

## Slide 57
二、 定时/计数器方式寄存器TMOD
表格 5‑1 方式选择位意义
M1 M0
工作方式
功 能 说 明
0 0
方式0
13位计数器
0 1
方式1
16位计数器
1 0
方式2
自动再装入8位计数器
1 1
方式3
定时器0：分成两个8位计数器
定时器1：停止计数
TMOD格式如下：
定时器1
定时器0
TMOD
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
GATE
C/T(—)
M1
M0
GATE
C/T(—)
M1
M0

## Slide 58
三、 定时控制寄存器TCON
定时器控制字TCON的格式如下：
TCON
8FH
8EH
8DH
8CH
8BH
8AH
89H
88H
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0

## Slide 59
5．2 定时/计数器的工作方式
一、 方式0
当M1M0两位为00时，定时/计数器被选为工作方式0，其逻辑结构如图 5‑3 所示。
图 5‑3 T0(或T1)方式0结构

## Slide 60
二、 方式1
图 5‑4 T0(或T1)方式1结构

## Slide 61
三、 方式2
图 5‑5 T0(或T1)方式1结构

## Slide 62
三、 方式2
图 5‑6 T0(或T1)方式2结构

## Slide 63
四、 方式3
图 5‑7 T0方式3下和T1结构

## Slide 64
一、 方式0、方式1的应用
例5-1 选择T1方式0用于定时，在P1。1输出周期为1ms的方波，晶振fosc=6MHZ。
根据题意，只要使P1。1每隔500µs取反一次即可得到1ms方波，因而T1的定时时间为
500µs。
将T1设为定时方式0：GATE=0，C/T(—)=0，M1M0=00；T0不用可为任意，只要不使其进入方式3，一般取0即可。故TMOD=00H。系统复位后TMOD为0，所以不必对TMOD置初值。下面计算500µs定时T1的初值：
机器周期 T=12/fosc=12/6×106=2µs
设初值为X则： （213－X）×2×10－6 s =500×10－6 s
X=7942D=1111100000110B=1F06H
因为在作13位计数器用时，TL1高3位未用，应写0，X的低5位装入TL1的低5位，所以TL1=06H；X的高8位应装入TH1，所以TH1=F8H。
源程序如下：
MOV
TL1，#06H
；给TL1置初值
MOV
TH1，#F8H
；给TH1置初值
SETB
TR1
；启动T1
LP1：
JBC
TF1，LP2
；查询计数溢出否
AJMP
LP1
LP2：
MOV
TL1，06H
；重装初值
MOV
TH1，F8H
CPL
P1。1
；输出取反
AJMP
LP1
；重复循环

## Slide 65
二、 方式2的应用
例5-2 用定时器1方式2计数，要求每计满100次，将P1。0取反。
根据题意，外部计数信号由T1（P3.5）引脚输入，每跳变一次计数器加1，由程序查询TF1。方式2有自动重装初值的功能，初始化后不必再置初值。
初值 X=28－100=156D=9CH
TH1=TL1=9CH
TMOD=60H
源程序如下：
MOV
TMOD，#60H
；设置T1为方式2
MOV
TL1，#9CH
；置初值
MOV
TH1，#9CH
SETB
TR1
；启动T1
DEL：
JBC
TF1，REP
；查询计数溢出
AJMP
DEL
REP：
CPL
P1。0
；输出取反
AJMP
DEL

## Slide 66
三、 门控位的应用
图 5‑8 外部正脉冲宽度测量
例5-3 利用T0门控位测试INT0引脚上出现的正脉冲的宽度，并以机器周期数的形式显示在显示器上。
根据要求可这样设计程序：将T0设定为方式1，GATE设为1，置TR0为1。一旦INT0（P3。2） 引脚上出现高电平即开始计数，直至出现低电平，停止计数，然后读取T0的计数值并显示。
测试过程如下：

## Slide 67
源程序如下：
BEGIN：
MOV
TMOD，# O9H
；T0工作于方式1，GATE置1
MOV
TL0，#00H
MOV
TH0；#00H
WAIT1：
JB
P3。2，WAIT1
；等待INT0变低
SETB
TR0
；启动T0
WAIT2：
JNB
P3。2，WAIT2
；等待正脉冲到
WAIT3：
JB
P3。2，WAIT3
；等待INT0变低
CLR
TR0
；停止T0计数
MOV
R0，#DISBUF
；显示缓冲区首地址送R0
MOV
A，TL0
；机器周期的存放格式为低位占低地址，高位占高地址，连续4个显示缓冲单元
XCHD
A，@R0
INC
R0
SWAP
A
XCHD
A，@R0
INC
R0
MOV
A，TH0
XCHD
A，@R0
INC
R0
SWAP
A
XCHD
A，@R0
DIS：
LCALL
DISUP
；长调用显示子程序
AJMP
DIS
；重复显示机器周期数
由于定时方式1的16位计数长度有限，被测脉冲高电平宽度只能小于65536个机器周期。
源程序如下：

## Slide 68
第六章 MCS-51单片机的系统扩展
6．1 MCS-51单片机的引脚定义及最小应用系统
一、 8051的引脚定义及功能
图 6‑1 MCS-51的引脚图及功能分类图

## Slide 69
二、 MCS-51单片机最小应用系统
图 6‑2 8051/8751最小应用系统

## Slide 70
6．2 MCS-51单片机外部存储器的扩展
一、 外部程序存储器的扩展及取指过程
图 6‑3 外部程序存储器一般连接方法

## Slide 71
1．程序存储器的一般连接方式
图 6-4 扩展8K字节程序存储器的连线图

## Slide 72
2．典型EPROM扩展电路
3．程序存储器E2PROM的扩展
图 6-5 E2PROM作为程序存储器的扩展图

## Slide 73
二、 数据存储器的扩展
图 6-6 扩展2KB数据存储器的线路图

## Slide 74
1．数据存储器一般的扩展方法
2．常用数据存储器的扩展电路
三、 综合扩展实例
图 6-7 扩展16KB RAM和16KB EPROM

## Slide 75
6．3 并行I/O口的扩展
一、 简单I/O口的扩展
图 6-8 简单I/O接口扩展电路

## Slide 76
二、 可编程I/O口的扩展
图 6‑9 8155的结构和引脚

## Slide 77
表格 6‑1 8155口地址分布
AD0~AD7
选 中 寄 存 器
A7 A6 A5 A4 A3
A2
A1
A0
× × × × ×
0
0
0
内部命令寄存器
× × × × ×
0
0
1
通用I/O口A寄存器
× × × × ×
0
1
0
通用I/O口B寄存器
× × × × ×
0
1
1
口C：通用I/O口或控制口
× × × × ×
1
0
0
定时/计数器的低8位寄存器
× × × × ×
1
0
1
定时/计数器的高8位寄存器

## Slide 78
3．8155与单片机的连接
表格 6‑2 8155的RAM和I/O口地址分配
P2.4
P2.3
选择
地 址
0
0
RAM
E700H～E7FFH (256B)
0
1
I/O口
EF00H 命令口/状态口
EF01H 通用I/O口A
EF02H 通用I/O口B
EF03H 口C
EF04H 计数值低8位
EF05H 计数值高8位和计数方式
图 6‑10 扩展一片8155的基本方案

## Slide 79
4．8155片内RAM的使用
OK： … ；和为0，读/写正确
（1）命令寄存器的用法
表格 6‑3 C口工作方式
方式
位
ALTI
ALT2
ALT3
ALT4
PC0
输入方式
输出方式
AINTR（A口中断）
AINTR（A口中断）
PC1
ABF（A口缓冲器满）
ABF（A口缓冲器满）
PC2
ASTB（A口选通）
ASTB（A口选通）
PC3
输出方式
BINTR（B口中断）
PC4
BBF（B口缓冲器满）
PC5
BSTB（B口选通）
备注
A口B口为基本I/O口
A口B口为基本I/O口
A口为选通输入方式
B口为基本I/O口
A口、B口为选通
输入/输出方式

## Slide 80
图 6‑12 8155方式4的逻辑结构图

## Slide 81
6．作定时/计数器用
表 6-4 8155定时器输出方式
M2 M1
方 式
定时器输出方波
0 0
单个方波
0 1
连续方波
1 0
在终止计数时输出单个脉冲
1 1
连续脉冲

## Slide 82
第七章 MCS-51系统的串行接口
7．1 串行通讯概述
一、 串行通讯的两种基本方式
1．异步传送方式
第n个字符(一串行帧)
n+1
n-1
…
P
1
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
P
1
0
D0
…
起始位
数 据 位
校验位 停止位
图 7-2 异步通讯的帧格式

## Slide 83
开始
结束
同步字符
同步字符
数据段
CRC字符#1
CRC字符#2
图 7-3 同步传送方式
二、 波特率
图 7-4 串行通讯的制式

## Slide 84
三、 数据传送的方向
1．单工制式(Simplex)
2．半双工制式(Half Duplex)
3．全双工(Full-duplex)制式
7．2 MCS-51单片机的串行接口
一、 MCS-51串行口结构
图 7-5 MCS-51串行口组成示意

## Slide 85
1．串行口数据缓冲器SBUF
2．串行口控制寄存器SCON
见表格7-1
SM0
位地址
9F
9E
9D
9C
9B
9A
99
98
SCON
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
接收中断标志
发送中断标志
接收数据第9位
发送数据第9位
接收控制
0：禁止接收
1：允许接收
多机通信
0：单机对单机
1：多机通信
图 7-6 串行口控制寄存器SCON
图 7-6 串行口控制寄存器SCON

## Slide 86
3．特殊功能寄存器PCON
PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制设置的专用寄存器，单元地址为87H，不能位寻址。其格式如
图 7-7 所示。
SMOD
—
—
—
GF1
GF0
PD
IDL
通用标志位
空闲控制位
0：正常方式
1：空闲方式
掉电控制位
0：正常方式
1：掉电方式
波特率选择位
SMOD=1时，方式1、2和3的波特率加倍
图 7-7 PCON各位定义

## Slide 87
二、 MCS-51串行的工作方式
MCS-51的串行口有四种工作方式，它是由SCON中的SM1和SM0来决定的，如表格 7-1
表格 7-1 串行口的工作方式
SM0
SMl
工作方式
方式简单描述
波特率
0
0
0
移位寄存器I/O
主振频率/12
0
1
1
8位UART
可变
1
0
2
9位UART
主振频率/32或主振频率/64
1
1
3
9位UART
可变

## Slide 88
1．方式0
图 7-8 串行口方式0的时序

## Slide 89
2．方式1
在方式1时，串行口被设置为波特率可变的8位异步通信接口。其时序如图 7-9 所示。
图 7-9 串行口方式1的时序

## Slide 90
3．方式2
串行口工作为方式2时，被定义为9位异步通信接口。其时序如图 7-10 所示。
4．方式3
图 7-10 串行口方式2、3的时序

## Slide 91
三、 MCS-51串行通信的波特率
1．方式0的波特率
2．方式2的波特率
3．方式1或方式3的波特率
表格 7-2 常用波特率和定时器T1初值关系表

## Slide 92
波特率
(方式1、3)
fosc=6M
fosc=12M
fosc = 11.059M
SMOD
T1方式
初值
SMOD
T1方式
初值
SMOD
T1方式
初值
62.5k
1
2
FFH
19.2k
1
2
FDH
9.6k
0
2
FDH
4.8k
1
2
F3H
0
2
FAH
2.4k
1
2
F3H
1
2
F3H
0
2
F4H
1.2k
1
2
E6H
0
2
E6H
0
2
E8H
600
1
2
CCH
0
2
CCH
0
2
D0H
300
0
2
CCH
0
2
98H
0
2
A0H
137.5
1
2
1DH
0
2
1DH
0
2
2EH
110
0
2
72H
0
1
FEEBH
0
1
FEFFH
表格 7-2 常用波特率和定时器T1初值关系表

## Slide 93
7．3 MCS-51单片机串行口的应用
一、 串行口方式0用作扩展并行I/O口
图 7-11 串行口方式0扩展并行输出口

## Slide 94
MOV
SCON，#00H
；串行口方式0初始化
MOV
A，#80H
；最左一位发光二极管先亮
CLR
P1.0
；关闭并行输出
START1：
MOV
SBUF，A
；开始串行输出
LOOP：
JNB
TI，LOOP
；查询TI
SETB
P1.0
；启动并行输出
ACALL
DELAY
；显示延时
CLR
TI
；清发送中断标志
RR
A
；准备右边一位显示
CLR
P1.0
；关闭并行输出
SJMP
START1
；再一次串行输出

## Slide 95
二、 方式1与点对点的异步通讯
在下面给出的实现指定功能的通讯程序中，发送和接收都通过调用子程序来完成，并设发送数据区的首地址为20H，接收数据区的首地址为40H。
主程序：
MOV TMOD，#20H
；定时器1设为方式2
MOV TL， #0F3H
；定时器初值
MOV TH1， #0F3H
；8位重装值
SETB TR1
；启动定时器1
MOV SCON，#50H
；串行口设为方式1，REN＝1
MOV R0， #20H
；发送数据区首址
MOV R1， #40H
；接收数据区首址
ACALL SOUT
；输出一个字符
$：
SJMP $
；等待中断
中断服务程序：
ORG 0023H
；串行口中断入口
AJMP SBRl
；转至中断服务程序
SBRl：
JNB RI，SEND
；TI＝1，为发送中断
ACALL SIN
；RI＝1，为接收中断
SJMP NEXT
；转至统一的出口

## Slide 96
SEND：
ACALL SOUT
；调用发送子程序
NEXT：
RETI
；中断返回
发送子程序：
SOUT：
MOV
A，＠Ro
；取发送数据到A
MOV
C，P
；加上奇校验位
CPL
C
MOV
ACC.7，C
INC
R0
；修改发送数据指针
MOV
SBUF，A
；发送ASCII码
CLR
TI
；清发送中断标志
RET

## Slide 97
接收子程序：
SIN：
MOV
A，SBUF
；读出接收缓冲区内容
MOV
C，P
；取出校验位
CPL
C
；奇校验
ANL
A，#7FH
；删除校验位
MOV
＠R1，A
；读入接收缓冲区
INC
R1
；修改接收数据指针
CLR
RI
；清接收中断标志
RET

## Slide 98
三、 方式2、方式3与多机通讯
图 7-12 多机通讯连接示意图

## Slide 99
1．多机通信原理
2．多机通信实现
四、 微机与单片机之间的通讯
图 7-13 微机与单片机串行通信接口

## Slide 100
7．4 相互通道接口标准及其选择
一、相互通道的典型结构
二、关于RS-232C、RS-449、RS-422、RS-423和RS-485接口

## Slide 101
图 7-14 多机系统的相互通道

## Slide 102
2．抗干扰能力
1．RS-232C接口
图 7-15 通过电话网实现远程连接

## Slide 103
表格 7-3 微机中常用的RS-232C接口信号
引脚号
符号
名称
说明
1
PGND
保护地
为了安全和大地相连，有时可不接
2
TXD
发送数据
从DTE到DCE的数据线
3
RXD
接收数据
从DCE到DTE的数据线
4
RTS
请求发送
当DTE希望在数据线上传递数据时由DTE发出，DCE通过所得到的控制信号决定是否响应
5
CTS
允许发送
允许计算机发送数据时，则由DCE发出
6
DSR
数字置位就绪
当数据线已被接好后由DCE发出
7
SGND
信号地
作为信号地的公共回路
8
DCD
数据载波检测
当DCE已经从数据线上接收到信号时发出此信号
20
DTR
数字终端就绪
当DTE已准备好和调制解调器交换数据时，由DTE发出，使用公共通信网时才需要
22
RI
振铃指示
当正在进行通信时，由DCE发出，使用公共通信网时才需要
表格 7-3 微机中常用的RS-232C接口信号

## Slide 104
图 7-16 简单的RS-232C数据通讯

## Slide 105
2．RS-449、RS-422、RS-423和RS-485接口
表格 7-4 几种串行接口标准的比较
特性参数
RS-232C
RS-423
RS-422
RS-485
工作模式
单端发 单端收
单端发 双端收
双端发 双端收
双端发 双端收
在传输线上允许的驱动器和接收器数目
1个驱动器
1个接收器
1个驱动器
10个接收器
1个驱动器
10个接收器
32个驱动器
32个接收器
最大电缆长度
15m
1200m (1kb/s)
1200m (90kb/s)
1200m (100kb/s)
最大速率
20kb/s
100kb/s (12m)
10Mb/s (12m)
10Mb/s (15m)
驱动器输出
(最大电压)
±25V
±6V
±6V
-7V～+12V
驱动器输出
(信号电平)
±5V(带负载)
±15V(未带负载)
±3.6V(带负载)
±6V(未带负载)
±2V(带负载)
±6V(未带负载)
±1.5V(带负载)
±5V(末带负载)
驱动器负载阻抗
3kΩ～7kΩ
450Ω
100Ω
54Ω
驱动器电源开路电流
(高阻抗态)
Vmax/300Ω
(开路)
±100μA(开路)
±100μA(开路)
±100μA(开路)
接收器输入电压范围
±15V
±10V
±12V
-7V～+12V
接收器输入灵敏度
±3V
±200mV
±200mV
±200mV
接收器输入阻抗
2kΩ～7kΩ
4kΩmi n
4kΩmin
12kΩmin

## Slide 106
第八章 MCS-51单片机的中断系统
图 8-1 8051的中断系统

## Slide 107
8．1 中断系统及其管理
一、 中断源及中断入口
中断源
入口地址
外部中断0
0003H
定时器T0中断
000BH
外部中断1
0013H
定时器T1中断
001BH
串行口中断
0023H

## Slide 108
二、 外部中断请求标志
2．SCON的中断标志
1．TCON中的中断标志
三、 中断允许控制
四、中断源优先级的设定
五、 中断响应处理过程
2．中断处理
1．中断响应的过程
3．中断返回
4．外部中断响应时间

## Slide 109
8．2 扩充外部中断源
一、 利用定时器进行扩充
图 8-2 多外部中断源连接方法

## Slide 110
二、 采用中断和查询相结合的方法扩充外部中断源
EXINT： PUSH PSW
PUSH ACC
JB P1 0，SAV1
JB P1 1，SAV2
JB P1 2，SAV3
JB P1 3，SAV4
DISUB： POP ACC
POP PSW
RETI
SAV1： … ；XI1中断服务程序
AJMP DISUB
SAV2： … ；XI2中断服务程序
AJMP DISUB
SAV3： … ；XI3中断服务程序
AJMP DISUB
SAV4： … ；XI1中断服务程序
AJMP DISUB

## Slide 111
8．3 中断系统的应用
图 8-3 外部中断实验

## Slide 112
第九章 单片机应用系统的设计方法及实例
9．1 显示器、键盘与单片机的连接
一、 LED数码管与单片机的连接
图 9-1 共阴极和共阳极数码管

## Slide 113
1．静态显示
图 9-2 静态显示原理

## Slide 114
DISP： MOV R0，#50H ；R0指向第一个显示单元
MOV R2，#4 ；循环计数器赋初值
MOV R3，#0 ；显示位指针赋初值
LOOP： MOV A，@R0
ANL A，#0FH ；取第i个显示单元的低4位
SWAP A
ORL A，R3 ；第i个显示单元的低4位送R3的高4位
MOV P1，A ；第i个显示单元的低4位送R3指出的数码管去显示
MOV A，@R0
ANL A，#0F0H ；取第i个显示单元的高4位
INC R3 ；指向下一个数码管
ORL A，R3 ；第i个显示单元的高4位送R3指出的数码管去显示
MOV P1，A ；将第i个显示单元的高4位送到相应的数码管去显示
INC R0 ；指向下一个显示单元
INC R3 ；指向下一个LED数码管
DJNE R2，LOOP ；未显示完4单元的8个BCD码，返回继续显示
RET

## Slide 115
图 9-3 采用译码器的静态显示接口电路

## Slide 116
2．串行显示接口
图 9-5 串行显示接口

## Slide 117
DISP： SETB P1.0 ；选通显示器
MOV SCON，#00H ；置串口方式0
MOV R0，#50H ；R0指向第一个显示单元
MOV R2，#4 ；循环计数器置初值
MOV DPTR，#TAB ；DPTR指向第一个显示单元
LOOP： MOV A，@R0
ANL A，#0FH ；取第i个显示单元的低4位
MOVC A，@A＋DPTR ；查译码表
MOC SBUF，A ；第i个显示单元的低4位的显示码送串口缓冲器
WAIT1： JNB TI，$ ；未发送完，等待
CLR TI ；清发送中断标志
MOV A，@R0
ANL A，#0F0H ；取第i个显示单元的高4位
SWAP A
MOVC A，@A＋DPTR ；查译码表
MOC SBUF，A ；第i个显示单元的高4位的显示码送串口缓冲器
WAIT2： JNB TI，$ ；未发送完，等待
CLR TI ；清发送中断标志
INC R0
DJNZ R2，LOOP ；未发送完4个单元的8个字符，返回继续
RET
TAB： DB 03H，9FH，25H，0DH，99H，
DB 49H，41H，1FH，01H，19H

## Slide 118
3．动态扫描显示接口
图 9-6 动态扫描显示接口电路

## Slide 119
；-----------------主程序------------------
STAR: ∶
∶
LOOP: ∶
ACALL S00EF ；将显示缓冲区内容送去显示
∶
∶
SJMP LOOP
；--------------送显示子程序--------------
DISP: CLR A
ORL A,P3 ；取P3口内容
ANL A,#0F0H
MOV R3,A ；保护P3口高4位
MOV A,43H ；取位选信号
ANL A,#0FH ；位选信号送A的低4位
ORL A,R3 ；P3口高4位送A的高4位
MOV R0,34H ；取段选指针
MOV P1,#0FFH ；关显
MOV P3,A ；输出位选信号
MOV A，@R0 ；显示内容送A
MOV DPTR,#TAB ；译码表首址送DPTR
MOVC A,@A+DPTR ；查表译显示码
MOV P1,A ；输出段选信号1
MOV A,43H ；
RL A ；
MOV 43H,A ；位选指针指向下一位
INC 34H ；段选指针指向下一位
JB ACC.0,DONE ；不到最后一位，转
MOV 34H,#50H ；段选指针复位
MOV 43H,#0EEH ；位选指针复位
DONE: RET
；-----------------显示译码表---------------
TAB: DB 0C0H ；显示字符0，相对地址00H
DB 0F9H ；1
DB 0A4H ；2
DB 0B0H ；3
DB 99H ；4
DB 92H ；5
DB 82H ；6
DB 0F8H ；7
DB 80H ；8
DB 90H ；9

## Slide 120
图 9-7 按键与单片机直接连接

## Slide 121
图 9-8 带锁存器的按键与单片机的接口电路

## Slide 122
图 9-9 按键接口程序流程图

## Slide 123
程序如下：
KSCAN： MOV DPTR，#7FFFH ；指向244
MOVX A，@DPTR ；读244
ANL A，#0FH ；取4个按键的值
CJNE A，#0FH，LOOS ；无键按下，转去判断是否键放开
JB 11H，L0475 ；键有效标志等于1，等待键放开，返回
JC 10H，SETSYN ；第一次发现键按下，转去置标志，存键值
CJNE A，R4，CLRSYN ；两次读得的按键值不同，键无效，清第一次发现键按下标志
SETB 11H ；置键有效标志
RET
LOOS ： JNB 11H，RETUR ；键有效标志等于0，未按过键，返回
SJMP KEYDO ；键放开，转键处理
SETSYN： SETB 10H ；置第一次发现键按下标志
MOV R4，A ；保存键值
SJMP RETUR ；返回
CLRK： CLR 11H ；清键有效标志
CLRSYN： CLR 10H ；清第一次发现键按下标志
MOV R4，#00H ；清键值暂存单元
RET
KEYDO： RRC A
JC JUS2 ；没按S1，再判断S2
ALMP DOS1 ；转键S1处理程序
JUS2： JC JUS3 ；没按S2，再判断S3
ALMP DOS2 ；转键S2处理程序
JUS3： JC JUS4 ；没按S3，再判断S4
ALMP DOS3 ；转键S3处理程序
JUS4： JC RETUR ；没按S4，误判断，退出
ALMP DOS4 ；转键S4处理程序
DOS1： …… ；键S1处理程序
……
SJMP RETUR
DOS2： …… ；键S2处理程序
……
SJMP RETUR
DOS3： …… ；键S3处理程序
……
SJMP RETUR
DOS4： …… ；键S4处理程序
……
SJMP RETUR

## Slide 124
三、 键盘与单片机的接口
图 9-10 键盘与单片机的接口电路

## Slide 125
图 9-11 键盘接口程序流程图

## Slide 126
二、 A/D转换器与单片机的接口
图 9-12 ADC0801～ADC0805
图 9-13 ADC0801～0805与单片机的接口

## Slide 127
9．3 D/A转换器与单片机的连接
一、 D/A转换器的基本原理
图 9-14 T型网络D/A转换器

## Slide 128
二、 D/A转换器与单片机的接口
1．内部结构
图 9-15 DAC0832的引脚排列 图 9-16 DAC0832结构图

## Slide 129
3．接口电路
（1） 单缓冲器方式
图 9-17 DAC0832与单片机的接口

## Slide 130
（2） 双缓冲器方式
图 9-18 多路DAC0832同步转换的接口电路

## Slide 131
程序如下：
MOV DPTR，#0DFFFH ；指向0832（1）
MOV A，# data1
MOVX @DPTR，A ；data1送0832（1）锁存器
MOVX @DPTR，#0BFFFH ；指向0832（2）
MOV A，#data2
MOVX @DPTR，A ；data2送0832（2）锁存器
MOV DPTR，#7FFFH ；指向0832（1）和0832（2）的数据传送端
MOVX @DPTR，A ；data1和data2同时送D/A转换器进行转换

## Slide 132
9．4 MCS-51单片机应用系统设计举例
一、 系统构成及控制原理
图 9-19 糖果包装机的结构图

## Slide 133
图 9–20 走纸轮的顶视图

## Slide 134
图 9-21 相位误差与速度误差

## Slide 135
图 9-22 控制流程图

## Slide 136
二、 硬件电路
1．主程序
图 9-23 硬件电路

## Slide 137
图 9-24 主程序流程图

## Slide 138
-------------初始化------------------
ORG 0000H
AJMP ADR00
ORG 0003H
CLR EX0 ；关外部中断0，以防止脉冲抖动造成中断重复响应
AJMP INT0
ORG 000BH
AJMP T0
ORG 0013H
CLR EX1 ；关外部中断1
AJMP INT1
ORG 001BH
AJMP T1
ORG 0030H
ADR00: MOV R0,#20H ；20H～70H单元清0
MOV R1,#50H
CLR A
ADR10: MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R1,ADR10
ACALL SUB1 ；清显示器
MOV SP,#5FH ；堆栈从60H开始
MOV SCON,#00H ；串行口置为方式0

## Slide 139
MOV A,43H ；相位滞后误差送A
ACALL SUB2 ；将A中绝对误差转为相对误差放在R7中
MOV A,R7
CLR C
SUBB A,#2
JNC ADR20 ；相位滞后小于2%，返回
JB P1.0，ADR75 ；电磁离合齿轮有电，转
MOV R5，43H ；保存本次测量的相位误差
SETB P1.0 ；电磁离合齿轮通电，提速2%
AJMP ADR20 ；返回
ADR75：MOV A，R5 ；取回上次测量的相位误差
CLR C
SUBB A，43H ；减本次测量的相位误差进行比较
JNC ADR20 ；本次测量的相位误差小，返回
SETB P1.1 ；否则，胀紧电机正转，提速
MOV R2,#06H ；设置最小提速量
ACALL SUB3 ；延时0.6秒
CLR P1.1 ；停止胀紧电机正转
AJMP ADR20
；-------------------相位超前误差调整-------------------
ADR80：MOV A,42H ；相位超前误差送A
ACALL SUB2 ；将A中绝对误差转为相对误差放在R7中
MOV A,R7
CLR C
SUBB A,#2
JC ADR20 ；相位超前误差小于2%，返回
JNB P1.0，ADR85 ；电磁离合齿轮未通电，转取比较两次测量的误差
MOV R6，42H ；保存本次测量的误差
CLR P1.0 ；电磁离合齿轮断电，减速2%
AJMP ADR20 ；返回
ADR85：MOV A，R6 ；取回上次测量的误差
CLR C
SUBB A，42H ；减本次测量的误差
JNC ADR20 ；本次测量的误差小，返回
SETB P1.2 ；否则，胀紧电机反转，减速
MOV R2,#06H ；设置最小减速量
ACALL SUB3 ；延时0.6秒
CLR P1.2 ；停止胀紧电机反转
AJMP ADR20

## Slide 140
2．子程序
1）绝对误差转换为相对误差子程序
SUB2: MOV B,#64H
MUL AB
MOV R7,#00H
ADR90: CLR C
SUBB A,41 ；误差的百分数减切纸周期
JC ADR0A0 ；不够减，转
INC R7 ；够减，商加1
AJMP ADR90 ；返回再减
ADR0A0: MOV R6,B
CJNE R6,#00H,ADR0B0
AJMP ADR0C0 ；无位可借，除法结束
ADR0B0:DEC B ；借位
INC R7 ；商加1
AJMP ADR90 ；返回再减
ADR0C0:RET

## Slide 141
（2）R2×0.1秒延时子程序
R2×0.1秒延时子程序，用于控制P1.1和P1.2输出的脉冲宽度。
程序如下：
SUB3: MOV R3,#64H
ADR0D0:MOV R4,#0F9H
ADR0E0:NOP
NOP
DJNZ R4,ADR0E0
DJNZ R3,ADR0D0
DJNZ R2,SUB3
RET

## Slide 142
3．中断服务程序
T0、T1、INT0和INT1中断服务程序的流程图如图9-25～图9-28。
9-图25 T0中断服务程序 图 9-26 T1中断服务程序

## Slide 143
图 9-27 INT0中断服务程序 图 9-28 INT1中断服务程序

## Slide 144
（4）INT1中断服务程序
INT1: PUSH PSW
MOV 41H,37H ；取走纸周期
MOV 37H,#00H ；为下一次记数做准备
MOV 43H,36H ；取走纸滞后切纸的时间
MOV R5,#00H ；清监视计数器
SETB 11H ；置检测到走纸周期标志
SETB RS0 ；选中1区工作寄存器
MOV R1,#30H ；R1个位
ADR0F0:INC @R1 ；显示缓冲区某位加1
CJNE @R1,#0AH,ADR180；加1后不到10，退出
MOV @R1,#00H0 ；加1后等于10，将该位清0
INC R1 ；指向显示缓冲区下一位
CJNE R1,#36H,ADR0F0 ；不到显示缓冲区最高位，返回将下一位加1
MOV R0,#2FH ；显示缓冲区位指针R0赋初值
MOV R2,#06H ；显示位数送R2
ADR100:INC R0 ；指向显示缓冲区下一位
MOV DPTR,#ADR120 ；基址指针送指向显示译码表首址
MOV A,@R0 ；某位显示内容送A
MOVC A,@A+DPTR ；显示内容译成显示码后A
MOV SBUF,A ；显示码通过串口送去显示
ADR110:JNB TI,$ ；等待1个字节传送完毕
CLR TI ；清传送完标志，为下一次传送做准备
DJNZ R2,ADR100 ；6位没有全部显示完，返回继续显示
CLR RS0
POP PSW
SETB EX1 ；开外部中断1
RETI
ADR120:DB 03H ；显示0
DB 9FH ；显示1
DB 25H
DB 0DH
DB 99H
DB 49H
DB 41H
DB 1FH
DB 01H
DB 09H ；显示9

## Slide 145
第十章 单片机的开发及开发工具
10．1 概述
一、 单片机的开发
二、 开发手段的选择
仿真插头
单片机应用系统
（用户系统）
EPROM写入插口
开发模板
通用计算机
系统
总线
10-1 微机开发系统

## Slide 146
图 10-2 伟福仿真器菜单界面

## Slide 147
图 10-3 单片机应用系统的开发过程

## Slide 148
10．2 单片机的开发软件
一、 805l宏汇编语言
二、 PL/M-51语言
三、 C-51语言

## Slide 149
第十一章 AT89系列FLASH单片机简介
图 11-1 AT89C 单片机的结构框图

## Slide 150
图 11-2 AT89S 单片机的结构框图

## Slide 151
表格 11-1 程序加密位及其功能
程序加密位
功能
方式
LB1
LB2
LB3
1
U
U
U
不设程序加密
2
P
U
U
禁止从外部程序存储器中执行MOVC指令读取内部程序存储器，E(──)A(──)被采样并在复位时锁存，禁止对闪速存储器进一步编程。
3
P
P
U
与方式2相同，同时禁止校验内部存储器。
4
P
P
P
与方式3相同，同时还禁止外部的执行。
注：P=被编程 U=未编程 其它组合未被定义

## Slide 152
表格 11-2 程序加密位配制表
型号
加密位
AT89C51
LB1、LB2、LB3
AT89C52
LB1、LB2、LB3
AT89C1051
LB1、LB2
AT89C2051
LB1、LB2

## Slide 153
11．2 AT89系列主要单片机型号
图 11-3 AT89C51的引脚图

## Slide 154
图 11-4 定时器2的捕获方式

## Slide 155
图 11-5 自动重装入方式（DCEN=0）

## Slide 156
图 11-6 自动重装入方式（DCEN=1）

## Slide 157
图 11-7 波特率发生器方式

## Slide 158
图 11-4 定时器2的捕获方式

## Slide 159
图 11-5 自动重装入方式（DCEN=0）

## Slide 160
图 11-6 自动重装入方式（DCEN=1）

## Slide 161
图 11-7 波特率发生器方式

## Slide 162
图 11-8 时钟输出方式

## Slide 163
图 11-9 AT89C1051/2051的引脚图

## Slide 164
第十二章 MCS-96系列单片机简介
12．1 MCS-96概述
图12-1 8098引脚名称及排列

## Slide 165
图 12-2 8098单片机内部结构框图

## Slide 166
图 12-3 RALU框图

## Slide 167
图 12-4 内部时钟信号

## Slide 168
12．3 8098存储空间
图 12-5 存储器空间分配

## Slide 169
12．4 中断系统
图 12-6 HSI结构

## Slide 170
图 12-7 HSO结构框图

## Slide 171
12．7 A/D转换及脉宽调制D/A输出
图 12-8 A/D转换器硬件框图

## Slide 172
图 12-9 PWM结构框图