## Slide 1: 第6章 Internet应用基础
6.1 计算机网络基础
6.2 Internet基础
6.4 IE浏览器
6.3 接入Internet
6.5 电子邮件
第6章 Internet应用基础

## Slide 2: 6.1 计算机网络基础
6.1.1 计算机网络基本概念
6.1.2 计算机网络分类
6.1.3 网络通信协议
回目录页
第6章 Internet应用基础
下一页

## Slide 3: 6.1.1 计算机网络基本概念
1．计算机网络
2．计算机网络的传输介质
3．计算机网络的拓扑结构
4．计算机网络的功能
5．网络连接设备
第6章 Internet应用基础

## Slide 4: 1．计算机网络
计算机网络就是将地理上分散布置的具有独立功能的多台计算机（系统）或由计算机控制的外部设备，利用通信手段通过通信设备和线路连接起来，按照特定的通信协议进行信息交流，实现资源共享的系统。

## Slide 5
主 机2
通信控制机
远程终端4
本地终端2
本地终端1
主 机1
远程终端3
6-1 面向终端的典型计算机网络

## Slide 6: 2．计算机网络的传输介质
传输介质用来传送计算机网络中的数据。常用的传输介质有：
（1）双绞线（Twisted Pair）
（2）同轴电缆（Coaxial Cable）
（3）光纤（Optical Fiber）
（4）无线传送

## Slide 7: 双绞线
双绞线的通信距离一般在100米的范围内，常用的双绞线类型有：
类别
1类
2类
3类
4类
5类
最大的数据传输速度
56Kbps
1Mbps
16Mbps
20Mbps
100Mbps

## Slide 8: 3．计算机网络的拓扑结构
（1）星型结构
（2）环型结构
（3）总线结构
（4）树型结构

## Slide 9: （1）星型结构
图6-2 星型结构

## Slide 10: （2）环型结构
图6-3 环型结构

## Slide 11: （3）总线结构
图6-4 总线结构

## Slide 12: （4）树型结构
图6-5 树型结构

## Slide 13: 4．计算机网络的功能
（1）资源共享
（2）信息的快速传输
（3）数据的综合处理

## Slide 14: 5．网络连接设备
（1）网络适配器
（2）中继器
（3）集线器
（4）路由器

## Slide 15: （1）网络适配器
网络适配器也称网卡，是计算机之间相互通信的接口，也是计算机和网络之间的逻辑链路，是使计算机具有网络服务功能的基本条件之一。目前常用的网卡类型有：10Mbps、100Mbps、10/100Mbps自适应网卡等几种。

## Slide 16: （2）中继器
衰减的信号
放大的信号
中继器图6-6 中继器对信号的放大

## Slide 17
中继器
中继器
中继器
中继器
图6-7 利用中继器对电缆段的扩展

## Slide 18: （3）集线器
集线器是网络的中心设备，又称集中器，是多口的中继器，可作为传输介质的中央节点，将不同网段传输介质连接起来，好处是某一网段出现故障时，不会影响其他网段节点的正常工作。

## Slide 19: （4）路由器
路由器是用于连接相同或不同类型的网络的设备，功能要优于集线器，可将不同传输介质的网络段连起来。路由器相当于大型网络中的不同网段的中继设备，通过路由器可选择最佳的数据转发路径，解决了网络拥塞的问题。
回本节首页
下一页

## Slide 20: 6.1.2 计算机网络分类
1．按照计算机网络的覆盖范围划分
2．按网络中的数据传输和交换（转接）系统划分

## Slide 21
1．按照计算机网络的覆盖范围划分
（1）广域网WAN（Wide Area Network）
（2）城域网MAN（Metropolitan Area Network）
（3）局域网LAN（Local area network）

## Slide 22
（1）广域网WAN（Wide Area Network）
广域网是一种跨度大的地域网络，通常覆盖一个国家或州。如图6-8所示，网络上的计算机称为主机（host），通过通信子网（communication sub net）连接，实现资源子网中的资源共享。

## Slide 23
图6-8 通信子网和资源子网

## Slide 24
（2）城域网MAN（Metropolitan Area Network）
城域网是一种大型的局域网，因此使用类似于局域网的技术，它可能覆盖一个城市。传输速率通常在10Mbps以上，作用距离在10到50公里之间。

## Slide 25
计算机1
计算机2
……
总线B
总线A
发送端1
接收端2
接收端1
发送端2
图6-9 分布式双总线的城域网结构

## Slide 26
（3）局域网LAN（Local area network）
局域网地理范围一般在几百米到二十公里之间，适用于一个建筑物（办公楼）或相邻的大楼内，属于一个部门或者单位组建的专用网络，如公司或高校的校园内部网络。

## Slide 27
VOD
OA
一级交换机
二级交换机2
WWW
防火墙
MAIL
PROXY
办公楼C
二级
交换机
办
公
楼
A
办
公
楼
B
二
级
交
换
机
二
级
交
换
机
1
图6-10 某高校校园网网络拓扑结构简图

## Slide 28: 2．按网络中的数据传输和交换（转接）系统划分
按网络的拓朴结构分为总线型网络、星型网络、环型网络等 。（图6-12 网络的拓扑结构）
总线型
星型
环型
回本节首页
下一页

## Slide 29: 6.1.3 网络通信协议
图6-13 计算机通信协议的层次结构

## Slide 30
2
数据链路层
层次
名称
7
应用层
6
表示层
5
会话层
4
传输层
3
网络层
1
物理层
表6-1 开放式系统互连模型

## Slide 31: OSI模型
（1）物理层（physical layer）
（2）·数据链路层（data link layer）
（3）·网络层（network layer）
（4）·传输层（transport layer）
（5）·会话层（session layer）
（6）表示层（presentation layer）
（7）应用层（application layer）
回本节首页
下一页

## Slide 32: 6.2 Internet基础
6.2.1 Internet概念与特点
6.2.2 TCP/IP协议、IP地址
6.2.3 域名系统和E-mail地址
第6章 Internet应用基础
回目录页
下一页

## Slide 33: 6.2.1 Internet概念与特点
1．Internet概念
Internet又称因特网，是国际计算机互联网的英文简称，是世界上规模最大的计算机网络，正确地说是网络中的网络。Internet是由各种网络组成的一个全球信息网，可以说是由成千上万个具有特殊功能的专用计算机通过各种通信线路，把地理位置不同的网络在物理上连接起来的网络。

## Slide 34
2．Internet的特点
（1）覆盖范围广
（2）Internet是由数以万计个子网络通过自愿的原则连起来的网络 ，因此称Internet为“网中网”。
（3）每一个Internet网络成员都是自愿加入并承担相应的各种费用，与网上的其他成员和睦友好地进行数据传输，不受任何约束，共同遵守协议的全部规定。
回本节首页
下一页

## Slide 35: 6.2.2 TCP/IP协议、IP地址
1．TCP/IP协议
TCP（Transmission control protocol），传输控制协议，是一个面向连接的协议，允许一台计算机发出的报文流毫无差错的发往网上的其他计算机，在发送端把报文流分成报文发出去，在接收端把收到的报文再组装成报文流输出。
IP（Internet protocol），网际协议，详细规定了计算机在通信时应该遵循的全部规则，是Internet上使用的一个关键的底层协议，负责数据报的递送。数据报就是用于传输的一些数据的组合，这些数据由上层数据链路层的控制上层协议（ULP）负责打包。

## Slide 36
报文流
报文段
IP数据报
报文流
报文段
IP数据报
应用层
应用层
表示层
会话层
传输层
传输层
网络层
网络层
网际层
网络接口层
数据链路层
数据链路层
+物理层
物理层
OSI TCP/IP
报文流
报文段
IP数据报
图6-14 TCP/IP参考模型

## Slide 37: 2．IP地址
类别
首字节
网络号
主机号
每类地址范围
A类
0
7位
24位
0.0.0.0～127.255.255.255
B类
10
14位
16位
128.0.0.0～191.255.255.255
C类
110
21位
8位
192.0.0.0～223.255.255.255
D类
1110
多播地址
224.0.0.0～239.255.255.255
E类
11110
目前尚未使用
240.0.0.0～247.255.255.255
表6-2 IP地址格式
回本节首页
下一页

## Slide 38: 6.2.3 域名系统和E-mail地址
1．域名系统
域名系统为用户提供名字，并将这些名字解析为IP地址，然后网络间可通过IP地址进行互访。
2．E-mail地址
电子邮件（E-mail）是Internet提供的最基本、最重要的服务功能，也称电子信箱，通过E-mail可以实现Internet网上的信息传递。

## Slide 39
代码
机构名称
代码
国家名称
Com
商业机构
CN
中国
EDU
教育机构
JP
日本
GOV
政府机构
HK
香港
Int
国际组织
UK
英国
Mil
军事机构
CA
加拿大
Net
网络服务机构
DE
德国
org
非赢利机构
FR
法国
表6-3 常用顶级域名代码
回本节首页
下一页

## Slide 40: 6.3 接入Internet
6.3.1 拨号上网的条件和调制解调器的安装
6.3.2 配置拨号软件及协议
6.3.3 机器的设置
6.3.4 接入Internet
第6章 Internet应用基础
回目录页
下一页

## Slide 41: 拨号上网
拨号上网是通过公用的电话网（PSTN）接入Internet，用户只要通过电话线和调制解调器将计算机和Internet服务商的主机相连接，就完成了上网的过程，如图6-15所示。
图6-15 拨号上网

## Slide 42: 专线上网
专线上网是通过X.25网、ISDN、DDN等专线接入Internet，如图6-16所示。
图6-16 专线上网
回本节首页
下一页

## Slide 43: 6.3.1 拨号上网的条件和调制解调器的安装
1．拨号上网的条件
通过电话线拨号上网接入Internet，首先要选择一个Internet服务提供商（ISP），从他那里获取使用Internet的用户名和口令，然后在拥有一台计算机的基础上加一个调制解调器和一条电话线即可。

## Slide 44
2．调制解调器的安装
图6-18 添加新硬件向导
图6-19 安装驱动程序
回本节首页
下一页

## Slide 45: 6.3.2 配置拨号软件及协议
使用拨号上网还需要安装拨号网络适配器和TCP/IP协议 ，具体操作步骤如下：
（1）在“控制面板”中双击“网络”图标，打开网络窗口 ，单击“添加”，弹出“请选择网络组件类型”窗口 ，选中“适配器”，单击“添加”。
（2）在“选择网络适配器”窗口中左边框内选择“Microsoft”，右边框中单击选中“拨号适配器”，单击“添加”，弹出“请选择网络组件类型”窗口，在窗口中选中“协议”，单击“添加”。
（3）在“选择网络协议”窗口中，在左边框内选“Microsoft”，在右边框中单击选中“TCP/IP”，单击“确定”后返回“网络”窗口。
（4）插入原版Windows 98安装盘，计算机会自动复制文件到硬盘中 。
回本节首页
下一页

## Slide 46: 6.3.3 机器的设置
1．安装“拨号网络”
（1）在 “控制面板”中双击“添加/删除程序”图标，打开“添加/删除程序属性”窗口，选中“Windows安装程序”，双击“通讯”。
（2）在 “通讯”对话框中选中“拨号网络”左侧的复选框，单击“确定” 。
（3）重新启动计算机后，“我的电脑”窗口将有一个“拨号网络”图标 。

## Slide 47
图6-30 -- 图6-34 是创建一个新连接的过程。
2．创建一个新连接
图6-30 拨号网络窗口

## Slide 48
图6-31 创建新连接属性对话框-输入计算机名
图6-32 调制解调器属性窗口

## Slide 49
图6-33 创建新连接属性对话框-输入电话号码
图6-34 创建新连接对话框-完成连接
回本节首页
下一页

## Slide 50: 6.3.4 接入Internet
（1）双击“我的电脑”，在弹出的“拨号网络”窗口中出现一个“我的连接”的图标。
（2）双击“我的连接”图标，出现连接窗口 ，单击“连接”，可进入连接状态，连接成功后就真正连接到Internet上。

## Slide 51
图6-36 连接窗口
回本节首页
下一页

## Slide 52: 6.4 IE浏览器
6.4.1 IE浏览器的组成、安装和设置
6.4.2 IE浏览器的使用
第6章 Internet应用基础
回目录页
下一页

## Slide 53: 6.4.1 IE浏览器的组成、安装和设置
1．IE浏览器的组成
2．IE浏览器的安装
3．IE浏览器的设置

## Slide 54
IE浏览器主要由菜单栏、标准工具栏、地址栏、链接栏、状态栏和主页等组成，如图6-39所示。
1．IE浏览器的组成
图6-39 IE浏览器

## Slide 55
IE浏览器是Windows 98的一部分，在您的个人计算机上正确安装了Windows 98操作系统之后就已经安装了IE浏览器。如果您的计算机上安装的操作系统是Windows 95则需要使用IE的正版安装盘或直接从网上下载，然后根据安装向导的提示进行安装。
2．IE浏览器的安装

## Slide 56
3．IE浏览器的设置
图6-41 Internet选项属性对话框
回本节首页
下一页

## Slide 57: 6.4.2 IE浏览器的使用
1．启动IE浏览器
2．搜索引擎
3．预定Web站点
4．查看收藏夹
5．Internet 频道的使用
回本节首页
下一页

## Slide 58: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件基础
6.5.2 Outlook Express 的使用
6.5.3 邮件的建立、发送、接收
6.5.4 阅读、回复、管理电子邮件
第6章 Internet应用基础
回目录页
下一页

## Slide 59: 6.5.1 电子邮件基础
图6-47 E-mail的工作方式
回本节首页
下一页

## Slide 60: 6.5.2 Outlook Express 的使用
1．启动Outlook Express
2．设置账号

## Slide 61
图6-48 Outlook Express

## Slide 62
图6-49 Internet账号窗口
回本节首页
下一页

## Slide 63: 6.5.3 邮件的建立、发送、接收
1．使用普通格式建立新邮件
2．使用HTML格式建立新邮件
3．邮件的发送和接收

## Slide 64
1．使用普通格式建立新邮件
图6-55 新邮件窗口

## Slide 65
图6-56 收件人和主题窗口

## Slide 66
使用HTML格式建立的新邮件中可以包括修饰过的文本、图片、文件附件和超链接。
2．使用HTML格式建立新邮件

## Slide 67
图6-57 文档区域窗口

## Slide 68
图6-58 选项属性对话框

## Slide 69
图6-59 插入图片对话框

## Slide 70
图6-60 插入超级链接对话框

## Slide 71
3．邮件的发送和接收
图6-61 邮件的发送
回本节首页
下一页

## Slide 72: 6.5.4 阅读、回复、管理电子邮件
1．阅读电子邮件
2．回复电子邮件
3．管理电子邮件

## Slide 73
（1）在“Outlook Express”的窗口中选中左侧的“收件箱”，右侧上面出现到达的新邮件的发件人、主题和接收时间等信息，下面为具体的信件内容。
（2）可以通过单击或双击某一个邮件，进行阅读。
1．阅读电子邮件

## Slide 74
2．回复电子邮件
图6-64 回复电子邮件

## Slide 75
（1）转发邮件
（2）删除邮件
（3）通信薄的使用
3．管理电子邮件

## Slide 76
图6-65 转发邮件

## Slide 77
图6-66 删除邮件

## Slide 78
图6-67 通信薄窗口
回本节首页
下一页

## Slide 79
Thank you very much!
本章到此为止，谢谢您的光临！
回目录页
结 束