## Slide 1: 第1章 基础知识
1.1 汇编语言及特点
1.2 数据表示
1.3 8086CPU和寄存器组
1.4 存储器物理地址的形成
开 始

## Slide 2: 1.1 汇编语言及特点
1.1.1 机器语言
1.1.2 汇编语言
1.1.3 高级语言
1.1.4 汇编语言的特点
返回本章首页

## Slide 3: 1.1.1 机器语言
计算机能够直接识别的数据是由二进制数0和1组成的代码。机器指令就是用二进制代码组成的指令，一条机器指令控制计算机完成一个基本操作。
用机器语言编写的程序是计算机惟一能够直接识别并执行的程序，而用其他语言编写的程序必须经过翻译才能变换成机器语言程序，所以，机器语言程序被称为目标程序。
返回本节

## Slide 4: 1.1.2 汇编语言
为了克服机器语言的缺点，人们采用助记符表示机器指令的操作码,用变量代替操作数的存放地址等，这样就形成了汇编语言。所以汇编语言是一种用符号书写的、基本操作与机器指令相对应的、并遵循一定语法规则的计算机语言。
用汇编语言编写的程序称为汇编源程序。
汇编语言是一种符号语言，比机器语言容易理解和掌握，也容易调试和维护。但是，汇编语言源程序要翻译成机器语言程序才可以由计算机执行。这个翻译的过程称为“汇编”，这种把汇编源程序翻译成目标程序的语言加工程序称为汇编程序。
返回本节

## Slide 5: 1.1.3 高级语言
汇编语言虽然较机器语言直观，但仍然烦琐难懂。于是人们研制出了高级程序设计语言。高级程序设计语言接近于人类自然语言的语法习惯，与计算机硬件无关，易被用户掌握和使用。 目前广泛应用的高级语言有多种，如BASIC、FORTRAN、PASCAL、C、C++等等。
返回本节

## Slide 6: 1.1.4 汇编语言的特点
（1）汇编语言与处理器密切相关。
（2）汇编语言程序效率高。
（3）编写汇编语言源程序比编写高级语言源程序烦琐。
（4）调试汇编语言程序比调试高级语言程序困难。

## Slide 7: 汇编语言的主要应用场合：
（1）程序执行占用较短的时间，或者占用较小存储容量的场合。
（2）程序与计算机硬件密切相关，程序直接控制硬件的场合。
（3）需提高大型软件性能的场合。
（4）没有合适的高级语言的场合。
返回本节

## Slide 8: 1.2 数据表示
1.2.1 数值数据
1.2.2 字符数据
返回本章首页

## Slide 9: 1.2.1 数值数据
数值数据分为有符号数和无符号数。无符号数最高位表示数值,而有符号数最高位表示符号。有符号数有不同的编码方式，常用的是补码。

## Slide 10: 1. 原码
最高位表示符号（正数用0,负数用1），其他位表示数值位，称为有符号数的原码表示法。 【例1.1】有符号数的原码表示。
X=45=00101101B [X]原= 00101101B
X=-45, [X]原=10101101B
原码表示简单易懂，但若是两个异号数相加（或两个同号数相减）,就要做减法。为了把减法运算转换为加法运算就引进了反码和补码。

## Slide 11: ２. 反码
正数的反码与原码相同，符号位用0表示，数值位值不变。负数的反码符号位用1表示, 数值位为原码数值位按位取反形成，即0变1、1变0。
【例1.2】有符号数的反码表示。
X=45=00101101B, [X]反=00101101B
X=-45, [X]反=11010010B

## Slide 12: 3. 补码
正数的补码与原码相同，即符号位用0表示，数值位值不变。负数的补码为反码加1
形成。
【例1.3】有符号数的补码表示。
X=45=00101101B [X]补=00101101B
X=-45 [X]补=11010011B

## Slide 13: 4. 符号扩展
在数据处理时,有时需要把8位二进制数扩展成16位二进制数,当要扩展的数是无符号数时,可在最高位前扩展8个0。如果要扩展的数是补码形式的有符号数,那么,就要进行符号位的扩展，符号扩展后，其结果仍是该数的补码。
【例1.4】符号扩展表示。
21的8位二进制补码为：00010101
符号扩展后21的16位二进制补码为： 0000000000010101。
00010101和0000000000010101都是21的补码。

## Slide 14: 5. 数据的表示范围和大小
n位二进制数能够表示的无符号整数的范围是:
0 ≤I ≤ 2n-1
n位二进制数能够表示的有符号整数的范围是:
-2（n-1） ≤ I ≤+2（n-1）-1

## Slide 15: 6．十六进制表示
由于二进制数的基数太小，书写和阅读都不方便.而十六进制的基数16＝24，这样二进制数与十六进制之间能方便地转换。因此，习惯把二进制数改写成十六进制数，在汇编语言程序设计时尤其如此。
在书写时，为了区别于十六进制和二进制数，通常在十六进制数后加字母H。
返回本节

## Slide 16: 1.2.2 字符数据
1．ASCII码
2．BCD码

## Slide 17: 1．ASCII码
标准ASCII码用7位二进制数编码，共有128个。
计算机存储器基本单位为8位，ASCII码的最高位通常为0，通信时，最高位用作奇偶校验位。
ASCII码表中的前32个和最后1个编码是不能显示的控制字符，用于表示某种操作。
ASCII码表中20H后的94个编码是可显示和打印的字符，其中包括数码0～9，英文字母，标点符号等。

## Slide 18: 2．BCD码
虽然二进制数实现容易,但不符合人们的使用习惯,且书写阅读不方便，所以在计算机输入输出时通常还是采用十进制来表示数，这就需要实现十进制与二进制间的转换。为了转换方便,常采用二进制编码的十进制,简称为BCD码。
BCD码就是用4位二进制数表示1位十进制整数。表示的方法有多种，常用的是8421BCD码，它的表示规律如表1.1所示。

## Slide 19: 表1.1 十进制数字的8421BCD码
十进制数字
8421BCD码
十进制数字
8421BCD码
0
0000
5
0101
1
0001
6
0110
2
0010
7
0111
3
0011
8
1000
4
0100
9
1001
返回本节

## Slide 20: 1.3 8086CPU和寄存器组
1.3.1 Intel 8086CPU内部结构
1.3.2 8086寄存器组
1.3.3 标志寄存器
返回本章首页

## Slide 21: 1.3.1 Intel 8086CPU内部结构
图1.2 8086CPU内部结构
图1.2 8086CPU内部结构
返回本节

## Slide 22: 1.3.2 8086寄存器组
图1.3 8086CPU寄存器分组

## Slide 23: 1．通用寄存器
（1）数据寄存器
数据寄存器共有4个寄存器AX、BX、CX、DX，用来保存操作数或运算结果等信息。
AX寄存器称为累加器。使用频度最高，用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等。
BX寄存器称为基址寄存器。常用于存放存储器地址。
CX寄存器称为计数器。一般作为循环或串操作等指令中的隐含计数器。
DX寄存器称为数据寄存器。常用来存放双字数据的高16位，或存放外设端口地址。

## Slide 24
变址和指针寄存器包括SI、DI、SP、BP４个16位寄存器，主要用于存放某个存储单元的偏移地址。
SI是源变址寄存器，DI是目的变址寄存器，在字符串操作中，SI和DI都具有自动增量或减量的功能。
SP为堆栈指针寄存器，用于存放当前堆栈段中栈顶的偏移地址；BP为基址指针寄存器，用于存放堆栈段中某一存储单元的偏移地址。
（2）变址和指针寄存器

## Slide 25: 2．段寄存器
8086CPU的４个16位的段寄存器分别称为代码段寄存器CS，数据段寄存器DS，堆栈段寄存器SS，附加数据段寄存器ES。段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。
代码段用来存放程序的指令序列。CS存放代码段的段首址，指令指针寄存器IP指示代码段中指令的偏移地址。

## Slide 26: 3．指令指针
8086CPU中的指令指针IP，它总是保存下一次将要从主存中取出指令的偏移地址，偏移地址的值为该指令到所在段段首址的字节距离。在目标程序运行时，IP的内容由微处理器硬件自动设置，程序不能直接访问IP，但一些指令却可改变IP的值，如转移指令、子程序调用指令等。
返回本节

## Slide 27: 1.3.3 标志寄存器
8086CPU中有一个很重要的16位标志寄存器，它包含9个标志位，主要用于保存一条指令执行后，CPU所处状态信息及运算结果的特征。
1．条件标志
2．状态控制标志

## Slide 28
1．条件标志
（1）进位标志CF
（2）零标志ZF
（3）符号标志SF
（4）溢出标志 OF
（5）奇偶标志 PF
（6）辅助进位标志AF

## Slide 29
2．状态控制标志
（1）方向标志DF
（2）中断允许标志IF
（3）追踪标志TF
返回本节

## Slide 30: 1.4 存储器物理地址的形成
1.4.1 存储器
1.4.2 存储器单元的地址和内容
1.4.3 物理地址的形成
返回本章首页

## Slide 31: 1.4.1 存储器
存储器是计算机的记忆部件，用来存放程序和数据。按所在的位置，存储器可以分成主存储器和辅助存储器。
主存储器存放当前正在执行的程序和使用的数据，CPU可以直接存取，它由半导体存储器芯片构成，其成本高，容量小，但速度快。
辅助存储器可用来长期保存大量程序和数据,CPU需要通过I/O接口访问，它由磁盘或光盘构成，其成本低，容量大，但速度较慢。
返回本节

## Slide 32: 1.4.2 存储器单元的地址和内容
存储单元地址 ：8086系统中，为了标识和存取每一个存储单元，给每个存储单元规定一个编号，这就是存储单元地址。
存储单元的内容 ：一个存储单元中存放的信息称为该存储单元的内容。

## Slide 33
图1.4表明了存储器中部分存储单元存放信息情况。从图1.4可看到,地址为34560H的字节的存储单元中的内容是34H，而地址为34561H的字节存储单元中的内容是12H。
返回本节

## Slide 34: 1.4.3 物理地址的形成
8086CPU的地址线是20位的，这样最大可寻址空间应为220=1MB，其物理地址范围从00000H～FFFFFH。而8086CPU寄存器都是16位的。那么，这1MB空间如何用16位寄存器表达呢？
根据要求可把1M字节地址空间划成若干逻辑段。每个逻辑段必须满足两个条件：一是逻辑段的起始地址（简称段首址）必须是16的倍数；二是逻辑段的最大长度为64K。按照这两个条件，1M字节地址空间最多可划分成64K个逻辑段，最少也要划分成16个逻辑段。逻辑段与逻辑段可以相连，也可以不连，还可以重叠。

## Slide 35: 【例1.5】各独立段的分配情况示例。
设CS=B000H、DS=1CDEH、SS=4200H、ES=0150H,它们分别为代码段、数据段、堆栈段和附加段的段首址。自每个段首址开始，各段均占64KB的范围，各段之间互不重叠。如图1.5所示。

## Slide 37: 【例1.6】各段相互重叠情况示例。
设CS=0200H、DS=0400H、SS=0480H，这样代码段、数据段和堆栈段的物理首地址分别为02000H、04000H和04800H。其中代码段占8KB地址空间，数据段占2KB，堆栈段占256B，SP=0100H。如图1.6所示。

## Slide 38
图1.6 各段重叠存储单元分配图
返回本节

## Slide 39: Thank you very much !
本章到此结束，谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束