## Slide 1: 第2章 寻址方式和指令系统
2.1 寻址方式
2.2 数据传送类指令
2.3 算术运算类指令
2.4 位操作类指令
2.5 串操作类指令
2.6 控制转移类指令
2.7 处理机控制类指令
开 始

## Slide 2: 8086CPU的指令系统的基本指令
包括数据传送类指令、算术运算类指令、位操作类指令、串操作类指令、控制转移类指令、处理机控制类指令。后几节将分别介绍这些指令的语句格式和功能。

## Slide 3: 8086CPU的指令的共同的规律
 大多数数据传送类指令、算术运算类指令、位操作类指令及串操作类指令，其双操作数指令有相同的语句格式和操作规定。
语句格式：[标号：] 操作符 OPD， OPS [；注释]
 算术运算和位操作类指令的部分单操作数指令有相同的语句格式和操作规定。
语句格式：[标号：] 操作符 OPD [；注释]

## Slide 4: 2.1 寻址方式
2.1.1 寄存器寻址
2.1.2 寄存器间接寻址
2.1.3 变址寻址
2.1.4 基址加变址寻址
2.1.5 立即寻址
2.1.6 直接寻址
2.1.7 跨段问题
返回本章首页

## Slide 5: 2.1.1 寄存器寻址
寄存器寻址方式的操作数在指令指明的寄存器中。
汇编格式：R 其中R表示寄存器名。
功能：操作数直接存放在寄存器R中。
图形表示：
R
指令→操作数

## Slide 6: 【例2.1】
下列程序执行后，（AX）=？，（BX）=？
MOV AX，1234H
MOV BX，5678H
ADD AX，BX
该程序中MOV指令为数据传送指令操作符，ADD指令为加法指令操作符，三条指令皆为双操作数指令。第一、二条指令AX、BX皆为目的操作数地址，为寄存器寻址方式。第三条指令中，AX为目的操作数地址，BX为源操作数地址。源地址和目的地址皆为寄存器寻址方式。

## Slide 7
图形表示：
执行：1234H→AX
5678H→BX
（AX）+（BX）→AX
执行后：（AX）=68ACH，（BX）=5678H
返回本节

## Slide 8: 2.1.2 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址方式中，寄存器的内容为操作数的偏移地址EA，操作数在存储器中。
汇编格式：[R]
功能：操作数存放在存储器，寄存器R存放操作数的偏移地址EA。

## Slide 9
偏移地址EA计算方法如下：
EA=
[SI] SI作间址寄存器。
[DI] DI作间址寄存器。
[BX] BX作间址寄存器。
[BP] BP作间址寄存器。

## Slide 10
执行指令：MOV AX ，[BP]
执行后：（AX）=?，（BP）=?，（SS）=?，（20030H）=?
图形表示如下：
【例2.2】寄存器和存储器内容分别为：（AX）=0，（BP）=0030H，（SS）=2000H，（20030H）=1234H
返回本节

## Slide 11: 2.1.3 变址寻址
变址寻址方式操作数的偏移地址EA为寄存器的内容加位移量，操作数在存储器中。
汇编格式：X[R]（X表示位移量，是8位或16位二进制补码表示的有符号数）
功能：操作数存放在存储器，寄存器R的内容加位移量X为操作数的偏移地址EA。
图形表示如下：

## Slide 13
偏移地址EA计算方法如下：

## Slide 14: 【例2.3】
设执行前： （AX）=0040H，（BX）=0030H，（DS）=2000H，（20036H）=0050H
执行指令：ADD 6[BX]，AX
执行后：（AX）=?，（BX）=?，（DS）=?，（20036H）=?
图形表示如下：

## Slide 15
执行：（20036H）+（AX） →20036H
执行后：（AX）=0040H，（BX）=0030H，（DS）=2000H，（20036H）=0090H。
返回本节

## Slide 16: 2.1.4 基址加变址寻址
基址加变址寻址方式中，操作数的偏移地址EA是指令中基址寄存器内容、变址寄存器内容、位移量Ｘ三项之和，操作数在存储器中。
汇编格式：X [BR+IR]
功能：操作数存放在存储器，BR的内容加IR的内容加位移量X是操作数的偏移地址EA。
图形表示：

## Slide 18
操作数偏移地址EA计算方法如下
返回本节

## Slide 19: 2.1.5 立即寻址
立即寻址方式中，指令操作码和操作数都在存储器代码段中。
汇编格式：n（n为立即操作数，是用8位或16位二进制补码表示的有符号数）
功能：操作数存放在存储器，指令下一单元的内容为立即操作数n。
图形表示：

## Slide 20: 【例2.5】
【例2.5】MOV AX， 10
执行后（AX）=？
该例中源操作数为立即寻址方式，立即数为10，存放在指令的下一单元。
图形表示：
执行：10→AX
执行后：（AX）=000AH
返回本节

## Slide 21: 2.1.6 直接寻址
汇编格式：①含有变量的地址表达式。
②段寄存器名：[EA] 。
功能：指令下一字单元的内容是操作数的偏移地址EA。
图形表示：

## Slide 22: 【例2.6】
【例2.6】寄存器和存储器内容为：（AX）=1212H，BUF为数据段定义的变量，其偏移地址是2000H，（DS）=3000H，（32000H）=4545H。
执行指令：MOV AX ，BUF
执行后：（AX）=?
图形表示：
执行：（32000H）→AX
执行后：（AX）=4545H
返回本节

## Slide 23: 2.1.7 跨段问题
按前述规定：若选用BP作间址基址寄存器、变址寄存器或基址寄存器，则操作数在堆栈段，操作数的物理地址PA由堆栈段寄存器SS的内容左移4位与偏移地址EA相加后形成；否则，操作数在数据段，操作数的物理地址PA由数据段寄存器DS的内容左移4位与偏移EA相加后形成。该规定为系统默认状态。当要否定默认状态，到非约定段寻找操作数时，必须用跨段前缀指明操作数的段寄存器名。
汇编格式：段寄存器名：操作数地址。
功能：段寄存器名指明操作数属哪个段。

## Slide 24: 【例2.7】跨段前缀示例。
MOV AX，DS：[BP]
MOV CX，SS：[SI]
该例中，DS：，SS：均为跨段前缀，此时默认状态无效，操作数的物理地址PA由段寄存器内容左移4位加偏移EA形成。上述2条指令的源操作数物理地址分别为：
PA1 =（DS）左移4位+[BP]
PA2 =（SS）左移4位+[SI
返回本节

## Slide 25: 2.2 数据传送类指令
2.2.1 通用数据传送指令
2.2.2 堆栈操作指令
2.2.3 标志寄存器传送指令
2.2.4 地址传送指令
2.2.5 输入输出指令
返回本章首页

## Slide 26: 2.2.1 通用数据传送指令
1．传送指令MOV
2．数据交换指令XCHG
3．查表转换指令 XLAT

## Slide 27
1．传送指令MOV
语句格式：MOV OPD，OPS
功能：将源操作数传送入目的地址，源地址内容不变。即（OPS）→OPD。
下图2.1描述了MOV指令在传送数据时允许传送的路径及类型。

## Slide 28
图2.1 MOV指令所允许的数据传送路径及类型

## Slide 29: 【例2.8】存储器与寄存器间数据传送。
MOV AX，BUF ；BUF是变量，源操作数为直接寻址
MOV BH，[DI] ；源操作数为寄存器间接寻址
MOV DI，ES：3[SI] ；源操作数为变址寻址，使用跨段前缀
MOV BP，3[BX+SI] ；源操作数为基址加变址寻址
MOV BUFA，DL ；BUFA是一字节变量
MOV [BP]，AX ；使用SS段寄存器
MOV DS：[BP]，DL ；使用跨段前缀
MOV BUF，DS ；BUF是个字变量
MOV ES ，BUF

## Slide 30: 2．数据交换指令XCHG
语句格式：XCHG OPD，OPS
功能：将源地址与目的地址中的内容互换。即（OPD）→OPS，（OPS）→OPD。
【例2.9】寄存器与存储器之间数据交换。
MOV AX，5678H ；（AX）=5678H
MOV BX，0FFFFH ；（BX）=0FFFFH
XCHG AX，BX ；（AX）=0FFFFH ，（ BX）=5678H

## Slide 31: 3．查表转换指令 XLA
语句格式：XLAT OPS或XLAT
功能：将（BX）为首址（AL）为位移量的字节存储单元中的数据送AL寄存器。即（[BX+AL]）→AL。
返回本节

## Slide 32: 2.2.2 堆栈操作指令
1．进栈指令PUSH
2．出栈指令POP

## Slide 33: 1．进栈指令PUSH
语句格式： PUSH OPS
功能：将寄存器、段寄存器或存储器中的一个字数据压入堆栈，堆栈指针减2。
即：①（SP）－１→SP（OPS）15~8→[SP]
②（SP）－１→SP （OPS）7~0→[SP]

## Slide 34: 2．出栈指令POP
语句格式： POP OPD
功能： 将栈顶元素弹出送至某一寄存器、段寄存器（除CS外）或存储器，堆栈指针加2。
从POP指令功能可看出，该指令为PUSH指令的逆过程。
即：①（[SP]）→（OPD）7~0 （SP）+１→SP
②（[SP]）→（OPD）15~8 （SP）+１→SP
返回本节

## Slide 35: 2.2.3 标志寄存器传送指令
1．标志送AH指令LAHF
2．AH送标志指令SAHF
3．标志寄存器进栈指令PUSHF
4．标志寄存器出栈指令POPF

## Slide 36: 1．标志送AH指令LAHF
语句格式：LAHF
功能：将标志寄存器的低8位送入AH寄存器。
即（FLAGS）7-0→AH。该指令的执行对标志位无影响。
【例2.13】标志寄存器传送。
执行前：（FLAGS）=0485H，（AX）=0FFFFH
执行指令：LAHF

## Slide 37: 2．AH送标志指令SAHF
语句格式：SAHF
功能：将AH的内容送入标志寄存器的低8位，高8位不变。即（AH） →FLAGS7-0.。
从该指令功能可看出，SAHF为LAHF的逆过程。

## Slide 38: 3．标志寄存器进栈指令PUSHF
语句格式：PUSHF
功能：将标志寄存器的内容压入堆栈。即（FLAGS）→↓（SP）。

## Slide 39: 4．标志寄存器出栈指令POPF
功能： 将栈顶内容弹出送入标志寄存器中。即↑（SP）→FLAGS。
POPF指令与PUSHF指令互为逆过程。
【例2.14】将标志寄存器的单步标志TF置位。
PUSHF ；（FLSGS）→↓（SP）
POP AX ；（SP）→AX
OR AX， 0100H ；设置D8=TF=1
PUSH AX ；（AX）→↓（SP）
POPF；（SP）→↓FLAGS，即（AX）→↓FLAGS
返回本节

## Slide 40: 2.2.4 地址传送指令
1．传送偏移地址指令 LEA
2．传送偏移地址及数据段首址指令LDS
3．传送偏移地址及附加数据段指令LES

## Slide 41: 1．传送偏移地址指令 LEA
语句格式： LEA OPD，OPS
功能：主存按源地址的寻址方式计算偏移地址，将偏移地址送入指定寄存器。
【例2.15】主存偏移地址的获取。
MOV BX，0100H ；（BX）=0100H
MOV SI， 0210H ；（SI） =0210H
LEA BX，1234[BX+SI] ； （BX）=1544H

## Slide 42: 2．传送偏移地址及数据段首址指令LDS
语句格式：LDS OPD，OPS
功能：将主存中指定字单元数据送入指定存储器，下一字单元数据送DS寄存器。

## Slide 43: 3．传送偏移地址及附加数据段指令LES
语句格式：LES OPD，OPS
功能：将主存某字单元内容送指定寄存器。即（OPS）→OPD，（OPS+2）→ES。
返回本节

## Slide 44: 2.2.5 输入输出指令
1．输入指令IN
2．输出指令OUT

## Slide 45: 1．输入指令IN
输入指令用来从指定的外设寄存器取信息送入累加器。它有四种形式：
（1）语句格式：IN AL，PORT
功能：（PORT） →AL
（2）语句格式：IN AX，PORT
功能：（PORT） →AX
（3）语句格式：IN AL，DX
功能：（[DX]） →AL
（4）语句格式：IN AX，DX
功能：（[DX]） →AL

## Slide 46: 2．输出指令OUT
输出指令用来把累加器的内容送往指定的外设存储器，它有四种形式：
（1）语句格式：OUT PORT，AL
功能：（AL） →PORT
（2）语句格式：OUT PORT，AX
功能：（AX） →PORT
（3）语句格式：OUT DX，AL
功能：（AL） →[DX]
（4）语句格式：OUT DX，AX
功能：（AX） →[DX]
返回本节

## Slide 47: 2.3 算术运算类指令
2.3.1 加法指令
2.3.2 减运算指令
2.3.3 乘运算指令
2.3.4 除运算指令
2.3.5 符号扩展指令
2.3.6 十进制调整指令
返回本章首页

## Slide 48: 2.3.1 加法指令
1．加1指令 INC
2．加指令ADD
3．带进位加指令ADC

## Slide 49
1．加1指令 INC
语句格式：INC OPD
功能：将目的操作数加1，结果送目的地址。即（OPD）+1→OPD。
INC指令是一个单操作数指令，操作数可以是寄存器或存储器操作数。
如：INC BX，即（BX）+1→BX。
加1指令可用于对计数器和地址指针进行调整。

## Slide 50
2．加指令ADD
语句格式：ADD OPD， OPS
功能：将目的操作数与源操作数相加，结果存入目的地址中，源地址的内容不改变。
即（OPD）+（OPS）→OPD。

## Slide 51
3．带进位加指令ADC
语句格式：ADC OPD，OPS
功能：将目的操作数加源操作数再加低位进位，结果送目的地址。
即（OPD）+（OPS）+CF → OPD。
【例2.20】无符号双字加法运算。
MOV AX，4652H ；（AX）=4652H
ADD AX，0F0F0H ；（AX）=3742H，CF=1
MOV DX，0234H ；（DX）=0234H
ADC DX，0F0F0H ；（DX）=0F325H，CF=0
返回本节

## Slide 52: 2.3.2 减运算指令
1．减1指令DEC
2．减指令SUB
3．求补指令NEG
4．带借位减指令 SBB
5．比较指令 CMP

## Slide 53
1．减1指令DEC
语句格式：DEC OPD
功能：将目的操作数减1，结果送目的地址。即（OPD）－1→OPD。
DEC指令是一个单操作数指令，操作数可以是寄存器或存储器操作数。
如：DEC CX。即（CX）－1→CX。
减1指令DEC也一般用于对计数器和地址指针的调整。

## Slide 54
2．减指令SUB
语句格式：SUB OPD，OPS
功能：目的操作数减源操作数，结果存于目的地址，源地址内容不变。
即（OPD）－（OPS）→OPD
【例2.21】减法运算。
MOV AX ，5678H ；（AX）=5678H
SUB AX ，1234H ；（AX）=4444H
MOV BX ，3354H ；（BX）=3354H
SUB BX ，3340H ；（BX）=0014H

## Slide 55
3．求补指令NEG
语句格式：NEG OPD
功能：将目的操作数的每一位求反（包括符号位）后加1，结果送目的地址。
即（OPD）+1→OPD。
【例2.22】求补运算。
MOV AX，0FF64H
NEG AL ；（AX）=0FF9CH
SUB AL，9DH ；（AX）=0FFFFH
NEG AX ；（AX）=0001H
DEC AL ；（AX）=0000H
NEG AX ；（AX）=0000H

## Slide 56
4．带借位减指令 SBB
语句格式：SBB OPD ，OPS
功能：目的操作数减源操作数再减低位借位CF，结果送目的地址。
即（OPD）―（OPS）―CF → OPD

## Slide 57: 5．比较指令 CMP
语句格式：CMP OPD，OPS
功能：目的操作数减源操作数，结果只影响标志位，不送入目的地址。
即（OPD）－（OPS）。
【例2.24】比较AL的内容数值大小。
CMP AL，50 ；（AL）－50
JB BELOW ；（AL）<50，转到BELOW处执行
SUB AL，50 ；（AL）>=50，（ AL）－50→AL
INC AH ；（AH）+1→AH
BELOW： …
返回本节

## Slide 58: 2.3.3 乘运算指令
1．无符号数乘法指令MUL
2．有符号乘指令IMUL

## Slide 59: 1．无符号数乘法指令MUL
语句格式： MUL OPS
功能： 若是字节数据相乘，（AL）与OPS相乘得到字数据存入AX中；若是字数据相乘，则（AX）与OPS相乘得到双字数据，高字存入DX、低字存入AX中。
即字节乘法：（AL）* （OPS） →AX，字乘法：（AX） * （OPS） →DX，AX 【例2.25】无符号数0A3H与11H相乘。
MOV AL，0A3H ；（AL）=0A3H
MOV BL， 11H ；（BL）=11H
MUL BL ；（AX）=0AD3H

## Slide 60: 2．有符号乘指令IMUL
语句格式：IMUL OPS
功能：字节乘法：（AL）*（OPS）→AX，字乘法：（AX）*（OPS）→DX、AX。
IMUL指令除计算对象是带符号二进制数外，其他都与MUL一样，但计算结果不同。 【例2.26】有符号数0B4H与11H相乘。
MOV AL，0B4H ；（AL）=B4H
MOV BL，11H ；（BL）=11H
IMUL BL ；（AX）=0FAF4H
返回本节

## Slide 61: 2.3.4 除运算指令
1．无符号除指令DIV
2．有符号除指令IDIV

## Slide 62
1．无符号除指令DIV
语句格式：DIV OPS
功能：字节除法：（AX）/（OPS）→ AL（商）、AH（余数）
字除法：（DX、AX）/（OPS）→ AX（商）、DX（余数）
【例2.27】写出实现无符号数0400H / 0B4H运算的程序段。
MOV AX，0400H ；（AX）=0400H
MOV BL，0B4H ；（BL）=0B4H
DIV BL ；商（AL）=05H，余数（AH）=7CH

## Slide 63
2．有符号除指令IDIV
语句格式：IDIV OPS
功能：字节除法：（AX）/（OPS） → AL（商）、AH（余数）
字除法：（DX，AX）/（OPS） → AX （商）、DX（余数）
除法指令DIV和IDIV虽然对标志的影响未定义，但可产生溢出。
【例2.28】写出实现有符号数0400H /0B4H运算的程序段。
MOV AX，0400H ；（AX）=0400H
MOV BX，0B4H ；（BX）=0B4H
IDIV BX ；（AL）=0F3H，（AH）=24H
返回本节

## Slide 64: 2.3.5 符号扩展指令
1．字节转换成字指令CBW
2．将字转换成双字指令CWD

## Slide 65
1．字节转换成字指令CBW
语句格式：CBW
功能：将AL中的符号位数据扩展至AH。
【例2.29】将字节数据扩展成字数据。
MOV AL，0A5H ；（AL）=0A5H
CBW ；（AX）=0FFA5H
ADD AL，70H ；（AL）=25H
CBW ；（AX）=0025H

## Slide 66
2．将字转换成双字指令CWD
语句格式：CWD
功能：将AX中的符号位数据扩展至DX 。
【例2.30】将字数据扩展成双字数据。
MOV DX， 0 ；（DX）=0
MOV AX， 0FFABH ；（AX）=0FFABH
CWD ；（DX）=0FFFFH （AX）=0FFABH
返回本节

## Slide 67: 2.3.6 十进制调整指令
1．压缩BCD码调整指令
2．非压缩BCD码调整指令

## Slide 68: （1）加法的十进制调整指令DAA
语句格式：DAA
功能：如果AL寄存器中低4位大于9或辅助进位（AF）=1，则（AL）=（AL）+6且（AF）=1；如果（AL）>=0A0H或（CF）=1，则（AL）=（AL）+60H且（CF）=1。同时，SF、ZF、PF均有影响。
【例2.31】压缩BCD码的加法运算。
MOV AL，68H ；（AL）=68H，表示压缩BCD码68
MOV BL，28H ；（BL）=28H，表示压缩BCD码28
ADD AL，BL ；二进制加法：（AL）=68H+28H=90H
DAA ；十进制调整：（AL）=96H
；实现压缩BCD码加法：68+28=96

## Slide 69: （2）减法的十进制调整指令DAS
语句格式：DAS
功能：如果（AF）=1或AL寄存器中低4位大于9，则（AL）=（AL）－6且（AF）=1；如果（AL）>=0A0H或（CF）=1，则（AL）=（AL）－60H且（CF）=1。同时SF、ZF、PF均受影响。
【例2.32】压缩BCD码的减法运算。
MOV AL，68H ；（AL）=68H，表示压缩BCD码68
MOV BL，28H ；（BL）=28H，表示压缩BCD码28
SUB AL，BL ；二进制减法：（AL）=68H－28H=40H
DAS ；十进制调整：（AL）=40H
；实现压缩BCD码减法：68－28=40

## Slide 70: 2．非压缩BCD码调整指令
（1）加法的非压缩BCD码调整指令AAA
（2）减法的非压缩BCD码调整指令AAS
（3）乘法的非压缩BCD码调整指令AAM
（4）除法的非压缩BCD码调整指令AAD

## Slide 71
（1）加法的非压缩BCD码调整指令AAA
语句格式：AAA
功能：如果AL的低4位大于9或（AF）=1，则：
（AL）=（AL）+6
（AH）=（AH）+1
（AF）=（CF）=1
且AL高4位清零。
否则：（CF）=（AF）=0
AL高4位清零。

## Slide 72
（2）减法的非压缩BCD码调整指令AAS
语句格式：AAS
功能：如果AL的低4位大于9或（AF）=1，则：
（AL）=（AL）－6
（AH）=（AH）－1
（AF）=（CF）=1
AL高4位清零。
否则：（CF）=（AF）=0
AL高4位清零。
其他标志位OF、PF、SF、ZF不确定。

## Slide 73
（3）乘法的非压缩BCD码调整指令AAM
语句格式：AAM
功能：被调整的乘积在AX中，对AL按10取模，则：
（AL）／0AH→AH（商）：AL（余数）
其中AH为商，AL为余数，标志位AF、CF、OF、PF、SF、ZF受影响。

## Slide 74
（4）除法的非压缩BCD码调整指令AAD
语句格式：AAD
功能：除法运算前，先调整被除数AX内容，使：
（AL）=（AL）+（AH）*0AH
（AH）=0
即把非压缩型十进制数变成二进制数。
返回本节

## Slide 75: 2.4 位操作类指令
2.4.1 逻辑运算指令
2.4.2 移位指令
返回本章首页

## Slide 76: 2.4.1 逻辑运算指令
1．求反指令NOT
2．逻辑乘指令AND
3．测试指令TEST
4．逻辑加指令OR
5．按位加指令XOR

## Slide 77
1．求反指令NOT
语句格式：NOT OPD
功能：将目的地址中的内容逐位取反后送入目的地址。即（OPD）→OPD
【例2.37】逻辑非运算。
MOV AX，878AH ；（AX）=878AH
NOT AX， ；（AX）=7875H

## Slide 78
2．逻辑乘指令AND
语句格式：AND OPD， OPS
功能：将目的操作数和源操作数进行逻辑乘运算，结果存目的地址。
即（OPD）∧（OPS）→OPD。
该指令用于清除目的操作数中与源操作数置0的对应位。说明：逻辑乘的运算法则为：1∧1=1，1∧0=0，0∧1=0，0∧0=0
【例2.38】将AL中第3位和第7位清零。
MOV AL，0FFH
AND AL，77H

## Slide 79
3．测试指令TEST
语句格式：TEST OPD，OPS
功能：源地址和目的地址的内容执行按位的逻辑乘运算，结果不送入目的地址。
即（OPD）∧（OPS）。
【例2.39】测试AX中的第12位是否为0，不为0则转L。
TEST AX，1000H
JNE L

## Slide 80
4．逻辑加指令OR
语句格式：OR OPD，OPS
功能：将目的操作数和源操作数进行逻辑加运算，结果存目的地址。
即（OPD）∨（OPS）→OPD。
说明：逻辑加的运算法则为：1∨1=1，1∨0=1，0∨1=1，0∨0=0。
【例2.40】将AL寄存器中第3位和第7位置1。
MOV AL，0
OR AL，88H

## Slide 81
5．按位加指令XOR
语句格式： XOR OPD，OPS
功能：目的操作数与源操作数做按位加运算，结果送入目的地址。
即（OPD）⊕(OPS) →OPD。
说明：按位加的运算法则为；1⊕1=0，1⊕0=1，0⊕1=1，0⊕0=0。
【例2.41】按位加运算。
MOV AL，45H ；（AL）=45H
XOR AL，31H ；（AL）=74H
返回本节

## Slide 82: 2.4.2 移位指令
移位指令包括算术移位指令、逻辑移位指令和循环移位指令，分别进行左移和右移操作。这些指令均有统一的语句格式：
[标号：]操作符OPD，1或 [标号：]操作符OPD，CL
其功能为将目的操作数的所有位按操作符规定的方式移动1位或按寄存器CL规定的次数（0~255）移动，结果送入目的地址。目的操作数是8位（或16位）的寄存器数据或存储器数据。

## Slide 83
1．算术左移和逻辑左移指令SAL（SHL）
语句格式：SAL OPD，1 或SHL OPD，1
SAL OPD，CL或SHL OPD，CL
功能：将（OPD）向左移动CL指定的次数，最低位补入相应的０，ＣＦ的内容为最后移入位的值。

## Slide 84
2．算术右移指令SAR
语句格式：SAR OPD，1或SAR OPD，CL
CF功能：将（OPD）向右移动CL指定的次数且最高位保持不变；CF的内容为最后移入位的值。

## Slide 85
【例2.43】算术右移运算。
MOV BH，0F4H ；（BH）=0F4H
MOV CL， 2 ；（CL）=2
SAR BH， CL ；（BH）=0FDH，（CF）=0
该例语句“SAR BH，CL”实际上完成了（BH）／４→BH的运算，所以，用SAR指令可以实现对有符号数除2n的运算（n为移位次数）。

## Slide 86
3．逻辑右移指令SHR
语句格式：SHR OPD，1或SHR OPD，CL
功能：将（OPD）向右移动CL规定的次数，最高位补入相应个数的０，CF的内容为最后移入位的值。

## Slide 87
4．循环左移指令ROL
语句格式：ROL OPD，1或ROL LPD，CL
功能：将目的操作数的最高位与最低位连成一个环，将环中的所有位一起向左移动CL规定的次数。CF的内容为最后移入位的值。

## Slide 88
5．循环右移指令ROR
语句格式： ROR OPD，1或ROR OPD，CL
功能：将目的操作数的最高位与最低位连成一个环，将环中的所有位一起向右移动CL规定的次数，CF的内容为最后移入位的值。

## Slide 89
6．带进位的循环左移指令RCL
语句格式： RCL OPD， 1或RCL OPD，CL
功能：将目的操作数连同CF标志一起向左循环移动CL规定的次数。

## Slide 90
7．带进位的循环右移指令RCR
语句格式：RCR OPD，1或RCR OD，CL
功能：将目的操作数连同CF标志一起向右循环移动所规定的次数。
返回本节

## Slide 91: 2.5 串操作类指令
串操作指令 ：
数据传送类指令每次只能传送一个数据，若要传送大批数据就需要重复编程，这样就浪费了大量的时间和空间。为此8086提供了一组处理主存中连续存放数据串的指令，这就是串操作指令。
返回本章首页

## Slide 92: 图2.3流程图总结了串操作的过程。
图2.3 串操作流程图

## Slide 93
1．传送指令MOVS
语句格式：① MOVSB——字节串传送
② MOVSW——字串传送
功能：将以SI为指针的源串中的一个字节（或字）存储单元中的数据传送至以DI为指针的目的地址中去，并自动修改指针，使之指向下一个字节（或字）存储单元。
即：①（DS：[SI]）→ES：[DI]。
② 当DF=0时，（SI）和（DI）增量。
当DF=1时，（SI）和（DI）减量。

## Slide 94
2．串比较指令CMPS
语句格式：① CMPSB——字节串比较
② CMPSW——字串比较
功能：将SI所指的源串中的一个字节（或字）存储单元中的数据与DI所指的目的串中的一个字节（或字）存储单元中的数据相减，并根据相减的结果设置标志，但结果并不保存。
即：①（[SI]）－（[DI]）。
② 修改串指针，使之指向串中的下一个元素。
当DF=0时，（SI）和（DI）增量。当DF=1时，（SI）和（DI）减量。

## Slide 95
3．串搜索指令SCAS
语句格式：① SCASB——字节串搜索
② SCASW——字串搜索
功能：AL（字节）或AX（字）中的内容与DI所指的目的串中的一个字节（或字）存储单元中的数据相减，根据相减结果设置标志位，结果不保存，
即：① 字节操作：（AL）－（[DI]），字操作：（AX）－（[DI]）。
② 修改指针使之指向串中的下一个元素。
当DF=0时，（DI）增量。当DF=1时，（DI）减量。

## Slide 96
4．从源串中取数指令LODS
语句格式：① LODSB——从字节串中取数
② LODSW——从字串中取数
功能：将SI所指的源串中的一个字节（或字）存储单元中的数据取出来送入AL（或AX）中。
即：① 字节操作：（[SI]）→AL，字操作：（[SI]）→AX。
② 修改指针SI，使它指向串中的下一个元素。
当DF=0时，（SI）增量。当DF=1时，（SI）减量。

## Slide 97
5．往目的串中存数指令STOS
语句格式：① STOSB——往字节串中存数
②（2）STOSW——往字串中存数
功能：将AL或AX中的数据送入DI所指的目的串中的字节（或字）存储单元中。
即：① 字节操作：（AL）→[DI]，字操作：（AX）→[DI]。
② 修改指针DI，使之指向串中的下一个元素。
当DF=0时，（DI）增量）。当DF=1时，（DI）减量。

## Slide 98
6．重复前缀指令REP REPZ REPNZ
（1）REP
REP前缀用在MOVS、STOS 、LODS指令前。
功能：每执行一次串指令（CX）－1，直到（CX）=0，重复执行结束。
（2）REPZ
该指令一般用在CMP、SCAS指令前。
功能：每执行一次串指令（CX）－1，并判断ZF标志是否为0，只要（CX）=0或ZF=0，则重复执行结束。
（3）REPNZ
该指令一般用在CMPS、SCAS 指令前。
功能：每执行一次串指令（CX）－1，并判断ZF标志是否为0，只要（CX）=0或ZF=1，则重复执行结束。

## Slide 99: 2.6 控制转移类指令
2.6.1 条件转移指令
2.6.2 无条件转移指令
2.6.3 循环指令
2.6.4 子程序调用指令
2.6.5 中断指令
返回本章首页

## Slide 100: 2.6.1 条件转移指令
1．简单条件转移指令
2．无符号数条件转移指令
3. 有符号数条件转移指令
它们都有通用的语句格式和功能。
语句格式：[ 标号：] 操作符 短标号
功能：如果条件满足，则（IP）＋位移量→IP。

## Slide 101: 1．简单条件转移指令

## Slide 103: 2．无符号数条件转移指令
表2.2 无符号数条件转移指令

## Slide 104
【例2.53】比较无符号数大小，将较大的数存放AX寄存器。
CMP AX， BX ；（AX）－（BX）
JNB NEXT ；若AX>=BX，转移到NEXT
XCHG AX，BX ；若AX<BX，交换
NEXT：…

## Slide 105
3. 有符号数条件转移指令
表2.3 有符号数条件转移指令

## Slide 106
【例2.54】比较有符号数大小，将较大的数存放在AX寄存器。
CMP AX，BX ；（AX）－（BX）
JNL NEXT ；若AX>=BX，转移到NEXT
XCHG AX，BX ；若AX<BX，交换
NEXT：…
返回本节

## Slide 107: 2.6.2 无条件转移指令
表2.4 无条件转移指令的语句格式及功能
返回本节

## Slide 108: 2.6.3 循环指令
1．循环指令LOOP
2．相等/为零循环指令LOOPE
3．不相等/不为零循环指令LOOPNE
4．CX为零转移指令JCXZ

## Slide 109
1．循环指令LOOP
语句格式： LOOP 短标号
功能：（CX）－1 ≠0，则程序转移（循环）；否则，顺序执行。
说明：使用LOOP指令可代替两条指令：
DEC CX
JNE 短标号

## Slide 110
2．相等/为零循环指令LOOPE
语句格式：① LOOPE 短标号
② LOOPZ 短标号
功能：（CX）－1 ≠0且ZF=1，则程序转移（循环）；否则，顺序执行。

## Slide 111
3．不相等/不为零循环指令LOOPNE
语句格式：① LOOPNE 短标号
② LOOPNZ 短标号
功能：（CX）－1≠0，则程序转移（循环）；否则，顺序执行。

## Slide 112
4．CX为零转移指令JCXZ
语句格式： JCXZ 短标号
功能：（CX）－1≠0，则程序转移（循环）；否则，顺序执行。
返回本节

## Slide 113: 2.6.4 子程序调用指令
1．子程序调用指令CALL
（1）段内直接调用
（2）段间直接调用
（3）段内间接调用
（4）段间间接调用
2．返回指令RET
（1）语句格式：RET
（2）语句格式：RET n（n为偶数）
返回本节

## Slide 114: 2.6.5 中断指令
1．中断调用指令INT
语句格式：INT n
功能：①（FLAGS）→↓（SP），0→ IF、TF。
②（CS） →↓（SP），（4*n+2） → CS。
③（IP） →↓（SP），（4*n） → IP。
2．中断返回指令IRET
语句格式：IRET
功能：①↑（SP）→IP
②↑（SP） →CS
③↑（SP） → FLAGS
返回本节

## Slide 115: 2.7 处理机控制类指令
2.7.1 标志位设置指令
2.7.2 CPU状态控制指令
返回本章首页

## Slide 116: 2.7.1 标志位设置指令
1．进位标志操作指令
2．方向标志操作指令
3．中断标志操作指令
返回本节

## Slide 117: 2.7.2 CPU状态控制指令
1．空操作指令NOP
2．总线封锁前缀指令LOCK
3．暂停指令HLT
4．交权指令ESC
5．等待指令WAIT
返回本节

## Slide 118: THANK YOU VERY MUCH
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束