## Slide 1: 第5章 输入输出和中断
5.1 I/O设备数据传送方式
5.2 中断传送方式
5.3 BIOS中断调用方式
5.4 综合举例
开 始

## Slide 2: 5.1 I/O设备数据传送方式
5.1.1 端口寻址方式
5.1.2 CPU与外设的传送方式
返回本章目录

## Slide 3: 5.1.1 端口寻址方式
接口芯片
实际占用的端口数目
端口号（16进制）
8237DMA控制器
16
00~0F
8259A中断控制器
2
20~21
8255并行接口
4
60~63
DMA页面寄存器（74LS670）
4
80~83
NMI寄存器
1
A0
8253计数器/定时器
4
40~43
表5.1 IBM-PC接口芯片的端口地址分配表
返回本节

## Slide 4: 5.1.2 CPU与外设的传送方式
控制信息：是由CPU发送给外部设备的，命令其处于某种方式或执行某种操作。
状态信息：从接口输入的状态信息表示I/O设备当前的状态。
数据信息则是I/O设备和CPU真正要交换的信息。数据信息可分为三种类型：数字量、模拟量和开关量。

## Slide 5
各种外设的工作速度相差很大，根据其工作状态，大致可分为三类：
 外设的工作状态是可以确定的。
 外设的工作状态是不能确定的。
 高速的外设与计算机进行数据交换。

## Slide 6: 1．程序方式 （1）无条件传输方式，如图5.1所示。 【例5.1】用一个8位输出锁存器控制8个发光二极管，使发光管从上向下依次一个一个地闪亮，每个发光管亮一段规定的时间。设输出锁存器的地址为84H。
CPU与外设之间传输数据的控制方式有三种：即程序方式、中断方式和DMA方式。

## Slide 7
图5.1 用无条件传送方式的例子

## Slide 8
控制程序如下：
START：MOV AL，01H ；控制代码01H→AL
NEXT：OUT 84H，AL；（AL）→84H
CALL DELAY ；延时一定时间
ROL AL，1 ；控制代码循环左移1位
JMP NEXT ；无条件转NEXT继续程序循环
DELAY：PROC ；定义延时子程序DELAY
PUSH AX
MOV AX，COUNT
TIME： DEC AX

## Slide 9: （2）条件传送方式
JNZ TIME
POP AX
RET ；返回调用程序
DELAY ENDP ；子程序调用结束
【例5.2】假设从某输入设备上输入一组数据送缓冲区，接口电路如图5.2所示：

## Slide 10
程序如下：
DATA SEGMENT
MESSI DB “BUFFER OVERFLOW”, “$”
BUFF DB 60 DUP（?）
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：MOV AX,DATA
MOV DS,AX

## Slide 11
MOV BX,OFFSET BUFF ；送缓冲区指针
MOV CX,60 ；送计数初值
OUT 0FCH,AL ；启动设备
WAIT：IN AL,0FAH；查询状态，READY=0，则等待
TEST AL,01H
JZ WAIT
WAIT：IN AL,0FAH；查询状态READY=0，则等待TEST AL,01H
JZ WAIT

## Slide 12
IN AL,0F8H；输入数据
MOV [BX],AL
INC BX
LOOP WAIT ；检测缓冲区是否满，不满再输入MOV DX,OFFSET MESSI ；缓冲区满，输出标志字符串。
MOV AH,09H INT 21H
MOV AH,4CH INT 21H
CODE ENDS END START

## Slide 13
图5.2 查询式输入接口电路

## Slide 14: 【例5.3】向打印机输出字符。
C P U
打 印 机 控 制 器
打
印
机
DB
STB
BUSY
CB
DB
AB
图5.3 打印机连接示意图

## Slide 15
图5.4 [例5.3]程序流程图

## Slide 16
源程序：
┆
MOV BX ,OFFSET, BUFFER；置缓冲区偏移量
MOV CX,CHRTL ；置输出字符计数器
BG： MOV AL,[BX]；取字符
MOV DX,378H；输出字符到控制器
OUT DX,AL
MOV DX,379H；读打印机状态

## Slide 17
WT： IN AL,DX
TEST AL,80H ；判‘忙’否？
JZ WT ；忙，重查询
MOV DX,37AH ；形成选通信号
MOV AL,0DH ；令打印机打印字符
OUT DX,AL MOV AL,0CH
OUT DX,AL
INC BX ；指向下一输出字符
LOOP BG
┆

## Slide 18: 2．中断方式
当外设需要与CPU进行数据交换时，由外设向CPU发出中断请求，当外部设备完成一次输入或输出操作后，主动向CPU报告（即中断请求），请求CPU为它服务。允许CPU启动多个外设工作，即允许CPU与多个外设同时工作。

## Slide 19: 3．直接存储器存取方式（DMA）方式
DMA方式，主要是利用DMA控制器来管理数据的输入输出操作。如图5.5、5.6所示。由DMA控制器向地址总线发出存储器地址信号，并给出存储器读或写命令，就可以把存储器中读出的数据送到外部设备或者把外部设备输出的数据写入存储器中。
DMA主要是利用程序实现对DMA控制器的初始化（置控制字），然后由DMA控制器管理数据传送。

## Slide 20
存
储
器
外
部
设
备
C
P
U
DMA
请求
DMA
响应
HOLD
HLDA
DMA
控
制
器
图5.5 DMA控制器与CPU关系图

## Slide 21
图 5.6 DMA方式工作过程图
返回本节

## Slide 22: 5.2 中断传送方式
5.2.1 概述
5.2.2 8086／8088的中断系统
返回本章目录

## Slide 23: 5.2.1 概述
1．中断、中断源及中断系统
2．中断的作用
（1）并行操作
（2）实时处理
（3）故障处理

## Slide 24: 3．中断源种类及中断类型
（1）中断源的种类
 硬件故障 输入/输出设备 外部事件
（2）中断类型
根据是否可屏蔽，分为不可屏蔽中断和可屏蔽中断。
根据位置不同分为内中断和外中断。
根据处理程序入口的方法，分为向量中断和非向量中断。
根据产生中断的原因，又分为软件中断和硬件中断。

## Slide 25: 4. 中断优先级和中断嵌套
IBM-PC规定中断的优先级次序为：
优先级高 内中断（语法错，INT0，INT）
非屏蔽中断（NMI）
可屏蔽中断（INTR）
低 单步中断

## Slide 26
图5.7中断嵌套程序执行过程。
↓
↓
主程序
高级中断程序
更高级中断程序
高级中断程序
低级中断程序

## Slide 27: ５.中断处理过程
微型机在运行程序的过程中，若出现中断申请时，CPU及时地择优响应，立即停止现行程序的执行，并保护现场，接着进行相应的中断服务。服务完毕之后，立即恢复被中断的现场，返回被中断程序的断点，继续往下执行。中断处理大致包括如下过程：中断请求、中断响应、中断处理及中断返回。
返回本节

## Slide 28: 5.2.2 8086／8088的中断系统
1．中断源
8086／8088系统设有如下的中断源：
 外部中断：包括可屏蔽中断INTR和不可屏蔽中断NMI。
 内部中断：包括除法错中断、溢出中断、软中断、和单步中断。
其中断源间的关系如图5.8所示。

## Slide 29
图5.8 8086/8088的中断源

## Slide 30
（1）内部中断
内部中断简称内中断，又称软件中断。它不需要外部硬件支持。并且不受中断标志位状态的影响。8086/8088内部中断有以下5种：
 除数为０中断——类型0中断
 单步中断——类型1中断
 断点中断——类型3中断
 溢出中断——类型4中断
 中断指令——指令INTn中断

## Slide 31: （2）外部中断
 不可屏蔽中断：常用于紧急故障处理或紧迫事件处理中。
 可屏蔽中断：可屏蔽中断的设置主要是为了实现多中断的处理和中断嵌套的应用。

## Slide 32: 2．中断向量和中断向量表
图5.9 8086/8088系统的中断向量表

## Slide 33
表5.2 常用中断类型用其名称

## Slide 34: 3．设置中断向量
用指令来为中断类型N设置中断向量：
MOV AX,0
MOV ES,AX
MOV BX,N*4；中断入口地址
MOV AX,OFFSET INTHAND
MOV ES：WORD PRT[BX],AX ；设置中断处理程序INTHAND
MOV AX,SEG INTHAND ；的入口地址
MOV ES：WORD PRT[BX+2],AX

## Slide 35: 【例5.4】使用DOS功能调用存取中断向量。
┆
INTHAND： ；中断处理程序
┆
IRET
┆
MOV AL,N
MOV AH,35H；调用DOS功能35H

## Slide 36
INT 21H
PUSH ES ；保存原中断向量
PUSH BX
PUSH DS
MOV AX,SEG INTHAND
MOV DS,AX ；置用户定义的中断处理
MOV DX,OFFSET INTHAND；程序INTHAND的入口
MOV AL,N ；地址（段地址和偏移地址）
MOV AH,25H ；设置新的中断向量

## Slide 37
INT 21H POP DS
POP DX ；恢复原中断向量
POP DS MOV AL,N
MOV AH,25H INT 21H
RET
INTHAND： ；中断处理程序
┆
IRET

## Slide 38: 4．中断过程
当中断发生时，由硬件自动完成下列动作：
（1）取中断类型号N。
（2）标志寄存器（PSW）内容入栈。
（3）当前代码段寄存器（CS）内容入栈。
（4）当前指令计数器（IP）内容入栈。
（5）禁止外部中断和单步中断（IF=0，TF=0）。
（6）从中断向量表中取4*N的字节内容送IP，取4*N+2的字节内容送CS。
（7）转中断处理程序。

## Slide 39
图5.10 中断响应过程

## Slide 40: 5．8259A可编程中断控制器
例如，只允许打印机中断，可设置如下中断字：
MOV AL，01111111B OUT 21H，AL
如果系统要新增设打印机中断，则可用下列指令实现：
IN AL，21H AND AL，01111111B
OUT 21H，AL
结束外中断用下面的指令：
MOV AL，20H OUT 20H，AL

## Slide 41: 6．中断处理程序
图5.11 中断屏蔽寄存器和中断命令寄存器

## Slide 42
下面是主程序为中断所做的准备工作和硬件，（包括CPU和外设接口）自动完成的动作。
（1）设置中断和向量。
（2）设置设备的中断屏蔽位。
（3）设置CPU的中断允许位IF（开中断）。
（4）外设接口送中断请求给CPU。

## Slide 43
（5）当前指令执行完成后，CPU送响应信号给外设接口。
（6）CPU接收中断类型号。
（7）当前的PSW，CS和IP保存入栈。
（8）清除IF，TF。
（9）中断向量送IP和CS。

## Slide 44
编写中断处理子程序的步骤，请注意与子程序编写的一些不同之处。
（1）保存寄存器内容。
（2）如允许中断嵌套，则开中断（STI）。
（3）处理中断。
（4）关中断。
（5）送中断结束命令（EOI）给中断命令寄存器。
（6）恢复寄存器内容。
（7）返回被中断的程序（IRET）。

## Slide 45: 【例5.5】编一段中断处理程序，在主程序运行的过程中，每隔10秒钟响铃一次，同时在屏幕上显示“The bell is ring!”。
编程如下：
DATA SEGMENT
COUNT DW 1
MESS DB ‘The bell is ring!’,0DH,0AH,’$’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE,DS：DATA,ES：

## Slide 46
DATA
MAIN PROC FAR
START： PUSH DS
SUB AX,AX
PUSH AX
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AL,1CH；取中断向量
MOV AH,35H

## Slide 47
INT 21H
PUSH ES ；存原中断向量段址
PUSH BX ；存原中断向量偏移量
PUSH DS
MOV DX,OFFSET RING ；新偏移量送DX
MOV AX,SEG RING
MOV DS,AX ；新段址送DS
MOV AL,1CH

## Slide 48
MOV AH,25H
INT 21H ；写入新的中断向量
POP DS
IN AL,21H；读取中断屏蔽字
AND AL,11111110B；允许定时器中断
OUT 21H,AL
STI；开中断
MOV DI,2000
DELAY：MOV SI,3000；延时

## Slide 49
DELAY1：DEC SI
JNZ DELAY1
DEC DI
JNZ DELAY
POP DX ；恢复原中断向量
POP DS
MOV AL,1CH
MOV AH,25H
INT 21H

## Slide 50
RET
MAIN ENDP
RING： PROC NEAR
PUSH DS ；各工作寄存器内容入栈
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
MOV AX,DATA
MOV DS,AX

## Slide 51
STI
DEC COUNT ；计秒值
JNZ EXIT
MOV DX,OFFSET MESS
MOV AH,09H
INT 21H
MOV DX,100
IN AL,61H
AND AL,0FCH

## Slide 52
SOUND： XOR AL,02
OUT 61H,AL；扬声器发声
MOV CX,140H
WAIT1： LOOP WAIT1；延时等待
DEC DX
JNE SOUND
MOV COUNT,182

## Slide 53
EXIT： CLI ；关中断
POP DX
POP CX
POP AX
POP DS
IRET ；中断返回
RING ENDP
CODE ENDS
END START
返回本节

## Slide 54: 5.3 BIOS中断调用方式
5.3.1 概述
5.3.2 常用BIOS功能调用
5.3.3 图形显示程序设计
返回本章目录

## Slide 55: 5.3.1 概述
BIOS使用的中断类型号为10H ~ 1FH。下面给出BIOS中断调用表（见表5-3）。
BIOS中断调用方法：调用BIOS程序模块，需要给出入口参数（有的调用无入口参数）。然后通过跟有中断类型号的软中断指令调用，经中断向量表取出调用模块的入口地址，就可自动地转入相应的BIOS处理模块中去了。

## Slide 56
表5.3 BIOS中断调用表
返回本节

## Slide 57: 5.3.2 常用BIOS功能调用
1．键盘I/O中断调用（16H中断调用）
16H中断调用有三个功能，功能号为0~2。
（1）AH=0 本功能为从键盘读字符到AL寄存器中。
（2）AH=1 本功能为读键盘缓冲区字符到AL寄存器中，并置ZF标志位。
（3）AH=2 本功能为读取特殊功能键的状态。

## Slide 58: 2．打印机I/O中断调（17H中断调用）
17H中断调用有三个功能，功能号为0~2。
（1）AH=0 本功能为把AL中指定的字符在打印机上打印出来。
（2）AH=1 本功能为对指定的打印机初始化。
（3）AH=2 本功能为读取打印机的状态信息。

## Slide 59: 【例5.6】打印机输出一字符，判I/O错否。如错，转错误处理程序段。
MOV DX，0 ；用0号机打印机
MOV AL，’A’ ；输出‘A’字符
MOV AH，0 ；0号功能
INT 17H ；调用17H中断
TEST AH，08H ；判I/O错否
JNZ IOER ；有错，转错误处理
┆
JOER：

## Slide 60: 3．时钟中断调用（1AH中断调用）
1AH中断调用有二个功能。功能号为0和1。
（1）AH=0 本功能为读取时钟计数器的当前值。
（2）AH=1 本功能为设置时钟计数器的当前值。

## Slide 61: 【例5.7】计算程序执行时间。
图5.12给出有关程序段流程图。
┆
执行测试程序段T DB 0 ；时单元
M DB 0 ；分单元
S DB 0 ；秒单元
取时间计数器值TN EQU 65520 ；小时运算数
MN EQU 1092 ；分钟运算数

## Slide 62
计算执行时间为时、分、秒SN EQU 18；秒运算数
┆
转换为BCD时间MOV CX，0；置时钟计数器
MOV DX，0 ；初值为0
显示时间 MOV AH，1
INT 1AH

## Slide 63
；被测程序段...
MOV AH，0 ；取时钟计数器当前值
INT 1AH
CALL TDIV ；计算当前执行时间子程序
CALL TBCD ；转为BCD数子程序
CALL TDISP ；显示执行时间子程序
被测程序段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
；其他处理

## Slide 64
图5.12 [例5-7]程序段流程图

## Slide 65: 【例5.8】生成随机数程序。
源程序：
RAND PROC
PUSH CX
PUSH DX
PUSH AX
STI
MOV AH，0 ；读时钟计数器值INT 1AH
MOV AX，DX ；清高6位
AND AH，3

## Slide 66
MOV DL，101；除101，产生0~100余数
DIV DL
MOV BL，AH；余数存BX，作随机数
POP AX
POP DX
POP CX
RET
RAND ENDP
返回本节

## Slide 67: 5.3.3 图形显示程序设计
10H中断调用共有16个功能。功能号为0~15。
（1）设置显示方式（0号功能）
入口参数：AH=0（功能号），AL=设置方式（0~7）。
出口参数：无。
（2）设置光标类型（1号功能）
入口参数：AH=1（功能号），CH=光标开始行，CL=光标结束行。
出口参数：无。根据CX给出光标的大小。

## Slide 68
AL
显示方式
0
40×25黑白文本方式
1
40×25彩色文本方式
2
80×25黑白文本方式
3
80×25彩色文本方式
4
320×200彩色图形方式
5
320×200黑白图形方式
6
640×200黑白图形方式
7
80×25黑白文本方式（单色显示卡）

## Slide 69
（3）设置光标位置（2号功能）
入口参数：AH=2（功能号），BH=页号，DH=行号，DL=列号。
出口参数：无。根据DX确定了光标位置。
（4）读当前光标位置（3号功能）
入口参数；AH=3（功能号），BH=页号。
出口参数：DH=行号，DL=列号，CX=光标大小。（5）初始窗口或向上滚动（6号功能）
入口参数：AH=6，AL=上滚行数，CX=上滚窗口左上角的行、列号。DX=上滚窗口右下角的行、

## Slide 70
列号。BH=空白行的属性。
出口参数：无。当滚动后，底部为空白输入行。
（6）初始窗口或向下滚动（7号功能）
入口参数：AH=7，AL=下滚行数，CX=下滚窗口左上角的行、列号。DX=下滚窗口右下角的行、列号。BH=空白行的属性。
出口参数：无。当滚动后，顶部为空白输入行。
（7）读当前光标位置的字符与属性（8号功能）
入口参数：AH=08H，BH=页号。
出口参数：AL为读出的字符，AH为字符属性。

## Slide 71
表5.4 黑白方式显示属性字节

## Slide 72
表5.5 彩色文本方式显示属性字节
位号
7
6 5 4
3 2 1 0
属性
字节
BL
R G B
I R G B
闪烁选择
背景颜色
前景颜色

## Slide 73
110
棕
RGB
颜色
000
黑
001
蓝
010
绿
011
青
100
红
101
品红
111
白
表5.6 背景颜色组合

## Slide 74
IRGB
颜色
IRGB
颜色
0000
黑
1000
灰
0001
蓝
1001
浅蓝
0010
绿
1010
浅绿
0011
青
1011
浅青
0100
红
1100
浅红
0101
品红
1101
浅品红
0110
棕
1110
黄
0111
白
1111
强度白
表5.7 前景颜色组

## Slide 75
（8）在当前光标位置写字符和属性（9号功能）
入口参数：AH=9，BH=页号，AL=字符的ASCII码，BL=字符属性，CX=写入字符数。
出口参数：无。
（9）在当前光标位置写字符（10号功能）
入口参数：AH=0AH，BH=页号，AL=字符的ASCII码，CX=写入字符数。
出口参数：无。
（10）设置彩色组或背景颜色（11号功能）

## Slide 76
入口参数：AH=0BH，BH=0或1，BH为0时，设置背景颜色。当BH=1时 ，可设置彩色组，即为显示的像素点确定颜色组。
出口参数：无。背颜色与对应值见表5.8。
（11）写像素（12号功能）
入口参数：AH=0CH，DX=行数，CX=列数，AL=彩色值（AL的D7为1，则彩色值与当前点内容作‘异或’运算）。
出口参数：无。
（12）读像素（13号功能）

## Slide 77
BL
IRGB
颜色
BL
IRGB
颜色
0
0000
黑
8
1000
灰
1
0001
蓝
9
1001
浅蓝
2
0010
绿
10
1010
浅绿
3
0011
青
11
1011
浅青蓝
4
0100
红
12
1100
浅红
5
0101
品红
13
1101
浅品红
6
0110
棕
14
1110
黄
7
0111
亮灰
15
1111
白
表5.8 背景颜色组合表

## Slide 78
表5.9 彩色分组

## Slide 79
入口参数：AH=0DH，DX=行数，CX=列数。
出口参数：AL=彩色值。
（13）写字符并移光标位置（14号功能）
入口参数：AH=0EH，AL=写入字符，BH=页号，BL=前景颜色（图形方式）。
出口参数：无。
（14）读当前显示状态（15号功能）
入口参数：AH=0FH。
出口参数：AL=当前显示方式，BH=页号，AL=屏幕上字符列数。

## Slide 80: 【例5.9】在屏幕10行20~24列处显示五朵梅花，颜色各异，且要求中间一个朵能够闪烁。
源程序：
DATA SEGMENT
ATRI DB 6EH，52H，94H，52H，6EH
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 200 DUP（0）
STACK ENDS
CODE SEGMENT

## Slide 81
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
ST： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AH，0 ；设置80×25彩色文本方式
MOV AL，3
INT 10H
LEN SI，ATRI；属性字节值表首址存SI
MOV DI，5 ；显示5个字符

## Slide 82
MOV DX，0A13H ；显示位置
MOV AH，15；取当前页号
INT 10H LP：MOVAH，2；置光标位置
INC DL
INT 10H
MOV AL，5 ；显示梅花形字符
MOV BL，[SI]
MOV CX，1

## Slide 83
MOV AH，9
INT 10H
INC SI、；指向下一属性字节
DEC DI；判显示完否
JNZ LP；未完转LP再显示
MOV AH，4CH；完，返回DOS
INT 21H
CODE ENDS
END ST
返回本节

## Slide 84: 5.4 综合举例
【例5.10】
【例5.11】
【例5.12】
【例5.13】
【例5.14】
【例5.15】
返回本章目录

## Slide 85: 【例5.10】
下面给出一个利用键盘I/O功能的程序例。用INT 16H（AH=0）调用实现键盘输入字符。
DATA SEGMENT
BUFF DB 100 DUP（?）
MESS DB ‘NO CHARACTER!’，0DH，0AH，‘$’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA

## Slide 86
START： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，100
MOV BX，OFFSET BUFF ；内存缓冲区首址
LOP1： MOV AH，1
PUSH CX
MOV CX，0
MOV DX，0
INT 1AH ；设置时间计数器值为0

## Slide 87
LOP2： MOV AH，0
INT 1AH ；读时间计数值
CMP DL，100
NZ LOP2 ；定时时间未到，等待
MOV AH，1
INT 16H ；判有无键入字符
JZ DONE ；无键输入，则结束
MOV AH，0
INT 16H ；有键输入，则读出键的ASCII码

## Slide 88
MOV BX，AL ；存入内存缓冲区
INC BX
POP CX
LOOP LOP1 ；100个未输完
JMP EN
DONE：MOV DX，OFFSET MESS
MOV AH, 09H
INT 21H ；显示提示信息
EN： MOV AH，4CH INT 21H
CODE ENDS END START
返回本节

## Slide 89: 【例5.11】利用8253-5演奏乐曲。
图5.13 钢琴上的部分音符对应频率

## Slide 90
程序如下：
EXTRN NEW--：FAR
DATA SEGMENT
FTANBLE DW 262，190，220，190，220，262，220，262，294，0
TTABLE DW 40，40，40，0，10，40，20，80
DATA ENDS
STACK SEGMENT DW 100 DUP（?）
STACK ENDS

## Slide 91
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
SING PROC FAR
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV SI,OFFSET FTABLE
LEA BP,TTABLE
CALL PLAY
MOV AX,4C00H

## Slide 92
INT 21H
RET
SING ENDP
PLAY PROC
PUSH BX
PUSH DI
PUSH SI
PUSH BP
AGAIN： MOV DI,[SI] ；取音调频率
CMP DI,0 ；是否演奏完

## Slide 93
JE END-PLAY
MOV BX,DS：[BP] ；取持续时间
CALL NEW-BEEP ；演奏一个音符
ADD SI,2
ADD BP,2 ；修改指针
JMP AGAIN
POP DI
POP BX
RET

## Slide 94
PLAY ENDP
NEW-BEEP PROC NEAR
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH DI
MOV AL,0B6H
OUT 43H,AL；8253-5通道2设置方式3
MOV DX,12H；16位，二进制计数
MOV AX,34DAH

## Slide 95
DIV DI；计算时间常数
OUT 42H, AL
MOV AL,AH
OUT 42H,AL；送时间常数
MOV AL,03H
OUT 61H,AL；使与门打开，GETE2有效，扬声器响
DELAY2：MOV CX,12500
DELAY1：OOP ELAY1；延时10ms，使声音维持
DEC BX

## Slide 96
JNZ DELAY2；根据BX的内容延迟
MOV AL,00H OUT 61H,AL；关闭扬声器
POP DI POP DX
POP CX POP AX
RET
NEW-BEEP ENDP
CODE ENDS
END SING
返回本节

## Slide 97: 【例5.12】使用0AH系统功能从键盘中接收一个以回车符结尾的字符串。
程序如下：
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 64 DUP（‘STACK…’）
STACK ENDS
DATA SEGMENT PARA PUBLIC ‘DATA’
KBUFL DB 255
KBUFC DB ?
KBUFF DB 255 DUP（?）

## Slide 98
DATA ENDS
CODE SEGMENT PARA PUBLIC ‘CODE’
ASSUME CS：CODE,SS：STACK,DS：DATA
PRNTYP PROC FAR
PUSH DS ；保存旧的数据段
SUB AX,AX
PUSU AX
MOV AX,DATA
MOV DS,AX

## Slide 99
MOV AH,0FH ；重建显示模式以清屏
INT 10H
MOV AH,0
INT 10H
MOV DX,0000H ；设定光标为0行0列
MOV BH,0 ；0页
MOV AH,2
INT 10H
MOV DX,1码 ；1号打印机接口
MOV AH,1 ；初始化打印机

## Slide 100
INT 17H
PRT1： MOV DX,OFFSET KBUFL；DS：DX指向输入缓冲区
MOV AH,0AH；用键盘向缓冲区输入字符串
INT 21H
MOV CL,KBUFC
CMP CL,0 ；若键入回车符则退出
JE EXIT
MOV CH,0 ；使CX为串长（不包括结尾回车符）
LEA SI,KBUFF

## Slide 101
MOV DX,1 ；1号打印机接口
PRT2：LODSB；以DS：SI为指针取1字符至AL
MOV AH,0 ；向打印机送此字符
INT 17H
TEST AH,01H；打印机超时否？
JNZ EXIT；是，结束程序
LOOP PRT2；CX减1，不为0再送下一字符
MOV AL,ODH；字符串打印完毕，打印机回车换行
MOV AH,0

## Slide 102
INT 17H
MOV AL,0AH
MOV AH,0
INT 17H
MOV BH,0 ；读0页光标当前位置
MOV AH,3
INT 10H
INC DH ；光标下移一行
MOV DL,0 ；并移至左端
返回本节

## Slide 103: 【例5.13】键盘输入0~9间任一数，分别显示内定的一串字符。
程序如下：
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 256 DUP（0）
STACK ENDS
DATA SEGMENT PARA PUBLIC ‘DATA’
THIRTY DB 30
PARM DB 128 DUP（0

## Slide 104
MSG0 DB ‘I LIKE IBM PC…………’
MSG1 DB ‘8080 PROGRAMMING IS FUN…………’
MSG2 DB ‘TIME TO BUY MOUY DISKETTES…………’
MSG3 DB ‘THIS PROGRAM WORKS…………’
MSG4 DB ‘TURN OFF THAT PRINTER! …………’
MSG5 DB ‘I HAVE MORY ME MORY THEN YOU …………’
MSG6 DB ‘THE PSP CAN BE USEFUL…………’

## Slide 105
MSG7 DB ‘BASIC WAS EASIER THEN
THIS…………’
MSG8 DB ‘DOS IS INDISPENSABLE………
MSG9 DB ‘LSAT MESSAGE OF THE DAY…………’
ERRMSG DB ‘ERROR! INVALID PARAMETER!!!’
DATA ENDS
CODE SEGMENT PARA PUBLIC ‘CODE’
START PROC FAR

## Slide 106
ASSUME CS：CODE
PUSH DS
MOV AX,0
PUSH AX
MOV AX,DATA
MOV ES,AX
ASSUME ES：DATA
MOV DS,AX
ASSUME DS：DATA

## Slide 107
MOV AH,0 ；功能号为0
INT 16H ；键盘入，字符在AL
SUB AL,’0’ ；减去字符‘0’的ASCII码
JC ERROR；键入字符编码小于30H则转移
CMP AL,9；是9吗？
JA ERROR；大于9转移，否则顺序
MOV BX ,OFFSET MSG0 ；MSG0 位移送BX
MUL THIRTY；键入字符之二进制数30
ADD BX ,AX；计算输出信息在表中位移

## Slide 108
CALL DISPLAY ；转子显示信息
RET ；返回
ERROR：MOV BX,OFFSET ERRMSG；出错显示信息位移送BX
CALL DISPLAY；转子显示信息
RET；返回
DISPLAY PROC NEAR
MOV CX,30 ；显示的字符总数
DISP：MOV AL,[BX]；取字符送AL
CALL DISPCHAR；转子显示字符

## Slide 109
INC BX ；指向下一字符
LOOP DISP
MOV AL,0DH ；回车符送AL
CALL DISPCHAR ；转子显示
MOV AL,0AH ；换行符送AL
CALL DISPCHAR ；显示
RET ；返回
DISPLAY ENDP
DISPCHAR PROC NEAR

## Slide 110
PUSH BX ；保护BX
MOV BX,0 ；0送BX
MOV AH,14 ；功能调用输出字符
POP BX ；恢复BX
RET ；返回
DISPCHAR ENDP
START ENDP
CODE ENDS
END START
返回本节

## Slide 111: 【例5.14】在屏幕上显示包括隐含文件在内的所有文件目录
程序如下：
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 256 DUP（0）； ；256个字节栈
STACK ENDS
DATA SEGMENT PARA PUBLIC ‘DATA’
DIRECTORY DB 3584 DUP（0） ；存放盘目录区域
NAME COUNT DB 0；文件名计数
ERRMSG DB ‘DISK ACCESS ERROR!!!’

## Slide 112
DATA ENDS
CODE SEGMENT PARA PUBLIC ‘CODE’
START PROC FAR
ASSUME CS：CODE
PUSH DS ；保留PSP段址
MOV AX,0
PUSH AX ；保留返回地址偏移
MOV AX,DATA
MOV DS,AX ；建立数据段可寻址性
ASSUME DS：DATA

## Slide 113
MOV ES,AX ；建立特别段可寻址性
ASSUME ES：DATA
MOV CX,3 ；读盘次数
RETRY： PUSH CX ；保留再试计
MOV BX,OFFSET DIRECTORY ；指向内 存目录存放区
MOV DL,0 ；驱动器号A
MOV DH,0 ；盘的0面
MOV CH,0 ；0道
MOV CL,6 ；6个扇区

## Slide 114
MOV AL,7 ；从第7扇区开始
MOV AH,2 ；读盘功能号
INT 13H ；BIOS 读盘
POP CX ；恢复计数值
JNC READOK；CF=0读盘成功转READOK
MOV AH,0 ；CF=1置AH=0
INT 13H ；复位磁盘BIOS调用
LOOP RETRY；不够三次转RETRY再试
ERROR： MOV BX,OFFSET ERRMSG；够三次不成功取出错信息位移

## Slide 115
CALL DISPLAY ；转子显示错信息
RET ；返回
READOK：MOV CX,112 ；双面双密软盘目录数
NEXT：CMP BYTE PTR[BX],0E5H ；是空目录标志E5H吗
JZ EMPTY ；是转
PUSH BX ；不是保护BX
MOV DL,8 ；文件名主名长度
PNAME： MOV AL,[BX] ；取文件名字符
CALL DISPCHAR ；显示

## Slide 116
INC BX ；下一字符
DEC DL ；字符数减1
JNZ PNAME ；不够8个转PNAME,够顺序执行
MOV AL,’.’
CALL DISPCHAR ；显示主名与扩展名之间的分隔符’.’
MOV DL,3 ；扩展名长度
ENAME： MOV AL,[BX] ；取扩展名字符
CALL DISPCHAR ；显示
INC BX

## Slide 117
DEC DL
JNZ ENAME
POP BX ；恢复BX
MOV DL,8 ；空格数
BLANK： MOV AL,’ ’
CALL DISPCHAR ；显示文件名间的
DEC DL ；8个空格
JNZ BLANK
INC NAMECOUNT ；文件名计数增1
CMP NAMECOUNT,92 ；满屏吗？

## Slide 118
JNZ EMPTY ；若不,转
MOV AH,0 ；读键盘功能号
INT 16H ；BIOS键盘入,用户击键后继续
MOV NAMECOUNT,0 ；复原计数初值
EMPTY：ADD BX,32 ；指向下一目录项,每项32个字节
LOOP NEXT ；不够112个转，够顺序执行
RET ；返回DOS
DISPLAY PROC NEAR ；显示信息子程序
MOV CX,30 ；显示字符数
DISP1： MOV AL,[BX] ；取字符

## Slide 119
CALL DISPCHAR ；转子显示
INC BX
LOOP DISP1 ；做30次
MOV AL,0DH ；回车
CALL DISPCHAR
MOV AL,0AH ；换行
CALL DISPCHAR
RET ；返回
DISPLAY ENDP
DISPCHAR PROC NEAR ；显示字符子程序

## Slide 120
PUSH BX ；保护BX
MOV BX,0
MOV AH,14 ；写功能号
INT 10H ；BIOS 视频功能调用
POP BX ；恢复BX
RET ；返回
DISPCHAR ENDP
START ENDP
CODE ENDS
END START
返回本节

## Slide 121: 【例5.15】采用直接对显示卡的寄存器和显示缓冲区编程的方法，在VGA图形模式13H（即320×200，256色）下作图，画一条彩色的线。
DATA SEGMENT
SCR-LINE DW 0
SCR-COL DW 0
CUR-COLOR DD 0h
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE,DS：DATA
MAIN PROC FAR

## Slide 122
STAR： PUSH DS
MOV AX,0
PUSH AX
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AH,0
MOV AL,13H
INT 10H ；设置为模式13H
AGAIN： MOV BL,CUR-COLOR
MOV DX,SCR-COL ；DX为像素点的y坐标

## Slide 123
MOV CX,SCR-LINE ；CX为像素点的x坐标
CALL DRAW-POINT ；在（x，y）处画点
MOV DX,SCR-COL
MOV CX, SCR-LINE
CALL READ-POINT ；将（x，y）处像素值读出
MOV DX,SCR-COL
MOV CX, SCR-LINE
ADD DX,4 ；x+4为新点的x坐标
CALL DRAW-POINT ；在（x+4，y）处画点
INC SCR-LINE ；指向下一行

## Slide 124
INC SCR-COL ；指向右边的下一个点
INC CUR-COLOR ；指向下一种颜色
CMP SCR-LINE,200 ；200列做完了吗？
JE ENDLINE ；做完了，结束
JMP AGAIN ；没做完则重复
ENDLINE： RET
MAIN ENDP
DRAW-POINT PROC NEAR
PUSH ES
CALL GET-ADDR ；计算偏移量，存在DI中

## Slide 125
MOV DX,0A000H ；显示缓冲区首址的段地址
MOV ES,DX
MOV DX,3CDH
MOV AL,01000000B
OUT DX,AL ；设显示缓冲区为线性内存结构
MOV ES：[DI],BL ；往显示缓冲区写数据
POP ES
RET
DRAW-POINT ENDP
READ-POINT PROC NEAR

## Slide 126
PUSH ES
CALL GET-ADDR ；计算偏移量，存在DI中
MOV DX,0A000H
MOV ES,DX ；设显示缓冲区首址的段地址
MOV DX,3CDH
MOV AL,01000000B
OUT DX,AL；设显示缓冲区为线性内存结构
MOV BL,ES：[DI] ；从显示缓冲区读值
POP ES
RET

## Slide 127
READ-LINT ENDP
GET-ADDR PROC NEAR
PUSH AX
PUSH DX
MOV AX,320 ；每行320个点
MUL CX ；乘以行号即y×320
POP DX
ADD AX,2X ；即计算地址偏移量为y×320+x
MOV DI,AX ；偏移量送DI
POP AX

## Slide 128
RET
GET-ADDR ENDP
CODE ENDS
END STAR
MOV AH,2
INT 10H
JMP PRT1 ；再输入，再打印
EXIT：RET PRNTY ENDP
CODE ENDS
END PRNTYP
返回本节

## Slide 129: Thank you very much !
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章目录
结 束