## Slide 1: 第6章 应用系统开发
﹡ 6.1 汽车动画程序开发
﹡ 6.2 发声系统程序开发
开 始

## Slide 2: 6.1 汽车动画程序开发
﹡ 6.1.1 字符图形显示
﹡ 6.1.2 动画程序的开发
返回本章首页

## Slide 3: 6.1.1 字符图形显示
字符图形既可以在显示器上以简单的黑白图形字符显示，也可以在彩色显示器上以彩色的图形字符显示。通过调用INT 10H的AH=0，AL=0~7可设置不同的显示方式，调用INT 10H的AH=09H，AH=0AH等可显示字符。
返回本节

## Slide 4: 6.1.2 动画程序的开发
1．动画显示的基础
2．程序举例

## Slide 5: 1．动画显示的基础
在屏幕上显示出动画的效果，可分5步进行：
 在屏幕上显示图形（单字符或多字符图形）。
 延迟一个时间周期，这样图形更清晰。
 清除图形。
 改变图形的行列坐标。
 返回第一步，重复上述过程。

## Slide 6
图6.1 “汽车”各字符的相对位移量
(－2,1)
(0,1)
(0,0)
(0,－3)
(0,1)
(0,1)
(1,0)
上 一 页

## Slide 7: 2．程序举例
【例6.1】在屏幕上显示一个开动的汽车如图6.1所示
源程序如下：DATA SEGMENT
CAR DB 7 ；字符图形表
DB 52H，7，0，0
DB 0B1H，7，0，1
DB 0DBH，7，0，1
DB 0DBH，7，0，1
DB 4FH，7，1，0
DB 4FH，7，0，-3
DB 2，7，-2，1

## Slide 8
CHAR_CNT DW ? POINTER DW ?
LINE_ON DB ? COL_ON DB ?
DATA ENDS
；
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
MAIN PROC FAR PUSH DS
SUB AX，AXPUSH AX
MOV AX，DATA ；初始化DS
上 一 页

## Slide 9
MOV DS，AX
MOV AH，0 ；设置300×200彩色图形方式
MOV AL，4 INT 10H
MOV AH，0BH ；设置背景颜色
MOV BH，0 MOV BL，2
INT 10
MOV AH，0BH ；设置彩色调板
MOV BH，01 MOV BL，00
INT 10H
CALL CLEAR_SCREEN ；清屏
上 一 页

## Slide 10
LEA DI，CAR ；DI指向字符图形表
MOV DH，5 ；从第5行5列位置开始
MOV DL，5 ；显示汽车
CALL MOVE_SHAPE
RET MAIN ENDP
；
CLEAR_SCREEN PROC NEAR
PUSH AX ；保护寄存器
PUSH BX
PUSH CX
上 一 页

## Slide 11
PUSH DX
MOV AH，6 ；屏幕上卷功能
MOV AL，0
MOV CH，0 ；左上角行号
MOV CL，0 ；左上角列号
MOV DH，24 ；右下角行号
MOV DL，79 ；右下角列号
MOV BH，7 ；卷入行属性
INT 10H ；调用显示属性
POP DX ；恢复寄存器
上 一 页

## Slide 12
POP CX
POP BX
POP AX
RET ；返回主程序
CLEAR_SCREEN ENDP
；
MOVE_SHAPE PROC NEAR
PUSH AX ；保护寄存器
PUSH BX PUSH CX
PUSH DX PUSH DI
上 一 页

## Slide 13
MOV AH，0FH ；取当前显示方式
INT 10H
SUB CH，CH ；清除计数器CX的高字节
MOV CL，[DI] ；CL放循环次数
INC DI ；DI指向字符图形表中的第一个字符
MOV CHAR_CNT，CX ；保存循环次数
MOV POINTER，DI MOV LINE_ON，DH
MOV COL_ON，DL
上 一 页

## Slide 14
PLOT_NEXT：
ADD DH，[DI+2] ；改变行列指针
ADD DL，[DI+3]
CMP DL，80 ；出屏否？
JB MOV_CRSR
CALL ERASE
POP DI
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX
RET
上 一 页

## Slide 15
MOV_CRSR：
MOV AH，2 ；移动光标位置
INT 10H MOV
AL， [DI]
MOV BL，[DI+1] ；取字符值及属性
PUSH CX
MOV CX，1
MOV AH，09 ；显示字符
INT 10H
POP CX
ADD DI，4 ；DI指向下一个字符
LOOP PLOT_NEXT
CALL DLY_QRTR ；调用延时子程序

## Slide 16
CALL ERASE ；调用擦除子程序
JMP SHORT PLOT_NEXT
MOVE_SHAPE ENDP
；
ERASE PROC NEAR
MOV CX，CHAR_CNT
MOV DI，POINTER
MOV DH，LINE_ON
MOV DL，COL_ON
上 一 页

## Slide 17
ERASE_NEXT：
ADD DH，[DI+2] ADD DL，[DI+3]
MOV AH，2 INT 10H
MOV AL，[DI] MOV BL，0
PUSH CX MOV CX，1
MOV AH，9 INT 10H
POP CX ADD DI，4
LOOP ERASE_NEXT
MOV CX，CHAR_CNT
上 一 页

## Slide 18
MOV DI，POINTER
MOV DH，LINE_ON
INC COL_ON
MOV DL，COL_ON
RET
ERASE ENDP
；
DLY_QRTR PROC NEAR ；延时子程序
PUSH CX

## Slide 19
PUSH DX
MOV DX，5000
D11： MOV CX，2801
D12： LOOP D12 DEC DX
JNZ D11 POP DX
POP CX RET
DLY_QRTR ENDP
CODE ENDS
END MAIN
返回本节
上 一 页

## Slide 20: 6.2 发声系统程序开发
﹡ 6.2.1 系统发声途径
﹡ 6.2.2 发声应用程序举例
返回本章首页

## Slide 21: 6.2.1 系统发声途径
1．8254定时器作为发声源
2．8255端口B（PB1位）作为发声源
返回本章首页

## Slide 22: 1．8254定时器作为发声源
将定时器产生的方波信号同8255的端口B相与来控制扬声器发声的（如图6.2所示），因此当PB1=1时，才能控制扬声器的音调。在系统中8255的B口地址为61H，用指令：
IN AL，61H
OR AL，3
OUT 61H，AL

## Slide 23
图6.2 控制扬声器发声原理图

## Slide 24
ROM BIOS中的发声子程序如下：
BEEP PROC NEAR
MOV AL，10110110B
OUT 43H，AL
MOV AX，533H
OUT 42H，AL
MOV AL，AH
OUT 42H，AL
IN AL，PORT_B

## Slide 25
MOV AH，AL
OR AL，03
OUT PORT_B，AL
SUB CX，CX
G7： LOOP G7
DEC BL
JNZ G7
MOV AL，AH
OUT PORT_B，AL
RET BEEP ENDP
返回本节

## Slide 26: 2．8255端口B（PB1位）作为发声源
使8255端口B（或相应的等效电路）最低位D0=0，关闭定时器声源的输出，OUT2为常高电位（方式3所致）。又通过使8255端口B（或相应等效电路）的D1位置1或置0（按指定的频率来编程），便能让“与”门输出一周期性变化的方波，使扬声器发声。
返回本节

## Slide 27: 6.2.2 发声应用程序举例
1．扬声器发声通用子程序
2．演奏乐曲程序
3．定时报警程序

## Slide 28: 1．扬声器发声通用子程序
【例6.2】通用发声程序GENSOUND。
PUBLIC GENSOUND
CODE SEGMENT PARA ‘CODE’
ASSUME CS：CODE
GENSOUND PROC FAR
PUSH AX ；保存将要用到的寄存器
PUSH BX

## Slide 29
PUSH CX PUSH DX
PUSH DI
MOV AL，0B6H；向8253-5/8254-2计数器2写控制字
OUT 43H，AL；方式3、双字节写和二进制计数方式写到控制口
MOV DX，12H；设置被除数
MOV AX，533H*896
DIV DI；其商（AX）为预置值
OUT 42H，AL；先送LSB

## Slide 30
MOV AL，AH
OUT 42H，AL；后送MSB
IN AL，61H；读8255端口B（61H）原值
MOV AH，AL；保存端口原值
OR AL，3
OUT 61H，AL；接通扬声器
WAIT1：MOV CX，8FF0H；在80486/DX2/66中取
DELAY：LOOP DELAY；循环次数为8FF0H
DEC BX；循环持续BX次
JNZ WAIT1

## Slide 31
MOV AL，AH；写回61H口原值，关闭扬声OUT 61H，AL
POP DI；恢复寄存器
POP DX POP CX
POP BX POP AX
RET ；子程序结束返回
GENSOUND ENDP
CODE ENDS
END
返回本节

## Slide 32: 2．演奏乐曲程序
音名
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
唱名
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
i
频率
(Hz)
131
147
165
175
196
220
247
262
294
330
349
392
440
492
523
表6.1 音律与频率对应表

## Slide 33: 【例6.3】以乐谱“玛丽有只小羊羔”为例编写演奏程序
程序如下：
TITLE MUSIC –乐曲“玛丽有只小羊羔”
；汇编过程： MASM MUSIC.ASM 连接过程；LINK MUSIC+GENLOUND
EXTRN GENSOUND：FAR；定义外部调用程序
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 64 DUP（‘STACK’）
STACK ENDS
；

## Slide 34
DATA SEGMENT PARA ‘DATA’
MUS_FREQ DW 330，294，262，294，3 DUP（330）；为演奏的乐曲定义一个
DW 3 DUP（294），330，392，392 ；频率表
DW 330，294，262，294，4 DUP（330）
DW 294，294，330，294，262，-1MUS_TIME
DW 6 DUP（25*8），50*8；为演奏的乐曲定义一个
DW 2 DUP（25*8，25*8，50*8）；节拍时间表

## Slide 35
DW 12 DUP（25*8），100*8
DATA ENDS
；
CODE SEGMENT PARA ‘CODE’
ASSUME CS：CODE，SS：STACK
ASSUME DS：DATA
MUSIC PROC FAR
PUSH DS SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA ；指向数据指针

## Slide 36
MOV DS，AX
LEA SI，MUS_FREQ；将频率表的偏移地址送入SI
LEA BP，DS：MUS_TIME；将节拍时间表的偏移地址送入BP
FREQ：MOV DI，[SI]；取音符频率
CMP DI，-1 ；结束？
JE END_MUS；是，退出
MOV BX，DS：[BP]；取音符持续时间

## Slide 37
CALL GENSOUND ；调用GENSOUND发音子程序
ADD SI，2 ；频率表指针增2
ADD BP，2 ；时间表指针增2
JMP FREQ ；继续演奏
END_MUS：RET ；返回DOS
MUSIC ENDP
；
CODE ENDS
END MUSIC
返回本节

## Slide 38: 3．定时报警程序
图6.3 实时钟中断处理流程图

## Slide 39: 【例6.4】TITLE ALARM——定时报警程序
；利用INT 1AH中断实现定时报警，本程序在执行后，若设置成功则首先显示
；字符串“Set up all right ”并使扬声器发声，这表明设置成功；1分钟（为定时时间，
；读者也可自己设定）后屏幕显示“！”并发声，以示报警。
；汇编过程：MASM：ALARM.ASM
；连接过程：LINK ：ALARM+GENSOUND
EXTRN GENSOUND：FAR；定义外部调用程序

## Slide 40
STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’
DB 64 DUP（‘STACK﹒﹒﹒’
STACK ENDS
；
DATA SEGMENT PARA PUBLIC ‘DATA’
BJ DB ‘Set up all right .’
DB 13，10，’$’
DATA ENDS
；

## Slide 41
CODE SEGMENT PARA PUBLIC ‘CODE’
ASSUME CS：CODE，SS：STACK，DS：DATA
ENTRY PROC FAR
PUSH DS；保存旧的数据段
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AL，4AH；读取INT 4AH中断向量
上 一 页

## Slide 42
MOV AH，35H INT 21H
PUSH ES；入栈保护 PUSH BX
STEP1：MOV AH，7；清除实时钟报警
INT 1AH
JC STEP1 ；进位位为1则转移（成功则转移）
；
MOV AL，4AH；设置新的INT 4AH中断向量
MOV DX，SEG ALARM
MOV DS，DX
上 一 页

## Slide 43
LEA DX，ALARM MOV AH，25H
INT 21H CLI ；关中断
STEP2：MOV AH，2 ；利用INT 1AH读当前实时钟时间
INT 1AH ；时、分、秒分别置入CH、CL、DH
JC STEP2 ；不成功再读
MOV AL，CL
ADD AL，1 ；增1分钟
DAA ；调整为BCD码格式
CMP AL，60H ；是60分吗（BCD数）？
上 一 页

## Slide 44
JL STEP3 ；不是，则转移
MOV AL，00H；是，改为0分
STEP3：MOV CL，AL ；得到报警时刻的分值
MOV AH，6 ；CH、DH仍为原值
INT 1AH ；设置报警时刻
JC STEP2 ；不成功重做
STI ；开中断
MOV CX，12
SETUP：MOV AH，2；设置成功发出“嘟嘟”声
上 一 页

## Slide 45
MOV DL，07H；07H是振铃控制码
INT 21H；用INT 21H 的2号功能实现
LOOP SETUP；循环发声
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV DX，OFFSET BJ；显示“Set up all right .”字符串
MOV AH，9
INT 21H
；
上 一 页

## Slide 46
MOV DX，32000
MAINP1：MOV CX，25500；延时程序段，等待报警
MAINP2： LOOP MAINP2
DEC DX
JNE MAINP1
RES： POP DX；恢复INT 4AH 原中断向量
POP DS
MOV AL，4AH
MOV AH，35H
上 一 页

## Slide 47
INT 21H RET
ENTRY ENDP
；
ALARM PROC ；报警中断服务程序
PUSH AX PUAH BX
PUSH DI STI
MOV AH，2 ；显示字符‘！’
MOV DL，‘！’
INT 21H
上 一 页

## Slide 48
MOV DI，300 ；发音频率
MOV BX，1400 ；发音延迟时间
CALL GENSOUND ；调用通用发声子程序
POP DI POP BX
POP AX IRET
ALARM ENDP
CODE ENDS
；
END ENTRY ；程序结束
上 一 页

## Slide 49: 【例6.5】用软中断INT 60H、发声中断服务程序INT 61H以及软中断INT 62H、 INT 63H ，实现字符串“intel 80486 DX2/66 CPU”显示、扬声器发声和变色三角形的显示功能，定时器ICH中断作为计数器使用。
；
DATA SEGMENT PARA ‘DATA’ ；数据段
D1 DB 0DH，‘intel 80486 DX2/66 CPU $’
D3 DW 0
D20 DB ? DATA ENDS
；

## Slide 50
STAC SEGMENT PARA STACK ‘STAC’；堆栈段
STA1 DW 100 DUP(?)
STAC ENDS
；
CODE SEGMENT PARA ‘CODE’ ；代码段
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
ASSUME SS：STAC，ES：DATA
STAR PROC FAR ；主程序开始
上 一 页

## Slide 51
PUSH DS XOR AX，AX
PUSH AX MOV AX，DATA
MOV DS，AX MOV ES，AX
CLI；关中断
MOV AL，1CH；保存定时器时钟中断向量
MOV AH，35H
INT 21H
PUSH ES
上 一 页

## Slide 52
PUSH BX PUSH DS
MOV DX，OFFSET RING；设置定时器时钟中断向量
MOV AX，SEG RING
MOV DS，AX
MOV AL，1CH
MOV AH，25H
INT 21H
POP DS
IN AL，21H ；读IMR中的屏蔽码
上 一 页

## Slide 53
AND AL，1111110B；开放中断0并保留中断屏蔽设置
OUT 21H，AL；将新屏蔽码写入IMR中
PUSH DS；入栈保护DS寄存器
MOV DX，OFFSET I60；取I60的偏移地址
MOV AX，SEG I60 ；取I60的段基地址
MOV DS，AX
MOV AH，25H
MOV AL，60H
INT 21H
上 一 页

## Slide 54
LEA DX，I61 ；设置61H软中断向量
MOV AX，SEG I61
MOV DS，AX
MOV AH， 25H
MOV AL，61H
INT 21H
LEA DX，I62 ；设置62H软中断向量
MOV AX，SEG I62
MOV DS，AX
上 一 页

## Slide 55
MOV AH，25H MOVAL，62H
INT 21H
LEA DX，I63；设置63H软中断向量
MOV AX，SEG I63 MOV DS，AX
MOV AH，25H MOV AL，63H
INT 21H POP DS ；DS出栈
STI ；开中断
MOV DI，8000
上 一 页

## Slide 56
DELAY： MOV SI，150
INT 60H ；调用60H中断，使程序进入
DELAY1： DEC SI ；循环状态
JNZ DELAY1 DEC DI
JNZ DELAY
POP DX ；恢复定时器控制（ICH）中断向量
POP DS MOV AL，1CH
MOV AH，25H INT 21H
MOV AH， 0 ；显示器恢复文本状态
上 一 页

## Slide 57
MIV AL，3 INT 10H
RET STAR ENDP
；
RING PROC FAR ；定时器中断服务程序
PUSH DS PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX STI
INC D20 ；计数单元加1
上 一 页

## Slide 58
B11： POP AX
POP DS
IRET ；中断服务结束返回
RING ENDP
；
I60 PROC FAR ；60H中断服务程序完成对
PUSH AX ；61H和62H中断的调用
PUSH DX
LEA DX，D1；显示‘intel 80486 DX
上 一 页

## Slide 59
2/66 CPU‘ MOV AH，9
INT 21H
CMP D20，2；中断延时到否？
JNE C11 ；到，则转置C11
MOV D20，0；否则使D20清0
INT 61H ；用发声中断INT 61H
INT 62H ；用延时绘图中断INT 62H
C11： POP DX
POP AX
上 一 页

## Slide 60
IRET ；中断服务结束返回
I60 ENDP
；
I61 PROC FAR ；声中断：INT 61H
PUSH AX PUSH CX
PUSH DX
MOV DX，140H ；置发音持续时间
IN AL，61H ；8255A PB 口内容到AL
AND AL，11111100B ；L的D1D0位置0
上 一 页

## Slide 61
L1：
XOR AL，00000010B；L的D1取反
OUT 61H，AL；L送PB口，控制扬声器发声
MOV CX，0F600H ；置方波信号频率变换时间常数
L2： LOOP L2 DEC DX
JNZ L1 POP DX；恢复现场
POP CX POP AX
IRET
I61 ENDP
上 一 页

## Slide 62
；
I62 PROC FAR ；延时调用绘图中断INT 63H
PUSH CX PUSH DX MOV DX，40H
K1： MOV CX，440H
K2： LOOP K2 DEC DX
JNZ K1
INT 63H；调用软中断63H
POP DX POP CX IRET
I62 ENDP
上 一 页

## Slide 63
；
I63 PROC FAR ；绘图中断程序INT 63H
PUSH AX PUSH BX
PUSH CX PUSH DX
PUSH DS MOV AH，0
MOV AL，12H；设置显示模式4（图形方式320*200）
INT 10N
MOV AL，1 ；设图形色号
A0： MOV DX，1 ；设置图形起点行坐标DX=10
上 一 页

## Slide 64
MOV D3，1 ；设图形第一行点数D3=1
MOV CX，320；设图形起点列坐标CX=160
A1： PUSH CX；入栈保护CX
PUSH D3
A2： MOV AH，12
PUSH AX
INT 10H；写点（12号功能调用）
POP AX
INT CX；修改写点列坐标CX=CX+1
上 一 页

## Slide 65
SUB D3，1 ；修改写点计数D3=D3-1
JNZ A2 ；判断D3=0？非0到A2
POP D3 ；D3=0，D3出栈
ADD D3，2 ；D3=D3+2修改点数
POP CX ；CX出栈
INC DX ；DX=DX+1（起点行坐标）
DEC CX ；CX=CX-1（起点列坐标）
JNE A1 ；CX=0？非0到A1
JNC AL ；CX=0，AL=AL+1
上 一 页

## Slide 66
CMP AL，4 ；AL=4？
JNE A0 ；非，转到A0
MOV AH，0 ；设置文本80*25模式
MOV AL，3
INT 10H
POP DS ；恢复现场
POP DX
POP CX
POP BX
上 一 页

## Slide 67
POP AX
IRET
I63 ENDP
；
CODE ENDS
END STAR ；结束
上 一 页
返回本节

## Slide 68: Thank you very much !
返回本章首页
结 束
本章到此结束，谢谢您的光临！