## Slide 1: 第5章 中断系统
5.1 中断系统基本概念
5.2 中断的处理过程
5.3 IBM-PC机中断系统结构
5.4 Intel 8259A可编程中断控制器
5.5 中断程序举例

## Slide 2: 本章学习目标
掌握有关中断的基本概念、中断优先级、中断嵌套、中断屏蔽、中断向量等基本概念。
了解8086/8088中断系统中的中断源分类、IBM-PC机中断系统结构。
掌握可编程中断控制器8259A的功能、内部结构、工作方式及初始化命令和操作命令的定义、使用方法，服务程序的基本编写方法。

## Slide 3: 5.1 中断系统基本概念
5.1.1 中断系统的作用
5.1.2 中断源
返回本章首页

## Slide 4: 5.1.1 中断系统的作用
（1）分时处理
（2）故障处理
（3）实时处理
返回本节

## Slide 5: 5.1.2 中断源
1．外部设备请求中断：是指系统中外设所发生的中断。
2．实时请求中断：实时中断用于实时系统中，在工业控制中经常使用。
3．故障请求中断：同机器硬件错误有关的中断系统称谓硬件故障中断。
4．程序性中断：与用户程序错误有关的中断，统称为程序性中断。
返回本节

## Slide 6: 5.2 中断的处理过程
5.2.1 中断请求与中断屏蔽
5.2.2 中断优先级排队
5.2.3 中断响应
5.2.4 中断处理
返回本章首页

## Slide 7: 处理一个中断的过程，就是妥善处理以下一些基本问题的过程：
1）何时检查中断输入信号及其处理办法。
2）如何把控制转给中断服务程序。
3）如何保护和恢复中断的现场。
4）如何识别中断源。
5）如何识别优先级较高的中断。
6）如何开放和关闭中断。

## Slide 8: 5.2.1 中断请求与中断屏蔽
1．中断请求的定义：用某种信号通知CPU指明某台外设正在请求需要中断现行程序的执行。
2．中断请求的条件：第一、外设本身的准备工作已完成；第二、系统允许该外设发中断请求。
3．中断屏蔽：当此触发器在程序控制下，使触发器输出端置“1”时，允许中断（EI），若触发器输出端置“0”时，则关闭中断（DI）。
返回本节

## Slide 9: 5.2.2 中断优先级排队
1．中断优先级：当CPU正在处理中断时，能响应更高级别的中断请求，而屏蔽掉同级或较低级别的中断请求。
2．单级中断处理和多级中断处理：单级中断处理不允许其他设备再中断CPU的程序；多级中断处理允许优先级高的中断打断优先级低的中断服务程序。

## Slide 10
图5-2 同时中断请求的处理方法
（a）单级中断处理
（b）多级中断处理

## Slide 11
3．中断排队与中断源的识别（如图5-3~5-7所示）
（1）程序查询识别（软件查询法）
（2）单线串行顺序链识别（硬件查询法）
（3）中断向量法识别

## Slide 12
图5-3 多级中断结构 图5-4 单级中断结构

## Slide 13
图5-5 程序查询识别中断方法

## Slide 14
图5-6 串行顺序链识别中断方法

## Slide 15
图5-7 向量中断示意图
返回本节

## Slide 16: 5.2.3 中断响应
1．中断响应的方法
（1）中断隐指令
（2）中断矢量

## Slide 17
2．中断响应的条件
1）设置中断请求触发器，发出中断请求信号
2）设置中断屏蔽触发器，当此触发器为“1”时，允许外设的中断请求才能被送出至CPU。
3）CPU处于开中断状态。
4）CPU在一条现行指令结束之后响应中断。

## Slide 18
3．中断响应的过程
1）发出中断响应信号。
2）同时自动关中断，即置中断允许触发器IF为“0”。
3）保存断点。
4）保护现场。
5）输入到中断服务程序逻辑的入口地址。
返回本节

## Slide 19: 5.2.4 中断处理
1．起始部分—保护现场
2．主体部分—中断服务
3．结尾部分—恢复现场

## Slide 20
图5-8 中断服务程序框图与程序示例
返回本节

## Slide 21: 5.3 IBM-PC机中断系统结构
5.3.1 8086/8088CPU的中断结构体系
5.3.2 8086/8088中断优先级别对中断源的管理
5.3.3 IBM-PC/XT的中断控制逻辑
5.3.4 IBM-PC/AT的中断控制逻辑
返回本章首页

## Slide 22: 5.3.1 8086/8088CPU的中断结构体系
图5-9 8086/8088的中断源

## Slide 23: 1．内部中断
内部中断的特点是：
1）是指令中指定的，或隐含的，或是预定的。
2）CPU不执行中断响应总线周期INTA。
3）除单步中断外，其他内部中断的优先级都比外部中断的要高，都不能被屏蔽（禁止）。
4）单步中断的优先级是所有中断里最低的，它可以用中断允许标志位TF置0来屏蔽。

## Slide 24: 2．外部硬件中断
（1）非屏蔽中断NMI：不受中断允许标志IF的影响，它总是被CPU接受的，
（2）屏蔽中断INTR：是否响应INTR的请求，取决于中断允许标志位IF的状态。

## Slide 25: 3．中断类型号和中断向量表
中断类型号：对每种中断都指定一个中断类型号代码，从0～255，每一个中断类型号都可以与一个中断服务程序相对应。中断服务程序存放在存储区域内，而中断服务程序的入口地址存在内存储器的中断向量表内。
中断向量表：是中断类型号与它相应的中断服务程序入口地址之间的转换表。

## Slide 26
图5-10 中断向量表

## Slide 27
表5-1 IBM PC／XT机的中断类型号的安排（一）

## Slide 28
表5-2 IBM PC／XT机的中断类型号的安排（二）
中断类型号
地址（H）
中断功能
中断类型号
地址（H）
中断功能
20
80-83
程序结束
26
98-9B
绝对磁盘写
21
84-87
DOS系统调用
27
9C-9F
程序结束，驻留内存
22
88-8B
结束地址
28
A0-A3
DOS内部使用
23
8C-8F
中止处理
29～2E
A4-BB
DOS保留
24
90-93
错误处理
2F
BC-BF
DOS内部使用
25
94-97
绝对磁盘读
30～3F
C0-FF
DOS保留

## Slide 29: 4．中断向量表的初始化
方法一：采用DOS系统功能调用。即INT 21H的25H号功能调用。
方法二：将中断服务程序的入口地址直接装入中断向量表中。
返回本节

## Slide 30: 5.3.2 8086/8088中断优先级别对中断源的管理
1．中断优先级别
中断源
优先级
除法错、INT n，INT O
最高
NMI
↑
INTR
∣
单步（陷阱）
最低
表5-3 中断优先级顺序

## Slide 31
2．8086/8088对中断源的采样
有几条指令是在紧跟其后的一条指令也被执行完才去采样：
1）对段寄存器的装入指令
2）STI和IRET指令
3）WAIT指令
4）HLT指令

## Slide 32
3．8086/8088中断处理过程
1）将中断类型码乘4，指向中断向量表中的中断处理子程序的入口地址。
2）保存CPU的状态。
3）清除IF和TF的状态标志位。
4）保存原来执行的主程序的中断点。
5）转中断处理子程序入口地址。
6）执行中断处理子程序。
7）返回到被中断了的主程序的断点继续执行。

## Slide 33
图5-11 中断处理过程框
返回本节

## Slide 34: 5.3.3 IBM-PC/XT的中断控制逻辑
（1）内部中断源：除法错引起的中断、溢出引起的中断、执行中断指令INT（包括INT3断点中断）引起的中断以及单步中断。
（2）非屏蔽中断NMI：系统板上存储器奇偶校验错、I/O通道中的插件奇偶校验错、8087请求中断。
（3）可屏蔽中断INTR：外部设备请求中断时，是通过INTR引脚向8088 CPU请求屏蔽中断。

## Slide 35
图5-12 中断控制逻辑电路如图

## Slide 36
8259输入
中断类型号
中断源
IRQ0
08
电子钟时间基准
IRQ1
09
键盘
IRQ2
0A
为用户保留
IRQ3
0B
异步通信：COM2
IRQ4
0C
异步通信：COM1
IRQ5
0D
硬盘
IRQ6
0E
软盘
IRQ7
0F
并行打印机
表5-4 IBM PC/XT机中断源和中断类型号
返回本节

## Slide 37: 5.3.4 IBM-PC/AT的中断控制逻辑
IBM PC/AT机的中断管理着三类中断源：
（1）内部中断源
（2）非屏蔽中断NMI
（3）可屏蔽中断INTR

## Slide 38
图5-13 PC/AT机两片8259级联硬件连接图

## Slide 39
表5-5 IBM PC/AT机中断源和中断类型号
返回本节

## Slide 40: 5.4 Intel 8259A可编程中断控制器
5.4.1 8259A的框图和引脚
5.4.2 中断触发方式和中断响应过程
5.4.3 工作方式
5.4.4 屏蔽中断源的方式
5.4.5 结束中断处理的方式
5.4.6 中断级联方式
5.4.7 8259A初始化命令字和操作方式命令字
返回本章首页

## Slide 41: 5.4.1 8259A的框图和引脚
1．功能及工作特点
1）可用9片8259A来构成64级的主从式中断系统。
2）每一级中断都可以屏蔽或允许。
3）8259A可提供相应的中断向量，从而能迅速地转至中断服务程序。
4）通过编程使8259A工作在多种不同的方式。
5）工作时只需要一组+5V电源。

## Slide 42
2．结构框图
图5-14 8259A的方框图

## Slide 43
3．8259A的引脚
图5-15 8259A的引脚

## Slide 44
4．8259A的工作原理
第一个负脉冲到达时，8259A做到：
1）使IRR的锁存功能失效。
2）使当前中断服务寄存器ISR中的相应位置1。
3）便IRR寄存器中的相应位清零。
第二个负脉冲到达时，8259A完成：
1）将中断类型寄存器中的内容ICW2，送到数据总线的D7～D0，CPU将此作为中断类型码。
2）第二个脉冲结束时，8259A会将第一个脉冲到来时设置的当前中断服务寄存器ISR的相应位清零。

## Slide 45
5．8259A寄存器及I/O端口的识别
表5-6 8259A读写操作及地址
CS
RD
WR
A0
功能
8259A端口
PC/XT机端口
0
0
1
0
读IRR，ISR
偶地址
20H
0
0
1
1
读IMR
奇地址
21H
0
1
0
0
写ICW1，OCW2，OCW3
偶地址
20H
0
1
0
1
写ICW2，ICW3，ICW4，OCW1
奇地址
21H
0
1
1
×
无操作
1
×
×
×
无操作
返回本节

## Slide 46: 5.4.2 中断触发方式和中断响应过程
1．中断触发方式
（1）边沿触发方式
（2）电平触发方式
（3）中断查询方式

## Slide 47
2．中断响应过程
1）当它的一条或多条中断请求线（IR7～IR0）变为高电平时，它就使中断请求锁存器IRR相应的位置1。
2）8259A分析这些请求，它就向CPU发出高电平有效信号INT，请求中断服务。
3）当前一条指令执行完毕，且IF=1时，CPU响应中断请求，进入中断响应总线周期。

## Slide 48
4）8259A接到来自CPU的第一个脉冲，把允许中断的最高优先级请求位，置入服务寄存器ISR，并把IRR中对应的位清零。
5）CPU在第二个总线周期，再次发出一个脉冲，8259A接到第二个脉冲，送出中断类型码，CPU读取该类型码。第二个中断响应周期，总线封锁撤销。

## Slide 49
图5-16 中断响应总线周期时序
返回本节

## Slide 50: 5.4.3 工作方式
1．一般完全嵌套方式
2．特殊完全嵌套方式
3．优先级自动循环方式
4．优先级特殊循环方式
返回本节

## Slide 51: 5.4.4 屏蔽中断源的方式
1．普通屏蔽方式
2．特殊屏蔽方式
返回本节

## Slide 52: 5.4.5 结束中断处理的方式
1．中断自动结束方式
2．一般的中断结束方式
3．特殊的中断结束方式
返回本节

## Slide 53: 5.4.6 中断级联方式
1．缓冲方式：8259A通过总线驱动器和数据总线相连，这就是缓冲方式。
2．非缓冲方式：当系统中只有单片8259A时，一般将它直接与数据总线相连。

## Slide 54
图5-17 8259A缓冲方式下级连结构

## Slide 55
图5-18 8259A非缓冲方式下级连结构
返回本节

## Slide 56: 5.4.7 8259A初始化命令字和 操作方式命令字
1．初始化命令字ICW
（1）ICW1
（2）ICW2
（3）ICW3
（4）ICW4
（5）初始化命令字的编程顺序

## Slide 57
图5-19 ICW1命令字

## Slide 58
图5-20 ICW2命令字

## Slide 59
图5-21 主8259A的ICW3命令字

## Slide 60
图5-23 ICW4命令字

## Slide 61
图5-24 8059A初始化命令字的顺序
返回本节

## Slide 62: 5.5 中断程序举例
5.5.1 IBM-PC/XT机对8259A的初始化
5.5.2 IBM-PC/AT机对8259A的初始化
返回本章首页

## Slide 63: 5.5.1 IBM-PC/XT机对8259A 的初始化
（1）初始化编程
1）工作在8086/8088系统、单片8259A、边沿触发方式。
2）中断向量初始值为08H（IRQ0，电子钟中断向量）。
3）中断服务结束时，用常规的中断结束命令，固定优先权级别。

## Slide 64
（2）中断屏蔽
1）屏蔽所有中断
2）屏蔽某中断源使其不发中断请求
3）中断查询
4）中断结束命令字
返回本节

## Slide 65: 5.5.2 IBM-PC/AT机对8259A的初始化
（1）初始化8259A主片
MOV AL，11H ；ICW1边沿触发，级连，有ICW4
OUT 20H，AL
JMP SHORL$+2 ；I/O端口的延时要求
MOV AL，08H ；ICW2 中断类型号的初值为08H
OUT 21H，AL
MOV AL，04H ；04=00000100B OCW3 从片INT接主片IR2
OUT 21H，AL
JMP SHORL$+2 ；I/O端口的延时要求
MOV AL，09H ；ICW4 8086系统，非自动EOI，非缓冲，
；特殊完全嵌套
OUT 21H，AL

## Slide 66
（2）初始化8259A从片
MOV AL，11H ；ICW1边沿触发，级连，有ICW4
OUT 0A0H，AL
JMP SHORL$+2 ；I/O端口的延时要求
MOV AL，70H ；ICW2 中断类型号的初值为70H
OUT 0A1H，AL
MOV AL，02H ； OCW3 从片INT接主片IR2
OUT 0A1H，AL
JMP SHORL$+2 ；I/O端口的延时要求
MOV AL，01H ；ICW4 8086系统，非自动EOI，非缓冲，
；一般完全嵌套 OUT 0A1H，AL
返回本节

## Slide 67: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映