## Slide 1: 第6章 微型计算机接口技术
6.1 微型计算机接口技术概述
6.2 输入与输出
6.3 并行数据接口
6.4 串行数据接口
6.5 DMA接口
6.6 8253可编程定时计数器
6.7 数/模、模/数转换器及其与CPU的接口

## Slide 2: 本章学习目的
掌握输入/输出接口电路和基本概念、掌握I/O端口编址方法和特点及地址译码方法。
掌握CPU与外设数据传送的方式方法。
掌握并行数据接口的基本概念、可编程输入/输出接口芯片8255A的结构、应用及编程方法。
掌握串行数据接口的基本概念、RS232C串行接口标准、可编程串行接口芯片8250的结构、应用及编程方法。

## Slide 3
掌握DMA的基本概念、可编程DMA控制器芯片8237A的结构、应用及编程方法。
掌握定时/计数电路的基本概念、可编程定时/计数器芯片8253的结构、应用及编程方法。
掌握模/数、数/模转换的基本概念、应用方法，了解DAC0832芯片和ADC0809、AD574等芯片的应用 。
返回本章首页

## Slide 4: 6.1 微型计算机接口技术概述
一个简单的微机系统需要CPU、存储器、基本的输入／输出系统以及将它们连接在一起的各种信号线和接口电路。
外部设备通过接口电路和系统总线相联，接口电路的作用是把计算机输出的信息变成外设能够识别的信息，把外设输入的信息转化成计算机所能接受的信息。
返回本章首页

## Slide 5: 6.2 输入与输出
6.2.1 概述
6.2.2 CPU与外设数据传送的方式
返回本章首页

## Slide 6: 6.2.1 概述
1． 输入/输出接口的编址方式
（1）I/O端口与内存储器统一编址
（2）I/O端口单独编址（如图6-1所示）

## Slide 8: 2．Intel ×86CPU中的端口访问
（1）8086/8088采用IN和OUT指令访问端口
（2）80286和80386/80486还支持INSB/INSW和OUTSB/OUTSW指令访问端口

## Slide 9: 3．Intel CPU的输入输出时序
在CPU进行输入输出操作时，若8086 CPU处在最大组态下，则T1期间，S0~S1的编码为I/O操作；若8086 CPU在最小组态下，则使IO/信号为高电平，指明是对I/O操作（如图6-2所示）。

## Slide 10
图6-2 I/O读写时序图

## Slide 11: 4．I/O端口地址译码
（1）当接口电路的I/O端口固定不变时，采用固定式译码电路。
（2）当端口地址可需适应不同的场合而改变时，采用可选式译码电路。

## Slide 12
地址范围
I/O接口名称
000H~01FH
DMA控制器
020H~03FH
中断控制器
040H~05FH
定时器8253/8254
060H~07FH
并行接口芯片8255
0A0H~0BFH
NMI屏蔽寄存器
080H~09FH
DMA页面寄存器
表6-1 PC/XT机系统板配置的端口地址

## Slide 13
表6-2 PC/XT机适配器控制卡的端口地址

## Slide 14: 门电路译码
图6-3 门电路译码

## Slide 15: 专用译码器译码电路
图6-4 PC/XT机系统板I/O接口电路的片选信号的产生电路

## Slide 16
返回本节

## Slide 17: 6.2.2 CPU与外设数据传送的方式
1．程序控制方式（如图6-6、6-7所示）
无条件传送方式 、查询传送方式
2．中断传送方式如图6-8所示
3．直接存储器访问（DMA）方式
4．I/O处理机方式

## Slide 18
图6-6 查询传送方式控制流程

## Slide 19
D6
D7
（a）输入时状态信息
（b）输出时状态信息
图6-7 查询式传送时读入的状态信息
D6
D7

## Slide 20
返回本节

## Slide 21: 6.3 并行数据接口
6.3.1 简单并行口
6.3.2 8255A可编程输入/输出接口
返回本章首页

## Slide 22: 6.3.1 简单并行口
1．行输入
稳定量的输入、变化量的输入
2．行输出
输出接口中要有数据锁存能力，以便输出设备能够得到正确的数据。
3．双向输入/输出接口
利用数据总线进行双向传送信息
返回本节

## Slide 23: 6.3.2 8255A可编程输入/输出接口
1．8255A的结构框图（如图6-9所示），从功能上来分，8255A的结构可分为：总线接口电路、内部控制逻辑和输入/输出接口电路。
（1）总线接口电路
数据总线缓冲器和读/写控制逻辑。
（2）内部控制逻辑
（3）输入/输出接口电路

## Slide 24
图6-9 8255A的结构框图

## Slide 25: 2．8255A的引脚说明
8255A是40根引脚，双列直插式芯片。40根引脚的分布图如图6-10所示，这些引脚可分成：
（1）与外设连接的引脚
（2）与CPU连接的引脚

## Slide 26
图6-10 8255A引脚分布图

## Slide 27
表6-3 8255A端口选择表

## Slide 28: 3．8255A的编程控制字
（1）工作方式控制字：用来设定通道的工作方式及数据的传送方向的。
（2）C口按位置位/复位控制字：向控制寄存器写入控制字，而使它的每一位置位或复位。
（3）两个控制字的差别
工作方式控制字放在程序的开始部分；按位置位/复位控制字可放在初始化程序以后的任何地方。

## Slide 29
图6-11 8255A工作方式控制字格式

## Slide 30
图6-12 8255AC口按位置位/复位控制

## Slide 31: 4．8255A的工作方式及应用
（1）方式0及其应用（如图6-13所示）
（2）方式1及其应用（如图6-14、6-18所示）
（3）方式2及其应用（如图6-19、6-23所示）

## Slide 32
图6-13 系统连接图

## Slide 35
图6-16 8255A方式1输出

## Slide 36
图6-17 8255A方式1输出时序
OBF
WR
输出
INTR
ACK
tWOB
tWB
tAOB
tAK
tAIT
tWIT

## Slide 37
图6-18 8255A方式1状态字

## Slide 38
图6-19 8255A方式2引脚定义

## Slide 39
图6-20 方式2的输入输出时序

## Slide 40
图6-21 方式2的状态字

## Slide 41
图6-22 方式2应用接口电路图

## Slide 42
图6-23 程序的流程
返回本节

## Slide 43: 6.4 串行数据接口
6.4.1 概述
6.4.2 可编程串行接口芯片8250
返回本章首页

## Slide 44: 6.4.1 概述
1．通信的概念
串行通信就是数据在一根传输线上一位一位的按顺序传送的通信方式。串行通信时，所有的数据、状态、控制信息都是在这一根传输线上传送的。这样，在通信时所连接的物理线路最少，也最经济，因而特别适合远距离的信息传输。

## Slide 45: 2．串行通信的一些基本术语
（1）串行数据在传输线上的形式：采用调幅和调频如图6-24、6-25所示。
（2）数据传输速率的单位：波特率、比特率
（3）串行通信的连接方式：单工、双工、半双工。图6-26所示。
（4）同步通信和异步通信：异步通信是利用起始位使收发双方同步。同步通信通知收方，开始接收数据（如图6-27、6-28所示）。

## Slide 46
（5）信息的检错与纠错：检错是指如何发现传输中的错误；纠错是指发现错误之后应如何消除错误（如图6-29所示） 。
（6）信号的调制与解调：调制采用调制器，解调采用解调器。

## Slide 47
图6-24 mark/space串行数据格式

## Slide 48
图6-25 曼彻斯特标准串行数据格式

## Slide 49
图6-26 单工、双工、半双工连接示意图

## Slide 50
图6-27 异步通信信息格式

## Slide 51
同步信息
数据1
数据2
……
数据n
校验1
校验2
同步信息
图6-28 同步通信信息格式

## Slide 52
图6-29 方阵校验字符生成原理

## Slide 53: 3．串行接口标准RS-232C
（1）电气特性：对数据，逻辑“1”的电平低于-3V，逻辑“0”的电平高于+3V；对控制信号，接通状态的电平高于+3V，断开状态的电平低于-3V。
（2）机械特性：RS-232C采用DB-25型25针连接器（如图6-30所示）。
（3）RS-232C的接口信号：设备状态信号线、送控制信号线 、接收控制线、数据发送与接收线

## Slide 54
图6-30 DB-25型连接器

## Slide 55
表6-4 RS-232连接器信号
返回本节

## Slide 56: 6.4.2 可编程串行接口芯片8250
1．主要功能
INS 8250的主要功能有：
1）8250支持异步通信规程，
2）8250的异步通信的数据格式可由用户编程选择。
3）内部具有可编程时钟产生电路。

## Slide 57
4）具有独立的接收时钟输入引脚。
5）有CPU发向调制解调器的信号，还有能接收并记录由调制解调器发送到计算机的状态信息。可方便地与MODEM相连。
6）具有带优先级排序的中断系统，有多种中断源。
7）具有可记录所有状态信息的状态寄存器和检查起始位出错的能力。

## Slide 58: 2．8250的结构框图和引脚
图6-31 8250的结构框图

## Slide 59
图6-32 8250的引脚配置

## Slide 60: 3．8250的内部寄存器及初始化编程
（1）8250的内部寄存器及其寻址
表6-5 8250内部寄存器寻址

## Slide 61: （2）8250内部寄存器的编程格式
图6-33 传输线控制寄存器LCR的控制字格

## Slide 62: 传输线状态寄存器LSR
图6-34 LSR寄存器的格式

## Slide 63: 分频次数锁存器DLH和DLL
表6-6 分频次数与波特率对应表

## Slide 64: MCR是8位的寄存器
图6-35 MCR寄存器的格式

## Slide 65: MODEM状态寄存器MSR
图6-36 MSR的格式

## Slide 66: 中断识别寄存器IIR
图6-37 中断识别寄存器IIR的状态字格式

## Slide 67: 中断允许寄存器IER
图6-38 中断允许寄存器IER格式

## Slide 68: 4．8250编程举例
例：设数据传输速率1200波特，通信格式为7位/字符，2 位停止位，奇校验，数据传输不采用中断方式，则其初始化程序段为：

## Slide 69
MOV DX，2FBH ；LCR的口地址
MOV AL，80H ；将DLAB位置1
OUT DX，AL
MOV DX，2FBH ；DLL的口地址
MOV AL，60H ；写入1200波特的DLL值，通过查表可知1200对应的
；DLH DLL值分别为0060H
OUT DX，AL
MOV DX，2F9H ；DLH口地址
MOV AX，0
OUT DX，AX ；写入12000波特的DLH值
MOV DX，2FBH ；设定LCR的口地址

## Slide 70
MOV AL，0EH ；7位字符，1位停止位，奇校验
OUT DX，AL ；写入LCR控制字
MOV DX，2FCH ；设定MCR口地址
MOV AL，03H ；置MCR控制字
OUT DX，AL
MOV DX，2F9H ；设定IER口地址
MOV AL，0 ；禁止一切中断
OUT DX，AL ；置IER控制字
返回本节

## Slide 71: 6.5 DMA接口
6.5.1 概述
6.5.2 可编程DMA控制器Intel 8237
返回本章首页

## Slide 72: 6.5.1 概述
1．DMA传送的基本原理
图6-39 DMA方式传送路径

## Slide 73: 2．DMA数据传送的基本过程
1）向DMAC发出DMA传送请求信号（DREQ）。
2）DMAC向总线仲裁机构请求占用总线。
3）DMAC接到HLDA信号后成为总线的主控者。
4）向存储器和进行DMA传送的外设发出读写命令，开始DMA传送。
5）撤消对CPU的总线请求，交回系统总线的管理和控制权。

## Slide 74: 3．DMA控制器的功能结构
1）总线控制功能。
2）具有用于提供交换数据地址的地址寄存器。
3）具有数据块长度计数器。
4）具有编程寄存器和状态寄存器。
返回本节

## Slide 75: 6.5.2 可编程DMA控制器Intel 8237
1．8237的结构框图和引脚（如图6-40、6-41、表6-7所示）。
2．8237的内部寄存器
（1）当前地址寄存器和当前字节计数寄存器
（2）基地址寄存器和基字节计数寄存器
（3）请求寄存器（如图6-42~6-44所示）

## Slide 76
图6-40 8237的结构框图

## Slide 77
表6-7 8237的内部寄存器
名称
位数
数量
CPU访问方式
基地址寄存器
16
4
只写
基字节计数寄存器
16
4
只写
当前地址寄存器
16
4
可读可写
当前字节计数寄存器
16
4
可读可写
地址暂存器
16
1
不能访问
字节计数寄存器
16
1
不能访问
命令寄存器
8
1
只写
工作方式寄存器
6
4
只写
屏蔽寄存器
4
1
只写
请求寄存器
4
1
只写
状态寄存器
8
1
只读
暂存寄存器
8
1
只读

## Slide 78
图6-41 8237的引脚配置

## Slide 79
图6-42 请求寄存器的格式

## Slide 80
图6-43 同时对四个通道设定屏蔽标志的命令字格式

## Slide 81
图6-44 状态寄存器格式

## Slide 82: 3．8237的工作方式及编程控制字
表6-8 8237循环优先权的变化
第1次服务
第2次服务
第3次服务
通道
通道
通道
0
2
服务完毕
3
服务完毕
1
服务完毕
3
请求服务
0
2
0
1
最低优先权
3
1
2

## Slide 83
图6-45 工作方式寄存器格式

## Slide 84
图6-46 命令寄存器的命令格式

## Slide 85: 4．8237的初始化编程举例
例：PC机系统，程序中的变量DMA地址为00H，设对8237的0通道编程，使其工作于单一传送方式，地址加1，自动预置，读出操作。
MOV AL，04H ；命令字禁止8237操作
OUT DMA+8，AL ；命令字送命令寄存器
OUT DMA+0DH，AL；发主清命令
MOV AL，0FFH ；传送字节数送AL

## Slide 86
OUT DMA+1，AL ；写0通道字节计数器和当前字节计数器低8位
OUT DMA+1，AL ；写0通道字节计数器和当前字节计数器高8位
MOV AL，58H ；DMA工作方式字，单一传送，地址加1，自动预置，；读出，0通道
OUT DMA+0BH，AL
MOV AL，0 ；置命令寄存器
OUT DMA+08H，AL ；命令字送命令寄存器
OUT DMA+10 ；写单一屏蔽寄存器，允许通道0请求

## Slide 87: 5．8237在PC系列机中的应用
（1）PC/XT机的DMA系统：PC/XT机支持4个DMA通道，
（2）PC/AT机的DMA系统：PC/AT机支持7个DMA通道，其中通道4用作主片与从片的级联。
返回本节

## Slide 88: 6.6 8253可编程定时计数器
6.6.1 概述
6.6.2 8253定时计数器
返回本章首页

## Slide 89: 6.6.1 概述
实现定时和计数有两种方法：硬件定时和软件定时。
软件定时是利用CPU每执行一条指令都需要几个固定的指令周期的原理，运用软件编程的方式进行定时。
硬件定时，是利用专门的定时电路实现精确定时。这种定时方式又可分为简单硬件定时和利用可编程接口芯片实现定时。
返回本节

## Slide 90: 6.6.2 8253定时计数器
图6-47 8253的结构框图

## Slide 91
图6-48 8253的引脚配置

## Slide 92: A1A0编码与8253内部寄存器的对应关系
表6-9 8253寄存器寻址
A1 A2
寄存器选择和操作
0 1 0 0 0
写入0通道计数寄存器
0 1 0 0 1
写入1通道计数寄存器
0 1 0 1 0
写入2通道计数寄存器
0 1 0 1 1
写入3通道计数寄存器
0 0 1 0 0
读0通道锁存器
0 0 1 0 1
读1通道寄存器
0 0 1 1 0
读2通道寄存器

## Slide 93: 2．8253的编程控制字
图6-49 8253控制字格式

## Slide 94: 3．8253的工作方式及举例
本节以下各例均设8253占用端口地址40H~43H。
方式0 减1计数到0时发中断请求

## Slide 95
图6-50 方式0的时序图

## Slide 96
例：设8253计数器通道0工作于方式0，用8位二进制计数，其计数值为50，二—十进制，则它的初始化程序段如下：
MOV AL，11H ；设置控制字
OUT 43H，AL ；写入控制字寄存器
MOV AL，50 ；设置计数初值
OUT 40H，AL ；写入计数初值寄存器

## Slide 97: 方式1 可编程单脉冲输出
图6-51 方式1的时序图

## Slide 98
例：设计数器通道1工作于方式1，按二进制计数，计数初值为40H，它的初始化程序段为：
MOV AL，62H ；工作方式控制字
OUT 43H，AL
MOV AL，40H ；送计数初值
OUT 41H，AL

## Slide 99: 方式2 周期性时间间隔计时器（频率发生器）
图6-52 方式2的时序图

## Slide 100
例：设8253计数器0工作于方式2，按二进制计数，计数初值为0304H。
MOV AL，00110100B ；设控制字，通道0，先读/写高8位 ；再读写低8位，方式2，二进制。
OUT 43H，AL
MOV AL，04H ；送计数值低字节
OUT 40H，AL MOV AL，03H
OUT 40H，AL ；送计数值高字节

## Slide 101: 方式3 方波发生器
图6-53 方式3的时序图

## Slide 102
例：设8253计数器2工作在方式3，按二—十进制计数，计数初值为4，则它的初始化程序段如下：
MOV AL，10010111B ；计数器2，只读/写低8位，工作方式3，二~十进制
OUT 43H，AL ；控制字送控制字寄存器
MOV AL，4 ；送计数初值
OUT 42H，AL

## Slide 103: 方式4 软件触发选通
图6-54 方式4的时序图

## Slide 104
例：设8253计数器1工作于方式4，按二进制计数，计数初值为3，则初始化程序段为：
MOV AL，058H ；设置控制字寄存器
OUT 43H，AL ；送控制字
MOV AL，3 ；置计数初值
OUT 41H，AL ；送计数初值

## Slide 105: 方式5 硬件触发脉冲
图6-55 方式5时序图

## Slide 106
例：设8253的通道1工作于方式5，按二进制计数，计数初值为4000H，则它的初始化程序段为：
MOV AL，01101010B ；通道1，只读写高字节，方式5，二进制计数。
OUT 43H，AL
MOV AL，40H
OUT 41H，AL ；送计数初值

## Slide 107: 4．8253的读操作
（1）读之前先停止计数
（2）读之前先送计数值锁存命令

## Slide 108: 5．PC/XT机中8253的应用
（1）计数器0：用于产生实时时钟信号
（2）计数器1：用于产生动态存储器刷新的地址更新信号
（3）计数器2：产生扬生器的发音驱动信号
返回本节

## Slide 109: 6.7 数/模、模/数转换器及其与CPU的接口
6.7.1 概述
6.7.2 数模转换器及其与CPU的接口
6.7.3 模/数转换器及其与CPU的接口
返回本章首页

## Slide 110: 6.7.1 概述
图6-56 计算机自动控制系统
返回本节

## Slide 111: 6.7.2 数模转换器及其与CPU的接口
1．D/A芯片的性能参数和术语
（1）分辨率
（2）转换时间
（3）精度
（4）线性误差和微分线性误差
（5）温度系数。

## Slide 112: 2．DAC和微处理器接口中需要考虑的问题
(1)输入缓冲能力
(2) 输入码制
(3)输入数据的宽度
(4) DAC是电流型还是电压型
(5)AC是单极性输出还是双极性输出

## Slide 113: 3．D/A芯片简介
表6-10 DAC芯片介绍

## Slide 114: 4．DAC与微处理器接口实例
（1）DAC的分辨率小于等于系统数据总线宽度时（如图6-57、6-58所示 ）。
（2）分辨率大于系统总线宽度时，DAC与系统的连接如图6-59所示。

## Slide 115
图6-57 ADC1408与CPU的连接图

## Slide 116
图6-58 CPU与DAC0832的接口

## Slide 117
图6-59 AD561与CPU的接口电路
返回本节

## Slide 118: 6.7.3 模/数转换器及其与CPU的接口
1．采样和量化
模拟量转换为数字量，一般经过三个步骤：采样、量化、和编码。
2．A/D的性能参数和术语
1）分辨率、2）量化误差、3）转换时间、4）绝对精度、 5）相对精度。

## Slide 119: 3．A/D与CPU接口中应注意的问题
（1）A/D的数字输出特性
（2）A/D和CPU的时间配合问题
（3）A/D分辨率超过微处理器数据总线位数时的接口如图6-60所示
（4）ADC的控制和状态信号

## Slide 121: 4．A/D芯片简介
表6-11 ADC芯片介绍

## Slide 122: 5．A/D与微处理器接口实例
图6-61 AD574A与CPU相连的接口电路
返回本节

## Slide 123: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映