## Slide 1: 第五章 计算机控制系统的数据处理
5.1 计算法
5.2 查表法
5.3 非线性补偿
5.4 数据极性和字长的预处理

## Slide 2
和常规的模拟系统相比，计算机数据处理系统具有如下优点：
（1）可用各种程序代替硬件电路，甚至完全不需要硬件。从而大大降低系统成本。
（2）能够自动修正各种误差，提高测量精度。
（3）能够对被测参数进行复杂的计算和处理。
（4）能够实现对传感器和测量装置的监控，提高系统的可靠性。

## Slide 3: 5.1 计算法
计算法就是在已测参数的基础上，利用各种运算程序计算出需要的参数。用计算法处理数据一般可按以下步骤进行：
（1）根据物理和工程实际求出被测参数的数学表达式；
（2）根据要求的精度，确定A/D转换器的位数，并设计出相应的硬件电路；
（3）根据被测参数的数学表达式，进行相应的数据处理。
返回本章首页

## Slide 4
控制系统主程序和中断服务程序流程框图如图5-1和图5-2所示。
图5-1 主程序流程图
图5-2 中断服务程序流程图

## Slide 5
流量计算程序流程图如图5-3所示。

## Slide 6: 程序清单如下：
...
...
MOV MUL1_L,DATA ；差压信号ΔP送MULT1
INC DATA
MOV MUL1_H,DATA
INC DATA
MOV MUL2_L,DATA ；绝对压力P送MULT2
INC DATA
MOV MUL2_H,DATA

## Slide 7
ACALL MULTD ；计算ΔP×P
MOV DIV1_H,PR_H
MOV DIV1_L,PR_L
INC DATA
MOV DIV2_L,DATA ；绝对温度T送DIV2
INC DATA
MOV DIV2_H,DATA
ACALL DUBDIV ；计算ΔP×P/T
MOV S_H,DIV1_H
MOV S_L,DIV1_L
ACALL SORT
MOV MUL1_L,SR

## Slide 8
MOV MUL1_H,#00H
INC DATA
MOV MUL2_L,DATA
INC DATA
MOV MUL2_H,DATA
ACALL MULTD
MOV RESULT,PR_L
INC RESULT,
MOV RESULT,PR_H

## Slide 9
程序中用到的双字节的乘法、除法子程序可参考第三章中的相关内容。
开方子程序：
程序入口：被开方数N存放地址S_H（高8位），S_L（低8位）；
程序出口：平方根的整数部分存放在SR单元中。
SORT: MOV SR,#00H ；开放结果I置零
CLR C ；清进位标志位
LOOP: MOV A,SR ；求2×I+1
ADD A,SR

## Slide 10
MOV R7,#00H
XCH A,R7
ADDC A,#00H
XCH A,R7
ADDC A,#00H
XCH A,R7
MOV R6,A
CLR C ; 求N-(2×I+1)

## Slide 11
MOV A,S_L
SUBB A,R6
MOV S_L,A
MOV A,S_H
SUBB A,R7
MOV S_H,A
JC RETU
INC SR ；开方结果加1
SJMP LOOP
RETU: RET
返回本节

## Slide 12: 5.2 查表法
5.2.1 顺序查表法
5.2.2 计算查表法
5.2.3 对分查表法
返回本章首页

## Slide 13: 5.2.1 顺序查表法
顺序查表法的步骤如下：
（1）设定表格的起始地址。
（2）设定表格的长度。
（3）设定要搜索的关键字。
（4）从表格的第一项开始，比较表格数据和关键字，进行数据搜索。
图5-4 顺序查表法程序流程图

## Slide 14
图5-4 顺序查表法程序流程图

## Slide 15: 顺序查表法程序清单：
SEARCH: MOV R0,TABLE ；设定表格起始地址
MOV R1,LENGTH ；设定表格长度
CLR FLAG ；查找成功标志位清零
LOOP: MOV A,KEY ；读关键字
XRL A,@R0 ；比较
JNZ NEXT ；未查找到关键字，继续
SETB FLAG ；查找到关键字，置位查找成功标志位
MOV A,R0 ；读出关键字在表中的地址
AJMP RETU ；退出查找
NEXT: INC R0 ；指向表格的下一个数据
DJNZ R1,LOOP ；未检索完全部数据，继续
RETU: RET ；退出查找程序，子程序返回
返回本节

## Slide 16: 5.2.2 计算查表法
计算查表法适用于数据按一定的规律排列，并且搜索内容和表格数据地址之间的关系能用公式表示的有序表格。下面以实例介绍计算查表法的程序设计。
设计一巡回检测报警装置，要求能对16个通道输入值进行比较，当某一通道输入值超过该路的报警值时，发出报警信号。
通道值和报警值的存放地址之间的关系可用下面的公式表示：
报警值存放地址=数据表格起始地址+通道值×2

## Slide 17
设通道值（以16进制表示）存放在CIRC单元中，查表后的上限报警值存放在UPPER单元中，下限报警值存放在LOWER单元中。
查表程序清单如下：
CLR C ；进位标志位清零
MOV DPTR,#TAB ；设置数据表首址
MOV A,CIRC ；读检测通道值
RLC A ；检测通道值乘2
MOVC A,@A+DPTR ；读上限值
MOV UPPER,A ；保存上限值
INC DPTR
MOVC A,@A+DPTR ；读下限值
MOV LOWER,A ；保存下限值
RET
TAB: UPPER0，LOWER0，UPPER1，LOWER1，....，UPPER15，LOWER15
；报警数据表
返回本节

## Slide 18: 5.2.3 对分查表法
对分查表法的最高搜索次数Log2N-1。和顺序查表法相比，对分法可以大大减少查表次数，提高检索效率。
对分查表法的程序流程图如图5-5所示

## Slide 19: 对分查表法程序清单：
MOV BEGIN,#00H ；设置检索范围起点
MOV END,#DVL ；设置检索范围终点
MOV KEY,#KEY ； 设置关键字
MOV TIME,#01H ；置检索次数初值
LOOP: MOV R0,#ADD ；置数据区起始地址
MOV A,BEGIN ；取检索范围起点
ADD A,END ；起点+终点
CLR C
RRC A ；除2
MOV FLAG,A ；存放对分检索取数序号
CLR C

## Slide 20
XOR A,2AH ；判断是否到检索范围边缘
JZ LOOP3 ；是，跳转至LOOP3
MOV A,FLAG
ADD A,R0 ；形成对分检索取数地址
MOV R0,A
MOV A,@R0 ；读数
MOV DATA,A ；保存检索到的数据
CLR C
SUBB A,KEY ；和关键字比较
JZ LOOP5 ；相等，则检索成功
JNC LOOP2 ；取的数据大，跳转至LOOP2
MOV 2AH,FLAG ；取的数据小，修改检索范围的起点

## Slide 21
INC TIME ；检索次数加1
SJMP LOOP1 ；继续检索
LOOP2: MOV A,FLAG ；取的数据大，修改检索范围的终点
MOV END,A
INC TIME
SJMP LOOP1 ；继续检索
LOOP3: MOV R0,#DATA ；到达检索边缘，比较是否为关键字
MOV A,@R0
CJNE A,KEY,LOOP4 ；不是关键字，跳转至LOOP4
MOV DATA,A ；是关键字，保存
SJMP LOOP5 ；退出检索程序
LOOP4: MOV A,#0FFH ；不是关键字，置检索不成功标志
MOV FLAG,A
LOOP5: RET ；检索程序结束
返回本节

## Slide 22: 5.3 非线性补偿
5.3.1 线性插值法
5.3.2 二次抛物线插值法
返回本章首页

## Slide 23: 5.3.1 线性插值法
1. 线性插值原理
2. 线性插值的计算机实现
3. 线性插值法非线性补偿实例

## Slide 24: 1.线性插值原理
1.线性插值原理
设某传感器输入信号X和输出信号Y之间的关系如图5-6所示。
图5-6 传感器的输出特性曲线

## Slide 25
从图5-6可以看出：
（1）曲线斜率变化越小，替代直线越逼近特性曲线，则线性插值法带来的误差就越小。因此，线性插值法适用于斜率变化不大的特性曲线的线性化。
（2）插值基点取得越多，替代直线越逼近实际的曲线，插值计算的误差就越小。因此，只要插值基点足够多，就可以获得足够的精度。

## Slide 26: 2. 线性插值的计算机实现
利用计算机实现线性插值的步骤如下：
（1）用实验法测出传感器输出特性曲线，应尽可能保证该曲线的精确性；
（2）选取插值点，将绘制好的曲线分段。
（3）计算并存储各相邻插值点间逼近曲线的斜率Ki；
（4）计算X-Xi；
（5）读出X所在区间的斜率Ki，计算Ki（X-Xi）；
（6）计算。

## Slide 27
根据以上步骤可以画出计算机实现的线性插值计算流程图如图5-7所示。

## Slide 28: 3. 线性插值法非线性补偿实例
根据热电偶的技术数据可以绘制出输出电压信号V和温度T之间的特性曲线，假设热电偶的输出特性曲线如图5-8所示。

## Slide 29
由图5-8可以看出，该热电偶的输出特性曲线斜率的变化不大，可以采用线性插值法进行非线性补偿。
选择4个插值基点（V1，T1）、（V2，T2）、（V3，T3）、（V4，T4），然后写出每段曲线的插值函数表达式，表达式如式（5-5）所示。

## Slide 30
表5-1 参数存储单元分配表

## Slide 31: 线性插值法非线性补偿程序清单：
MOV FIR_L,54H ；取热电偶输出电压信号Vi
MOV FIR_H,55H
MOV SEC_L,44H ；取V4
MOV SEC_H,45H
ACALL COMPARE ；求Vi-V4
JB FLAG,T5 ；Vi≥V4，转T5
MOV SEC_L,42H ；取V3
MOV SEC_H,43H
ACALL COMPARE ；求Vi-V3
JB FLAG,T4 ；Vi≥V3，转T4
MOV SEC_L,40H ；取V2

## Slide 32
MOV SEC_H,41H
ACALL COMPARE ；求Vi-V2
JB FLAG,T3 ；Vi≥V2，转T3
MOV SEC_L,38H ；取V1
MOV SEC_H,39H
ACALL COMPARE ；求Vi-V1
JB FLAG,T2 ；Vi≥V1，转T2
T1: MOV MUL1_L,30H ；取K1
MOV MUL1_H,31H
MOV MUL2_L,54H ；取Vi
MOV MUL2_H,55H
ACALL MULTD ；求K1 ×Vi
MOV RESU_L,PR_L ；T→ RESU
MOV RESU_H,PR_H
RETU: RET

## Slide 33
T2: MOV MUL1_L,32H ；取K2
MOV MUL1_H,33H
MOV MUL2_L,DIFF_L ；取Vi-V1
MOV MUL2_H,DIFF_H
ACALL MULTD ；求K2×（Vi-V1）
CLR C
MOV A,46H ；求T1+ K2×（Vi-V1）
ADDC A,PR_L
MOV RESU_L,A ；T→ RESU
MOV A,47H
ADDC A,PR_H
MOV RESU_H,A
AJMP RETU

## Slide 34
T3: MOV MUL1_L,34H ；取K3
MOV MUL1_H,35H
MOV MUL2_L,DIFF_L ；取Vi-V2
MOV MUL2_H,DIFF_H
ACALL MULTD ；求K3×（Vi-V2）
CLR C
MOV A,48H ；求T2+ K3×（Vi-V2）
ADDC A,PR_L
MOV RESU_L,A ；T→RESU
MOV A,49H
ADDC A,PR_H
MOV RESU_H,A
AJMP RETU
T4: MOV MUL1_L,36H ；取K4

## Slide 35
MOV MUL1_H,37H
MOV MUL2_L,DIFF_L ；取Vi-V3
MOV MUL2_H,DIFF_H
ACALL MULTD ；求K4×（Vi-V3）
CLR C
MOV A,50H ；求T3+ K4×（Vi-V3）
ADDC A,PR_L
MOV RESU_L,A ；T→ RESU
MOV A,51H
ADDC A,PR_H
MOV RESU_H,A
AJMP RETU
T5: MOV RESU_L,52H ；T→RESU
MOV RESU_H,53H
AJMP RETU

## Slide 36: 比较程序清单：
程序入口：第一数（FIR_L、FIR_H），第二数（SEC_L、SEC_H）
程序出口：比较标志位FLAG=0，则第一数<第二数；FLAG=1，则第一数≥第二数，且第一数与第二数的差存放在 DIFF_H、DIFF_L单元中。
COMPARE: CLR C ；清进位标志位
MOV A,FIR_H ；取第一数的高8位
SUBB A,SEC_H ；高8位相减
JNC NEXT ；无借位，继续
CLR FLAG ；FIR<SEC，FLAG=0
AJMP RETU_C

## Slide 37
NEXT: CLR C
MOV DIFF_H,A ；保存差值高8位
MOV A,FIR_L ；取第一数的低8位
SUBB A,SEC_L ；低8位比较
JNC BIG ；FIR≥SEC，转BIG
CLR FLAG ；FIR<SEC，FLAG=0
AJMP RETU_C
BIG: SETB FLAG ；FIR≥SEC，FLAG=1
MOV DIFF_L,A ；保存差值低8位
RETU_C: RET
返回本节

## Slide 38: 5.3.2 二次抛物线插值法
二次抛物线插值法就是通过特性曲线上三点做一条抛物线，用此抛物线替代特性曲线进行参数计算。由于抛物线比直线能更好地逼近特性曲线，所以抛物线插值法能够提高非线性补偿的精度。线性插值法和抛物线插值法补偿精度比较如图5-9所示。

## Slide 39
假设系数M0、M1和M2已经求出并存储到到相应的内存单元中，根据上面的讨论可以画出用抛物线插值法进行线性化的程序流程框图，如图5-10所示。
返回本节

## Slide 40: 5.4 数据极性和字长的预处理
5.4.1 数据极性的预处理
5.4.2 输入输出数据字长的预处理
返回本章首页

## Slide 41: 5.4.1 数据极性的预处理
1. 输入、输出信号都是双极性的数据预处理
图5-11 双极性输出预处理程序流程图
A RESULT

## Slide 42: 双极性输出预处理程序清单：
PROC_PRE: MOV A,SAMP ；取采样数据
JNB ACC.7,NEG ；判断采样数据极性，D7=0，转NEG
MOV R2,A
MOV A,GIVE ；取给定信号
CLR C ；清进位标志位
SUBB A,R2 ；计算∆═Y-X
MOV TEMP,A ；保存偏差值
JNC LOOP3 ；Y≥X，转LOOP3
CPL A ；Y<X，求偏差值反码

## Slide 43
INC A ；反码加1
MOV TEMP,A ；保存偏差值的绝对值（补码）
CLR C
SUBB A,#80H ；判断较偏差值的绝对值是否大于80H
JC LOOP3 ；否，转LOOP3
AJMP MAX_N ；是，转MAX_N
NEG: MOV A,GIVE ；取给定信号
CLR C
SUBB A,R2 ；计算△=Y-X
MOV TEMP,A ；保存偏差值
JNC LOOP1 ；Y≥X，转LOOP1
ADD A,#80H ；△←△+80H
AJMP LOOP4
LOOP1: MOV TEMP,A ；保存△
CLR C

## Slide 44
SUBB A,#80H ；判断较偏差值是否大于80H
JC LOOP2 ；否，转LOOP2
MOV A,#0FFH ；是，保存0FFH到结果单元
AJMP LOOP4
LOOP2: MOV A,TEMP
ADD A,#80H ；△←△+80H
AJMP LOOP4
MAX_N: MOV RESULT,#00H ；保存00H到结果单元
AJMP LOOP4
LOOP3: MOV A,TEMP
ADD A,#80H ；△←△+80H
LOOP4: MOV RESULT,A ；保存偏差值
RET

## Slide 45: 2. 输入信号为单极性，输出信号为双极性
系统的数据预处理程序流程图如图5-12所示。

## Slide 46: 程序清单如下：
PROC_PRE: MOV R2,SAMP ；取采样数据
MOV A,GIVE ；取给定信号
CLR C ；清进位标志位
SUBB A,R2 ；计算Y-X
MOV TEMP,A ；保存偏差值
JNC BIG ；Y≥X，转BIG
CLR C
SUBB A,#80H ；偏差信号是否大于80H
JNC LOOP1 ；不是，转LOOP1
MOV A,#00H ；是，保存FFH到结果单元

## Slide 47
AJMP LOOP2
BIG: SUBB A,#80H ；偏差信号是否大于80H
JC LOOP1 ；不是，转LOOP1
MOV A,#0FFH ；是，保存FFH到结果单元
AJMP LOOP2
LOOP1: MOV A,TEMP
ADD A,#80H
LOOP2: MOV RESULT,A
RET
返回本节

## Slide 48: 5.4.2 输入输出数据字长的预处理
1. 输入位数大于输出位数
当输入器件精度比输出器件精度高时，如采用10位A/D转换器采样，而把处理后的10位二进制数通过8位D/A转换器输出，就会出现输入位数大于输出位数的情况。
在计算机中通过移位的方法实现上述处理过程是非常容易的。设输入值存放在IN_H和IN_L内存单元中，转换后的输出值存放在OUT内存单元中。则实现该位长变化的程序如下：

## Slide 49
CLR C ；清进位标志位
MOV A,IN_H ；输入值右移一位
RRC A
MOV A,IN_L
RRC A
CLR C
MOV A,IN_H ；输入值右移一位
RRC A
MOV A,IN_L
RRC A
MOV OUT,A ；保存转换结果

## Slide 50: 带“四舍五入”的位长转换程序如下：
CLR C
ADD IN_L,#02H ；输入值加0000000010
ADDC IN_H,#00H
MOV A,IN_H ；输入值右移一位
RRC A
MOV A,IN_L
RRC A
CLR C
MOV A,IN_H ；输入值右移一位
RRC A
MOV A,IN_L
RRC A
JNB IN_H.0,END_C ；IN_H的D0=0，无溢出，转END_C
DEC A ；IN_H的D0=1，溢出，移位结果减1
END_C: MOV OUT,A ；保存转换结果
RET

## Slide 51
2. 输出位数大于输入位数
当输入器件精度比输出器件精度低时，如采用8位A/D转换器采样，而通过10位D/A转换器进行输出，就会出现输入位数大于输出位数的情况。
输出位数大于输入位数的最好的处理方法是：将8位数左移两位构成10位数，10位数的最低两位用“0”填充。如：
转换前的8位输入值： XXXXXXXX；
转换后的10位输出值： XXXXXXXX00。
返回本节

## Slide 52: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映