## Slide 1: 第二章 微型计算机接口技术
2.1 D/A转换器
2.2 MCS-51和D/A转换器的接口
2.3 A/D转换器
2.4 MCS-51和A/D转换器的接口
2.5 数据的采样及保持
2.6 常用输出驱动电路

## Slide 2
在微机的各种接口中，完成外设信号到微机所需数字信号转换的，称为模拟∕数字转换（A/D转换）器；完成微机输出数字信号到外设所需信号转换的，称为数字∕模拟转换（D/A转换）器。
D/A转换器（Digital to Analog Converter）是一种能把数字量转换成模拟量的电子器件；A/D转换器（Analog to Digital Converter）则相反，它能把模拟量转换成相应的数字量。在微机控制系统中，经常要用到A/D和D/A转换器。它们的功能及在实时控制系统中的地位，如图2-1所示。

## Slide 3
图2-1 单片机和被控实体间的接口示意
返回本章首页

## Slide 4: 2.1 D/A转换器
2.1.1 D/A转换器的原理
2.1.2 D/A转换器的性能指标
2.1.3 典型的D/A转换器芯片DAC0832
返回本章首页

## Slide 5: 2.1.1 D/A转换器的原理
D/A转换器有并行和串行两种，在工业控制中，主要使用并行D/A转换器。D/A转换器的原理可以归纳为“按权展开，然后相加”。因此，D/A转换器内部必须要有一个解码网络，以实现按权值分别进行D/A转换。
解码网络通常有两种：二进制加权电阻网络和T型电阻网络。

## Slide 6
为了说明T型电阻网络的工作原理，现以四位D/A转换器为例加以讨论，如图2-2所示。
图2-2 T型电阻网络型D/A转换器
返回本节

## Slide 7: 2.1.2 D/A转换器的性能指标
1. 分辨率
2. 转换精度
3. 偏移量误差
4. 建立时间
返回本节

## Slide 8: 2.1.3 典型的D/A转换器芯片DAC0832
1. DAC0832内部结构
2. 引脚功能
3. DAC0832的技术指标

## Slide 9: 1. DAC0832内部结构
DAC0832内部由三部分电路组成，如图2-3所示。
图2-3 DAC0832原理框图

## Slide 10: 2. 引脚功能
DAC0832芯片为20引脚，双列直插式封装。其引脚排列如图2-4所示。
（1）数字量输入线D7~D0（8条）
（2）控制线（5条）
（3）输出线（3条）
（4）电源线（4条）
图2-4 DAC0832引脚图

## Slide 11: 3. DAC0832的技术指标
DAC0832的主要技术指标：
（1）分辨率 8位
（2）电流建立时间 1µS
（3）线性度（在整个温度范围内）8、9或10位
（4）增益温度系数 0．0002％ FS/℃
（5）低功耗 20mW
（6）单一电源 +5 ~ +15V

## Slide 12
因DAC0832是电流输出型D/A转换芯片，为了取得电压输出，需在电流输出端接运算放大器，Rf为运算放大器的反馈电阻端。运算放大器的接法如图2-5所示。
图2-5 运算放大器接法
返回本节

## Slide 13: 2.2 MCS-51和D/A转换器的接口
2.2.1 DAC0832的应用
2.2.2 MCS-51和8位DAC的接口
2.2.3 MCS-51和12位DAC的接口
返回本章首页

## Slide 14: 2.2.1 DAC0832的应用
1. 单极性输出
2. 双极性输出

## Slide 15: 1. 单极性输出
在需要单极性输出的情况下，可以采用图2-6所示接线。
图2-6 单极性DAC的接法

## Slide 16: 2. 双极性输出
在需要双极性输出的情况下，可以采用图2-7所示接线。
图2-7 双极性DAC的接法

## Slide 17
图2-7中，运算放大器OA2的作用是将运算放大器OA１的单向输出转变为双向输出。表达式（2-3）的比例关系可以用图2-8来表示。
返回本节
图2-8 双极性输出线性关系图

## Slide 18: 2.2.2 MCS-51和8位DAC的接口
1. 直通方式
2. 单缓冲方式
3. 双缓冲方式

## Slide 19: 1. 直通方式

## Slide 20: 2. 单缓冲方式
所谓的单缓冲方式就是使DAC0832的两个输入寄存器中有一个处于直通方式，而另一个处于受控的锁存方式。在实际应用中，如果只有一路模拟量输出。单缓冲方式接线如图2-9所示。
图2-9 DAC0832单缓冲方式接口

## Slide 21
例2.1 DAC0832用作波形发生器。试根据图2-9接线，分别写出产生锯齿波、三角波和方波的程序，产生的波形如图2-10所示。
图2-10 例2.1所产生的波形

## Slide 22
解：由图2-9可以看出，DAC0832采用的是单缓冲单极性的接线方式，它的选通地址为7FFFH。
锯齿波程序：
ORG 0000H
MOV DPTR，#7FFFH ；输入寄存器地址
CLR A ；转换初值
LOOP： MOVX @DPTR，A ；D/A转换
INC A ；转换值增量
NOP ；延时
NOP
NOP
SJMP LOOP
END

## Slide 23: 三角波程序：
ORG 0100H
CLR A
MOV DPTR，#7FFFH
DOWN： MOVX @DPTR，A ；线性下降段
INC A
JNZ DOWN
MOV A，#0FEH ；置上升阶段初值
UP： MOVX @DPTR，A ；线性上升段
DEC A
JNZ UP
SJMP DOWN
END

## Slide 24: 方波程序：
ORG 0200H
MOV DPTR，#7FFFH
LOOP： MOV A，#33H ；置上限电平
MOVX @DPTR，A
ACALL DELAY ；形成方波顶宽
MOV A，#0FFH ；置下限电平
MOVX @DPTR，A
ACALL DELAY ；形成方波底宽
SJMP LOOP
END

## Slide 25: 3. 双缓冲方式
所谓双缓冲方式，就是把DAC0832的两个锁存器都接成受控锁存方式。双缓冲方式DAC0832的连接如图2-11所示。

## Slide 26
图2-11 DAC0832的双缓冲方式接口

## Slide 27
例2.2 DAC0832用作波形发生器。试根据图2-11接线，分别写出产生锯齿波、三角波
和方波的程序，产生的波形如图2-12所示。
图2-12 例2.2所产生的波形

## Slide 28
ORG 0000H
LOOP1： MOV A，#80H ；转换初值
LOOP： MOV R0，#0FEH ；输入寄存器地址
MOVX @R0， A ；转换数据送输入寄存器
INC R0 ；产生DAC寄存器地址
MOVX @R0， A；数据送入DAC寄存器并进行D/A转换
DEC A ；转换值减少
NOP ；延时
NOP
NOP
CJNE A，#0FFH，LOOP；-5V是否输出？未输出，程序循环
SJMP LOOP1 ；-5V已输出，返回转换初值
END
解：由图2-11可以看出，DAC0832采用的是双缓冲双极性的接线方式，输入寄存器的地址为FEH，DAC寄存器的地址为FFH。锯齿波程序：

## Slide 29: 三角波程序：
ORG 0100H
MOV A，#0FFH
DOWN： MOV R0，#0FEH
MOVX @R0，A ；线性下降段
INC R0
MOVX @R0，A
DEC A
JNZ DOWN
UP： MOV R0，#0FEH ；线性上升段
MOVX @R0，A
INC R0
MOVX @R0，A
INC A
JNZ UP
MOV A，#0FEH
SJMP DOWN
END

## Slide 30: 方波程序：
ORG 0200H
LOOP： MOV A，#66H
MOV R0，#0FEH ；置上限电平
MOVX @R0，A
INC R0
MOVX @R0，A
ACALL DELAY ；形成方波顶宽
MOV A，#00H ；置下限电平
MOV R0，#0FEH
MOVX @R0，A
INC R0
MOVX @R0，A
ACALL DELAY ；形成方波底宽
SJMP LOOP
END

## Slide 31
例2.3 X-Y绘图仪与双片DAC0832接线如图2-13所示。设8031内部RAM中有两个长度为30H的数据块，其起始地址分别为20H和60H，请根据图2-13，编出能把20H和60H中的数据分别从1#和2#DAC0832输出，并根据所给数据绘制出一条曲线。

## Slide 32
图2-13 控制X-Y绘图仪的双片DAC0832接口

## Slide 33
解：根据图2-13接线，DAC0832各端口的地址为：
FDH 1#DAC0832数字量输入寄存器地址
FEH 2#DAC0832数字量输入寄存器地址
FFH 1#和2#DAC0832启动D/A转换地址
设R1寄存器指向60H单元；R0指向20H单元，并同时作为两个DAC0832的端口地址指针；R7寄存器存放数据块长度。

## Slide 34
ORG 0000H
MOV R7，#30H ；数据块长度
MOV R1，#60H
MOV R0，#20H
LOOP： MOV A，R0
PUSH A ；保存20H单元地址
MOV A，@R0 ；取20H单元中的数据
MOV R0，#0FDH ；指向1#DAC0832的数字量输入寄存器
MOVX @R0，A ；取20H单元中的数据送1#DAC0832
INC R0

## Slide 35
MOV A，@R1 ；取60H单元中的数据
INC R1 ；修改60H单元地址指针
MOVX @R0，A ；取60H单元中的数据送2#DAC0832
INC R0
MOVX @R0，A；启动两片DAC0832同时进行转换
POP A ；恢复20H单元地址
INC A ；修改20H单元地址指针
MOV R0，A
DJNZ R7，LOOP ；数据未传送完，继续
END
返回本节

## Slide 36: 2.2.3 MCS-51和12位DAC的接口
DAC1208的内部结构和引脚结构 DAC1208的内部结构如下图2-14所示，引脚结构如图2-15所示。
图2-14 DAC1208内部框图

## Slide 37
图2-15 DAC1208引脚图

## Slide 38
8031和DAC1208的接线方式如图2-16所示。
图2-16 8031和DAC1208的连接

## Slide 39
解：D/A转换的程序为：
ORG 0000H
MOV R0，#0FFH ；8位输入寄存器地址
MOV R1，#21H
MOV A，@R1 ；高8位数字量送A
MOVX @R0，A ；高8位数字量送8位输入寄存器
DEC R0
DEC R1
MOV A，@R1 ；低4位数字量送A
SWAP A ；A中高低4位互换
MOVX @R0，A ；低4位数字量送4位输入寄存器
DEC R0
MOVX @R0，A ；启动D/A转换
END
例2.4 设内部RAM的20H和21H单元内存放一个12位数字量（20H单元中为低4位，21H单元中为高8位），试根据图2-16编写出将它们进行D/A转换的程序。
返回本节

## Slide 40: 2.3 A/D转换器
2.3.1 逐次逼近式A/D转换器的工作原理
2.3.2 A/D转换器的性能指标
2.3.3 典型的A/D转换芯片ADC0809
返回本章首页

## Slide 41: 2.3.1 逐次逼近式A/D转换器的工作原理
逐次逼近式A/D转换器是一种采用对分搜索原理来实现A/D转换的方法，逻辑框图如图2-17所示。
图2-17 逐次逼近式A/D转换器逻辑框图
返回本节

## Slide 42: 2.3.2 A/D转换器的性能指标
1. 转换精度
2. 转换时间
3. 分辨率
4. 电源灵敏度
返回本节

## Slide 43: 2.3.3 典型的A/D转换芯片ADC0809
1. ADC0809的内部逻辑结构
8路A/D转换器8路模拟量开关ADC0809的内部逻辑结构如图2-18所示。
图2-18 ADC0809内部逻辑结构

## Slide 44
2. 引脚结构
ADC0809采用双列直插式封装，共有28条引脚。其引脚结构如图2-19所示。
图2-19 ADC0809引脚图

## Slide 45
引脚结构
（1）IN7~IN0：8条模拟量输入通道
（2）地址输入和控制线：4条
（3）数字量输出及控制线：11条
（4）电源线及其他：5条

## Slide 46
表2-1 被选通道和地址的关系
返回本节

## Slide 47: 2.4 MCS-51和A/D转换器的接口
2.4.1 MCS-51和ADC0809的接口
2.4.2 MCS-51对AD574的接口
返回本章首页

## Slide 48: 2.4.1 MCS-51和ADC0809的接口
ADC0809和8031的接线如图2-20所示。
图2-20 ADC0809和8031接线图

## Slide 49
例2.5 如图2-20所示，试用查询和中断两种方式编写程序，对IN5通道上的数据进行采集，并将转换结果送入内部RAM20H单元。
解：中断方式程序清单：
ORG 0000H
MOV DPTR，#7FF5H
MOVX @DPTR，A ；启动A/D转换
SETB EA
SETB EX1 ；开外中断1
SETB IT1 ；外中断请求信号为下跳沿触发方式
LOOP： SJMP LOOP ；等待中断
END

## Slide 50
中断服务程序：
ORG 0013H ；外中断1的入口地址
LJMP 1000H ；转中断服务程序的入口地址
ORG 1000H
MOVX A，@DPTR ；读取A/D转换数据
MOV 20H，A ；存储数据
RETI ；中断返回

## Slide 51
查询方式程序清单：
ORG 0000H
MOV DPTR，#7FF5H
MOVX @DPTR，A ；启动A/D转换
LOOP： JB P3.3，LOOP ；等待转换结束
MOVX A，@DPTR ；读取A/D转换数据
MOV 20H，A ；存储数据
END

## Slide 52
例2.6 如图2-21所示，试编程对8个模拟通道上的模拟电压进行一遍数字采集，并将采集结果送入内部RAM以30H单元为始地址的输入缓冲区。
图2-21 8031和ADC0809的接口

## Slide 53
解：从图中可以看出，接线方式为中断方式。ADDA、ADDB和ADDC三端接8031的P0.0 、P0.1 和P0.2，故通道号是通过数据线来选择。
程序清单：
ORG 0000H
MOV R0，#30H ；数据区始地址送R0
MOV R7，#08H ；通道数送R7
MOV R6，#00H ；IN0地址送R6
MOV IE，#84H ；开中断
SETB IT1 ；外中断请求信号为下跳沿触发方式
MOV R1，#0F0H ；送端口地址到R1
MOV A，R6 ；IN0地址送A
MOVX @R1，A ；启动A/D转换
LOOP： SJMP LOOP ；等待中断
END

## Slide 54
中断服务程序：
ORG 0013H ；外中断1的入口地址
AJMP 1000H ；转中断服务程序的入口地址
ORG 1000H
MOVX A，@R1 ；读入A/D转换数据
MOV @R0，A ；将转换后的数据存入数据区
INC R0 ；数据区指针加1
INC R6 ；模拟通道号加1
MOV A，R6 ；新的模拟通道号送A
MOVX @R1，A ；启动下一通道的A/D转换
DJNZ R7，LOOP1 ；8路采样未结束，则转向LOOP1
CLR EX1 ；8路采样结束，关中断
LOOP1： RETI ；中断返回
返回本节

## Slide 55: 2.4.2 MCS-51对AD574的接口
（1）引脚功能
AD574为28脚双列直插式封装，引脚排列如图2-22所示。
图2-22 AD574引脚图

## Slide 56
（2）结构特点
① AD574内部集成有转换时钟，参考电压源和三态输出锁存器，因此使用方便，可直接和微机接口，不需要外接时钟电路。
② ADC0809的输入模拟电压为0～+5V，是单极性的。而AD574的输入模拟电压既可是单极性也可是双极性。
③ AD574的数字量的位数可以设定为8位，也可设定为12位。

## Slide 57
2. 8031和AD574的接口
图2-23表示出了AD574与8031单片机的接口电路。
图2-23 AD574与8031接口电路

## Slide 58
图2-24 单极性输入电路

## Slide 59
例2.7 在图2-23中，试编写程序，使AD 574进行12位A/D转换，并把转换后的12位数字量存入内部20H和21H单元。
设20H单元存放高8位，21H单元存放低4位。
解：程序清单如下：
ORG 0000H
MOV R0，#20H ；数据区首址
MOV DPTR，#0FF7CH
MOVX @DPTR，A ；启动A/D转换

## Slide 60
LOOP：JB P1.0，LOOP ；转换是否结束，未结束，等待
MOV DPTR，#0FF7DH
MOVX A，@DPTR ；读高8位数据
MOV @R0，A ；存高8位数据
INC DPTR
INC DPTR
MOVX A，@DPTR ；读低4位数据
ANL A，#0FH ；屏蔽高4位随机数
INC R0
MOV @R0，A ；存低4位数据
END
返回本节

## Slide 61: 2.5 数据的采样及保持
2.5.1 多路转换开关
2.5.2 数据采样定理
2.5.3 采样/保持器
返回本章首页

## Slide 62: 2.5.1 多路转换开关
1. CD4051
CD4051是单边8通道多路调制器/多路解调器。其引脚结构如图2-25所示。
图2-25中，C、B、A为二进制控制输入端，改变C、B、A的数值，可以译出8种状态，并选中其中之一，使输入输出接通。当INH=1时，通道断开；当INH=0时，通道接通。改变图中 IN/OUT0~7及OUT/IN的传递方向，则可用作多路开关或反多路开关。其真值表如表2-3所示。

## Slide 63
图2-25 CD4051引脚图
表2-3 CD4051真值表

## Slide 64
2. 多路转换开关的扩展
当采样的通道比较多，可以将两个或两个以上的多路开关并联起来，组成8×2或16×2的多路开关。下面以CD4051为例说明多路开关的扩展方法。两个8路开关扩展成16路的多路开关的方法，如图2-26所示。
返回本节

## Slide 65
图2-26 用CD4051多路开关组成的16路模拟开关接线图

## Slide 66: 2.5.2 数据采样定理
离散系统的采样形式有周期采样、多阶采样和随机采样。周期采样应用最为广泛。所谓周期采样就是以相同的时间间隔进行采样。图2-27给出了采样前后波形的变化。
X*（t）图2-27 采样前后波形的变化
返回本节

## Slide 67: 2.5.3 采样/保持器
采样/保持器的作用是：在采样时，其输出能够跟随输入变化；而在保持状态时，能使输出值不变。其输入输出特性如图2-28所示。
图2-28 采样/保持器的输入输出特性

## Slide 68
1. 采样/保持器的工作原理
最简单的采样/保持器是由开关和电容组成，如图2-29所示。
图2-29 最简单的采样/保持器

## Slide 69
2. 常用的采样/保持器
随着大规模集成电路的发展，已生产出各种各样的采样/保持器。如用于一般目的有AD582、AD583、LF198/398等；用于高速的有THS-0025、THS-0060、THC-0030、THC-1500等；用于高分辨率的有SHA1144、ADC1130等。
返回本节

## Slide 70: 2.6 常用输出驱动电路
2.6.1 白炽灯驱动接口
2.6.2 光电隔离器
返回本章首页

## Slide 71: 2.6.1 白炽灯驱动接口
图2-30是用CJ0451驱动器对白炽灯驱动的典型应用电路。驱动器输出驱动电流为300~500mA。当单片机的P1.7输出低电平时，CJ0451驱动器的输出晶体管导通，灯泡上有电流流过而点亮。
图2-30 CJ0451驱动灯泡的应用
返回本节

## Slide 72: 2.6.2 光电隔离器
图2-31中二极管用于保护驱动器，当驱动器由0变为1时，继电器由接通转为关断，由于继电器线圈是感性负载，会产生很高的感应电动势，二极管提供的泄流回路能保护隔离器。
继电器隔离适用于控制对响应速度要求不高的启停设备。对启停时间很短的开关量输出控制系统，应采用光电耦合器。光电耦合器所需的驱动电流小，在硬件设计时，只需要一般的三态门即可。图2-32为快速驱动直流负载的光电隔离电路。

## Slide 73
图2-31 开关量输出隔离电路

## Slide 74
图2-32 光电耦合控制直流电机
返回本节

## Slide 75: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页