## Slide 1: 第1章 微机远动技术概述
1.1 远动技术的概念
1.2 远动技术的发展
1.3 计算机远动技术的应用
1.4 计算机远动系统的模式
1.5 对计算机远动系统的要求

## Slide 2: 本章学习目标
 远动的定义及技术特征
 遥控、遥信、遥测、遥调的定义
 远动的组成及分类方法
 远动的运行方式
 微机远动的性能指标
 微机远动技术的应用
返回本章首页

## Slide 3: 1.1 远动技术的概念
1.1.1 “四遥”功能的定义
1.1.2 远动系统的分类
返回本章首页

## Slide 4: 1.1.1 “四遥”功能的定义
1．遥控（YK）
遥控就是对被控对象进行远距离控制。被控对象可以是固定的，如工厂的机器，输油、输气、供水管道上的泵与阀，铁路上的变电所、分区亭、开闭所，电力系统的发电厂、变电站的开关等；也可以是活动的，如无人驾驶飞机、卫星等。
2．遥测（YC）
遥测就是对被测对象的某些参数进行远距离测量。如可以遥测铁路牵引供电系统中变电所、分区亭中的有功和无功功率、电度、电压、电流等电气参数及接触网故障点等非电气参数。

## Slide 5
3．遥信（YX）
将被控站的设备状态信号远距离传送给调度端称为遥信，如开关位置信号、报警信号等。
4．遥调（YT）
调度端直接对被控站某些设备的工作状态和参数的调整称为遥调。如调节变电所的某些量值（如电压、功率因素等）。
返回本节

## Slide 6: 1.1.2 远动系统的分类
1．按远动功能的实现方式分
（1）布线逻辑式远动系统。
（2）计算机远动系统。
2. 根据远动装置采用的元件是否有接点分
（1）有接点远动系统。
（2）无接点远动系统。
3. 根据远动技术的信息传输方式分
（1）循环式远动系统。
（2）问答式远动系统。

## Slide 7
4. 根据远动装置的工作方式分
（1）1:1工作方式远动系统。
（2）1:N工作方式远动系统。
（3）M:N工作方式远动系统。
5．根据遥控遥测系统传输指令和信息是利用无线信道还是有线信道分
（1）无线信道远动系统。
（2）有线信道远动系统。
6．按被控对象是分散还是集中分
（1）分散型远动系统。
（2）集中型远动系统。
返回本节

## Slide 8: 1.2 远动技术的发展
早在19世纪，人们就可以用遥控的方法点燃地雷，以及对炮弹的飞行参数进行记录，这就是早期远动技术出现的例子。
在20世纪40年代，特别是第二次世界大战之后，由于军事上的需要，采用无线电遥测技术。
20世纪50年代，美国与前苏联两国大力开展导弹和卫星的研制工作。
20世纪60～70年代，人类已经进入宇宙航行的时代。
我国远动技术从20世纪50年代起步，经过40年艰苦努力，从无到有，从简单到尖端，已在电力系统、大工厂及联合企业、气象、国防、航天、机器人、深海作业、核试验、核能利用、地震预报、生物医学、铁道、隧道、输油管道、引水排灌、环境保护等领域得到广泛应用。
返回本章首页

## Slide 9: 1.3 计算机远动技术的应用
1.3.1 计算机远动技术在电力系统中的应用
1.3.2 计算机远动技术在城镇供水系统中的应用
1.3.3 计算机远动技术在通信网中应用
1.3.4 计算机远动技术在铁道电气化中的应用
返回本章首页

## Slide 10: 1.3.1 计算机远动技术在电力系统中的应用
我国电力系统的管理调度体系分为五级：国家级总调度、大电网级网调度、省级电网省调、地区电网地调和县级电网调度。
现代电力系统运行的三大标准是安全运行、优质运行和经济运行。
返回本节

## Slide 11: 1.3.2 计算机远动技术在城镇供水系统中的应用
我国现有的水资源低于各国的平均水平。我国有数十个大、中、小城市严重缺水，已经影响到城镇居民的日常生活和工农业生产。除了进一步开发新的水源之外，如何节约、有效、合理地利用现有水源，是当前摆在我国供水行业的首要任务。
采用现代化的监控与调度手段，是实现安全、优质、合理、经济供水的重要条件之一。
返回本节

## Slide 12: 1.3.3 计算机远动技术在通信网中应用
在通信网中利用自动化监测技术可完成如下任务：
（1）实时掌握通信网中各种设备的运行情况及系统性能变化趋势，做到初期故障早预报，在小故障变为大故障之前，及时采取措施进行维护处理，防止业务中断，保证通信网的运行畅通。
（2）迅速准确地对通信网出现的故障进行定位和自动控制。这对远程站尤为重要，可以避免派人员到距离很远的故障现场检测机器，使操作维护时间和维护成本减至最少。
（3）实时采集通信网运行中的各种状态信息和报警信息，进行分类汇总，统计分析处理，报送上级主管部门，实现通信的自动化、集中化的维护管理。
返回本节

## Slide 13: 1.3.4 计算机远动技术在铁道电气化中的应用
随着铁道电气化的迅速发展，供电系统的运行、调度管理工作日益复杂。电气化铁道供电系统设有电力调度所，统一指挥供电系统在正常及事故情况下的运行，并集中管理沿铁道分布的许多牵引变电所、分区亭、开闭所和AT所中的电气设备。为了保证供电系统运行的可靠性和经济性，调度所必须及时掌握系统的实际运行情况。
返回本节

## Slide 14: 1.4 计算机远动系统的模式
1.4.1 计算机远动系统的基本组成
1.4.2 计算机远动系统的运行方式
返回本章首页

## Slide 15: 1.4.1 计算机远动系统的基本组成
图1.1 远动系统结构示意图

## Slide 16
远动系统的组成 ：
1．现场信息转换与控制机构
2．远动终端RTU
3．通信信道
4．调度端
返回本节

## Slide 17: 1.4.2 计算机远动系统的运行方式
计算机系统有两种运行方式：手动运行和自动运行。
手动运行方式主要包括如下操作：
（1）采集数据。
（2）遥控操作。
（3）输出曲线和报表。
（4）模拟盘操作。
（5）系统维护。
返回本节

## Slide 18: 1.5 对计算机远动系统的要求
1．可靠性高
2．实时性强
3．数据准确
4．设计合理
5．可维护性好
6．信道混用
7．设备多样化
8．兼容性强
9．使用方便
10．抗干扰能力强
返回本章首页

## Slide 19: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映