## Slide 1: 第11章 系统设计
11.1 系统设计的任务与要求
11.2 系统设计
11.3 中心控制机的系统设计
11.4 控制机的几种结构形式分析
11.5 中心控制机系统的可靠性
11.6 区域机

## Slide 2: 本章学习目标
 设计前的准备工作和设计中的实施工作以及设计后的可靠性分析工作
 中心控制机的功能以及铁路信号遥控系统中心控制机的地位、需要掌握的数据、操作系统
 铁路信号遥控系统中心控制机的结构分析，以及对于中心控制机系统可靠性分析
 了解区域机的功能、结构，以及如何和中心控制机配合构成完整的遥控遥信系统的
 对具体实例的分析，掌握区域机作为新的控制系统的重要组成部分，以及要能结合实际对区域机的功能予以扩展
返回本章首页

## Slide 3: 11.1 系统设计的任务与要求
11.1.1 系统设计前的准备工作
11.1.2 系统设计的任务与要求
返回本章首页

## Slide 4: 11.1.1 系统设计前的准备工作
1．对象的分布情况和对象的数量
对象的分布可分为：集中型、分散型、集中分散型三类。
2．系统的安全可靠程度
3．信道的质量
4．可能提供的机型、器件
5．系统的特殊要求
返回本节

## Slide 5: 11.1.2 系统设计的任务与要求
系统设计的主要依据是控制命令和表示信息的容量，同时选择适当的信息传输速度，不造成信息的积压和丢失。归纳起来系统设计要完成选择信息传输速度、信息发送方式，确定数据传输体制，以及同步方式、电码结构、差错控制方式、信道网络、可靠性、语言选择、接口等几方面的任务。
返回本节

## Slide 6: 11.2 系统设计
11.2.1 系统信息发送方式
11.2.2 系统容量与传输速度
11.2.3 电码结构
11.2.4 可靠性设计
返回本章首页

## Slide 7: 11.2.1 系统信息发送方式
发送信息动作方式基本上分为两类：随时起动式和周期循环扫描式。
随时起动式只有当需要发送信息时，设备才进入工作状态。因此这种方式传送信息及时，传送过程中延迟少，设备动作次数也少。
周期扫描式是设备本身自动发送信息，一般调度集中、调度监督各分机发送表示信息都采用这种方式。

## Slide 8: 11.2.2 系统容量与传输速度
1．信道
研究信道要确立信道划分、信道网络形式和中继方式。
信道划分主要有两种制式，即时分制和频分制。
中继的方式有两种：直放式中继器和再生式中继器。直放式中继器就是一个放大器，设备简单，但信号与噪声是同倍数的放大，造成噪声积累，影响解调的质量，一般不采用。再生式中继器，它把接收信号解调后，还原成基带信号的原始形式，再重新调制，放大发送出去。这种方式噪声不积累，但增加了系统的传输延迟，设备也相对复杂些。

## Slide 9
调度集中设备直接指挥行车，必须24小时连续工作，因此信道故障不能中断信息的传输。但是，任何通信线路，都可能发生故障，为了提高系统可靠性，除了主信道以外，都设有备用信道。备用信道可以铺设电缆；也可使用无线方式，每个分机装设微波机；一般都用连接总机和最远分机的载波信道为迂回信道如图11.1所示。
图11.1 迂回信道示意图

## Slide 10
2．调制—解调方式
那么，如何选择调制方式呢？在选择调制方式时，大体上根据传输速度，响应时间、传输时的误码率、经济成本这四个方面综合考虑。
首先要掌握信道的噪声特性。其次对信道的衰耗特性和时延畸变的特性也要掌握。
铁路部门使用最多的是调频制和调相制。这两种制式在1200bit/s的信息传输速度时，抗干扰的能力是相似的，但是设备的成本相差较大。

## Slide 11
3．同步方式
调度集中或调度监督系统一般都采用启止同步的方式，利用特殊码组（如巴克码）做一个电码的开始，收到此特殊码组，就判断为开始进入同步工作，即利用特殊码组做为群同步信号。位同步依靠高稳定度的晶体振荡器来保证。
特殊码组选定以后，具体产生、发送的方式；接收、判别的方法都在选择好系统结构以后，利用具体的技术方案（硬件电路或软件判别）来实现。

## Slide 12
4．系统的结构与选择
一般远动系统都要考虑下面几项内容：
（1）传输体制及传输网络；
（2）同步方式；
（3）逻辑功能（编码、译码、执行）；
（4）差错控制技术；
（5）容错方案；
（6）故障诊断、报警、显示；
（7）设计语言；
（8）扩展方式。
返回本节

## Slide 13: 11.2.3 电码结构
远动技术中一个非常重要的内容就是研究电码。也就是电码结构。什么是电码呢？电码就是按照一定规律组织起来，代表一定含义的一组脉冲信号。每一个脉冲称为电码单元，简称码元。几个码元组成一个码组（码字），而电码就由几个码组来构成。整个电码代表一个完整信息内容，而每个码组分别表达了信息内容的一部分。

## Slide 14: 电码结构
电码结构一般由如下四部分来组成：
1．前导码
2．同步码
3．信息码 ：（1）地址码。 （2）状态码。 （3）信息内容。 （4）差错控制的监督码。
返回本节

## Slide 15: 11.2.4 可靠性设计
系统简化设计既可减少设备量，又能提高可靠性，是可靠性中既好又省的技术设计方案。简化系统和减少设备量主要在系统设计阶段来完成。具体说来，可从以下几个方面进行：
１．开发软件功能减少硬设备
２．基本单元电路的简化组合设计
３．压缩电源品种和数量
返回本节

## Slide 16: 11.3 中心控制机的系统设计
11.3.1 中心控制机的功能分析与流程
11.3.2 铁路信号遥控系统中心控制机分析
返回本章首页

## Slide 17: 11.3.1 中心控制机的功能分析与流程
中心控制机应当完成两种系统操作：
（1）控制的管理系统。
（2）执行的控制系统。
中心控制机需具有如下的功能：
1）情况的测定；
2）进行决策；
3）发布命令；
4）命令执行情况的记录。
返回本节

## Slide 18: 11.3.2 铁路信号遥控系统中心控制机分析
图11.2 铁路信号遥控系统

## Slide 19
1．控制输入
通常所讲的控制输入是允许操作人员对中心控制机输入其对远端站的控制命令。实际这种控制首先取决于正确的输入，因此当输入操作后，应对操作人员复现其操作以便观察确认。这就是说伴随输入应给予显示。当确认自身操作和输入处理确为操作人员意图并且切实可行时，应能输入一个特定的“执行发送”操作，“执行发送”的功能是把控制要求送往分机。目前配合计算机化的中心控制机，其输入控制方式可以有两种选择：（1）键盘操作。 . （2）触摸式CRT上的操作。

## Slide 20
2．显示
（1）表示盘。
（2）彩色CRT显示。
（3）视频投影仪。 (光阀式（Light Valves）投影仪。 CRT投影仪（3管、3镜头式）。 CRT投影仪（3管、一个镜头）。 )

## Slide 21
3．逻辑检查
对于控制系统来讲，要形成一个控制命令需要有一定的条件。这些条件根据对系统的技术要求，可能是部分被控对象的状态变化必须是以另个或另部分被控对象的固定状态为前提，也可能一些被控对象的某些状态是互相制约的。所有这些需根据系统中对各项不同的命令要求来确定，然后实现必要的逻辑检查。逻辑检查的实现可以借助于主程序，但它一定以某些存储系统数据表作为基础，并且需要一定的支撑程序予以协调工作，才能完成整个技术要求。

## Slide 22
４．信息重编任务
实际上信息重编任务就是为完成该项功能而设，它是中心控制机与通信系统联系的中间环节之一。当要把原始的控制由总机传递到分机之前，具体控制意图经过逻辑检查之后首先送到信息重编任务。信息重编任务将其翻译成实际待传控制信息格式，然后送给通信对话任务。
另外，来自分机的表示信息是经由通信对话任务送往信息重编任务，信息重编任务首先首先将其存储起来，当一组表示信息接收完毕后，则信息重编任务进行相对控制信息所作的相反的翻译工作，即把表示信息的表示意图译解出来并驱动中心控制机中相应的任务，完成状态表示显示与记录。

## Slide 23
５．通信对话任务
这个任务实际是中心控制机与通信设备的接口设备，虽然前述逻辑检查任务是满足技术要求的核心，但遥控系统与控制系统的最关键的不同是其信息要按照一定的规则进行远距离数据传输。因此通信对话任务的处理内容，第一步按照规则中要传递的信息格式组织好待传内容；然后进行信息传输的格式化，按照计算机数据流的情况进行并／串变换（接收时为串／并变换）以及通过数据传输设备的物理接口（包括机械、电气与信号传递顺序的规定）按规程进行传输。
返回本节

## Slide 24: 11.4 控制机的几种结构形式分析
11.4.1 以单一计算机或微型机作为中心控制机的结构与任务划分
11.4.2 多微处理器系统结构的中心控制机
返回本章首页

## Slide 25: 11.4.1 以单一计算机或微型机作为中心控制机的结构与任务划分
采用单一计算机或微型机作为中心控制机时的硬件结构举例：如图11.3所示这种结构具有两个特点，必须予以注意。其一是，它所采用的计算机或微机，不但需要具有足够的存储容量，而且需要具有足够快的处理速度，以便与作为外设的控制输入设备、输出显示设备、通信设备、硬拷贝设备（绘图仪、打印机）衔接。很显然，作为中心控制机的设计，该部分接口设计将成为重要部分之一。其二，由于中心控制机是以通用计算机或微机完成专用机的功能，因此中心控制机的多个任务的调用问题，除了取决于操作系统中的多任务调度程序外，还需按照专用系统的数据流要求进行。

## Slide 26
图11.3 单机为中心控制机的硬件结构图

## Slide 27
图11.4 任务调用程序的执行
返回本节

## Slide 28: 11.4.2 多微处理器系统结构的中心控制机
如图11.5所示，它用控制器直接控制处理器与总线的沟通，处理器可借助总线进行数据通信与交换。设计思路清晰，结构实现较为容易。

## Slide 29
图11.5 单总线结构多微处理系统

## Slide 30
2．多端口存储器结构
在微处理器up不是很多时，可以用多端口存储器来实现up共享存储器。从而实现up间的通讯。其中多端口负责解决访问之间的冲突，其简单示意如图11.6所示。
图11.6 多端口存储器结构的多微处理系统

## Slide 31
3．多微处理器结构中心控制机举例
目前铁路信号遥控系统中，采用了多种多微处理器结构形式，并综合了多种结构的设计思路，进行了各种类型设计。目前国际国内均有这方面的设计实例。图11.7为微处理器结构中心控制机实例之一。

## Slide 32
图11.7 多微处理器结构中心控制机实例之一

## Slide 33
图11.8给出了实例之二，它的主要设计思路是对控制、表示、显示、电码通信各设一单独的微处理器。它们之间采用串联式并行或串行数据传输与联系。各处理器的共享数据存在于上位机及其外存储器内。

## Slide 34
图11.8 多微处理器结构中心控制机实例之一

## Slide 35
图11.9，实例之三，明确地划分了控制机与表示机两个微处理器，它们之间进行串行数据传输。共享数据存于控制机的CRAM内。控制机对操纵台及按钮灯及表示机对表示盘的驱动与联系，分别设置专门的接口单元。控制机和表示机均单设自动切换与手动切换的备机。
返回本节

## Slide 36
图11.9 多微处理器结构中心控制机实例之二

## Slide 37: 11.5 中心控制机系统的可靠性
11.5.1 概述
11.5.2 中心控制机的主、备机转换举例
返回本章首页

## Slide 38: 11.5.1 概述
作为计算机化或微机化的中心控制机来讲，提高可靠性的方法可从器件的可靠性技术；可靠元器件的研制；改善系统的使用环境条件等几个方面着手：
（1）提高系统可靠度的技术。
（2）提高信息的可靠性。
返回本节

## Slide 39: 11.5.2 中心控制机的主、备机转换举例
1．中心控制机的主、备机连接方案
主、备机硬件连接方案如图11.10所示。其中系统状态的监视模块（SSM），从硬件上来讲，是一个单一的设备。
图11.10 主备、机的硬件连接

## Slide 40
为了便于对计算机间链接任务（ICL）在系统中的位置进一步了解，给出了软件功能结构图。如图11.11所示。
图11.11 带任务的系统软件功能结构图

## Slide 41: 2．以ICL任务实现总线信息复制方案的设计思路
（1）ICL做为一个任务，在软件总线中同样被分配一个固定的区域，为了主、备机联系方便，设有输入缓冲区及输出缓冲区，为了有可能集中复制多个任务的总线信息块，存储区可设计成容量较大的（先入先出）的循环队列存储方式。
（2）一般情况下，根据系统的工作情况，可确定主机每隔一定的时间，对其ICL软件总线的输出缓存区域扫描一次，将其中所复制的内容集中调往主机的发送缓冲器。
（3）备机接收缓冲器的内容以数据块形式送往备机软件总线中ICL的输入缓冲区，然后即可清除接收缓冲器内容，等待下一周期由主机传来的复制信息。

## Slide 42
软件总线中ICL的输入缓冲区内容可保留到下次复制内容的到来，然后刷新。在保留期间内，如果主机转换为备机工作，备机则首先按序取出软件总线中输入缓冲区的信息块，并根据信息块内容中的任务标志，送给相应的任务，由其进行处理。ICL任务的程序流程如图11.12所示。
返回本节

## Slide 43
图11.12 主备机ICL任务数据流程示意

## Slide 44: 11.6 区域机
11.6.1 区域机在系统中的功能
11.6.2 区域机的结构
11.6.3 区域机功能的扩展
返回本章首页

## Slide 45: 11.6.1 区域机在系统中的功能
（1）接收中心控制机发送的同步信号，建立并监督区域机对中心控制机的同步系统；
（2）接收中心控制机发送的各种控制命令、呼叫命令，完成电码的差错控制校验任务，形成具体的执行命令，直接控制对象；
（3）发送自身的同步信号，强迫中心控制机建立表示系统的同步关系；
（4）采集被控制对象（表示对象）的状态，完成一定的处理任务，如判断状态是否发生变化；

## Slide 46
（5）完成表示电站的编制和发送任务；
（6）接收车站值班人员的各种命令（键盘输入）和始发列车车次号的输入；
（7）完成系统中的中继器或汇接器的任务；
（8）列车运行情况的打印等；
（9）区间各通过信号机状态信息（小循环系统）的接收与处理；
（10）红外线热轴检测系统的信息输入。
返回本节

## Slide 47: 11.6.2 区域机的结构
区域机的结构主要取决于它的功能和任务，调度集中系统要控制车站的电气集中设备，从控制的可靠性考虑，区域机多采用双机结构（双重工作、热备或冷备）；调度监督系统主要是遥信功能，从使用和设备成本综合分析，区域机采用单机结构的较多。
图11.13 区域机结构示意图
返回本节

## Slide 48: 11.6.3 区域机功能的扩展
1．区域机与微机联锁的结合
从故障－安全原则出发，微机联锁系统一般可分为三级，如图11.14所示。
图11.14 区域机与微机连锁结合示意图

## Slide 49
2．列车自动选路与区域机
列车自动选路应有一定的条件。首先，列车本身自动的向车站（股道）传递车次号，其次，车次号必须实时追踪，而不是在计算机内的模拟追踪，第三，电气集中按车次号有一定的存储功能（也可在区域机内实现）。
如图11.15所示，运行中的列车，利用车上的查询/应答系统（车次送发设备）通过无线通道向地面的接收设备发送车次信息。

## Slide 50
图11.15 列车自动选路与区域机结合示意图

## Slide 51
列车自动控制系统的关键是使列车及时掌握运行前方的线路情况，信号开放情况，做到胸中有数的驾驶。为此，无线数据通道是信息的传递媒介之一，区域机利用远动系统的自身传输系统，完成各种行车命令的发送，并利用地面的环线或者应答系统，向列车传递行车信息，保证机车的优化驾驶和运行，如图11.16所示。
图11.16 区域机与列控系统示意图
返回本节

## Slide 52: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映