## Slide 1: 第2章 远动信息与编码的基本理论
2.1 数据传输系统的组成
2.2 信息量及数字信号传输要求
2.3 错误图样及差错控制方式
2.4 抗干扰编码的基本概念及理论
2.5 常用检错码
2.6 线性分组码
2.7 循环码

## Slide 2: 本章学习目标
 数据传输系统的组成
 抗干扰编码的基本概念及理论
 差错控制方式
 错误图样及差错控制方式
 几种常用检错码
 循环码和线性分组码
返回本章首页

## Slide 3: 2.1 数据传输系统的组成
2.1.1 电力调度自动化系统的基本组成
2.1.2 数据传输系统的构成
返回本章首页

## Slide 4: 2.1.1 电力调度自动化系统的基本组成
1．采集电力系统信息并将其传送到调度所 2．对远动装置传来的信息进行实时处理
3．做出调度决策
4．将调度决策送到电力系统去执行

## Slide 5
图2.1 调度自动化系统的基本构成
返回本节

## Slide 6: 2.1.2 数据传输系统的构成
数据传输的目的就是为了传送数字信息（单向或双向），因此，一个数据传输系统的组成可概括如图2.2所示。
图2.2 数据传输系统的组成
返回本节

## Slide 7: 2.2 信息量及数字信号传输要求
信息量的计算 ：
Ⅰ＝logN （2-1）
式中：P——事件发生的概率；
Ⅰ——该事件发生时所得的信息量。
在式（2-1）中，对数的底数N取决于量度信息的单位。若取2为底，信息量的单位是bit（比特）。
Ⅰ＝-log2P（bit） （2-2）
本节只讨论各种事件都是等概率出现的情况。最简单事件（或消息）只有两种状态，例如开关的消息就是“合闸”或“分闸”。这种最简单的消息所含的信息量的计算公式为：
Ⅰ＝-log2＝1（bit）
返回本章首页

## Slide 8
信号有两种主要类型——随时间连续变化的模拟信号和随时间不连续变化的离散信号。模拟信号通常是单一正弦波和正弦波的组合，如图2.3（a）所示。离散信号是由在时间上离散出现的脉冲组成，脉冲可以是单个的固定的周期出现，如图2.3（b）所示，也可以是以码组的形式出现，如图2.3（c）所示。

## Slide 9
图2.3 信号波形图

## Slide 10: 传输错误率则可有以下三种表达方式：
（1）误码率（Pe）：指错误接收消息的码元数在传输消息的总码元数中所占的比例。
（2-6）
（2）误比特率（Pb）：指错误接收消息的比特数在传输消息的总比特数中所占的比例。
（2-7）
显然，对二进制信号而言，误比特率和误码率是相同的，即：
Pb＝Pe
（3）误字率（Pw）：指错字数在传输总字数中所占的比例。
返回本节

## Slide 11: 2.3 错误图样及差错控制方式
差错控制方式可以分成图2.4所示的四种基本类型。在下图2.4中深色方框表示在该端检查出差错。
返回本章首页

## Slide 12
1．前向纠错（FEC） ：前向纠错方式FEC（Forward Error Correction）是在发送端将数据信息按一定的规则附加余码元，组成纠错码。
2．自动回询重传（ARQ）：这种方式又可称为检错重传、判决反馈或反馈纠错，记作ARQ（Automatic Repeat Request）。
3．混合差错控制方式（HEC）：如果将FEC和ARQ适当结合起来，就能克服各自的缺点，这就是混合差错控制方式，也称混合纠错方式HEC（Hybrid Error Correction）。
4．信息反馈（IRQ）：也就是信息重传请求IRQ（Information Repeat Request），将接收到的数据原封不动地通过反馈信道送回到发送端。
返回本节

## Slide 13: 2.4 抗干扰编码的基本概念及理论
2.4.1 数字远动系统模型
2.4.2 抗干扰编码的基本原理
返回本章首页

## Slide 14: 2.4.1 数字远动系统模型
图2.5 数字远动系统模型

## Slide 15
抗干扰编码器的作用是根据一定的原则，将k个信息元组成的信息序列M变成k+r个码元组成的二进制数字序列C，C称为码字。因为信源编码是从有效性考虑，它产生的信息序列M是没有抗干扰能力的，抗干扰编码的目的是提高信息序列M的抗干扰能力，使之能应付信息中的干扰。

## Slide 16
抗干扰译码器根据接收序列R、抗干扰编码规则及信道特性，完成以下两项任务：
（1）设法检查并纠正R中的传输错误，产生真正发送码子C的估值。
（2）变换C为信道序列M的估值M´。

## Slide 17: 设计出的抗干扰编、译码器应根据信道实际存在的干扰类型，做到：
（1）编出的码字能尽快地在噪声信道上传输，即提高传输率。
（2）在传输率一定的条件下，使错误概率尽量小。也就是使码字的抗干扰能力强，在收端能正确地再现信息序列M。
返回本节

## Slide 18: 2.4.2 抗干扰编码的基本原理
通过一此例子，可得到如下结论：
（1）若只要求一个（n，k）码能发现e个错误，则要求：
d0≥e+1 （2-8）
（2）若只要求一个（n，k）码能纠正t个错误，则要求：
d0≥2t+1 （2-9）
（3）若要求一个（n，k）码发现e个错误，并能纠正t个错误，则要求：
d0≥t+e+1 （2-10）

## Slide 19
抗干扰编码的一些重要概念 ：
一个码字中信息元所占的比重称为编码效率，简称码率。码率为R=k/n。一个码字中，信息元所占比重越大，则码率越高。
在编码中的另一个重要概念是码字的汉明重量，简称重量。一个码字的重量就是该码字中非零元素的数目，用W表示，在二进制下就是“1”的数目。
返回本节

## Slide 20: 2.5 常用检错码
1．奇偶监督码
2．定比码
3．水平一致校验码
4．水平垂直一致校验码（方阵码）
返回本章首页

## Slide 21: 1．奇偶监督码
若构成一个（n，n-1）码，则有k=n-1个信息元为cn-1，cn-2，…，c1，r=1个监督元为c0，当偶数监督时，它们之间的关系为：
cn-1+cn-2+cn-3+…+c1=c0 （模2） （2-12）
当奇数监督时，它们之间的关系为：
cn-1+cn-2+cn-3+…+c2+1=c0（模2） （2-13）
式（2-12）表示监督元是所有信息元的模2相加。这样能保证所编出的每一个码字中“1”的数目是偶数，故称这种（n，n-1）码为偶数监督码。
式（2-13）可说是所有信息元与一个监督元的模2相加为1，则编出的每一个码字中“1”的数目是奇数，称这种码为奇数监督码。奇数监督码或偶数监督码，还可统称为奇偶监督码（或称奇偶校验码）。

## Slide 22
表2.1 常用8421代码的奇偶监督方法
返回本节

## Slide 23: 2．定比码
定比码是使所编码字中“1”的数目保持一定，而在接收端检查码字中“1”的数目是否为给定常数，借此来检出错码。定比码在远动系统中采用较多。
简单讲，这种码就是“从n中取m”（m<n），这里n为码组长度，m为每个许用码组中“1”的数目，例如“从5中取3”的定比码，就是以5 位二进制数字组成一个码组，这样组成的码组总共有25=32种。

## Slide 24
表2.2 定比码的许用码组
返回本节

## Slide 25: 3．水平一致校验码
水平一致校验码的编码方法如表2.3所示。把信息码元以适当长度划分成小组，各小组按行排列，对各行的信息元进行奇偶校验，得到的校验元附在每行的后面。传送时以列传输：首先传送第一列，再传送第二列，最后送校验元列。本例中信道传送的序列为110111011011101......10101。这种码能发现所有长度不大于列长的突发错误。

## Slide 26
表2.3 水平一致校验编码
返回本节

## Slide 27: 4．水平垂直一致校验码（方阵码）
表2.4 水平垂直一致校验码
返回本节

## Slide 28: 2.6 线性分组码
2.6.1 基本概念
2.6.2 监督矩阵H和生成矩阵G
2.6.3 伴随式（校正子）S
返回本章首页

## Slide 29: 2.6.1 基本概念
在（n，k）分组码中，若每一个监督元都是码组中某些信息元按模2和而得到的，即监督元是按线性关系相加而得到的，则称其为线性分组码。
现以（7，4）分组码为例来说明线性分组码的特点。设其码字为C=[c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0]，其中前4位是信息元，后3位是监督元，可用下列线性方程组来描述该分组码，产生监督元。
（2-15）

## Slide 30
表2.5 （7，4）码的码字表
返回本节

## Slide 31: 2.6.2 监督矩阵H和生成矩阵G
式（2-15）所述（7，4）码的3个监督方程式可以改写为：
（2-16）
这组线性方程可用矩阵形式表示为：
（2-17）

## Slide 32
并简记为：
HCT＝0T 或 CHT＝0 （2-18）
其中，CT是C的转置，0T是0＝[0 0 0]的转置，HT是H的转置。
（2-19）
式（2-19）所示的H矩阵可分成两部分：
（2-20）

## Slide 33
若把监督方程补充为下列方程：
（2-21）
可改写为矩阵形式：
（2-22）

## Slide 34
即
（2-23）
变换为 C=[ c6 c5 c4 c3]·G
其中
（2-24）

## Slide 35
G称为生成矩阵，由G和信息组就可以产生全部码字。G为k×n阶矩阵，各行也是线性无关的。生成矩阵也可以分为两部分，即：
G＝[Ik Q ] （2-25）
其中
（2-26）
返回本节

## Slide 36: 2.6.3 伴随式（校正子）S
表2.6 （7，4）码S与E的对应关系
返回本节

## Slide 37: 2.7 循环码
2.7.1 循环码的基本概念和特点
2.7.2 循环码的编码
返回本章首页

## Slide 38
循环码是线性分组码中的一个重要子类。它有严格的代数结构，用代数方法可以找出许多编码效率高、检错纠错能力强的循环码来。
循环码可用多项式来分析，多项式的系数是“0”或“1”。
用以表示码组的多项式叫码多项式，记作：
C（x）= Cn-1Xn-1+ Cn-2Xn-2+…+C1X+C0

## Slide 39: 2.7.1 循环码的基本概念和特点
（n，k）循环码是线性分组码，并且任一码字的每次循环移位（左移或右移）得到的仍是一个码字。
若Cn-1，Cn-2，…，C1，C0是一个循环码字，则循环左移一位得Cn-2，…，C1，C0，Cn-1，也是一个码字，再移位仍是一个码字。
现在来看看循环移位的数学表达方法，一个（n，k）循环码字循环移位一次，是原来的码多项式乘以X。证明如下。
一个码字可用码多项式表示：
C（x）= Cn-1Xn-1+ Cn-2Xn-2+……+C1X+C0
X·C（x）= Cn-1Xn+ Cn-2Xn-1+……+C1X2+C0X

## Slide 40
表2.7 （7，3）线性分组码
返回本节

## Slide 41: 2.7.2 循环码的编码
C（x）=M（x）·g（x） （2-33）
用式（2-33）可以编成循环码，但它生成的不是前段为信息位、后段为监督位的系统码格式。例如g（x）=X4+X3+X2+1，M（X）=X生成的（7，3）码码字为：
C（x）=X（X4+X3+X2+1）=X5+X4+X3+X

## Slide 42
可将式（2-33）理解为：“任一循环码码字都是g（x）的倍式”。把式（2-33）改变一下形或就能编出系统码格式来。
对（n，k）循环码，编码步骤如下：
（1）将待编信息M（x）乘以Xn-k，得：
Xn-k·M（x）
（2）将Xn-k M（x） 除以生成多项式g（x）得余式R（x）。记作：
Xn-k·M（x）=Q（x）·g（x） + R（x） （2-38）
Xn-k·M（x）+R（x）=Q（x）·g（x） （2-39）
上式说明：Xn-k M（x）+ R（x）是g（x）的倍式，所以它是码字C（x）。即：
C（x）= Xn-k·M（x）+ R（x） （2-40）
返回本节

## Slide 43: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映