## Slide 1: 第5章 远动通信原理和信道
5.1 电力系统分层调度控制及通信发展趋势
5.2 通信原理概述
5.3 数字幅度调制与解调
5.4 数字频率调制与解调
5.5 数字相位调制与解调
5.6 位同步
5.7 载波同步
5.8 群同步（帧同步）
5.9 信道概况
5.10 有线通信线路
5.11 光纤信道
5.12 多路复用技术
5.13 串行通信接口

## Slide 2: 本章学习目标
 数字调制、解调技术，
 模拟信号数字化技术，纠错编码技术
 同步技术，数字加密技术
 信道与噪声，基带传输技术
 远动信道的分类
 电平的有关内容
 振幅键控（ASK）、频移键控（FSK）和相移键控（PSK）三种基本方式
 同步技术中的载波同步、位同步、群同步和网同步等概念
 同步法技术与位同步技术的联系
 光纤信道的组成及其传输特性
返回本章首页

## Slide 3: 5.1 电力系统分层调度控制及通信发展趋势
5.1.1 电力系统分层调度控制方式
5.1.2 通信发展趋势
返回本章首页

## Slide 4: 5.1.1 电力系统分层调度控制方式
图5.1 电力系统分层调度控制示意图
返回本节

## Slide 5: 5.1.2 通信发展趋势
1．光纤通信
2．卫星通信
3．移动通信
4．微波中继通信
返回本节

## Slide 6: 5.2 通信原理概述
5.2.1 调制解调技术
5.2.2 同步技术
返回本章首页

## Slide 7: 5.2.1 调制解调技术
图5.2 频带传输系统方框图

## Slide 8
与基带传输方式相比较，频带传输方式的主要优点有：
（1）基带信号一般都包含低频、甚至有直流分量，很难通过有限尺寸的天线得到有效辐射，从而利用无线信道来直接传输。
（2）频带传输方式可以把多路具有重叠频率成份的基带信号，搬移到互不重叠的频段上传输，从而避免多路传输中的相互干扰。
（3）可提高传输数字信号的可靠性，也就是说频带传输抗噪声的能力比基带传输要高些。

## Slide 9
图5.3 三种频带信号的波形
返回本节

## Slide 10: 5.2.2 同步技术
同步系统在数字通信中是一个很重要的部分，其中包括：
载波同步
位（码元）同步
帧同步及网同步。
返回本节

## Slide 11: 5.3 数字幅度调制与解调
5.3.1 2ASK信号的产生方法
5.3.2 2ASK信号的解调
返回本章首页

## Slide 12: 5.3.1 2ASK信号的产生方法
通常，二进制振幅键控信号的产生方法（调制方法）有两种，如图5.4所示。图5.4（a）就是一般的模拟调制方法 ，图5.4（b）就是一种键控方法，这里的门电路的开关受s(t)的控制。图（c）就是上述方法产生的2ASK信号波形。
图5.4（b）就是一种键控方法，这里的门电路的开关受s(t)的控制。图（c）就是上述方法产生的2ASK信号波形。

## Slide 13
图5.4 2ASK信号的产生和波形

## Slide 14
图5.5 平衡调制器
返回本节

## Slide 15: 5.3.2 2ASK信号的解调
（1）包络检波法。
由图5.6可知，包络检波器是由半波或全波整流后，又经低通滤波器组成的。以完成取出接收信号包络的任务。图5.7给出了一种简单实用的包络检波器电路。

## Slide 16
图5.6 2ASK信号接收系统框图

## Slide 17
图5.7 简单的包络检波器

## Slide 18
（2）同步检波法。
同步检波法如图5.6（b）所示。同步检波器由一个乘法器和低通滤波器组成。接收到ASK信号和一个本地产生的正弦波（相干载波）在乘法器中相乘并通过一个低通滤波器输出。
返回本节

## Slide 19: 5.4 数字频率调制与解调
数字频率调制又称频移键控（FSK），它的基本原理是利用载波振荡的频率变化来传递数字信息。这里所说的频率变化不是连续的，而是离散的。数字频率调制是在数字通信中使用比较早的一种调制式。实现数字频率调制的方法一般有二种：一种称为直接调频法，另一种称为频率转换法。
数字调频信号的非相干解调方法最常用的是普通鉴频法、零交点法、差分检波法和动态滤波器法，下面讨论这些方法的基本原理。
返回本章首页

## Slide 20: 1．普通鉴频法
普通鉴频法的实质就是将调频信号的频率变化转变成幅度变化，然后像调幅信号一样通过幅度检波而得到基带信号，所以鉴频器实际上就是频-幅变换器。图5.8所示为鉴频法解调的方框图。
图5.8 鉴频法解调框图

## Slide 21: 2．零交点法
数字调频信号的波形因频率受调而随基带信号有疏密的变化。那么，利用波形在单位时间内与零电平的交叉点数是可以把振荡频率的变化规律，即基带信号检测出来的。这就是FSK信号零交点法的原理。解调框图5.9（a），波形见图5.9（b）所示。
图5.9 零交点法解调框图和波形

## Slide 22: 3．差分检波法
调频信号的另一种解调法称为差分检波法，或称延迟检波法。其实现框图如图5.10所示。
图5.10 差分检波法
返回本节

## Slide 23: 5.5 数字相位调制与解调
用所要传递的数字基带信号来控制载波的相位变化，这种调制方式称为数字调相或相移键控（PSK）。
从一般概念上讲，相位调制和频率调制均属于非线性调制，因为已调信号是基带信号经过非线性变换而得。但在数字调相的情况下，数字基带信号的码元取值只为有限数种，因而在其已调波中表征信息的相位变化也只有有限种离散取值，这样，作为一般调相方式（连续调相）的特殊情况，数字调相与一般的调相差异很大。特别对于二进制数字相位调制（2PSK），用同一载波的二种不同相位（0相π相）来传输数字“1”和“0”。故二个载波相位差π弧度或1800，故相移键控有时又称为反相调制。
产生2PSK信号的方法有两种：调相法和选择法 。
返回本章首页

## Slide 24: 5.6 位同步
位同步信息的传输和提取法与载波信息的传输和提取相似，也分插入法和直接法，有时也分别称为外同步法和自同步法。图5.11中（a）表示双极性基带信号插入导频的位置是f=1/T，频谱的第一个零点。图5.11中（b）表示波形经相关编码以后，基带信号中插入导频的位置f=1/2T。
图5.11 插入导频频谱
返回本章首页

## Slide 25
为了避免和减少插入导频对原基带信号的干扰，发送端应使导频信号时域波形的过零与原基带信号的峰点（即判决点）对齐，如图5.12所示。即使如此，还由于接收端对信道的均衡不一定完善，信道对不同频率的延迟不同，使上述的时间关系受到破坏，故接收端在判决前还应抑制掉导频信号，方法是把提出的导频反相后与总信号相加，从而抵消了导频信号，然后再取样判决，其原理框图见图5.13。

## Slide 26
图5.12 导频波形与信号波形的关系

## Slide 27
图5.13 插入导频的提取
返回本节

## Slide 28: 5.7 载波同步
相干载波的产生方法可以分为两类。第一类为直接法，即直接从不含载频分量的双边带（或残留边带）接收信号中提取载频信息。第二类为插入导频法，即在发送信号中原载频或其它频率位置上，插入一个或两个称为导频的正弦波，用以传输载频信息 。
返回本章首页

## Slide 29: 5.8 群同步（帧同步）
5.8.1 帧同步脉冲配置
5.8.2 帧同步捕捉
5.8.3 帧同步保护
返回本章首页

## Slide 30: 5.8.1 帧同步脉冲配置
实现帧同步的第一种方式，是在数字码组中插入帧同步用的特殊码组。插入帧同步码组也有两种方法，一种方法是连贯式插入，就是在一帧内把帧同步码组集中插入；另一种方法是间隔式插入，即把帧同步码组分别穿插在一帧数字信号中，这两种方法如下图5.14所示。
返回本节

## Slide 31: 5.8.2 帧同步捕捉
移位寄存器识别法，这种方法是将接收端恢复出来的数码输入到一列移位寄存器中，移位寄存器的级数等于同步码的位数，每一级移位寄存器的输出按帧同步码组结构连接电阻相加器，如图5.15所示 。
图5.15 巴克码识别器

## Slide 32
图5.16给出相加器输出电压的变化。如判决器把判决电平定为－6.5，则当7位巴克码全部进入识别器,相加器输出电压呈现最大负值－7时，判决器输出一个脉冲，作为帧同步的标志。
图5.16 识别器各点波形

## Slide 33
表5.1所示巴克码没有输入时及巴克码逐位输入和逐位移出时各级移位寄存器的状态，它们可以用来表明巴克码识别器如何获得图5.16所示相加器的输出电压变化。每一级移位寄存器0态输出－1，1态输出＋1。

## Slide 34
表5.2中就列出未进入移位寄存器的巴克码位数，即信息进入位数可能使相加器输出出现的最大值A及其概率P。图5.17画出它们的关系。
表5.2 相加器输出出现的最大值及其概率

## Slide 35
图5.17 识别器的输入输出特性
返回本节

## Slide 36: 5.8.3 帧同步保护
为了正确认出究竟是否真的失步，有必要对同步码组经常监视，识别器如有误差信号输出。应该辩别这一误差信号的出现是由于真的失步，或不是由于失步所引起，而是由同步码组中误码引起的结果。计数保护法主要依靠计数电路，如下图5.18当已进入同步状态后，帧同步码识别器不再对整个接收数据序列进行检测，而只是按帧同步周期对接收序列中的同步码组进行监视。
返回本节

## Slide 37: 5.9 信道概况
5.9.1 信道类型
5.9.2 信道干扰
返回本章首页

## Slide 38
通常，信道可有两种理解：一种是指信号的传输媒介，如架空明线、同轴电缆、超短波及微波视距传输（包括人造卫星中断）路径、短波电离层反射路径、超短波及微波对流层散射路径以及光导纤维等，此类型信道为狭义信道。另一种是将传输媒介和各种信号形式的转换、耦合等设备都归纳在一起（如发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器等），称这种扩大范围的信道为广义信道。两种信道的区别和联系见图5.19所示。

## Slide 39
图5.19 数据传输系统中的信道

## Slide 40: 5.9.1 信道类型
1．按传输媒介分：
（1）有线信道。（2）无线信道。
2．按信息传递方向与时间关系分：
（1）单工信道。（2）半双工信道。（3）全双工信道。
3．按信号的类型来分：
（1）模拟信道。（2）数字信道。
4．按信息复用的形式分
（1）频分制信道。（2）时分制信道。
返回本节

## Slide 41: 5.9.2 信道干扰
目前，绝大多数信道都是为传输电话信号和电报信号设计建立的，而且是按频率分路的电话信道，其它方式的通信所占的信道也需折合为电话的路数计算。这样的信道对数字信号传输来说，形成的损害因素主要有两个：信道的弥散现象和噪声。当然，除此以外，还有一些其它损害因素。如电平波动、频率偏移和相位抖动等等。
返回本节

## Slide 42: 5.10 有线通信线路
5.10.1 通信线的传输特性
5.10.2 干扰电平和允许电平
5.10.3 干扰电平和发送、接收电平的规定
5.10.4 接收端设备与信道的连接
返回本章首页

## Slide 43
现有的通信线路（即信道）种类很多，就电力系统远动信道而言，目前主要采用如下四种：
（1）用架空明线或电缆直接传送远动信息。
（2）远动与载波电话复用电力线载波信道。
（3）光纤通信。
（4）无线信道。远动与微波通信设备复用，无线传送远动信息。

## Slide 44: 5.10.1 通信线的传输特性
用架空明线、电缆或电力线载波来传送远动信息时，由于信号频率较高，线路较长，这时必须把线路的参数作为状态分布来考虑。图5.20所表示的为其中一小段通信线的等值电路。整个线路可以看作有无穷多的相同单元网络连成。
图5.20 通信线等值电路

## Slide 45
r0为线路单位长度的电阻（Ω/km），L0为线路单位长度的电感（H/km），g0为线路单位长度的电导（1/km），c0为线路单位长度的电容（F/km）。
当在通信线首端加上频率为的正弦电压，到达稳定状态后，全线各点的电压都以同一频率按正弦规律变化。应用基尔霍夫定律 ，可以求得从线路起点开始到线路上任一点x处的电压，其表达式为
返回本节

## Slide 46: 5.10.2 干扰电平和允许电平
电平的概念
（1）相对电平。
如果选择电路上某一点的功率作为基准，而把电路上各点功率高于或低于基准点功率的倍数以Np（奈培）或dB（分贝）表示，这种表示法称为该点的相对电平。用公式来表示则
或
（5-20）
（5-21）

## Slide 47
（2）绝对电平。
由于一般送话器发送功率为1mW，所以国际上规定，在600电阻上消耗1mW的功率，作为计算绝对功率电平的基准，其表达式为：
（5-26）
（5-27）
返回本节

## Slide 48: 5.10.3 干扰电平和发送、接收电平的规定
1．干扰电平
2．发送电平
3．接收电平
返回本节

## Slide 49: 5.10.4 接收端设备与信道的连接
信道的各项指标以及如何与接收端设备的连接难以具体叙述，只能在以下三方面作些原则性的说明。
第一，以有线为信道时，由于通信线在全频域和全时间区间内都可以利用，所以可组成频分信道或时分信道，也可以组成频分和时分的混合信道。
第二是阻抗匹配问题。
第三是接收端设备输出电平的选择。
返回本节

## Slide 50: 5.11 光纤信道
5.11.1 光纤信道的组成
5.11.2 光纤的传输特性
5.11.3 光源
5.11.4 光探测器
5.11.5 中继距离
返回本章首页

## Slide 51: 5.11.1 光纤信道的组成
光纤信道的简化框图示于图5.22。它由光发射机、光纤线路、光接收机三个基本部分构成。光发射机和接收机合称为光端机。
图5.22 光纤信道的一般组成
返回本节

## Slide 52: 5.11.2 光纤的传输特性
1．光纤的传光原理
当光以某一角度射到纤维端面时，光的传播情形取决于入射角的大小，如图5.23所示，入射光线与纤维轴线的夹角θ，称为端面入射角，光线射入芯线后到包层与芯线的界面上，光线与包层法线的夹角被称为包层界面入射角。
图5.23 光纤的基本结构与传光原理

## Slide 53
2．多模光纤与单模光纤
光线在光纤中传播时往往存在着多种模式。不同的模式有不同的电磁场分布和不同的传播路径。理论分析表明传播模式的数目与特征参数V有关，而V又有以下关系式
（5-38）
式中d为芯线的直径。
若V≤2.405，则只存在单一的传播模式。满足此条件的光纤称为单模光纤。当V=2.405时，模式数为:
（5-39）

## Slide 54
3．时延失真
产生时延失真的主要原因是：
（1）色散（或叫频散）：光源辐射的光载波总是占据一定的频谱宽度，而纤维材料的折射率随频率而变化。
（2）时散：由多种传播模式（即多径传播）所引起。时延失真表现为信号脉冲经光纤传输后的展宽，它的危害是引入码间串扰。

## Slide 55
4．传输损耗
光纤中传输损耗的主要来源是：
（1）瑞利散射：光在传播途中遇到不均匀或不连续点时，部分能量将向各个方向散射而不能到达终点。
（2）材料吸收：材料中的某些杂质离子（主要是OH-）会在光波作用下发生振动，从而消耗部分能量。
图5.24 传输损耗与波长关系
返回本节

## Slide 56: 5.11.3 光源
光源的发光波长应该与光纤的低损耗波段相匹配。现在，光纤的实用波长范围已明确，短波长0.8~0.9mm和长波长1.2~1.6mm两个范围。从发光波长、体积小、重量轻、坚固牢靠等因素考虑，最适合于光纤信道应用的是半导体发光二极管LED和激光二极管LD。
用砷镓铝（AlGaAs）制造的发光二极管LED能产生波长在0.8~0.9mm范围内的非相干光。用AlGaAs制造的半导体激光管LD在许多方面优于LED。
在长波长1.2~1.6mm范围，LED和LD采用四元化合物磷砷镓铟（InGaAsP）制造。
返回本节

## Slide 57: 5.11.4 光探测器
光探测器的功能是对光信号进行解调，即把已调光载波信号变换基带电信号，然后加以放大和处理。对它的基本要求是：（1）对工作波长范围的光信号有高的响应度；（2）有足够的响应速度或带宽，以通过高速数字信号；（3）引入的噪声小；（4）工作长期稳定，不受环境条件的影响。
目前最广泛应用的光探测器件是PIN光电二极管和雪崩光电二极管APD。

## Slide 58
图5.25 光接收机的灵敏范围（Peb=10-9）
返回本节

## Slide 59: 5.11.5 中继距离
光纤信道的中继器有两种类型：直接中继器与间接中继器。中继器之间的距离称中继距离。它受两方面限制：信道传输损耗限制与时延失真限制。
在时延失真可以不考虑的条件下，中继距离可由下式确定：
（5-40）
返回本节

## Slide 60: 5.12 多路复用技术
5.12.1 频分制信道
5.12.2 时分制信道
返回本章首页

## Slide 61: 5.12.1 频分制信道
为了经济地利用信道，可以利用频率变换或调制的方法，将若干路信号搬移频谱的不同位置，一个挨着一个，再经发送机发出。传输到接收端以后，再利用接收滤波器把各路信号区分开来。根据第二章调制的方法，可以如图5.26所示，将各路信号搬移到信道的不同频谱上。

## Slide 62
图5.26 频率复用系统

## Slide 63: 经过单边带调制后的各路信号在频谱位置上就被分开了，因此可以通过相加器把它们合并成在信道内传输的复用信号，它的频谱如图5.27所示。
图5.27 频分信道

## Slide 64
分析：
从上述频率复用系统中可以看出：①如果相邻频带挨得越近，频带利用越经济；②不能挨得很近，因为相邻频带靠得越紧，分出各个信号的滤波器的衰减特性越陡峭，滤波器的价格越高，调整越困难；③这种方法对于电话以外的信号也适用，即可把不同的信号按此原则排列在频谱上；④信道的带宽越宽，可以容纳的信号数目越多。
返回本节

## Slide 65: 5.12.2 时分制信道
实现时间复用通信的方法如下图5.28所示。
由图5.28可见，在时间复用系统内主要的部件是发送端的时间分配器Dr和接收端的时间分配器DR，它们在时间上必须是同步的，这就要求同步系统的技术指标很严格。时间分配器DT的功能实际上就是对各路信号轮流取样，因此它的输出就是由各路取样后脉冲所组成的时间复用信号，其时间波形如图5.29所示。

## Slide 66
图5.29 时间复用信号波形
返回本节

## Slide 67: 5.13 串行通信接口：EIA RS232C
5.13.1 概述
5.13.2 信号分类及功能
返回本章首页

## Slide 68: 5.13.1 概述
通常听到串行接口，或RS232接口，其实它们所指的是一回事。RS232是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）制定的一个接口标准。全名为RS232C。其中RS是推荐标准（Recommend Standard）的意思，C代表标准的版本号。该标准是用于连接数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）和数据通信设备DCE（Data Communication Equipment）的接口规范。

## Slide 69
RS232C标准规定：正电压为3~15V，负电压为–3~–15V，也就是说，逻辑1用3~15V电压表示，0用–3~–15V电压表示。一般在PC串行适配卡上设计有电平转换电路，将TTL电平转换成RS232电平或反之，当IBM PC的用户在进行通信时，不必考虑电压范围和与这些范围相关的信号，硬件制造商已经考虑设计好了。
返回本节

## Slide 70: 5.13.2 信号分类及功能
简单地说来，在发送数据时，数据由RS232C的TD脚进入Modem的RD脚，而在接收数据时，数据由Modem的TD到RS232C的RD脚，在这个过程中有几个重要的引脚必须了解DTR、DSR、CTS、RTS和DCR等。
1．DTR（Data Terminal Ready）
2．CTS（Clear To Send）
3．RTS（Request To Send）
4．DCD（Data Carrier Detect）

## Slide 71
PC和Modem之间的关系以及操作过程，见图5.30所示。
第一步：由PC送DTR信号到Modem。
第二步：PC送TD信号到Modem。
第三步：由Modem送DSR到PC。
第四步：Modem送DCD到PC。
第五步：Modem送CTS到PC
第六步：由Modem传送数据给PC，PC开始接收或发送数据。

## Slide 72
图5.30 PC通信步骤
返回本节

## Slide 73: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映