## Slide 1: 第1章 微机系统与接口技术概述
1.1 微型计算机系统结构
1.2 微机接口技术概述
1.3 微机系统的I/O通道与总线概述

## Slide 2: 本章学习目标
微机计算机系统组成结构
微机系统中接口电路的组成与作用
微机系统I/O通道与总线的类型和功能
了解现代微型计算机系统的基本组成
返回本章首页

## Slide 3: 1.1 微型计算机系统结构
1.1.1 微型计算机系统结构
1.1.2 中央处理器
1.1.3 存储器
1.1.4 I/O设备及其接口电路
1.1.5 总线
返回本章首页

## Slide 4: 1.1.1 微型计算机系统结构
通用的微型计算机硬件系统是由中央处理器（CPU或MPU）、存储器、I/O（输入/输出）设备及其接口电路组成（如图1.1所示）。

## Slide 5
图1.1 微机系统结构示意图
返回本节

## Slide 6: 1.1.2 中央处理器
中央处理器（机）简称CPU，是用来实现运算和控制功能的部件。由运算器、控制器和寄存器三部分组成。CPU通过数据总线、地址总线和控制总线与其他部件之间进行联系。在PC系列微机中所使用的CPU主要有Intel系列、AMD系列、CY系列 。
返回本节

## Slide 7: 1.1.3 存储器
存储器是指微型计算机的内存储器。有随机存储器（RAM）和只读存储器（ROM）。 ROM中的信息一般只能读不能写，其容量一般为几KB到几MB。如BIOS。而RAM则既可以读出信息，又可以写入信息。通常作为微机系统的主存储器，其容量从早期的几十KB到现在的高达几GB。
返回本节

## Slide 8: 1.1.4 I/O设备及其接口电路
I/O设备的种类很多，有电子式、电磁式、机械式等，I/O接口电路的种类最基本的接口电路有8255可编程并行接口电路、8253可编程定时/计数器、8251可编程串行接口电路、8237直接存储器存取电路（DMA）、82380多功能接口电路以及现代微型计算机系统中的系统控制逻辑芯片等。
返回本节

## Slide 9: 1.1.5 总线
总线按其传输的信号分为 ：
1．数据总线DB（Data Bus）数据总线用于CPU与其他部件之间传送信息，具有三态控制功能，且是双向的。
2．地址总线AB（Address Bus）地址总线用于传送CPU要访问的存储单元或I/O接口的地址信号。
3．控制总线CB（Control Bus）控制总线是连接CPU的控制部件和内存、I/O设备等，用来控制内存和I/O设备的全部工作。

## Slide 10
总线又分为：
（1）内部总线：由CPU送出的地址、数据、控制信号称为内部总线。
（2）系统总线：由于负载和控制的需要，内部总线信号通过总线驱动器、地址锁存器或数据缓冲器以及总线控制器后，所形成的新的信号线称为系统总线。
（3）外部总线：是微机系统相互之间或微机系统与其他电子系统之间实现通讯连接的总线。
返回本节

## Slide 11: 1.2 微机接口技术概述
1.2.1 I/O接口概述
1.2.2 微机系统的I/O接口配置及I/O端口布局
返回本章首页

## Slide 12: 1.2.1 I/O接口概述
介于主机和外设之间的一种缓冲电路称为I/O接口电路（1.2 、1.3所示）。
1．I/O接口的功能及其组成
（1）速度的不匹配。
（2）信息格式的不匹配。
（3）信息类型与信号电平的不匹配。
（4）时序的不匹配。

## Slide 13
图1.2 微处理机通过接口与外设交换信息

## Slide 15
2．I/O接口的端口及其寻址方式
一个I/O端口总要包括若干个端口，如数据端口、命令端口、状态端口、方式端口、操作结果端口、地址索引端口等。
I/O端口也必须进行编址以便能被主机访问。在微机系统中，对I/O接口的端口编址有两种方法：端口统一编址和端口独立编址。

## Slide 16
3．I/O端口地址的译码
如图1.4所示为IBM-PC系统板I/O地址译码电路。
（1）固定式端口地址译码：所谓固定式端口地址译码是指接口中用到的端口地址不能更改。
（2）可选式地址译码：可选式地址译码常用的是开关式可选端口地址译码。如图1.5所示为使用跳线开关选择I/O端口译码地址。

## Slide 17
图1.4 IBM-PC系统板I/O地址译码电路

## Slide 18
图1.5 使用跳线开关选择I/O口译码地址

## Slide 19
4．数据传输的控制方式
（1）程序查询方式：由CPU主动通过I/O指令询问指定设备的当前状态。程序查询方式流程图如图1.6所示。
（2）中断处理方式：由I/O设备主动提出服务请求（即中断申请）。
（3）DMA控制方式：DMA即直接存储器存取。可以满足高速I/O设备与RAM进行数据传送的需要（如图1.7所示）。

## Slide 20
图1.6 程序查询方式流程图

## Slide 21
图1.7 典型的DMA传送流程图
返回本节

## Slide 22: 1.2.2 微机系统的I/O接口配置及I/O端口布局
1．I/O接口配置
●（1）接口芯片
① 中断控制器8259A ② 定时器8254-2
③ DMA控制器8237A-5 ④ 键盘控制器8042
⑤ 实时钟/CMOS RAM芯片
●（2）接口控制卡的配置
一般常见的I/O接口卡有VGA显示卡、网络连接控制卡、声卡等。

## Slide 23
2．I/O端口的布局
（1）I/O端口的寻址特点
① 端口地址空间为1KB ； ② 使用专门的控制信号访问；③ 使用I/O指令对端口编程。
（2）I/O端口的地址分配
I/O端口地址分配见表1.1。 I/O存储区分配表见附录B。

## Slide 24
表1.1 I/O端口地址分配
返回本节

## Slide 25: 1.3 微机系统的I/O通道与总线概述
1.3.1 I/O通道的作用
1.3.2 常见的几种I/O通道
返回本章首页

## Slide 26: 1.3.1 I/O通道的作用
（1）支持双向数据传输。
（2）支持MB级物理地址空间。
（3）支持接口读写控制。
（4）支持多级向量中断。
（5）支持DMA传输通道。
（6）支持多处理器共享总线。
返回本节

## Slide 27: 1.3.2 常见的几种I/O通道
1．ISA总线（Industrial Standard Architecture）
2．EISA总线（Extended Industrial Standard Architecture）
3． 局部总线表1.2为常见微机系统总线主要参数。
（1）VL总线标准
（2）PCI总线
（3）AGP总线

## Slide 28
表1.2 常见微机系统总线主要参数表
返回本节

## Slide 29: 1.4 现代微型计算机系统组成示例
1.4.1 现代微型计算机系统的基本组成
1.4.2 微机系统主板简介
返回本章首页

## Slide 30: 1.4.1 现代微型计算机系统的基本组成
如图1.8所示为Intel奔腾CPU、符合ATX标准的现代微型计算机系统结构示意框图。 CPU的性能不断提高，系统接口控制逻辑性能优越、集成度高、易于升级的几个控制逻辑芯片组，使得对微型计算机系统的设计与维护更加简单、性能更加稳定可靠。在I/O接口上也日趋标准化。

## Slide 31
图1.8 典型奔腾系统微型计算机系统组成结构示意图
返回本节

## Slide 32: 1.4.2 微机系统主板简介
1．微处理器CPU
处理器不仅是主板的核心组件，也是整个微机系统的核心，通过一个符合一定标准的接口插槽与主板相连，然后再将CPU插在该插槽上。这样做的主要目的是便于系统的CPU升级，以提高整个微机系统的性能价格比。

## Slide 33
图1.9 PⅢ微型计算机典型系统主板结构图

## Slide 34
2．高速缓存Cache
第一级高速缓存Cache（L1）位于微处理器CPU内部，其中又分为指令Cache和数据Cache两种，其大小一般各为16KB和32KB。第二级高速缓存Cache（L2）一般位于微处理器CPU外部，即系统主板上，其大小一般为256KB或512KB，有的甚至高达1MB。但随着微电子技术的发展，第二级高速缓存Cache（L2）也被集成到微处理器CPU内部。

## Slide 35
3．系统存储器
主存储器由动态存储器DRAM组成，这种存储器的特点是容量较小、存取速度相对较慢，需要进行动态刷新。这种内存常见的有DRAM、ECC DRAM、EDO DRAM。现在还出现了更快的内存，如DDR RAM和RAM BUS等形式的内存，其速度更快、性能更高。

## Slide 36
4．控制逻辑芯片组（SICL）
现代微型计算机系统中芯片大多的是由两块被称为北桥芯片和南桥芯片的芯片组组成。如图1.9所示的微机系统主板中北桥芯片为82810、南桥芯片为82801A。

## Slide 37
5．系统输入/输出接口控制器
系统输入/输出（I/O）接口控制器主要作用是为微型计算机系统中一些慢速的输入/输出设备与ISA总线之间提供接口，以便信息能够在ISA总线上传输，这些I/O设备包括常用的键盘、鼠标、串行接口设备、并行接口设备以及软盘驱动器等。微机系统的接口插座如图1.10所示。

## Slide 38
图1.10 微机系统的接口插座

## Slide 39
6．图形（或视频）接口控制器
图形控制器的主要作用是辅助CPU进行高速图形、视频信息的处理和显示。目前的微机操作系统都是面向图形的，如WINDOWS等，这些接口电路的形式一般采用PCI或AGP总线接口方式。有的系统将这种接口集成在主板中，由主板控制逻辑芯片完成图形接口任务。

## Slide 40
7．音频系统控制器
如图1.8所示的音频部分就设计在主板上，一般符合AC’97规范。具有以下的音频处理功能：
（1）集成了3D增强性的立体声控制器，其中包括了所有要求的模拟器件。
（2）具有立体声的模拟—数字、数字—模拟转换器。
（3）具有模拟复合、抗混叠和恢复滤波器。
（4）支持32位的地址编码。

## Slide 41
（5）具备线路、MIC、单声道和MODEM的输入功能。
（6）具备自适应差分脉冲编码及音频压缩/解压功能。
（7）具备混响和音量控制的全数字化。
（8）具有软件控制MIC和线路输入功能。
（9）具有PnP（即插即用）功能。
返回本节

## Slide 42: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映