## Slide 1: 第3章 微机系统的中断系统
3.1 中断系统概述
3.2 微机系统的中断类型及机构
3.3 微机系统的中断过程
3.4 中断优先级管理器8259A PIC
3.5 8259A在 PC/AT及80386微机系统中的应用

## Slide 2: 本章学习目标
 中断与异常的概念及中断的用途
 中断类型及中断向量
 中断过程
 8259A中断原理
 中断在微机系统中的应用
返回本章首页

## Slide 3: 3.1 中断系统概述
3.1.1 计算机采用中断控制技术的主要用途
3.1.2 中断过程与中断技术
返回本章首页

## Slide 4: 3.1.1 计算机采用中断控制技术的主要用途
计算机采用中断控制技术主要用在以下三个方面：
（1）故障处理
（2）分时操作
（3）实时处理
返回本节

## Slide 5: 3.1.2 中断过程与中断技术
一个完整的中断过程由中断请求、中断判优及屏蔽、中断响应、中断处理及中断返回五个部分组成。微机系统中使用的中断技术有单线中断、多级中断、矢量中断三种。图3.1为微处理器的3种中断技术示意图。一个完整的中断过程，如图3.2所示。

## Slide 6
图3.1 微处理器的3种中断技术示意图

## Slide 7
图3.2 一个完整的向量中断过程
返回本节

## Slide 8: 3.2 微机系统的中断类型及机构
3.2.1 中断源
3.2.2 中断类型
3.2.3 异常
3.2.4 中断的优先权及其管理
3.2.5 中断向量表
返回本章首页

## Slide 9: 3.2.1 中断源
图3.3 微机系统中的各种中断源
返回本节

## Slide 10: 3.2.2 中断类型
1．外部中断
（1）可屏蔽中断INTR、（2）非可屏蔽中断NMI
2．内部中断
（1）除数零中断、（2）单步执行中断、
（3）溢出中断、（4）指令中断
3．软件中断
返回本节

## Slide 11: 3.2.3 异常
异常是在指令执行期间检测到的不正常的或非法的状态，使指令不能成功执行。异常分为：故障、陷阱和中止（或失败）。故障是引起该故障的程序可被恢复执行的异常。陷阱是在指令执行期间被检测到的，并在引起异常的指令执行之后向系统报告的一种异常。中止（失败）是微处理器面临严重错误时产生的异常。

## Slide 12
表3.1为异常一览表
返回本节

## Slide 13: 3.2.4 中断的优先权及其管
1．优先权概念
根据中断源提出中断申请的轻重缓急为每个中断源确定CPU对它们响应的优先权。CPU在分配优先权时，一般是按照提出中断的外设的速度和它们在微机系统中所处的地位来进行分配的。在8086/8088微机系统中，中断源的优先权由高到低的顺序依次为：除零数、INT n、INT o、NMI、INTR、单步执行中断。

## Slide 14
2．中断权的优先管理
（1）用硬件实现中断优先权的管理
最常用的方法是采用、所示的排队链优先权的控制方法。如图3.4、3.5所示。
（2）用软件实现中断优先权的管理
最常用的方法是软件查询方法，它要借助一些简单的接口电路来实现，如图3.6所示。

## Slide 15
图3.4 排队链优先权的控制方法

## Slide 16
图3.5 矢量中断优先权的控制系统

## Slide 17
图3.6 软件查询方法流程图

## Slide 18
用软件查询的程序如下：
INTER PROC PUSH AX
PUSH BX PUSH CX
PUSH DX ；现场保护
IN AL,100H ；查询
SAL AL,1 ；寄存器逻辑左移1
JC SERV A ；为1则执行A服务程序
SAL AX,1 ；寄存器逻辑左移1

## Slide 19
JC SERV B；为1则执行B服务程序
……………..
SAL AL,1 ；寄存器逻辑左移1
JC SERV H ；为1则执行H服务程序
SERV H ；H服务程序
……………..
SERV A ；A服务程序
……………..
SERV B ；B服务程序
……………..

## Slide 20
CLI ；关中断
POP DX ；恢复现场
POP CX
POP BX
POP AX
STI ；开中断
IRET ；中断返回原断点
INTER ENDP
返回本节

## Slide 21: 3.2.5 中断向量表
中断向量表由三部分组成，如图3.7所示。地址如表3.2所示。
（1）中断类型号0~4为专用中断指针，占用0000H~0013H的20个字节，并且用户不能对其修改。
（2）中断类型号5~13为保留中断指针，占用0013H~007FH的108个字节，这是Intel公司保留的中断指针，用户不应使用。
（3）中断类型号32~255为用户使用的中断指针，占用0080H~03FFH的896个字节，它可由用户指定。

## Slide 22
图3.7 中断向量指针表

## Slide 23
表3.2 中断向量地址一览表

## Slide 24
返回本节
表3.2 中断向量地址一览表续表

## Slide 25: 3.3 微机系统的中断过程
3.3.1 中断请求
3.3.2 中断响应
3.3.3 现场保护
3.3.4 执行中断服务程序
3.3.5 恢复现场
3.3.6 中断返回
返回本章首页

## Slide 26
微型计算机系统的中断过程大致分为：
中断请求：由需要提供中断服务程序的设备提出；中断响应：CPU给设备发出一个中断应答信号；现场保护：保护执行中断服务程序前的各种信息；执行中断服务程序：完成特定的操作；退出中断服务程序：恢复现场。微机中断过程如图3.8所示。

## Slide 27
图3.8 中断过程

## Slide 28: 3.3.1 中断请求
此过程由欲提出中断的外部设备或内部系统提出。当外部设备需要完成某种特定的操作或者处理器系统内部出错时，需要CPU进行处理，外部设备可以向CPU提出中断申请，请求CPU进行处理。
返回本节

## Slide 29: 3.3.2 中断响应
CPU给设备发出一个中断应答信号；当外设提出的中断申请被CPU接收并认可后，首先解决的是必须关中断，其次是微处理器在处理中断、实现控制权的转移前必须把当前程序状态保存起来，最后是查找中断源，即查找提出中断请求的是外围设备还是内部系统。
返回本节

## Slide 30: 3.3.3 现场保护
为了确保在中断完成之后，程序能正确地返回到原来的断点处，继续执行原程序的下一条指令，必须对断点处的各种数据进行现场保护，主要是标志寄存器和CS、IP的值，我们可以将其压入堆栈中，利用堆栈来进行保护。同时还要清除中断标志IF和TF，关闭中断。
返回本节

## Slide 31: 3.3.4 执行中断服务程序
根据中断类型号N，可以在中断向量表中查出要执行中断服务程序的入口地址，从而执行相应的中断处理程序，该程序可以是用户自己编写的程序，也可以是系统提供的程序。
返回本节

## Slide 32: 3.3.5 恢复现场
在中断处理程序完成后，应当对现场进行恢复。此时可以将保存在堆栈中的内容弹出，即按照“后进先出”的原则将相应的值弹出到原来的寄存器中，从而恢复中断前的状态。
返回本节

## Slide 33: 3.3.6 中断返回
任何一个中断都必须在中断服务程序的末尾并在中断服务程序指令返回之前重新开中断。
返回本节

## Slide 34: 3.4 中断优先级管理器8259A PI
3.4.1 8259A芯片的功能
3.4.2 8259A芯片的外部特性
3.4.3 8259A的内部结构及其功能
3.4.4 8259A的中断处理过程
3.4.5 8259A的工作方式
3.4.6 8259A的编程
返回本章首页

## Slide 35: 3.4.1 8259A芯片的功能
8259A作为一种可编程中断控制器，是一种集成芯片。它用来管理输入到CPU的各种中断申请，主要外围设备，能提供中断向量、屏蔽各种中断输入等功能。每一个8259A芯片都能直接管理8级中断，最多可以用9片8259A芯片级连，由其构成级连机构可以管理64级中断。
返回本节

## Slide 36: 3.4.2 8259A芯片的外部特
1．8259A芯片的外部引脚说明（结构图如图3.9所示）
每个引脚的功能如下所述：
（1）片选取信号（CS）
（2）写信号（WR）
（3）读信号（RD）
（4）D0~D7：8条数据总线

## Slide 37
（5）GND：地信号
（6）Vcc：+5V电源
（7）INT：中断请求信号
（8）中断响应信号
（9）IR0~IR7：8个中断请求输入信号
（10）A0：地址选择信号
（11）SP/EN：从片编程/允许缓冲器信号
（12）CAS0~CAS2：这三条信号是8259A级连时构成8259A的主从式级连结构

## Slide 38
图3.9 8259A的外部引脚特性

## Slide 39
2．8259A的外部特性
（1）编程方面：由于8259A是一种可编程的中断控制芯片。当有中断请求时，总线控制器发出IOR或IOW信号，而信息的传递则是通过数据总线D7~D0来完成的。
（2）操作方面：当CPU完成对8259A的初始化操作后，8259A即进入操作状态，通过INT端口向CPU提出中断申请，8259A从数据总线D7~D0输出当前服务对象的中断类型号N，CPU截获该中断向量并响应该中断，完成一次中断操作。
返回本节

## Slide 40: 3.4.3 8259A的内部结构及其功能
8259A芯片的内部逻辑结构如图3.10所示。
8259A内部结构逻辑主要由以下三部分组成：
（1）控制逻辑
（2）中断优先权判优及其屏蔽
（3）辅助电路

## Slide 41
图 3.10 8259A芯片的内部逻辑结构图
返回本节

## Slide 42: 3.4.4 8259A的中断处理过程
1．设置中断请求
2．中断判优和中断屏蔽
3．中断应答
4．中断响应
5、执行中断服务程序
返回本节

## Slide 43: 3.4.5 8259A的工作方式
1．全嵌套方式
2．特殊全嵌套方式
3．结束中断的方式
4．中断请求触发方式
5．数据缓冲方式
6．多片级连方式
7．查询方式
返回本节

## Slide 44: 3.4.6 8259A的编程
对8259A的各种操作者是由CPU来控制的。 CPU的命令分为两大类：一类是初始化命令字ICW，另一类是操作命令字OCW。 CPU对8259A的ICW操作，是由A0、RD、WR、CS等信号来共同控制的，其I/O端口地址分配如表3.3所示。

## Slide 45
表3.3 8259A I/O端口地址分配表

## Slide 46
1．初始化命令字编程
其命令的具体格式如下：
（1）ICW1（设置工作状态)

## Slide 47
（2）ICW2（选择中断向量字节）

## Slide 48
（3）ICW3（设置单片或级连方式）

## Slide 49
如表3.4所示。对于从片8259A，在ICW3中的各个位中，D2~D0位表示从设备标志代码，其余位未使用，其格式如下：

## Slide 50
表3.4 ID2~ID0对应的从设备状态标志

## Slide 51
（4）ICW4（设定工作状态）

## Slide 52
图3.11 初始化流程图

## Slide 53
2．操作命令编程
（1）OCW1（中断屏蔽寄存器操作数)
OCW1用于设置8259A的屏蔽中断操作，它可以直接对中断屏蔽寄存器IMR的相应屏蔽位进行操作。其格式如下：
）

## Slide 54
（2）OCW2（如表3.5所示）
其具体格式如下：

## Slide 55
表3.5 OCW2的组合控制方式

## Slide 56
（3）OCW3（如表3.6、3.7所示）OCW3主要有三个方面的功能：控制8259A的中断屏蔽；设置中断查询方式；设置读8259A内部寄存器命令。其具体格式如下：

## Slide 57
表3.6 COW3的组合控制方式

## Slide 58
表3.7 RR和RIS组合控制逻辑

## Slide 59
3．编程注意事项
（1）具有自我保护能力，以防中断程序出故障。
（2）在接管中断向量之前，首先要进行关中断，在初始化后再开中断。
（3）在中断程序的入口处要立即开中断，并在程序结束之前予以恢复。

## Slide 60
（4）硬件中断程序执行IRET指令前，应向8259A发出中断结束命令EOI。
（5）硬件中断服务程序不要使用DOS系统功能调用即INT 21H，服务程序若要控制I/O设备，最好调用ROM-BIOS功能或对I/O直接编程。
（6）修改中断向量表时应避免使用MOV命令传送命令。

## Slide 61
4．中断控制编程应用
程序如下：
；程序开始 ；定义段代码
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：CODE
ORG 100H ；COM文件入口地址
START：
JMP INITIALIZE ；转向初始化

## Slide 62
SERVE-P PROC FAR ；常驻中断服务程序开始
STI ；开中断
PUSH AX ；保护现场
PUSH BX PUSH CX
PUSH DX ；中断服务程序主体（开始）
MOV AH，7 ；使屏幕下卷一行
MOV AL，1 MOV BH，7
MOV CH，0 MOV CL，0

## Slide 63
MOV DH，24 MOV DL，79
INT 10H ；中断服务程序主体（结束）
POP DX ；恢复现场
POP CX POP BX
POP AX
IRET ；中断返回
SERVE_P ENDP ；常驻中断服务程序结束

## Slide 64
INITIALIZE： ；初始化部分
MOV DX ，OFFSET SERVE_P
MOV AL ，05H MOV AH ，25H
INT 21H
MOV DX ，OFFSET INITIALIZE
INT 27H
CODE ENDS ；代码段结束
END START ；程序结束
返回本节

## Slide 65: 3.5 8259A在 PC/AT及80386微机系统中的应用
3.5.1 8259A在PC/AT微型计算机中的应用
3.5.2 8259A 在80386微机系统中的应用
返回本章首页

## Slide 66: 3.5.1 8259A在PC/AT微型计算机中的应用
IBM—PC/AT微型计算机系统的CPU采用80286芯片，系统中有两个8259A芯片（如图3.12所示）。若设置8259A按特殊的完全嵌套方式工作，则系统中优先权从最高至最低的排列顺序是：主片IRQ0、IRQ1、从片IRQ0、IRQ1至IRQ7、主片IRQ3至IRQ7。

## Slide 67
图3.12 IBM PC/AT的外中断
返回本节

## Slide 68: 3.5.2 8259A 在80386微机系统中的应用
80386系统微机采用82C206作为中断控制器。82C206芯片实际上是将两个级连的8259A与8237等芯片集成在一起。82C206内部INTC1及INTC2的级连情况如图3.13所示。82C206中断控制器的中断源安排如表3.8所示。

## Slide 69
图3.13 82C206中断控制器内部级

## Slide 70
表3.8 82C206中断控制器的中断源安排
返回本节

## Slide 71: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页