## Slide 1: 第4章 DMA控制器与定时/计数器及SICL
4.1 DMA系统概述
4.2 可编程DMA控制器8237A
4.3 8237A DMA可编程控制在微机系统中的应用
4.4 可编程计数/定时器 8253/8254
4.5 多功能I/O接口电路82380
4.6 现代微型计算机系统接口控制逻辑（SICL）

## Slide 2: 本章学习目标
DMA的基本功能和在微机系统中的应用
Intel 8237A的功能及组成和工作原理
DMA在微机系统中的应用
Intel 8253/8254定时/计数器的功能及应用
SICL的基本功能
返回本章首页

## Slide 3: 4.1 DMA系统概述
4.1.1 DMA概述
4.1.2 DMA的功能
返回本章首页

## Slide 4: 4.1.1 DMA概述
DMA方式就是直接存储器存取工作方式。在DMA方式下，外设通过DMA控制器向CPU提出接管总线控制权的总线要求，CPU在当前的总线周期结束后，响应DMA请求，并把总线控制权交给DMA控制器。在DMA控制器的管理下，外设和寄存器之间就可以直接进行数据交换。
返回本节

## Slide 5: 4.1.2 DMA的功能
（1）外设通过DMA控制器向CPU提出DMA申请。
（2）DMA控制器接受外设的DMA请求，取得总线控制权。
（3）总线载决逻辑对总线申请进行载决，把总线控制权交给DMA控制器。

## Slide 6
（4）DMA控制器通知外设DMA应答，开始进入DMA传输。
（5）DMA控制器按传输数据的长度直接控制外设与RAM进行数据交换。
（6）DMA操作结束，DMA控制器向外设输出计数终止信号，通过接口提出中断申请，并把总线控制权交给CPU，完成一次DMA数据传控。
返回本节

## Slide 7: 4.2 可编程DMA控制器8237A
4.2.1 8237A的内部结构
4.2.2 8237A的外部引脚及其功能特性
4.2.3 8237A内部寄存器及其作用
返回本章首页

## Slide 8: 4.2.1 8237A的内部结构
其内部结构如图4.1所示。
1．地址寄存器
地址寄存器、基地址寄存器、当前地址寄存器
2．字节数寄存器
字节数寄存器、基本字节寄存器、当前字节计数器

## Slide 9
图 4.1 8237A 的内部结构图
返回本节

## Slide 10: 4.2.2 8237A的外部引脚及其功能特性
8237A的外部引脚共有40个，如图4.2所示。各引脚功能特性如下：
CLK：时钟频率，为输入信号。它控制DMA数据传送的速率及8237A内部操作的定时。
CS：片选信号，为输入信号。低电平有效。
RESET：复位信号，为输入信号，高电平有效。

## Slide 11
READY：准备就绪信号，为输入信号，高电平有效。
ADSTB：地址选通信号，为输出信号，高电平有效。
AEN：地址允许信号，为输出信号，高电平有效。
MEMR：寄存器读信号，为输出信号，低电平有效。当此信号有效时，被选中的寄存器单元的内容被读到数据总线上。

## Slide 12
MEMW：寄存器写信号，为输出信号，低电平有效。当此信号为低电平时，数据总线上的内容被写入被选中的寄存器单元。
IOR：I/O设备读信号，为双向信号，低电平有效。
IOW：I/O设备写信号，双向信号，低电平有效。
EOP：DMA传输结束信号，双向信号，低电平有效。

## Slide 13
8 DREQ：DMA请求信号，属输入信号，高电平有效。
DACK：DMA响应信号，属于输出信号，高电平有效。
HRQ：总线请求信号，属于输出信号，高电平有效。

## Slide 14
HLDA：总线响应信号，属于输入信号，高电平有效。
A7~A4：高4位地址线，双向信号在进行DMA传输时提供高4位地址。
A3~A0：低4位地址线，双向信号。 DB7~DB0：8位双向数据线。

## Slide 15
图4.2 8237A引脚功能图
返回本节

## Slide 16: 4.2.3 8237A内部寄存器及其作用
1．工作方式
（1）单字节传输方式
（2）块传输方式
（3）请求传输方式
（4）级连传输方式

## Slide 17
2．方式寄存器
8237A的方式寄存器格式如下：
其中各位说明如下：
D7D6：工作方式选择。可以在四种工作方式中任选一种，见表4.1。

## Slide 18
表4.1 工作方式选择逻辑

## Slide 19
D5：地址寄存增减方式选择。
D4：DMA自动预置功能选择。
D3D2：数据传输类型选择。其含义如表4.2所示。
D1D0：通道选择。它用来选择四个通道。其选择如表4.3所示。

## Slide 20
表4.2 DMA数据传输类型选择

## Slide 21
3．控制存储器
表4.3 通道选择

## Slide 22
D7：DMA响应位
D6：DMA请求位
D5：扩展写信号位
D4：优先级管理
D3：时序选择位
D2：允许操作位
D0：存储器间数据传输允许位
各数据位说明如下：

## Slide 23
4．状态寄存器
状态寄存器的格式如下：

## Slide 24
5．请求寄存器
其格式如下：
各位的含义如下：
D7~D3：未定义。
D2：DMA请求标志位。
D1~D0：通道选择位。如表4.4所示。

## Slide 25
D1 D0
功 能
0 0
0 1
1 0
1 1
选择0通道
选择1通道
选择2通道
选择3通道
表4.4 通道选择标志位

## Slide 26
6．屏蔽寄存器
其格式如下：
各位的含义如下：
D7~D3：未定义。
D2：DMA屏蔽设置位。
D1~D0：通道选择位。如表4.5所示。
DMA屏蔽标志是通过往屏蔽寄存器中写入屏蔽字节来进行设置的。

## Slide 27
表4.5 通道屏蔽选择
D1 D0
功 能
0 0
选择0通道
0 1
选择1通道
1 0
选择2通道
1 1
选择3通道

## Slide 28
8237A也可以用综合屏蔽命令来设置通道的屏蔽触发器，其格式如下：

## Slide 29
7．先/后触发器
先/后触发器是为控制DMA通道中地址寄存器和字节计数器的初值而设置的，先/后触发器就用来控制这两次传输数据的次序的。

## Slide 30
8．8237A各寄存器的端口地址
表4.6 8237A操作端口地址与命令一览表
返回本节

## Slide 31: 4.3 8237A DMA可编程控制在微机系统中的应用
4.3.1 8237A的编程及其应用
4.3.2 编程实例
4.3.3 8237A DMA可编程控制与微机系统的接口电路
返回本章首页

## Slide 32: 4.3.1 8237A的编程及其应用
1．DMA的系统结构及主要性能
图 4.3 DMA系统逻辑结构示意图

## Slide 33
表4.7 PC/AT微机DMA系统的基本性能

## Slide 34
2．8237A编程
（1）初始化通道方式寄存器。
（2）预置该通道的基地址和当前地址寄存器（低16位）与页面寄存器（高4位或高8位）。
（3）求传输的字节数，将其值减1并预置该通道的基地址及当前字节（或字节计数器）。
（4）判断传输的数据量是否已经超出边界，若出界则返回错误代码。
（5）开放通道，并允许DREQ请求。
返回本节

## Slide 35: 4.3.2 编程实例
（1）初始化通道方式寄存器。
（2）预置该通道的基地址和当前地址寄存器与页面寄存器。
（3）求传输的字节数，将其值减1并预置该通道的基地址及当前字节。
（4）判断传输的数据量是否已经超出边界，若出界则返回错误代码。
（5）开放通道，并允许DREQ请求。

## Slide 36
；初始化通道2
；入口参数：AL=DMA方式字节
；读盘（DMA写）=046H
；写盘（DMA读）=04AH
；DH=传输的扇区数
；ES：BX=RAM缓冲区首地址
；定义要使用的符号
DMA EQU 0 ；第0片DMA通道端口
下面为PC/AT机的软盘驱动器与存储器RAM之间进行数据交换的实例。

## Slide 37
DMA1 EQU 0C0H ；第1片DMA通道端口
DAM08 EUQ 08 ；第0片DMA命令寄存器地址
DMA18 EUQ 0D0H ；第1片DMA命令寄存器地址
D—SET PROC NEAR ；DMA 初始化过程
PUSH CX ；保存CX寄存器
CLI ；关中断
OUT DMA+12 ，AL ；清除先/后触发器
JMP SHORT $+2 ；满足DMA的I/O定时要求

## Slide 38
；初始化方式寄存
OUT DMA+11，AL ；写方式寄存
MOV AX，ES ；取寄存器RAM段地址
MOV CL，4 ；
ROL AX，CL ；循环左移4
MOV CH，AL ；高4位保存在CH
AND AL，0F0H ；取低落6位地址
ADD AX，BX

## Slide 39
JNC J1
INC CH ；有进位加到高4位地址
；初始化地址寄存器和页面寄存器
J1：PUSH AX ；保存16位地址
OUT DMA+4，AL ；预置通道2地址寄存
JMP SHORT $+2
MOV AL ，AH
OUT DMA+4，AL ；先低字节，后高字节

## Slide 40
MOV AL，CH ；取最高4位地址
JMP SHORT $+2
AND AL,0FH
OUT 08LH, AL ；预置通道2对应的页面寄存器
；初始化字节计数器
MOV AH,DH ；取传输扇区
SUB AL,AL ；乘以256（AL=0）

## Slide 41
SHR AX,1 ；右移，即变成乘以128
PUSH AX ；保存“扇区与128的乘积”
MOV BX,6 ；取软盘基数：每扇区字节数
CALL GET PARM ；调用取基数子程序
MOV CL,AH ；返回到AH基数N，保存在CL
POP AX ；取出乘积值
SHL AX,CL ；右移返回值次数
DEC AX ；传输字节值减1

## Slide 42
PUSH AX ；保存字节数
OUT DMA+5,AL ；预防、置字节数计数器
JMP SHORT $+2 ；
MOV AL,AH
OUT DMA+5,AL ；先低字节，后高字节
；判断DMA是否出界
STI ；开中断
POP CX ；传输字节数至CX寄存器

## Slide 43
POP AX ；位移地址至AX
ADD AX,CX ；相加，若溢出段界则CF=1
POP CX ；恢复入口寄存器
；开通道2
MOV AX,2 ；清除通道2屏蔽位
OUT DMA+10,AL ；写屏蔽寄存器
RET ；返回
D—SET ENDP ；DMA结束
返回本节

## Slide 44: 4.3.3 8237A DMA可编程控制与微机系统的接口电路
1．用于将数据从存储器传送到I/O接口的DMA控制电路
2．用于将数据从I/O接口传送到内存的接口电路

## Slide 45
图4.4 使用DMA通道实现内存到I/O接口的电路

## Slide 46
图4.5 使用DMA通道实现I/O到内存接口的电路
返回本节

## Slide 47: 4.4 可编程计数/定时器 8253/8254
4.4.1 8253的组成与功能
4.4.2 8253与系统的连接应用实例
返回本章首页

## Slide 48: 4.4.1 8253的组成与功能
1．3个独立的16位计数器
3个计数器分别为计数器0、计数器1、计数器2，每个计数器的内部逻辑结构如图4.8所示。
如图4.6、图4.7所示为8253/8254的内部结构及引脚图。

## Slide 49
图4.6 8253/8254的内部结构示意图

## Slide 50
图4.7 8253引脚图

## Slide 51
图4.8 8253/8254计数器内部逻辑图

## Slide 52
2．控制命令寄存器
此寄存器用来保存来自CPU送入的控制字。每个计数器都有一个控制命令寄存器，用于保存该计数器的控制信息。控制字将决定计数器的工作方式、计数形式及输出方式，也能决定应如何装入计数器初值。8253的3个控制寄存器只占用一个地址号，而靠控制字中最高二位来指定当前的控制字是发给哪一个计数器的。控制寄存器只能写入，不能读取。

## Slide 53
3．读/写逻辑
读/写逻辑的任务是接收来自CPU的控制信号，完成对8253各计数寄存器的读/写操作。这些控制信号包括读信号RD、写信号WR、片选信号CS和片内寄存器对址信号A0、A1。

## Slide 54
4．数据总线缓冲器
这是一个双向、三态8位缓冲器。它用于8253和系统数据总线连接。CPU通过数据总线缓冲器将控制命令字和计数值写入8253计数器，或者从8253计数器读取当前计数值。
8253的8位数据线D0~D7通常与系统数据总线D0~D7相连。8253共占用4个I/O地址。 8253各端口的地址分配见表4.8所示。

## Slide 55
表4.8 8253端口的地址分配
返回本节

## Slide 56: 4.4.2 8253与系统的连接应用实例
图4.9为8253用作方波发生器与8088总线的接口方法。图中仅用了A7~A2作为8253片选地址线，产生片选信号Y1与8253的CS端相连。要求计数器2用作方波发生器产生40KHz方波输出。已知CLK2时钟端输入信号频率为2MHz。

## Slide 57
图4.9 8253与8088总线的连接
返回本节

## Slide 58: 4.5 多功能I/O接口电路82380
4.5.1 82380内部功能块结构
4.5.2 DMA控制器
4.5.3 可编程中断控制器
4.5.4 可编程定时/计数器
4.5.5 82380与80386 CPU的连接
返回本章首页

## Slide 59: 4.5.1 82380内部功能块结构
图4.10 82380内部功能体系结构示意图
返回本节

## Slide 60: 4.5.2 DMA控制器
82380内部有一个8通道的32位DMA控制器，如图4.11所示。DMA控制器可以在如下设备之间进行数据传输：
I/O与I/O设备之间
存储器与存储器之间
存储器与I/O设备之间

## Slide 61
图4.11 82380DMA控制器结构示意框图

## Slide 62
（1）DREQ0~DREQ7：外部8个DMA请求的输入信号。
（2）HOLD：82380微处理器芯片组向CPU的总线请求信号。
（3）HLDA：CPU向82380芯片发出的总线响应信号
（4）EOP：DMA过程结束时产生的一个双向信号。
下面介绍与DMA工作过程的有关控制信号：
返回本节

## Slide 63: 4.5.3 可编程中断控制器
五个内部中断源如下：
IRQ8接计数器0、IRQ0接计数器3。由这两个计数器的输出端TOUT上升沿触发中断请求信号。
IRQ1和IRQ4用于内部的DMA控制。 IRQ1.5是82380芯片内中断层A比其他中断层多增加的一个中断请求输入。

## Slide 64
 中断请求寄存器IRR
 优先权分解器PR
 服务寄存器ISR
 中断屏蔽请求IMR
 矢量寄存器VR
图4.12为82380中断控制器的功能块框图。它由以下5个主要功能块组成。

## Slide 65
图4.12 82380中断控制器功能示意框图
返回本节

## Slide 66: 4.5.4 可编程定时/计数器
82380内部有4个16位可编程定时/计数器，称为0#、1#、2#、3#。
图4.13为82380中可编程定时/计数器功能块框图。
定时/计数器0#：计数、定时到，利用输出信号TOUT0的上升沿产生中断请求IRQ8。

## Slide 67
定时/计数器1#：用于DRAM定时刷新控制。定时/计数器2#：其输出端TOUT2和中断请求线IRQ3相连引出。
定时/计数器3#：它用于82380内部产生IRQ0中断请求，另一方面通过TOUT3引出作为一个通用的外部信号。
返回本节

## Slide 68: 4.5.5 82380与80386 CPU的连接
图4.14 82380与80386 CPU的连接

## Slide 69
简要说明如下：
（1）地址总线 （2）数据总线
（3）时钟信号 （4）复位信号
（5）总线周期的定义 （6）地址状态信号
（7）下一个地址请求 （8）传送确认
（9）中断请求
82380与80386 CPU共享一个共用的局部总线。
返回本节

## Slide 70: 4.6 现代微型计算机系统接 口控制逻辑（SICL）
4.6.1 系统接口控制逻辑典型功能
4.6.2 系统接口控制逻辑的功能配置
4.6.3 PCI/ISA转换控制
4.6.4 存储器与I/O地址映射
4.6.5 PCI接口
4.6.6 DMA控制器
4.6.7 中断控制器
4.6.8 定时/计数器
返回本章首页

## Slide 71: 4.6.1 系统接口控制逻辑典型功能
1．多功能的“PCI至ISA”转换控制逻辑
2．定时/计数功能
3．中断管理功能
4．DMA控制功能
5．IDE接口功能
6．USB主控功能
7．其他系统辅助功能
8．灵活的系统配置功能
返回本节

## Slide 72: 4.6.2 系统接口控制逻辑的功能配置
（1）其总线编号与第二级总线编号匹配。
（2）对于PCI至ISA/IDE/USB设备接口，其设备编号为31，对于具有PCI扩展的接口，其设备编号为30，如与Intel 810芯片组配合使用的I/O控制器82801。
（3）其功能编号则根据不同设备所具有的不同功能而不同，对于设备编号为31的兼容性接口设备 。

## Slide 73
 功能编号为0对应ISA兼容性设备或模块，如DMA控制器、定时/计数器、中断控制器、实时时钟、电源管理及系统管理SMM等。
 功能编号为1对应IDE控制器。
 功能编号为2对应USB控制器。
 功能编号为3对应系统管理总线SMBUS控制器。

## Slide 74
 功能编号为3对应系统管理总线SMBUS控制器。
 功能编号为4用于系统保留。
 功能编号为5对应音频控制器。
 功能编号为6对应MODEM控制器。
返回本节

## Slide 75: 4.6.3 PCI/ISA转换控制
现代微机系统控制逻辑SICL中的PCI至ISA转换控制逻辑具有多种基于ISA设备的管理与控制功能，包括存储器与I/O设备的地址映射、DMA控制器、中断控制器、定时/监视器和X总线接口。
返回本节

## Slide 76: 4.6.4 存储器与I/O地址映射
1．I/O空间的译码
2．存储器寻址映射
(如表4.9所示)
3．BIOS存储区

## Slide 77
表4.9 DMA和ISA主控制器访问主存储器
返回本节

## Slide 78: 4.6.5 PCI接口
1．传输操作
2．校验操作
3．PCI总线仲裁
4．ISA/EIO接口

## Slide 79
EIO接口与ISA接口不同的是：
EIO接口不支持ISA主控制器周期， EIO接口只允许20位的寻址，EIO接口不支持ISA的刷新周期。
返回本节

## Slide 80: 4.6.6 DMA控制器
SICL中的DMA控制逻辑在功能上兼容两个8237 DMA控制器，它具有DMA级连模式下的全部功能。
返回本节

## Slide 81: 4.6.7 中断控制器
1．常规中断控制
2．高级可编程中断控制
(如表4.10所示)
3．串行中断控制

## Slide 82
表4.10 APIC中断映射表
返回本节

## Slide 83: 4.6.8 定时/计数器
系统接口控制逻辑SICL中包含与8254完全兼容的3个可编程定时/计数通道，计数器0与中断控制器的IRQ相连，来提供系统所需的时钟中断、磁盘超时或系统所需的其他时序功能；计数器1产生一次刷新请求信号，计数器2产生扬声器的音调控制信号。
返回本节

## Slide 84: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映