## Slide 1: 第9章 其他接口
9.1 声卡及其接口
9.2 AMR及CNR接口简介
9.3 PCMCIA接口简介

## Slide 2: 本章学习目标
掌握声卡接口电路的组成及功能原理
了解AMR和CNR接口电路的组成及功能
了解PCMCIA接口规范及功能参数
返回本章首页

## Slide 3: 9.1 声卡及其接口
9.1.1 声卡的基本功能
9.1.2 声卡的结构组成与类型
9.1.3 声卡接口电路的组成
返回本章首页

## Slide 4: 9.1.1 声卡的基本功能
1．收录文件功能
2．混频功能
3．压缩和解压功能
4．语音合成功能
5．语音识别功能
6．MIDI接口功能
7．其他接口功能
返回本节

## Slide 5: 9.1.2 声卡的结构组成与类型
1．声卡结构组成
声卡由声音处理芯片组、功率放大器芯片、晶体振荡器、DAC/ADC控制器芯片、输入输出端口、CD音频连接端口、S/PDIF信号输入端口、MIDI及游戏接口以及与主板相连的ISA或PCI总线接插端口组成（如图9.1、9.2所示）。

## Slide 6
图9.1 声卡结构

## Slide 7
图9.2 声卡输出端口

## Slide 8: 2．声卡的类型
（1）集成声卡的分类
主板上集成的音效芯片有两种：一种是“硬声卡”，另一种是“软声卡”，也就是我们常说的AC’97软声卡。
（2）软声卡的标准——AC’97
返回本节

## Slide 9: 9.1.3 声卡接口电路的组成
声卡接口电路如图9.3所示，它主要由总线接口控制芯片、混音接口控制芯片、数字处理器、A/D及D/A转换器、高级信号接口等组成。
（1）数字处理器
（2）高级信号接口
（3）混音芯片

## Slide 10
（4）FM合成器
（5）总线接口控制芯片
（6）SCSI接口控制芯片
（7）MIDI接口芯片
（8）A/D、D/A转换器
（9）AMP音频放大器

## Slide 11
图9.3 声卡接口电路的组成
返回本节

## Slide 12: 9.2 AMR及CNR接口简介
9.2.1 AMR接口
9.2.2 CNR接口
返回本章首页

## Slide 13: 9.2.1 AMR接口
AMR接口的主要作用是将主板的数字信号转换成模拟信号输出或将输入的模拟信号转换成数字信号输入。
AMR接口主要是在以Intel系列的系统控制逻辑芯片的主板上，但由于其不支持即插即用（P&P）功能，支持的硬件设备不是太多，故在实际应用中，使用得比较少。
AMR接口支持AC’97规范的标准，支持V.90等接口标准的MODEM。
返回本节

## Slide 14: 9.2.2 CNR接口
1．CNR接口的MODEM简介
（如图9.4、 9.5所示）
2．CNR接口的声卡简介
（如图9.6 所示）

## Slide 15
图9.4 CNR接口卡结构示意图

## Slide 16
图9.5 微机系统板中的CNR插座

## Slide 17
图9.6 CNR声卡的工作示意图
返回本节

## Slide 18: 9.3 PCMCIA接口简介
9.3.1 PCMCIA 接口概述
9.3.2 PCMCIA 接口标准及插槽
9.3.3 PCMCIA 接口标准的特征
9.3.4 PCMCIA 接口的主要性能参数
返回本章首页

## Slide 19: 9.3.1 PCMCIA 接口概述
有最早的个人计算机存储卡协会指定的PCMCIA标准、PC Card94标准和称作Card BUS的局域总线结构等。这些标准的显著特点是接口设备多样化和通用、专用并行。PC Card94为多制式接口，时钟为33MHz数据32bit宽，数据传输速率可达80Mbps。而新标准Card BUS可与PCI、EISA兼容，是Pentium处理器微机系统接口的新一代便携机插槽标准。
返回本节

## Slide 20: 9.3.2 PCMCIA 接口标准及插槽
表9.1 PCMCIA接口插槽标准信号

## Slide 21
表9.1 PCMCIA接口插槽标准信号
续表 1

## Slide 22
表9.1 PCMCIA接口插槽标准信号续表 2

## Slide 23: 9.3.3 PCMCIA 接口标准的特征
（1）插接简单：设有接插接钮开关，使卡插上后才通电，拔出前先断电。插拔安全可靠。
（2）体积小、节约安装空间。
（3）使用范围广泛。通常PCMCIA接口可外接各种具有特殊功能的接口卡。
（4）具有一定智能。能根据所插入的接口判断其卡类型，然后根据其类型进行接口的重新定义。
返回本节

## Slide 24: 9.3.4 PCMCIA 接口的主要性能参数
寻址范围：64MB（地址线A0~A25）。
数据总线：8位/16位（数据线D0~15）。
存储器适应类型：MROM、EPROM、FROM、SDRAM等。
I/O寄存器范围：64MB。
寄存器数据位：8位/16位。
返回本节

## Slide 25: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映