## Slide 1: 第2章 可编程序控制器概论
2.1 PLC的发展、分类及应用
2.2 结构和工作原理
2.3 技术性能指标
2.4 编程语言

## Slide 2: 本章内容包括：
 PLC的发展、分类及应用
 结构及工作原理
 主要技术性能指标
 常用编程语言
返回本章首页

## Slide 3: 2.1 PLC的发展、分类及应用
2.1.1 产生
2.1.2 发展
2.1.3 特点
2.1.4 分类
2.1.5 应用
返回本章首页

## Slide 4: 2.1.1 产生
可编程序逻辑控制器PLC产生于1969年，最初只具备逻辑控制、定时、计数等功能，主要是用来取代继电接触器控制。
现在所说的可编程序控制器PC（Programmable Controller）是1980年以来，美、日、德等国由先前的可编程序逻辑控制器PLC进一步发展而来。
1985年，国际电工委员会IEC对可编程序控制器作了如下规定：可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统，专为工业环境下应用而设计。
返回本节

## Slide 5: 2.1.2 发展
1. 发展及现状
2. 发展趋势
（1）与计算机联系密切
（2）发展多样化
（3）模块化
（4）网络与通信能力增强
（5）多样化与标准化
（6）工业软件发展迅速
返回本节

## Slide 6: 2.1.3 特点
1. 可靠性高
2. 功能强大
3. 简单方便
返回本节

## Slide 7: 2.1.4 分类
1. 从结构上
可编程序控制器从结构上可分为整体式和模块式。
2. 从规模上
按PLC的输入输出点数可分为小型、中型和大型。
返回本节

## Slide 8: 2.1.5 应用
1. 工业
1）开关量控制，如逻辑、定时、计数、顺序等；
2）模拟量控制，部分PLC或功能模块具有PID控制功能，可实现过程控制；
3）监控，用PLC可构成数据采集和处理的监控系统；
4）建立工业网络，为适应复杂的控制任务且节省资源，可采用单级网络或多级分布式控制系统。
2. 其他行业
可编程序控制器在其他行业的应用也日益广泛：在国防和民用，如建筑，环保，家用电器等。
返回本节

## Slide 9: 2.2 结构和工作原理
2.2.1 结构
2.2.2 工作原理
返回本章首页

## Slide 10: 2.2.1 结构
PLC专为工业场合设计，采用了典型的计算机结构，主要是由CPU、电源、存储器和专门设计的输入输出接口电路等组成。图2.1为一典型PLC结构简图。
图2.1 结构简图

## Slide 11: 1. 中央处理单元
中央处理单元（CPU）一般由控制器、运算器和寄存器组成，这些电路都集成在一个芯片上。
CPU的主要功能：
1）从存储器中读取指令
2）执行指令
3）顺序取指令
4）处理中断

## Slide 12: 2. 存储器
1）只读存储器
2）随机存储器RAM

## Slide 13: 3. 输入输出单元
（1）输入接口电路
（2）输出接口电路

## Slide 14
通常PLC的输入类型可以是直流、交流和交直流。输入电路的电源可由外部供给，有的也可由PLC内部提供。图2.2和图2.3分别为一种型号PLC的直流和交流输入接口电路的电路图，采用的是外接电源。
图2.2描述了一个输入点的接口电路。其输入电路的一次电路与二次电路用光耦合器相连，当行程开关闭合时，输入电路和一次电路接通，上面的发光管用于对外显示，同时光耦合器中的发光管使三极管导通，信号进入内部电路，此输入点对应的位由0变为1。即输入映像寄存器的对应位由0变为1。

## Slide 15
图2.2 直流输入电路图

## Slide 16
图2.3 交流输入电路图
返回本节

## Slide 17: 2.2.2 工作原理
1. 循环扫描
PLC采用循环扫描工作方式，这个工作过程一般包括五个阶段：内部处理、与编程器等的通信处理、输入扫描、用户程序执行、输出处理，其工作过程如图2.4所示。
图2.4中当PLC方式开关置于RUN（运行）时，执行所有阶段；当方式开关置于STOP（停止）时，不执行后3个阶段，此时可进行通信处理，如对PLC联机或离线编程。

## Slide 18
图2.4 工作原理图

## Slide 19
可编程序控制器的输入处理、执行用户程序和输出处理过程的原理如图2.5所示。
PLC执行的五个阶段，称为一个扫描周期，PLC完成一个周期后，又重新执行上述过程，扫描周而复始地进行。

## Slide 20
图2.5 程序执行原理图

## Slide 21: 2. 与计算机的异同
相同点：
（1）基本结构相同
（2）程序执行原理相同
不同点：
两者的不同点主要体现在工作方式上。

## Slide 22: 3. 与继电接触器的异同
相同点：
图形结构和逻辑关系相同。
不同点：
（1）实现原理不同
（2）工作方式不同
返回本节

## Slide 23: 2.3 技术性能指标
1. 外形尺寸
2. 输入输出点数
3. 机器字长
4. 速度
5. 指令系统
6. 存储器容量
7. 扩展性
8. 通信功能
返回本章首页

## Slide 24: 2.4 编程语言
1. 梯形图
2. 语句表
3. 逻辑符号图
4. 高级语言
返回本章首页

## Slide 25: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映