## Slide 1: 第7章 应用设计
7.1 系统设计
7.2 程序设计
7.3 设计实例

## Slide 2: 本章主要内容：
  应用设计的基本知识
  系统设计，包括系统设计的步骤和几种常用的设计方法
  程序设计，比较详细地介绍在程序设计时功能流程图的使用
  应用实例
本章要求对应用系统设计的方法和步骤掌握会用，重点是掌握程序设计方法中的功能流程图法。
返回本章首页

## Slide 3: 7.1 系统设计
7.1.1 系统设计的原则
7.1.2 系统设计的步骤
返回本章首页

## Slide 4: 7.1.1 系统设计的原则
在可编程序控制器控制系统的设计中，应该最大限度地满足生产机械或生产流程对电气控制的要求，在满足控制要求的前提下，力求PLC控制系统简单、经济、安全、可靠、操作和维修方便，而且应使系统能尽量降低使用者长期运行的成本。
设计一个PLC控制系统有多种途径：可以在原有的继电接触控制系统基础上加以改造，形成可编程序控制器的控制系统。
返回本节

## Slide 5: 7.1.2 系统设计的步骤
1. 熟悉被控对象
2. 制定控制方案
3. 详细描述控制对象
4. 详细描述操作员站
5. 配置可编程序控制器
6. 程序设计
返回本节

## Slide 6: 7.2 程序设计
7.2.1 功能流程图概述
7.2.2 由功能流程图到程序
返回本章首页

## Slide 7
程序设计的内容包括：编写程序、编译程序、模拟运行及调试程序等。
程序设计的方法是指用什么方法和编程语言来编写用户程序。
程序设计有多种方法：如果控制系统是改造原有成熟的继电接触控制系统，则可由电气控制电路图很容易地转化为梯形图，生成控制程序。
本节主要介绍功能流程图法。

## Slide 8: 7.2.1 功能流程图概述
功能流程图，简称功能图，又叫状态流程图或状态转移图。它是专用于工业顺序控制程序设计的一种功能说明性语言，能完整地描述控制系统的工作过程、功能和特性，是分析、设计电气控制系统控制程序的重要工具。

## Slide 9: 1. 组成
（1）步
步是控制系统中的一个相对不变的性质，它对应于一个稳定的状态。在功能流程图中步通常表示某个执行元件的状态变化。步用矩形框表示，框中的数字是该步的编号，编号可以是该步对应的工步序号，也可以是与该步相对应的编程元件（如PLC内部的通用辅助继电器、步标志继电器等）。步的图形符号如图7.1（a）所示。
初始步
初始步对应于控制系统的初始状态，是系统运行的起点。一个控制系统至少有一个初始步，初始步用双线框表示，如图7.1（b）所示。

## Slide 10
图7.1 步和初始步

## Slide 11
（2）有向线段和转移
有向线段和转移及转移条件如图7.2所示。
图7.2 转移

## Slide 12
（3）动作说明
一个步表示控制过程中的稳定状态，它可以对应一个或多个动作。可以在步右边加一个矩形框，在框中用简明的文字说明该步对应的动作，如下图7.3所示。
图中（a）表示一个步对应一个动作；图（b）和（c）表示一个步对应多个动作，两种方法任选一种。

## Slide 13: 2. 使用规则
（1）步与步不能直接相连，必须用转移分开；
（2）转移与转移不能直接相连，必须用步分开；
（3）步与转移、转移与步之间的连线采用有向线段，画功能图的顺序一般是从上向下或从左到右，正常顺序时可以省略箭头，否则必须加箭头。
（4）一个功能图至少应有一个初始步。

## Slide 14: 3. 结构形式
（1）顺序结构
（2）分支结构
选择性分支
并发性分支
（3）循环结构
（4）复合结构

## Slide 15: （1）顺序结构
图7.4 顺序结构

## Slide 16: （2）分支结构
图7.5 选择性分支

## Slide 17
并发性分支
图7.6 并发性分支

## Slide 18: （3）循环结构
循环结构用于一个顺序过程的多次或往复执行。功能图画法如图7.7所示，这种结构可看作是选择性分支结构的一种特殊情况。
图7.7 并发性分支

## Slide 19: （4）复合结构
图7.8 功能流程图举例
返回本节

## Slide 20: 7.2.2 由功能流程图到程序
1. 逻辑函数法
2. 功能流程图实例
3. 步标志继电器法

## Slide 21: 1. 逻辑函数法
（1）通用辅助继电器的逻辑函数式
（2）执行元件的逻辑函数式
（3）由逻辑函数式画梯形图

## Slide 22
（1）通用辅助继电器的逻辑函数式
函数规则：
除第一步外，每一步用一个通用辅助继电器（以下简称继电器）表示本步是否被执行，即步状态。如图7.9所示。
图7.9 步与继电器

## Slide 23
（2）执行元件的逻辑函数式
图7.8中的Yj、Yk、Yp分别表示这3个步所对应的动作或输出，可以是执行元件或其他继电器，也可以是指令盒。一般情况下，一个步对应一个动作，当功能流程图中有多个步对应同一个动作时，其输出可用这几个步对应的继电器“或”来表示。
（3）由逻辑函数式画梯形图
可由每个逻辑函数式中的与或逻辑关系，用串联或并联触点对应线圈的形式画出所有梯级的梯形图。

## Slide 24
（1）写通用辅助继电器的逻辑函数式
（2）写执行元件的逻辑函数式
（3）由逻辑函数式画梯形图
2. 功能流程图实例

## Slide 25: （1）写通用辅助继电器的逻辑函数式
用起动优先规则。

## Slide 26: （2）写执行元件的逻辑函数式
图7.9中除步M00.2和步M00.6对应同一个执行元件输出触点外，其他每一步对应一个不同的执行元件输出触点。
多步对应一动作
f (Q0.2)=M00.2+M00.6
一步对应一动作
f (Q0.0)=M00.0 f (Q0.3)=M00.3
f (Q0.5)=M00.7 f (Q1.0)=M01.1
其他输入点的逻辑函数式写法也都用相同方式。

## Slide 27: （3）由逻辑函数式画梯形图
根据上述逻辑函数式可画出对应的梯形图，如右图7.10所示。为节省篇幅，本程序中的所有标题栏Network都省略，且只列出了部分输出。

## Slide 28
图7.10 转化为梯形图(1)

## Slide 29
图7.10 转化为梯形图(2)

## Slide 30: 3. 步标志继电器法
图7.11 顺序继电器指令（1）

## Slide 31
图7.11 顺序继电器指令（2）
返回本节

## Slide 32: 7.3 设计实例
1. 系统描述
2. 制定控制方案
3. 系统配置及输入输出对照表
4. 设计主电路及PLC外部接线图
5. 设计功能流程图
6. 建立步与继电器对照表
7. 写逻辑函数式
8. 画梯形图
返回本章首页

## Slide 33: 1. 系统描述
1. 系统描述
设计一个3工位旋转工作台，其工作示意如图7.12所示。三个工位分别完成上料、钻孔和卸件。
（1）动作特性
工位1：上料器推进，料到位后退回等待。
工位2：将料夹紧后，钻头向下进给钻孔，下钻到位后退回，退回到位后，工件松开，放松完成后等待。
工位3：卸料器向前将加工完成的工件推出，推出到位后退回，退回到位后等待。
（2）控制要求
通过选择开关可实现自动运行、半自动运行和手动操作。

## Slide 34
图7.12 工作台示意图
返回本节

## Slide 35: 2. 制定控制方案
1）用选择开关来决定控制系统的全自动、半自动运行和手动调整方式。
2）手动调整采用按钮点动的控制方式。
3）系统处于半自动工作方式时，每执行完成一个工作循环，用一个起动按钮来控制进入下一次循环。
4）系统处于全自动运行方式时，可实现自动往复地循环执行。
5）系统运动不很复杂，采用4台电机 。
6）对于部分与顺序控制和工作循环过程无关的主令部件和控制部件，采用不进入PLC的方法以节省I/O点数。
7）由于点数不多，所以用中小型PLC可以实现。可用CPU 224与扩展模块，或用一台CPU 226。
返回本节

## Slide 36: 3. 系统配置及输入输出对照表
表7.1 输入信号对照表

## Slide 37
表7.2 输出信号对照表
返回本节

## Slide 38: 4. 设计主电路及PLC外部接线图
图7.13 PLC外部接线图

## Slide 39
图7.13为PLC外部接线的示意图，实际接线时，还应考虑到以下几个方面：
1）应有电源输入线，通常为220V，50Hz交流电源，允许电源电压有一定的浮动范围。并且必须有保护装置，如熔断器等。
2）输入和输出端子每8个为一组共用一个COM端。
3）输出端的线圈和电磁阀必须加保护电路，如并接阻容吸收回路或续流二极管。
返回本节

## Slide 40
图7.14 功能流程图
5. 设计功能流程图

## Slide 41
图7.15 手动部分
返回本节

## Slide 42: 6. 建立步与继电器对照表
表7.3 通用继电器对照表
返回本节

## Slide 43: 7. 写逻辑函数式
由本功能流程图写逻辑函数式时，采用关断优先规则。
（1）继电器函数式
初始步1
手动调整步15
手动操作步
自动和半自动调整步2
工位1：
工位2：
工位3
（2）执行元件函数式
返回本节

## Slide 44: 8. 画梯形图
将所有函数式写出后，很容易就可以用编程软件做出梯形图。梯形图完成后便可以将可编程序控制器与计算机连接，把程序及组态数据下装到PLC进行调试，程序无误后即可结合施工设计将系统用于实际。
返回本节

## Slide 45: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映