## Slide 1: 第1章 计算机网络概论
1.1 计算机网络的产生与发展
1.2 计算机网络的组成
1.3 计算机网络的分类
1.4 计算机网络的拓扑结构

## Slide 2: 本章学习目标
计算机网络的产生与发展
我国计算机网络的现状与发展
计算机网络的组成和拓扑结构
计算机网络的分类

## Slide 3: 1.1 计算机网络的产生与发展
1.1.1 计算机网络的产生
1.1.2 计算机网络的发展
1.1.3 计算机网络系统的发展趋势
1.1.4 计算机网络与分布式计算机系统
1.1.5 计算机网络对社会信息化发展的影响
1.1.6 我国计算机网络的发展
返回本章首页

## Slide 4: 1.1.1 计算机网络的产生
1969年美国国防部研究计划局（ARPA）主持研制的ARPAnet计算机网络投入运行。在这之后，世界各地计算机网络的建设如雨后春笋般迅速发展起来。
计算机网络的产生和演变过程经历了从简单到复杂、从低级到高级、从单机系统到多机系统的发展过程，其演变过程可概括为三个阶段：具有远程通信功能的单机系统为第一阶段，这一阶段已具备了计算机网络的雏形；具有远程通信功能的多机系统为第二阶段，这一阶段的计算机网络属于面向终端的计算机通信网；以资源共享为目的的计算机-计算机网络为第三阶段，这一阶段的计算机网络才是今天意义上的计算机网络。

## Slide 5: 1．具有远程通信功能的单机系统
图1-1 具有远程通信功能的单机系统

## Slide 6: 2．具有远程通信功能的多机系统
图1-2 具有远程通信功能的多机系统

## Slide 7: 3．具有统一体系结构、国际化标准协议的计算机网络
图1-3 计算机-计算机网络
返回本节

## Slide 8: 1.1.2 计算机网络的发展
1．广域计算机网络的发展
2．局域计算机网络的发展
3．互联网的发展
返回本节

## Slide 9: 1.1.3 计算机网络系统的发展趋势
1．开放性方向发展
2．一体化方向发展
3．多媒体网络方向发展
4．高效、安全的网络管理方向发展
5．智能化网络方向发展
返回本节

## Slide 10: 1.1.4 计算机网络与分布式计算机系统
1．从计算机内部分布处理结构到分布式处理网络
2．从并行计算机系统到网络分布式计算机系统

## Slide 11: 1．从计算机内部分布处理结构到分布式处理网络
分布处理是指分布的多个处理器或计算机分工协同地完成某一任务，其目的是为了充分发挥系统的整体特性。
计算机簇（Cluster）式结构可以说是介于外围多机系统与计算机局域网络之间的一种分布处理系统，它一般不再具有外围多机系统那种以主机为中心、其他计算机为外围的主从关系，而更接近计算机局域网的结构。
把大量独立自治的计算机互连起来的计算机网络系统，其分布处理能力与多机系统及Cluster簇结构系统相比，有一个重要的本质性变化和发展，这就是计算机网络节点地理上分布的广阔性带来的分布处理的社会性。

## Slide 12: 2．从并行计算机系统到网络分布式计算机系统
在传统的计算机局域网络平台上构建网络分布式计算机系统，要做的主要工作是在每一台联网计算机上扩充一个全局的分布式网络操作系统外壳，它的主要功能是 ：
（1）提供网络用户使用分布式计算机系统的接口，接收网络用户提交给分布式计算机系统的任务。
（2）通过网络通信掌握全网各计算机CPU的忙闲情况及其他资源占用情况。
（3）把用户任务划分为可并行的子任务，根据各计算机CPU的忙闲情况调度分配给网络中可用的计算机进行并行处理。
（4）协调各计算机的运行结果，进行必要处理后返回给用户。
返回本节

## Slide 13: 1.1.5 计算机网络对社会信息化发展的影响
1．管理信息化
2．企业生产自动化
3．商贸电子化
4．公众生活服务信息化
5．军事指挥自动化
6．网络协同工作
7．教育现代化
8．政府上网和电子政府
9．网络安全
返回本节

## Slide 14: 1.1.6 我国计算机网络的发展
1．我国公用网的初步建立
2．大型国有企业、机关专用计算机网络的建立
3．中小型企业、机关局域网的建立
4．我国“三金”工程的建成
5．我国Internet的建立
6．我国计算机网络发展战略的几点思考
返回本节

## Slide 15: 1.2 计算机网络的组成
1.2.1 网络节点
1.2.2 计算机网络系统的构型
1.2.3 计算机网络系统的组成
返回本章首页

## Slide 16: 1.2.1 网络节点
1．节点
节点（Node），也称为“站”，一般是指网络中的计算机。节点可分为访问节点和转接节点两类。
2．线路
在两个节点间承载信息流的信道称为线路（Line）。线路可以是采用电话线、电缆、光纤等有线信道，也可以是无线电信道。
3．链路
链路（Link）是指从发信点到收信点（即从信源到信宿）的一串节点和线路。链路通信是指端到端的通信。
返回本节

## Slide 17: 1.2.2 计算机网络系统的构型
一般说来，在多个节点需要互相连接以构成网络时，希望每一个节点与其他的节点都有直接的点到点的通信线路，这种情况称为全连通的网络拓扑。如果有N个节点，就要求网络有N（N-1）/2条全双工的链路，且每一节点上的装置设备要有（N-1）个输入/输出端口。因为系统的成本、安装费用等随着节点数量的平方增长，当N很大时，这显然是不现实的。因此，所有网络都采用全连通的方法是不可行的。
返回本节

## Slide 18: 1.2.3 计算机网络系统的组成
1．按系统划分
（1）计算机网络硬件系统
（2）计算机网络软件系统
2．按逻辑划分
计算机网络从逻辑结构上可以分成两部分：负责数据处理、向网络用户提供各种网络资源及网络服务的外层用户资源子网和负责数据转发的内层通信子网。

## Slide 19
通信子网是计算机网络中负责数据通信的部分，传输介质可以是架空明线、双绞线、同轴电缆、光纤等有线通信线路，也可以是微波、通信卫星等无线通信线路。
（1）用户资源子网
（2）通信子网

## Slide 20
（1）用户资源子网
用户子网由主计算机、终端、通信控制设备、连网外设、各种软件资源等组成。
① 主计算机。
② 终端。
③ 通信控制设备。

## Slide 21
（2）通信子网：
① 两种类型的通信子网。
（A）点对点通信子网 （B） 广播式通信子网
② 通信子网的三种组织形式。
（A）结合型 （B）专用型 （C）公用型：
③ 节点处理机。
（A）网络接口功能 （B） 存储/转发功能
（C）网络控制功能：
④ 通信线路。
返回本节

## Slide 22: 1.3 计算机网络的分类
1.3.1 根据网络的传输技术进行分类
1.3.2 根据网络的覆盖范围进行分类
返回本章首页

## Slide 23: 1.3.1 根据网络的传输技术进行分类
1．广播式网络
在广播式网络中，所有联网计算机都共享一个公共通信信道。
2．点到点式网络
与广播式网络相反，在点到点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。
返回本节

## Slide 24: 1.3.2 根据网络的覆盖范围进行分类
1．局域网LAN
局域网用于将有限范围内（如一个实验室、一幢大楼、一个校园）的各种计算机、终端与外部设备互连成网。
2．城域网MAN
城市地区网络常简称为城域网。城域网是介于广域网与局域网之间的一种高速网络
3．广域网WAN
广域网也称为远程网。它所覆盖的地理范围从几十公里到几千公里。
返回本节

## Slide 25: 1.4 计算机网络的拓扑结构
1.4.1 计算机网络拓扑的概念
1.4.2 网络拓扑分类方法
返回本章首页

## Slide 26: 1.4.1 计算机网络拓扑的概念
计算机网络拓扑是通过网中节点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，反映出网络中各实体间的结构关系。拓扑设计是建设计算机网络的首步，也是实现各种网络协议的基础，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。计算机网络拓扑主要是指通信子网的拓扑构型。
返回本节

## Slide 27: 1.4.2 网络拓扑分类方法
1、点到点线路通信子网的拓扑。
在采用点到点线路的通信子网中，每条物理线路连接一对节点。采用点到点线路的通信子网的基本拓扑构型有四类：星型、环型、总线型、树型和网状型，如图1-4所示。
2、广播信道通信子网的拓扑。
在采用广播信道通信子网中，一个公共的通信信道被多个网络节点共享。采用广播信道通信子网的基本拓扑构型主要有四种：总线型、树型、环型和无线通信与卫星通信型。

## Slide 28
图1-4 计算机网络拓扑结构（点到点）

## Slide 29: 以下简单介绍点到点线路通信子网的拓扑特点。
（1）星型拓扑的主要特点
（2）环型拓扑的主要特点
（3）树型拓扑的主要特点
（4）网状型拓扑的主要特点
返回本节

## Slide 30: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映