## Slide 1: 第5章 网络互连与Internet
5.1 网络互连
5.2 Internet

## Slide 2: 本章学习目标
本章主要介绍计算机网络互连设备、Internet的基础知识与应用。通过本章学习，读者应该能够：
 了解计算机网络的互连设备
 熟悉国际互联网Internet的概念及网络服务
返回本章首页

## Slide 3: 5.1 网络互连
5.1.1 网络互连的概念
5.1.2 网络互连设备
返回本章首页

## Slide 4: 5.1.1 网络互连的概念
（1）互连（Interconnection）：是指网络在物理上的连接，两个网络之间至少有一条在物理上连接的线路，它为两个网络的数据交换提供了物资基础和可能性，但并不能保证两个网络一定能够进行数据交换，这要取决于两个网络的通信协议是不是相互兼容。
（2）互联（internetworking）：是指网络在物理和逻辑上，尤其是逻辑上的连接。
（3）互通（intercommunication）：是指两个网络之间可以交换数据。
（4）互操作（interoperability）：是指网络中不同计算机系统之间具有透明地访问对方资源的能力。

## Slide 5
根据网络进行网络互连所在的层次，常用的互连设备有以下几类：
物理层互连设备，即中继器（Repeater）；
数据链路层互连设备，即网桥（Bridge）；
网络层互连设备，即路由器（Router）；
网络层以上的互连设备，统称网关（Gateway）或应用网关。
返回本节

## Slide 6: 5.1.2 网络互连设备
1．中继器
2．网桥
3．路由器
4．协议转换器（网关）

## Slide 7: 1．中继器
中继器又叫转发器，是两个网络在物理层上的连接，用于连接具有相同物理层协议的局域网，是局域网互连的最简单的设备。
图5-1 用中继器连接两个网段

## Slide 8: 2．网桥
当局域网上的用户日益增多，工作站数量日益增加时，局域网上的信息量也将随着增加，可能会引起局域网性能的下降。这是所有局域网共存的一个问题。在这种情况下，必须将网络进行分段，以减少每段网络上的用户量和信息量。将网络进行分段的设备就是网桥。
网桥的第二个适应场合就是用于互联两个相互独立而又有联系的局域网。
网桥是在数据链路层上连接两个网络，即网络的数据链路层不同而网络层相同时要用网桥连接。

## Slide 9
图5-2 网桥互联

## Slide 10: 网桥的功能：
网桥对所接收的信息帧只作少量的包装，而不作任何修改。
网桥可以采用另外一种协议来转发信息。
网桥有足够大的缓冲空间，以满足高峰期的要求。
 网桥必须具有寻址和路径选择的能力。

## Slide 11: 3．路由器
路由器是网络层上的连接，即不同网络与网络之间的连接。图5-3所示为路由器的工作示意图。
路径的选择就是路由器的主要任务。路径选择包括两种基本的活动：一是最佳路径的判定；二是网间信息包的传送，信息包的传送一般又称为“交换”。

## Slide 12
图5-3 用路由器连接网络

## Slide 13: 4．协议转换器（网关）
图5-4 网关连接
返回本节

## Slide 14: 5.2 Internet
5.2.1 Internet的基本概念
5.2.2 Internet的组成
5.2.3 Internet的连接方式
5.2.4 Internet的地址
5.2.5 Internet网络基本服务
5.2.6 WWW服务
5.2.7 Internet其他应用工具
5.2.8 Internet Explorer的基本功能
5.2.9 Outlook Express的基本功能
返回本章首页

## Slide 15: 5.2.1 Internet的基本概念
Internet是由成千上万个网络互联起来的规模空前的超级计算机网络。
什么是Internet呢?对Internet一词，目前国内尚无统一精确的译名，常见的译法有“互联网”，“网间网”，“网际网”等，现在定位为“因特网”。一般认为，Internet是指以美国国家科学基金会NSF（National Science Foundation）的主干网NSFnet为基础的全球最大的计算机互联网。Internet由全世界几万个网络互联组成，它们共同遵循TCP/IP协议。
返回本节

## Slide 16: 5.2.2 Internet的组成
图5-5 使用自治系统组成Internet的体系结构

## Slide 17
图5-6 Internet分层体系结构
返回本节

## Slide 18: 5.2.3 Internet的连接方式
电话拨号仿真终端（即通过联机服务系统）接入Internet；
SLIP/PPP接入Internet；
专线连接（即网络）接入Internet。

## Slide 19
图5-7 给出了以上三种接入方法的网络结构示意图

## Slide 20: 1．电话拨号仿真终端方式
电话拨号仿真终端方式是用户进入Internet最简单的方式，通过电话拨号进入一个提供Internet服务的联机（On-Line）服务系统，通过联机服务系统使用Internet服务的方法。
用户使用这种方式需要以下配备：
计算机（PC 386以上）；
调制解调器（Modem，速率为14.4Kbps、28.8Kbps、33.6Kbps、56Kbps）；
电话线；
标准的通信软件；
在所选择的ISP那里申请一个账号。

## Slide 21: 2．SLIP/PPP方式
使用这种方式，用户需要以下配备：
计算机（PC 386以上）；
调制解调器（Modem，速率为14.4Kbps，28.8Kbps，33.6Kbps，56Kbps）；
电话线
附加了SLIP/PPP的TCP/IP软件；
还需要在ISP申请一个SLIP/PPP账号。

## Slide 22: 3．专线连接
以这种方式入网的用户需要以下配置：
计算机（需增加一块网卡）；
路由器；
租用通信专线或建立无线通信。
返回本节

## Slide 23: 5.2.4 Internet的地址
1．IP地址
Internet上的每台计算机（包括路由器）在通信之前必须指定一个IP地址。 IP地址是Internet赖以工作的基础。Internet中的计算机与路由器的IP地址采用分层结构，它是由网络号与主机号两部分组成，其结构如图5-8所示。网络号用来标识一个网络，主机号用来标识这个网络上的某一台主机。

## Slide 24
IP地址保证了IP数据包的正确传送，其作用类似于我们在现实生活中使用的信封（如图5-9所示）。
图5-9 IP数据包

## Slide 25
2．域名与域名系统
域名是由一些字母、数字以及连字符构成，字母不分大小写，整个地址的长度不超过255个字符。在整个Internet中，域名也是惟一的。一个完整的域名最多可包括五个子域名，各个域名之间用“.”分隔，如：www.microsoft.com。
为了向一般用户提供一种直观、明了与容易记忆的主机标识符，TCP/IP专门设计了一种字符型的主机名字机制，这就是Internet域名系统DNS。主机名字是比IP地址更高级的地址形式。域名系统要解决主机命名、主机域名管理、主机域名与IP地址映射等问题。

## Slide 26
美国的Internet的最高域名是组织类型代码。基本的组织类型代码有以下七种：
int 国际组织
com 商业组织
edu 教育组织
gov 政府组织
mil 军事组织
org 非商业组织
net 网络组织

## Slide 27
中国的第二级域名类型有：
edu 教育机构
com 公司
gov 政府机构
org 非盈利组织
edu 大学、研究所内的学术机构
bj 北京地区
tj 天津地区
sh 上海地区
wh 武汉市
返回本节

## Slide 28: 5.2.5 Internet网络基本服务
Internet的网络服务基本上可以归为两类：一类是提供通信服务的工具，如E-mail，Telnet等；另一类是提供网络检索服务的工具，如FTP，Gopher，WAIS，WWW等。
Internet的基本服务功能主要有以下几种：
电子邮件E-mail
远程登录Telnet
文件传输FTP
WWW服务

## Slide 29:  电子邮件E-mail
与传统邮件相比，E-mail具有如下优点：
（1）不论发送多少邮件，费用是固定的。
（2）由于电子邮件是通过邮件服务器来传递的，因此，即使对方不在，仍可将邮件发送到对方的邮箱。
（3）收到邮件的对方可对其内容进行修改，再寄回原发送者。
（4）发送一个电子邮件一般不超过一分钟，可谓高速高效。
（5）如果收件人地址有误，立刻就会返回发送者的手里，对之进行修改后再发送出去。

## Slide 30:  远程登录Telnet
（1）远程登录的概念
（2）远程登录的工作原理
（3）如何使用远程登录

## Slide 31
图5-10 Telnet的客户机/服务器模型

## Slide 32:  文件传输FTP
（1）文件传输的概念
所谓文件传输是指用户直接将远程文件拷入本地系统，或将本地文件拷入远地系统。
（2）如何使用FTP
使用FTP的条件是用户计算机和向用户提供Internet服务的计算机能够支持FTP命令。
UNIX系统与其他的支持TCP/IP协议的软件都包含有FTP实用程序。FTP服务的使用方法很简单，启动FTP客户端程序，与远程主机建立连接，然后向远程主机发出传输命令，远程主机在接收到命令后，会立即响应，并完成文件的传输。

## Slide 33: WWW服务
WWW是Internet上最受欢迎的基于超文本（Hypertext）方式的多媒体信息查询服务系统。用户只要将计算机的鼠标轻轻一点，就可以从Internet上获得所希望的文本、声音、视频、图像信息。
返回本节

## Slide 34: 5.2.6 WWW服务
1．超文本（Hyper text）和超媒体（Hyper media）
2．超文本标记语言与统一资源定位器
3．客户机和服务器
4．浏览器
5．主页
返回本节

## Slide 35: 5.2.7 Internet其他应用工具
1．网络新闻
2．电子公告牌
3．文件查询服务
4．WAIS
返回本节

## Slide 36: 5.2.8 Internet Explorer的基本功能
1．浏览器简介
2．Internet Explorer窗口概貌
3．输入Internet地址
4．超级链接
5．前进与后退
6．刷新与停止
7．主页的设置和返回
8．查看不同编码的网页
9．保存网页信息
10．多窗口浏览
11．收藏夹的使用
12．搜索栏的使用

## Slide 37
菜单栏
地址栏
浏览框
标题栏
标准按钮
链接栏
状态栏
图5-11 浏览器窗口

## Slide 38
图5-12 武汉热线网页

## Slide 39
图5-13 设置浏览主页

## Slide 40
图5-14 “添加到收藏夹”对话框

## Slide 41
图5-15 搜索网页
返回本节

## Slide 42: 5.2.9 Outlook Express的基本功能
1．电子邮件的特点
2．电子邮件提供的服务
3．电子邮件的地址表达式
4．Outlook Express 窗口概貌
5．配置电子邮件账号
6．用Outlook Express 发送邮件
7．用Outlook Express 接收邮件

## Slide 43: 1．电子邮件的特点
快速。
便宜。
方便。
内容丰富。

## Slide 44: 2．电子邮件提供的服务
收与发送电子邮件。通过Internet将邮件发送到收信人的邮箱，从自己的邮箱中取回信件。
处理电子邮件。

## Slide 45: 3．电子邮件的地址表达式
同传统邮件一样，在Internet上发送电子邮件，也需要一个地址，这个地址就是在Internet上电子邮件信箱的地址。电子邮件地址的一般格式是：用户帐号@主机域名。主机域名指的是POP3服务器（其功能为提供邮件服务）的域名。用户账号是用户在该POP3服务器上申请的电子邮箱账号。

## Slide 46: 4．Outlook Express 窗口概貌
标题栏
工具栏
文件夹列表
状态栏
菜单栏
邮件列表
邮件预览区
图5-16 Outlook Express窗口

## Slide 47: 5．配置电子邮件账号
图5-17 “Internet账号”对话框

## Slide 48: 6．用Outlook Express 发送邮件
图5-18 “发送邮件”对话框

## Slide 49
图5-19 插入附件

## Slide 50: 7．用Outlook Express 接收邮件
图5-20 发送和接收电子邮件

## Slide 51
图5-21 新邮件列表

## Slide 52
图5-22 查看电子邮件
返回本节

## Slide 53: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束放映