## Slide 1: 第六章 密码技术与压缩技术
6.1 密码技术概述
6.2 加密方法
6.3 密钥与密码破译方法
6.4 常用信息加密技术介绍
6.5 Outlook Express下的安全操作实例
6.6 数据压缩

## Slide 2: 本章学习目标
（1）了解密码通信系统的模型，对称密钥密码体制和非对称密钥密码体制的加密方式和各自的特点，链路加密、节点加密和端对端加密等三种加密方式的优缺点。
（2）掌握代码加密，替换加密，变位加密，以及一次性密码簿加密等４种传统加密方法的加密原理；理解常见的密码破译方法，防止密码破译的措施。

## Slide 3
（3）掌握DES算法，RSA公开密钥密码算法的原理及应用。熟悉使用Outlook Express中的安全电子邮件的方法。
（4）熟练掌握Zip、ARJ等常用的数据压缩工具的使用。

## Slide 4: 6.1 密码技术概述
6.1.1 密码通信系统的模型
6.1.2 密码学与密码体制
6.1.3 加密方式和加密的实现方法
返回本章首页

## Slide 5: 6.1.1 密码通信系统的模型
图6.1 密码通信系统的模型
返回本节

## Slide 6: 6.1.2 密码学与密码体制
1．对称密钥密码体制
（1）对称密钥密码体制的加密方式 ：序列密码、 分组密码。
（2）对称密钥密码体制的特点：对称密钥密码系统具有加解密速度快、安全强度高、使用的加密算法比较简便高效、密钥简短和破译极其困难的优点。

## Slide 7
2．非对称密钥密码体制
（1）用户可以把用于加密的密钥公开地分发给任何人。
（2）极大地简化了密钥管理。
（3）公开密钥加密不仅改进了传统加密方法，还提供了传统加密方法不具备的应用，这就是数字签名系统。

## Slide 8
3．混合加密体制
用公开密钥密码技术在通信双方之间传送秘密密钥，而用秘密密钥来对实际传输的数据加密解密。

## Slide 9
图6.4 混合加密通信方式
返回本节

## Slide 10: 6.1.3 加密方式和加密的实现方法
1．数据块和数据流加密的概念
数据块加密是指把数据划分为定长的数据块，再分别加密。数据流加密是指加密后的密文前部分，用来参与报文后面部分的加密。

## Slide 11
2．三种加密方式
（1）链路加密方式
（2）节点对节点加密方式
（3）端对端加密方式

## Slide 12
3．数据加密的实现方式
（1）软件加密一般是用户在发送信息前，先调用信息安全模块对信息进行加密，然后发送出去，到达接收方后，由用户用相应的解密软件进行解密，还原成明文。
（2）硬件加密可以采用标准的网络管理协议（比如SNMP、CMIP等）来进行管理，也可以采用统一的自定义网络管理协议进行管理。
返回本节

## Slide 13: 6.2 加密方法
6.2.1 加密系统的组成
6.2.2 四种传统加密方法
返回本章首页

## Slide 14: 6.2.1 加密系统的组成
待加密的报文，也称明文。
加密后的报文，也称密文。
加密、解密装置或称算法。
于加密和解密的密钥，它可以是数字，词汇或者语句。
返回本节

## Slide 15: 6.2.2 四种传统加密方法
1．代码加密
2．替换加密
3．变位加密
4．一次性密码簿加密
返回本节

## Slide 16: 6.3 密钥与密码破译方法
1．密钥的穷尽搜索
破译密文就是尝试所有可能的密钥组合。虽然大多数的密钥尝试都是失败的，但最终有一个密钥让破译者得到原文，这个过程称为密钥的穷尽搜索。
2．密码分析
（1）已知明文的破译方法
（2）选定明文的破译方法
返回本章首页

## Slide 17
3．其他密码破译方法
“窥视”或“偷窃”密钥内容；利用加密系统实现中的缺陷或漏洞；对用户使用的加密系统偷梁换柱；从用户工作生活环境的其他来源获得未加密的保密信息，比如进行“垃圾分析”；让口令的另一方透露密钥或信息；威胁用户交出密钥等等。

## Slide 18
4．防止密码破译的措施
（1）强壮的加密算法
（2）动态会话密钥
（3）保护关键密钥

## Slide 19
表6.1 常见系统的口令及其对应的密钥长度
返回本节

## Slide 20: 6.4 常用信息加密技术介
6.4.1 DES算法
6.4.2 IDEA算法
6.4.3 RSA公开密钥密码算法
6.4.4 典型HASH算法——MD5算法
6.4.5 信息认证技术
返回本章首页

## Slide 21: 6.4.1 DES算法
DES是对称密钥加密的算法， DES算法大致可以分成四个部分：
（1）初始置换
（2）迭代过程
（3）逆置换和
（4）子密钥生成

## Slide 22
图6.5 DES加密原理示意图
返回本节

## Slide 23: 6.4.2 IDEA算法
IDEA算法可用于加密和解密。主要有三种运算：异或、模加、模乘，容易用软件和硬件来实现。
IDEA的速度：现在IDEA的软件实现同DES的速度一样块。
IDEA的密码安全分析：IDEA的密钥长度是128位，是DES的密钥长度的两倍。在穷举攻击的情况下，IDEA将需要经过2128次加密才能恢复出密钥。
返回本节

## Slide 24: 6.4.3 RSA公开密钥密码算法
1．RSA算法的原理
这种算法的要点在于，它可以产生一对密钥，一个人可以用密钥对中的一个加密消息，另一个人则可以用密钥对中的另一个解密消息。同时，任何人都无法通过公钥确定私钥，也没有人能使用加密消息的密钥解密。只有密钥对中的另一把可以解密消息。

## Slide 25
2．RSA算法的演算过程
（1）密钥配制过程
（2）加密
（3）解密

## Slide 26
3．举例
取两个质数p=11，q=13，p和q的乘积为n=p×q=143，算出另一个数z=(p-1)×(q-1)=120；再选取一个与z=120互质的数，例如e=7，则公开密钥=（n，e）=（143，7）。
对于这个e值，可以算出其逆：d=103。因为e×d=7×103=721，满足e×d mod z =1；即721 mod 120=1成立。则秘密密钥=（n，d）=（143，103）。

## Slide 27
设张小姐需要发送机密信息（明文）m=85给李先生，她已经从公开媒体得到了李先生的公开密钥（n，e）=（143，7），于是她算出加密值：
c= me mod n=857 mod 143=123并发送给李先生。
李先生在收到密文c=123后，利用只有他自己知道的秘密密钥计算：m= cd mod n =123103 mod 143=85，所以，李先生可以得到张小姐发给他的真正的信息m=85，实现了解密。

## Slide 28
4．RSA的安全性
就目前的计算机水平用1024位的密钥是安全的，2048位是绝对安全的。RSA实验室认为，512位的n已不够安全，应停止使用，现在的个人需要用668位的n，公司要用1024位的n，极其重要的场合应该用2048位的n。

## Slide 29
5．RSA用于身份验证和数字签名
数字签名必须保证以下3点：
 接收者能够核实发送者对报文的签名。
 发送者事后不能抵赖对报文的签名。
 接收者不能伪造对报文的签名。
现在已有多种实现各种数字方法，但签名的采用公开密钥算法要比常规算法更容易实现。

## Slide 30
6．密钥分配
公认的有效方法是通过密钥分配中心KDC来管理和分配公开密钥。KDC的公开密钥和秘密密钥分别为PKAS、SKAS。每个用户只保存自己的秘密密钥和KDC的公开密钥PKAS。用户可以通过KDC获得任何其他用户的公开密钥。

## Slide 31
7．针对RSA的攻击方法
（1）选择密文攻击
（2）过小加密指数e
（3）RSA的计时攻击法
（4）其他对RSA的攻击法
返回本节

## Slide 32: 6.4.4 典型HASH算法——MD5算法
1．MD5算法介绍
MD5提供了一种单向的哈希函数，是一个校验和工具。它将一个任意长的字串做为输入，产生一个128位的“报文摘要”。通过计算每个文件的数字指纹（或数字签名），来检查文件是否被更换，或者是否与原来的一致。一个称为MD系列的算法集就是进行这项工作的。其中最常用到的是MD5的系统。

## Slide 33
2．MD5的安全性问题
（1）对MD5的普通直接攻击
（2）对MD5的生日攻击
（3）其他对MD5的攻击
返回本节

## Slide 34: 6.4.5 信息认证技术
HASH算法是信息认证技术中的关键技术，通常有三种实现方式：
1．使用数学上的单向函数
2．使用分组密码系统
3．基于软件的HASH算法
返回本节

## Slide 35: 6.5 Outlook Express下的安全操作实例
1．获取用户的数字标识
如果用户选用Verisign公司，用户可以通过以下步骤获得用户的数字标识：
访问http:\\www.verisign.com站点，按提示填入用户的个人信息及电子邮件地址，确认无误并提交后，稍过一会儿，用户可以从自己的电子信箱中收到一封Verisign公司发来的电子邮件，其中就包含了用户的Digital IDPIN。
返回本章首页

## Slide 36
2．使用用户的数字标识
发送签名邮件之前，必须注意电子邮件帐号与数字标识的对应。
3．备份用户的数字标识
数字标识的部分信息是存储在计算机上的、不能替换的非公开关键字。

## Slide 37
4．安全电子邮件
（1）发送签名的邮件
（2）接收签名的邮件
（3）发送加密的邮件
（4）接收加密的邮件
（5）将用户的数字标识发送给别人
（6）获得他人的数字标识
（7）更改数字标识的可信状态
返回本节

## Slide 38: 6.6 数据压缩
6.6.1 数据压缩概述
6.6.2 ARJ压缩工具的使用
6.6.3 WinZip的安装和使用
返回本章首页

## Slide 39: 6.6.1 数据压缩概述
1）压缩文件：是将普通的标准文件重新加密，生成一种尽量少占用磁盘空间的文件。
2）压缩格式：压缩文件时使用的压缩加密方法不同，压缩生成的文件结构就不同，这种压缩文件结构就称为压缩格式。
3）Zip文件：Zip是PKWARE公司开发的一种压缩格式，以Zip格式压缩的文件称为Zip文件。Zip文件是现在流行的压缩文件。

## Slide 40
4）压缩比率：文件被压缩后，占用的磁盘空间与原文件的比率称压缩比率。在常用的压缩格式中，RAR格式压缩比率较高。
5）解压：将压缩文件还原为本来的文件格式，也称释放、扩展。
6）压缩包：一般将通用压缩格式的文件称为压缩包。

## Slide 41
7）打包：将文件压缩成通用压缩格式的压缩文件称为打包，也指将文件压缩添加到压缩包。
8）多卷压缩：将压缩的文件包分成几个压缩文件称为多卷压缩。
9）自解压：将文件压缩生成可执行的文件（.EXE文件），然后在没有压缩工具的帮助下，通过执行此文件，就可将原文件解压还原出来，这个过程称为自解压，可执行文件称为自解压文件。
返回本节

## Slide 42: 6.6.2 ARJ压缩工具的使用
1．ARJ的特点
（1）经过ARJ压缩后，形成一个ARJ文件。
（2）ARJ在进行压缩时，显示当前文件的压缩进程的百分比。
（3）支持多卷压缩，即可以将文件压缩到多张磁盘上。

## Slide 43
（4）可以生成自解压文件。
（5）可以为压缩包设置口令。
（6）可以连同子目录一起压缩
（7） 可以合并多个ARJ压缩文件。
（8）使用32位CRC校验。

## Slide 44
2．ARJ的使用方法
（1）命令格式
ARJ<命令字>[-<开关1>[-<开关2>…]]<目标文件名>[<源文件名>…]
（2）ARJ命令实例

## Slide 45
1）将目录中的所有文件压缩，并命名为arj1.arj： c:\arjart>arj a arj1 \artical\*.*
c:\arjart>arj a -E arj1 \artical\*.*
2）将c:\artical中的两个文件（a1和a2）进行压缩，并命名为arj2.arj：
c:\arjart>arj a arj2\artical\a1\artical\a2
3）对c:\artical中的所有文件使用最大的压缩率进行压缩：
c:\arjart>arj a -jm arj3\arjtical\*.*
4）将c:\artical中的所有文件分卷压缩至a盘中：
c:\arjart>arj A -va a：\a\artical\*.*

## Slide 46
5）将c:\artical中的所有文件压缩成为自解压文件：
c:\arjart>arj a -je arj3\arjtical\*.*
c:\arjart>arj a -je1 arj3\arjtical\*.*
6）将c:\arjart中的压缩文件arj2.arj转换为自解压文件：
c:\arjart>arj y -je arj2
7）将c:\arjart中的文件arj1进行解压：
c:\arjart>arj e arj1
8）在arj2中加入c:\artical中的name3.doc文件：
c:\arjart>arj m arj2 c:\artical\name3.doc

## Slide 47
9）带路径解压arj2.arj：
c:\arjart>arj x arj2
10）将arj1.arj、arj2.arj、arj3.arj合并为一个文件ww.arj：
c:\arjart>arj j ww.arj arj1.arj arj2.arj arj3.arj
返回本节

## Slide 48: 6.6.3 WinZip的安装和使用
1．WinZip概述
（1）WinZip对系统的要求
（2）WinZip的特点
2．WinZip的安装
WinZip的安装文件为WinZip95.EXE（自解压文件），用户只需运行此文件，按照安装界面上的步骤及提示，一步一步的操作，便可进行安装。

## Slide 49
3．WinZip的使用（Wizard and Classic）
（1）WinZip Wizard的解压操作
（2）WinZip Classic的使用
（3）创建分卷压缩文件
（4）创建自解压文件
返回本节

## Slide 50: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映