## Slide 1
第3章 局域网络
学习要点：
局域网由哪些部件组成
对等网络及客户服务器网络的建立
局域网络共享资源的使用
传输介质的访问控制方式

## Slide 2
第3章 局域网络
3.1 构成网络的组件
3.2 对等网的建立
3.3 客户/服务器网络
3.4 传输介质的访问控制方式
3.5 千兆位以太网
退出

## Slide 3
3.1 构成网络的组件
3.1.1 服务器
3.1.2 客户机
3.1.3 网络通信设备
3.1.4 通信协议
返回

## Slide 4
3.1.1 服务器
一个局域网（LAN）通常由四个部分组成，它们分别是：服务器、工作站、通信设备和通信协议。在局域网中所有的通信处理功能是由网卡来实现的，但在物理上却不明显。有时为了扩展局域网络的范围还要引入路由器、网桥、网关和通信服务器等网络部件。
服务器是整个网络系统的核心，它为网络用户提供服务并管理整个网络，在其上运行的操作系统是网络操作系统。随着局域网络功能的不断增强，根据服务器在网络中所承担的任务和所提供的功能不同把服务器分为：文件服务器、打印服务器和通信服务器。其中文件服务器能将大量的磁盘存贮区划分给网络上的合法用户使用，接收客户机提出的数据处理和文件存取请求；打印服务器接收客户机提出的打印要求，及时完成相应的打印服务；通信服务器负责局域网与局域网之间的通信连接功能。一般在局域网中最常用的是文件服务器。在整个网络中，服务器的工作量通常是普通工作站的几倍甚至几十倍。
3.1 构成网络的组件

## Slide 5
3.1.2 客户机
客户机又称工作站。客户机是指当一台计算机连接到局域网上时，这台计算机就成为局域网的一个客户机。客户机与服务器不同，服务器是为网络上许多网络用户提供服务以共享它的资源，而客户机仅对操作该客户机的用户提供服务。客户机是用户和网络的接口设备，用户通过它可以与网络交换信息，共享网络资源。客户机通过网卡、通信介质以及通信设备连接到网络服务器。例如有些被称为无盘工作站的计算机没有它自已的磁盘驱动器，这样的客户机必须完全依赖于局域网来获得文件。客户机只是一个接入网络的设备，它的接入和离开对网络不会产生多大的影响，它不象服务器那样一旦失效，可能会造成网络的部分功能无法使用，那么正在使用这一功能的网络都会受到影响。现在的客户机都用具有一定处理能力的PC（个人计算机）机来承担。

## Slide 6
网络通信设备是指连接服务器与工作站之间的物理线路（又称传输媒体、或传输介质）或连接设备（包括有网络适配器、集线器和交换机等）。
3.1.3 网络通信设备
1．网络适配器
网络适配器NIC（Network Interface Card）也就是俗称的网卡。网卡是构成计算机局域网络系统中最基本的、最重要的和必不可少的连接设备，计算机主要通过网卡接入局域网络。网卡除了起到物理接口作用外，还有控制数据传送的功能，网卡一方面负责接收网络上传过来的数据包，解包后，将数据通过主板上的总线传输给本地计算机；另一方面它将本地计算机上的数据打包后送入网络。网卡一般插在每台工作站和文件服务器主机板的扩展糟里。另外，由于计算机内部的数据是并行数据，而一般在网上传输的是串行比特流信息，故网卡还有串—并转换功能。为防止数据在传输中出现丢失的情况，在网卡上还需要有数据缓冲器，以实现不同设备间的缓冲。在网卡的ROM上固化有控制通信软件，用来实现上述功能。

## Slide 7
（1）网卡的类型
网卡的类型也根据这两个方面被划分成不同的型号。
如果计算机采用的是ISA总线，那么仅能使用ISA总线的网卡，例如：NE-2000等。如果计算机采用的是PCI总线，那么计算机连入网络就必须购买PCI总线的网卡，例如：NE-550等。一般PCI总线的比ISA总线的要快。如没有特殊限制的话，推荐最好选用PCI总线的网卡，而且这种网卡在进行网络配置时也相对容易一些。
在购买网卡之前，还需要注意局域网的拓扑结构，因为对于不同位置的工作站可能所连接的传输介质是不一样的，在局域网中常使用的传输介质有双绞线、细缆和粗缆（光纤除外）。这样，网卡与网络传输介质的接口类型就不一样。根据所连接传输介质的不同，网卡的接口类型有三种不同的接头：粗缆AUI接头、细缆BNC接头和双绞线RJ45接头。为适应市场不同的需求，网卡的产品有单一接头的网卡，有2种组合接头的网卡，并且标明组合方式：如“T”或“TC”等。T表示双绞线，TC表示这种网卡既有双绞线RT45接头也有细同轴电缆的BNC接头。
另外，按照网卡的工作速度它又可分为10Mb/s、100Mb/s、10/100Mb/s自适应和1000Mb/s几种网卡。上面讲述的都是一般的工作站或服务器所使用的网卡，其实还有一种专门为笔记本电脑设计的专用网卡PCMCIA，以及随着近几年来无线局域网技术而产生的无线局域网网卡。

## Slide 8
（2）网卡的安装和设置
把网卡安装到计算机的方法：
① 关闭计算机，切断电源（即拨下计算机与交流电源相连的插头）；
② 打开计算机的机箱；
③ 在主板上找到一个适合你所购买网卡的总线插槽；
④ 用螺丝刀把该插槽后的档板去掉，注意：螺丝刀在作用前最好在其它金属上擦几下，以防止静电对计算机中的电子芯片造成不必要的损坏；
⑤ 将网卡插入该总线插槽。一定要特别注意：要将网卡的引脚全部压入到插槽中，否则会使计算机造成因自检通不过而死机；
⑥ 用螺丝将网卡固定好；
把机箱重新盖好，插上与网络相连的电缆，接上交流电源。

## Slide 9
在Windows 98上如何安装和配置网卡
1. 依次顺序选择“开始→设置→控制面板”，然后双击“网络”图标，打开“网络”属性对话框。
2. 在“网络”属性对话框中，单击“添加”按钮，弹出“请选择网络组件类型”对话框。
3. 在“请选择网络组件类型”的对话框中，选择“适配器”，然后单击“添加”按钮，出现如图3-4所示的“选择网络适配器”对话框。

## Slide 10
按照所购买的网卡，在“选择网络适配器”的对话框中，先选择“厂商”，再选择“网络适配器”，最后单击“确定”按钮来安装相应网卡的驱动程序。如果不知道所购买的网卡是哪个厂商生产的，也不知道网络适配器的型号，这时就选择“选择网络适配器” 对话框中的“从磁盘安装”按钮。然后在所提示的对话框中，选择购买网卡时，网卡供应商所提供的驱动程序，然后同样单击“确定”按钮来安装相应网卡的驱动程序。有一点要特别强调，在购买网卡或其它任何的硬件设备时，一定要向供应商索取相应硬件设备的驱动程序。
如果要组建无盘工作站，所购买的网卡还必须要有远程启动芯片插槽，并且要配备专用的远程启动芯片，另外，远程启动芯片必须支持本机的网络操作系统。

## Slide 11
2．集线器
集线器又称集中器，也就是俗称的HUB。集线器是一种特殊的中继器，而中继的主要作用是对接收到的信号进行再生放大，以扩大网络的传输距离。集线器是把来自不同的计算机网络设备的电缆集中配置于一体，它是多个网络电缆的中间转接设备，象树的主干一样，集线器是各分枝的汇集点，是对网络进行集中管理的主要设备。在传统的总线型网络中如果使用了HUB，那么这个网络就变成了混合型网络。集线器有利于故障的检测和提高网络的可靠性。另外，集线器能自动指示有故障的工作站，并切除其与网络的通信。
（1）集线器在网络中作用
与集线器某个端口相连的计算机如有信息要发送给另一个与集线器端口相连的计算机时，要等待集线器选中这个端口，一旦这个端口被选中，集线器会让该端口完全独占全部带宽与集线器的其它端口相连的计算机或该集线器的上联设备进行通信。这时与该集线器其它端口相连的计算机即使有信息要传输也必须要等待。集线器的工作方式是从一个端口接收到数据信号后，HUB将该信号放大，转发到其他所有处于工作状态的端口，每一个端口相连的计算机都能收到数据，但仅有与目的地址相符的工作站才接收该数据。集线器的主要作用是用于共享网络的组建，是解决从服务器到工作站的最佳、最经济的解决方案。

## Slide 12
（2）集线器的分类
①独立式HUB
这类集线器主要是为了克服总线结构的网络布线困难和易出故障的问题而引入，它是最早使用于局域网络的集线器。它具有低价格、容易查找故障等特点，这类集线器适于小型网络，一般支持8~24个工作站，可以利用串接方式连接多个可扩充端口。
②叠加式HUB
它比独立式集线器进了一步，多个集线器通过一条高速链路可以叠加起来。由4~8个集线器一个一个叠加起来，它仅支持一种局域网标准，即要么支持以太网络，要么支持令牌环，不能同时支持多种局域网，它适合于工作组网络。这类集线器一般都有少量的容错能力和网络管理功能，而且可以非常方便地实现网络的扩充。
③智能模块化集线器
智能模块化集线器采用模块化结构，由机柜、电源、主干面板、插卡和管理模块等组成。它利用高速主干线连起来，可插入Ethernet 、Token ring 、FDDI或ATM模块，另外还有网管模块、路由模块等。它一般用于大型网络的主干集线器。这类智能模块化集线器与交换机之间的差别现在越来越小。

## Slide 13
3.1.4 通信协议
为了完成两个计算机系统之间的数据交换而必须遵守的一系列规则和约定称为通信协议。在局域网络中一般使用的通信协议有：NetBEUI（用户扩展接口）协议、IPX/SPX（网际交换/顺序包交换）协议和TCP/IP（传输控制协议/网际协议）。
1．NetBEUI协议
NetBEUI协议是1985年由IBM公司开发完成的，它是一个小巧而高效的协议。它由NetBIOS（网络基本输入输出系统）、SMB（服务器消息块）、和NetBIOS帧传输协议三部分组成。后来，微软公司在它各个档次的操作系统上都内置了这种NetBEUI协议，例如：DOS、Windows 3.X、Windows 9X/Me、Windows NT Server/Workstation以及最近发行的Windows 2000等。 NetBEUI协议专门为不超过100台PC机所组成单网段部门级小型LAN而设计的。它不具有跨网段工作的能力，即NetBEUI协议不具备路由功能，也就是说NetBEUI协议的协议数据单元不能通过路由器。如果你的计算机安装了多块网卡（每块网卡连接着不同的网段）或者想使你的局域网与通过路由器相连的另一个局域网通信时，就不能选用这种协议了。

## Slide 14
在Windows 98中没有安装NetBEUI协议，可以通过以下的方法进行安装：
（1）顺序依次选择“开始→设置→控制面板”，双击弹出窗口中的“网络”图标，将出现“网络”对话框。
（2）在“网络”对话框，单击“添加”按钮后，出现 “选择网络组件类型”对话框。选择其中的“协议”一项，并单击“添加”按钮。出现“选择网络协议”对话框。

## Slide 15
在Windows 98中没有安装NetBEUI协议，可以通过以下的方法进行安装：
（3）在“选择网络协议对话框中，在“厂商”下方列表框中选择“Microsoft”一项，再在“网络协议”下方列表中选择“NetBEUI”协议，单击“确定”返回到“选择网络组件类型”对话框。
（4）单击“确定”按钮后，系统要求用户放入Windows 98安装盘。放入windows 98的安装盘，单击“确定”按钮后，系统将会自动复制文件。复制结束后，系统要求用户重新启动计算机。

## Slide 16
2．IPX/SPX协议
IPX/SPX协议是Novell公司的通信协议集。IPX/SPX协议在设计之初就考虑了多个网段问题，具有很强的路由功能，适合于大型网络的使用。如果你所用的计算机要想连入NetWare服务器，建议最好使用IPX/SPX协议。Windows NT为能与NetWare服务器相连，它提供了一个叫“NWLink IPX/SPX”兼容协议。NWLink协议是Novell公司IPX/SPX协议在微软网络产品中的实现，它除了继承了IPX/SPX协议的优点之外，更适应了微软的操作系统和网络环境。
在Windows 98中没有安装IPX/SPX协议，可以通过与安装NetBEUI协议相似的方法进行安装

## Slide 17
3．TCP/IP协议
在当今Internet网络，TCP/IP已经得到了广泛的应用，如果计算机要上互连网，或局域网要使用Internet技术就必须安装TCP/IP协议。TCP/IP协议已经成为目前网络的协议代名词。在局域网络操作系统中，最早使用TCP/IP协议是Unix操作系统，现在几乎所有的网络厂商和操作系统都开始支持它，否则该产品在市场上是没有生命力的。TCP/IP协议有很强的灵活性、可支持任意规模的网络，但正是由于其灵活性使得使用TCP/IP协议带来了很多的不方便。例如，在使用NetBEUI协议和IPX/SPX协议都不需要进行什么设置，仅安装即可。而TCP/IP协议在安装完成后，为使其能够正常工作之前，还需要进行一系列复杂的设置，这对于计算机网络的初学者来说是非常困难的，而且要求对计算机网络的工作方式有一定的了解才能设置正确。例如：在每个结点至少要设置“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“主机名”和“DNS”等。不过在Windows NT网络操作系统中提供了一种称为动态配置协议（DHCP）的工具，当客户机登录到服务器时，服务器为该用户自动分配这些信息，减轻了网络管理员的负担。
在Windows 98中没有安装TCP/IP协议 ，可以通过与安装NetBEUI协议相似的方法进行安装

## Slide 18
3.2 对等网的建立
3.2.1 对等网络的规划
3.2.3 资源共享
3.2.2 对等网络的连接
3.2.4 对等网络的使用
返回

## Slide 19
对等网络一般是在小规模的办公室或学生寝室中，将几台或十几台计算机连接起来，这样这些计算机就可以相互共享资源。例如：某用户在自己的计算机上建立了一个文件，准备把它打印出来，但它的计算机上并没有安装打印机，而对等网络的另一个计算机上安装了打印机，只要打印机共享，则该用户就可以在自己的本地计算机上安装一个网络打印机，这样他就象使用本地打印机一样使用这个网络打印机了。如果没有建立这个对等网络，该用户有两种办法来进行打印，一种方法是把文件拷贝到软盘，再到安装有打印机的计算机上打印，但这种方法容易造成病毒的快速传播；另一种方法是把打印机搬过来安装在自己的计算机上，显然这样做不是一个好方法。
3.2.1 对等网络的规划
对等网络的规划一般都比较简单，通常采用如图所示的两种结构，

## Slide 20
如果对等网络采用如图（a）网络结构时，用户要选购的硬件包括：
 集线器；
 要为每台上网的计算机购置一块带有RJ45接口的网卡；
 要为每台上网的计算机购置一条未端装有RJ45接头的双绞线，双绞线的长度视计算机与集线器的距离而定，一般在100米以内。
如果对等网络采用如图（b）网络结构时，用户要选购的硬件包括：
 要为每台上网的计算机购置一块带有BNC接口的网卡；
 每个网卡还需要一个T型头；
 要为每台上网的计算机购置一条末端装有BNC接头的同轴电缆，同轴电缆的长度视计算机与计算机之间的距离而定，一般在20米以内；
 两个50Ω终端匹配器。

## Slide 21
Windows 98/Me对于对等网络的互连提供了非常简捷的安装设置方式。在Windows 98/Me系统中进行对等网络的配置，只需要对“控制面板”中的“网络”项进行配置就可以了。它的配置步骤如下：
（1）在建立网络连接前，要安装网卡及驱动程序。
（2）要安装网络协议。一般仅需要选择NetBEUI协议，如果想共享Modem上互连网则要求安装TCP/IP网络协议。
（3）网络用户的安装
在 “网络”属性对话框中的“主网络登录”下方选择“Windows 登录”，而不能选择可能存在的“Microsoft网络用户”或“NetWare网络用户”。这三种登录方式适用于登录到不同的网络环境中，其中 “Windows登录”用于对等网环境；“Microsoft网络用户”多用于登录NT服务器的域名；“NetWare网络用户”则用于登录NetWare服务器。另外：“主网络登录”是Windows 98启动时首先登录的网络。
3.2.2 对等网络的连接

## Slide 22
（4）文件与打印共享
在“网络”对话框中选中“配置”选择卡，然后单击“文件及打印共享”按钮打开“文件及打印共享”的对话框。在这个对话框中，你可以选择是否允许其他的网络用户使用你的文件和打印机。一般来说应该选择“允许其他用户访问我的文件夹”，否则你不能把你的文件夹共享出去。

## Slide 23
（5）标识计算机
标识计算机的目的是给网络中的每一台计算机一个独立的名称，便于这些计算机在网络中相互访问。其设置方法是：
①进入“网络”主对话框。
②选择“标识”选项卡，在“计算机名”后输人本台计算机在网络中的名称，此名称将会在“网上邻居”中看到。在“工作组”后输入网络的工作组名称，在“计算机说明”后输入一些描述本台计算机的说明性文字。

## Slide 24
（6）访问控制
在“网络”对话框中选择“访问控制”选项卡，出现“访问控制”对话框，在此对话框中要选择“共享级访问控制”。这样允许当用户把他本地计算机的资源共享出去时，可以为每一个共享出去的资源设置一个密码，而且这个密码又可分为：“只读”、“完全控制”密码。

## Slide 25
当把对等网络组建成功以后，主要目的是想使用网上的其它资源，例如网络打印机，使用其它计算机上的调制解调器上Internet，这是网络的一个主要功能——资源共享。所谓“资源共享”是指网络中的程序、数据和各种资源能被网络中的用户使用，而用户不必考虑自己以及使用的资源在网络中的位置，且同一资源可以被多个用户同时使用。其中的资源是指在有限时间内能为用户服务的设备，包括软件和硬件设备。资源共享的好处是可以充分利用资源，避免了资源的重复存储的浪费。
3.2.3 资源共享
1．设置共享文件夹
所谓共享文件夹，是指存在于网络中不同计算机上的，可以让网络中所有计算机共同使用的文件夹。另外需要强调说明的是Windows 98 的FAT文件格式仅能做到文件夹级共享，而做不到文件级共享（即指不能对某个文件设置共享，仅能对文件夹设置共享）。但Windows NT的NTFS文件格式可以做到文件级共享。

## Slide 26
要将文件夹设置成共享，其具体的作法为：
（1）首先打开“资源管理器”。方法是在桌面上右键点击“我的电脑”，在弹出的快捷菜单上选择“资源管理器”。
（2）然后选择需要给其它用户使用的文件夹，即需要共享的对象。例如：C盘上的LB文件夹。右键单击该文件夹，在出现的快捷菜单上选择“共享”，出现“共享”的对话框。需要说明的是，如果在快捷菜单上没有出现“共享”选项，要打开资源权限允许他人使用你的资源，

## Slide 27
（3）在“LB”属性对话框中选择“共享为”项，输入新的共享名或者保持默认的共享名。如果需要还可在备注栏中填写一些有关共享内容的描述。另外还需要设置“访问类型”，访问类型有三种：
 只读：允许其他用户打开并浏览其中的内容，但不允许改变它；
 完全：允许网络上的任何人都能浏览并改变该文件的内容；
 根据密码访问：该项可以实现对共享资源的使用限制。即可以对资源加上密码，根据用户知道的密码的不同而提供不同的服务，有“只读”和“完全控制”两种权限。
（4）在“LB”属性对话框中，当设置完各项后单击“确定”按钮，此时，在“LB”文件夹图标下面增加一只手，表示该文件夹已是共享文件夹。

## Slide 28
（1）在本地计算机上安装网络打印机驱动程序
具体步骤如下：
2．共享网络中的打印机
①依次选择“开始→设置→打印机”，在出现的对话框中双击“添加打印机”图标，出现安装打印机向导.
②在该对话框中选择“网络打印机”一项。
③单击“下一步”，出现“添加打印机向导”对话框。如果需要在DOS环境下使用该网络打印机，则选择“是否要在MS-DOS程序中使用打印操作”下方的“是”，否则选择“否”。单击“浏览”按钮，在出现的安装向导中选择需要的网络打印机名，按“确定”后返回。

## Slide 29
④在“添加打印机向导”对话框中单击“下一步” 。注意，如果在前面选择了在DOS环境下使用打印机一项，此处输入的计算机名不能超过8个英文字符，否则在DOS环境下无法访问该打印机。如果要将这台网络打印机作为本台计算机的默认打印机，则选择下方的“是”。
⑤在图3-16所示的对话框中，单击“下一步”后，在出现如图3-17所示的对话框中，询问是否进行打印测试，建议大家选择“是”进行打印测试。
测试正确后，系统将要求插入打印机的安装程序盘，并从安装盘上复制所需要的程序到系统中。网络打印机安装结束。

## Slide 30
当对等网络安装与设置完成以后，如果所使用的计算机加入这个对等网络，就可以使用该网络上的资源了。但是首先必须登录到网络。
3.2.4 对等网络的使用
1．计算机登录到网络
当设置完成对等网络并重新启动计算机后会出现“输入用户网络密码”对话框。如果要登录到网络，必须输入“用户名”及“密码”，然后单击“确定”按钮，当通过了系统进行的验证后，就登录到对等网络了。在第一次登录时，密码为空。如果单击“取消”按钮，该计算机只能作为单机使用。

## Slide 31
2．使用网络上的资源
登录到网络以后，在Windows 98的桌面上，双击“网上邻居”，打开“网上邻居”窗口。在此窗口中显示了已登录网络的所有计算机名和工作组，选择其中需要访问的计算机名，并双击该计算机名，该计算机上所有设置了共享属性的资源会全部显示出来。
这时可以象使用本地计算机上的资源一样来使用它们。如果该文件夹在设置共享属性时设置了密码，当密码输入正确后才能访问，否则拒绝进入。不过，在第一次登录正确地输入了密码后，以后访问时就不再要求输入密码了。
说明：如果“网上邻居”对话框是空或者网络不可用，用户必须重新设置网络才能连接到网络的其他计算机上。

## Slide 32
3．映射网络驱动器
为了使用网络上资源，每次都要登录到网络，而且还要双击“网上邻居”，然后选择该资源所在的计算机，双击该计算机的名字，这样才能使用所需要的资源。为了方便用户的使用，Windows 98提供了一种映射网络驱动器的方法。其具体的方法如下：
在“网上邻居”上找到要使用的的网络资源，例如选择“LIUBING”主机上的“公用文档”文件夹，在它的上面点击右键，出现如下图所示快捷菜单。在该快捷菜单中选择“映射网络驱动器”项，并在其对话框中输入“网络驱动器”，最后单击“确定”按钮。以后就可以在桌面上“我的电脑”里利用该网络驱动号来访问该文件夹。

## Slide 33
3.3 客户/服务器网络
3.3.1 在服务器上建立用户帐号
3.3.2 工作站如何设置登录到Windows 2000服务器
返回

## Slide 34
如果想使用以Windows 2000 Advanced Server 作为服务器的网络，那么你首先要拥有一个可以登录到服务器的用户帐号。而且在每个用户帐号中还包含着用户的名称、密码、访问权限等数据。一旦某个用户以一个帐号登录到网络，那么该用户的所有操作都将一直会被跟踪和审核，甚至用户所执行过的某些操作还被记录在安全日志里进行“备案”。这样，网络管理员通过给每个网络用户设置一个用户帐号并分配一定的权限，就可以管理所有的网络用户和网络资源了，并且可以防止非法用户入侵。作为安全性的一个重要内容，每个帐户在域中都是以一定的角色出现的（例如：域管理员、备份操作员、域用户或者来宾等），而每种角色又都具有相对应的权利，即对系统能做什么事，例如域管理员可以管理域中帐户和资源，备份操作员可执行数据或文件备份等操作。
3.3.1 在服务器上建立用户帐号

## Slide 35
（1）首先，在Windows 2000 Advanced Server的桌面上按照图3-21所示依次选择“开始→管理工具→Active Directory 用户和计算机”，打开如图3-22所示的对话框。
下面就来讲述如何在Windows 2000 Advanced Server中为一个准备登录到网络上的用户添加一个帐号。

## Slide 36
（2）在“Active Directory 用户和计算机”的控制台目录树中选择要添加用户帐户的域，然后就可直接在该域的下面或者任意一个容器中添加用户帐户。例如，选择“jldomain.whsy.edu”域下面的Users项，按照图3-23所示的，单击菜单的“操作”按钮，从中选择“新建→用户”。这时出现如图3-24所示的对话框。
（3）在图3-24所示的对话框中，要求输入用户的姓名和登录时所使用的登录名。在输入用户的姓名时应尽量输入用户的真实姓名，而且应该按照姓在前名在后的格式，这样对网络管理员来说，今后可通过按“名称”排序，轻而易举地找到任何一个用户。当用户帐户数目达到几百上千时，这样做的好处就不言而喻了。

## Slide 37
（4）单击“下一步”，弹出如图3-25所示的对话框。在该对话框中，要求输入用户登录时所需要的密码。另外，还可根据情况来选中复选框。一般在创建新用户时，网络管理员给用户设置一个默认的密码，并同时选中“用户下次登录时须更改密码”复选框，这样当用户以默认密码登录后系统会要求该用户马上更改密码。“用户不得更改密码”复选框可以防止用户改动密码，这种方式通常用于设置一些公开密码，当然对这种帐户必须严格地限制权限，只能用它访问一些公共的资源。“密码永不过期”复选框也可用在公开密码上，但要十分小心，这是一个安全隐患。“帐户已停用”复选框可禁用该帐户，例如某个员工短时间休假，可把其帐户暂时停用。

## Slide 38
（5）单击“下一步”，弹出如图3-26所示的对话框。在此对话框中显示了所创建的用户的属性，最后单击“完成”按钮，该用户就创建好了。

## Slide 39
当网络管理员在Windows 2000服务器上设置好账户以后，装有Windows 98的客户机还需要一些配置才能登录到网络。其配置过程与3.2节大体相近，也即需要安装网卡、添加与Windows 2000服务器的相同协议、添加“Microsoft网络用户”、主登录网络设置成“Microsoft网络用户”、工作组名与Windows 2000服务器的域名相同。唯一不同的是，这种方式需要对Windows 98“Microsoft网络用户”进行设置。在图3-2中选择“Microsoft网络用户”，然后单击“属性”按钮，弹出如图所示的对话框。 。在该对话框中，需对下面内容进行设置：
3.3.2 工作站如何设置登录到Windows 2000服务器
登录身份验证：选中“登录到Windows NT”复选框，并输入Windows NT域名。本例中输入的“jldomain”。
网络登录选项：有“快速登录”和“登录及恢复网络连接”之分。

## Slide 40
3.4 传输介质的访问控制方式
3.4.1 载波监听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
3.4.2 令牌环
3.4.2 令牌环
返回

## Slide 41
在Ethernet中，传送信息是以“包”为单位的，简称信包。在总线上如果某个工作站有信包要发送，它在向总线上发送信包之前，先检测一下总线是“忙”还是“空闲”，如果检测的结果是“忙”，则发送站会随机延迟一段时间，再次去检测总线，若这时检测总线是“空闲”，这时就可以发送信包了。而且在信包的发送过程中，发送站还要检测其发到总线上的信包是否与其它站点的信包产生了冲突，当发送站一旦检测到产生冲突，它就立即放弃本次发送，并向总线上发出一串干扰串（发出干扰串的目的是让那些可能参与碰撞但尚未感知到冲突的结点，能够明显的感知，也就相当于增强冲突信号），总线上的各站点收到此干扰串后，则放弃发送，并且所有发生冲突的结点都将按一种退避算法等待一段随机的时间，然后重新竞争发送。从以上叙述可以看出，CSMA/CD的工作原理可用四个字来表示：“边听边说”，即一边发送数据，一边检测是否产生冲突。
1．CSMA/CD工作原理

## Slide 42
在CSMA/CD的传输控制方式中，冲突要经过最长多少时间会被检测出来？我们通过图3-29来说明此问题。
2．CSMA/CD的冲突检测所需时间
由此可以得出以下结论：检测冲突的时间等于总线上最远的两个站点之间，端到端延迟时间的两倍（即2a）。这种CSMA/CD冲突检测，对发送站所发送的信包（即数据帧）长度有一定的要求，例如在10Mb/s的数据速率其数据帧长度的最小值不能小于64字节（如所发送的信息不足时，可加以填充）。因为CSMA/CD工作原理要求当发送站一边发送数据，一边进行冲突检测，若检测到冲突则立即中止发送，然后推迟一段时间，再发送。如果所发送的帧长度太短，发送站还没来得及检测冲突就已经发送完了，那么就无法进行冲突检测了。

## Slide 43
3.4.2 令牌环
环网的拓扑结构是所有结点串行连接而形成的一个封闭环路。
1．环网的一般工作原理
环路上的某个站点要发送信息（以下简称发送站），它仅需要把信息往它的下游站点发送即可。下游站点收到信息以后，要进行地址识别，以判断该信息是否是发送给本地主机的，如果不是发送给本地主机，则该站点把信息继续转发给它的后继站点；如果是发送给本地主机，则该站点会将此信息复制送给本地主机，另外，该站接收了信息以后，对已接收信息是继续转发还是终止该信包的传送是由环控制策略决定的。由环网的工作原理可以看出，当某一站点发送信包以后，在环路上的每个站点都可以接收到这个信包，而只有与该信包目的地址相同的工作站才会接收该信包，其它站点是不会接收该信包的。另外还可以看出，整个环形信道是由传输介质和中继器构成的，只要将信包送至环路，信包就会在中继转发器之间和传输介质上循环传送，直至到达目的地站点为止，并按照一定的策略将其取下 。

## Slide 44
2．环形网络的介质访问控制方式—令牌环
令牌环技术是在环路上设置一个令牌，当所有的站点都空闲时，令牌就不停地在环网上转。当某一个站点有信包要发送，它必须等到令牌经过它时（注意：此时经过的令牌必须是一个空令牌），相当于该站点得到了环网的使用权限，这时该站点把这个空令牌设置成满令牌，并开始发送信包。此时环上便没有了令牌，所有想发送信息的站点必须等待，这个信包在环路上绕行一周又会重新回到发送站，并被发送站从环上卸载下来，同时发送站会向环上插入一个新的空令牌。一旦新的空令牌插入到环中，下游有数据发送的站点就可获得它并传输数据。
令牌环主要优点是它提供对传输介质访问的灵活控制。而且在负载很重的情况下，这种令牌环的控制策略是高效和公平的。它的主要缺点一个是在轻负载的情况下，由于传输信包前必须要等待一个空令牌的到来，这样造成了一些低效率，另一个是需要对令牌进行维护，一旦令牌丢失，环网便不能再运行，所以在环路上要设置一个站点作为环上的监控站点，来保证环上有且仅有一个令牌。

## Slide 45
3.4.3 令牌总线
1．令牌总线型网络的产生
比较总线型网络（以太网络）和令牌环型网络可以看出：以太网络的结构简单，在站点数量少时，传输速度较快。但由于采用CSMA/CD控制策略，以竞争方式随机访问传输介质，肯定会有冲突发生，且冲突信包要重新发送，当站点超过一定数量时，网络的性能会因重发数据次数的增加而急剧下降。
令牌传递环网中，无论结点数的多少，都需要等待令牌空闲时才能进行通信。由于采取按位转发方式，加之对令牌的控制，监视占用部分时间，故在结点数少时，其传输速度低于以太网，但结点数量增多，网络性能不会象以太网那样急剧下降。
综合令牌传递方式和总线网络的优点，在物理总线结构中实现令牌传递控制方法，构成逻辑环路，这就是IEEE802.4的令牌总线介质访问控制技术。
令牌总线型网络的典型代表是美国Data Point公司研制的ARC（Attached Resource Computer）网络。

## Slide 46
2．令牌总线的工作原理
在令牌总线中，总线上的所有站点构成逻辑环。也就是说所有站点都按次序分配到一个逻辑地址，每个工作站都知道在其之前和在其之后的站点标识，第一个站点的前继是最后一个网络站点的标识，而且物理上的位置与其逻辑地址无关。
一个叫做令牌的控制帧规定了访问的权利。总线上的每一个工作站如有数据要发送，必须要得到令牌以后才能发送，即拥有令牌的站点被允许在指定的一段时间里访问传输介质。该站点能传输一个或多个帧，还能探询其它站点并接收响应。当该站完成自己的工作，或是时间用完了，它要将令牌交给逻辑位置上紧接在它后面的那个站点，那个站点由此得到允许数据发送权。所以，常规操作包括数据传输和令牌传输。另外，不使用令牌的站点只能在总线上对探询给予响应或要求得到响应。这个环按照站点逻辑地址的降序排列。

## Slide 47
3．令牌总线特点
（1）不可能产生冲突
令牌总线中，只有收到令牌的站点才能将信息发送到总线上，这样就不会象CSMA/CD介质访问方式那样，使总线产生冲突。故令牌总线信息帧长度完全由发送信息的长短决定，没有最小分组长度要求。对于CSMA/CD访问控制，为使最远的站点也能检测到冲突，需在实际的信息长度后加填充位，以满足最小长度要求。
（2）站点有公平的访问权
获得令牌的站点，若有信息要发送即发送信息，之后将令牌传给下一站点；若没有信息发送，则立即将令牌传递到下一站点。由于站点是按初始化顺序依次接收到令牌，所以各站点都有公平的访问权。
（3）每个站传输前的等待访问时间的总和一定
当全部站点都有信息发送时，等待取得令牌和发送信息的时间应等于全部令牌传送时间和发送时间之总和。若只有一个站点要发送信息，则最坏情况下等待时间只是令牌传递全部时间之和。

## Slide 48
3.5 千兆位以太网
3.5.1 千兆位以太网概述
3.5.2 千兆位以太网技术
返回

## Slide 49
3.5.1 千兆位以太网概述
千兆位以太网是一种新型高速局域网，它可以提供1Gb/s的通信带宽，采用和传统10M，100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长，因此可以实现在原有低速以太网基础上平滑、连续性的网络升级，从而能最大限度的保护用户以前的投资。
以太网技术是当今应用最为广泛的网络技术，然而随着网络通信流量的不断增加，传统10兆以太网在客户/服务器计算环境中已很不适应。通信的拥塞推进了对高速网络的需求。在当今现有的高速局域网技术中，快速以太网或称100BASE-T已成为首选。快速以太网是建立在广泛接受的10BASE-T以太网基础之上，提供向100Mb/s的平滑、连续性的网络升级。然而为服务器和台式机提供100BASE-T速率的发展，又显然产生了对主干网和服务器更高网络速率的要求。这种更高速率的技术应能提供平滑的升级方式，具有较好的性能价格比，不需要重新培训。从目前的发展看，最合适的解决方案是千兆以太网。千兆以太网可以为园区网络提供1Gbps的通信带宽，而且具有以太网的简易性；以及和其它类似速率的通信技术比较具有价格低廉的特点。千兆以太网可从当前以太网基础之上平滑过渡，综合平衡了现有的端点工作站、管理工具和培训基础等各种因素。

## Slide 50
3.5.2 千兆位以太网技术
与以太网和快速以太网一样，千兆位以太网只定义了物理层和介质访问控制层。实现上，物理层是千兆位以太网的关键组成，在IEEE802.3z中定义了三种传输介质：多模光纤、单模光纤、同轴电缆。IEEE802.3ab则定义了非屏蔽双绞线。除了以上几种传输介质外，还有一种多厂商定义的标准1000Base-LH，它也是一种光纤标准，传输距离最长可达到100公里。
千兆位以太网物理层的另外一个特点就是采用8B/10B编码方式，这与光纤通道技术相同，由此带来的好处是，网络设备厂商可以采用已有的8B/10B编码/解码芯片，这无疑会缩短产品的开发周期，并且降低成本。
1．千兆位以太网物理层

## Slide 51
由以太网所支持的简易网络升级，以及对新应用和数据类型处理的灵活性、网络的可伸缩性，使得千兆以太网成为高速、高带宽网络的战略性选择。它主要具有以下几个特性：
简便，直接性的高性能升级，而且无网络崩溃危险。
总体性的低开销。总体开销不仅包括购买设备的开销，还应包括培训、维护和纠错的开销。
可支持新应用和新数据类型的能力。
网络设计的灵活性。
仍然不能保证服务质量。
2．千兆位以太网的特性

## Slide 52
可以预见，千兆位以太网技术将取代ATM成为局域网络骨干的首选技术，这一结论主要来自于以下几点。
首先，由于价格方面的因素，ATM往往只用做网络的骨干，而终端用户的桌面系统仍然是以太网，通过局域网仿真（LANE）等技术可以实现网络的互连，但大大增加了系统的复杂性和造价。而千兆以太网可以实现与原有的10M和100M以太网的无缝连接，系统的成本和复杂性相对于前者都大大降低。
其次，由于近年来Internet和TCP/IP协议的迅速普及，网络被越来越多地用于传输IP业务。而这正是ATM的弱项，据资料显示，ATM传输IP信包会增加30%的额外开销，这主要是因为需要把一个IP信包拆成多个信元分别传输。这也正是目前IP over SDH、IP Over WDM等技术呼声日高的原因所在。
当然，由于ATM技术实现了音频、视频、数据的统一传输，在以多媒体应用为主要业务的网络中仍然有较大的技术优势。
3．千兆位以太网与ATM

## Slide 53
本章给读者介绍了构建一个局域网络应需要哪些组件，有了这些组件并把它们连在一起之后，还不能说是一个计算机网络，这仅是在物理上把这些计算机连在一起，这样又给读者介绍了相应的硬件和协议的设置。在这个设置过程中，有两种不同的模式即对等网络模式和客户/服务器模式，这两种方式是两种绝然不同的计算机网络模式。当建成局域网络之后，给读者介绍了如何使用网络上的资源，这些资源包括硬件资源、软件资源和数据资源。最后给读者介绍了在局域网络通信过程中，由于传输介质是由各主机共享的，这样就存在一个在某一时刻哪一个主机可以访问传输介质，即介质访问控制方式，它的目的是合理地分配传输介质的使用时间，提高传输介质的有效利用率。本章的目的是使读者能实际动手，把几个分布在不同地点的、相互独立的计算机连接成计算机局域网络，在这个过程中，让读者能够明白，构建一个计算机局域网需要购买哪些设备，这些设备买回之后要如何进行安装和配置等等。如果有条件的话，读者应该亲手来构建一个小型的局域网，这对学习计算机网络这门课程是大有益处的。
本节小结