## Slide 1
第6章 拨号网络
调制解调器的安装方法
拨号网络的安装设置方法
拨号网络的故障检测方法
“Internet共享连接”的安装设置方法
学习要点：

## Slide 2
第6章 拨号网络
6.1 调制解调器的安装
6.2 拨号网络的安装与设置
6.3 设置Internet网络协议
6.4 拨号上网
退出
6.5 拨号上网的故障及排除方法
6.6 建立Internet连接共享

## Slide 3
6.1 调制解调器的安装
6.1.1 调制解调器的选择
6.1.2 调制解调器的安装
返 回

## Slide 4
6.1.1 调制解调器的选择
仅有一台计算机和一条电话线路显然是不能连入Internet网的。因为在前面已经讨论过，在计算机内部传输的是离散的数字信号，而普通的电话线路仅能传输模拟信号，这就需要有一种设备来对两种信号进行转换。这种设备就叫调制解调器（Modem）。
衡量调制解调器质量好坏的主要标准是：数据传输速率、工作稳定性、容错能力。目前的调制解调器其数据传输速率一般都标明是56Kb/s，但这只是一个标称值，往往达不到这个速度，实际上它是一种非对称的调制解调器，即它的下行速率（从ISP服务器到用户端的传输速率）在46Kb/s以下，而上行速率（从用户端到ISP服务器的传输速率）是33.6Kb/s。在上网的过程中，下行的数据量要远远大于上行数据。
调制解调器分为内置式和外置式两大类，另外有的调制解调器还附加了传真、数据和语音三种功能。

## Slide 5
外置式调制解调器使用一条串行电缆线和计算机连接起来。在计算机机箱后背通常有两个串行口，一个连接鼠标，另一个就可以连接调制解调器。将外置式调制解调器的电源线插入电源插座，再将调制解调器后背的标有“Line IN”字样的接口接入电话线路，标有“Phone”字样的接口接入电话机。改成这种接线方式以后就变成了电话线从室外引入室内后，先经过调制解调器，再和电话机相连。
安装内置式调制解调器需要打开机箱，在计算机主板上适当的空扩展槽内，将调制解调器卡插入，其它接线方法同外置式相同。安装好调制解调器后，首先应检验一下电话机是否有拨号音。如果没有拨号音，可能接线有问题，再重新确认一下。

## Slide 6
6.1.2 调制解调器的安装
（1）打开计算机电源开关，启动Windows 98，如图6-1所示按顺序选择“开始→设置→控制面板”，打开图6-2所示的窗口。

## Slide 7
（2）在图6-2中双击“调制解调器”图标，出现图6-3所示对话框
（3）在图6-3中，单击“下一步”按钮（假设已经准备就绪），出现如图6-4所示对话框。

## Slide 8
（4）在图6-4中选择“从软盘安装（H）”按钮，并选择好驱动程序。
（5）如果使用的是外置式调制解调器，则必须选择通讯端口。如果使用的是内置式调制解调器，则可以选择逻辑端口。如图6-5所示。在图6-5中选择端口后，单击“下一步”按钮，出现图6-6所示对话框，该对话框表示已经成功地安装了调制解调器。在该对话框中，单击“完成”按钮。

## Slide 9
（6）把调制解调器安装成功以后，应该对所安装的调制解调器进行测试，看调制解调器是否安装正确。依次顺序选择“开始→设置→控制面板”，然后双击“调制解调器”图标，打开“调制解调器属性”对话框，如图6-7所示。在这里可以看到刚才安装好的调制解调器的型号。在图6-7中单击“诊断”选项卡，打开图6-8所示的“诊断”选项卡。

## Slide 10
（7）在图6-8中，选择一个已安装了的调制解调器及其对应的端口。并选择“详细信息”按钮，出现图6-9所示的对话框。如果调制解调器安装成功，在图6-9对话框的下部会出现一些安装正确的提示；如果没有任何响应，说明调制解调器安装有问题，应检查硬件和重新安装驱动软件。

## Slide 11
6.2 拨号网络的安装与设置
6.2.1 拨号网络的安装
6.2.2 建立连接
返 回

## Slide 12
在Windows 98的典型安装过程中，会自动安装“拨号网络”，如果计算机上在安装Windows 98时没有安装“拨号网络”选项，可以按照以下步骤添加上去 ：
6.2.1 拨号网络的安装
（1）在Windows 98的桌面上，依次顺序单击“开始→设置→控制面板→添加删除程序”并选择“Windows安装”选项，出现如图6-10所示的对话框。

## Slide 13
（2）在图6-10中，选择“通讯”项，然后单击“详细资料（D）”按钮就会出现如图6-11所示的对话框。
（3）在图6-11中，选中“拨号网络”后，按下“确定”按钮，Windows 98便提示你插入Windows 98的安装盘，系统会自动将拨号网络装入。完成后，根据提示重新启动系统。

## Slide 14
安装了“拨号网络”之后，还必须建立连接。建立连接的步骤如下：
6.2.2 建立连接
（1）依次顺序选择“开始→程序→附件→通讯→拨号网络”，然后单击“拨号网络”，这时就出现了一个“拨号网络”对话框，如图6-12所示。
（2）用鼠标双击 “新建连接”的图标或者从菜单中选择“连接→新建连接"，这时就会出现如图6-13所示的“创建新连接”对话框。

## Slide 15
（3）接下来就输入要连接的计算机（即主机）所在地的区号、电话号码以及国家/地区代码，如图6-14中所填。其中电话号码是ISP（Internet服务提供商）提供，如图中的163。完成后，单击“下一步”按钮，出现图6-15所示的窗口。

## Slide 16
（4）如果设置都正确，在图6-15中按下“完成”按钮，就在“拨号网络”的文件夹中创建了一个叫做“我的连接”的连接（如图6-16所示）。“我的连接”是在图6-13中输入的连接名。
（5）在图6-15中，如果觉得刚才的设置不合适，可以按“上一步”按钮，重新配置。也可以按下“取消”按钮来重新开始。

## Slide 17
（6）在图6-16所示的对话框中选中新建的“我的连接”图标，然后选择“文件”菜单中的“属性”，出现如图6-17所示对话框。把“使用区号与拨号属性”前面的“√”去掉。

## Slide 18
（7）在图6-17所示的对话框中选择“服务器类型”选项，出现图6-18所示的对话框，选择“PPP：Internet，Windows NT Server，Windows 98”选项，再按下“确定”按钮。
到此为止，拨号网络安装和设置完毕。

## Slide 19
6.3 设置Internet网络协议
把调制解调器、拨号网络和网络连接安装和设置成功以后，还需要对TCP/IP协议进行设置。Windows 98自己就带有这个“协议”，这也就是为什么Windows 98上互联网非常容易的原因之一。不过，Windows 98仅装有“协议”是这个工具，还得由用户去设置，就象虽然拥有各种零件，如果不把它们放入机器中相应的位置，就不能发挥它们的作用。TCP/IP协议的设置方法如下：
（1）依次选择“开始→设置→控制面板”，双击“网络”图标，就会出现如图6-19所示的窗口。

## Slide 20
（2）选中“TCP/IP→拨号网络适配器”，按下“属性”按钮，出现如图6-20所示的TCP/IP协议的属性窗口。出现许多选项，对于一般的互联网用户，只选“IP地址”和“DNS配置”两项即可。
（3）选择“IP地址”项，如图6-20所示。必须选择“自动获得一个IP地址”，因为IP地址是由ISP随机分配的，不是由自己选定的。

## Slide 21
（4）选择“DNS配置”项，如图6-21所示。必须单选“启用DNS”，因为用“拨号上网”去寻找地址都需要DNS（域名服务）。在DNS服务器搜索顺序中填入ISP主机的IP地址，如图6-21中“202.103.0.68”，该地址是由ISP提供的。
（5）单击“确定”按钮后，系统提示重新启动系统。最后需要说明的是，要想使刚才的设置生效，一定要重新启动系统。

## Slide 22
拨号上网的具体方法是：
6.4 拨号上网
（1）从桌面依次双击“我的电脑→拨号网络”，然后双击新建的“我的连接”，出现如图6-22所示窗口。
（2）在图6-22中，“用户名”和“口令”都是ISP认可的，直接输入即可。如果使用本地区的公共帐号，如武汉地区是663，则在图6-22中的用户名填入“663”，密码填入“663”，电话号码填入“663”也可进入。
（3）下面有一可选项“保存口令”，选中时表示下次进行拨号连接时不用再输入口令通常不选，以防止他人的盗用。
（4）当输入完毕，按下图6-22所示的“连接”按钮，就可以听到调制解调器的拨号声了。

## Slide 23
如果拨号上网不成功，建议从以下几个步骤来检查：
6.5 拨号上网的故障及排除方法
（1）检查Modem与电话线连接是否正确
电话线一定要插在Modem标有“Line In”的插孔内。否则在拨号时，计算机会出现没有拨号音或电话线没有连接好的提示。
（2）对调制解调器进行诊断
在“控制面板”上双击“调制解调器”，选择系统上已安装的调制解调器，单击“属性”按钮进行诊断，测试Modem工作是否正常。如果不正常，就需要重新安装调制解调器。
（3）检查输入的电话号码、帐号、口令是否正确
（4）串口是否选择不当

## Slide 24
6.6 建立Internet连接共享
使用“Internet 连接共享”可以使一个小型的计算机网络共享一个Internet的连接，几台计算机同时上网。在Windows98第二版上的“Internet 连接共享”提供了一个简便的方法。要启用“Internet 连接共享”，小型网络中必须要有一台计算机作为“连接共享”的计算机（该计算机应具有连接Internet并能提供 IP 地址）用作小型网络中计算机的应答服务器。这样，网络中的其它计算机就可以使用转换后的个人 IP 地址通过“连接共享”计算机访问 Internet。
当网络中某台计算机发出访问 Internet 请求时，个人 IP 地址传输到“连接共享”计算机，转换为“连接共享”计算机的 Internet IP 地址。然后发送到 Internet。结果返回时，“连接共享”计算机再将 IP 地址转换回来并将结果发送到网络中相应的计算机。小型网络中只有“连接共享”计算机可以直接访问Internet，而网络中的其他计算机没有直接的 Internet 连接。

## Slide 25
在使用“Internet 连接共享”之前，小型网络中的每台计算机必须安装了网卡。然后选一台计算机用作“连接共享”计算机，并按一定的方式建立该计算机与 Internet 的连接，例如，可以使用调制解调器、双向电缆调制解调器、ISDN、ADSL等。运行“Internet 连接向导”帮助建立连接，建立连接并正常工作后，安装“Internet 连接共享”，然后配置“连接共享”计算机及网络中的其它计算机。 下面具体地说明如何来进行“Internet 连接共享”的安装与设置：
（1）在共享Internet连接的计算机中安装 Windows98第二版，并在其上安装好Modem和拨号网络以及该计算机和其它计算机之间的网络连接。测试网络连接是否成功的方法，可以打开桌面上的网络邻居，看是否能看到网络中连接的其它各台计算机。

## Slide 26
（2）启动共享Internet连接的向导安装程序。如图6-1所示依次选择“开始→设置→控制面板”，打开如图6-2所示的窗口，在此窗口中双击“增加/删除程序”图标，并单击“Windows安装程序”选项（如图6-24所示），再单击“Internet工具”项及 下面的“详细资料”按钮。弹出“Internet工具”窗口（如图6-25所示）。勾选“Internet连接共享”项，单击“确定”按钮又重新回到图6-24所示的对话框，在该对话框中再单击“确定”按钮。

## Slide 27
（3）这时系统开始安装共享Internet连接工具并启动向导设置程序（如图6-26所示）。 单击“下一步”按钮。下面要指定连接类型（如图6-27所示），向导程序现在要求指定Internet连接类型，一般选择“拨号连接”。注意，拨号上网类型中包括ISDN方式。

## Slide 28
（4）选择好连接类型以后单击“下一步”按钮，出现图6-28所示的对话框，建立客户机配置磁盘，单击“下一步”按钮，出现图6-29所示的对话框。下面向导程序将为用户建立一张客户机配置磁盘，使用该磁盘用户能够为共享Internet连接网络中的计算机进行配置。将一张空白磁盘放入软驱，然后单击“确定”按钮。当向导程序复制完相应的程序后，出现如图6-30所示的对话框。提示用户把复制好的磁盘从软驱中抽出，然后单击“确定”按钮，出现如图6-31所示对话框。最后单击向导程序最后对话窗口里的“完成”按钮，系统将重新启动。

## Slide 29
（5）配置客户机。将客户机配置磁盘放入每一台需要建立连接的客户机磁盘驱动器中，并运行A:\Icsclset.exe，弹出如图6-32所示对话框。如此将启动Windows中的Internet连接向导，为客户机建立 Internet连接（如果已经建立了连接，配置则会马上完成）。过程很简单，按照提示操作即可（但要求是每一个需要连接共享的计算机拥有相同的工作组名，在控制面板的“网络”组件中设置）。
（6）手动配置客户机的IP地址。

## Slide 30
本节小结
本章从实际出发，介绍了如何使个人计算机能够连上互联网，以获取网上无穷无尽的信息。重点介绍了调制解调器、拨号网络的安装设置方法。也介绍了如何使用201卡上网，以及当计算机不能上网，应从哪几个方面去检查和将故障排除。最后给读者介绍了一种使小型局域网上的多个用户共享一个MODEM上互联网的方法。本章是对前几章所学的网络知识的实际应用，如IP地址的设置与分配，网关的设置等等，只有在读者对这些概念充分理解的基础之上才能正确的进行设置。