## Slide 1
第二章 多媒体的硬件和
软件环境的建立
返回

## Slide 2
学习目标
掌握多媒体系统的组成结构及多媒体个人
计算机的技术标准和配置。
了解Windows98的多媒体环境。
掌握数字音频基本概念、各种音频信号的
特点、声卡的安装与使用。
掌握视频的色彩空间表示及转换，数字视
频标准和数字视频的特点、视频采集卡
的安装与使用。
了解多媒体光存储技术及CD-ROM光盘的结
构与读写原理。
了解扫描仪的工作原理使用。

## Slide 3
目录
2.1 多媒体计算机系统的组成结构
2.2 Windows的多媒体环境
2.3 多媒体音频
2.4 多媒体视频
2.5 多媒体光存储器
2.6 多媒体输入输出设备
返回

## Slide 4
2.1 多媒体计算机系统的组成结构
多媒体计算机系统由硬件系统和软件系统
组成。其中硬件系统主要包括计算机主要配置
和各种外部设备以及与各种外部设备的控制接
口卡(其中包括多媒体实时压缩和解压缩电路)
软件系统包括多媒体驱动软件、多媒体操作系
统、多媒体数据处理软件、多媒体创作工具软
件和多媒体应用软件。

## Slide 5
多媒体计算机系统组成结构如下图所示。
多媒体应用软件 | 第八层 | 软件系统
多媒体创作软件 | 第七层 | 
多媒体数据处理软件 | 第六层 | 
多媒体操作系统 | 第五层 | 
多媒体驱动软件 | 第四层 | 
多媒体输入/输出控制卡及接口 | 第三层 | 硬件系统
多媒体计算机硬件 | 第二层 | 
多媒体外围设备 | 第一层 | 

## Slide 6
2.1.1 多媒体硬件系统
2.1.2 多媒体驱动软件
2.1.3 多媒体操作系统
2.1.4 多媒体数据处理软件
2.1.5 多媒体创作软件
2.1.6 多媒体应用系统
返回

## Slide 7
2.1.1 多媒体硬件系统
1．多媒体硬件系统的组成
2．多媒体个人计算机

## Slide 8
1．多媒体硬件系统的组成
多媒体硬件系统是由计算机传统硬件设备
光盘存储器(CD-ROM)、音频输入/输出和处理设
备、视频输入/输出和处理设备等选择性组合而
成，其基本框图如下图所示。
主机
显示器
视频卡
声卡
CD-ROM
摄像机
影碟机
录像机
麦克风
扬声器
收录机
MIDI合成器

## Slide 9
声卡是处理和播放多媒体声音的关键部
件，它通过插入主板扩展槽中与主机相连。卡
上的输入/输出接口可以与相应的输入/输出设
备相连。常见的输入设备包括麦克风、收录机
和电子乐器等，常见的输出设备包括扬声器和
音响设备等。声卡由声源获取声音，并进行模
拟/数字转换或压缩，而后存入计算机中进行
处理。声卡还可以把经过计算机处理的数字化
声音通过解压缩、数字/模拟转换后，送到输
出设备进行播放或录制。

## Slide 10
视频卡是通过插入主板扩展槽中与主机
相连。卡上的输入/输出接口可以与摄像机、影
碟机、录像机和电视机等设备相连。视频卡采
集来自输入设备的视频信号，并完成由模拟量
到数字量的转换、压缩，以数字化形式存入计
算机中，数字视频可在计算机中进行播放。
光盘存储器由CD-ROM驱动器和光盘片组
成。光盘片是一种大容量的存储设备，可存储
任何多媒体信息。CD-ROM驱动器用来读取光盘
上的信息。

## Slide 11
2．多媒体个人计算机
多媒体个人计算机(Multimedia Personal
Computer，简称MPC)，是指具有多媒体功能的个
人计算机。它是在PC基础上增加一些硬件板卡及
相应软件，使其具有综合处理文字、声音、图像
视频等多种媒体信息的功能。
(1). MPC基本硬件构成
(2). MPC技术标准
(3). MPC配置

## Slide 12
(1). MPC基本硬件构成
MPC主要特征可以用一个简单的公式表示：
多媒体PC机 = PC机 + CD-ROM驱动器 + 声卡
(2). MPC技术标准
MPC3.0标准规定系统硬件最低配置如下：
PC机：至少为8MB内存， 640MB硬盘容量，
主频75MHz Pentium CPU，分辨率为640×480，
颜色数为65536色的显示器。
CD-ROM驱动器：传输速率为600KB／s，最
大寻址时间200ms，CD-ROM XA。
声卡：采样频率44.1kHz，16bit量化精度，
Wavetable（波表）MIDI合成器。

## Slide 13
(3). MPC配置
在配置MPC时应该具备大容量的硬盘；具
有快速数据处理、数据传输能力的CPU和PCI总
线；建立更大的高速缓存区以提高微机的运行
速度，内存一般在32M以上。
高分辨率的图形、图像显示。图形显示
卡要有高的分辨率和存储容量，如1024×768
的分辨率，2M内存容量。
高速的CD-ROM驱动器和光盘。
高质量的声卡和音响设备。为了声音的
采集和回放具有较好的音质，应该采用具有
44.1KHz采样频率和16Bit采样位数的声卡。

## Slide 14
2.1.2 多媒体驱动软件
多媒体驱动软件是多媒体计算机软件中
直接和硬件打交道的软件。它完成设备的初始
化，完成各种设备操作以及设备的关闭等。驱
动软件一般常驻内存，每种多媒体硬件需要一
个相应的驱动软件。

## Slide 15
2.1.3 多媒体操作系统
操作系统是计算机的核心，负责控制和
管理计算机的所有软硬件资源，对各种资源进
行合理地调度和分配，改善资源的共享和利用
情况，最大限度地发挥计算机的效能，它还控
制计算机的硬件和软件之间的协调运行，改善
工作环境向用户提供友好的人机界面。
多媒体操作系统简言之就是具有多媒体
功能的操作系统。多媒体操作系统必须具备对
多媒体数据和多媒体设备的管理和控制功能，
具有综合使用各种媒体的能力，能灵活地调度
多种媒体数据并能进行相应的传输和处理，且
使各种媒体硬件和谐地工作。

## Slide 16
多媒体操作系统大致可分为两类：
一类是为特定的交互式多媒体系统使用的
多媒体操作系统。如Commodore公司为其推出的
多媒体计算机Amiga系统开发的多媒体操作系统
Amiga DOS，Philips和SONY 公司为他们联合推
出的CD-I 系统设计的多媒体操作系统CD-RTOS
(Real Time Operation System)等。
另一类是通用的多媒体操作系统。随着多
媒体技术的发展，通用操作系统逐步增加了管
理多媒体设备和数据的内容，为多媒体技术提
供支持，成为多媒体操作系统。目前流行的
Windows 9x、Windows NT主要适用于多媒体个
人计算机；Macintosh是广泛用于苹果机的多媒
体操作系统。

## Slide 17
2.1.4 多媒体数据处理软件
多媒体数据处理软件是专业人员在多媒体
操作系统之上开发的。在多媒体应用软件制作
过程中，对多媒体信息进行编辑和处理是十分
重要的，多媒体素材制作的好坏，直接影响到
整个多媒体应用系统的质量。
常见的音频编辑软件有Sound Edit、
Cool Edit 等，图形图像编辑软件有
Illustrator、CorelDraw、Photoshop等，
非线性视频编辑软件有Premiere，动画编辑软
件有Animator Studio和3D Studio MAX等。

## Slide 18
2.1.5 多媒体创作软件
多媒体创作软件是帮助开发者制作多媒体
应用软件的工具，如Authorware、Director等。
能够对文本、声音、图像、视频等多种媒体信息
进行控制和管理，并按要求连接成完整的多媒体
应用软件。

## Slide 19
2.1.6 多媒体应用系统
多媒体应用系统又称多媒体应用软件。它
是由各种应用领域的专家或开发人员利用多媒体
开发工具软件或计算机语言，组织编排大量的多
媒体数据而成为最终多媒体产品，是直接面向用
户的。多媒体应用系统所涉及的应用领域主要有
文化教育教学软件、信息系统、电子出版、音像
影视特技、动画等。

## Slide 20
2.2 Windows的多媒体环境
2.2.1 Windows的多媒体扩展
2.2.2 Windows 98的多媒体应用程序
返回

## Slide 21
2.2.1 Windows的多媒体扩展
1．多媒体扩展的三个软件模块
2．为实现“可扩展性和设备无关性”所采取的措施
3．Windows 98提供的多媒体功能

## Slide 22
1．多媒体扩展的三个软件模块
为支持多媒体功能，微软公司在1990年推
出了Windows 3.0之后，开发了多媒体扩展软件
包WME（Windows with Multimedia Extension）
之后又将多媒体功能直接集成到Windows 3.x及
以后各版本之中并有所发展，提供了对多媒体
的支持。
Windows 3.1有一个包括多媒体功能的控制
面板(其中含有几个与多媒体有关的设置程序)和
媒体播放程序。此外，微软公司附加的Video
for Windows软件包还提供了视频播放功能。

## Slide 23
Windows 3.x的多媒体扩展主要由以下三
个软件模块组成：
(1). MMSystem系统模块。提供统一的多媒体控
制接口(MCI-Multimedia Control Interface)
服务的低层多媒体支持函数。
(2). 多媒体设备驱动程序。实现低层MMSystem
函数和多媒体设备(如波形音频，MIDI设备等)
之间的通信。
(3). MCI驱动程序。提供对媒体的高级控制。
Windows多媒体扩展在应用层和硬件之间
含有多层系统代码，应用程序首先同MMSystem
对话，再由后者唤醒低层多媒体设备或某个
MCI驱动程序。

## Slide 24
2．为实现“可扩展性和设备无关性”所采取的措施
可扩展性和设备无关性是多媒体扩展系统
结构设计的两个原则，为了实现可扩展性和设
备无关性，在系统软件设计上采取了以下三项
措施：
(1). 通过中间转换层(MMSystem)把应用程序与
设备驱动程序相隔离，以便开发人员可集中编
写与设备无关的代码。
(2). 运行时连接，将MMSystem中转层与所需的
驱动程序相连接。
(3). 定义良好的、一致的驱动程序接口，使特
殊代码最少，简化了安装和升级过程。

## Slide 25
3．Windows 98提供的多媒体功能
1998年6月Microsoft正式推出的Windows 98
在多媒体方面的性能有了很大的提高，速度更快，
图像更美观、更真实。目前Windows 98是MPC机上
使用最普遍的多媒体操作环境。
Windows 98提供的多媒体功能如下：
(1). 支持即插即用技术
(2). 32位的设备驱动
(3). 娱乐性更强

## Slide 26
(1). 支持即插即用技术
即插即用(Plug and Play，简称PnP)技术
就是要方便用户对多媒体硬件设备的安装和设
置。
在安装支持即插即用的多媒体设备时，
Windows系统会自动探测到设备的存在，并一步
一步地指导安装过程，此外它还可根据计算机的
硬件资源进行分析，选择最合适的配置并自动为
其分配地址、中断和设备号等系统资源，避免设
备之间的设置冲突。

## Slide 27
(2). 32位的设备驱动
Windows 98采用了32位保护模式驱动程序，
这样做有许多好处是：32位保护模式的设备驱动
程序可以动态地装载或去除，不占用常规内存；
可以通过减小系统运行的模式开关数来提高系统
的运行性能；同时，因为支持即插即用而使系统
配置变得容易。

## Slide 28
(3). 娱乐性更强
Windows 98增加了许多新功能，使CD-ROM
驱动器成为更实用的MPC设备：
1). CD-ROM的自动播放
在CD-ROM驱动器中装上光盘，Windows 98
会自动识别出光盘的内容。
2). 支持后台播放
3). 改进了的视频功能
Windows 98操作系统内置的各种软件视频
压缩编码、解码程序支持最主要的几种视频文件
格式。

## Slide 29
2.2.2 Windows 98的多媒体应用程序
Windows 98不仅为运行多媒体应用程序提供
了支持，而且本身还附带了画图、录音机、CD播
放器及媒体播放机等多媒体程序。
1．画图
2．CD播放器
3．媒体播放机
4．录音机

## Slide 30
Windows 98自带一个画
图程序在附件中。画图软件
启动后的界面如右图所示。当
光标移动到画图区的控制点时
光标变成双箭头，此时可以拖
拽改变画图区大小。
工具箱中有16个画图用
的工具。用户可以利用工具进
行画图、填充、喷涂、清除、
输入文字和重新排列画图区内
容等工作。
1．画图

## Slide 31
CD播放器是一个用CD-ROM驱动器播放CD唱
盘的程序。CD播放器操作面板如下图所示。
在曲目下拉框中可以选择要播放的曲目，
然后单击“播放”按钮即可开始播放CD乐曲。
2．CD播放器

## Slide 32
(1). 编辑播放曲目
一张CD唱盘上可能只有几首自己喜欢的乐
曲，如果想自己排定播放顺序，可执行
【唱片】|【编辑播放曲目】命令，弹出如下图
所示窗口，在此可进行播放曲目的设置。

## Slide 33
(2). 调整播放音量
在CD播放器中，执行【查看】|【音量控制】
命令或在桌面上双击任务栏上的喇叭，打开如下
图所示音量控制对话框。在对话框中可调整播放
音量和左右音箱均衡。

## Slide 34
利用MPC的基本配置硬件，在Windows 98中
使用“媒体播放机”应用程序，就可以播放多媒体
文件，例如播放波形声音文件、MIDI音乐、视频
文件、VCD光盘等。
“媒体播放机” 的操作界面如下图所示。
3．媒体播放机

## Slide 35
启动媒体播放机后，要播放某个内容，首
先需要从设备菜单中选择一种播放的设备，这
些设备是：
ActiveMovie播放VCD视盘
Windows视频播放扩展名是“AVI”的视频文件
声音播放扩展名是“WAV”的文件
MIDI音序器播放扩展名是“MID”的文件
CD音频播放CD唱盘的音乐
提示：使用ActiveMovie播放VCD视盘时，
MPEG文件都放置在光盘MPEGAV文件夹下，文件
扩展名为“DAT”。

## Slide 36
利用Windows 98提供的“录音机”程序可以
录制、播放、编辑数字波形声音文件。
(1). 录音机操作界面
录音机的操作界面如下图所示：
4．录音机

## Slide 37
(2). 录制声音
利用Windows 98提供的“录音机”程序可分
别录制来自麦克风、外接音频信号等的声音。根
据需要把声卡的MIC IN插孔与话筒相连，或者把
LINE IN与其它声音输入设备(例如录放机、CD唱
机等)的线性输出端相连。
录制一个声音文件的操作步骤如下：
步骤1 执行【文件】|【新建】命令。
步骤2 单击“录音”按钮。
步骤3 打开麦克风开关并对着麦克风说话或者
打开其它的信号输入开关。
步骤4 结束录音时，单击“停止”按钮。
步骤5 执行【文件】|【保存】。

## Slide 38
2.3 多媒体音频
音频是多媒体技术的重要特征之一，是携
带信息的重要媒体。在计算机多媒体技术中，音
频的种类主要有波形音频、MIDI音频和CD唱盘音
频。
2.3.1 波形音频
2.3.2 MIDI音频
2.3.3 CD-DA唱盘
2.3.4 声卡
返回

## Slide 39
2.3.1 波形音频
1．声音的基本特征
2．数字音频

## Slide 40
1．声音的基本特征
声音是由空气中分子的振动而产生的。自
然界的声音是一个随时间而变化的连续信号，可
近似地看成是一种周期性的函数。通常用模拟的
连续波形描述声波的形状，单一频率的声波可用
一条正弦波表示，如下图所示。
振幅
周期
基线

## Slide 41
基线是测量模拟信号的基准点。声波的振
幅表示声音信号的强弱程度。声波的频率反映出
声音的音调，声音细尖表示频率高，声音粗低表
示频率低。
振幅和频率不变的声音信号，称为单音。
单音一般只能由专用电子设备产生。在日常生活
中，我们听到的自然界的声音一般都属于复音，
其声音信号由不同的振幅与频率合成而得到。复
音中的最低频率称为复音的基频（基音），是决
定声调的基本要素，它通常是个常数。复音中还
存在一些其它频率，是复音中的次要成分，通常
称为谐音。基频和谐音合成复音，决定了特定的
声音音质和音色。

## Slide 42
2．数字音频
声波是随时间而连续变化的物理量，通过
能量转换装置，可用随声波变化而改变的电压
或电流信号来模拟。以模拟电压的幅度来表示
声音的强弱。
为使计算机能处理音频，必须对声音信号
数字化。
(1). 采样和量化
(2). 影响数字音频质量的技术参数
(3). 数字音频文件的存储量
(4). 数字音频信号的编码

## Slide 43
(1). 采样和量化
(c) 采样信号的量化
(a) 模拟音频信号
(b) 音频信号的采样
数字化音频的过程如下图所示。

## Slide 44
模拟声音在时间上是连续的，或称连续时
间函数x(t)。用计算机处理这些信号时，必须
先对连续信号采样，即按一定的时间间隔(T)在
模拟声波上截取一个振幅值(通常为反映某一瞬
间声波幅度的电压值)，得到离散信号x(nT)
(n为整数)。T称采样周期，1/T称为采样频率。
为了把采样得到的离散序列信号x(nT)存
入计算机，必须将采样值量化成有限个幅度值
的集合x(nT)，采样值用二进制数字表示的过程
称为量化编码。

## Slide 45
(2). 影响数字音频质量的技术参数
对模拟音频信号进行采样量化编码后，得
到数字音频。数字音频的质量取决于采样频率、
量化位数和声道数三个因素。
1). 采样频率
采样频率是指一秒钟时间内采样的次数。
在计算机多媒体音频处理中，采样频率通常采
用三种：11.025KHz(语音效果)、22.05KHz(音
乐效果)、44.1KHz(高保真效果)。常见的CD唱
盘的采样频率即为44.1KHz。

## Slide 46
2). 量化位数
量化位数也称“量化精度”，是描述每个采样
点样值的二进制位数。例如，8位量化位数表示每
个采样值可以用28即256个不同的量化值之一来表
示，而16位量化位数表示每个采样值可以用216即
65536个不同的量化值之一来表示。常用的量化位
数为8位、12位、16位。
3). 声道数
声音通道的个数称为声道数，是指一次采
样所记录产生的声音波形个数。记录声音时，如
果每次生成一个声波数据，称为单声道；每次生
成两个声波数据，称为双声道（立体声）。随着
声道数的增加，所占用的存储容量也成倍增加。

## Slide 47
(3). 数字音频文件的存储量
以字节为单位，模拟波形声音被数字化后
音频文件的存储量(假定未经压缩)为：
存储量=采样频率×量化位数/8×声道数×时间
例如，用44.1KHz的采样频率进行采样，量
化位数选用16位，则录制1秒的立体声节目，其
波形文件所需的存储量为：
44100×16／8×2×1=176400(字节)

## Slide 48
(4). 数字音频信号的编码
一般情况下，声音的制作是使用麦克风或
录音机来产生，再由声卡上的WAVE合成器的
(模/数转换器)对模拟音频采样后，量化编码为
一定字长的二进制序列，并在计算机内传输和
存储。在数字音频回放时，再由数字到模拟的
转化器(数/模转换器)解码可将二进制编码恢复
成原始的声音信号，通过音响设备输出。如下
图所示。
模拟音频信号输入
采样/量化编码
传输/存储
解码
播放

## Slide 49
数字波形文件数据量大，数字音频的编码
必须采用高效的数据压缩编码技术。音频信号
能够被压缩编码的依据有两个，一是声音信号
存在着数据冗余；二是利用人的听觉特性来降
低编码率，人的听觉具有一个强音能抑制一个
同时存在的弱音现象，这样就可以抑制与信号
同时存在的量化噪声；另外人耳对低频端比较
敏感，而对高频端不太敏感，由此引出了“子带
编码技术”。
音频信号的压缩编码方式可分为波形编码
参数编码和混合编码三种。

## Slide 50
1). 波形编码
波形编码的算法简单，易于实现，可获得
高质量的语音。常见的三种波形编码方法为：
脉冲编码调制(PCM)，实际为直接对声音信号作
A／D转换。只要采样频率足够高，量化位数足
够多，就能使解码后恢复的声音信号有很高的
质量。
差分脉冲编码调制(DPCM)，即只传输声音预测
值和样本值的差值以此降低音频数据的编码率。
自适应差分编码调制(ADPCM)，是DPCM方法的进
一步改进，通过调整量化步长，对不同频段设
置不同的量化字长，使数据得到进一步的压缩。

## Slide 51
2). 参数编码
参数编码方法通过建立起声音信号的产生
模型，将声音信号用模型参数来表示，再对参
数进行编码，在声音播放时根据参数重建声音
信号。参数编码法算法复杂，计算量大，压缩
率高，但还原声音的质量不高。
3). 混合编码
混合编码是把波形编码的高质量和参数编
码的低数据率结合在一起，取得了较好效果。

## Slide 52
音频编码标准和算法
编码类型 | 算法 | 名称 | 数据率 | 标准 | 应用 | 质量
波形 编码 | PCM | 均匀量化 |  |  | 公共网 ISDN 配音 | 4.0-4.5
 | μ(A) | μ(A) | 64kbit/s | G.711 |  | 
 | APCM | 自适应量化 |  |  |  | 
 | DPCM | 差值量化 |  |  |  | 
 | ADPCM | 自适应差值量化 | 32kbit/s | G.721 |  | 
 | SB-ADPCM | 子带一自适应差值量化 | 64kbit/s | G.722 |  | 
参数 编码 | LPC | 线性预测编码 | 2.4kbit/s |  | 保密电话 | 2.5-3.5
混合 编码 | CELPC | 码激励LPC | 4.8kbit/s |  | 移动通信 | 3.7-4.0
 | VSELP | 矢量和激励LPC | 8kbit/s |  | 语音邮件 | 
 | RPE-CELP | 长时预测规则码激励 | 13.2kbit/s |  | ISDN | 
 | LD-CELP | 低延时码激励LPC | 16kbit/ | G.728 |  | 
 | MPEG | 多子带感知编码 | 128kbit/s |  | CD | 5.0

## Slide 53
2.3.2 MIDI音频
MIDI音频是将电子乐器键盘上的弹奏信息
记录下来，包括键名、力度、时值长短等，是乐
谱的一种数字式描述。当需要播放时，只需从相
应的MIDI文件中读出MIDI消息，生成所需要的声
音波形，经放大后由扬声器输出。如下图所示。
合成器
扬声器
MIDI键盘
MIDI接口
音序器
1. 什么是MIDI
2. MIDI设备配置
3. MIDI文件的特点

## Slide 54
MIDI是Musical Instrument Digital
Interface(乐器数字接口)的缩写。MIDI是一种
国际标准，是计算机和MIDI设备之间进行信息交
换的一整套规则，包括各种电子乐器之间传送数
据的通信协议。
1. 什么是MIDI

## Slide 55
MIDI设备就是处理MIDI信息所需的硬件设
备，其基本组成包括：
2. MIDI设备配置
(1). MIDI端口
(2). MIDI键盘
(3). 音序器(Sequencer)
(4). 合成器

## Slide 56
(1). MIDI端口
一台MID设备可以有一至三个MIDI端口，分
别称为MIDI In、MIDI Out、MIDI Thru。它们的
作用是：
MIDI In：接收来自其它MIDI设备的MIDI信
息。
MIDI Out：发送本设备生成的MIDI信息到
其它设备。
MIDI Thru：将从MIDI In端口传来的信息
转发到相连的另一台MIDI设备上。

## Slide 57
(2). MIDI键盘
MIDI键盘是用于MIDI乐曲演奏的，MIDI键
盘本身并不发出声音，当作曲人员触动键盘上的
按键时，就发出按键信息，所产生的仅仅是MIDI
音乐消息，从而由音序器录制生成MIDI文件。
(3). 音序器(Sequencer)
用于记录、编辑、播放MIDI的声音文件，
音序器有以硬件形式提供的，目前大多为软件音
序器。音序器可捕捉MIDI消息，将其存入MIDI文
件，MIDI文件扩展名为 .MID。音序器还可编辑
MIDI文件。

## Slide 58
(4). 合成器
MIDI文件的播放是通过MIDI合成器，合
成器解释MIDI文件中的指令符号，生成所需要
的声音波形，经放大后由扬声器输出，声音的
效果比较丰富。
1). MIDI合成方式
MIDI合成方式主要有调频合成(FM)和波
形表合成(Wave Table)两种方式。调频合成方
式，其原理是根据傅立叶级数而来。波形表合
成的原理是ROM中已存储着各种实际乐器的声
音采样，合成时以查表方式调用这些样本将其
还原回放。

## Slide 59
2). 硬波形表合成与软波形表合成
硬波表合成方式的数字声音样本被保存
在ROM内或RAM(可动态更换)内。而软波表的数
字化样本保存于系统主存中，合成运算靠CPU
完成，最终的音频合成靠声卡上的WAVE合成器
来完成。
软波表实际上是针对合成MIDI音乐而开
发的一套软件，其主要作用是控制高速CPU来
完成波表MIDI合成器的部分功能。

## Slide 60
3. MIDI文件的特点
(1). 由于MIDI文件只是一系列指令的集合，因
此它比数字波形文件小得多，大大节省了
存储空间。
(2). 使用MIDI文件，其声音卡上必需含有硬件
音序器或者配置有软件音序器。
(3). MIDI声音适于重现打击乐或一些电子乐器
的声音，利用MIDI声音方式可用计算机来
进行作曲。
(4). 对MIDI的编辑很灵活，在音序器的帮助下，
用户可自由地改变音调、音色以及乐曲速
度等，以达到需要的效果。

## Slide 61
2.3.3 CD-DA唱盘
CD-DA(Compact Disk-Digital Audio)即
数字音频光盘。是光盘的一种存储格式，专门
用来记录和存储音乐。CD唱盘也是利用数字技
术(采样技术)制作的，只是CD唱盘上不存在数
字声波文件的概念，而是利用激光将0、1数字
位转换成微小的信息凹凸坑制作在光盘上，通
过CD-ROM驱动器特殊芯片读出其内容，再经过
D／A转换，把它变成模拟信号输出播放。

## Slide 62
2.3.4 声卡
声卡是多媒体计算机必备的部件之一，用来
处理各种类型数字化声音信息。
1. 声卡的结构与功能
2. 声卡的安装
3. 安装测试

## Slide 63
1. 声卡的结构与功能
声卡一般由Wave合成器、MIDI合成器、混
合器、MIDI电路接口、CD-ROM接口、DSP数字信
号处理器等组成。
(1). Wave合成器
Wave合成器的模/数转换和数/模转换是声
卡上数据处理器件。
(2). MIDI合成器
标准的多媒体计算机通过MIDI合成器播放
MIDI文件。

## Slide 64
(3). 混音器
声卡上的混音器芯片可以对以下音源进行
混合：数字化声音(DAC)，调频FM合成音乐(FM)
CD音频(CD-ROM)，线路输入(AUX)，话筒输入
(MIC)及PC声音输出(SPK)。
(4). MIDI接口
声卡能够接收、录制及输出MIDI信号，
MIDI接口完成电子音乐设备与声卡之间的信号
传输通道，通过软件控制可以将MIDI音乐设备
演奏，反之，也可以将电子音乐设备上演奏的
音乐录制成MIDI数据文件，在计算机中进行模
拟演奏或修改。

## Slide 65
(5). CD-ROM接口
CD-ROM接口提供了从CD-ROM的CD-DA的输
出信号到声卡音源输入的通路，CD-ROM播放CD
唱盘的音频时，将音频信号直接通过声卡的功
放送到扬声器，通过调节声卡的音量控制，即
可控制CD唱盘的音量。
(6). DSP数字信号处理器
用作对数字音频信号的实时压缩和解压
缩，以及用于语音朗读、语音识别等特殊音频
信号的处理。

## Slide 66
了解了声卡的组成及工作原理后，可总结
出声卡有以下主要功能：
(1). 录制与播放波形音频文件。
(2). 编辑与合成波形音频文件。
(3). MIDI音乐录制和合成。
(4). 文语转换和语音识别。

## Slide 67
2. 声卡的安装
(1). 硬件安装
步骤1 关闭计算机电源，拔下供电电源和所有
外接线插头。
步骤2 打开机箱外壳，选择一个空闲的16位扩
展槽并将声卡插入扩展槽。
步骤3 连接来自CD-ROM驱动器的音频输出线到
声卡的CD IN针形输入线上；
步骤4 盖上机箱外壳，并将电源插头插回。
步骤5 声卡与其它外设的连接，按下页图进行。

## Slide 68
LINE IN
LINE OUT
SPK OUT
MIDI
录音机、CD唱机等
线性输出
话筒
扬声器
线性输入
立体声放大器
MIDI设备
MIC IN

## Slide 69
(2). 软件安装
对不同的声卡，软件的安装方法不完全相
同，需要按照说明书安装。
1). 安装驱动程序
声卡的驱动程序是控制声卡工作的必要程
序，不同的声卡驱动程序是不同的。
2). 安装应用程序
安装声卡的应用程序，例如混音器、录音
师和MIDI编辑软件等。

## Slide 70
3. 安装测试
声卡安装完成后，即可对声卡进行测试，
以检查声卡能否正常工作，可以使用
Windows 98的“媒体播放机”进行测试。如果测试
时，没有声音播出，可能有两种情况：一是插孔
接触不良，请检测扬声器插孔、音量开关等；二
是配置产生冲突，进入控制面板的“系统”设置查
看是否有冲突。

## Slide 71
2.4 多媒体视频
凡是通过视觉传递信息的媒体，都属于视
觉媒体。视频是多媒体的重要组成部分，是人们
容易接受的信息媒体。包括静态视频(静态图像)
和动态视频(电影、动画)。通常，我们将静态视
频称“图像”，而用“视频”专指动态视频。
2.4.1 视频的彩色空间的表示及转换
2.4.2 模拟视频标准
2.4.3 数字视频
2.4.4 视频采集卡
返回

## Slide 72
2.4.1 视频的彩色空间的表示及转换
在多媒体计算机中，常常涉及到几种不同
的色彩空间表示颜色。如计算机显示时采用RGB
彩色空间；彩色印刷时采用CMYK彩色空间；彩色
全电视信号数字化时采用YUV彩色空间；为了便
于色彩处理和识别，视觉系统又经常采用HSI彩
色空间。
1. 色彩的基本概念
2. 色彩空间的表示
3. 色彩空间的转换

## Slide 73
1. 色彩的基本概念
颜色与光的波长有关，不同波长的光呈现
不同颜色。颜色具有三个特征：色调、亮度、
饱和度。
色调：表示颜色的种类，如红、黄、蓝等。色彩
取决于光的波长，是决定颜色的基本特征。
饱和度：是表示颜色的纯净程度，即色彩含有某
中单色光的纯净程度。它是按单色光中混入其它
色的比例来表示的。
亮度：是指色彩所引起的人眼对明暗程度的感觉
同一种色调的亮度会因光源的强弱产生不同的变
化，同一色调如加上不同比例的黑或白色混合后
亮度也会发生变化。

## Slide 74
2. 色彩空间的表示
(1). 计算机显视器RGB彩色空间
(2). 彩色印刷CMYK彩色空间
(3). 彩色电视YUV和YIQ彩色空间
(4). HSI彩色空间

## Slide 75
(1). 计算机显视器RGB彩色空间
RGB 彩色空间又称加色法系统。RGB 彩色
空间采用三种基本颜色，即 RGB(红，绿，蓝)。
彩色显视器的输入需要RGB三个彩色分量，通过
三个分量的不同比例配合，在显示屏幕上合成
所需要的任意颜色，三种颜色均无时显示黑色。
在RGB彩色空间，任意彩色光F，其配色方
程可写成：
F=r[R]+g[G]+b[B]
其中，r、g、b为三色系数，r[R]、g[G]、
b[B]为F色光的三色分量。任意一种色光，其色
度可由相对色系数中的任意两个唯一的确定。

## Slide 76
(2). 彩色印刷CMYK彩色空间
CMYK彩色空间又称减色法系统。彩色印刷
采用靛蓝、品红、黄色和黑色四种油墨印刷各
种颜色，通常把这四种颜色简称CMYK。靛蓝、
品红、黄色三种颜色混合在一起时应呈黑色。
在现实中，把等量的靛蓝、品红、黄色油墨混
合在一起产生不是黑色而是深棕色。因此又加
入一些黑墨以打印真正的黑色。

## Slide 77
(3). 彩色电视YUV和YIQ彩色空间
现代彩色电视系统中，通常采用三管彩色
摄像机或彩色电荷耦合器件摄像机，把摄得的
彩色图像信号，经分色棱镜分成R0G0B0三个分量
的信号，分别经放大和校正得到RGB信号，再经
过矩阵变换电路得到亮度信号Y、色差信号R-Y
和B-Y，最后发送端将Y、R-Y及B-Y三个信号进
行编码，用同一信道发送出去。这就是常用的
YUV彩色空间。
多媒体计算机中采用了YUV彩色空间，数
字化后通常为Y∶U∶V = 8∶4∶4或者是
Y∶U∶V = 8∶2∶2。

## Slide 78
美国、日本等国采用的NTSC制，选用了
YIQ彩色空间，Y仍为亮度信号，I、Q仍为色差
信号，但它们与U、V是不同的，其区别是色度
矢量图中的位置不同。
I、Q与V、U之间的关系可以表示成：
I=Vcos33o–Usin33o
Q=Vsin33o+Ucos33o
选择YIQ彩色空间的好处是，人眼的彩色
视觉特性表明，人眼分辨红、黄之间颜色变化
的能力最强，而分辨蓝与紫之间颜色变化的能
力最弱。在色度矢量图中，人眼对于处在红、
黄之间，相角为123o的橙色及其相反方向相角
为303o的青色，具有最大的彩色分辨力。

## Slide 79
(4). HSI彩色空间
在HSI彩色空间中，人们常用H、S、I参数
描述颜色特性，其中H表示色调，S表示颜色的饱
和度，I表示光的强度。HSI彩色空间能够减少彩
色图像处理的复杂性，而且更接近人对色彩的认
识和解释。

## Slide 80
3. 色彩空间的转换
(1). RGB与YUV和YIQ之间的转换
彩色摄像机最初得到的是经过y校正的RGB
信号，为了和黑白电视机兼容及压缩编码，在传
送过程中包含亮度信号和色差信号，亮度方程简
化如下：
Y=0.3R+0.59G+0.11B
三个色差信号B-Y，R-Y，G-Y中有两个是独
立的，另一个可用亮度方程和两个色差信号通过
运算得到。

## Slide 81
YIQ彩色空间和RGB彩色空间的转换方法是：
将V=0.877(R-Y)，U=0.493(B-Y)，代入下式：
I=Vcos33o–Usin33o
Q=Vsin33o+Ucos33o
(2). HIS与RGB之间的转换

## Slide 82
2.4.2 模拟视频标准
目前国际上流行的视频制式标准分别为
NTSC制式、PAL制式和SECAM制式。
美国、日本、中国台湾等地区使用NTSC制
式。
中国及欧洲大多数地区使用PAL制式，PAL
制式规定：每秒25帧，每帧水平扫描线为625条
水平分辨率为240-400个像素点，采用隔行扫描
方式，场频(垂直扫描频率)为50Hz，行频(水平
扫描频率)为15625Hz。
法国、俄罗斯、非洲地区采用SECAM制式。

## Slide 83
2.4.3 数字视频
视频数字化是指以一定的速度对模拟视频
信号进行捕获、处理生成数字信息的过程。
1．数字视频标准
2．数字视频的压缩
3．数字视频的特点

## Slide 84
1．数字视频标准
模拟视频的数字化主要包括色彩空间的
转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统一。模
拟视频一般采用分量数字化方式，先把复合视
频信号中的亮度和色度分离，得到YUV或YIQ分
量，然后用三个模／数转换器对三个分量分别
进行数字化，最后再转换成RGB空间。
为了在PAL、NTSC和SECAM电视制式之间
确定共同的数字化参数，国家无线电咨询委员
会(CCIR)制定了广播级质量的数字电视编码标
准，称为CCIR 601标准。

## Slide 85
(1). 采样频率为f s =13.5MHz。这个采样频率正
好是PAL、SECAM制行频的864倍，NTSC制行频的
858倍，可以保证采样时采样时钟与行同步信号
同步。
(2). 分辨率与帧率见下表
电视制式 | 分辨率 | 帧率
NTSC | 640×480 | 30
PAL、SECAM | 768×576 | 25
(3). 按照采样率为13.5MHz、采样格式4︰2︰2
采样，8位量化，计算出数字视频的数据量为：
13.5(MHz)×8(bit)＋2×6.75(MHz)×8(bit)=
27 Mbyte / s

## Slide 86
2．数字视频的压缩
视频信息的原始数据存在帧内“空间相关”
和相邻帧间“时间相关”，使原始数据存在大量
的数据冗余。另外，人类视觉、听觉器官具有
某些不敏感性，如对色彩亮度敏感而对色调分
辨力弱等因素，以至于可对某些原非冗余的数
据进行压缩，从而可大幅度地提高压缩比。
目前视频压缩编码方法有多种，其中最有
代表性的是MPEG数字视频格式和AVI数字视频格
式。各种压缩编码算法可用软件、硬件或软硬
件结合的方法来实现。

## Slide 87
3．数字视频的特点
数字视频可以无失真地进行无限次拷贝，而
模拟视频信号每转录一次，就会有一次误
差积累，产生信号失真。
模拟视频长时间存放后视频质量会降低，而
数字视频便于长时间的存放。
可以对数字视频进行非线性编辑，并可增加
特技效果等。
数字视频数据量大，在存储与传输的过程中
必须进行压缩编码。

## Slide 88
2.4.4 视频采集卡
视频采集卡又称视频捕获卡，是对模拟视
频图像进行捕捉并转化为数字信号的工具。
1. 视频采集卡的功能
2. 视频采集卡的工作原理
3. 视频采集卡的安装

## Slide 89
1. 视频采集卡的功能
视频采集卡的主要功能是从动态视频中实
时或非实时捕获图像并存储。它可以将摄像机、
录像机和其它视频信号源的模拟视频信号转录到
计算机内部，也可以用摄像机将现场的图像实时
输入计算机。视频采集卡能在捕捉视频信息的同
时获得伴音，使音频部分和视频部分在数字化时
同步保存、同步播放。
视频采集卡不但能把视频图像以不同的视
频窗口大小显示在计算机的显示器上，而且还能
提供许多特殊效果，如冻结、淡出、旋转、镜像
等。

## Slide 90
2. 视频采集卡的工作原理
视频采集卡的结构如下图所示。
多通道
视频输入
A/D
转换
视频信号
帧存储器
D/A
转换
显示
输出
视频采集控制器
计算机主机

## Slide 91
3. 视频采集卡的安装
(1). 硬件安装
步骤1 关闭计算机及所有外围设备的电源，并
拔去电源插头。
步骤2 触摸计算机金属外壳并使自己接地，从
而放掉身上的静电。
步骤3 打开主机箱。
步骤4 将视频采集卡插入到主板上16位插槽内
再用螺钉把视频采集卡紧固在机箱上。
步骤5 将机箱重新安装好。
步骤6 视频采集卡与视频信号源的连接如下页
图所示。

## Slide 92
S-Video输入
Video 1
录像机
摄像机
影碟机
Video 2
(2). 软件安装
视频卡在硬件安装完成之后，开机
Windows 98就会自动地显示找到一个新设备，支
持即插即用的采集卡可使用安装向导安装驱动程
序。驱动程序安装完毕后再安装视频捕捉应用软
件。

## Slide 93
数字化的多媒体信息量非常大，要占用巨
大的存储空间，光存储技术的发展为存储多媒体
信息提供了保证。光盘存储器具有存储容量大、
工作稳定、密度高、寿命长、介质可换、便于携
带、价格低廉等优点，已成为多媒体信息存储普
遍使用的载体。
2.5 多媒体光存储器
2.5.1 光存储技术概述
2.5.2 CD-ROM光盘系统
返回

## Slide 94
2.5.1 光存储技术概述
光存储技术是通过激光在记录介质上进行
读写数据的存储技术。其基本原理是：改变一个
存储单元的某种性质(如反射率、反射光极化方
向等)，使其性质的变化反映被存储的二进制数
0、1。在读取数据时，光电检测器检测出光强和
光极性的变化，从而读出存储在介质上的数据。
1．系统的组成
2．系统的技术指标
3．光盘系统的分类

## Slide 95
1．系统的组成
光盘系统由光盘驱动器和光盘盘片组成。
光学存储的基本特点是用激光引导测距
系统的精密光学结构取代硬盘驱动器的精密机
械结构。光盘驱动器的读写头是用半导体激光
器和光路系统组成的光学头，光盘盘片采用磁
光材料。驱动器采用一系列透镜和反射镜，将
微细的激光束引导至一个旋转光盘上的微小区
域。

## Slide 96
2．系统的技术指标
衡量一个光盘系统特性的主要技术指标
包括存储容量、平均存取时间、数据传输率、
接口标准等。
(1). 存储容量
存储容量是指能存储在光盘中的信息容
量。目前光盘常用的容量为650MB。
(2). 数据传输率
数据传输率一般是指单位时间内光盘驱
动器读取出的数据量。该数值与光盘转速和存
储密度有关。对于CD-ROM，其数据传输率已从
初期的150KB／s提高到3600B／s。

## Slide 97
(3). 平均存取时间
平均存取时间是指从计算机向光盘驱动
器发出命令开始，到光盘驱动器在光盘上找到
需读／写的信息的位置并接受读／写命令为止
的一段时间。光学头沿半径移动全程1／3长度
所需的时间为平均寻道时间。盘片旋转半周的
时间为平均等待时间。把平均寻道时间、平均
等待时间和读／写光学头稳定时间相加，就得
到平均存取时间。
(4). 接口标准
目前常用的光盘驱动器接口标准有SCSI
和IDE两种。SCSI接口型数据传输快，需配备
相应的SCSI控制卡；IDE接口的光驱使用方便
价格便宜。

## Slide 98
3．光盘系统的分类
按照光盘系统的读写能力，常用的光存储器
件可分为三类：只读型、一次写入型、可重写型。
(1). 只读型(CD-ROM)
CD-ROM光盘的内容是在制作光盘时写入的，
用户可任意多次从CD-ROM读取信息，而不能往盘
上写信息。
(2). 一次写光盘系统(CD-WORM)
一次写多次读光盘系统中的光盘，用户可对
其做一次写入内容，以后成为只读光盘。
(3). 可重写型(Rewriteable或Erasable)
可重写型光盘像磁盘一样具有可擦写性。它
又分磁光型(MO)和相变型(PC)两种形式。

## Slide 99
2.5.2 CD-ROM光盘系统
CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)
系统包括CD-ROM驱动器和CD-ROM盘片两部分。其
中CD-ROM盘片是多媒体信息的载体；CD-ROM驱动
器通过连线与计算机相连，主要任务是完成对
CD-ROM盘片上的数据读取。
1．CD-ROM盘的结构和读写原理
2．CD-ROM盘的规格
3．CD-ROM驱动器的安装与使用
4．光盘的保养

## Slide 100
1．CD-ROM盘的结构和读写原理
CD-ROM盘片是用塑料压制成的圆盘，盘片
的直径为120mm，中心定位孔为15mm，厚度为
1.2mm。CD-ROM盘片用单面存储数据，另一面用
来印刷商标。
CD-ROM盘片的最上层是涂了漆的保护层，
该层上印有商标。第二层是铝反射层，当驱动器
读光盘时用来反射激光光束。第三层是用聚碳酸
脂压制的透明衬底，同时压制出的预刻槽用来对
光道径向定位，信息通常存储在光道上。

## Slide 101
CD-ROM光盘的信息是沿着盘面由内向外螺
旋形信息轨道(光道)的一系列凹坑的形式存储
的。光道上不论内圈还是外圈，各处的存储密度
是一样的。光道的间距为1.6μm，光道宽度为
0.6μm，光道上凹坑深约为0.12μm。
在CD-ROM盘片上记录信息时，使用功率较
强的激光光源，将其聚集成1μm的光，照射到介
质表面上，并用输入数据来调制光的强弱。激光
束会使介质表面的微小区域温度升高，从而产生
微小的凹坑，于是改变了表面的反射性质，该过
程叫做烧蚀。

## Slide 102
在读光盘时，CD-ROM驱动器的激光器发出
的激光束经透镜整形和聚焦后照在螺旋磁道上，
对光道进行扫描。由于从凹坑和非凹坑反射回来
的激光强度不同，在边沿发生突变，通过CD-ROM
的光电检测器检测出来，从而读出“0”、“1”信号，
再现原来烧蚀在光道上的信息。注意：凹坑和非
凹坑本身并不代表“0”或“1”，而是凹坑端部的前
沿和后沿代表“1”，其它代表“0”。
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
光盘底板
激光束

## Slide 103
2．CD-ROM盘的规格
根据光盘的信息存储标准，CD-ROM盘的规
格和用途如下。
(1). CD-DA
CD-DA(CD-Digital Audio)，是数字激光
唱盘，用来存储音乐歌曲等。它的信息存放标
准是根据国际标准化组织(1SO)红皮书(Red
Book)定义的。
(2). CD-ROM
CD-ROM信息存放标准是根据1988年
IS09660黄皮书(Yellow Book)定义的。主要用
于作为计算机的辅助存储器。

## Slide 104
(3). CD-I
CD-I(CD-Interactive)在CD-ROM规格的基
础上补充了音频、视频和计算机程序方面的规
定。CD-I光盘可在CD-I交互式光盘系统中播放。
(4). CD-ROM/XA(Extended Architecture)
CD-ROM/XA扩充了对数字音频信号的编码。
它是CD-ROM和CD-I之间的“桥梁”型产品，实现了
将声音、视像和文字等资料同时存放在光盘片的
同一轨上。
(5). CD-V
CD-V(CD-Video)，常称为VCD，用来记录数
字视频数据。VCD采用CD-ROM/XA格式和MPEG-1标
准保存视频和音频信息。

## Slide 105
3．CD-ROM驱动器的安装与使用
CD-ROM驱动器根据安装方式分，有内置式
和外置式两种；按与计算机的接口方式分，主要
有IDE接口和SCSI接口；按数据传输率分，分为
单速、倍速、4速、8速、24速、48速度等。
1). CD-ROM驱动器前面板的功能介绍
CD-ROM驱动器前面板如下页图所示。
(1). CD-ROM驱动器的分类
(2). CD-ROM驱动器面板的功能介绍

## Slide 106
①打开/关闭/停止按钮用来打开/关闭CD-ROM
驱动器的托盘，②托盘是为放光盘设计的。
③读盘忙标志指示灯亮时，表示驱动器正在读盘。
④通过耳机插口插入耳机可以直接收听CD唱盘的
音频信息。⑤耳机音量旋钮可以调节耳机的音量
大小。⑥播放选择按钮用来对CD唱盘的播放和节
目选择进行控制。

## Slide 107
2). CD-ROM驱动器后面板的功能介绍
以IDE接口的内置CD-ROM驱动器为例：
电源连接插口用于连接电源，可将机箱输
出的直流电源引出的4芯标准插头插入该插口中
CD-ROM提供电力。
数据线连接插口用40针插头插入该口，通
过扁平电缆与硬盘IDE接口电缆并接。
设备主/从跳线用于设置光驱的工作方式。
在这个跳线槽中有三组并列的针，可设置为
“主方式”或“从方式”。
音频信号输出插口可通过音频线直接与声
卡上的CD IN插座相连。当播放CD唱盘VCD盘时，
可以将音频信号接入声卡，经声卡放大后输出。

## Slide 108
(3). CD-ROM驱动器安装步骤
步骤1 关闭计算机及所有外设的电源并放掉身
上的静电后打开主机箱。
步骤2 卸下一个空闲的用于安装5.25英寸驱动
器的挡板，将CD-ROM驱动器固定在机箱
的支架上。
步骤3 连接电源。
步骤4 设置跳线方式为主方式。
步骤5 连接数据线，将光驱的数据线接入第二
个IDE插座。
步骤6 连接数字音频线。
步骤7 安装完毕后重新盖好机箱盖。
步骤8 安装随机附带的驱动程序。

## Slide 109
4．光盘的保养
CD光盘的保养方法：
(1). 保护光盘不受强光照射，避免将光盘存放在
过热、过冷或潮湿的地方。
(2). 光盘必须放在专用的容器内保存而不能把它
们堆放或叠放在一起。
(3). 当需要把光盘放入计算机光盘驱动器中进行
阅读时，要用手指托住光盘的里、外边缘以
避免指印，并且使标记面朝上，然后放入到
光盘驱动器的托盘中。
(4). 若光盘变脏，可用一块微湿的柔软棉布从中
心向边缘轻轻擦拭，不能沿圆形轨边擦拭。

## Slide 110
2.6 多媒体输入输出设备
多媒体信息输入计算机以及从计算机输出
到外部需要一些专门的设备，如照片可使用扫描
仪数字化并输入到计算机，摄像机、录像机的视
频信号也可数字化存储到计算机中，以及图像信
息可通过打印机输出，开发的多媒体应用系统需
要使用刻录机将软件制作成光盘进行传播等。
2.6.1 扫描仪
2.6 2 数码照相机
2.6.3 彩色打印机
2.6.4 CD-R和CD-R刻录机
返回

## Slide 111
2.6.1 扫描仪
扫描仪是一种图像输入设备，利用光电转换
原理，通过扫描仪光电管的移动或原稿的移动，
把黑白或彩色的原稿信息数字化后输入到计算机
中，它还用于文字识别、图像识别等新的领域。
1．扫描仪的结构、原理
2．扫描仪的类型与性能
3．扫描仪的技术指标
4．扫描仪的选择
5．扫描仪的安装和使用

## Slide 112
1．扫描仪的结构、原理
(1). 结构
扫描仪由CCD(Charge Coupled Device，电
荷耦合器件阵列)、光源及聚焦透镜组成。CCD排
成一行或一个阵列，阵列中的每个器件都能把光
信号变为电信号。光敏器件所产生的电量与所接
收的光量成正比。

## Slide 113
(2). 信息数字化原理
以平面式扫描仪为例，把原件面朝下放在扫
描仪的玻璃台上，扫描仪内发出光照射原件，反射
光线经一组平面镜和透镜导向后，照射到CCD的光
敏器件上。来自CCD的电量送到模数转换器中，将
电压转换成代表每个像素色调或颜色的数字值。步
进电机驱动扫描头沿平台作微增量运动,每移动一
步，即获得一行像素值。
扫描彩色图像时分别用红、绿、蓝滤色镜捕
捉各自的灰度图像，然后把它们组合成RGB图像。
有些扫描仪为了获得彩色图像，扫描头要分
三遍扫描。另一些扫描仪中，通过旋转光源前的
各种滤色镜使得扫描头只需扫描一遍。

## Slide 114
2．扫描仪的类型与性能
(1). 按扫描方式分类
按扫描方式扫描仪分为四种：手动式、平
板式、胶片式和滚筒式。
(2). 按扫描幅面分类
幅面表示可扫描原稿的最大尺寸，最常见
的为A4和A3幅面的台式扫描仪，此外，还有A0大
幅面扫描仪。
(3). 按接口标准分类
扫描仪按接口标准分为三种：SCSI接口、
EPP增强型并行接口、USB通用串行总线接口。

## Slide 115
(4). 按反射式或透射式分类
反射式扫描仪用于扫描不透明的原稿，它
利用光源照在原稿上的反射光来获取图形信息；
透射式扫描仪用于扫描透明胶片，如胶卷、X光
片等。
(5). 按灰度与彩色分类
扫描仪可分灰度和彩色两种。用灰度扫描
仪扫描只能获得灰度图形。彩色扫描仪可还原彩
色图像。彩色扫描仪的扫描方式有三次扫描和单
次扫描两种。三次扫描方式又分三色和单色灯管
两种。

## Slide 116
3．扫描仪的技术指标
描述扫描仪的技术指标，主要包括扫描精
度、灰度级、色彩深度、扫描速度等。
(1). 扫描精度
(2). 灰度级
(3). 色彩精度
(4). 扫描速度
(5). 鲜锐度

## Slide 117
扫描精度通常用光学分辨率×机械分辨率来
衡量。
光学分辨率(水平分辨率)：指的是扫描仪上的感
光元件(CCD)每英寸能捕捉到的图像点数。光学
分辨率用每英寸点数DPI(Dot Per Inch)表示。光
学分辨率取决于扫描头里的CCD数量。
机械分辨率(垂直分辨率)：指的是带动感光元件
(CCD)的步进电机在机构设计上每英寸可移动的步
数。
最大分辨率(插值分辨率)：指通过数学算法所得
到的每英寸的图像点数。
(1). 扫描精度

## Slide 118
(2). 灰度级
灰度级是表示灰度图像的亮度层次范围的
指标，是指扫描仪识别和反映像素明暗程度的能
力。换句话说就是扫描仪从纯黑到纯白之间平滑
过渡的能力。目前，多数扫描仪用8bit编码即
256个灰度等级。
彩色扫描仪要对像素分色，把一个像素点
分解为R、G、B三基色的组合。对每一基色的深
浅程度也要用灰度级表示，称为色彩精度。
(3). 色彩精度

## Slide 119
(4). 扫描速度
(5). 鲜锐度
扫描仪的扫描速度也是一个不容忽视的指
标，时间太长会使其它配套设备出现闲置等待状
态。扫描速度不能仅看扫描仪将一页文稿扫入计
算机的速度，而应考虑将一页文稿扫入计算机再
完成处理总共需要的时间。
鲜锐度是指图片扫描后的图像清晰程度。
扫描仪必须具备边缘扫描处理锐化的能力。调
整幅度应广而细致，锐利而不粗化。

## Slide 120
4．扫描仪的选择
在选购扫描仪时，首要的考虑因素是扫描
仪的精度。扫描仪的精度决定了扫描仪的档次和
价格。目前，600×1200dpi的扫描仪已经成为行
业的标准，而专业级扫描则要用1200×2400dpi
以上的分辨率。
其次要考虑扫描仪的色彩位数。色彩位数
越多，扫描仪能够区分的颜色种类也就越多，所
能表达的色彩就越丰富，能更真实地表现原稿。
对普通用户24bit已经足够。
再次考虑扫描仪的接口类型。

## Slide 121
5．扫描仪的安装和使用
以FOUNDER F8180U为例说明扫描仪的使用。
(1). 硬件连接与软件安装
步骤1 使用扫描仪随机附送的USB缆线的一端连
接至扫描仪背面板，将另一端连接计算
机的USB接口。
步骤2 连接电源。
步骤3 安装驱动程序，在安装时注意选USB为扫
描接口方式。
步骤4 安装附送的OCR(文字识别)软件。

## Slide 122
(2). 扫描仪的使用
步骤1 打开扫描仪电源。
步骤2 启动方正扫描程序。扫描操作界面包括
“设置”和“预览”两个窗口，如下图所示。

## Slide 123
步骤3 将需扫描的图片在扫描仪面板上摆正。
步骤4 设定合适的扫描参数。在扫描设置界面中
提供扫描图像类型设定、扫描分辨率设定
缩放比例设定、亮度和对比度调节、色彩
校正、滤镜和去网等参数设定。
步骤5 单击“预览”按钮，扫描仪预扫。
步骤6 确定扫描区域，移动、缩放扫描仪窗口
的矩形取景框至合适大小、位置。
步骤7 单击“扫描”，扫描图像。
步骤8 保存扫描得到的图像。

## Slide 124
2.6 2 数码照相机
数码照相机使用电荷耦合器件作为成像部
件。它把进入镜头照射于电荷耦合器件上的光影
信号转换为电信号，再经模/数转换器处理成数
字信息，并把数字图像数据存储在相机内的磁介
质中。
1. 数码相机的结构
2. 数码照相机的工作过程
3. 数字照相机的主要技术指标

## Slide 125
1. 数码相机的结构
(1). CCD矩形网格阵列
数码照相机的关键部件是CCD。数字相机的
CCD阵列是排成一个矩形网格分布在芯片上，形成
一个对光线极其敏感的单元阵列，使照相机可以
一次摄入一整幅图像。
CCD是数字照相机的成像部件，可以将照射
于其上的光信号转变为电压信号。CCD芯片上的每
一个光敏元件对应将来生成的图像的一个像素，
CCD芯片上光敏元件的密度决定了最终成像的分辨
率。

## Slide 126
(2). 模数转换器
相机内的A/D转换器将CCD上产生的模拟信
号转换成数字信号，变换成图像的像素值。
(3). 存储介质
数字照相机内部有存储部件，通常存储介
质由普通的动态随机存取存储器、闪速存储器或
小型硬盘组成。存储部件上可存储多幅图像，它
们无需电池供电也可以长时间保存数字图像。
(4). 接口
图像数据通过一个串行口或SCSI接口或USB
接口从照相机传送到计算机。

## Slide 127
2. 数码照相机的工作过程
用数字照相机拍照时，进入照相机镜头的
光线聚焦在CCD上。当照相机判定已经聚集了足
够的电荷（即相片已经被合适地曝光）时，就
“读出”在CCD单元中的电荷，并传送给模数转换
器，模数转换器把每一个模拟电平用二进制数量
化。从模数转换器输出的数据传送到数字信号处
理器中对数据进行压缩后存储在照相机的存储器
中。

## Slide 128
3. 数字照相机的主要技术指标
(1). CCD像素数。数码相机的CCD芯片上光敏元
件数量的多少称之为数码相机的像素数，是目前
衡量数码相机档次的主要技术指标，决定了数码
相机的成像质量。
(2). 色彩深度。色彩深度用来描述生成的图像
所能包含的颜色数。数字照相机的色彩深度有
24Bit、30Bit、高档的可达到36Bit。
(3). 存储功能。影像的数字化存储是数码相机
的特色，在选购高像素数码相机时，要尽可能选
择能采用更高容量存储介质的数码相机。

## Slide 129
2.6.3 彩色打印机
打印机作为输出设备，可打印文本、图像
信息。如果需要获得接近照片效果的高质量打
印，可选择激光彩色打印机。
激光彩色打印机使用4个鼓，处理过程极
其复杂。主要由着色装置、有机光导带、打印机
控制器、激光器、传送鼓、传送滚筒及熔合固化
装置构成。

## Slide 130
2.6.4 CD-R和CD-R刻录机
通过光盘刻录机可将大量的多媒体信息写
到CD-R可记录式光盘上。
1. CD-R盘片的特点
2. CD-R的刻录和读取原理
3. CD-R盘片的凹坑标记
4. CD-R刻录机的选择
5. CD-R盘片的刻录
6. CD-R刻录机的安装与使用

## Slide 131
1. CD-R盘片的特点
(1). CD-R盘片的尺寸与CD-ROM盘相同。
(2). CD-R与CD-ROM兼容，写入CD-R盘上信息可
在CD-ROM驱动器上读出。
(3). 用户在CD-R盘上写入信息后不得再擦除。
根据ISO9660橙皮书标准，虽不能把以前写
入的数据擦除，但允许在CD-R盘的空白部
分多次写入数据。

## Slide 132
2. CD-R的刻录和读取原理
CD-R与CD-ROM记录数据的方法相同，也是
将数据由内向外刻录在螺旋轨道上。
使用CD-R刻录机刻录CD-R盘的原理如下：
将刻录机的写激光聚焦后，通过CD-R空白盘的
聚碳酸脂层照射到有机染料层的表面上，激光
束照射时产生的热量将有机染料烧熔，在光道
上形成光痕。
必须注意在CD-R刻录数据过程中工作不能
中断。如果CD-R在螺旋轨道上顺序刻写数据时，
中途由于某种原因使得刻录中断，则再次刻录
时CD-R无法找到中断时的位置，这张CD-R盘就
报废了。

## Slide 133
3. CD-R盘片的凹坑标记
CD-R录制机采用光学而不是物理方式模拟
凹坑和非凹坑。它是一种带有金层(取代铝反射
层)和染料层的盘片(染料层为半透明，以便金层
反射激光)。染料层经烧熔后形成微斑，反射率
降低，起凹坑作用。压制CD-R盘的印模具有很长
的螺旋形脊背，使压制的CD-R盘形成预刻槽。预
刻槽是摆动的，用于跟踪记录期间的轨迹。

## Slide 134
4. CD-R刻录机的选择
衡量CD-R刻录机性能的技术指标主要包括它
所支持的CD数据格式种类、刻录方式、读速度、
缓存器大小、平均无故障时间和数据错误率等。
(1). 数据格式。在选购前，首先应弄清要刻录什
么格式的盘，再选择刻录机的类型及配套刻录软
件。CD-R刻录机及其配套软件包应支持红皮书、
黄皮书、橙皮书、绿皮书、白皮书及CD-ROMXA
标准。现有的CD-R刻录机一般均支持CD-DA、
CD-ROM、CD-ROM/XA、VCD和CD-I五种光盘数据格
式。

## Slide 135
(2). 刻录方式。CD-R刻录机的刻录方式有整盘
刻录、轨道刻录和多段刻录三种。
整盘刻录必须将不超过光盘容量的所有数
据一次性写入CD-R光盘。轨道刻录和多段刻录则
允许用户分多次将数据按轨道记录到CD-R盘上，
但是多次写入数据会有盘片空间浪费。
(3). 刻录机的写入速度。刻录机的写入速度可
分为1X(单倍速)、2X(双倍速)和4X(四倍速)等。
(4). 缓存区(Buffer)的容量。
(5). 平均无故障时间(MTBF)。
(6). 数据可靠性。

## Slide 136
5. CD-R盘片的刻录
CD-R盘的制作一般可分为数据准备、文件
集中和组织、预主录(卷特性、文件表)、模拟、
ISO9660映像等步骤。
最终录制之前的整个过程统称预主录。预
主录包括选择光盘卷结构、选择目录和文件、规
定文件属性。规定这些信息后，预主录软件将对
源目录扫描并报告任何不一致性。然后阅读数据
文件并写出映像文件(该映像文件基本上已是一
个具有完整CD卷的拷贝)。在这个阶段，有些软
件包把该映像文件作为检验的模拟CD使用。
在整个录制过程中，记录系统的数据速率
必须保持恒定。

## Slide 137
6. CD-R刻录机的安装与使用
以IDE接口的清华同方CDD 8432刻录机为例
进行说明。
(1). 刻录机的安装
步骤1 关闭计算机及所有外设的电源并放掉身
上的静电后打开主机箱。
步骤2 卸下一个空闲的用于安装5.25英寸驱动
器的挡板，将CD-R刻录机固定在机箱的
支架上。
步骤3 连接电源。
步骤4 连接IDE数据线，
步骤5 安装完毕后重新盖好机箱盖。
步骤6 安装随机附带的驱动程序及刻录软件。

## Slide 138
(2). 刻录机的使用
步骤1 将一张空白CD-R盘放入刻录机托盘内。
步骤2 单击计算机“程序”菜单的“Easy CD
Creator”，刻录机操作界面如下图所示。

## Slide 139
步骤3 在操作界面中选择刻录的数据格式。若
想制作一张数据光盘，则在操作界面中
单击“数据CD”按钮，弹出数据CD窗口。
步骤4 在数据CD窗口中从资源管理器选择所需
刻录的数据文件或文件夹，然后单击工
具栏上的“添加”工具图标，将所选文件
添加到数据CD版面中，如下图所示。

## Slide 140
步骤5 重复步骤4，直到数据CD版面包含想刻录
的所有文件和文件夹。
步骤6 单击工具栏上的“制作CD”工具图标，弹出
下图所示对话框。

## Slide 141
步骤7 在CD制作设置对话框中目标设备区设置
写入速度、复制数量，制作选项区选择
制作CD盘时是否进行数据测试，写入方
式区设置刻录机的刻录方式。
步骤8 CD制作进程窗口如下图所示。系统首先
生成系统文件，接着写出映像文件，然
后刻录到CD-R盘片轨道上。

## Slide 142
多媒体计算机系统由硬件和软件组成。硬件
系统主要包括计算机主要配置和各种外部设备以及
与各种外部设备连接的控制接口卡(其中包括多媒
体实时压缩和解压缩电路)，软件系统包括多媒体
驱动软件、多媒体操作系统、多媒体数据处理软件
多媒体创作工具软件和多媒体应用软件。
多媒体技术快速发展使得多媒体个人计算机
迅速普及，人们利用MPC进行工作、学习和娱乐。
Windows98操作系统的多任务特性可使你在美妙的
音乐声中轻松地工作。
本章小结

## Slide 143
使用声卡可对模拟音频信号进行采样量化
成数字信号，采样频率、量化位数和声道数影响
录音波形文件的质量。数字波形信号占很大的存
储空间，为提高计算机处理音频信号的效率，可
以使用多种编码对其进行压缩。利用MIDI设备和
声卡，作曲家可在计算机上作曲，并且可以灵活
地编辑，如改变音色、音调、乐曲速度等。
在Windows98操作系统下的MPC上，使用操
作系统自带“媒体播放机”软件即可实现对数字视
频文件的播放功能。然而，若将电视或录像机中
播放的模拟视频信号转化为计算机能识别的数字
视频信号，则需要使用视频采集卡捕捉来自视频
源的图像并经模/数转换、压缩存储到计算机中。

## Slide 144
动态图像可用视频采集卡将模拟视频输入
到计算机，而扫描仪可将静态图像输入到计算机
或直接使用数字照相机拍摄图像输入计算机中。
数字化的多媒体信息量非常大，要占用巨
大的存储空间，传统的信息载体无法满足它的要
求，CD光盘具有存储容量大、工作稳定、密度高
寿命长、便于携带、价格低廉等优点，成为多媒
体信息存储普遍使用的载体。只要计算机系统配
备CD-ROM驱动器即可读取将光盘上的信息。小批
量的多媒体信息光盘可用CD-R刻录机把信息记录
到CD-R盘片上。