## Slide 1: 第1章 单片微型计算机概述
1.1 单片微型计算机发展概况
1.2 微计算机系统概念
1.3 单片机的特点
1.4 计算机中的数和编码

## Slide 2: 1.1 单片微型计算机发展概况
单片机体积小、功能强、功耗低、可靠性高和性价比高的特点，在过程控制、机电一体化产品、智能仪器、家用电器、计算机网络及通讯等方面得到广泛应用。
单片机经历了一位、4位、8位、16位及32位的发展阶段，世界上一些著名的半导体器件厂家都开发了单片机如Intel、Motorola、Zilog、Philips等。
单片机的品种日益增加，在众多的通用型单片机里，以Intel公司的MCS系列单片机最为著名。
返回本章首页

## Slide 3: 1.2 微计算机系统概念
图1-1 微处理器、微计算机和微计算机系统的关系
返回本章首页

## Slide 4: 1.3 单片机的特点
（1）体积小、重量轻、功耗低、功能强、性价比高。
（2）数据大都在单片机内部传送，运行速度快，抗干扰能力强，可靠性高。
（3）结构灵活，易于组成各种微机应用系统。
（4）应用广泛，既可用于工业自动控制等场合，又可用于测量仪器、医疗仪器及家用电器等领域。
返回本章首页

## Slide 5: 1.4 计算机中的数和编码
1.4.1 计数制
1.4.2 二进制数（用B表示）
1.4.3 十六进制数（用H表示）
1.4.4 不同进制数之间的转换
1.4.5 数制书写约定
1.4.6 计算机中数的表示
1.4.7 计算机常用编码
返回本章首页

## Slide 6: 1.4.1 计数制
日常生活中广泛使用的数为十进制数，这是一种逢十进一的计数方法。用的数制还有二进制、八进制和十六进制等。
基数小于10的计数制，可用十进制相应的数码作为它的数字符号，一个数一般由多个数码组成。数码在数中的位置不同，其值也不同。
返回本节

## Slide 7: 1.4.2 二进制数（用B表示）
以2为基数的数制称为二进位计数制，它只包括0和1两个数码，很容易用电子元件的两种不同的状态来表示，例如，用高电平表示1，用低电平表示0。所以，计算机中通常采用二进制数。
二进制数的计数特征：逢二进一，运算简单。
在加、减、乘、除四则运算中，乘法实质上是做移位加法，除法则是移位减法。
返回本节

## Slide 8: 1.4.3 十六进制数（用H表示）
为了书写和阅读方便，经常采用十六进制数作为二进制的缩写形式。十进制数、二进制数、十六进制数的对照表如表1-1所示。
在计数时，逢十六进一，这样书写长度短，且可方便将十六进制数转换为二进制数或将二进制数转换为十六进制数。

## Slide 9
表1-1 十进制数、二进制数、十六进制数对照表
返回本节

## Slide 10: 1.4.4 不同进制数之间的转换
1．二进制转换为十进制
基本方法：将二进制数按权展开式，利用十进制数的运算法则求和，即可得到等值的十进制数。

## Slide 11
2．十进制到二进制的转换
 十进制整数转换为二进制整数
 十进制小数转换为二进制小数
 带小数的十进制数转换为二进制数

## Slide 12
3．二进制、十六进制之间的相互转换
将二进制数转换为十六进制数，从低位开始，每四位一组，然后将其转换为对应的十六进制数。如最后一组不足四位，需在左边补0。
用同样方法可将二进制小数转换十六进制小数。只是分组应从小数点右边开始分成四位一组。
十六进制数转换为二进制数，将每位十六进制数直接转换成相应的二进制数。
返回本节

## Slide 13: 1.4.5 数制书写约定
在书写计算机程序时，一般不用基数作为下标来区分各种进制，而是用相应的英文字母作后缀来表示各种进制的数。
例如：B（Binary）——表示二进制数。
D（Decimal）——表示十进制数，一般D可省略，即无后缀的数字为十进制数。
H（Hexadecimal）——表示十六进制数。
返回本节

## Slide 14: 1.4.6 计算机中数的表示
1．原码、反码和补码
 原码：在符号位中用0表示正、用1表示负的二进制数，称为原码。例如，
x1=＋1110111B， [x1]原=01110111B
x2=－1110111B， [x2]原=11110111B
数0可是＋0或－0。因此，0在原码中形式：
[＋0]原=0000 0000B， [－0]原=1000 0000B

## Slide 15
 反码：正数的反码=原码；负数的反码=原码的符号位不变而数值按位取反。所谓按位取反，即将各位的1变成0，0变成1。
例如，x1=＋13， [x1]反=[＋13]原=0 0001101B 。
又如，x2=－13， [x2]原=[－13]原=1 0001101B，
[x2]反=[－13]反=1 1110010B。

## Slide 16
 补码：正数的补码=原码；负数的补码=反码＋1。
例如，x1=＋1101101B， [x1]补=[＋13]原=0 1101101B 。
又如， x2=－1101101B， [x2]反=10010010B，
[x2]补=10010011B。
在补码表示中，“0”是唯一的。即[±0]补=00000000B

## Slide 17
2．数的小数点表示方法
 定点表示法：表示小数点的位置是固定不变的。分为纯整数和纯小数两类。
数符 | 尾数·
纯整数表示方法
纯小数表示方法
数符 | ·尾数
其格式如下所示：

## Slide 18
 浮点表示法
浮点表示法中小数点的位置是不固定的。任意二进制数N一般可表示为：N=2P×S
一个浮点数分为阶码和尾数两部分，二者各有表示正负的阶符和数符，常用存储格式：
阶符
阶码
数符
尾数

## Slide 19
在微计算机中常用的浮点数表示有：
（1）四字节浮点数格式（如图1-2所示），它由一个字节指数（EXP）、三个字节尾数构成，共用四个存储单元。
（2）三字节浮点数格式（如图1-3所示）。

## Slide 20
图1-2 四字节浮点数格式
D7 D6 …… D0
第一字节
第二字节
第三字节
第四字节
阶符Pf
阶码
数符S f
尾数高字节
尾数中字节
尾数低字节

## Slide 21
图1-3 三字节浮点数格式
第一字节
第二字节
第三字节
数符Sf
阶符Pf
阶码
尾数高字节
尾数低字节
D7 D6 D5……D0
返回本节

## Slide 22: 1.4.7 计算机常用编码
常见的编码有BCD码、ASCII码等。
1．二 — 十进制编码
是一种用二进制编码的十进制数，称BCD码。BCD码用标准的8421的纯二进制码的十六个状态中的十个（如表1-2所示）。
用BCD码表示十进制数，只要将每位十进制数用适当的四位二进制码代替即可。

## Slide 23
表1-2 BCD编码

## Slide 24
2．字母和符号的编码
微机普遍采用的是ASCII码（如表1-3所示）。ASCII码是一种八位代码，最高位一般用于奇偶校验，其余七位二进制码对128个字符进行编码。

## Slide 25
表1-3 ASCII(美国标准信息交换码)表
返回本节

## Slide 26: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页