## Slide 1: 第2章 MCS-51单片机的硬件结构
2.1 MCS-51单片机的基本结构
2.2 MCS-51单片机的引脚及片外总线结构
2.3 MCS-51单片机的存储器配置
2.4 CPU的时序及辅助电路

## Slide 2: 2.1 MCS-51单片机的基本结构
2.1.1 MCS-51单片机的基本组成
2.1.2 MCS-51单片机硬件结构特点
2.1.3 MCS-51单片机内部结
2.1.4 输入/输出（I/O）端口结构
返回本章首页

## Slide 3: 2.1.1 MCS-51单片机的基本组成
图2-1 MCS-51单片机基本结构示意图
时钟电路
SFR和RAM
ROM
CPU
定时/计数器
并行端口
中断系统
串行端口
系 统 总 线
时钟源
T0 T1
P0 P1 P2 P3
TXD RXD
INT0 INT1

## Slide 4
（1）一个8位微处理器CPU。
（2）数据存储器RAM和特殊功能寄存器SFR。
（3）内部程序存储器ROM。
（4）两个定时/计数器，用以对外部事件进行计数，也可用作定时器。
（5）四个8位可编程的I/O（输入/输出）并行端口，每个端口既可做输入，也可做输出。
（6）一个串行端口，用于数据的串行通信。
（7）中断控制系统。
（8）内部时钟电路。
返回本节

## Slide 5: 2.1.2 MCS-51单片机硬件结构特点
1．内部程序存储器（ROM）和内部数据存储器（RAM）容量（如表2-1所示）。
2．输入/输出（I/O）端口
3．外部程序存储器和外部数据存储器寻址空间
4．中断与堆栈
5．定时/计数器与寄存器区
6．指令系统

## Slide 6
存储器类型
单片机系列
掩膜ROM
EPROM
RAM
MCS-51
51子系列
8031
/
/
128B
8051
4KB
/
128B
8751
/
4KB
128B
52子系列
8032
/
/
256B
8052
8KB
/
256B
8752
/
8KB
256B
表2-1 MCS-51单片机存储器容量
返回本节

## Slide 7: 2.1.3 MCS-51单片机内部结构
1．运算器
运算器由8位算术逻辑运算单元ALU（Arithmetic Logic Unit）、8位累加器ACC（Accumulator）、8位寄存器B、程序状态字寄存器PSW（Program Status Word）、8位暂存寄存器TMP1和TMP2等组成。
2．控制器
主要由程序计数器PC、指令寄存器IR、指令译码器ID、堆栈指针SP、数据指针DPTR、时钟发生器及定时控制逻辑等组成。

## Slide 8
通道0驱动器
通道2驱动器
RAM地址锁存器
RAM
通道0锁存器
通道2锁存器
ROM/
EPROM
B寄存器
程序地址寄存器
缓冲器
PC递增器
程序计数器PC０驱动器
DPTR指针
VCC
GND
P1.0～P1.7
堆栈指针SP
ACC
TMP2
PSW
通道3锁存器
通道1锁存器
通道1驱动器
通道3驱动器
TMP1
SCON
TMOD
PCON
TCON
TL0
TH1
TH0
TL1
IE
SBUF(TX/RX)
IP
中断、串行口和定时器逻辑
振荡器
P3.0～P3.7
RST
EA
ALE
PSEN
XTAL2
XTAL1
ALU
(+5V)
指令
寄存器
定时和
控制逻辑
指令
译码器
图2-2 MCS-51片内总体结构框图
P0.0～P0.7
P2.0～P2.7
返回本节

## Slide 9: 2.1.4 输入/输出（I/O）端口结构
正如图2-2所示，MCS-51单片机有4个双向并行的8位I/O口P0～P3，P0口为三态双向口，可驱动8个TTL电路，P1、P2、P3口为准双向口（作为输入时，口线被拉成高电平，故称为准双向口），其负载能力为4个TTL电路。

## Slide 10: 1．P0口的结构
VCC
P0.X
锁存器
读锁存器
地址/数据
控制
D
读引脚
写锁存器
内部总线
Q
Q
MUX
T2
P0.X
T1
CL
图2-3 P0口的一位结构图

## Slide 11: 2．P1口的结构
VCC
P1.X
锁存器
读锁存器
D
读引脚
写锁存器
内部总线
Q
Q
T
P1.X
内部上拉电阻
CL
图2-4 P1口的一位结构图

## Slide 12: 3．P2口的结构
图2-5 P2口的一位结构图
VCC
P2.X
锁存器
读锁存器
地址
控制
D
读引脚
写锁存器
内部总线
Q
Q
MUX
T
P2.X
内部上拉电阻
CL

## Slide 13: 4．P3口的结构
图2-6 P3口的一位结构图
VCC
P3.X
锁存器
读锁存器
第二输出功能
D
读引脚
写锁存器
内部总线
Q
Q
T
P3.X
内部上拉电阻
第二输入功能
CL

## Slide 14
P3.6
P3.7
表2-2 P3口的第二功能表
P3.2
P3.3
P3.6
P3.7
位线
引脚
第二功能
P3.0
10
RXD（串行输入口）
P3.1
11
TXD（串行输出口）
12
INT0（外部中断0）
13
INT1（外部中断1）
P3.4
14
T0（定时器0的计数输入）
P3.5
15
T1（定时器1的计数输入）
16
WR（外部数据存储器写脉冲）
17
RD（外部数据存储器读脉冲）
P3.7
P3.6
返回本节

## Slide 15: 2.2 MCS-51单片机的引脚及片外总线结构
2.2.1 MCS-51单片机芯片引脚描述
2.2.2 MCS-51单片机的片外总线结构
返回本章首页

## Slide 16: 2.2.1 MCS-51单片机芯片引脚描述
图2-7为MCS-51单片机的引脚配置图。
1．主电源引脚VCC和VSS
2．外接晶振引脚XTAL1和XTAL2
3．控制或其他电源复用引脚RST/ VPD、ALE/、和/VPP
4．输入/输出引脚P0、P1、P2、P3（共32根）

## Slide 17
图2-7 MCS-51单片机的引脚配置图
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST/VPD
RXD/P3.0
TXD/P3.1
INT0/P3.2
INT1/P3.3
T0/P3.4
T1/P3.5
WR/P3.6
RD/P3.7
XTAL2
XTAL1
VSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8031
8051
8751
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
21
22
23
24
VCC
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
EA/Vpp
ALE/PROG
PSEN
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
返回本节

## Slide 18: 2.2.2 MCS-51单片机的片外总线结构
地址锁存器
CB
I/O
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
DB
AB
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RESET
P3.0
P3.1
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
VSS
VCC
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.5
P0.6
P0.7
EA
ALE
PSEN
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
P3.2
图2-8 MCS-51片外总线结构示意图

## Slide 19
微型计算机中的总线通常分为：
（1）地址总线（AB）：地址总线宽度为16位，由P0口经地址锁存器提供低8位地址（A0-A7）；P2口直接提供高8位地址（A8～A15）。地址信号是由CPU发出的，故地址总线是单方向的。
（2）数据总线（DB）：数据总线宽度为8位，用于传送数据和指令，由P0口提供。
（3）控制总线（CB）：控制总线随时掌握各种部件的状态，并根据需要向有关部件发出命令。
返回本节

## Slide 20: 2.3 MCS-51单片机的存储器配置
2.3.1 片内数据存储器
2.3.2 片外数据存储器
2.3.3 程序存储器
返回本章首页

## Slide 21: 2.3.1 片内数据存储器
片内数据存储器结构如图2-9（a）所示；其具体位地址单元如表2-3所示；专用寄存器的地址映像如表2-4所示。
1．累加器
累加器是一个最常用的专用寄存器，其自身带有全零标志Z，若A=0则Z=1；若A≠0则Z＝0。该标志常用作程序分支的判断条件。

## Slide 22
特
殊
功
能
寄
存
器
通用 RAM区
位寻址区
00H
1FH
20H
2FH
30H
7FH
80H
FFH
80H
88H
90H
98H
A0H
A8H
B0H
B8H
D0H
E0H
F0H
特殊功能寄存器中位寻址
外部
ROM
内部
ROM
(EA=1)
外部
ROM
(EA=0)
0000H
0000H
0FFFH
0FFFH
1000H
FFFFH
外 部
RAM
(I/O口
地址)
0000H
FFFFH
内部数据存储器
（a）
外部数据存储器
（b）
程序存储器
（c）
工作寄存器区
图2-9 MCS-51单片机存储器结构

## Slide 23
表2-3 内部数据存储器中的位地址

## Slide 24
表2-4 特殊功能寄存器地址及功能表

## Slide 25
2．寄存器
（1）PSW：程序状态字寄存器。定义格式如右上边。其中，CY：进借位标志；AC：辅助进借位标志； F0：用户标志； RS1、RS0：工作寄存器组选择（如表2-5所示）。
（2）SP：堆栈指针。
（3）DPTR：数据地址指针寄存器。
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
X
P
RS1 RS0
选择工作寄存器组
0 0
0组（00H～07H）
0 1
1组（08H～0FH）
1 0
2组（10H～17H）
1 1
3组（18H～1FH）
表2-5 工作寄存器组选择控制表
返回本节

## Slide 26: 2.3.2 片外数据存储器
外部数据存储器又称外部RAM，当片内RAM不能满足数量上的要求时，可通过总线端口和其他I/O口扩展外部数据RAM，其最大容量可达64K字节，其结构如图2-9（b）所示。
在片外数据存储器中，数据区和扩展的I/O口是统一编址的，使用的指令也完全相同，因此，用户在应用系统设计时，必须合理地进行外部RAM和I/O端口的地址分配，并保证译码的唯一性。
返回本节

## Slide 27: 2.3.3 程序存储器
程序存储器的结构如图2-9（c）所示，包括片内和片外程序存储器两个部分。其主要用来存放编好的用户程序和表格常数，它以16位的程序计数器PC作为地址指针，故寻址空间为64KB。
返回本节

## Slide 28: 2.4 CPU的时序及辅助电路
2.4.1 单片机的时钟电路
2.4.2 振荡周期、时钟周期、机器周期和指令周期
2.4.3 MCS-51单片机指令的取指和执行时
2.4.4 单片机复位电路及复位状态
返回本章首页

## Slide 29: 2.4.1 单片机的时钟电路
单片机时钟电路通常有两种形式：
1．内部振荡方式：MCS-51单片机片内有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器，引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。把放大器与作为反馈元件的晶体振荡器或陶瓷谐振器连接，就构成了内部自激振荡器并产生振荡时钟脉冲（如图2-10所示）。
2．外部振荡方式：外部振荡方式就是把外部已有的时钟信号引入单片机内（如图2-11所示）。

## Slide 30
XTAL2
XTAL1
MCS-51
C1
C2
CYS
XTAL2
XTAL1
MCS-51
+5V
VSS
TTL
外部时钟源
图2-10 内部振荡方式
图2-11 外部振荡方式
返回本节

## Slide 31: 2.4.2 振荡周期、时钟周期、机器周期和指令周期
P1
P2
S1
P2
振荡周期
时钟周期
机器周期
机器周期
指令周期
XTAL2
(OSC)
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S4
S5
S3
S6
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
图2-12 MCS-51单片机各种周期的相互关系

## Slide 32
1．振荡周期：为单片机提供时钟信号的振荡源的周期。
2．时钟周期：是振荡源信号经二分频后形成的时钟脉冲信号。
3．机器周期：通常将完成一个基本操作所需的时间称为机器周期。
4．指令周期：是指CPU执行一条指令所需要的时间。一个指令周期通常含有1～4个机器周期。

## Slide 33
若MCS-51单片机外接晶振为12MHz时，则单片机的四个周期的具体值为：
振荡周期＝1/12MHz＝1/12μs＝0.0833μs
时钟周期＝1/6μs＝0.167μs
机器周期＝1μs
指令周期＝1～4μs
返回本节

## Slide 34: 2.4.3 MCS-51单片机指令的取指和执行时序
图2-13 MCS-51单片机典型指令的取指和执行时序
返回本节
再读下一条指令
再读下一条指令
XTAL2
(OSC)
P2
S1
ALE
读操作码
读下一个操作码（丢弃）
读第二字节
（a） 单字节，单周期指令 例：MOV A R1
（d）单字节，双周期指令，如MOVX
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P2
S5
P2
S6
P2
S1
P1
P1
P1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P2
S6
P2
S1
S2
P1
P1
P1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
P2
S1
读操作码
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
读下一个操作码（丢弃）
（b） 双字节，单周期指令 例：ADD A dir
（c）单字节，双周期指令 例：INC DPTR
读操作码（MOVX）
读下一个操作码（丢弃）
无取指无ALE
无取指
地址
数据（DATA）
访问外部存储器
P2
S1
读操作码
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1
P2
S3
P1
P2
S4
P1
P2
S5
P1
P2
S6
P1
P2
S1
P1
P2
S2
P1

## Slide 35: 2.4.4 单片机复位电路及复位状态
1．复位电路
单片机复位电路包括片内、片外两部分。外部复位电路就是为内部复位电路提供两个机器周期以上的高电平而设计的。MCS-51单片机通常采用上电自动复位和按键手动复位两种方式。如图2-14所示。
2．单片机复位后的状态
单片机运行出错或进入死循环时，可按复位键重新运行。21个特殊功能寄存器复位后的状态为确定值，如表2-6所示。

## Slide 36
22μF C1
RST
R1
1KΩ
+5V
22μF C1
RST
+5V
R2
200Ω
RST
R1
+5V
C2
22μF
8031
8051
8751
8031
8051
8751
8031
8051
8751
（a）上电复位电路
（c）按键脉冲复位电路
（b）按键电平复位电路
R1
1KΩ
22μF
C1
1KΩ
R2
1KΩ
图2-14 几种复位电路

## Slide 37
特殊功能寄存器
初始状态
特殊功能寄存器
初始状态
A
00H
TMOD
00H
B
00H
TCON
00H
PSW
00H
TH0
00H
SP
07H
TL0
00H
DPL
00H
TH1
00H
DPH
00H
TL1
00H
P0～P3
FFH
SBUF
××××××××B
IP
×××00000B
SCON
00H
IE
0××00000B
PCON
0×××××××B
表2-6 单片机复位后特殊功能寄存器的状态
返回本节

## Slide 38: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页