## Slide 1: 第3章 MCS-51单片机指令系统
3.1 MCS-51指令系统的分类、格式及一般说明
3.2 寻址方式
3.3 分类指令

## Slide 2: MCS-51单片机指令系统有如下特点：
（1）指令执行时间快。
（2）指令短，约有一半的指令为单字节指令。
（3）用一条指令即可实现2个一字节的相乘或相除。
（4）具有丰富的位操作指令。
（5）可直接用传送指令实现端口的输入输出操作。

## Slide 3: 3.1 MCS-51指令系统的分类、格式及一般说明
3.1.1 指令分类
3.1.2 指令格式
3.1.3 指令描述符号介绍
返回本章首页

## Slide 4: 3.1.1 指令分类
按指令功能，MCS-51指令系统分为数据传递与交换、算术运算、逻辑运算、程序转移、布尔处理操作、CPU控制等6类。
布尔处理操作类指令又称位操作指令。
返回本节

## Slide 5: 3.1.2 指令格式
在MCS-51指令中，一般指令主要由操作码、操作数组成。
指令应具有以下功能：
（1）操作码指明执行什么性质和类型的操作。例如，数的传送、加法、减法等。
（2）操作数指明操作的数本身或者是操作数所在的地址。
（3）指定操作结果存放的地址。
返回本节

## Slide 6: 3.1.3 指令描述符号介绍
Rn——当前选中的寄存器区中的8个工作寄存器R0～R7（n=0～7）。
Ri——当前选中的寄存器区中的2个工作寄存器R0、R1（i=0，1）。
direct—8位的内部数据存储器单元中的地址。
#data——包含在指令中的8位常数。
#data16——包含在指令中的16位常数。
addr16——16位目的地址。
addr11——11位目的地址。

## Slide 7
rel——8位带符号的偏移字节，简称偏移量。
DPTR——数据指针，可用作16位地址寄存器。
bit——内部RAM或专用寄存器中的直接寻址位。
A——累加器。
B——专用寄存器，用于乘法和除法指令中。
C——进位标志或进位位，或布尔处理机中的累加器。

## Slide 8
@——间址寄存器或基址寄存器的前缀，如@Ri，@DPTR。
/ ——位操作数的前缀，表示对该位操作数取反，如/bit。
×——片内RAM的直接地址或寄存器。
(×)——由×寻址的单元中的内容。
——箭头左边的内容被箭头右边的内容所代替。
返回本节

## Slide 9: 3.2 寻址方式
3.2.1 立即寻址
3.2.2 直接寻址
3.2.3 寄存器寻址
3.2.4 寄存器间接寻址
3.2.5 变址寻址
3.2.6 相对寻址
3.2.7 位寻址
返回本章首页

## Slide 10: 3.2.1 立即寻址
指令中直接给出操作数的寻址方式。立即操作数用前面加有#号的8位或16位数来表示。
例如：MOV A，# 60H ；A←#60H
MOV DPTR，# 3400H ；DPTR←#3400H
MOV 30H，# 40H ；30H单元←#40H
上述三条指令执行完后，累加器A中数据为立即数据60H，DPTR寄存器中数据为3400H，30H单元中数据为立即数40H。
返回本节

## Slide 11: 3.2.2 直接寻址
指令中直接给出操作数地址的寻址方式，能进行直接寻址的存储空间有SFR寄存器和内部数据RAM。
例如：MOV PSW，# 20H ； PSW←#20H
PSW为直接寻址寄存器的符号地址。
MOV A，30H ；A←30H内部RAM单元中的内容
30H为直接给出的内部RAM的地址。
返回本节

## Slide 12: 3.2.3 寄存器寻址
以通用寄存器的内容为操作数的寻址方式。通用寄存器指A、B 、DPTR以及R0～R7 。
例如：CLR A ；A←0
INC DPTR ；DPTR←DPTR+1
ADD R5，# 20H ；R5←#20H+R5
返回本节

## Slide 13: 3.2.4 寄存器间接寻址
以寄存器中内容为地址，以该地址中内容为操作数的寻址方式。间接寻址的存储器空间包括内部数据RAM和外部数据RAM。
能用于寄存器间接寻址的寄存器有R0，R1，DPTR，SP。其中R0、R1必须是工作寄存器组中的寄存器。SP仅用于堆栈操作。

## Slide 14
例如：MOV @R0，A ；内部RAM(R0)←A其指令操作过程示意图如图3-1所示。
又如：MOVX A，@R1；A←外部RAM(P2R1)其指令操作过程示意图如图3-2所示。
再如：MOVX @DPTR，A；外部RAM(DPTR)←A
其指令操作过程示意图如图3-3所示。

## Slide 15
片内RAM
30H
R0
34H
A
30H
34H
图3-1 MOV @R0，A间接寻址示意图

## Slide 16
片外RAM
34H
P2
45H
A
3410H
45H
10H
R1
片外RAM
2000H
DPTR
30H
A
2000H
30H
图3-2 MOVX A，@R1间接寻址示意图
图3-3 MOVX @DPTR，A间接寻址示意图
返回本节

## Slide 17: 3.2.5 变址寻址
变址寻址只能对程序存储器中数据进行操作。由于程序存储器是只读的，因此变址寻址只有读操作而无写操作，在指令符号上采用MOVC的形式（如图3-4所示）。
例如：MOVC A，@ A+DPTR；A←（A+DPTR）
又如，MOVC A，@ A+PC ；A←（A+PC）
这条指令与上条指令不同的是，基址寄存器是PC。

## Slide 18
图3-4 变址寻址示意图
程序存储器
2000H
DPTR
64H(10H)
A
2010H
64H
10H
2000H
返回本节

## Slide 19: 3.2.6 相对寻址
以当前程序计数器PC的内容为基础，加上指令给出的一字节补码数（偏移量）形成新的PC值的寻址方式。
相对寻址用于修改PC值，主要用于实现程序的分支转移。
例如，SJMP 08H ；PC←PC+2+08H
指令操作示意图如图3-5所示。

## Slide 20
程序存储器
(2000H)
200AH
SJMP
200AH
08H
2000H+2
08H
PC
2000H
图3-5 相对寻址示意图
返回本节

## Slide 21: 3.2.7 位寻址
位寻址只能对有位地址的单元作位寻址操作。
位寻址其实是一种直接寻址方式，不过其地址是位地址。
例如：SETB 10H ；将10H位置1若22H单元中存放着数据40H，22H单元的D0位的位地址为10H，执行上述指令后（22H）=41H。
又如：MOV 32H，C ；32H←进位位C
ORL C ，32H ；C←C∨32H
返回本节

## Slide 22: 3.3 分类指令
3.3.1 数据传送类指令
3.3.2 算术运算类指令
3.3.3 逻辑运算与循环类指令
3.3.4 程序转移类指令
3.3.5 调用子程序及返回指令
3.3.6 位操作指令
3.3.7 空操作指令
返回本章首页

## Slide 23: 3.3.1 数据传送类指令
数据传送类指令共28条，是将源操作数送到目的操作数。指令执行后，源操作数不变，目的操作数被源操作数取代。数据传送类指令用到的助记符有MOV、MOVX、MOVC、XCH、XCHD、SWAP、PUSH、POP8种。
源操作数可采用寄存器、寄存器间接、直接、立即、变址5种寻址方式寻址，目的操作数可以采用寄存器、寄存器间接、直接寻址3种寻址方式。MCS-51单片机片内数据传送途径如图3-6所示。

## Slide 24
直接地址
direct
累加器
A
直接地址
direct
间接地址
@Ri
寄存器
Rn
立即数
#data
寄存器
DPTR
图3-6 MCS-51单片机片内数据传送图

## Slide 25: 1．以A为目的操作数
MOV A，Rn ；A← Rn
MOV A，direct ；A←（direct）
MOV A，@Ri ；A←（Ri）
MOV A，#data ；A← #data

## Slide 26: 2．以Rn为目的操作数
MOV Rn，A ；Rn ← A
MOV Rn，direct ；Rn ←（direct）
MOV Rn，#data ；Rn ← #data

## Slide 27: 3．以直接地址为目的操作数
MOV @Ri，A ；（Ri） ← A
MOV @Ri，direct ；（Ri） ←（direct）
MOV @Ri，#data ；（Ri） ← #data

## Slide 28: 4．以间接地址为目的操作数
MOV @Ri，A ；（Ri） ← A
MOV @Ri，direct ；（Ri） ←（direct）
MOV @Ri，#data ；（Ri） ← #data
例如：设（30H）=6FH，R1=40H，执行MOV @R1，30H后，30H单元中数据取出送入R1间接寻址的40H单元，（40H）=6FH。

## Slide 29: 5．以DPTR为目的操作数
MOV DPTR，#data16 ；DPTR ← #data16
例如执行 MOV DPTR，#2000H 后，
（DPTR）= 2000H。

## Slide 30: 6．访问外部数据RAM
MOVX A，@DPTR ；A ← （DPTR）
MOVX @DPTR，A ；（DPTR） ← A
MOVX A，@Ri ；A ← （P2Ri）
MOVX @Ri，A ；（P2Ri）← A

## Slide 31: 7．读程序存储器
MOVC A，@A+DPTR ；A ← （A+DPTR）
MOVC A，@A+PC ；A ← （A+PC）
例如已知A=30H，DPTR=3000H，
程序存储器单元（3030H）=50H，执行MOVC A，@ A+DPTR后，A=50H。

## Slide 32: 8．数据交换
 字节交换
XCH A，Rn ；A<=> Rn
XCH A ，direct ；A<=>（direct）
XCH A，@Ri ；A<=>（Ri）
 半字节交换
XCHD A，@Ri ；A0～3<=>（Ri）0～3
SWAP A ；A0～3<=>A4～7

## Slide 33: 9．堆栈操作
所谓堆栈是在片内RAM中按“先进后出，后进先出”原则设置的专用存储区。数据的进栈出栈由指针SP统一管理。堆栈的操作有如下两条专用指令：
PUSH direct；SP←（SP+1），（SP）←（direct）
POP direct ；（direct）←（SP），SP ← SP-1
PUSH是进栈（或称为压入操作）指令。指令执行过程如图3-7所示。

## Slide 34
片内RAM
30H
11H
10H
SP
××
片内RAM
50H
40H
11H
10H
SP
××
40H
30H
片内RAM
50H
40H
11H
10H
50H
××
SP
30H
片内RAM
40H
11H
10H
34H
××
SP
30H
34H
34H
××
××
执行前
执行前
执行前PUSH指令后
执行POP指令后
图3-7 指令PUSH操作示意图
图3-8 指令POP操作示意图

## Slide 35: 【例3.1】 将片内RAM 30H单元与40H单元中的内容互换。
方法1（直接地址传送法）：
MOV 31H，30H
MOV 30H，40H
MOV 40H，31H
SJMP $
方法2（间接地址传送法）：
MOV R0，#40H
MOV R1，#30H
MOV A，@R0
MOV B，@R1
MOV @R1，A
MOV @R0，B
SJMP $

## Slide 36
方法3（字节交换传送法）：
MOV A，30H
XCH A，40H
MOV 30H，A
SJMP $
方法4（堆栈传送法）：
PUSH 30H
PUSH 40H
POP 30H
POP 40H
SJMP $
返回本节

## Slide 37: 3.3.2 算术运算类指令
1．加法指令
ADD A，Rn ；A← A + Rn
ADD A，direct ；A← A +（direct）
ADD A，@Ri ；A← A +（Ri）
ADD A，#data ；A← A + #data

## Slide 38
2．带进位加指令
ADDC A，Rn ；A← A + Rn + C
ADDC A，direct ；A← A +（direct）+ C
ADDC A，@Ri ；A← A +（Ri）+ C
ADDC A，#data ；A← A + #data + C
C为来自PSW状态寄存器中的进位位C。
例如，设A=20H，R0=21H，C=1，执行指令 ADDC Ａ，R0后，A=42H。

## Slide 39
3．带借位减指令
SUBB A，Rn ；A← A - Rn - C
SUBB A，direct ；A← A -（direct）- C
SUBB A，@Ri ；A← A -（Ri）- C
SUBB A，#data ；A← A - #data – C
例如，设A=39H，R0=20H，（20H）=32H，C=1，执行指令 SUBBＡ，@R0后，A=06H。

## Slide 40
4．乘法指令
MUL AB ；BA← A×B
A和B中各存放一个8位无符号数，指令执行后，16位乘积的高8位在B中，低8位存A中。
例如，A=30H，B=60H，执行 MUL AB 后，A=00H，B=12H。

## Slide 41
5．除法指令
DIV AB ；A÷B→商在A中，余数在B中
A和B中各存放一个8位无符号数，A放被除数，B放除数。指令执行后，A中存放商，B中存入余数。若B=00H，则指令执行后OV=1，A与B不变。
例如，A=30H，B=07H，执行 DIV AB 后，A=06H，B=06H。

## Slide 42
6．加1指令
INC A ；A← A + 1
INC Rn ；Rn← Rn + 1
INC direct ；（direct）← （direct）+ 1
INC @Ri ；（Ri）←（Ri）+ 1
INC DPTR ；DPTR← DPTR + 1
例如，（30H）=22H，执行 INC 30H 后，（30H）=23H。

## Slide 43
7．减1指令
DEC A ；A← A - 1
DEC Rn ；Rn← Rn - 1
DEC direct ；direct← （direct）- 1
DEC @Ri ；（Ri）←（Ri）- 1
例如，R0=30H，（30H）=22H，执行 DEC @R0 后，（30H）=21H。

## Slide 44
8．十进制调整指令
DA A ；把A中按二进制相加的结果调整成按BCD码相加的结果
例如，A=65BCD，B=78BCD，C=0，执行下列语句
ADD A，B
DA A
后，A=43 BCD，C=1。

## Slide 45
【例3.2】 试把存放在R1R2和R3R4中的两个16位数相加，结果存于R5R6中。解：参考程序如下：
MOV A，R2 ；取第一个数的低8位
ADD A，R4 ；两数的低8位相加
MOV R6，A ；保存和的低8位

## Slide 46
MOV A，R1 ；取第一个数的高8位
ADDC A，R3 ；两数的高8位相加，并把低8位相加时的进位位加进来
MOV R5，A ；把相加的高8位存入R5寄存器中
SJMP $
返回本节

## Slide 47: 3.3.3 逻辑运算与循环类指令
1．“与”操作指令
2．“或”操作指令
3．“异或”操作指令
4．求反与清除指令
5．循环指令
返回本节

## Slide 48: 3.3.4 程序转移类指令
1．无条件转移指令
 绝对（短）转移指令
AJMP addr11 ；PC10～0 ← addr11
 长转移指令
LJMP addr16 ；PC ← addr16
 短（相对）转移指令
SJMP rel ；PC ← PC + 2 + rel
 间接转移指令
JMP @A+DPTR ；PC ← A + DPTR

## Slide 49
2．条件转移指令
 累加器为零（非零）转移指令
 减1非零转移指令
 两数不等转移指令
 相对偏移量rel的求法

## Slide 50
0000H～07FFH
0800H～0FFFH
1000H～17FFH
1800H～1FFFH
2000H～27FFH
2800H～2FFFH
3000H～37FFH
3800H～3FFFH
4000H～47FFH
4800H～4FFFH
5000H～57FFH
5800H～5FFFH
6000H～67FFH
6800H～6FFFH
7000H～77FFH
7800H～7FFFH
8000H～87FFH
8800H～8FFFH
9000H～97FFH
9800H～9FFFH
A000H～A7FFH
A800H～AFFFH
B000H～B7FFH
B800H～BFFFH
C000H～C7FFH
C800H～CFFFH
D000H～D7FFH
D800H～DFFFH
E000H～E7FFH
E800H～EFFFH
F000H～F7FFH
F800H～FFFFH
表3-1 程序存储器空间32个2K地址范围
返回本节

## Slide 51: 3.3.5 调用子程序及返回指令
1．调用子程序指令
LCALL addr16
；PC←PC+3，SP←SP+1，（SP）←PC7～10
；SP←SP+1，（SP）←PC15～8， PC←addr16
ACALL addr11
；PC ←PC+2，SP←SP+1，（SP）←PC7～0
；SP ← SP+1，（SP）← PC15～8，PC10～0←addr11

## Slide 52
2．返回指令
RET ；PC15～8← （SP），SP←SP-1
；PC7～0← （SP），SP←SP-1
RETI ；PC15～8←（SP），SP←SP-1
；PC7～0 ←（SP），SP←SP-1
返回本节

## Slide 53: 3.3.6 位操作指令
1．位数据传送指令
MOV C，bit ；C←（bit）
MOV bit，C ；bit←C
2．位状态修改指令
CLR C ；C←0
CLR bit ；（bit）←0
CPL C ；C←
CPL bit ；（bit）←（bit）
SETB C ；C←1
SETB bit ；（bit）←1

## Slide 54
3．位逻辑运算指令
ANL C，bit ；C←C∧（bit）
ANL C，/bit ；C←C∧（bit）
ORL C，bit ；C←C∨（bit）
ORL C，/bit ；C←C∨（bit）

## Slide 55
4．位转移指令
JC rel ； 若C=1，
则转移（PC←PC+2+rel）；否则程序顺序执行
JNC rel ； 若C=0，
则转移（PC←PC+2+rel）；否则程序顺序执
JB bit，rel ； 若(bit)=1，
则转移（PC←PC+3+rel）；否则程序顺序执行

## Slide 56
JNB bit，rel ； 若(bit)=0，
则转移（PC←PC+3+rel）；否则程序顺序执行
JBC bit，rel ； 若(bit)=1，
则PC←PC+3+rel，（bit）←0；否则程序顺序执行
功能：分别检测指定位是1还是0，若条件符合，则CPU转向指定的目标地址去执行程序；否则，顺序执行下条指令。
返回本节

## Slide 57: 3.3.7 空操作指令
NOP ；PC ← PC+1
这是一条单字节指令。执行时，不作任何操作（即空操作），仅将程序计数器PC的内容加1，使CPU指向下一条指令继续执行程序。这条指令常用来产生一个机器周期的时间延迟。
返回本节

## Slide 58: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页