## Slide 1: 第4章 汇编语言程序设计
4.1 汇编语言基本概念
4.2 汇编语言程序设计

## Slide 2: 4.1 汇编语言基本概念
4.1.1 程序设计语言
4.1.2 汇编语言的语句结构
4.1.3 伪指令
返回本章首页

## Slide 3: 4.1.1 程序设计语言
按照语言的结构及其功能可以分为三种：
1．机器语言：机器语言是用二进制代码0和1表示指令和数据的最原始的程序设计语言。
2．汇编语言：在汇编语言中，指令用助记符表示，地址、操作数可用标号、符号地址及字符等形式来描述。
3．高级语言：高级语言是接近于人的自然语言，面向过程而独立于机器的通用语言。
返回本节

## Slide 4: 4.1.2 汇编语言的语句结构
1．汇编语言的指令类型
MCS-51单片机汇编语言，包含两类不同性质的指令。
（1）基本指令：即指令系统中的指令。它们都是机器能够执行的指令，每一条指令都有对应的机器码。
（2）伪指令：汇编时用于控制汇编的指令。它们都是机器不执行的指令，无机器码。

## Slide 5
2．汇编语言的语句格式
汇编语言源程序是由汇编语句（即指令）组成的。汇编语言一般由四部分组成。
其典型的汇编语句格式如下：
标号： 操作码 操作数 ；注释
START： MOV A，30H ；A←（30H）
返回本节

## Slide 6: 4.1.3 伪指令
1．ORG：汇编起始地址
用来说明以下程序段在存储器中存放的起始地址。
例如程序： ORG 1000H
START： MOV A，#20H
MOV B，#30H
┇
2．EQU：赋值
给变量标号赋予一个确定的数值。

## Slide 7
3．DB：定义数据字节
把数据以字节数的形式存放在存储器单元中。
4．DW：定义数据字
按字的形式把数据存放在存储单元中。
5．DS：定义存储区
从指定的地址单元开始，保留一定数量存储单元。
6．BIT：位定义
确定字符名为确定的位地址值。
7．END：汇编结束
返回本节

## Slide 8: 4.2 汇编语言程序设计
4.2.1 汇编语方程序设计步骤
4.2.2 顺序程序
4.2.3 分支程序
4.2.4 循环程序
4.2.5 子程序
4.2.6 位操作程序
返回本章首页

## Slide 9: 4.2.1 汇编语方程序设计步骤
1．分析问题
2．确定算法
3．设计程序流程图
4．分配内存单元
5．编写汇编语言源程序
6．调试程序
返回本节

## Slide 10: 4.2.2 顺序程序
顺序程序是一种最简单，最基本的程序。
特点：程序按编写的顺序依次往下执行每一条指令，直到最后一条。
【例4.1】 将30H单元内的两位BCD码拆开并转换成ASCII码，存入RAM两个单元中。程序流程如图4-1所示。参考程序如下：
ORG 2000H
MOV A，30H ；取值
ANL A，#0FH ；取低4位

## Slide 11
ADD A，#30H ；转换成ASCII码
MOV 32H，A ；保存结果
MOV A，30H ；取值
SWAP A ；高4位与低4位互换
ANL A，#0FH ；取低4位（原来的高4位）
ADD A，#30H ；转换成ASCII码
MOV 31H，A ；保存结果
SJMP $
END

## Slide 12
结束
取数据低4位
转换成ASCII码
存ASCII码
取数据高4位
转换成ASCII码
存ASCII码
开始
图4-1 拆字程序流程图

## Slide 13
结束
取数据X
求X2
暂存X2
取数据Y
求Y2
求X2+Y2
开始
保存平方和
图4-2 例4.2程序流程图

## Slide 14
【例4.2】 设X、Y两个小于10的整数分别存于片内30H、31H单元，试求两数的平方和并将结果存于32H单元。
解：两数均小于10，故两数的平方和小于100，可利用乘法指令求平方。程序流程如图4-2所示。参考程序如下：
ORG 2000H
MOV A，30H ；取30H单元数据
MOV B，A ；将X送入B寄存器

## Slide 15
MUL AB ；求X2，结果在累加器中
MOV R1，A ；将结果暂存于R1寄存器中
MOV A，31H ；取31H单元数据
MOV B，A ；将Y送入B寄存器
MUL AB ；求Y2，结果在累加器中
ADD A，R1 ；求X2+ Y2
MOV 32H，A ；保存数据
SJMP $ ；暂停
END

## Slide 16
结束
取数据X
求X2
暂存X2
取数据Y
求Y2
求X2+Y2
开始
保存平方和
图4-2 例4.2程序流程图
返回本节

## Slide 17: 4.2.3 分支程序
1．分支程序的基本形式
分支程序有三种基本形式，如图4-3所示。
分支程序的设计要点如下：
（1）先建立可供条件转移指令测试的条件。
（2）选用合适的条件转移指令。
（3）在转移的目的地址处设定标号。

## Slide 18
条件满足？
A
Y
N
（a）
条件满足？
A
B
N
Y
（b）
（c）
A0
A1
An
K=0 K=1 … K=n
K=？
……
图4-3 分支程序结构流程图

## Slide 19
2．双向分支程序设计举例
【例4.3】 设X存在30H单元中，根据下式
X+2 X>0
Y = 100 X=0 求出Y值，将Y值存入31H单元。
∣X∣ X<0
解：根据数据的符号位判别该数的正负，若最高位为0，再判别该数是否为0。程序流程如图4-4所示。
参考程序如下：ORG 1000H

## Slide 20
MOV A，30H ；取数
JB ACC.7，NEG；负数，转NEG
JZ ZER0 ；为零，转ZER0
ADD A，#02H ；为正数，求X+2
AJMP SAVE ；转到SAVE，保存数据
ZER0：MOV A，# 64H ；数据为零，Y=100
AJMP SAVE ；转到SAVE，保存数据
NEG：DEC A ； CPL A ；求∣X∣
SAVE： MOV 31H，A ；保存数据
SJMP ＄ ；暂停

## Slide 21
A为负数？
取数，A←（30H）
开始
结束
A=0？
Y
N
N
A←|X|
A←64H
A←X+2
存数，（31H）←A（30H）
图4-4 例4.3程序流程图

## Slide 22
3．多向分支程序设计举例
【例4.4】 根据R0的值转向7个分支程序。
R0<10，转向SUB0；
R0<20，转向SUB1；
R0<60，转向SUB5；
R060，转向SUB6；
解：利用JMP @A+DPTR 指令直接给PC赋值，使程序实现转移。程序流程如图4-5所示。

## Slide 23
参考程序如下：
ORG 2000H
MOV DPTR，#TAB；转移指令表首地址
MOV A，R0 ；取数 MOV B，#10
……
DIV AB ；A10，商在A中 CLR C
RLC A ；A←2A
JMP @A+DPTR ；PC ← A+DPTR
TAB: AJMP SUB0 ；转移指令表
AJMP SUB1 AJMP SUB2
AJMP SUB5 AJMP SUB6

## Slide 24
K=？
转SUB0
转SUB1
转SUB6
K=0 K=1 …… K=6
开始
图4-5 多向分支程序流程图
返回本节

## Slide 25: 4.2.4 循环程序
1．循环程序的结构（如图4-6所示）
☆循环程序一般包括如下四个部分：
（1）初始化 （2）循环体
（3）循环控制 （4）结束
☆循环程序按结构形式，有单重循环与多重循环。
☆在多重循环中，只允许外重循环嵌套内重循环。
☆不允许循环相互交叉，也不允许从循环程序的外部跳入循环程序的内部（如图4-7所示）。

## Slide 26
（a）当型循环结构
（b）直到型循环结构
循环结束？
循环体
Y
N
初始化
修改循环参数
结束部分
开始
结束
循环结束？
循环体
Y
初始化
修改循环参数
结束部分
开始
N
结束
图4-6 循环结构程序流程图

## Slide 27
外循环
中循环
内循环
外循环
内循环
外循环
内循环
内循环
（a）嵌套正确
（b）嵌套正确
（c）交叉不正确
图4-7 多重循环示意图

## Slide 28
2．循环程序设计举例
【例4.5】有一数据块从片内RAM的30H单元开始存入，设数据块长度为10个单元。根据下式：
X+2 X>0
Y= 100 X=0 求出Y值，并将Y值放回原处。
∣X∣ X<0
解：设置一个计数器控制循环次数，每处理完一个数据，计数器减1。程序流程如图4-8所示。

## Slide 29
参考源程序如下：
ORG 2000H
MOV R0，#10
MOV R1，#30H
START： MOV A，@R1 ；取数
JB ACC.7，NEG ；若为负数，转NEG
JZ ZER0 ；若为零，转ZER0
ADD A，#02H ；若为正数，求X+2
AJMP SAVE ；转到SAVE，保存数据
ZER0： MOV A，# 64H ；数据为零，Y=100

## Slide 30
AJMP SAVE ；转到SAVE，保存数据
NEG： DEC A
CPL A ；求∣X∣
SAVE： MOV @R1，A ；保存数据
INC R1 ；地址指针指向下一个地址
DJNZ R0，START ；数据未处理完，继续处理
SJMP ＄ ；暂停

## Slide 31
A=0？
Y
Y
N
N
Y
N
A为负数？
取数，A←（（R1））
开始
结束
A←∣X∣
A←64H
A←X+2
存数，（（R1））←A（30H）
设置地址指针R1、计数器R0初值
R1←R1+1；R0←R0-1
R0=0?
图4-8 例4.5的程序流程图
返回本节

## Slide 32: 4.2.5 子程序
1．子程序概念
所谓调用子程序，暂时中断主程序的执行，而转到子程序的入口地址去执行子程序。如图4-10所示。调用子程序应注意：
（1）子程序占用的存储单元和寄存器。
（2）参数的传递。
（3）子程序经过调用后得到的数据来完成程序之间的参数传递。
（4）嵌套调用与递归调用。如图4-11所示。

## Slide 33
RET
LCALL SUB
图4-10 子程序的调用与返回

## Slide 34
LCALL A
RET
RET
LCALL B
图4-11 子程序的嵌套调用与返回

## Slide 35
2．子程序设计举例
【例4.8】 将4.4节中的例4.5改为子程序结构。
解：数据块中的十个数都需要进行符号判断并作相应处理，可把一部分工作交给子程序完成，主程序只负责读取数据、调用判断处理子程序、保存数据、循环控制工作。源程序如下：
ORG 0000H
MOV R0，#10
MOV R1，#30H

## Slide 36
START： MOV A，@R1 ；取数
ACALL DISPOSE ；调用判断、处理子程序
SAVE： MOV @R1，A ；保存数据
INC R1 ；修改地址指针，指向下一个地址
DJNZ R0，START ；数据未处理完，继续处理
SJMP ＄ ；暂停
ORG 0200H
DISPOSE： JB ACC.7，NEG ；若为负数，转NEG

## Slide 37
JZ ZER0 ；若为零，转ZER0
ADD A，#02H ；若为正数，求X+2
AJMP BACK ；转到SAVE，保存数据
ZER0： MOV A，#64H ；数据为零，Y=100
AJMP BACK ；转到SAVE，保存数据
NEG： DEC A
CPL A ；求∣X∣
BACK： RET
返回本节

## Slide 38: 4.2.6 位操作程序
【例4.9】 编写一程序，实现图4-12中的逻辑运算电路。其中P3.1、P1.1、P1.0分别是单片机端口线上的信息，RS0、RS1是PSW寄存器中的两个标志位，30H、31H是两个位地址，运算结果由P1.0输出。
程序如下：
ORG 0000H
MOV C，P3.1

## Slide 39
ANL C，P1.1
CPL C
MOV 20H，C ；暂存数据
MOV C，30H
ORL C，/31H
ANL C，RS1
ANL C，20H
ANL C，RS0
MOV P1.0，C ；输出结果
SJMP $

## Slide 40
P3.1
P1.1
30H
31H
RS1
RS0
&
≥1
&
&
P1.0
图4-12 硬件逻辑硬件电路图
返回本节

## Slide 41: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页