## Slide 1: 第9章 MCS-51与D/A及A/D转换器接口
9.1 概述
9.2 D/A转换器及其接口
9.3 A/D转换器及其接口

## Slide 2: 9.1 概述
图9-1 单片机和被控实体间的接口示意图
返回本章首页

## Slide 3: 9.2 D/A转换器及其接口
9.2.1 D/A转换器
9.2.2 MCS-51和D/A的接口
返回本章首页

## Slide 4: 9.2.1 D/A转换器
图9-2 最简单D/A转换器框图

## Slide 5
关系式：Vout=B×VR
式中，VR为常量，由参考电压VREF决定；B为 数字量，常为一个二进制数。数字量B的位数通常为8位和12位等，由D/A转换器芯片型号决定。B为n位时的通式为：
B= bn-1 bn-2…b1 b0= bn-1×2n-1+ bn-2×2n-2+…+ b1×21+ b0×20
式中，bn-1为B的最高位；b0为最低位。

## Slide 6: 1．D/A转换器的原理
D/A转换器的原理：
把输入数字量中每位都按其权值分别转换成模拟量，并通过运算放大器求和相加（如图9-3所示）。根据克希荷夫定律，如下关系成立：
I3==23·
I2==22·
I1==21·
I0==20·

## Slide 7
图9-3 T型电阻网络型D/A转换器

## Slide 8: 2．D/A转换器的性能指标
分辨率（Resolution）辨率是指D/A转换器能分辨的最小输出模拟增量，取决于输入数字量的二进制位数。
转换精度（Conversion Accuracy）指满量程时DAC的实际模拟输出值和理论值的接近程度。
偏移量误差（Offset Error）偏移量误差是指输入数字量为零时，输出模拟量对零的偏移值。
线性度（Linearity）线性度是指DAC的实际转换特性曲线和理想直线之间的最大偏移差。

## Slide 9: 3．DAC0832
DAC0832内部结构
DAC0832内部由三部分电路组成（如图9-4所示）。 “8位输入寄存器”、“8位DAC寄存器”、“8位D/A转换电路”由8位T型电阻网络和电子开关组成，
引脚功能
DAC0832共有20条引脚，双列直插式封装。引脚连接和命名如图9-5所示。
（1）数字量输入线DI7～DI0（8条）；（2）控制线（5条）；（3）输出线（3条）； （4）电源线（4条）。

## Slide 10
图9-4 DAC0832原理框图

## Slide 11
图9-5 双极性DAC的接法
返回本节

## Slide 12: 9.2.2 MCS-51和D/A的接口
1．DAC的应用
 DAC用作单极性电压输出
 DAC用作双极性电压输出（表9-1、图9-6所示）
 DAC用作控制放大器（如图9-7 所示）

## Slide 13
输入数字量B
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Vout（理想值）
+VREF时
-VREF时
1 1 1 1 1 1 1 1
|VREF|-LSB
-|VREF|+LSB
┆
┆
┆
1 1 0 0 0 0 0 0
|VREF|/2
-|VREF|/2
┆
┆
┆
1 0 0 0 0 0 0 0
0
0
┆
┆
┆
0 1 1 1 1 1 1 1
-LSB
LSB
┆
┆
┆
0 0 1 1 1 1 1 1
-|VREF|/2-LSB
|VREF|/2+LSB
┆
┆
┆
0 0 0 0 0 0 0 0
-|VREF|
|VREF|
表9-1 双极性输出电压与输入数字量的关系

## Slide 14
图9-6 双极性DAC的另一种接法

## Slide 15
图9-7 控制放大器用DAC0832

## Slide 16
2．MCS-51与8位DAC的接口
MCS-51和DAC0832接口时，有三种连接方式：
直通方式、单缓冲方式如图9-8~9-9所示
和双缓冲方式如图9-10所示 。

## Slide 17
图9-8 单缓冲方式下的DAC0832

## Slide 18
图9-9 例9.3所产生的波形

## Slide 19
图9-10 8031和两片DAC0832的接口（双缓冲方式）

## Slide 20
3．MCS-51与12位DAC的接口
 DAC1208的内部结构和原理（如图9-11所示）
 MCS-51和DAC1208的连接（图9-12示）

## Slide 21
图9-11 DAC1208内部框图

## Slide 22
图9-12 8031和DAC1208
返回本节

## Slide 23: 9.3 A/D转换器及其接口
9.3.1 A/D接口设计要点
9.3.2 双积分型A/D 转换器工作原理
9.3.3 逐次逼近型A/D转换器接口
返回本章首页

## Slide 24
对于一个模拟信号转换成数字信号所要求的基本部件有：
 模拟多路转换器与信号调节电路。
 采样/保持电路。
 A/D转换器。
 通道控制电路。

## Slide 25: 9.3.1 A/D接口设计要点
1．选择合适的系统采样速度
2．减小A/D转换的孔径误差
3．合理选用A/D转换器
返回本节

## Slide 26: 9.3.2 双积分型A/D 转换器工作原理
1．双积分型A/D转换器工作原理
双积分型A/D转换是一种间接A/D转换技术。首先将模拟电压转换成积分时间，然后用数字脉冲计时方法转换成计数脉冲数，最后将此代表模拟输入电压大小的脉冲数转换成二进制或BCD码输出。因此，双积分型A/D转换器转换时间较长，一般要大于40～50ms。
图9-13给出了微机控制的双积分电路原理图。其工作原理可由图9-14所示的工作波型图予以说明。

## Slide 27
图9-13 双积分ADC电路原理图

## Slide 28
图9-14 各点输出波形

## Slide 29
2．MC14433与MCS-51单片机的接口
图9-15 MC14433与8031直接连接的接口方法

## Slide 30
3．7109与MCS-51单片机接口
图9-16 ICL7109与8031的接口电路图

## Slide 31
图9-17 ICL7109工作时序图
返回本节

## Slide 32: 9.3.3 逐次逼近型A/D转换器接口
1．逐次逼近型ADC基本原理
图9-18 逐次逼近ADC原理电路框图

## Slide 33
图9-19 四位逐次逼近型A/D转换时序

## Slide 34
2．ADC0808/0809与MCS-51单片机的接口
图9-20 0808/0809与8031接口电路

## Slide 35
图9-21 0808/0809工作时序图

## Slide 36
3．AD574A与MCS-51单片机接口
图9-22 AD574A与8031接口电路图

## Slide 37
表9-2 AD574A逻辑控制真值表

## Slide 38
（a）启动与转换 （b）转换结果输出
图9-23 AD574A控制时序图

## Slide 39
REFIN
LIPOFFOFF
REFOUT
AD574
+15V
-15V
100K
100K
100
12
100
10
8
图9-24 AD574的单极性转换
返回本节

## Slide 40: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页