## Slide 1: 第八章 商业空间室内照明设计 第一节 商业空间的分类 一、按照行业类型划分 二、按照消费行为划分 三、按照建筑形式划分 四、按照市场范围划分 五、按照规模划分 六、有关商业空间的几个名词

## Slide 2
第二节 商业空间的照明方式
GB5034——2004《建筑照明设计标准》将商业空间的照明分为一般照明、分区一般照明、局部照明、混合照明。
一、一般照明方式
一般照明方式是采用少数种类的灯具对整体销售场所提供的普通照明，这种方式不管商品的位置如何，可以设置各种开关控制系统，以便灵活地利用空间并有效地用电。
二、分区一般照明
一般照明是针对整个商业空间进行的照明方式，而在某些场所，虽然空间是整体的，但根据整体空间内部的功能的不同，产生了不同的照明需求，因此在一个大空间内，分割成不同的区间，每个区间具有不同的技术要求，这种方式即为分区一般照明。
三、局部照明
局部照明也叫重点照明。在商业照明中，展示样品需要突出和美化，因此将商品从环境中突出出来是非常重要的。所以，重点照明在商业照明中的地位举足轻重。不同的照明水平与环境的差别可以营造不同的渲染效果。同时来自不同方向的光线也会对营造商业气氛起不同的作用。
四、混合照明
任何一个商业空间的照明都不是独立的，都是两个或多个方式的混合体，混合决不是简单的累加，而是根据实际需要进行的照明设计照度、照度均匀度、色温、显色性等照明指标，还要包括戏剧性、风格化等多方面艺术评测指标，因此最终的效果应该是艺术和技术的统一，而不是简单的数字。

## Slide 3
第三节 商业空间的照明标准
一、国内商业照明标准
二、国际相关商业的照明标准
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 | UGR(照度) | Ra(照明质量)
一般商业营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
高档商业营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
一般超市营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
高档超市营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
收款台 | 台面 | 500 | —— | 80
商业建筑照明标准

## Slide 4
第三节 商业空间的照明设计
一、店面照明
（一）确保店面亮度。
（二）利用自动调光装置使照明产生多变效果。
（三）强调装饰效果。
（四）重点照明要醒目。

## Slide 5
二、橱窗照明
橱窗内的陈列，一般是该商店重点商品的陈列与展示，它具有一定代表性，反映着商店
销售的商品类型、档次及风格，同时通过陈列方式的设计、照明及环境气氛的营造，还会引导消费者去想象，以致于对该商店产生良好的印象和兴趣，并引起关注。通常可以通过以下方法来创造醒目的橱窗照明：
(一) 依靠强光，使商品更显眼。
(二) 通过照明强调商品的立体感、光泽感、材料质感和色彩等。
(三) 利用装饰性的照明器来吸引人的注意。
(四) 让照明状态变化。
(五) 利用彩色光源，使整个橱窗更绚丽。

## Slide 7
三、售货场陈列照明
（一）陈列柜照明
（二）陈列架照明
（三）售货区域照明

## Slide 11
四、入口及过渡区照明
商店内的照明，应越往里越明亮，产生一种引人人胜的心理效应。吸引进入商店内的照明方法如下：
(一)从入口看进去的深处正面照得明亮一些。
(二)把深处正面的墙面作重点陈列，作为第二橱窗考虑，并对陈列的商品作特殊照明。
(三)在主要通道上，通过照明对地面创造明暗相间的光影，表现出水平面的韵律感。
(四)把沿主要通道的墙面照得均匀而明亮。
(五)通过照明在通道的两侧墙面上创造明暗相间的光影变化，或设置广告照明等。
(六)在重要的地方设置醒目的装饰用照明器。
五、收银区照明
六、仓储区照明
七、商场特定用途照明

## Slide 12
八、不同种类专卖店设计要点
（一）服装及衣料店
（二）鞋店
（三）食品店、食料店
（四）文具店、书店、音像制品店
（五）贵金属店、钟表店、眼镜店

## Slide 14
第九章 学校与图书馆室内照明设计
第一节 教学楼照明
一、教室照明的基本要求
（一）照度标准
（二）亮度分布
（三）减少光幕反射
（四） 控制教室的不舒适眩光
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 统一眩光UGR | 显色指数Ra
教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80
实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 80
美术教室 | 桌面 | 500 | 19 | 90
多媒体教室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
教室黑板 | 黑板面 | 500 | —— | 80
学校建筑照明标准值（GB 50034—2004）

## Slide 15
室内作业或活动种类 | Em(lx) | UGRL | Ra | 备注
1．教育建筑 |  |  |  | 
幼儿园房间 | 300 | 19 | 80 | 
托儿所教室 | 300 | 19 | 80 | 
托儿所手工室 | 300 | 19 | 80 | 
教室 | 300 | 19 | 80 | 必须可控光
夜校教室、成人教育教室 | 500 | 19 | 80 | 
讲座厅 | 500 | 19 | 80 | 必须可控光
黑板 | 500 | 19 | 80 | 防止镜面反射
示范桌 | 500 | 19 | 80 | 在讲座厅750lx
艺术、手工教室 | 500 | 19 | 80 | 
艺术学校艺术室 | 750 | 19 | 90 | Tcp>5000k
工程制图室 | 750 | 16 | 80 | 
实践室、实验室 | 500 | 19 | 80 | 
教学实习工场 | 500 | 19 | 80 | 
音乐练习室 | 300 | 19 | 80 | 
计算机上机室 | 500 | 19 | 80 | 
语言实验室 | 300 | 19 | 80 | 
准备室、讨论室 | 500 | 22 | 80 | 
学生公共室、集合厅 | 200 | 22 | 80 | 
教师办公室 | 300 | 22 | 80 | 
2.图书馆 |  |  |  | 
书架 | 200 | 19 | 80 | 
阅读区域 | 500 | 19 | 80 | 
柜台 | 500 | 19 | 80 | 
国际照明委员会照明标准（CIES 008/E—2001）（学校、图书馆部分）

## Slide 16
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx）
 | 现行值 | 目标值 | 
教室、阅览室 | 11 | 9 | 300
实验室 | 11 | 9 | 300
美术教室 | 18 | 15 | 500
多媒体教室 | 11 | 9 | 300
学校建筑照明功率密度值（GB50034-2004）

## Slide 17
二、光源与灯具的选择
（一）光源
（二）灯具选择

## Slide 18
灯型 | 教室面积（m2） | 灯具数量（个） | 单位容量（W/ m2） | Eav(Lx) | Eav/（W/ m2）
盒式 | 54=9×6 | 6 | 4.44 | 108 | 24.3
控照 | 56=8×7 | 9 | 6.43 | 169 | 26.3
蝠翼 | 54=9×6 | 6 | 4.44 | 157 | 35.4
教室灯具种类比较

## Slide 19
三、教室照明对室内装修的要求
(一) 室内各界面的反光比
(二) 室内各界面的表面颜色
表面名称 | 反射系数(％) |  | 表面名称 | 反射系数(％)
顶棚 | 70～80 |  | 侧墙、后墙 | 70
前墙 | 50～60 |  | 课桌面 | 35～50
地面 | 20～30 |  | 黑板面 | 15～20
教室内各表面反射系数值

## Slide 20
四、普通教室照明
最亮的点或面通常最引人注意，在照明设计中，为确保学生集中注意力，桌面和黑板的
亮度应为最高，因此，教室照明通常由对课桌的一般照明和对黑板的局部照明组成。
（一）教室一般照明
（二）黑板照明

## Slide 22
五、专用教室照明
（一）阶梯教室(合班教室或报告厅)照明
（二）计算机教室照明
（三）绘画、工艺美术等教室照明
（四）实验室照明
（五）多媒体、语音教室照明
（六）儿童教室照明

## Slide 23
第二节 图书馆照明
一、一般要求
(一) 图书馆中主要的视觉作业是阅读、查找藏书等，照明设计除应满足照度标准外，应努力提高照明质量，尤其要注意降低眩光和光幕反射。
(二) 阅览室、书库装灯数量多，设计时应从灯具、照明方式、控制方案与设备、管理维护等方面考虑采取节能措施。
(三) 重要图书馆应设置应急照明、值班照明或警卫照明。应急照明、值班照明或警卫照明宜为一般照明的一部分，并应单独控制。值班或警卫照明也可利用应急照明的一部分或者全部。
(四) 图书馆内的公用照明与工作(办公)区照明宜分开配电和控制。
(五) 对灯具、照明设备选型、安装、布置等方面应注意安全、防火。

## Slide 24
二、阅览室照明
（一）照明方式
（二）光源与灯具选择
（三）灯具布置

## Slide 25
三、书库照明
（一）对书库照明的一般要求
（二）灯具选择
四、借阅处照明