## Slide 1: 第六章 办公空间室内照明设计 在一般办公空间的视觉环境中，对照明质量有影响的因素有： 1．照度； 2．眩光(来自光源的直接眩光和光源在桌面等处的反射眩光)； 3．光色、显色性； 4．室内亮度分布以及室内空间的光照方向和强度； 5．房间的形状和色彩； 6．窗的有无、形状、大小和窗外的景观等。

## Slide 2
第一节 一般办公空间室内照明设计
一、关于照度
二、室内亮度分布
三、 室内照明与自然采光相结合
四、减少眩光现象
五、灯具的设置
六、照明节能
办公空间照度的满意度分析
工作面临近窗户的距离变化引起的相对健康损害

## Slide 4
第二节 营业性办公空间室内照明设计
营业性办公空间是指银行、证券公司的营业厅以及火车站、汽车站、民航售票处、旅行社的售票厅等对外营业的办公空间。这种办公空间一般层高较高，空间较大，功能区划丰富多变，既有内部员工工作区域、公共活动区域等，又有对外服务的柜台、设备等。
一、营业厅的照度
营业厅要比一般办公室有较高的照度，通常为750～15001x。这是因为它是接待顾客的场所，该类空间的布局多直接与室外相连，所以应该减少室内外亮度的悬殊差异，避免使顾客从明亮的室外进到室内时产生视觉不适，同时，也是为了防止工作人员逆光观察顾客，以致很难看清顾客的表情而影响服务质量。
二、灯具的维护
营业性办公空间需要较高的照度，所以灯具的数量较多，品种较杂，灯具及其配件的更换、维修、检查等工作在设计时就应考虑到方便易行，相关连接与构造须尽可能暗藏在装饰顶棚内部，为方便维护时的操作还要在顶棚里面设置检查用照明灯具。
应因空间设计功能和艺术氛围的要求，要保障空间中相当高的照度，灯具的数量必然较多，而事实上灯具的散热措施往往不够完备。因照明而产生的热量大部分成为空调负荷。这一点在灯具和照明设计时也是应该认真虑及的。

## Slide 5
第三节 其他场所的室内照明设计
一、个人办公室室内照明
二、会议室照明
三、绘图办公室照明
四、档案室照明
五、入口、门厅照明
六、走廊、楼梯间照明

## Slide 7
第七章 博物馆、美术馆空间室内照明设计
实物收藏、科学研究、社会教育通常被认为是博物馆、美术馆的基本属性，该属性揭示出博物馆、美术馆的角色的多元化：
一、作为城市与国家的理念的宣言；
二、作为休闲、娱乐的场所；
三、作为地区文化中心；
四、作为公共交流的窗口等。
光环境是衡量博物馆、美术馆水平的一项重要指标，一方面，应该妥善保管展品，以使之避免受到光学辐射的损害，另一方面，良好的照明设计可以为观众创造理想的参观环境。

## Slide 9
第一节 博物馆、美术馆空间的展示照明设计
一、陈列室的自然采光与人工照明
二、陈列室光环境设计的一般要求
(一)根据陈列品的感光性决定适宜的照度
(二)陈列室的光环境设计要以突出陈列品为主
(三)陈列品的照度、陈列室的环境照度要均匀
(四)防止光学辐射对陈列品的损害
(五)尽量避免产生眩光
(六)阴影的调整
（七）合理按排光源投射角
三、安全保障照明、维护照明的设计
灯光的最佳投射角

## Slide 10
顶棚灯光位置图解
灯光的最佳位置

## Slide 11
第二节 常见的展示空间照明方式
  一、发光顶棚照明
  二、格栅顶棚照明
  三、嵌入式洗墙照明

## Slide 12
  四、嵌入式重点照明
  五、导轨投光照明
  六、反射式照明
  七、环境照明

## Slide 13
八、局部照明

## Slide 14
独立展柜照明设计图

## Slide 16
第三节 光源与灯
具的选择
照明方式 | 灯具 | 光源 | 特性描述
一般照明 | 嵌入式、下射灯具、洗墙灯具 | 采用普通白炽灯、紧凑型荧光灯、卤钨灯、高强度气体放电灯及PAR灯，功率为20～50W | 易于更换 可调光 低亮度 大遮光角 控光良好 节能 可附设过滤装置
 | 表面安装普通白炽灯或紧凑型荧光灯 |  | 
 | 圆柱形或方形，防眩光装置灯具 |  | 
间接照明（漫射照明质量） | 产生宽光束的光源将光线投向天花板，反射至垂直或水平表面，效果取决于天花板表面形状、色彩、光泽度 | T8、T5荧光灯管或紧凑型荧光灯 高强度气体放电灯 PAR灯 | 吊杆或悬空架设（离天花板大约300～500mm）
 |  |  | 良好的光学系统、最大光效
 |  |  | 水平测量方法提供目视调整
重点照明 | 轨道装置 嵌入式下射灯具 | 20～500W PAR灯 白炽灯、卤钨灯 T3、T4直管荧光灯 | 轨道装置：拆装简便 可接附件 固定装置可多样化 灵活可变 电器布线简单
展柜照明 壁柜照明 隔板照明 | 微型（刚性或柔性）轨道，变压器远离安装 | 白炽灯：E12灯座、4～25W、管型 7～9W紧凑型荧光灯 | 灵活可调的灯具间隔
 | 带状灯类型： 大约50mm×50mm | —------ | 小型的约19mm×19mm 易于成型，可制成所需形状可根据使用空间尺寸分割
 | 光纤照明 | 卤钨灯、金属卤化物灯 | 远离热源 所有的电气设备在展柜外
泛光照明 | 嵌入式：椭圆反射器下射白炽灯具 | 普通白炽灯 150～250W卤钨灯 | 易于更换 过滤紫外辐射 光源破损防护
 | 荧光灯反光槽：抛物线式反射器、间接式 | T8、T5 | 
 | 表面：轨道安装 间接式白炽灯 | 150～300W卤钨灯 高强度气体放电灯 | 抗高温棱镜 过滤紫外辐射 菲涅尔光学系统 可调角度 提供色彩媒介和色彩修正
戏剧照明 | 调焦式投光灯 追光灯 发光二极管 全数字式（液晶）激光灯 | 低压卤钨灯 高强度气体放电灯 特种光源 | 精确调焦 旋转色轮 投射影像和图示 要有维护人员和操作人员
安全照明（根据安全等级要求。过道内的照度至少100Lx，提供疏散指示） | 疏散指示（黑色背景上的绿色字母最佳） | 发光二极管 | 使用寿命长 连续工作 可靠性好
 | 台阶照明 | 紧凑型荧光灯 | 
 | 下射照明 | 低压白炽灯 小型光源 |