## Slide 1: 第四章 室内照明设计基础 照明设计主要是根据人们工作、学习和生活的要求，设计出一个照明质量好、照度充足，使用安全和方便的照明环境。传统意义上的照明设计，以工作面达到规定的水平照度为设计目标，忽视了灯光环境的质量。现代灯光环境设计主张无论对进行视觉作业的灯光环境，还是用于休闲、社交、娱乐的灯光环境，都要从深入分析设计对象着手，全面考虑对照明有影响的功能、形式、心理和经济等因素，在此基础上再制定设计方案，进行计算和评价。

## Slide 2
第一节 室内照明设计的目的和要求
一、照明目的
(一)明视照明
(二)环境照明
二、照明要求
(一)合理的照度水平
(二)照度的均匀性
(三)适宜的亮度分布
(四)限制眩光
(五)适宜的光源色表和显色性
(六)阴影
(七)照明的稳定性

## Slide 3
第二节 室内照明设计的原则和内容
一、照明设计的基本原则
（一）安全性
（二）适用性
(三) 经济性
（四）美观性
二、照明设计的主要内容
(一)确定照明方式和照明种类。
(二) 选择光源和灯具类型。
(三) 进行照度计算、负荷计算，确定光源的安装功率。
(四) 选择供电电压和供电方式。
(五) 确定照明配电系统。
(六) 选择导线和电缆的型号、截面和敷设方式。
(七) 选择配电装置、照明开关和其他电器设备。
(八) 绘制照明平面布置图，同时汇总安装容量，列出主要设备和材料清单。

## Slide 4
第三节 室内照明设计程序
室内照明设计的程序为：
一、明确照明设施的用途和目的。
（一）明确环境的性质
（二）确定照度设施的目的
二、明确适当的照度和色温。
三、保障照明质量。
（一）考虑视野内的亮度分布
（二）光的方向性和扩散性
（三）避免眩光
四、选择光源
（一）考虑色光效果及其心理效果
（二）发光效率的比较
（三）考虑光源的使用寿命
（四）考虑灯泡的表面温度的影响
五、确定照明方式
六、照明器的选择
七、照明器布置位置的确定
八、电器设计
九、经济及维修保护
十、绘制施工图、编制概算或预算书。

## Slide 6
十一、设计时应考虑的事项
（一）与业主、与建筑、室内及设备设计师协调。
（二）与室内其他设备统一，如空调、烟感、音响等。
十二、施工现场管理阶段
十三、照明调试阶段

## Slide 7
第四节 室内照明计算的基本概念
一、 室内照明计算的内容
照明计算是照明系统设计的基础。它包括照度计算、亮度计算、眩光计算以及色度计算
(色温计算、显色指数计算)等照明功能上各种效果的计算。
照度计算通常包括以下两个方面：一是在照明系统(包括光源、灯具等)已知的情况下，计算被照面上的照度；二是根据所需的照度和照明布置，确定照明器(光源、灯具)的数量及其功率。
二、照度计算的基本方法简介
（一）按照光的照射方式．可分为直射照度计算、反射照度计算和平均照度计算等。点光源的直射照度计算比较适用于剧场舞台、会议厅、讲台等局部照明的计算，通常采用平方反比法、空间等照曲线法等。
当计算点与光源的距离大于光源最大边或直径的5倍时，该光源可按点光源计算。
（二）按照光源的种类，可分为点光源的照度计算、线光源的照度计算和面光源的照度计算等。
（三）按照计算的步骤和方法来划分，常用的有逐点计算法、利用系数法和单位容量法三种计算方法。
1. 逐点计算法：适用于计算任意面上某一点的直射照度。
2. 利用系数法：考虑了直射光和反射光两部分所产生的照度，因此准确度较高。适用于室内灯具均匀布置的一般照明及利用墙和顶棚作光反射面的场合，在该场合水平面上的均匀照明的平均照度计算。

## Slide 8
第五章 住宅空间室内照明设计
第一节 住宅照明的要求
一、满足各项功能的照度
二、适当的亮度分布
三、适当应用光线色调
四、利用灯光创造空间和氛围
五、绿色照明
六、灯具要既实用又美观
七、电气设施应留有裕度且便于维修

## Slide 9
第二节 住宅照明设计中光源和灯具的选择
一、光源的选择
（一）荧光灯及紧凑型荧光灯
（二）白炽灯
（三）低压卤钨灯
二、灯具的选择
（一）简约的原则
（二）方便的原则
（三）节能的原则
（四）安全的原则
（五）功能的原则
(六)协调的原则

## Slide 10
第三节 住宅照明设计
一、客厅
（一）客厅中一般照明的布灯
（二）客厅中局部照明的布灯

## Slide 11
二、卧室

## Slide 12
三、餐厅与厨房

## Slide 13
四、书房

## Slide 14
五、卫生间与浴室

## Slide 15
六、其他
（一）门厅照明
（二）走廊和楼梯间照明
（三）儿童房间的照明