## Slide 1: 第四章 产品断面扫描法对产品的改良(2)

## Slide 2: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
用上述断面扫描法获得的产品断面面积折线图，可直观反映产品断面面积变化情况，不仅对手持产品在人机交互方面有重要意义，我们也可从断面图中获得产品美学和形态功能等方面的重要信息，是研究产品曲面特征和变化规律的有效工具。

## Slide 3: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
以剃须刀产品断面面积折线图为例阐述断面图的阅读方法：
(1)产品断面变化折线与横轴的夹角度数代表形态变化趋势。
slope(n) = [AREA(n+1)-AREAn]/100
α(n)=arc TAN slope(n)
断面面积折线图的阅读方法

## Slide 4
(2) 产品形态变化折线和手指形态变化折线的夹角值代表两者形态的匹配关系。
将剃须刀的等高线分层面积变化折线与五指的等高线分层面积变化折线重叠在同一坐标系里，读取折线之间的夹角就可以直观地反映出剃须刀的握持形态与使用者五指形态的变化比对关系，不仅能够反映出在每个高程分层上点与点之间的形态变化关系，也能反映出剃须刀和五指的整体形态变化比对关系。
断面面积折线图的阅读方法

## Slide 5: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析

## Slide 6: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
产品和手指的形态变化折线都是由20 个子线段组成的折线，且折线的转折点横坐标彼此重叠，因此根据数学原理：转折点横坐标一致的两条折线之间的夹角θ’等于各子线段夹角的加权平均值，即θ’= aθ1+ bθ2+…+ mθ13+…，可以得出产品形态变化折线和手指形态变化折线的夹角值θ(x,y)= |αx1-αy1| /20 + …+ |αx20-αy20| /20。得出结论：折现的夹角越小，两者之间的形态变化越接近，匹配度越高。
θ(product, fingers) |  |  |  | Fingers |  | 
 | Thumb | Forefinger | Middle finger |  | Ring finger | Little finger
Product NO.1 | 35.365 | 40.515 | 38.065 |  | 37.525 | 35.035
Product NO.2 | 15.38 | 15.86 | 13.59 |  | 14.94 | 11.83
断面面积折线图的阅读方法

## Slide 7: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
断面图是一种能够描述产品表面变化关系的图。其有两种形式：
1.分层设色图
2.面积变化折线图
断面图的意义分析

## Slide 8: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
在产品分层设色图中，根据颜色深浅的变化可直观地看到曲面变化的流畅程度，在变化过程中，如果某一色块面积突然变得特别大或特别小，说明此处曲面变化不平稳，形态有突变情况，产品表面有凹与突的情况，对产品外观和日常维护产生一定影响。
在改良产品时要尽量避免小范围的塌陷和抬起，曲面要匀称变化。分层设色图的外轮廓构成了的产品形态等高线图，是构成产品外轮廓的曲线，表现了产品的整体形态特征，从美学角度审视产品。
不同层级的等高线形态反映了产品形态变化的连续性，表面小空间塌陷和抬起会造成等高线混乱，出现不封闭不连续的情况。

## Slide 9: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
断面面积折线图，直观地呈现了产品表面面积变化情况，折线较为平稳表示产品断面变化连续；有突变拐点则代表产品表面突然凸起或凹陷，拐点向上表示面积增加说明产品有突起，拐点向下表示面积减少说明凹陷；此外，还从图中可得出产品表面塌陷面和抬起面面位置以及塌陷或抬起的程度。

## Slide 10: 4.4不同产品断面图的阅读和意义分析
根据断面图分析可推测出以下结论：
（1）断面结构线密集处为产品在形态上坡度变化较大处
（2）双曲对顶的断面结构面结构线出现的位置容易出现应力集中
（3）陡然出现的封闭断面分析线可能是放置功能模块的地方
（4）面积变化折线的波峰和波谷位置取决于产品种类
（5）出现面积突变的位置可能是引导人机交互，暗示使用方式的负形结构

## Slide 11: 4. 5产品断面扫描与人机交互
从断面分析的数据中可读出产品的功能模块对产品整体外形的影响；局部的断面分析法得出的数据可作为判断局部功能设计优劣的依据。
断面分析法能够以数据体现产品表面曲面变化，由于人手部与产品接触，在产生的行为下，手部也会形成相应的等高线分部。对这两种曲面变化进行比对分析，所产生的结果对研究产品与人之间的交互有着重要意义。
以该种方法作为基础对产品的断面进行分析研究，能使得产品更加合理的与受众和产品接触部分有效结合，达到较为优化的人机交互方式。

## Slide 12: 4. 5产品断面扫描与人机交互
下面我们以对锐奇与博世手持电钻断面分析为例，深入剖析一下产品断面扫描与人机交互之间的关系：
确定产品与人手相接触的部分；再通过断面数值的变化列出极值显示表，判断出产品的断面变化规律。将两者进行比对，通过断面数据说明手与产品在接触面上的相互作用。

## Slide 13: 4. 5产品断面扫描与人机交互
锐奇 KEN | 波峰 | ①—② | ⑤—⑥ | ⑨—⑩ | ⑿—⒀
 | 波谷 | ②—③ | ⑦—⑧ | ⑩—⑾ | 
博世 BOSCH | 波峰 | ③—④ | ⑨—⑩ | ⑾—⑿ | 
 | 波谷 | ①—② | ④—⑤ | ⑩—⑾ | ⑿—⒀
锐奇与博世的断面变化极值显示

## Slide 14: 4. 5产品断面扫描与人机交互
如上面三组图，通过分析KEN锐奇与BOSCH博世的曲线波峰，得出波峰出现之处是由于产品在断面分析过程中涉及到功能模块，由于功能模块在空间产生的突变使得所在断面面积出现突然变化，由此我们找出了断面突变的区域。该模块是与人手接触最多的产品上区域。
突变会直接影响产品部分表面结构曲线变化，从而使得该部分的面与曲线变化与产品整体不能达到一致。然而有功能模块引起的突变并不是错误，区域有类似于该种功能模块陡然出现引起突变，我们其称作产品的活性区域。

## Slide 15: 4. 5产品断面扫描与人机交互
下面有关电动剃须刀的案例，是通过对产品及手的断面分析，从而得对比得出了最优方案

## Slide 16: 4. 5产品断面扫描与人机交互
操作使用剃须刀的主要动作是握持状态下的手部反复动作，手部的握持动作也不同，产生的使用体验也就不同，而这个实验的目标是得出实验人员操作两款实验对象时的手指舒适度结果。

## Slide 17: 4. 5产品断面扫描与人机交互
（1）直柱式扁平剃须刀与实验操作人员右手五指的形态匹配度M (Product NO.1,Hand) = 0.5856；
（2）L 式圆柱剃须刀与实验操作人员右手五指的形态匹配度M (Product NO.2,Hand) = 0.8414。
而由M (Product NO.1, Hand) < M(Product NO.2, Hand)，即在两款剃须刀中：
L 式圆柱剃须刀与手指的形态匹配度比较高，说明两者在形态变化趋势上互相比较贴合，因此手指握持的舒适度也应该比较高；直柱式扁平剃须刀与手指的形态匹配度比较低，说明两者在形态变化趋势上的贴合度差，无疑会造成手指握持的舒适度较低。

## Slide 18: 4. 5产品断面扫描与人机交互
所以实验结论是：L 式圆柱剃须刀的手指握持舒适度高于直柱式扁平剃须刀。
上面这个实验将产品的断面扫描图数据与人手部的变化曲面数据进行比对，从而得出了手部与两款剃须刀表面的相适程度。从数据的角度选择出了与手部更贴合的方案，得出最优化的方案。

## Slide 19: THE END,THANKS!