## Slide 1: 第6章 计算机网络与Internet应用

## Slide 2: 本章内容
1
2
3
6.5 物联网
5
4
6.1 计算机网络基础知识
6.2 计算机网络的体系结构
6.3 局域网技术
6.4 Internet 技术与应用

## Slide 3: 6.1 计算机网络基础知识
6.1.1
计算机网络的概念
6.1.2
计算机网络的发展
6.1.3
计算机网络的分类
6.1.4
计算机网络的功能
6.1.5
计算机网络的组成

## Slide 4: 6.1.1 计算机网络的概念
从广义上来讲，计算机网络是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统连接起来，以功能完善的网络软件实现网络的硬件、软件及资源共享和信息传递的系统。简单的说即连接两台或多台计算机进行通信的系统。
从狭义上来讲，可从以下两个角度来定义计算机网络。
按连接定义，计算机网络是由特定的传输介质和连接设备，通过协议互连起来，并配置网络软件，以实现计算机资源共享的系统。
按需求定义，计算机网络是由多台具有独立功能的计算机连接起来，共同完成计算机任务的系统。

## Slide 5: 6.1.2 计算机网络的发展
第一阶段
诞生阶段
第二阶段
形成阶段
第四阶段
高速网络技术阶段
20世纪90年代末至今的第四代计算机网络，由于局域网技术发展成熟，出现光纤及高速网络技术，多媒体网络，智能网络，整个网络就像一个对用户透明的大的计算机系统，发展为以Internet为代表的互联网。
20世纪60年代中期之前的第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。典型应用是由一台计算机和全美范围内2000多个终端组成的飞机订票系统。
第三阶段
互联互通阶段
20世纪60年代中期至70年代的第二代计算机网络是将多个主机通过通信线路互联起来，为用户提供服务，它兴起于60年代后期，典型代表是美国国防部高级研究计划局协助开发的ARPANET。
20世纪70年代末至90年代的第三代计算机网络是具有统一的网络体系结构并遵循国际标准的开放式和标准化的网络。

## Slide 6: 6.1.3 计算机网络的分类
1．按覆盖的地理范围划分
（1）局域网
（2）城域网
（3）广域网
2．按传输介质划分
（1）有线通信网
（2）无线通信网
3．按传输速率划分
（1）低速网
（2）中速网
（3）高速网

## Slide 7: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
（1）普通电信网
（2）数字数据网
（3）虚拟专用网
（4）微波扩频通信网
（5）卫星通信网
4．按传输技术分类

## Slide 8: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
5．按拓扑结构划分
（1）星型网络
这种结构相对简单，便于管理，建网容易，是局域网中普遍采用的拓扑结构之一。
控制简单；
故障诊断和隔离容易；
方便服务。
电缆长度和安装工作量可观；
中央节点的负担较重，形成瓶颈；
各站点的分布处理能力较低。

## Slide 9: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
5．按拓扑结构划分
（2）总线型网络
总线型网络也是局域网中使用较普遍的一种结构。
所需电缆数量少；
结构简单，又是无源工作，有较高的可靠性；
易于扩充，增加或减少用户比较方便。
总线的传输距离有限，通信范围受到限制；故障诊断和故障隔离较困难；
分布式协议不能保证信息的及时传送，不具有实时功能。

## Slide 10: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
5．按拓扑结构划分
（3）树型网络
一般采用光纤作为网络主干，用于军事单位、政府单位等上、下界限相当严格和层次分明的部门。
易于扩展；
故障隔离较容易；
各个节点对根的依赖性太大。

## Slide 11: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
5．按拓扑结构划分
（4）环型网络
这种结构适用于局域网及实时性要求较高的环境。
电缆长度短；
增加或减少工作站时，仅需简单的连接操作；
可使用光纤。
节点的故障会引起全网故障；
故障检测困难；
在负载很轻时，信道利用率相对来说比较低。

## Slide 12: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
5．按拓扑结构划分
（5）网状型网络
这种结构不适合局域网，但在广域网中得到了广泛的应用。
可靠性较高；
容错能力较强。
。
结构复杂；
实现起来费用较高；
不易管理和维护。

## Slide 13: 6.1.3 计算机网络的分类(续)
6．按传播方式分类
（1）广播式网络
（2）点-点网络
7．按资源共享方式划分
（1）对等网
（2） 客户/服务器网络
单播
组播
广播

## Slide 14: 6.1.4 计算机网络的功能
  收发电子邮件，发布新闻消息，进行电子商务、远程教育、远程医疗等
1．数据通信
  网络中各处的资源互通有无、分工协作；
  实现了分布式计算，提高了工作效率
2．资源共享
  均衡各计算机的负载，提高处理问题的实时性；
  充分利用网络资源，扩大计算机的处理能力，增强实用性
3．分布式处理
  网络中的计算机可以互为备份，一旦其中一台计算机出现故障，其任务则可以由网络中其他计算机代其处理。
4. 提高计算机系统的可靠性和可用性

## Slide 15: 6.1.5 计算机网络的组成
按照数据通信和数据处理的功能，逻辑上将计算机网络分为通信子网和资源子网两个部分。如图6-6所示。

## Slide 16: 6.1.5 计算机网络的组成（续）
（1）通信控制处理机
（2）通信线路
（3）通信设备
1．通信子网

## Slide 17: 6.1.5 计算机网络的组成（续）
2．资源子网
（1）主机系统（Host）
（2）终端
（3）网络操作系统
（4）网络数据库
（5）应用系统

## Slide 18: 6.1.5 计算机网络的组成（续）
主机操作系统、网络操作系统、网络数据库系统和应用系统之间的层次关系如下。

## Slide 19: 6.2 计算机网络的体系结构
6.2.1
网络体系结构的基本概念
6.2.2
OSI参考模型
6.2.3
TCP/IP模型

## Slide 20: 6.2.1 网络体系结构的基本概念
1．计算机网络协议
在计算机网络中，为了实现各种服务，就要在计算机系统之间进行通信和对话。为了使通信双方能够正确理解、接受和执行，就要遵守相同的规定，就像两个人交谈时必须采用双方听得懂的语言和语速。具体地说，在怎样通信、通信内容以及何时通信方面，两个对象要遵从相互可以接受的一组约定和规则，这些约定和规则的集合称为协议。因此，网络协议就是为进行网络中的数据通信或数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 21: 6.2.1 网络体系结构的基本概念
1．计算机网络协议
在计算机网络中，为了实现各种服务，就要在计算机系统之间进行通信和对话。为了使通信双方能够正确理解、接受和执行，就要遵守相同的规定，就像两个人交谈时必须采用双方听得懂的语言和语速。具体地说，在怎样通信、通信内容以及何时通信方面，两个对象要遵从相互可以接受的一组约定和规则，这些约定和规则的集合称为协议。因此，网络协议就是为进行网络中的数据通信或数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 22: 6.2.1 网络体系结构的基本概念（续）
一般来说，网络协议由语法、语义和时序三大要素组成。
语法（Syntax）：规定了通信双方“如何讲”，即确定用户数据与控制信息的结构与格式。
语义（Semantics）：规定通信的双方准备“讲什么”，即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种应答。
时序（Timing）：又可称为“同步”，规定了双方“何时进行通信”，即事件实现顺序的详细说明。

## Slide 23: 6.2.1 网络体系结构的基本概念（续）
2．网络体系结构
（1）网络体系结构的定义
网络体系结构是指计算机网络的各组成部分及计算机网络本身所必须实现的功能的精确定义，更直接地说，是计算机网络中的层次、各层的协议以及层间的接口的集合。

## Slide 24: 6.2.1 网络体系结构的基本概念（续）
①各层功能明确。
②接口清晰简洁。
③层次数量适中。
④强调标准化。
具有自己特定的，与其他层次不同的基本功能。
要求通过接口的信息量最小。
避免层次太多而引起系统和协议复杂化。
各层功能的划分和设计应强调协议的标准化。
（2）网络体系结构的分层原则

## Slide 25: 6.2.1 网络体系结构的基本概念（续）
①各层相互独立：
②灵活性好：
③实现技术最优化：
④易于实现和维护：
⑤促进标准化：
只要知道下一层服务，而不需了解其实现的细节。
某一层发生变化时，只要层间接口不变，则上、下层均不受影响。
分层结构使得各层都可以选择最优的实现技术，并不断更新。
可以在较小范围内来实现、调试和维护，操作要简便。
各层的功能和所提供的服务都可以进行确定、说明，这有助于促进标准化。
（3）网络体系层次结构的优点

## Slide 26: 6.2.2 OSI参考模型
1974年美国IBM公司按照分层的方法制定了系统网络体系结构SNA（System Network Architecture）。SNA已成为世界上较广泛使用的一种网络体系结构。
为了使不同体系结构的计算机网络都能互联，国际标准化组织ISO于1977年成立专门机构研究这个问题。1978年ISO提出了“异种机连网标准”的框架结构，这就是著名的开放系统互联基本参考模型 ，简称为 OSI 。“开放”这个词表示：只要遵循OSI标准，一个系统可以和位于世界上任何地方的遵循OSI标准的其他任何系统进行连接。
OSI得到了国际上的承认，成为其他各种计算机网络体系结构依照的标准，大大地推动了计算机网络的发展。

## Slide 27: 6.2.2 OSI参考模型（续）
1．OSI参考模型的结构和功能
OSI参考模型按功能划分为7层，分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层，如图所示。

## Slide 28: 6.2.2 OSI参考模型（续）
在这个OSI七层模型中，每一层都为其上一层提供服务、并为其上一层提供一个访问接口或界面。不同主机之间的相同层次称为对等层。如主机A中的表示层和主机B中的表示层互为对等层、主机A中的会话层和主机B中的会话层互为对等层等。对等层之间互相通信需要遵守一定的规则，如通信的内容、通信的方式，我们将其称为协议（Protocol）。我们将某个主机上运行的某种协议的集合称为协议栈。主机正是利用这个协议栈来接收和发送数据的。OSI参考模型通过将协议栈划分为不同的层次，可以简化问题的分析、处理过程以及网络系统设计的复杂性。

## Slide 29: 6.2.2 OSI参考模型（续）
第一层：物理层（Physical Layer)
规定通信设备的机械的、电气的、功能的和规程的特性，用以建立、维护和拆除物理链路连接。具体地讲，机械特性规定了网络连接时所需接插件的规格尺寸、引脚数量和排列情况等；电气特性规定了在物理连接上传输bit流时线路上信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率距离限制等；功能特性是指对各个信号先分配确切的信号含义，即定义了DTE和DCE之间各个线路的功能；规程特性定义了利用信号线进行bit流传输的一组操作规程，是指在物理连接的建立、维护、交换信息时，DTE和DCE双方在各电路上的动作系列。在局域网中物理层上的功能基本在网卡上实现。
在这一层，数据的单位称为比特（bit）。
物理层的主要设备：中继器、集线器、适配器。

## Slide 30: 6.2.2 OSI参考模型（续）
第二层：数据链路层（Data Link Layer)
数据链路层是OSI参考模型中的第二层，介乎于物理层和网络层之间。数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务，其最基本的服务是将源机网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。为达到这一目的，数据链路必须具备一系列相应的功能，主要有：如何将数据组合成数据块，在数据链路层中称这种数据块为帧（frame），帧也是数据链路层的传送单位；如何控制帧在物理信道上的传输，包括如何处理传输差错，如何调节发送速率以使与接收方相匹配；以及在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理。数据链路层的地址为MAC地址也称为物理地址或硬件地址。
数据链路层主要设备：网桥。

## Slide 31: 6.2.2 OSI参考模型（续）
第三层：网络层(Network layer)
网络层是OSI参考模型中的第三层，介于运输层和数据链路层之间，它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上，进一步管理网络中的数据通信，将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端，从而向传输层提供最基本的端到端的数据传送服务。主要内容有：虚电路分组交换和数据报分组交换、路由选择算法、阻塞控制方法、X.25协议、综合业务数据网（ISDN）、异步传输模式（ATM）及网际互连原理与实现。网络层的目的是实现两个端系统之间的数据透明传送，具体功能包括寻址和路由选择、连接的建立、保持和终止等。
在这一层，数据的单位称为数据包（packet）。
网络层协议的代表包括：IP、RIP、ARP、RARP等。
网络层主要设备：路由器。

## Slide 32: 6.2.2 OSI参考模型（续）
第四层：传输层(Transport layer)
传输层（Transport Layer）是OSI中最重要、最关键的一层，是唯一负责总体的数据传输和数据控制的一层。传输层提供端到端的交换数据的机制；传输层对会话层等高三层提供可靠的传输服务，对网络层提供可靠的目的地站点信息。
在这一层，数据的单位称为段或者数据报。
传输层协议的代表包括：TCP、UDP等。
第五层：会话层(Session layer)
这一层也可以称为会晤层或对话层，在会话层及以上的高层次中，数据传送的单位不再另外命名，统称为报文。会话层不参与具体的传输，它提供包括访问验证和会话管理在内的建立和维护应用之间通信的机制。如服务器验证用户登录便是由会话层完成的。

## Slide 33: 6.2.2 OSI参考模型（续）
第六层：表示层(Presentation layer)
这一层主要解决用户信息的语法表示问题。它将欲交换的数据从适合于某一用户的抽象语法，转换为适合于OSI系统内部使用的传送语法。即提供格式化的表示和转换数据服务。数据的压缩和解压缩， 加密和解密等工作都由表示层负责。例如图像格式的显示，就是由位于表示层的协议来支持。
第七层：应用层(Application layer)
应用层为操作系统或网络应用程序提供访问网络服务的接口。
应用层协议的代表包括：Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。
ISO模型是一种概念化的模型，实际中使用的网络体系结构一般遵循它的一些基本原则，但在具体实现上更讲究实用性。例如，实际中一般的网络体系结构没有七层，ISO中的第五层、第六层和第七层在这些体系结构中通常合为一层。

## Slide 34: 6.2.2 OSI参考模型（续）
2．OSI参考模型中的数据传输过程
OSI参考模型的最高层为应用层，面向用户提供网络应用服务； 最低层为物理层，与通信介质相连实现真正的数据通信。两台主机通过网络进行通信时，除物理层之外，其余各对等层之间均不存在直接的通信关系，具体通信过程如图6-9所示：主机A的数据在送入传输介质之前，分成数据包，从高到低依次通过模型中的七层，且在每一层，控制信息以报头或报尾的形式加入到数据中。在第七、六、五、四、三、二层中报头加入信息，在第二层再加入报尾。在接收方主机B上，数据从第一层传输到第七层的过程中则依次将报头、报尾去掉，还原数据。

## Slide 35: 6.2.3 TCP/IP模型
OSI参考模型的提出是为了解决不同厂商、不同结构的网络产品之间互连时遇到的不兼容性问题。但是该模型的复杂性阻碍了其在计算机网络领域的实际应用。与此对照，TCP/IP参考模型，则获得了非常广泛的应用。
TCP/IP参考模型是计算机网络的祖父ARPANET和其后继的因特网使用的参考模型。当无线网络和卫星出现以后，现有的协议在和它们相连的时候出现了问题，所以需要一种新的参考体系结构。这个体系结构在它的两个主要协议出现以后，被称为TCP/IP参考模型（TCP/IP reference model）。
TCP/IP（传输控制协议/互联网协议）是一组用于实现网络互连的通信协议。Internet网络体系结构以TCP/IP为核心。基于TCP/IP的参考模型将协议分成四个层次，它们分别是：网络接入层、网际互连层、传输层和应用层。

## Slide 36: 6.2.3 TCP/IP模型（续）
1．
应
用
层
应用层对应于OSI参考模型的第五层、第六层和第七层，为用户提供所需要的各种服务。该层涉及的主要协议有：FTP、Telnet、SMTP、DNS等。其中，FTP在网络上实现文件共享，用户可以访问远程计算机上的文件，进行有关文件的操作，如复制等；Telnet允许网上一台计算机作为另一台的虚拟终端，用户可在仿真终端上操作网上远程计算机，利用这种功能来享用远程计算机上的资源；SMTP保证在网络上任何两个用户之间能互相传递报文，它提供报文发送和接收的功能，并提供收发之间的确认和响应；DNS是一个名字服务的协议，提供主机名字到IP地址的转换，允许对名字资源进行分散管理。

## Slide 37: 6.2.3 TCP/IP模型（续）
2．
传
输
层
传输层对应于OSI参考模型的传输层，为应用层实体提供端到端的通信功能，保证了数据包的顺序传送及数据的完整性。该层定义了两个主要的协议：传输控制协议（TCP）和用户数据报协议（UDP)。
TCP协议提供的是一种可靠的、面向连接的数据传输服务，是TCP/IP中的核心；而UDP协议提供的则是不可靠的、无连接的数据传输服务，主要适用于不需要对报文进行排序和流量控制的场合。UDP报文可能会出现丢失、重复、失序等现象。

## Slide 38: 6.2.3 TCP/IP模型（续）
3．
网
际
互
联
层
网际互联层对应于OSI参考模型的网络层，主要解决主机到主机的通信问题。它所包含的协议设计数据包在整个网络上的逻辑传输。注重重新赋予主机一个IP地址来完成对主机的寻址，它还负责数据包在多种网络中的路由。该层有三个主要协议：网际协议（IP）、互联网控制报文协议（ICMP）和地址解析协议（ARP）。
IP协议是网际互联层最重要的协议，它提供的是一个不可靠、无连接的数据报传递服务。ICMP协议为了有效转发IP数据报和提高交付成功的机会，允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。网络互联通过IP协议来实现，但实际通信确是通过MAC地址来实现的，使用ARP协议，可将IP数据包包头中的IP地址信息解析出MAC地址信息，以保证通信的顺利进行。

## Slide 39: 6.2.3 TCP/IP模型（续）
4．
网
络
接
入
层
网络接入层与OSI参考模型中的物理层和数据链路层相对应。它负责监视数据在主机和网络之间的交换。事实上，TCP/IP本身并未定义该层的协议，而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议，然后与TCP/IP的网络接入层进行连接。

## Slide 40: 6.2.3 TCP/IP模型（续）
OSI | TCP/IP | 功能
应用层 | 应用层 | 为用户提供网络应用，把用户的数据发送到低层，为应用程序提供网络接口
表示层 |  | 
会话层 |  | 
传输层 | 传输层 | 在源节点与目的节点之间提供可靠的端到端的数据通信
网络层 | 网际互联层 | 逻辑寻址、路径选择
数据链路层 | 网络接入层 | 定义物理地址、封装数据帧、差错检测、传输二进制
物理层 |  | 
为了更好地理解TCP/IP的特点，将TCP/IP和OSI/RM 的7层模型作对比，如表6-1所示。

## Slide 41: 6.3 局域网技术
6.3.1
局域网概述
6.3.2
局域网体系结构
6.3.3
介质访问控制
6.3.4
局域网组网基础

## Slide 42
局域网（Local Area Network，LAN）是在一个局部的地理范围内（如一个学校、工厂和机关内），一般是方圆几千米以内，将各种计算机，外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网。它可以通过数据通信网或专用数据电路，与远方的局域网、数据库或处理中心相连接，构成一个较大范围的信息处理系统。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、扫描仪共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网严格意义上是封闭型的。它可以由办公室内几台甚至上千上万台计算机组成。决定局域网的主要技术要素为：网络拓扑，传输介质与介质访问控制方法。

## Slide 43: 6.3.1 局域网概述
  （1）覆盖的地理范围较小，只在一个相对独立的局部范围内联网，如一座或集中的建筑群内。
  （2）使用专门铺设的传输介质进行联网，数据传输速率高（10Mb/s～10Gb/s）。
  （3）通信延迟时间短，可靠性较高。
  （4）局域网可以支持多种传输介质。
1．局域网的特点

## Slide 44: 6.3.1 局域网概述（续）
2．局域网的构成
局域网包括网络硬件和网络软件两大部分。它的基本组成部分有网络适配器、传输介质、网络服务器、网间互联设备、网络系统软件等。
（1）网络适配器
网络适配器又称网卡或网络接口卡（NIC），插在计算机主板插槽中，负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式，通过网络介质传输。目前各厂家提供的网络适配器已多达近百种。用户应根据自己的环境，即组网的拓扑结构、使用的传输媒体的类型、网络段的最大长度、节点之间的距离等选择合适的网卡。

## Slide 45: 6.3.1 局域网概述（续）
（2）传输介质
网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路，它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有：双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介等，其中无线传输媒介包括：无线电波、微波、红外线等。
①双绞线
简称TP，是由一对或者一对以上的相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕（一般以逆时针缠绕）在一起而制成的一种传输介质，过去主要是用来传输模拟信号的，但现在同样适用于数字信号的传输，它是一种常用的布线材料，如图6-10所示。

## Slide 46: 6.3.1 局域网概述（续）
双绞线可按其是否外加金属丝套的屏蔽层而分为非屏蔽双绞线（UTP）和屏蔽双绞线（STP）。从性价比和可维护性出发，非屏蔽双绞线在局域网组网中作为传输介质起着重要的作用。在EIA/TIA-568标准中，将双绞线按电气特性区分为：三类线、四类线、五类线、超五类线、六类线和七类线。网络中最常用的是三类线和五类线，三类线是2对4芯导线，五类线是4对8芯导线，且使用8种不同颜色（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）而进行区分。如图6-11所示，显示了5类UTP中导线的颜色与线号的对应关系。

## Slide 47: 6.3.1 局域网概述（续）
5类UTP主要作为10Base-T和100Base-TX网络的传输介质，但10Base-T和100Base-TX 规定以太网上的各站点分别将 1、2线作为自己的发送线，3、6线作为自己的接收线，如图6-12所示。
为了将UTP与计算机、集线器（HUB）等其它设备相连接，每条UTP的两侧需要安装RJ-45 水晶头。如图6-13所示，显示了RJ-45接口和一条带有RJ-45水晶头的UTP。

## Slide 48: 6.3.1 局域网概述（续）
②同轴电缆
同轴电缆由一根粗铜导线或多股细线组成的内导体裹一层绝缘保护材料，加上外面的用圆形铜箔或细钢丝网构成的外导体组成。外导体起屏蔽作用，屏蔽层与内导线之间有一层厚实绝缘材料用作隔离，整个电缆外面覆一层绝缘防护皮，外径为10～25mm，如图6-14所示。具有抗干扰能力强，连接简单等特点，信息传输速度可达每秒几百兆位，是中、高档局域网的首选传输介质。

## Slide 49: 6.3.1 局域网概述（续）
同轴电缆可分为 75Ω（粗缆）和 50Ω（细缆）两种，粗缆传输距离长，性能好；但成本高，网络安装、维护困难，一般用于大型局域网的干线，连接时两端需终接器。细缆通过T型连接器（T型头）与BNC网卡相连，细缆网络每段干线长度最大为185米，每段干线最多接入30个用户。如采用4个中继器连接5个网段，网络最大距离可达925米。细缆安装较容易，造价较低，但日常维护不方便，一旦一个用户出故障，便会影响其他用户的正常工作。根据传输频带的不同，可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种类型：基带用于传送数字信号，信号占整个信道，同一时间内能传送一种信号。宽带可传送不同频率的信号。同轴电缆需用带BNC头的T型连接器连接。

## Slide 50: 6.3.1 局域网概述（续）
③光纤
又称为光缆或光导纤维，由光导纤维纤芯、玻璃网层和能吸收光线的外壳组成。是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。应用光学原理，由光发送机产生光束，将电信号变为光信号，再把光信号导入光纤，在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号，并把它变为电信号，经解码后再处理。与其它传输介质比较，光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。具有不受电磁干扰、噪声影响，传输信息量大，数据传送速率高，损耗低，保密性好等特点，可以实现每秒几十兆位的数据传送，尺寸小、 重量轻，数据可传送几百千米，但价格昂贵。如图6-15所示。

## Slide 51: 6.3.1 局域网概述（续）
④无线电波
无线电波是指在自由空间（包括空气和真空）传播的电磁波。无线电技术是通过无线电波传播声音或其他信号的技术。无线电技术利用变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场的原理，变化的磁场与变化的电场就是电磁波。利用这一原理，我们可通过调制将信息加载于无线电波之上。当电磁波通过空间传播到达收信端，电磁波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流，通过解调将信息从电流变化中提取出来，就达到了信息传递的目的。无线电频率的划分与主要通信应用如表6-2所示。目前，卫星通信就是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发微波信号而进行的两个或多个地球站之间的通信。

## Slide 52: 6.3.1 局域网概述（续）
波段名称 | 波长 | 频率 | 主要用途 | 频段名称
长波（LW） | 10000 – 1000m | 30-300KHz | 电报通信 | 低频 （LF）
中波（MW) | 1000-100m | 300-3000KHz | 广播 | 中频 （MF）
短波（SW） | 100-10m | 3-30MHz | 电报通信、广 播 | 高频 （HF）
超短波 | 10-1m | 30-300MHz | 雷达、电视、 无线电导航 | 甚高频 （VHF）
微波 | 1m以下 | 300MHz- 3GHz | 电视、雷达导 航、卫星通信 | 超高频 （UHF）

## Slide 53: 6.3.1 局域网概述（续）
⑤红外线
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种，由德国科学家霍胥尔于1800年发现。红外线通信有两个最突出的优点：一是不易被人发现和截获，保密性强；二是几乎不会受到电气、天气、人为干扰，抗干扰性强。但是它必须在直视距离内通信，且传播一定程度上受天气的影响。
⑥激光通信
利用激光作为传输信息的载体进行的通信称为激光通信。激光和无线电波一样同属于电磁波。激光的频率成分比较单纯，容易进行调制，而且方向性极好，光束散开角很小，是一种很理想的光载波。激光通信中各个信道之间不会互相干扰，能避免中短波、微波通信中经常发生的同频干扰和邻频干扰现象。激光的频率很高，频段极宽，按理论计算，可容纳上百亿个话路，可传上千万套电视节目，潜在的通信容量极大。

## Slide 54: 6.3.1 局域网概述（续）
（3）其他网络互联设备
由上面所介绍的硬件再加一些附件就可以构成一个基本的网络系统。但如果网上站点数或站点分布超过规定的最大距离，或采用混合型的拓扑结构，就要增加中继器、网桥、路由器、网关等设备。
①中继器
②网桥
③集线器
④路由器
⑤网关
⑥无线 AP

## Slide 55: 6.3.1 局域网概述（续）
实现网间联接，不仅需要相应的硬件，而且还有相应的软件。计算机网络操作系统是网络用户和计算机网络的接口。网络用户通过网络操作系统请求网络服务。网络操作系统的任务就是支持局域网络的通信及资源共享。网络操作系统承担着整个网络范围内的资源管理，支持各用户间的通信。常用的网络操作系统有Windows 2000/2003、Linux、Unix等。网络协议是计算机之间信息交换所遵守的统一的规则或约定。目前， 典型的网络协议软件有TCP/IP协议、IPX/SPX协议、IEEE802标准协议系列等。其中， TCP/IP是当前网络互连应用最为广泛的网络协议软件。

## Slide 56: 6.3.1 局域网概述（续）
3．局域网拓扑结构
局域网拓扑结构主要有总线型、环型、星型等，还有专门用于无线网络的蜂窝状物理拓扑。
4．局域网通信协议
IEEE（国际电子和电气工程师协会）于1980年2月成立了一个关于局域网方面的标准化小组，简称IEEE 802委员会或IEEE 802小组，该小组制定了若干协议标准，这些标准主要涉及数据链路层和物理层的协议细节，其差异体现在物理层和数据链路层中的介质访问子层（MAC），而在数据链路层的逻辑链路子层是一致的，具体内容如下。
（1）IEEE 802.1：局域网体系结构、网络互联，以及网络管理、性能测试等。
（2）IEEE 802.2：逻辑链路控制（LLC）子层的功能与服务。
（3）IEEE 802.3：以太网CSMA/CD总线介质访问控制方法及物理层规范。

## Slide 57: 6.3.1 局域网概述（续）
（4）IEEE 802.4：令牌总线（token bus）介质访问控制方法及物理层规范。
（5）IEEE 802.5：令牌环（token ring）介质访问控制方法及物理层规范。
（6）IEEE 802.6：城域网的介质访问控制方法及物理层规范。
（7）IEEE 802.7：宽带局域网技术。
（8）IEEE 802.8：光纤局域网（FDDI）技术。
（9）IEEE 802.9：综合语音/数据服务（ISDN）局域网技术。
（10）IEEE 802.10：安全与加密访问方法。
（11）IEEE 802.11：无线局域网技术。
在IEEE 802系列标准中，目前应用最广泛的是802.3以太网标准和802.5令牌环标准。

## Slide 58: 6.3.1 局域网概述（续）
无线局域网（Wireless Local-Area Network，WLAN）是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，它提供了使用无线多址通道的一种有效方法，用来支持计算机之间的通信，并为通信的移动化、个性化多媒体应用提供了潜在的手段。
无线局域网络英文全名：Wireless Local Area Networks；简写为： WLAN。简写中文翻译名称：微览。它是相当便利的数据传输系统，它利用射频（Radio Frequency；RF）的技术，取代旧式碍手碍脚的双绞铜线（Coaxial）所构成的局域网络，使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它，达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。
5．无线局域网

## Slide 59: 6.3.1 局域网概述（续）
无线局域网不使用任何导线或传输电缆连接的局域网，而使用无线电波作为数据传送的媒介，传送距离一般只有几十米。无线局域网的主干网路通常使用有线电缆，无线局域网用户通过一个或多个无线访问点（AP）接入无线局域网。无线局域网现在已经广泛的应用在商务区，大学，机场及其他公共区域。无线局域网最通用的标准是IEEE定义的802.11系列标准。
无线局域网第一个版本发表于1997年，其中定义了介质访问接入控制层和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式，总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可以自由直接 (ad hoc) 的方式进行，也可以在基站 (Base Station) 或者访问点（Access Point）的协调下进行。
5．无线局域网

## Slide 60: 6.3.1 局域网概述（续）
1999年，加上了两个补充版本： 802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层，802.11b定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家通用，因此802.11b得到了最为广泛的应用。1999年工业界成立了Wi-Fi联盟，致力解决符合802.11标准的产品的生产和设备兼容性问题。
无线局域网与有线网络的最大区别是WLAN不是使用双绞线或光纤，而是红外线和无线电等。因此，这种方式不仅可以节省铺设线缆的投资，而且建网灵活、快捷、节省空间。
5．无线局域网

## Slide 61: 6.3.2 局域网体系结构
1．物理层
局域网体系结构中的物理层和计算机网络OSI参考模型中物理层的功能一样，主要处理物理链路上传输的比特流，实现比特流的传输与接收、同步前序的产生和删除；建立、维护、撤销物理连接，处理机械、电气和过程的特性。
2．媒体访问控制MAC子层
MAC子层负责介质访问控制机制的实现，即处理局域网中各站点对共享通信介质的争用问题，不同类型的局域网通常使用不同的介质访问控制协议，另外MAC子层还涉及局域网中的物理寻址。局域网体系结构中的LLC子层和MAC子层共同完成类似于OSI参考模型中数据链路层的功能，将数据组成帧进行传输，并对数据帧进行顺序控制、差错控制和流量控制，使不可靠的链路变为可靠的链路。
3．逻辑链路控制LLC子层
LLC子层负责屏蔽掉MAC子层的不同实现，将其变成统一的LLC界面，从而向网络层提供一致的服务。
局域网体系结构中共分为3层：物理层、媒体访问控制（MAC）子层和逻辑链路控制（LLC）子层（实际上仍是两层，即：物理层和数据链路层）。

## Slide 62: 6.3.3 介质访问控制
传输访问控制方式与局域网的拓扑结构/工作过程有密切关系。目前，计算机局域网常用的访问控制方式有三种，分别用于不同的拓扑结构：带有冲突检测的载波侦听多路访问法(CSMA/CD)，令牌环访问控制法(Token Ring)，令牌总线访问控制法(Token Bus)。

## Slide 63: 6.3.3 介质访问控制（续）
1．CSMA/CD
最早的CSMA方法起源于美国夏威夷大学的ALOHA广播分组网络，1980年美国DEC、Intel和Xerox公司联合宣布Ethernet网采用CSMA技术，并增加了检测碰撞功能，称之为CSMA/CD。这种方式适用于总线型和树形拓扑结构，主要解决如何共享一条公用广播传输介质。其简单原理是：在网络中，任何一个工作站在发送信息前，要侦听一下网络中有无其它工作站在发送信号，如无则立即发送，如有，即信道被占用，此工作站要等一段时间再争取发送权。等待时间可由二种方法确定，一种是某工作站检测到信道被占用后，继续检测，直到信道出现空闲。另一种是检测到信道被占用后，等待一个随机时间进行检测，直到信道出现空闲后再发送。

## Slide 64: 6.3.3 介质访问控制（续）
CSMA/CD要解决的另一主要问题是如何检测冲突。当网络处于空闲的某一瞬间，有两个或两个以上工作站要同时发送信息，这时，同步发送的信号就会引起冲突，现由IEEE802.3标准确定的CSMA/CD检测冲突的方法是：当一个工作站开始占用信道进行发送信息时，再用碰撞检测器继续对网络检测一段时间，即一边发送，一边监听，把发送的信息与监听的信息进行比较，如结果一致，则说明发送正常，抢占总线成功，可继续发送。如结果不一致，则说明有冲突，应立即停止发送。等待一随机时间后，再重复上述过程进行发送。
CSMA/CD控制方式的优点是：原理比较简单，技术上易实现，网络中各工作站处于平等地位，不需集中控制，不提供优先级控制。但在网络负载增大时，发送时间增长，发送效率急剧下降。

## Slide 65: 6.3.3 介质访问控制（续）
CSMA/CD载波监听/冲突检测，属于计算机网络以太网的工作类型，即在总线上不段的发出信号去探测线路是否空闲，如果不空闲则随机等待一定时间，在继续探测。直到发出信号为止。CSMA/CD工作原理：在Ethernet中，传送信息是以“包”为单位的，简称信包。在总线上如果某个工作站有信包要发送，它在向总线上发送信包之前，先检测一下总线是“忙”还是“空闲”，如果检测的结果是“忙”，则发送站会随机延迟一段时间，再次去检测总线，若这时检测总线是“空闲”，这时就可以发送信包了。而且在信包的发送过程中，发送站还要检测其发到总线上的信包是否与其它站点的信包产生了冲突，当发送站一旦检测到产生冲突，它就立即放弃本次发送，并向总线上发出一串干扰串（发出干扰串的目的是让那些可能参与碰撞但尚未感知到冲突的节点，能够明显的感知，也就相当于增强冲突信号），总线上的各站点收到此干扰串后，则放弃发送，并且所有发生冲突的节点都将按一种退避算法等待一段随机的时间，然后重新竞争发送。从以上叙述可以看出，CSMA/CD的工作原理可用四个字来表示：“边听边说”，即一边发送数据，一边检测是否产生冲突。

## Slide 66: 6.3.3 介质访问控制（续）
2．令牌环
令牌环只适用于环形拓扑结构的局域网。其主要原理是：使用一个称之为“令牌”的控制标志（令牌是一个二进制数的字节，它由“空闲”与“忙”两种编码标志来实现，既无目的地址，也无源地址），当无信息在环上传送时，令牌处于“空闲”状态，它沿环从一个工作站到另一个工作站不停地进行传递。当某一工作站准备发送信息时，就必须等待，直到检测并捕获 到经过该站的令牌为止，然后，将令牌的控制标志从“空闲”状态改变为“忙”状态，并发送出一帧信息。其他的工作站随时检测经过本站的帧，当发送的帧目的地址与本站地址相符时，就接收该帧，待复制完毕再转发此帧，直到该帧沿环一周返回发送站，并收到接收站指向发送站的肯定应签信息时，才将发送的帧信息进行清除，并使令牌标志又处于“空闲”状态，继续插入环中。当另一个新的工作站需要发送数据时，按前述过程，检测到令牌，修改状态，把信息装配成帧，进行新一轮的发送。

## Slide 67: 6.3.3 介质访问控制（续）
令牌环控制方式的优点是它能提供优先权服务，有很强的实时性，在重负载环路中，“令牌”以循环方式工作，效率较高。其缺点是控制电路较复杂，令牌容易丢失。但IBM在1985年已解决了实用问题，近年来采用令牌环方式的令牌环网实用性已大大增强。

## Slide 68: 6.3.3 介质访问控制（续）
3．令牌总线
令牌总线主要用于总线型或树型网络结构中。它的访问控制方式类似于令牌环，但它是把总线型或树型网络中的各个工作站按一定顺序如按接口地址大小排列形成一个逻辑环。只有令牌持有者才能控制总线，才有发送信息的权力。信息是双向传送，每个站都可检测到其它站点发出的信息。在令牌传递时，都要加上目的地址，所以只有检测到并得到令牌的工作站，才能发送信息，它不同于CSMA/CD方式，可在总线和树形结构中避免冲突。
这种控制方式的优点是各工作站对介质的共享权力是均等的，可以设置优先级，也可以不设；有较好的吞吐能力，吞吐量随数据传输速率增高而加大，连网距离较CSMA/CD方式大。缺点是控制电路较复杂、成本高，轻负载时，线路传输效率低。

## Slide 69: 6.3.4 局域网组网基础
1．RJ-45接口网络连线的制作
带有RJ-45水晶头的UTP可以使用专用的剥线/压线钳制作。根据制作过程中线对的排列不同，以太网使用的UTP分为直通UTP线和交叉UTP线。
（1）直通UTP线
在通信过程中，计算机的发线要与集线器的接收线相接，计算机的收线要与集线器的发线相连。但由于集线器内部发线和收线进行了交叉，如图6-16所示，因此，在将计算机连入集线器时需要使用直通UTP线。
直通 UTP 线中水晶头触点与 UTP 线对的对应关系如图6-17所示。

## Slide 70: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-16直通UTP电缆的使用
图6-17直通UTP线的线对排列

## Slide 71: 6.3.4 局域网组网基础（续）
（2）交叉UTP线
计算机与集线器的连接可以使用直通UTP线，那么集线器与集线器之间的级联使用什么样的线缆呢？集线器之间的级联可以采取两种不同的方法。如果利用集线器的级联端口（直通端口）与另一集线器的普通端口（交叉端口）相连接，如图6-18所示，那么普通的直通UTP线就可以完成级联任务。如果利用集线器的普通端口（交叉端口）与另一集线器的普通端口（交叉端口）相连，如图6-19所示，则必须使用交叉UTP线。

## Slide 72: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-18 利用级联端口（直通端口）与另一集线器的普通端口（交叉端口）级联
图6-19 利用两个集线器的普通端口（交叉端口）级联

## Slide 73: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-20 交叉UTP线的线对排序

## Slide 74: 6.3.4 局域网组网基础（续）
说明：
①双绞线一般分为三类、五类线，我们使用的是五类线。由八根铜线分成四对互绞在一起，分别为：白橙、橙、白蓝、蓝、白绿、绿、白棕、棕。
②直通线两端的排线线序相同，次序为：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。（注：一定要记清线序）依次平行紧密排列。用于不同设备的连接，如：计算机与交换机、交换机与路由器之间。
③交叉线一端线序为：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。另一端线序为：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕（注：可记为橙与绿的颠倒）。用于相同设备的连接，如计算机与计算机之间、交换机与交换机的级连。

## Slide 75: 6.3.4 局域网组网基础（续）
（3）制作步骤
①确定所需线缆的长度，确定后加上30cm的冗余。根据TIA/EIA线缆的标准长度为3m。
②剥线：取双绞线一头，用压线钳的剪线刀口将双绞线端头剪齐，再利用剪线刀口将双绞线端头卡住，适度握紧压线钳同时慢慢旋转双绞线，让刀口划开双绞线的保护胶皮，取出端头，剥下保护胶皮。
③排线：紧紧地拿好4对绞好而且护皮已经被拨去的网线，将各对线缆拆开一小段，以白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕线序将网线编组并且小心保持绞好的状态，因为这样可以减轻噪声。拆开的部分尽量短，因为过长的接口部分是产生电噪声的主要原因。

## Slide 76: 6.3.4 局域网组网基础（续）
（3）制作步骤
④理线：将线平直排好，保留已拨去护皮网线1.2cm左右，将线缆剪平整。
⑤插线：将一个RJ-45接口安在线的一端，尖头放在下面，轻轻将网线放在接头里，使其滑进接头，最后用力推线缆，使线缆抵入RJ-45中，在接头的另一端可以看见网线的铜质线芯。
⑥压线：使用压线钳压紧RJ-45接口，使RJ-45的铜片透线芯的护皮并与线芯接触。
⑦根据不同的双绞线类型制作另外一端。

## Slide 77: 6.3.4 局域网组网基础（续）
（4）连通性测试
双绞线制作完成后，需要借助测线工具来测试双绞线的连通性。通常采用电缆测试仪。
①直通连线的测试：测试直通连线时，主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮，而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象，说明直通线的连通性没问题，否则就得重做
②交错线连线的测试：测试交错连线时，主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮，而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样，说明交错连线连通性没问题，否则就得重做。
③若网线两端的线序不正确时，主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮，只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说，远程测试端不能按着①和②的顺序闪亮。

## Slide 78: 6.3.4 局域网组网基础（续）
2．局域网方式的网络配置
局域网方式的特点是网络速度快、误码率低，在进行配置之前，要知道网络服务器的IP地址和分配给客户机的IP地址，配置方法如下。
（1）安装网卡驱动程序
现在使用的计算机及附属设备一般都支持“即插即用”功能，所以安装了即插即用的网卡后，第一次启动电脑时，系统会出现“发现新硬件并安装驱动程序”的提示信息，用户只需要按提示安装所需的驱动程序即可。

## Slide 79: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-26 “网络和Internet”对话框
（2）安装通信协议
①选择【开始】→【控制面板】命令，双击其中的“网络和Internet”图标，如图6-26所示。
②选中“网络和共享中心”中的“查看网络状态和任务”图标。

## Slide 80: 6.3.4 局域网组网基础（续）
③选中“更改适配器设置”，在弹出的对话框中选择“本地连接”，单击鼠标右键，选择“属性”，如图6-27所示，在该对话框中选中“Internet协议（TCP/IPv4）”选项，然后单击“属性”按钮，弹出如图6-28所示的对话框。在该对话框中设置TCP/IP协议的“IP地址”、 “子网掩码”和“网关地址”，如“10.102.1.21”、“255.255.255.0”和 “10.102.1.1”。并设置“首选DNS服务器”地址，如“202.98.0.68”。
④单击“确定”按钮，就完成网络参数的配置。

## Slide 81: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-27 “本地连接 属性”对话框
图6-28 “TCP/IPv4属性”对话框

## Slide 82: 6.3.4 局域网组网基础（续）
3．宽带拨号网络配置
拨号网络是通过调制解调器和电话网建立一个网络连接，它遵循TCP/IP协议。拨号网络允许用户访问远程计算机上的资源，同样，也允许远程用户访问本地用户机器上的资源。在配置拨号网络之前，用户应从Internet服务商（ISP）处申请账号、密码和DNS服务器地址，以及上网所拨的服务器的电话号码。
（1）安装调制解调器
调制解调器和其他硬件的安装方法类似，但应注意安装的调制解调器是内置的还是外置的。如果是内置的，则将其直接插到主板上即可；如果是外置的，可以使用串口进行连接。

## Slide 83: 6.3.4 局域网组网基础（续）
图6-29 “设置连接或网络”对话框
（2）添加拨号网络
①如图6-26所示，选中“网络和共享中心”中的“设置新的连接或网络”图标，如图6-29所示。

## Slide 84: 6.3.4 局域网组网基础（续）
②设置网络连接类型。如图6-30所示，选择连接到Internet上的方式。
图6-30 设置连接到Internet方式

## Slide 85: 6.3.4 局域网组网基础（续）
③如图6-31所示，设置连接名称，进行有效用户的设置，输入ISP账号与密码，如果设置正确那么点击“宽带连接”图标并输入ISP账号与密码后就能访问Internet。
图6-31 设置ISP账号与密码

## Slide 86: 6.4 Internet 技术与应用
6.4.1 Internet 的发展
6.4.2 Internet的特点
6.4.3 Internet的接入
6.4.4
IP地址
与域名
6.4.5 Internet的应用

## Slide 87: 6.4.1 Internet 的发展
从某种意义上，Internet可以说是美苏冷战的产物。这样一个庞大的网络，它的由来，可以追溯到1962年。当时，美国国防部为了保证美国本土防卫力量和海外防御武装在受到前苏联第一次核打击以后仍然具有一定的生存和反击能力，认为有必要设计出一种分散的指挥系统：它由一个个分散的指挥点组成，当部分指挥点被摧毁后，其它点仍能正常工作，并且这些点之间，能够绕过那些已被摧毁的指挥点而继续保持联系。为了对这一构思进行验证，1969年，美国国防部国防高级研究计划署资助建立了一个名为ARPANET（即“阿帕网”）的网络，这个网络把位于洛杉矶的加利福尼亚大学、位于圣芭芭拉的加利福尼亚大学、斯坦福大学，以及位于盐湖城的犹它州州立大学的计算机主机联接起来，位于各个节点的大型计算机采用分组交换技术，通过专门的通信交换机（IMP）和专门的通信线路相互连接。这个阿帕网就是Internet最早的雏形。现代计算机网络的许多概念和方法，如分组交换技术都来自ARPANET。ARPANET不仅进行了租用线互联的分组交换技术研究，而且做了无线、卫星网的分组交换技术研究，其结果导致了TCP/IP问世。
1. Internet的形成与发展

## Slide 88: 6.4.1 Internet 的发展（续）
1977-1979年，ARPANET推出了如今形式的TCP/IP体系结构和协议。
1980年前后，ARPANET上的所有计算机开始了TCP/IP协议的转换工作，并以ARPANET为主干网建立了初期的Internet。
1983年，ARPANET的全部计算机完成了向TCP/IP的转换，并在 UNIX（BSD4.1）上实现了TCP/IP。ARPANET在技术上最大的贡献就是TCP/IP协议的开发和应用。2个著名的科学教育网CSNET和BITNET先后建立。
1984年，美国国家科学基金会NSF规划建立了13个国家超级计算中心及国家教育科技网。随后替代了ARPANET的骨干地位。
1988年Internet开始对外开放。
1991年6月，在连通Internet的计算机中，商业用户首次超过了学术界用户，商业机构一踏入Internet这一陌生世界，很快发现了它在通信、资料检索、客户服务等方面的巨大潜力。于是世界各地的无数企业纷纷涌入Internet，带来了Internet发展史上的一个新的飞跃。

## Slide 89: 6.4.1 Internet 的发展（续）
1986—1993
研究试验阶段。
1994-1996
起步阶段
1997年至今
快速发展
阶段
在此期间中国一些科研部门和高等院校开始研究Internet联网技术，并开展了科研课题和科技合作工作，但这个阶段的网络应用仅限于小范围内的电子邮件服务，而且仅为少数高等院校、研究机构提供电子邮件服务。
1994年4月，中关村地区教育与科研示范网络工程进入Internet，实现和Internet的TCP/IP连接，从而开通了Internet全功能服务。从此中国被国际上正式承认为有Internet的国家。之后，ChinaNet、CERnet、CSTnet、ChinaGBnet等多个Internet项目在全国范围相继启动。Internet开始进入公众生活，并在中国得到了迅速的发展。至1996年底，中国Internet用户数已达20万，利用Internet开展的业务与应用逐步增多。
中国有五家具有独立国际出入口线路的商用性Internet骨干单位，还有面向教育、科技、经贸等领域的非营利性Internet骨干单位。有600多家网络接入服务提供商（ISP），其中跨省经营的有140家。
2. Internet在中国的发展
Internet在中国的发展历程可以大略地划分为三个阶段：

## Slide 90: 6.4.2 Internet的特点
1．全球信息传播
环球通信是互联网的一个最基本的特点，互联网是全球信息传播覆盖的范围最大的传播方式。
2．检索方便快捷
与一般媒体相比，互联网上的信息检索更为方便快捷，信息更新更快。传播业更为迅速。通过一般门户网站的搜索引擎，可以很快的查询到与某个关键字或几个关键字相关的所有关系。
3．多媒体信息通信
互联网已经把网络通信和多媒体技术融为一体，实现了文本、声音、图像、动画、电影等信息的传输和应用。这些技术的应用为互联网的发展提供了强大动力。
4．使用费用低廉
随着人们生活水平的不断提高，互联网的使用费用已经使的众多普通人承担。而且在某些方面互联网的费用比其他方式更为低廉。例如电子邮件比普通邮件便宜的多。
5．丰富的信息资源
互联网中有极为丰富的信息资源，且多数信息是可以免费查询的，如许多国内外的图书资料、电子公告板信息、商业信息等。正是这种丰富的资源，方便了人们的生活、学习和工作。
6．超越时空
人们在网上聊天，看电影，在网上看新闻等是不受时间和空间限制的。
7．实时交互性
人们可以随时通过网络和网友、朋友、家人进行及时的互动。

## Slide 91: 6.4.3 Internet的接入
1．电话线拨号接入（PSTN）
2．ISDN
3．ADSL接入
4．HFC（CABLE MODEM）
5．光纤宽带接入
6．无源光网络（PON）
7．无线网络
8．电力网接入（PLC）

## Slide 92: 6.4.4 IP地址与域名
Internet依靠TCP/IP协议，在全球范围内实现不同硬件结构、不同操作系统、不同网络系统的互联。在Internet上，每一个节点都依靠唯一的IP地址互相区分和相互联系。为了保证网络上每台计算机的IP地址的唯一性，用户必须向特定机构申请注册，分配IP地址。网络中的地址方案分为两套：IP地址系统和域名地址系统。这两套地址系统其实是一一对应的关系。IP地址用二进制数来表示，每个IP地址长32比特，由4个小于256的数字组成，数字之间用点间隔，例如100.10.0.1表示一个IP地址。由于IP地址是数字标识，使用时难以记忆和书写，因此在IP地址的基础上又发展出一种符号化的地址方案，来代替数字型的IP地址。每一个符号化的地址都与特定的IP地址对应，这样网络上的资源访问起来就容易得多了。这个与网络上的数字型IP地址相对应的字符型地址，就被称为域名。数字IP不便记忆和识别，人们更习惯于通过域名来访问主机，而域名实际上仍然需要被域名服务器（DNS）翻译为IP地址。

## Slide 93: 6.4.4 IP地址与域名（续）
目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IP是TCP/IP协议族中网络层的协议，是TCP/IP协议族的核心协议。目前IP协议的版本号是4（简称为IPv4）。
（1）IPv4地址的组成
每个IP地址都包含两部分：网络地址和主机地址。其中网络地址具有唯一性，用来标识不同的网络；而主机地址用来区分同一网络上的不同主机，如工作站、服务器和路由器等。相同网络地址中的每个主机地址必须是唯一的。
（2）IPv4地址的类型
如表6-3所示，IPv4 地址可分为A、B、C、D、E五类，以适应大型、中型、小型的网络。这些类的不同之处在于用于表示网络的位数与用于表示主机的位数之间的差别。值得注意的是，主机位全为1的地址表示该网络中的所有主机，即广播地址；主机位全为0的地址表示该网络本身，即网络地址。网络中分配给主机的地址不包括广播地址和网络地址，因此，网络中可用的IP地址数=2^n-2（n为IP地址中主机部分的位数）。
1．IP地址

## Slide 94: 6.4.4 IP地址与域名（续）
地址类型 | 地址范围 | 保留IP | 私用IP
A类 | 1.0.0.1—126.255.255.254 | 127.X.X.X | 10.0.0.0-10.255.255.255
B类 | 128.0.0.1—191.255.255.254 | 169.254.X.X | 172.16.0.0—172.31.255.255
C类 | 192.0.0.1—223.255.255.254 |  | 192.168.0.0-192.168.255.255
D类 | 224.0.0.1—239.255.255.254 |  | 
E类 | 240.0.0.1—255.255.255.254 |  | 

## Slide 95: 6.4.4 IP地址与域名（续）
(a)A类地址第1字节为网络地址，其它3个字节为主机地址。
(b)A类地址范围：1.0.0.1-126.255.255.254
(c)A类地址中的私有地址和保留地址：其中10.X.X.X是私有地址（所谓的私有地址就是在互联网上不使用，而被用在局域网络中的地址）， 具体范围为10.0.0.0-10.255.255.255； 127.X.X.X是保留地址，用做循环测试用的，如用ping 127.0.0.1可以判断网卡工作是否正常。
(d)A类地址适用于主机数达1600多万台的大型网络。
①A类地址

## Slide 96: 6.4.4 IP地址与域名（续）
(a)B类地址第1字节和第2字节为网络地址，其它2个字节为主机地址。
(b)B类地址范围：128.0.0.1-191.255.255.254。
(c)B类地址的私有地址和保留地址：其中172.16.0.0-172.31.255.255是私有地址；169.254.X.X是保留地址，如果你的IP地址是自动获取IP地址，而你在网络上又没有找到可用的DHCP服务器，就会得到其中一个IP，换句话说，如果发现主机IP地址是此类地址，则网络不能正常运行。
(d)B类地址适用于中等大小的网络，每个网络所能容纳的计算机数为6万多台。
②B类地址

## Slide 97: 6.4.4 IP地址与域名（续）
(a)C类地址第1字节、第2字节和第3个字节为网络地址，第4个个字节为主机地址。另外第1个字节的前三位固定为110。
(b)C类地址范围：192.0.0.1-223.255.255.254。
(c)C类地址中的私有地址：192.168.X.X是私有地址，具体范围为192.168.0.0-192.168.255.255，一些宽带路由器，往往使用192.168.1.1作为缺省地址。
(d)C类地址通常用于校园网或企业局域网等小型网络，每个网络最多只能包含254台计算机。
③C类地址

## Slide 98: 6.4.4 IP地址与域名（续）
(a)D类地址不分网络地址和主机地址，它的第1个字节的前四位固定为1110。
(b)D类地址范围：224.0.0.1-239.255.255.254
(c)D类地址也称为多播地址，用于多重广播。
(a)E类地址不分网络地址和主机地址，它的第1个字节的前五位固定为11110。
(b)E类地址范围：240.0.0.1-255.255.255.254
(c)E类地址是一个通常不用的实验性地址，保留作为以后使用。
④D类地址
⑤E类地址

## Slide 99: 6.4.4 IP地址与域名（续）
IPv6是下一版本的互联网协议，也可以说是下一代互联网的协议，它的提出最初是因为随着互联网的迅速发展，IPv4定义的有限地址空间将被耗尽，地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。为了扩大地址空间，拟通过IPv6重新定义地址空间。IPv6采用128位地址长度，几乎可以不受限制地提供地址。按保守方法估算IPv6实际可分配的地址，整个地球的每平方米面积上仍可分配1000多个地址。
如果说IPv4实现的只是人机对话，而IPv6则扩展到任意事物之间的对话，它不仅可以为人类服务，还将服务于众多硬件设备，如家用电器、传感器、远程照相机、汽车等，它将是无时不在，无处不在的深入社会每个角落的真正的宽带网。而且它所带来的经济效益将非常巨大。
当然，IPv6并非十全十美、一劳永逸，不可能解决所有问题。IPv6只能在发展中不断完善，也不可能在一夜之间发生，过渡需要时间和成本，但从长远看，IPv6有利于互联网的持续和长久发展。
（3）IPv6简介

## Slide 100: 6.4.4 IP地址与域名（续）
①更大的地址空间。
IPv4中规定IP地址长度为32，即有2^32-1个地址；而IPv6中IP地址的长度为128，即有2^128-1个地址。
②更小的路由表。
IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则，这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网，大大减小了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度。
③增强的组播支持以及对流的支持。
这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会，为服务质量(QoS)控制提供了良好的网络平台.
④加入了对自动配置的支持。
这是对DHCP协议的改进和扩展，使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。
⑤更高的安全性。
在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验，这极大的增强了网络安全。
与IPv4对比，IPv6主要有以下几方面优势：

## Slide 101: 6.4.4 IP地址与域名（续）
从技术上看，域名只是一个Internet中用于解决IP地址对应问题的一种方法。Internet域名是Internet网络上的一个服务器或一个网络系统的名字，在全世界，域名都是唯一的。从商界看，域名已被誉为“企业的网上商标”。没有一家企业不重视自己产品的标识--商标， 而域名的重要性和其价值，也已经被全世界的企业所认识。
域名可分为不同级别，包括顶级域名与中文域名等。
2．域名

## Slide 102: 6.4.4 IP地址与域名（续）
（1）顶级域名
顶级域名可分为组织机构域名和地理模式域名两类。组织机构域名一般代表建立网络的部门、机构类型；地理模式域名一般表示网络所属国家或地区。
 | 机构类型 | 域名代码 | 机构类型
com | 商业组织 | info | 信息服务
edu | 教育机构域名代码 | ac | 科研机构
gov | 政府部门 | int | 国际组织
mil | 军事部门 | arts | 文化娱乐
net | 网络机构 | org | 非盈利组织
域名代码 | 国家或地区 | 域名代码 | 国家或地区 | 域名代码 | 国家或地区
au | 澳大利亚 | de | 德国 | jp | 日本
br | 巴西 | fr | 法国 | tw | 台湾
ca | 加拿大 | hk | 香港 | uk | 英国
cn | 中国 | in | 印度 | us | 美国

## Slide 103: 6.4.4 IP地址与域名（续）
由于互联网起源于美国，使得英文成为互联网上资源的主要描述性文字。这一方面促使互联网技术和应用的国际化,另一方面又成为一些非英语文化地区人们融入互联网世界的障碍。中文域名系统的推出为使用中文的人可以在不改变自己的文字习惯的前提下,使用中文来访问互联网上的资源，包括中国互联网络信息中心（CNNIC）在内的一些研究和服务机构都在为此做着不懈的努力。
（ 2） 中文域名

## Slide 104: 6.4.4 IP地址与域名（续）
尽管用数字表示的IP地址可以唯一确定某个网络中的某台主机，但其不便于记忆。为此，TCP/IP协议的专家们创建了域名系统（domain name system，简称DNS），用域名表示IP地址，为IP地址提供了简单的字符表示法，每一个域名也必须是唯一的，并与IP地址一一对应。这样，人们就可以使用域名来方便地进行相互访问。在Internet上有许多DNS服务器，能自动完成IP地址与其域名之间的相互翻译工作。
3．域名系统

## Slide 105: 6.4.4 IP地址与域名（续）
（1）域名系统的结构
域名系统采用分层的命名方法，给网络上的计算机赋予有实际意义的字符型标识名。各层次之间用“.”隔开，层次的顺序从右往左依次称为顶级域名、二级域名、三级域名……这种分层结构可以避免主机名重名。
主机域名的一般结构是：主机名.….三级域名.二级域名.顶级域名。如jlaudev.com.cn是长春科技学院校园网上的一台主机域名。
（2）域名解析
域名系统是为了方便用户记忆才建立的，要想访问Internet上的资源地址，还得通过IP地址来实现。域名解析就是将域名重新转换为IP地址的过程，需要由专门的域名解析服务器DNS来完成。

## Slide 106: 6.4.4 IP地址与域名（续）
用户要访问一个域名，计算机将请求信息发送给域名解析服务器DNS，DNS将 域名转换成对应的IP地址，然后在应答信息中将IP地址返回给用户；用户计算机再根据返回的IP地址在Internet上访问所需的信息服务器。转换过程如图6-32所示，整个过程是自动进行的。Internet上有很多的DNS服务器。

## Slide 107: 6.4.5 Internet的应用
1. 远程登录服务(Telnet)
2. 文件传输服务(FTP)
3. 电子邮件服务(E-Mail)
4. 网络新闻服务(Usenet)
5. 名址服务(Finger、Whois、X.500、Netfind)
6. 文档查询索引服务(Archie、WAIS)
7. 信息浏览服务(Gopher、WWW)
8. 其它信息服务(Talk、IRC、MUD)

## Slide 108: 6.5 物联网
6.5.1
物联网概述
6.5.2
物联网的体系结构
6.5.3
物联网的应用与发展趋势

## Slide 109: 6.5.1 物联网概述
物联网的英文名称叫“The Internet of things”，顾名思义，物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。严格地说，物联网的定义是：通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
这里的“物”要满足以下条件才能够被纳入“物联网”的范围：要有相应信息的接收器；要有数据传输通路；要有一定的存储功能；要有CPU；要有操作系统；要有专门的应用程序；要有数据发送器；遵循物联网的通信协议；在世界网络中有可被识别的唯一编号。
1．物联网的定义

## Slide 110: 6.5.1 物联网概述（续）
（1）全面感知：
（2）可靠传送：
（3）智能控制：
利用RFID、传感器、二维码，及其它各种的感知设备随时随地的采集各种动态对象，全面感知世界。
利用以太网、无线网、移动网将感知的信息进行实时、准确地传送。
对物体实现智能化的控制和管理，真正达到了人与物的沟通。
2．物联网的基本特征

## Slide 111: 6.5.1 物联网概述（续）
感知技术
通过多种传感器、RFID、二维码、定位、地理识别系统、多媒体信息等数据采集技术，实现外部世界信息的感知和识别。
网络和通信技术
通过广泛的互联功能，实现感知信息高可靠性、高安全性进行传送，包括各种有线和无线传输技术、交换技术、组网技术、网关技术等。
信息智能处理技术
通过应用中间件提供跨行业、跨应用、跨系统之间的信息协同及共享和互通的功能，包括数据存储、并行计算、数据挖掘、平台服务、信息呈现、服务体系架构、软件和算法技术、云计算、大数据等。
公共技术
主要是标识与解析、安全技术、网络管理、服务质量管理等公共技术。
3．物联网的关键技术

## Slide 112: 6.5.1 物联网概述（续）
互联网是人与人之间的联系；而物联网是人与物、物与物之间的联系。物联网是在互联网的基础上，利用RFID、无线数据通信等技术，构造一个覆盖世界上万事万物的Internet of things。在这个网络中，每个物体都具有“身份”，便于人们和物体的智能交互，也便于实现物与物之间的信息交互。物联网可用的基础网络有很多种，根据应用的需要，可以采用公众通信网络，或者采用行业专网，甚至新建专用于物联网的通信网。通常互联网最适合作为物联网的基础网络，特别是当物物互连的范围超出局域网时，以及当需要利用公众网传送需处理和利用的信息时。
“物联网”概念的提出改变了人们对网络的传统思维，网络的终端不再是实实在在的人或者普通的计算机，任何物体只要加上相应的感知系统就可以接入互联网，和其他物体或人进行信息交互。与现有的互联网络相比，物联网更注重信息的传递，互联网的终端必须是计算机（个人计算机、PDA、智能手机）等，并没有感知信息的概念；互联网与传统制造业的最大区别是，一个是传送比特，而另一个是在制造原子，然而在物联网的世界中，更加注重的是通过比特的传输来实现对原子的控制。
物联网是Internet的延伸和扩展，也可以说是很多技术集合（RFID、无线传感器技术、普适计算、云计算等）的应用，目的是使物品具有智能化的功能，能够“说话”，使信息的交互不再局限于人与人或者人与机的范畴，而是开创了物与物、人与物这些新兴领域的沟通，并且将传感技术、生物技术、自动化技术、无线通信技术等以前相关性不密切的技术集合在了一起。
4．物联网与互联网的联系与区别

## Slide 113: 6.5.2 物联网的体系结构
物联网的体系结构大致被公认有3个层次：底层是感知层，即以二维码、RFID、传感器为主，实现对“物”的识别；第二层是网络层，即通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现数据的传输与计算；最上面是是与行业需求相结合的应用层，即输入输出控制终端。如图6-33所示。

## Slide 114: 6.5.2 物联网的体系结构（续）

## Slide 115: 6.5.2 物联网的体系结构（续）
感知层主要解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题。主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据，包括各类物理量、身份标识、位置信息、音频、视频数据等。物联网的数据采集涉及传感器、RFID、二维条码等技术。感知层又分为数据采集与执行、短距离无线通信2个部分。数据采集与执行主要是运用智能传感器技术、身份识别以及其他信息采集技术，对物品进行基础信息采集，同时接收上层网络送来的控制信息，完成相应执行动作。这相当于给物品赋予了嘴巴、耳朵和手，既能向网络表达自己的各种信息，又能接收网络的控制命令，完成相应动作。短距离无线通信能完成小范围内的多个物品的信息集中与互通功能，相当于物品的脚。
对于目前关注和应用较多的RFID网络来说，附着在设备上的RFID标签和用来识别RFID信息的扫描仪、感应器都属于物联网的感知层。在这一类物联网中被检测的信息就是RFID标签的内容，现在的电子（不停车）收费系统（Electronic Toll Collection，ETC）、超市仓储管理系统、飞机场的行李自动分类系统等都属于这一类结构的物联网应用。
1．感知层

## Slide 116: 6.5.2 物联网的体系结构（续）
网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，其作用相当于人的神经中枢和大脑，负责传递和处理感知层获取的信息。
网络层完成大范围的信息沟通，主要借助于已有的广域网通信系统(如PSTN网络、移动通信网络、互联网等)，把感知层感知到的信息快速、可靠、安全地传送到地球的各个地方，使物品能够进行远距离、大范围的通信，以实现在全球范围内的通信。当然，现有的公众网络是针对人的应用而设计的，当物联网大规模发展之后，能否完全满足物联网数据通信的要求还有待验证。
即便如此，在物联网的初期，借助已有公众网络进行广域网通信也是必然的选择，如同上世纪90年代中期在ADSL与小区宽带发展起来之前，用电话线进行拨号上网一样，它也发挥了巨大的作用，完成了其应有的阶段性历史任务。
2．网络层

## Slide 117: 6.5.2 物联网的体系结构（续）
应用层完成物品信息的汇总、协同、共享、互通、分析、决策等功能，相当于物联网的控制层、决策层。物联网的根本还是为人服务，应用层完成物品与人的最终交互，前面两层将物品的信息大范围地收集起来，汇总在应用层进行统一分析、决策，用于支撑跨行业、跨应用、跨系统之间的信息协同、共享、互通，提高信息的综合利用度，最大程度地为人类服务。
应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求相结合，实现物联网的智能应用。根据用户需求，应用层构建面向各类行业实际应用的管理平台和运行平台，并根据各种应用的特点集成相关的内容服务。为了更好地提供准确的信息服务，必须结合不同行业的专业知识和业务模型，通过大数据、云计算、海计算、数据挖掘、分布式数据处理等数据分析处理技术支撑，完成诸如食品安全控制、现代物流管理、数字医疗、智能交通、智能建筑、环境保护、数字家庭等智能化信息管理。
3．应用层

## Slide 118: 6.5.3 物联网的应用与发展趋势
1．物联网的应用
定位
导航
防入侵系统
食品安全控制
零售
现代物流管理
数字
医疗
城市
管理
数字
家庭
环境
保护

## Slide 119: 6.5.3 物联网的应用与发展趋势（续）
第一
第二
第三
第四
第五
最后
M2M车联网市场是最具内生动力和商业化更加成熟的两个领域
整体的物联网在未来整个工业方面的应用，将推动工业整个转型升级和新产业革命的发展。
物联网与移动互联网融合将最具市场潜力，创新空间最大，这也是我们对整体未来发展的一种判断。
行业应用仍将持续稳步发展，蕴含巨大空间。
对物联网和大数据的融合判断。
物联网在智慧城市建设中的推广和应用将更加深化。
2．物联网的发展趋势