## Slide 1: 国家示范（骨干）高职院校重点建设专业优质核心课程系列教材
网络技术及应用
主 编 敖冰峰
副主编 乔 阳 肖 南
中国水利水电出版社

## Slide 2: 网络技术及应用
国家示范骨干高职院校重点建设专业
优质核心课程系列教材

## Slide 3: 项目一 网络概述

## Slide 4
1．了解计算机网络的基本概念，产生与发展和基本组成
2．理解网络分层的含义和TCP/IP
3. 掌握网络三层结构的含义以及功能
4. 了解常用的网络设备及其用途
5. 掌握IP地址的结构、分类、使用规则、管理以及IP地址的子网划分

## Slide 5
根据所学IP地址使用规则、管理及子网划分知识，能依据实际需要对公司部门进行网络划分，即每个部门有独立的网络，并且不同部门的网络号不同。

## Slide 6: 任务一 网络认知
1.1.1 任务要求
1. 掌握网络网络基本概念及TCP/IP结构模型。
2. 理解并解释TCP/IP各层次的功能

## Slide 7: 1.1.2 相关知识
目前信息传播的核心网络是计算机网络，而且它是发展最快的网络。计算机网络是由计算机设备、通信设备、终端设备等网络硬件和网络软件组成的大型计算机系统。网络中的各个计算机系统具有独立的功能，它们脱离网络时，仍可单机使用。以后章节若非特别指明，“网络”一词均指的是计算机网络。

## Slide 8: 1.1.2.1 计算机网络定义
计算机网络是利用通信线路将和网络连接设备地理分散的、具有独立功能的若干计算机系统连接起来，按照网络协议进行数据通信，实现资源共享，为用户提供各种应用服务的信息系统。

## Slide 9: 1.1.2.2 计算机网络的分类
按照网络覆盖的地理范围可以分为：局域网（LAN）、城域网（MAN）和广域网（WAN）。
按照网络的拓扑结构可以分为：总线型网络、环型网络、星型网络、树型网络和网状网络等。
按照网络的传输介质可以分为：铜线网络、光纤网络和无线网络。
按照网络的逻辑功能可以分为：资源子网和通信子网。资源子网是指网络用户的接入部分，主要提供共享的资源；通信子网一般由电信部门组建管理，主要提供传输用户数据的线路和设备。

## Slide 10: 1.1.2.2 计算机网络的分类
5. 按照网络的使用者可以分为：公用网和专用网。公用网是指国家的电信公司出资建造的大型网络，如163网；专用网是指以某个单位为本单位的工作需要而建立的网络，一般不为外单位提供服务，如校园网、企业网等。
6. 按照网络的交换方式可以分为：电路交换网、报文交换网、分组交换网等。
7. 按照网络的传输技术可以分为：广播式网络和点对点式网络。

## Slide 11: 1.1.2.3 计算机网络的拓扑结构
1. 总线型结构
图1-1 总线拓扑结构

## Slide 12: 1.1.2.3 计算机网络的拓扑结构
2.星型结构
中间设备
图1-2 星形拓扑结构

## Slide 13: 1.1.2.3 计算机网络的拓扑结构
3.环型结构
图1-3 环形拓扑结构

## Slide 14: 1.1.2.3 计算机网络的拓扑结构
3.环型结构
图1-3 环形拓扑结构

## Slide 15: 1.1.2.3 计算机网络的拓扑结构
4.树型结构
5.网状结构
图1-4 树形拓扑结构

## Slide 16: 1.1.2.4 TCP/IP结构
1. OSI参考模型
图1-5 OSI参考模型

## Slide 17: 1.1.2.4 TCP/IP结构
2.TCP/IP体系结构
TCP/IP协议具有如下几个特点：
开放的协议标准，可以免费使用，并且独立于特定的计算
机硬件与操作系统。
独立于特定的网络硬件，可以运行于局域网、广域网以及
互联网中。
统一的网络地址分配方案，使得整个TCP/IP设备在网中都
具有唯一的地址。
标准化的高层协议，可以提供多种可靠的服务
TCP/IP不是一个协议，而是众多协同工作的一组协议，又
称协议簇。

## Slide 18: 1.1.2.4 TCP/IP结构
3. TCP/IP体系结构中的各层的功能
在如何用分层模型描述TCP/IP参考模型的问题上争论很多，但共同的观点是TCP/IP参考模型的层数比OSI参考模型的要少，一般TCP/IP体系结构将网络划分为应用层（application layer）、传输层（transport layer）、网络互联层（internet layer）和网络接口层（network interface）4层。
实际上，TCP/IP参考模型与ISO/OSI参考模型有一定的对应关系。其中，TCP/IP参考模型的应用层与OSI参考模型的应用层、表示层及会话层相对应；TCP/IP参考模型的传输层与OSI参考模型的传输层相对应；TCP/IP参考模型的网络互联层与OSI参考模型的网络层相对应；TCP/IP参考模型的网络接口层与OSI参考模型的数据链路层和物理层相对应。

## Slide 19: 1.1.2.4 TCP/IP结构
4. OSI与TCP/IP体系结构的比较
图1-6 OSI与TCP/IP参考模型比较

## Slide 20: 1.1.3任务分析与实施
1.1.3.1任务分析
OSI参考模型和TCP/IP模型的比较
1. 共同点
（1）OSI参考模型和TCP/IP参考模型都采用了层次结构的概念；
（2）都能够提供面向连接和无连接两种通信服务机制。

## Slide 21: 1.1.3.1任务分析
2. 不同点
（1）前者是七层模型，后者是四层结构；
（2）对可靠性要求不同（后者更高）；
（3）OSI模型是在协议开发前设计的, 具有通用性。TCP/IP是先有协议集然后建立模型，不适用于非TCP/IP网络；
（4）实际市场应用不同（OSI模型只是理论上的模型，并没有成熟的产品，而TCP/IP已经成为“实际上的国际标准”）。

## Slide 22: 1.1.3.2任务实施
1. 应用层
应用层对应于OSI参考模型的高层，为用户提供所需要的各种服务，例如：FTP、Telnet、DNS、SMTP等。
2. 传输层
传输层对应于OSI参考模型的传输层，为应用层实体提供端到端的通信功能，保证了数据包的顺序传送及数据的完整性。该层定义了两个主要的协议：传输控制协议（TCP）和用户数据报协议（UDP)。
TCP协议提供的是一种可靠的、面向连接的数据传输服务；而UDP协议提供的则是不可靠的、无连接的数据传输服务。

## Slide 23: 1.1.3.2任务实施
3. 网际互联层
网际互联层对应于OSI参考模型的网络层，主要解决主机到主机的通信问题。它所包含的协议设计数据包在整个网络上的逻辑传输。注重重新赋予主机一个IP地址来完成对主机的寻址，它还负责数据包在多种网络中的路由。
4. 网络接入层（即主机-网络层）
网络接入层与OSI参考模型中的物理层和数据链路层相对应。它负责监视数据在主机和网络之间的交换。事实上，TCP/IP本身并未定义该层的协议，而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议，然后与TCP/IP的网络接入层进行连接。

## Slide 24: 任务二 网络工程整体概述
1.2.1 任务要求
某公司根据业务的需要将公司划分为三个部门，每个部门有300台主机需要使用，根据要求划分子网。

## Slide 25: 1.2.2 相关知识
三层网络结构是采用层次化架构的三层网络。
三层网络架构采用层次化模型设计，即将复杂的网络设计分成几个层次，每个层次着重于某些特定的功能，这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。三层网络架构设计的网络有三个层次：核心层（网络的高速交换主干）、汇聚层（提供基于策略的连接）、接入层 （将工作站接入网络）。

## Slide 26: 1.2.2.1三层网络结构
1. 核心层：核心层是网络的高速交换主干，对整个网络的连通起到至关重要的作用。核心层应该具有如下几个特性：可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。在核心层中，应该采用高带宽的千兆以上交换机。因为核心层是网络的枢纽中心，重要性突出。核心层设备采用双机冗余热备份是非常必要的，也可以使用负载均衡功能，来改善网络性能。

## Slide 27: 1.2.2.1三层网络结构
1. 核心层：核心层是网络的高速交换主干，对整个网络的连通起到至关重要的作用。核心层应该具有如下几个特性：可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。在核心层中，应该采用高带宽的千兆以上交换机。因为核心层是网络的枢纽中心，重要性突出。核心层设备采用双机冗余热备份是非常必要的，也可以使用负载均衡功能，来改善网络性能。

## Slide 28: 1.2.2.1三层网络结构
2. 汇聚层：汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”，就是在工作站接入核心层前先做汇聚，以减轻核心层设备的负荷。汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。在汇聚层中，应该选用支持三层交换技术和VLAN的交换机，以达到网络隔离和分段的目的。
3. 接入层：接入层向本地网段提供工作站接入。在接入层中，减少同一网段的工作站数量，能够向工作组提供高速带宽。接入层可以选择不支持VLAN和三层交换技术的普通交换机。

## Slide 29: 1.2.2.2 IP地址
二进制与十进制之间的转换
一个十进制数一般可以分为整数和小数两个部
分。在将十进制转换为二进制数时，通常把整数
部分和小数部分分别进行转换，然后再组合起
来。

## Slide 30: 1.2.2.2 IP地址
2. IP地址的构成
Internet上的每台主机（Host）都有一个唯一的IP地址。IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息，这是Internet 能够运行的基础。IP地址的长度为32位(共有2^32个IP地址)，分为4段，每段8位，用十进制数字表示，每段数字范围为0～255，段与段之间用句点隔开。

## Slide 31: 1.2.2.2 IP地址
3. IP地址的分配
TCP/IP协议需要针对不同的网络进行不同的设态主机配置协议（DHCP），给客户端自动分配一个IP地址，避免了出错，也简化了TCP/IP协议的设置。
互联网怎么分配IP地址呢？互联网上的IP地址统一由一个叫“ICANN”（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，互联网赋名和编号公司）的组织来管理。

## Slide 32: 1.2.2.2 IP地址
4. IP地址分类
最初设计互联网络时，为了便于寻址以及层次化
构造网络，每个IP地址包括两个标识码（ID），即
网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机
都使用同一个网络ID，网络上的一个主机（包括
网络上工作站，服务器和路由器等）有一个主机
ID与其对应。Internet委员会定义了5种IP地址类型
以适合不同容量的网络，即A类~E类。

## Slide 33: 1.2.2.2 IP地址
5. IP地址管理
IP地址要唯一，否则会产生冲突。因此IP地址需要
有一个授权机构统一管理，管理IP地址的机构就
是InterNic，他负载管理和分配IP地址。如果某台
机器要联入因特网就要向它申请IP地址，这些地
址也成为注册地址，一旦在InterNic注册后，这个
地址就不能再被其他设备申请使用。

## Slide 34: 1.2.2.2 IP地址
6. IP地址的子网划分
子网是指将网络进一步划分为独立的组成部分，
每个部分称为这一网络（或更高一级子网）的子
网。划分子网，就是利用IP地址和子网掩码技术
将一个含有较多主机的大网划分成若干个含有较
少主机的小网，以实现优化网络性能，提高网络
安全的目的。

## Slide 35: 1.2.2.2 IP地址
7. IPv4和IPv6
现有的互联网是在IPv4协议的基础上运行的。IPv6
是下一版本的互联网协议，也可以说是下一代互
联网的协议，它的提出最初是因为随着互联网的
迅速发展，IPv4定义的有限地址空间将被耗尽，
而地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发
展。为了扩大地址空间，拟通过IPv6以重新定义
地址空间。

## Slide 36: 1.2.2.3 中继器
数据信号在网络传输介质上传输时，由于衰减和噪声使有效数据信号变得越来越弱，而且传输线也增加了波形失真，因此它只能在有限的距离内传输。中继器（Repeater）是工作在物理层最简单的网络互联设备。它实际上是一种信号放大器，将接收到的弱信号对其波形进行整形和放大，使输出信号比原信号的强度大大提高了。
计算机
计算机
计算机
中继器
计算机
计算机
计算机
收发器电缆
外部收发器
终端电阻
终端电阻
图1-9 中继器连接100Base-5和10Base-2网段的结构

## Slide 37: 1.2.2.4 集线器
集线器（HUB）是计算机网络中连接多个计算机或其他设备的连接设备，是对网络进行集中管理的最小单元，如图1-10所示。英文HUB就是中心的意思，像树的主干一样，它是各分支的汇集点。许多种类型的网络都依靠集线器来连接各种设备并把数据分发到各个网段。
集线器主要用于星型以太网，它是解决从服务器直接到桌面的最经济的方案。使用HUB组网灵活，它处于网络的一个星型节点，对节点相连的工作站进行集中管理，不让出问题的工作站影响整个网络的正常运行，并且用户的加入和退出也很自由。

## Slide 38: 1.2.2.5 调制解调器
调制解调器（Modem）是调制器/解调器（Modulator/Demodulator）的缩写。它是在发送端通过调制将数字信号转换为模拟信号，而在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号的一种装置。
最常见的Modem就是通过电话线拨号方式上网的调制解调器。这种上网方式对ISP和上网者而言初期投资比较少，无需改造线路，安装也比较简单，因此早期上网基本都采用这种方式。随着宽带网络的流行，更多的高速Modem（也称之为基带Modem）会越来越多的进入人们的生活。

## Slide 39: 1.2.3 任务分析与实施
1.2.3.1 任务分析
某公司根据业务的需要划分为三个部门，要求每个部门有独立的网络，每个部门有300台主机，即需要有3个IP网络号，而且每个网络中不少于300个IP地址。
考虑到主机数的要求，根据IP地址A、B、C类的规则，只有A类和B类地址满足主机数不少于300个IP地址的要求。我们选择3个B类网络，这样既能满足需要有3个IP网络号的要求，又能满足每个网络中不少于300个IP地址的要求，但是经过分析发现，每个B类地址中可容纳65534台主机，而该公司只用了其中的300台，因为地址的唯一性，其他人无权使用这个B类网络中另外的65534-300=65234个地址，因而造成地址浪费。

## Slide 40: 1.2.3.2 任务实施
假定选择了171.10.0.0这个B类地址进行划分，根据要求保留9比特作为主机位，所以借7个比特网位表示子网（注意，规则规定借位必须连续，并且要从高位借起），共需要3个这样的子网，写成二进制的格式即：

## Slide 41: 1.2.3.2 任务实施
一共有128个子网，写成10进制格式：
171.10.2.0
171.10.4.0
171.10.6.0
.
.
171.10.252.0
171.10.254.0
从中选出3个分配给公司的三个部门即可满足要求。接下来的任务就是确定每个子网的地址范围。