## Slide 1: 网络技术及应用
国家示范骨干高职院校重点建设专业
优质核心课程系列教材

## Slide 2: 项目三校园网网络构建

## Slide 3
1. 了解交换机、VLAN、802.1X接入认证
2. 理解路由器、网络分段、路由原理、静态路由
3. 掌握防火墙、访问控制列表ACL、地址转换NAT
4. 了解无线AP、无线路由、胖/瘦AP组网方案

## Slide 4
学校校园网的构建初步规划为学校的6个主要集中接入点（计算机系、管理系、建筑系、财务处、教务处、学生宿舍），通过冗余的光纤链路上连到信息中心的核心层交换机上。核心层交换机通过Cisco 3640路由器接入因特网。此外，教工宿舍及移动办公用户通过拨号方式接入路由器3640来访问校园网内网及因特网。

## Slide 5: 任务一 网络交换配置
3.1.1 任务要求
在校园网中，处于安全和保密考虑，将党政领导和其他教师职工的数据分在不同的虚拟局域网中，因此需要选择适合的方法进行Vlan配置，为了方便配置，需要设置交换机的基本信息，可以通过远程连接的方式配置交换机。

## Slide 6: 3.1.2 相关知识
HUB集线器就是一种共享设备，HUB本身不能识别目的地址，当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时，数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的，由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说，在这种工作方式下，同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯，如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。通俗的说，普通交换机是不带管理功能的，一根进线，其他接口接到电脑上就可以了。

## Slide 7: 3.1.2.1 交换机工作原理及分类
交换机(英文：Switch，意为“开关”)是一种用于电信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
交换（switching）是按照通信两端传输信息的需要，用人工或设备自动完成的方法，把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。根据工作位置的不同，可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机（switch）就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。

## Slide 8: 3.1.2.1 交换机工作原理及分类
交换机的分类：交换机的传输模式有全双工，半双工，全双工/半双工自适应
交换机的全双工是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据，两者同步进行，这好像我们平时打电话一样，说话的同时也能够听到对方的声音。目前的交换机都支持全双工。全双工的好处在于迟延小，速度快。

## Slide 9: 3.1.2.2 交换机的连接
1.通过Console口连接交换机
对于可管理的交换机一般都提供有一个名为
Console的控制台端口（或称配置口），该端口采
用RJ-45接口，是一个符合EIA/TIA-232异步串行规
范的配置口，通过该控制端口可实现对交换机的
本地配置。

## Slide 10: 3.1.2.2 交换机的连接
2. 通过Telnet连接交换机
在首次通过Console控制口完成对交换机的配置，
并设置交换机的管理IP地址和登录密码后，就可
通过Telnet会话来连接登录交换机，从而实现对交
换机的远程配置。可在PC机中利用Telnet来登录连
接交换机，也可在登录一台交换机后，再利用
Telnet命令来登录连接另一台交换机，实现对另一
台交换机的访问和配置。

## Slide 11: 3.1.2.2 交换机的连接
3. 交换机的加电启动
交换机加电后，即开始了启动过程，首先运行
ROM中的自检程序，对系统进行自检，然后引导
运行Flash中的IOS，并在NVRAM中寻找交换机的配
置，然后将其装入DRAM中运行，其启动过程将在
终端屏幕上显示。

## Slide 12: 3.1.2.2 交换机的连接
4. 交换机的命令模式
（1）用户EXEC模式
用户EXEC模式的命令状态行是：student1>
（2）特权EXEC模式
特权EXEC模式的命令状态行是：student1#
（3）全局配置模式
全局配置模式的命令状态行是：student1（config）

## Slide 13: 3.1.2.2 交换机的连接
（4）接口配置模式
接口配置模式的命令行提示符为：
Student1（config-if）#
（5）Line配置模式
Line配置模式的命令行提示符为：
Student1（config-line）#

## Slide 14: 3.1.2.2 交换机的连接
5. 交换机的基本配置
（1）设置主机名
hostname hostname
（2）配置管理IP地址
interface vlan vlan-id
ip address address netmask

## Slide 15: 3.1.2.2 交换机的连接
（3）配置默认网关
ip default-gateway gateway-address
（4）设置DNS服务器地址
Ip name-server serveraddress1[serveraddress2……]

## Slide 16: 3.1.2.3 VLAN
VLAN的含义与作用
虚拟局域网（VLAN）是将局域网从逻辑上划分为一个个的网段，从而实现虚拟工作组的一种交换技术。
若要实现VLAN间的通信，就必须为VLAN设置路由，可使用路由器或三层交换机来实现，二层交换机可以划分VLAN，若没有路由器，则无法实现VLAN间的通信。

## Slide 17: 3.1.2.3 VLAN
2.静态 VLAN与动态 VLAN
（1）静态VLAN
就是明确指定各端口所属VLAN的设定方法，通常
也称为给予端口的VLAN。
（2）动态VLAN
是根据每个端口所连接的计算机，动态设置端口
所属VLAN的设定方法。

## Slide 18: 3.1.2.3 VLAN
3. VLAN的配置方法
进行VLAN配置时，首先应根据需求，规划设计好网络拓扑结构，并进行VLAN划分和IP地址分配规定，最后才开始着手VLAN的配置和调试。
在创建VLAN之前，应先定义VTP管理域，VTP消息能在同一个VTP管理域内同步和传递VLAN配置信息，另外，利用VTP协议还能实现从汇聚链路中裁减掉不需要的VLAN流量。

## Slide 19: 3.1.2.3 VLAN
4. VLAN创建
配置好VTP管理域，VTP模式和trunking链路后，接下来就可以在VTPServer工作模式的交换机上创建VLAN。创建后，就会通过VTP消息通告给整个管理域中的所有其它交换机。
其用法为：vlan vlan-id name vlan-name

## Slide 20: 3.1.2.4 IEEE802.1X接入认证
802.1x协议起源于802.11协议，后者是IEEE的无线局域网协议， 制订802.1x协议的初衷是为了解决无线局域网用户的接入认证问题。
IEEE802LAN协议定义的局域网并不提供接入认证，只要用户能接入局域网控制 设备 (如LAN Switch)就可以访问局域网中的设备或资源。这在早期企业网有线LAN应用环境下并不存在明显的安全隐患。
但是随着移动办公及驻地网运营等应用的大规模发展，服务提供者需要对用户的接入进行控制和配置。尤其是WLAN的应用和LAN接入在电信网上大规模开展，有必 要对端口加以控制以实现用户级的接入控制，802.lx就是IEEE为了解决基于端口的接入控制 (Port-Based Network Access Contro1) 而定义的一个标准。

## Slide 21: 3.1.3 任务分析与实施
3.1.3.1 任务分析
一个好的校园网设计应该是一个分层的设计。一般分为三层设计模型。 为了简化交换网络设计、提高交换网络的可扩展性，在园区网内部数据交换模块的部署是分层进行的。
园区网数据交换设备可以划分为三个层次：访问层、分布层、核心层。 传统意义上的数据交换发生在OSI模型的第2层。现代交换技术还实现了第3层交换和多层交换。
现代交换网络还引入了虚拟局域网（Virtual LAN，VLAN）的概念。VLAN将广播域限制在单个VLAN内部，减小了各VLAN间主机的广播通信对其他VLAN的影响。在VLAN间需要通信的时候，可以利用VLAN间路由技术来实现。

## Slide 22: 3.1.3.2 任务实施
VLAN间的主机通信，应遵循以下通信过程：源主机、交换机、路由器、交换机、目的主机。
三层交换机时代有路由功能的交换机，其路由模块与交换模块共同使用ASIC硬件芯片，可实现高速度的路由，并且在对第一个数据帧进行路由后，将会产生一个MAC地址与ＩＰ地址的映射表，当同样的数据帧再次通过时，交换机会直接从二层转发，而不用再路由。

## Slide 23: 任务二 网络路由配置
3.2.1 任务要求
根据所学知识配置静态路由和动态路由

## Slide 24: 3.2.2 相关知识
3.2.2.1 路由概述
路由是把数据从一个网络转发到另一个网络的过程，完成这个过程的设备就是路由器，数据在网络上是以数据包为单元进行转发的。每个数据包都携带两个逻辑地址（IP）地址，一个是数据的来源地址，另一个是数据要到达的目的地址，所以每个数据包都可以被独立的转发。

## Slide 25: 3.2.2 路由器的基本配置
1.路由器的配置途径
路由器的配置途径与交换机相同，首次配置也必须通过Console口进行配置，在设置了路由器的IP地址后，也可通过Telnet登录的方式来实现远程配置和管理。
2. 路由器的初始配置
3. 路由器的命令执行模式
4. 文件管理
5.配置主机名
6.设置特权密码

## Slide 26: 3.2.2.3 路由基础
路由器执行两个基本的功能：确定路径和转发数据
AppleTalk，DECnet或Vines，路由器的目的是不会改
变的。它将以相同的方式执行转发数据包的功能。
当它接收到一个数据包时，它查询它的那个协议的
路由选择表，以找到下一跳的地址，可以将数据包
转发到它的目的地，并通过接口向下一路程段传递
数据包。

## Slide 27: 3.2.3任务分析与实施
3.2.3.1 任务分析
要实现路由路必须知道：
目的地址
源地址
所有可能的路由路径
最佳路由路径
管理路由信息

## Slide 28: 3.2.3任务分析与实施
3.2.3.2 任务实施
1. 设置静态路由命令如下：
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
这是一条单方向的路径，必须配置一条相反的路径。
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
使用缺省路由后，Stub Network可以到达路由器A以外的网络。
2. 设置动态路由命令如下：
指定IP路由协议
Router(config)#router protocol [keyword]
指定与路由器直接相连的网络
Router(config-router)#network network-number

## Slide 29: 任务三 网络安全配置
3.3.1 任务要求
配置接入路由器的ACL
3.3.2 相关知识

## Slide 30: 3.3.2.1 防火墙
1. 防火墙定义
防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护屏障。是一种获取安全性方法的形象说法，它是一种计算机硬件和软件的结合，使Internet与Intranet之间建立起一个安全网关（Security ateway），从而保护内部网免受非法用户的侵入。
防火墙主要由服务访问规则、验证工具、包过滤和应用网关四个部分组成，防火墙就是一个位于计算机和它所连接的网络之间的软件或硬件。该计算机流入流出的所有网络通信和数据包均要经过此防火墙。

## Slide 31: 3.3.2.1 防火墙
2.防火墙的主要类型
（1）网络层防火墙
（2）应用层防火墙
（3）数据库防火墙

## Slide 32: 3.3.2.1 防火墙
3. 防火墙的基本特性
根据美国国家安全局制定的《信息保障技术框架》，防火墙适用于用户网络系统的边界，属于用户网络边界的安全保护设备。所谓网络边界即是采和互联网之间连接、和其它业务往来单位的网络连接、用户内部网络不同部门之间的连接等。防火墙的目的就是在网络连接之间建立一个安全控制点，通过允许、拒绝或重新定向经过防火墙的数据流，实现对进、出内部网络的服务和访问的审计和控制。

## Slide 33: 3.3.2.1 防火墙
4. 防火墙的主要优点
5. 防火墙的使用技巧
6. 防火墙的发展趋势

## Slide 34: 3.3.2.2 访问控制列表ACL
概述
在CISCO路由器上，可通过使用访问列表来执行数据包过滤。访问列表可用来控制网络上数据包的传递，限制虚拟终端线路的通信量或者控制路由选择更新。对于每个访问列表，你可以输入规则来允许或者禁止数据包，访问列表用号码来标识。

## Slide 35: 3.3.2.2 访问控制列表ACL
2. 访问控制列表的作用
ACL可以限制网络流量、提高网络性能。例如，ACL可以根据数据包的协议，指定数据包的优先级。
ACL提供对通信流量的控制手段。例如，ACL可以限定或简化路由更新信息的长度，从而限制通过路由器某一网段的通信流量。
3. 访问控制列表的分类
目前有三种主要的ACL:标准ACL、扩展ACL及命名ACL。

## Slide 36: 3.3.2.2 访问控制列表ACL
4. 访问控制列表的执行
在IOS11.2版中，你也可以使用命名访问列表。由于这是11.2版中新增加的功能，所以它并不向下兼标准型或者扩展型，用一个字母名字来代替号码。这可以使你突破原来标准99个扩展100个访问列表的限制。你不能假设所有使用号码的访问列表都可以使用名字。如果你选择使用名字，则模式和命令语法都会有所不同。

## Slide 37: 3.3.2.2 访问控制列表ACL
5.配置访问控制列表
有三种基本的IP访问列表：标准型、扩展型和动态扩展型。标准访问列表源寻址作为使用规则。
6.访问控制列表的定义规范
ACL的列表号指出了是哪种协议的ACL。各种协议有自
己的ACL，而每个协议的ACL又分为标准ACL和扩展
ACL。这些ACL是通过ACL列表号区别的。如果在使用
一种访问ACL时用错了列表号，那么就会出错误。

## Slide 38: 3.3.2.3 地址转换NAT
NAT概述
地址转换（NAT）就是：路由器将私有地址转换
为公有地址使数据包能够发到因特网上，同时从
因特网上接收数据包时，将公用地址转换为私有
地址。
2. NAT技术背景
虽然NAT可以借助于某些代理服务器来实现，但
考虑到运算成本和网络性能，很多时候都是在路
由器上来实现的。

## Slide 39: 3.3.2.3 地址转换NAT
3. 实现方式
NAT的实现方式有三种，即静态转换StaticNat、动态转
换DynamicNat和端口多路复用OverLoad。
4. 配置静态NAT
命令格式如下：
（config）#ip nat inside source +内部本地地址+内部全球地址
5. 配置动态NAT地址池：address-pool
（1） (config)#ip nat 地址池名称
（2）(config)#ip nat 地址池名称 startip endip netmask

## Slide 40: 3.3.3 任务分析与实施
3.3.3.1 任务分析
路由器是外网进入校园网内网的第一道关卡，是网络防御的前
沿阵地。路由器上的访问控制列表（Access Control List，ACL）
是保护内网安全的有效手段。一个设计良好的访问控制列表不
仅可以起到控制网络流量、流向的作用，还可以在不增加网络
系统软、硬件投资的情况下完成一般软、硬件防火墙产品的功
能。由于路由器介于企业内网和外网之间，是外网与内网进行
通信时的第一道屏障，所以即使在网络系统安装了防火墙产品
后，仍然有必要对路由器的访问控制列表进行缜密的设计，来
对企业内网包括防火墙本身实施保护。

## Slide 41: 3.3.3 任务分析与实施
3.3.2 任务实施
1.对外屏蔽简单网管协议，即SNMP。
2.对外屏蔽远程登录协议telnet
3.对外屏蔽其它不安全的协议或服务
4. 针对DoS攻击的设计
5. 保护路由器自身安全

## Slide 42: 任务四 无线网络配置
3.4.1 任务要求
配置无线路由

## Slide 43: 3.4.2 相关知识
3.4.2.1 无线AP
无线AP的概念
无线AP（Access Point）它是一个无线网络的点，主要备执行接入和路由工作，纯接入设备只负责无线客户端的接入，纯接入设备通常作为无线网络扩展使用，与其他AP或者主AP连接，以扩大无线覆盖范围，而一体设备一般是无线网络的核心。
2. 无线AP与无线路由器的区别
（1）功能（2）应用（3）连接方式

## Slide 44: 3.4.2.1 无线AP
3. 无线AP的常见应用
一个典型的企业应用，就是在有线网络上安装数个无线接入点，提供办公室局域网路的无线存取。在无线接入点的接收范围内，无线用户端既有移动性的好处，又能充分地与网络连接。
4. 无线AP的安全性
作为无线上网的关键设备无线AP其性能的好坏以及位置的摆放，直接影响着无线网络传输信号的强弱。

## Slide 45: 3.4.2.2 无线路由
无线路由的工作原理
无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器，它主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器，将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备（笔记本电脑、支持wifi的手机等等）。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable，动态xdsl，pptp四种接入方式，它还具有其它一些网络管理的功能，如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。

## Slide 46: 3.4.2.2 无线路由
2. 无线路由器的优点
（1）智能管理配备
（2）永远在线连接
（3）多功能服务
（4）可移动和安全性
（5）多功能展示工具
（6）增益天线信号

## Slide 47: 3.4.2.2 无线路由
3. 无线路由的常见故障
（1）硬件故障
（2）系统丢失
（3）系统缺陷
（4）密码丢失
（5）配置文件丢失
（6）配置错误
（7）外部因素

## Slide 48: 3.4.2.3 胖/瘦组网方案
无线接入点（AP，Access Point）也称无线网桥、无线网关，也就是所谓的“瘦”AP。此无线设备的传输机制相当于有线网络中的集线器，在无线局域网中不停地接收和传送数据；任何一台装有无线网卡的PC均可通过AP来分享有线局域网络甚至广域网络的资源。理论上，当网络中增加一个无线AP之后，即可成倍地扩展网络覆盖直径；还可使网络中容纳更多的网络设备。
每个无线AP基本上都拥有一个以太网接口，用于实现无线与有线的连接。业界所谓的“胖”AP，其学名应该称之为无线路由器。

## Slide 49: 3.4.3 任务分析与实施
3.4.3.1 任务分析
配置无线路由器之前，必须将PC与无线路由器用网线连接起来，网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上。物理连接安装完成后，要想配置无线路由器，还必须知道两个参数，一个是无线路由器的用户名和密码；另外一个参数是无线路由器的管理IP。一般无线路由器默认管理IP是192.168.1.1或者192.168.0.1（或其他），用户名和密码都是admin。
要想配置无线路由器，必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段，子网掩码用系统默认的即可，网关无需设置。到2013年，大多数的无线路由器只支持Web页面配置方式，而不支持Telnet等配置模式。

## Slide 50: 3.4.3.2 任务实施
1. 网络参数设置部分
在无线路由器的网络参数设置中，必须对LAN口WAN口两个接口的参数设置。在实际应用中，很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。
2. LAN口网络参数设置
3. 串联