## Slide 1
计算机网络基础
项目一 认识计算机网络
2015
Introduction of
Computer Network
重庆电子工程职业学院

## Slide 2
计算机网络基础
认识计算机网络
PAGE 02
学习目标
了解计算机网络的形成与发展、应用及其发展趋势
掌握计算机网络的定义、组成、功能、分类、分组交换和拓扑结构等基本概念
掌握计算机网络常见传输介质的特性，能独立制作网线并连接网络设备
能够使用专业绘图软件 Visio 绘制常见拓扑结构图
初步形成按操作规范进行操作的习惯

## Slide 3
Part One
参观计算机网络
知识准备
RohanKishibe

## Slide 4
知识点
PAGE 04
计算机网络相关组织
计算机网络的组成与分类
计算机网络的功能与应用
计算机网络的形成与发展
计算机网络发展趋势

## Slide 5
计算机网络的发展
PAGE 05
Start
第一阶段
军事目的
面向终端的通信网络
20世纪60年代初
美国自动话地面防空系统SAGE
第二阶段
军事目的
分组交换网络
20世纪60年代后期
美国分组交换网ARPANET
第三阶段
研究目的
体系结构标准化网络
20世纪70年代中期
总线网Ethernet，3COM网
第三阶段
商业目的
高速化、综合化网络
20世纪80年代至今
Internet

## Slide 6
数据通信型网络
第一阶段
PAGE 06
第一阶段可以追溯到20世纪50年代，其主要特征是：数据通信技术的研究（提出分组交换—Packet Switching的概念）和应用，为计算机网络的产生做好了技术准备。
多机；数据处理和通信有了分工；集线器的使用降低了系统中线路的总连接长度，提高了线路的利用率。
技术特点
01
1st
美国麻省理工学院林肯实验室为美国空军设计的半自动化地面防空系统（Semi-Automatic Ground Environment，SAGE），可以看做是计算机技术和通信技术的首次结合。
系统实例
02
1st

## Slide 7
资源共享型网络
第二阶段
PAGE 07
第二阶段从20世纪60年代开始，美国国防部高级研究计划局（Defense Advanced Research Project Agency，DARPA）推出了分组交换技术。基于分组交换的ARPANET成功运行，从此计算机网络进入了一个新纪元，它的研究成果对促进计算机网络技术发展和理论体系的形成产生重要作用，并为Internet的形成奠定了基础。
证明了分组交换的理论正确性；提出了资源子网和 通信子网两级网络结构的概念；采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系。
突出贡献
01
2nd
资源的多向共享、分散控制、分组交换、采用专门的通信控制器（Communication Control Processor，CCP）、分层的网络协议，这些特点往往被认为是现代计算机网络的典型特征。
技术特点
02
2nd

## Slide 8
标准系统型网络
第三阶段
PAGE 08
第三阶段大致从20世纪70年代中期开始，国际标准化组织（International Standards Organization，ISO）于1984年提出了开放系统互联参考模型（Open System Interconnection/Reference Model，OSI/RM），但是同时也面临已经广泛使用的传输控制协议/网际协议TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）的严峻挑战。。
OSI/RM的研究对网络体系结构的形成与协议标准化起到了重要作用；TCP/IP完善了它的体系结构研究，推动了互联网产业的发展。
主要成果
01
3rd
以学术网络为主，主要体现在标准化计算机网络体系结构、局域网技术的空前发展上。通信子网的交换设备是路由器（Router）和交换机（Switch）。
技术特点
02
3rd

## Slide 9
高速综合型网络
第四阶段
PAGE 09
第四阶段从20世纪90年代开始。局域网技术已经逐步发展成熟，光纤、高速网络技术、多媒体和智能网络相继出现，整个网络发展为以Internet为代表的互联网，并且很快进入商业化阶段。这一时期发生了两件标志性的事件：
Internet的始祖ARPANET正式停止运行，计算机网络逐渐从最初的ARPANET过渡到Internet时代。
01
1st
万维网（World Wide Web，WWW）的出现，把Internet带进全球千百万个家庭和企业，还为成百上千种新的网络服务提供了平台。
02
2nd

## Slide 10
高速综合型网络
Internet基础结构的演进
1957-1980
ARPANET
军事目的
1980-1991
NSFNET
研究目的
1991-至今
Internet
商业目的
1983年，TCP/IP协议成为ARPAET的标准协议。
从单个网络ARPANET向互联网发展
同年，ARPANET分解成两个网络：一个是进行试验研究用的科研网ARPAET；另一个是军用的计算机网络MILNET。
1986年，NSF围绕六个大型计算机中心建设计算机网络NSFNET。
建立三级结构的 Internet
NSFNET是个三级网络，分主干网、地区网和校园网。它代替ARPAET成为Internet的主要部分。
Internet商用化后出现很多Internet服务商（Internet Service Provider，ISP）。
多级结构 Internet 的形成
最高级接入点NAP的创建，可分为5个接入级：网络接入点NAP，多个公司经营的国家主干网，地区ISP，本地ISP，校园网、企业和家庭计算机上网用户。
PAGE 10

## Slide 11
计算机网络的定义
两个实例
PAGE 11
某文印室，有计算机一台，打印机一台，复印机一台。打印机与计算机相连，复印机独立工作，如下图所示。这种模式常见于小型单位或个人。计算机处理的文档通过打印机打印出来一份，再根据所需份数，在复印机上复印。
某小型公司，有计算机若干台，打印机一台，复印机一台。打印机安装在某台计算机上，这台计算机与其它所有计算机通过集线器相连，复印机独立工作，这种模式常见于一个办公室或一个小型单位。

## Slide 12
计算机网络的定义
计算机网络的特征
PAGE 16
对象（Object）
地理位置分散、功能独立（不是主从关系）的多个计算机系统。
方法（Method）
通过通信线路（设备与介质）连接起来，由功能完善的网络软件（网络协议、网络操作系统等）将其有机地联系到一起并进行管理。
目的（Destination）
实现信息（数据）传送与资源（软件、硬件资源）共享的系统。

## Slide 13
计算机网络的功能与应用
PAGE 17
计算机网络的功能
均衡负荷（Balancing Load）：当网络中某台计算机的任务负荷太重时，通过网络和应用程序的控制和管理，将作业分散到网络中的其它计算机中，由多台计算机共同完成。
分布处理（Distributed Disposal）：把要处理的任务分散到各个计算机上运行，降低软件设计的复杂性，大大提高工作效率和降低成本。
资源共享（Resource-sharing）：计算机网络的核心功能，使网络资源得到充分利用，这些资源包括硬件资源、软件资源、数据资源和信道资源等。
数据通信（Data Communication）：计算机网络最基本的功能之一，通过网络发送电子邮件、发短消息、聊天、远程登录及视频会议等。

## Slide 14
计算机网络的组成
计算机网络的几何构成
信息交换的源点和目标点。
既可以作为访问节点，也可以作为交换节点。
也称物理连接，是相邻两节点间的一条物理线路。
也称逻辑连接，时在物理链路基础上加上数据链路控制协议，构成逻辑链路。
计算机网络是由节点和连接这些节点的链路构成的。
PAGE 18
访问节点
支持网络连通，起数据交换和
转接作用。
交换节点
交换节点
物理链路
逻辑链路

## Slide 15
计算机网络的组成
计算机网络的物理构成
PAGE 19
一个完整的计算机网络系统是由网络硬件和网络软件所组成的。网络硬件是计算机网络系统的物理实现，网络软件是网络系统中的技术支持。两者相互作用，共同完成网络功能。
计算机网络硬件系统是由计算机（主机、客户机、终端）、通信处理机（集线器、交换机、路由器）、通信线路（同轴电缆、双绞线、光纤)、信息变换设备（Modem，编码解码器）等构成。
硬件系统
01
1st

## Slide 16
计算机网络的组成
计算机网络软件构成
网络协议
网络管理软件
网络通信软件
网络应用软件
实现人不同主机之间的用户通信，以及全网硬件和软件资源的共享，并提供统一的网络接口。如 UNIX、NetWare、Windows等。
网络操作系统
网络通信的数据传输规范，如 TCP/IP协议。
网络协议
对网络资源进行管理以及对网络进行维护，如性能管理、配置管理、故障管理、计费管理、安全管理等。
网络管理软件
用于实现网络中各种设备之间进行通信，具有完善的传真、传输文件等功能。
网络通信软件
PAGE 20
网络操作系统
为网络用户提供服务，可以是应用工具如Web浏览器的搜索工具，也可以是服务于用户的业务管理软件。
网络应用软件

## Slide 17
计算机网络的组成
计算机网络的逻辑构成
PAGE 21
计算机网络按逻辑功能可划分为资源子网和通信子网两部分，如图所示。
计算机网络中面向用户的部分，负责数据的处理工作，包括网络中独立的计算机及其外围设备、软件资源和整个网络共享数据。
资源子网
01
1st
网络中的数据通信系统，由用于信息交换的网络节点处理器和通信链路组成，主要负责通信处理工作。
通信子网
02
2nd

## Slide 18
计算机网络的分类
按网络连接方式分类
PAGE 22
网络中的计算机或设备共享一条通信信道，如图所示。
广播型网络要实现正确有效的通信，需要解决寻址和访问冲突的问题。
广播型网络
Broadcast Network
What
How
Where

## Slide 19
计算机网络的分类
按网络连接方式分类
PAGE 23
计算机或设备以点对点的方式进行数据传输，由于连接这两个节点之间的网络结构可能很复杂，任何两个节点间都可能有多条单独的链路，所以从源节点到目的节点可能存在多条可达的路径，因此需要提供关于最佳路径的选择机制。
点到点型网络
Point-to-Point Network
What
How
Where

## Slide 20
计算机网络的分类
按网络覆盖的地理范围分类
PAGE 24
按地理覆盖范围对网络进行划分，是目前最为常用的一种计算机网络分类方法，因为地理覆盖范围的不同，直接影响网络技术的实现与选择。
局域网
LAN
覆盖范围
10km
城域网
MAN
覆盖范围
100km
广域网
WAN
覆盖范围
1000km
个人局域网
PAN
覆盖范围
10m

## Slide 21
计算机网络的分类
按数据交换方式分类
PAGE 25
交换又称转接，是现代网络的基本特征，按数据交换的分类方式如左图所示。这四种交换方式的比较如右图所示。

## Slide 22
计算机网络的分类
电路交换
PAGE 26
Circuit Switching，也称线路交换，在源节点和目的节点之间建立一条专用通路用于数据传输。可分为电路建立、数据传输、电路拆除三个过程。
电路交换
数据传输迅速可靠
数据不会丢失，并保持原有序列
传输过程保证服务质量
主要优点
线路利用率低
资源浪费严重
主要缺点

## Slide 23
计算机网络的分类
报文交换
PAGE 27
Message Switching，也称消息交换，将用户数据、源地址、目的地址、校验码等信息封装，在报文中附加目的地址，根据报文的目的地址，利用路由信息找出下一个节点的地址，再把整个报文传送给下一个节点，直到最后送达目的站点。
报文交换
报文交换过程不独占信道，可以采用多路复用技术，利用率高
可以将一个报文发送到多个目的地
不需要建立连接
主要优点
报文经过网络的延迟时间长且不确定，不能满足实时要求
要求交换机具有较高的处理能力和较大的存储控件
节点报文过多不能及时转发时，会丢弃报文
报文未必按原有序列到达目的地
主要缺点

## Slide 24
计算机网络的分类
分组交换
PAGE 28
虚电路交换（Virtual Circuit Switching），类似于电路交换，如左图
数据包交互（Datagram Switching），类似于报文交换，如右图
两种方式
不独占信道
分组连续发送，传输延时较小
每个节点所需的存储空间减少
传输有差错时，只需重发相应分组，提高传输效率
主要优点
Packet Switching，将报文分解为若干个小的、按一定格式组成的分组（Packet）进行交换和传输。
分组交换

## Slide 25
计算机网络的分类
四种交换技术对比
PAGE 29
项目\交换方式
电路交换
报文交换
分组交换（数据包方式）
分组交换（虚电路方式）
交换单位
持续时间
传输延时
传输可靠性
传输带宽
线路利用率
实时性
数据
高
短
高
固定带宽
低
较长
报文
低
长
较高
动态
高
较短
分组
较高
短
较高
动态
高
较短
分组
高
短
高
动态
高
较短

## Slide 26
计算机网络的热点问题
PAGE 30
随着网络的发展，近年来计算机网络有许多热点，如物联网、云计算、三网融合、3G和4G移动通信与移动互联网等，它们都是在计算机网络技术高度发展与 Internet 广泛应用的基础上产生的，它们之间的关系如图所示。

## Slide 27
计算机网络的热点问题
物联网
PAGE 31
核心和基础仍然是互联网，是在互联网的基础上延伸和扩展的网络。
用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间进行信息交换和通信。
Internet of Things
物物相连的互联网
What
How
Where

## Slide 28
计算机网络的热点问题
云计算
PAGE 32
狭义云计算是指 IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获取资源。
广义云计算是指服务的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
Cloud Computing
增加、使用与交付模式
What
How
Where

## Slide 29
计算机网络的热点问题
三网融合
PAGE 33
将原来独立运营的三大网络（互联网，电信网络和有线电视网络）相互渗透和相互融合，形成一个统一的信息服务网络系统。三类不同的业务、市场和产业将相互渗透和融合，并以全数字化的网络设施来支持包括数据、语音和视频在内的所有业务的通信。
Internet &
Telnet & CATV
统一的信息服务网络
What
How
Where

## Slide 30
计算机网络的热点问题
4G移动通信
PAGE 34
集3G和无线局域网于一体并能够传输高质量视频图像的技术产品。
传输速度快，计费方式灵活，覆盖区域广。
4G Mobile
Communication
物物相连的互联网
What
How
Where

## Slide 31
网络通信标准化组织
PAGE 35
国际标准化组织和国际电信联盟
A
ISO
全球性的非政府组织，目标是制定国际技术标准，以促进全球信息交换和无障碍贸易。
ITU
联合国特有的管理国际电信的机构，负责管理无线电和电视频率、卫星和电话的规范与标准。
因特网有关的标准化组织
B
IETF
Internet 工程任务组，是制定互联网技术标准的世界性组织。
IAB
Internet 架构委员会，由讨论关于 Internet 结构问题的研究人员组成的委员会，为 IETF 提供指导。
其他组织
C
IEEE
电气与电子工程师协会，目的在于促进电气工程和计算机科学领域的发展和教育，定义了局域网和城域网的标准。

## Slide 32
任务实施
PAGE 36
认真填写计算机网络使用情况调查表，体会计算机网络的主要作用时什么。
任务实施条件：
相对大型的计算机网络，如校园网或办公网等。
认识计算机网络

## Slide 33
Part Two
制作标准网线
连接计算机和网络设备
RohanKishibe

## Slide 34
知识点
PAGE 38
传输介质的选择
介质连接组件
4类传输介质的特性
传输介质的分类

## Slide 35
传输介质的分类
PAGE 39
数据的传输离不开传输介质（Transmission Media），常用的网络传输介质分为两类：一类是有线传输介质，另一类是无线传输介质。
主要有同轴电缆、双绞线以及光纤。
有线传输介质
01
1st
主要有无线电、微波、激光和通信卫星等。
无线传输介质
02
2nd

## Slide 36
计算机网络的组成
计算机网络软件构成
包括介质的物质构成、几何尺寸、机械特性、温度特性和物理性质等。
物理特性
包括衰减特性、频率特性和适用范围等。
传输特性
是指在介质内传输的信号对外界噪声干扰的承受能力，常见的外界干扰源如左图所示。
抗干扰特性
根据前面的3种特性，保证信号在失真允许范围内所能达到的最大距离。
地理范围
PAGE 40
取决于传输介质的性能和制造成本。
相对价格

## Slide 37
双绞线
双绞线概述
PAGE 41
双绞线既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号，是目前使用最广泛、价格最低廉的一种有线传输介质。
双绞线在内部由若干对（1对、2对或4对）两两绞在一起的相互绝缘的铜导线组成，如图所示。
双绞线
Twisted Pair
What
How
Where

## Slide 38
双绞线
双绞线的分类
PAGE 42
可以分为屏蔽双绞线（Shielded Twisted Pair, STP）和非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair, UTP）。
有无屏蔽层
按照电子工业协会（Electronic Industry Association, EIA）或电信工业协会（Telecommunication Industry Association, TIA）规定，可以分为：16MHz、100MHz、250MHz、500MHz、600MHz、1000MHz。
最高传输频率
一般分为25对、50对、100对等，可为用户提供更多的可用对数，常用于高速数据或者语音通信。
大对数电缆

## Slide 39
双绞线
双绞线的特性
PAGE 43
数据传输速率
与电缆的长度有关，最大长度为100m。典型的数据传输率为10Mb/s、 100Mb/s 、 1000Mb/s.
主要品牌
主要有：安普（AMP），西蒙（Simon），朗讯（Lucent），丽特（NORDX/CDT），IBM等。
优点与缺点
优点在于技术与标准非常成熟，价格低廉，安装简单。
缺点是对电磁干扰比较敏感，容易被窃听。

## Slide 40
双绞线
网络连接组件
PAGE 44
双绞线的两端必须安装RJ-45插头，以便插在以太网卡、集线器（Hub）或交换机（Switch）的RJ-45接口上。
需要注意引脚序号，当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号依次是 1 到 8。
水晶头
RJ-45
What
How
Where

## Slide 41
双绞线
三种网线类型及其作用
PAGE 45
直连线将计算机连接到Hub或交换机的以太网口，或者用于连接交换机与交换机（电缆两端连接的端口必须只有一个端口被标记上X时）。
EIA/TIA 568B标准的直通线线序排列如左图所示。
直连线
Straight-through Cable
What
How
Where

## Slide 42
双绞线
三种网线类型及其作用
PAGE 46
交叉线用于将计算机与计算机直接相连、交换机与交换机直接相连（电缆两端连接的端口必须同时被标记上X，或者都未标明X时）。
EIA/TIA 568B标准的交叉线线序排列如图所示。
交叉线
Crossover Cable
What
How
Where

## Slide 43
双绞线
三种网线类型及其作用
PAGE 47
又称为配置线（Console cable），或称反接线。用于连接一台工作站到交换机或路由器的控制端口（Console ），以访问这台交换机或路由器。
直通电缆两端的RJ-45连接器的电缆都具有完全相反的次序，EIA/TIA 568B标准的反接线线序排列如图所示。
全反电缆
Rollover Cable
What
How
Where

## Slide 44
同轴电缆
PAGE 48
由一对导体组成，按“同轴”形式构成线对，最里层是内铜芯，向外依次是绝缘层、屏蔽层，最外层则是起保护作用的塑料外套（具有防火作用），如图所示。内芯和屏蔽层（可以屏蔽电磁噪声和作为地线）构成一对导体，金属屏蔽层能将磁场发射回中心导体，同时也使中心导体免受外界的干扰，故同轴电缆比双绞线具有更高的带宽和更好的噪声抑制性能。
同轴电缆概述

## Slide 45
同轴电缆
PAGE 49
总体上可按3种方法对其分类，按特性阻抗分为50W、75W同轴电缆；按芯线直径分为粗缆、细缆；按传输特性分为基带传输和宽带传输。
同轴电缆分类
规格
类型
阻抗
信号
描述
RG-58/U
RG-58/AU
RG-59
RG-11
细缆
50Ω
基带
固体实芯铜线
细缆
50Ω
基带
绞合线
CATV
75Ω
宽带
用于有线电视网
粗缆
50Ω
基带
用于网络主干

## Slide 46
同轴电缆
PAGE 50
粗缆要有专用的连接器在线上穿孔连接到收发器，通过收发器电缆连入网络，一般使用标准的连接单元接口（Attachment Unit Interface, AUI）接口，如左图所示。同时，细缆采用T型头与卡扣配合型连接器（Bayonet Nut Connector, BNC）作为连接器，如右图所示。
同轴电缆连接组件

## Slide 47
光纤
PAGE 51
光纤是光导纤维的简称，是一种由石英玻璃纤维或塑料纤维制成的、直径很细、能传导光信号的媒体。
从横截面看，每根光纤都由纤芯和反射包层构成，纤芯的折射率较反射包层略高。因此，基于光的全反射原理，光波在光纤与包层界面形成全反射，从而光信号被限制在光纤中向前传输。
光纤概述

## Slide 48
光纤
PAGE 52
由于计算机只能接收电信号，所以光纤连接计算机时需要用光电收发器进行光电转换。
光纤只能单向传输信号，若作为数据传输介质，应由两根光纤组成一对信号线，一根用于发送数据，另外一根用于接收数据。在实际应用中的光缆多为多芯光纤。
光电转换

## Slide 49
光纤
光纤分类
采用 LED 作为光源，其定向性较差。
纤芯的直径比光波波长大很多。
光束是以多种模式在芯线内不断反射向前传播。
多模光纤（Multi-Mode Fiber, MMF）
采用ILD作为光源，其定向性较强。
纤芯直径一般为几个光波的波长。
光束以单一的模式无反射地沿轴向传播。
单模光纤（Single-Mode Fiber, SMF）
VS
光纤常用的3个频段的中心波长分别为 0.85 μm、1.3 μm和1.55 μm，所有三个频段的带宽都在 25000GHz ~ 30000GHz。根据使用的光源和传输模式，光纤可分为多模光纤和单模光纤两种。
PAGE 53

## Slide 50
光纤
在光纤施工中，将光纤的两端安装在配线架上，配线架的光纤端口与网络设备（交换机等）之间再用光纤跳线连接。光纤跳线两端的插件被称为光纤插头，常用的光纤插头主要有两种规格：即 SC 插头和 ST 插头。
一般网络设备端配的是SC插头，而配线架端配的是ST插头。最直观的区别是SC是方型，而ST是圆型。
PAGE 54
光纤的连接组件
一般网络设备端配的
是SC插头
SC 插头
方型
在配线架端配备的
是ST插头
ST 插头
圆型

## Slide 51
有线传输介质比较
有线介质的特性
PAGE 55
传输介质
价格
带宽
安装难度
抗干扰能力
UTP
STP
细缆
粗缆
多模光纤
单模光纤
最便宜
比双绞线贵
比细缆贵
比同轴电缆贵
最贵
比UTP贵
低
高
较高
极高
最高
中等
非常容易
一般
难
较敏感
一般
不敏感

## Slide 52
无线传输介质
PAGE 56
无线传输不需要使用有线的传输介质，它是以宇宙空间为传输介质的信道。目前，用于通信的主要有无线电波、微波、红外与可见光。下图描述了电磁波谱与通信类型的关系。
电磁波频谱

## Slide 53
任务实施
PAGE 57
任务实施条件：
水晶头若干只
超5类 UTP 双绞线若干米
剥线钳、压线钳各一把
电缆测试工具一台
制作标准网线

## Slide 54
任务实施
制作标准网线
PAGE 58
用双绞线压线钳把双绞线的一端剪齐，然后把剪齐的一端插入到压线钳用于剥线的缺口中，注意网线不能弯，直插进去，直到顶住网线钳后面的挡位，稍微握紧压线钳慢慢旋转一圈。
剥线
最好先剪一段符合布线长度要求的网线，
3cm 左右。
无需担心会损坏网线里面芯线的包皮，因为剥线的两刀片之间留有一定距离，这距离通常就是里面4对芯线的直径。
让刀口划开双绞线的保护胶皮，拨下胶皮。

## Slide 55
任务实施
制作标准网线
PAGE 59
剥除外胶皮后即可见到双绞线网线的4对8芯线，并且可以看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一条染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。
理线
四条全色芯线的颜色为：橙色、绿色、蓝色、棕色，其绞在上面的分别为白橙、白绿、白蓝、白棕色。
把4对芯线一字并排排列，然后再把每对芯线分开（此时注意不跨线排列，也就是说每对芯线都相邻排列），并按568B标准的顺序排列。
注意每条芯线都要拉直，并且要相互分开并列排列，不能重叠，然后用压线钳垂直于芯线排列方向剪齐。

## Slide 56
任务实施
制作标准网线
PAGE 60
左手水平握住水晶头（塑料扣的一面朝下，开口朝右），然后把剪齐、并列排列的8条芯线对准水晶头开口并排插入水晶头中。
插线
注意一定要使各条芯线都插到水晶头的底部，不能弯曲。
因为水晶头是透明的，所以可以从水晶头有卡位的一面清楚地看到每条芯线所插入的位置。
确认所有芯线都插到水晶头底部后，即可将插入双绞线的水晶头直接放入压线钳压线缺口。

## Slide 57
任务实施
制作标准网线
PAGE 61
确认所有芯线都插到水晶头底部后，即可将插入双绞线的水晶头直接放入压线钳压线缺口中。因缺口结构与水晶头结构一样，一定要正确放入才能使所压位置正确。
压线
压的时候一定要使劲，使水晶头的插针都能插入到双绞线芯线之中，与之接触良好。
用手轻轻拉一下双绞线与水晶头，看是否压紧，最好多压一次。
最重要的是要注意所压位置一定要正确。

## Slide 58
任务实施
制作标准网线
PAGE 62
至此，这个RJ-45头就压接好了。按照相同的方法制作双绞线的另一端水晶头，需要注意的是芯线排列顺序一定要与另一端的顺序完全一样，这样整条网线的制作就算完成了。
压线
经过压线后，水晶头将会和双绞线紧紧结合在一起。另外，水晶头经过压制后将不能重复使用。

## Slide 59
任务实施
制作标准网线
PAGE 63
为了保证双绞线的连通，在完成双绞线的制作后，最好使用电缆测试仪测试网线的两端，保证双绞线能正常使用。将做好的网线两端分别插入电缆测试仪中的RJ-45插座内，打开主模块的电源开关，测试仪开始进行测试。
双绞线的测试
若制作的是直通线，两边的指示灯按同样的顺序一起亮，表示该网线制作成功，如左图所示。亮灯的顺序一样，但有的灯亮有的灯不亮，表示该网线还不合格，可能是还没有压紧，需再次使用压线钳压紧。若多次压紧后还是如此，则这根双绞线不合格。
若制作的是交叉线，两边的指示灯发光顺序为1&3、2&6、3&1、4&4、5&5、6&2、7&7、8&8，表示该网线制作成功，如右图所示。若亮灯的顺序不是如此，则说明该交叉双绞线不合格。

## Slide 60
任务实施
制作标准网线
PAGE 64
完成双绞线的制作和测试后，就可将其两端的水晶头分别连接到网络主机网卡上的RJ-45插槽中及相关网络设备（如Hub）上。在插入过程中，应听到非常清脆的“叭”的一声，这也提示双绞线已经顺利的插入连接。
网线的拔取
在从网络设备或主机网卡上拔取RJ-45插头时，千万不能硬拔，必须捏紧RJ-45插头上的捏柄，就可以非常轻松地将RJ-45头从插槽中脱离出来。

## Slide 61
Part Three
绘制计算机网络拓扑
计算机网络的逻辑结构
RohanKishibe

## Slide 62
知识点
PAGE 66
计算机网络拓扑结构实例分析
计算机网络拓扑结构的选择
计算机网络拓扑结构的分类及其特点
拓扑结构与计算机网络拓扑结构之间的关系
Visio在计算机网络中的应用

## Slide 63
拓扑结构
PAGE 67
概念
A
用传输介质连接各种设备的物理布局，即用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。
组成
B
电缆的物理布局，以及在电缆上传送信号所遵循的逻辑路径，描绘这些路径的图形就是“拓扑图”。
分类
C
根据各自的连接方式的不同，可以分为以下几种：总线型、星型、环型、树型和网状等。这些拓扑各有利弊，在不同的时期，不同环境下的企业网络组建，它们都有自身的价值。

## Slide 64
拓扑结构的分类
总线型拓扑
PAGE 68
所需要的电缆数量少。
结构简单，又是无源工作，有较高的可靠性
易于扩充，增加或减少用户比较方便
主要优点
总线的传输距离有限，通信范围受到限制
故障诊断和隔离较困难每个节点所需的存储空间减少
分布式协议不能保证信息的及时传输，不具有实时功能
主要缺点
Bus Topology，采用单根传输线路作为传输介质，所有工作站和其它共享设备（如服务器、打印机）等通过相应的硬件接口连接到这个公共信道上，这个公共的信道称为总线。任何一个站点发送的信号都沿着传输媒体传播，而且能被所有其它站点所接收。
总线型拓扑
(a) 总线型局域网的计算机连接
(b) 总线型局域网的拓扑结构

## Slide 65
拓扑结构的分类
星型拓扑
PAGE 69
控制简单
故障诊断和隔离容易
服务方便：在星型网络中，中央结点可方便地对各个站点提供服务和网络重新配置
主要优点
电缆长度和安装工作量大
中央结点的负担较重，形成瓶颈
主要缺点
Star Topology，星型拓扑是指各工作站以星型方式连接成网，网络有中央节点，其它节点都与中央节点服务器直接相连，这种结构以中央节点为中心，因此又称为集中式网络。
星型拓扑
(a) 星型局域网的计算机连接
(b) 星型局域网的拓扑结构

## Slide 66
拓扑结构的分类
环型拓扑
PAGE 70
电缆长度短：环型拓扑所需的电缆长度和总线型拓扑网络相似，比星型拓扑结构短
可使用光纤：光纤的传输速率很高，十分适合于环型拓扑的单方向传输
主要优点
结点的故障会引起全网故障：因为环上的数据传输要通过接在环上的每一个结点，一旦环中某一结点发生故障将会引起全网的故障
故障检测困难：与总线型拓扑相似，因为不是集中控制，故障检测需在网上各个结点进行
主要缺点
Ring Topology，环型拓扑结构的网络由站点和连接站点的链路组成一个闭合环，环型结构在局域网中使用较多。这种结构中的传输媒体从一个端用户到另一个端用户，直到将所有的端用户连成环型。
环型拓扑
(a) 环型局域网的计算机连接
(b) 环型局域网的拓扑结构

## Slide 67
拓扑结构的分类
树型拓扑
PAGE 71
易于扩展：这种结构可以延伸出很多分支和子分支，这些新结点和新分支都能容易地加入网络
故障隔离较容易：如果某一分支的结点或线路发生故障，很容易将故障分支与整个系统隔离开来
主要优点
各个结点对根的依赖性太大，如果根结点发生故障，则整个网络都不能正常工作。从这一点来看，树型拓扑结构的可靠性类似于星型拓扑结构
主要缺点
Tree Topology，树型拓扑结构像一棵倒置的树，顶端是树根，树根以下是分支，每个分支还可有分支。树根接收到各站点发送的数据，然后广播发送到整个网络。树型拓扑结构的特点大多与总线型拓扑结构相同，但也有一些特殊之处。
树型拓扑
(a) 树型局域网的计算机连接
(b) 树型局域网的拓扑结构

## Slide 68
拓扑结构的分类
网状拓扑
PAGE 72
Mesh Topology，这种结构在广域网中得到了广泛的应用，其优点是不受瓶颈问题和失效问题的影响。由于结点之间有许多条路径相连，可以为数据流的传输选择适当的路由，从而绕过失效的部件或过忙的节点。由于此结构可靠性高，因此受到很多用户的欢迎。
网状拓扑
(a) 网状局域网的计算机连接
(b) 网状局域网的拓扑结构

## Slide 69
计算机网络拓扑结构的选择
R
可靠性
Reliability
C
费用
Cost
F
灵活性
Flexibility
T
吞吐量
Throughput
尽可能提高可靠性，以保证所有数据流能准确接收；还要考虑系统的可维护性，使故障检测和故障隔离较方便。
可靠性
在组建网络时，需要考虑适合特定应用的信道费用和安装费用。
费用
需要考虑系统在今后扩展或改动时能容易地重新配置网络拓扑结构，能方便地处理原有站点的删除和新站点的加入。
灵活性
要为用户提供尽可能短的响应时间和最大的吞吐量。
吞吐量
PAGE 73

## Slide 70
典型拓扑结构分析
校园网软件系统包括：系统软件，如Windows Server 2003等；应用软件，如办公自动化系统。
校园网硬件系统包括：服务器、交换机、路由器、防火墙、机柜、终端设备等。
校园网遵循分层网络的设计思想，采用三层设计模型，主干网采用星型拓扑结构，该结构实施与扩充方便灵活，便于维护，技术成熟。
校园网主要用于办公、科研、教学管理、图书管理和校园一卡通管理等。
整个网络采用树型结构，核心交换机是中心节点，校园网中核心和各个节点以光纤连接，充分满足了应用发展对主干带宽的需求；校园网络有两个出口：路由器的 100Mb/s 端口接 Internet 和 100Mb/s 端口接 CERNET（中国教育科研网）。
校园网拓扑

## Slide 71
Visio 软件介绍
对于小型、简单的网络拓扑结构可能比较容易绘制，因为其中涉及的网络设备不是很多，图元外观也不会要求完全符合相应产品型号，通过简单的画图软件（如 Windows系统中的“画图”软件等）即可轻松实现。而对于一些大型、复杂网络拓扑结构图的绘制则通常需要采用一些非常专业的绘图软件，如Microsoft Visio、LAN Map Shot等。下面是一些Microsoft Visio 2003软件的常用功能。
视图 → 大小和位置窗口
→ 大小和位置
“
准确调整图形的大
小和位置
视图 → 工具栏 → 绘图
提供了矩形、椭圆形、线条等
“
显示“绘图”工
具栏
文件 → 形状 → 选择形状 →
查找形状 → 拖曳使用
“
图形元素的添加和
查找
PAGE 75

## Slide 72
Visio 软件介绍
对于小型、简单的网络拓扑结构可能比较容易绘制，因为其中涉及的网络设备不是很多，图元外观也不会要求完全符合相应产品型号，通过简单的画图软件（如 Windows系统中的“画图”软件等）即可轻松实现。而对于一些大型、复杂网络拓扑结构图的绘制则通常需要采用一些非常专业的绘图软件，如Microsoft Visio、LAN Map Shot等。下面是一些Microsoft Visio 2003软件的常用功能。
选中图形元素 → 形状 →
对齐形状/分配形状/连接形状
“
对齐、分配、连接、
排放图形元素
文件 → 另存为 → 选择保存
类型 → .dwg, .dxf, .jpg等
“
文件输出
PAGE 76

## Slide 73
任务实施
PAGE 77
任务实施条件：
安装有 Windows XP 操作系统的计算机
安装有 Microsoft Visio 2003或 2007 绘图软件
绘制计算机网络拓扑

## Slide 74
任务实施
相关注意事项
添加虚线框和说明文字
添加打印服务器
绘制如图所示的网络拓扑图，要求绘制页面大小为A4，每个元素都有标注，尽量不出现连接线交叉、图形重叠现象，输出格式为.vsd。
思考：
整个网络拓扑图中没有无线通信的部分，是否能布置无线通信部分？如何布置？
你认为整个网络拓扑结构中哪部分是网络安全的中心？在哪一部分实施网络监控最好？为什么？
绘制计算机网络拓扑

## Slide 75
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院