## Slide 1
计算机网络基础
2015
Introduction of
Computer Network
项目三 组建和管理小型办公网络
重庆电子工程职业学院

## Slide 2
计算机网络基础
组建和管理小型办公网络
PAGE 02
学习目标
了解物理层的基本功能。
掌握物理层常见协议及接口的应用。
理解数据通信的基本概念。
理解数据编码的类型与基本方法。
掌握基带传输和频带的基本概念。
掌握多路复用技术的分类及特点
能够组建和配置对等式网络。
能够使用ADSL技术接入Internet。

## Slide 3
Part One
组建对等式共享网络
知识准备
RohanKishibe

## Slide 4
知识点
PAGE 04
信息传输速率指标
数据编码与信道复用技术
信息、数据和信号之
间的关系
物理层的主要功能
物理层设备介绍

## Slide 5
物理层的功能
物理层的 PDU 为比特流(Bits)
为了传输比特流（多个二进制比特，如“10110001110011”），可能需要对数据链路层的数据进行调制和编码，使之成为模拟信号、数字信号或光信号，以实现在不同的传输介质上传输。
比特的同步
物理层规定了通信双方必须在时钟上保持同步的方法，如异步传输或同步传输等。
线路的连接
物理层还考虑了通信设备之间的连接方式，例如，在点到点之间采用了专用链路连接，而在多点连接中，所有的设备共享一条链路。
传输方式
物理层也定义了两个通信设备之间的传输方式，如单工、半双工和全双工。
物理层是OSI的第一层，它虽然处于最底层，却是整个开放系统的基础。物理层为设备之间的数据通信提供传输介质及互联设备，为数据传输提供可靠的环境。
PAGE 05

## Slide 6
数据通信基础
信号、数据、信息的概念
PAGE 06
信号（Signal）
信号是传输介质上的电磁波，是具体的物理状态。信号也可以分为模拟信号和数字信号、基带信号和频带信号、电信号和光信号、随机信号与确定信号、周期信号和非周期信号等。

## Slide 7
数据通信基础
信号、数据、信息的概念
数据是信号所表示的内容，是逻辑意义，可以在物理介质上存储和传输。相同的信号可能表示不一样的内容，比如：同样一个电平信号
，有的可能表示二进制数据“1”，有的可能表示二进制“0”。
Data
数据
Information
信息
信息一般可以认为是数据所表达的涵义。同样的数据（串）也可能不一样的内涵，比如：二进制数据串“01000001”可能代表一个十进制整数“65”，也可能表示大写英文字符“A”。
PAGE 07

## Slide 8
数据通信基础
信号、数据、信息的概念
PAGE 08
信号、数据、信息之间的关系
数据中包含信息，信息是通过解释数据而产生的；数据是通过信号进行传输的，信号是传输的载体。信息、数据、信号之间的关系如图所示。

## Slide 9
数据通信基础
调制与解调
PAGE 09
计算机之间利用电话网络传输数据时，要涉及到模拟信号和数字信号类型的转换，如图所示。
调制（Modulation）：主机将由数字信号表示的数据发送到电话网络之前，需要先把数字信号转换成能在电话网络上传输的模拟信号，即为调制。
解调（Demodulation）：从电话网络上传给主机的数据是用模拟信号表示的，在交给主机前也得将模拟信号转换成主机能识别的数字信号，这个过 程也称为解调。
调制解调器（Modem）：在通信主机和电话网络之间需要一个既能调制又能解调的设备，这个设备就是调制解调器（俗称“猫”） 。

## Slide 10
数据通信基础
基带信号与频带信号
基带信号就是将计算机发送的数字信号“0”或“1”用两种不同的电压表示后，直接送到通信线路上传输的信号，如上图中计算机输出的比特流就是基带信号。
Baseband
基带信号
Frequency
频带信号
频带信号是基带信号经过调制后形成的频分复用模拟信号，如上图中调制解调器输出的模拟信号为频带信号。
PAGE 10

## Slide 11
数据通信基础
信道
是用来传输离散数字信号的，当利用数字信道传输数字信号时不需要进行变换，通常需要进行数字编码。
Digital Channel
数字信道
Analog Channel
模拟信道
是用来传输模拟信号的。如果利用模拟信道传送数字信号，则必须经过数字与模拟信号之间的变换，调制解调器就是完成这种变换的。
PAGE 11

## Slide 12
数据通信基础
编码
PAGE 12
有了传输介质，信号还不能直接传输数据，因为还涉及数据是如何表示成信号的问题。对于数字网络来说，就是“0”和“1”的信号表示问题，这就需要通过编码的方式将信号表示成信息所需要的数据。假如，现在需要发送一串二进制数据“01101100”，采用数字信号表达和传输，如图所示。

## Slide 13
数据通信基础
编码
PAGE 13
下面用一句话：“把携带信息的数据用物理信号形式通过信道传送到目的地”作为对数据通信基本概念的总结，下图是对其的描述。

## Slide 14
数据编码技术
PAGE 14
模拟数据和数字数据都能转化为模拟信号和数字信号，在相应的信道上传输，有四种组合，每一种相应地需要进行不同的编码处理。
Data Encoding
数据与信号
How
What
Where

## Slide 15
数据编码技术
PAGE 15
数据编码的方法有多种，可按数据的类型和支持的信道类型进行划分，如图所示。
Data Encoding
数据与信号
How
What
Where

## Slide 16
数据编码技术
基带编码
PAGE 16
基带传输在基本不改变数字数据信号频带（波形）的情况下直接传输数字信号，可以达到很高的数据传输速率。基带传输适合近距离传输，基带信号的功率衰减不大，从而信道容量不会发生变化，因此，在局域网中通常使用基带传输技术。但它只能传输一种信号，所以信道利用率低。基带传输是计算机网络中最基本的数据传输方式，传输数字信号的编码方式主要有不归零码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码，下图显示了这3种编码的波形。

## Slide 17
数据编码技术
基带编码
PAGE 17
不归零编码
A
NRZ 编码分别采用两种高低不同的电平来表示二进制的“0”和“1”。通常用高电平表示“1”，用低电平表示“0”，电压范围取决于所采用的特定物理层标准。NRZ 编码实现简单，但其抗干扰能力较差。另外，由于接收方不能准确地判断位的开始与结束，从而收发双方不能保持同步，需要采取额外的措施来保证发送时钟与接收时钟的同步。
曼彻斯特编码
B
曼彻斯特编码是目前应用最广泛的编码方法之一，它将每比特的信号周期T分为前T/2和后T/2。用前T/2传比特的反（原）码，用后T/2传送该比特的原（反）码。因此，在这种编码方式中，每一位波形信号的中点（即T/2处）都存在一个电平跳变。由于任何两次电平跳变的时间间隔是T/2或T，因此提取电平跳变信号就可作为收发双方的同步信号，而不需要另外的同步信号，故曼彻斯特编码又被称为自含时钟编码。
差分曼彻斯特编码
C
差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进。其特点是每一位二进制信号的跳变依然提供收发端之间的同步，但每位二进制数据的取值，要根据其开始边界是否发生跳变来决定。若一个比特开始处存在跳变则表示“0”，无跳变则表示“1”。之所以采用位边界的跳变方式来决定二进制的取值是因为跳变更易于检测。

## Slide 18
数据编码技术
频带编码
PAGE 18
在实现远距离通信时，经常要借助于电话线路，此时需利用频带传输方式。所谓频带传输是指将数字信号调制成音频信号后再进行发送和传输，到达接收端时再把音频信号解调成原来的数字信号。
模拟信号传输的基础是载波，载波具有三大要素：幅度、频率和相位，可以通过改变3个参量来实现模拟数据编码的目的。将数字信号调制成电话线上可以传输的信号有三种基本方式：幅移键控（Amplitude Shift Keying，ASK）、频移键控（Frequency Shift Keying，FSK）和相移键控（Phase Shift Keying，PSK）。

## Slide 19
数据编码技术
频带编码
PAGE 19
幅移键控(ASK)
A
在 ASK 方式下，用载波的两种不同幅度来表示二进制的两种状态，如载波存在时，表示二进制“1”；载波不存在时，表示二进制“0”。采用 ASK 技术比较简单，但抗干扰能力差，容易受增益变化的影响，是一种低效的调制技术。
频移键控(FSK)
B
在FSK方式下，用载波频率附近的两种不同频率来表示二进制的两种状态，如载波频率为高频时，表示二进制“1”；载波频率为低频时，表示二进制“0” 。FSK技术的抗干扰能力优于ASK技术，但所占的频带较宽。
相移键控(PSK)
C
在PSK方式下，用载波信号的相位移动来表示数据，如载波不产生相移时，表示二进制“0”；载波有180°相移时，表示二进制“1” 。对于只有0°或180°相位变化的方式称为二相调制，而在实际应用中还有四相调制、八相调制、十六相调制等。PSK方式的抗干扰性能好，数据传输率高于ASK和FSK。

## Slide 20
多路复用技术
PAGE 20
多路复用技术是把多个低速信道组合成一个高速信道的技术，这种技术要用到两个设备：多路复用器（Multiplexer）在发送端根据某种约定的规则把多个低带宽的信号复合成一个高带宽的信号；多路分配器（Demultiplexer）在接收端根据同一规则把高带宽的信号分解成多个低带宽信号。多路复用器和多路分配器统称多路器，简写为MUX。
目前常用的多路复用技术有：频分多路复用（Frequency Division Multiplexing，FDM）、时分多路复用（Time Division Multiplexing，TDM）、波分多路复用（Wave Division Multiplexing，WDM）等技术。

## Slide 21
多路复用技术
频分多路复用
PAGE 21
频分多路复用（FDM）就是将具有一定带宽的信道分割为若干个有较小频带的子信道，每个子信道传输一路信号。这样在信道中就可同时传送多个不同频率的信号。被分开的各子信道的中心频率不相重合，且各信道之间留有一定的空闲频带(也叫保护频带)，以保证数据在各子信道上的可靠传输。频分多路复用实现的条件是信道的带宽远远大于每个子信道的带宽。

## Slide 22
多路复用技术
频分多路复用
PAGE 22
采用频分多路复用时，数据在各子信道上是并行传输的。由于各子信道相互独立，故一个信道发生故障时不影响其它信道。如图所示是把整个信道分为5个子信道的频率分割图。在这5个信道上可同时传输拉调制到f1、f2、f3、f4和f5频率范围的5种不同信号。
FDM
频分多路复用的特点
How
What
Where

## Slide 23
多路复用技术
时分多路复用
PAGE 23
时分多路复用（TDM）是将一条物理信道的传输时间分成若干个时间片轮流地给多个信号源使用，每个时间片被复用的一路信号占用。这样，当有多路信号准备传输时，一个信道就能在不同的时间片传输多路信号。时分多路复用实现的条件是信道能达到的数据传输速率超过各路信号源所要求的数据传输速率。如果把每路信号调制到较高的传输速率，即按介质的比特率传输，那么每路信号传输时多余的时间就可以被其它路信号使用。为此，使每路信息按时间分片，轮流交换地使用介质，可以达到在一条物理信道中同时传输多路信号的目的。

## Slide 24
多路复用技术
时分多路复用
PAGE 24
同步时分多路复用
同步时分多路复用是指时分方案中的时间片是分配好的，而且固定不变，即每个时间片与一个信号源对应，不管该信号源此时是否有信息发送。在接收端，根据时间片序号就可以判断出是哪一路信息，从而将其送往相应的目的地。

## Slide 25
多路复用技术
时分多路复用
PAGE 25
异步时分多路复用
异步时分多路复用方式允许动态地、按需分配信道的时间片，如某路信号源暂不发送信息，就让其它信号源占用这个时间片，这样就可大大提高时间片的利用率，如图3-17所示。异步时分多路复用也可称为统计时分多路复用技术，它也是目前计算机网络中应用广泛的多路复用技术。

## Slide 26
多路复用技术
波分多路复用
PAGE 26
波分多路复用（WDM）是指在一根光纤上能同时传送多个波长不同的光载波的复用技术，主要用于全光纤网组成的通信系统中。通过WDM，可使原来在一根光纤上只能传输一个光载波的单一光信道，变为可传输多个不同波长光载波的光信道，使得光纤的传输能力成倍增加。也可以利用不同波长沿不同方向传输来实现单根光纤的双向传输。WDM技术将是今后计算机网络系统主干的信道多路复用技术之一。

## Slide 27
信息速率传输指标
带宽（Bandwidth）
模拟信道的带宽定义是：W ≈ fmax－ fmin ，单位：赫兹（Hz）。其中，fmin是信道能通过的最低频率，fmax是信道能通过的最高频率，两者都是由信道特性决定的。当组成信道的电路制成了，信道的带宽就决定了。为了使信号的传输失真小些，信道要有足够的带宽。
Analog Channel
模拟信道带宽
Digital Channel
数字信道带宽
数字信道是一种离散信道，只能传输离散的数字信号，信道的带宽决定了信道中能不失真地传输序列的最高速率。
PAGE 27

## Slide 28
信息速率传输指标
速率（Speed）
即信道上单位时间内传输的二进制数据量，单位是bps或bit/s，读作“位每秒”或“比特每秒”。数据速率一般简称为比特率。计算机网络通信中，人们很多时候更喜欢将比特率称为带宽，
Bit Rate
比特率
Baud Rate
波特率
信道上单位时间内传输的码元个数，单位是波特（Baud），即1波特就是每秒传输1个码元。
比特率和波特率之间的关系是：比特率=波特率×码元信息量。
PAGE 28

## Slide 29
任务实施
组建对等式共享网络
PAGE 29
设备选型
IP 规划
拓扑与布线设计

## Slide 30
任务实施
拓扑设计
PAGE 30
任务确定采用星型拓扑结构方案，采用Visio软件划出拓扑图，如图所示。考虑到交换机已淘汰，这里采用桌面交换机替代集线器，图中fa0/1-12为交换机的端口编号。

## Slide 31
任务实施
布线设计
PAGE 31
首先确定交换机和要共享的打印机等放在哪个位置，该位置首要考虑接入Internet方便，再考虑从该位置到其它办公计算机布线安全、方便、隐蔽而又最短。确定网络设备放置地点之后，则要计划网线要如何布置，每条需要多长，在计算网线长度时要考虑足够的余量。

## Slide 32
任务实施
IP 地址规划
PAGE 32
计算机名称
IP 地址
子网掩码
默认网关
首选 DNS 服务器
PC 1
PC 2
……
PC 11
PC 12
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
……
……
……
……
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1

## Slide 33
任务实施
IP 地址规划
PAGE 33
名称
品牌
型号
数量
备注
网卡
交换机
网线（双绞线）
水晶头
TP-LINK
100/1000 Mb/s
5块
如果已有一些计算机，
则按实际需要购买
华为
S2326TP-EI
1台
24个 LAN 口即可
安普
超5类 UTP
130米
每条长度要实际计算
安普
RJ-45
30个
如果自己制作网线才
需要

## Slide 34
任务实施
网络布线
PAGE 34
从交换机到工作站的布线，根据情况不同，可以走明线、暗线、墙座和信息面板等。由于公司在装修办公室前没有预留网线管道，所以采用明线敷设方式。走明线需要注意线槽在转角处要特殊加工，转折处的两个线槽底板需要用45°对好，盖板则根据需要可割断或者对折。
Network
Cabling
注意事项
How
What
Where

## Slide 35
任务实施
安装网卡
PAGE 35
硬件的安装
将身上的静电释放掉，防止人体静电对电子器件所带来的危害然后，打开计算机机箱，将网卡插入计算机主板上的PCI插槽内，并上好螺丝。

## Slide 36
任务实施
安装网卡
PAGE 36
驱动程序的安装
网卡安装后，并不意味着可以直接使用，还必须安装驱动程序。网卡驱动程序一般自动安装，如果正确安装，会在设备管理器中看见如图所示的正确显示。

## Slide 37
任务实施
安装打印机
PAGE 37
将打印机的USB接口插入主机PC1的USB接口中，如图所示，计算机会自动识别该USB设备，查找并安装打印机的驱动程序，这个过程一般会自动完成。如果计算机没有找到所需的驱动程序，只能通过手工的方式安装打印机的驱动程序。

## Slide 38
任务实施
连接网络
将对应的主机和交换机的对应端口连接起来。一般情况下，当网线连接好后，计算机开机，网卡的指示灯会亮，交换机对应的网线连接端口指示灯也会亮。
Switcher
连接交换机
TCP/IP
设置 TCP/IP
参照项目二任务1，按照表表3-1设置各主机的TCP/IP参数，并测试网络的连通情况。
PAGE 38

## Slide 39
任务实施
设置网络工作组
PAGE 39
在网络硬件、驱动程序和IP参数等工作完成后，各计算机中的网络配置部分的工作就是设置网络工作组的常规信息。右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”选项卡→单击“更改”按钮，分别在“计算机名”和“工作组”中输入“PC1”和“ZHONGFA”，如图所示，然后单击“确定”按钮，计算机重新启动后，设置的信息才能生效。其它计算机的名称修改步骤与此类似。

## Slide 40
任务实施
设置共享服务
PAGE 40
Step By Step
选择“服务”选项，再单击“添加”按钮，打开“选择网络服务”对话框，如图所示。
单击“安装”按钮，打开“选择网络组件类型”对话框。
单击“属性”按钮，打开“本地连接属性”对话框。
双击任务栏右下角的联网图标，打开“本地连接状态”对话框。

## Slide 41
任务实施
添加网络服务
PAGE 41
在“控制面板”窗口中，双击“打印机和传真”图标，或选择“开始”→“设置”→“打印机和传真”命令，打开“打印机和传真”窗口，如图所示。

## Slide 42
任务实施
添加网络服务
PAGE 42
按添加打印机向导一步一步完成本地打印机的安装，当出现“打印机共享”对话框时，在出现的对话框中选中“共享名”，并输入“HPLaserJ”，如图所示。

## Slide 43
任务实施
配置资源共享
PAGE 43
在PC1上，打开“我的电脑”，将你需要设为共享的文件夹选项设为共享。方法是选定该文件夹，然后单点鼠标右键，选择“属性”中的“共享”项，再选择你需要的“只读”或“完全”等共享权力，如图所示，然后单击“确定”按钮即可完成。
Resource
Sharing
操作步骤
How
What
Where

## Slide 44
任务实施
访问共享服务
PAGE 44
Step By Step
单击“开始”→“运行”，在出现的对话框中输入：\\提供共享资源主机的IP地址，即可打开相应的计算机。或在IE浏览器的“地址”栏中输入共享文件所在的计算机名或IP地址，如输入“\\192.168.1.10”或“\\PC1”，即可访问共享资源（如共享文件夹“share”）。
在“开始”→“搜索”→搜索计算机，在出现的窗口中输入所要查找的计算机IP地址，单击“立刻搜索”按钮，就会找到相应的计算机。
打开“网上邻居”，双击选择相应的工作组，则会出现这个工作组中所有主机的主机名及图标，双击提供共享资源的主机，就会显示该主机上设置的所有共享资源。

## Slide 45
任务实施
访问共享打印机
PAGE 45
在其它计算机中，打开“打印机和传真”窗口，单击左窗格中的“添加打印机”链接，打开“添加打印机向导”对话框，单击“下一步”按钮，出现“本地或网络打印机”界面，选择“网络打印机或连接到其它计算机的打印机”，单击“下一步”按钮，出现“指定打印机”对话框，选择“连接到这台打印机”，在名称栏中输入\\192.168.10\HPLaserJ。然后按打印机安装向导完成，便可以使用打印机了。

## Slide 46
Part Two
使用 ADSL 接入 Internet
知识准备
RohanKishibe

## Slide 47
知识点
PAGE 47
EIA RS-232 接口标准
串行传输技术
物理层信号传输类型
物理层的主要任务
ADSL 技术

## Slide 48
物理层的主要任务
确定传输介质相关接口的特性
PAGE 48
机械特性
说明接口所使用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等，这很像平时常见的各种规格的电源插头，其尺寸都有严格的规定。
电气特性
说明在接口电缆的哪条线上出现的电压应为什么范围，即用什么样的电压表示“1”和“0”，包括光信号和无线信号。
功能特性
说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
规程特性
说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 49
物理层信号传输类型
并行通信和串行通信
PAGE 49
在并行通信中，一般至少有8个数据位同时在两台设备之间传输。发送端与接收端有8条数据线相连，发送端同时发送8个数据位，接收端同时接收8个数据位。计算机内部各部件之间的通信是通过并行总线进行的。
并行通信（Parallel Transmission）
数据传输速率高。
数据传输占用信道较多，费用较高，所以只能应用于短距离传输。
一般应用于计算机系统内部传输或者近距离传输。

## Slide 50
物理层信号传输类型
并行通信和串行通信
PAGE 50
并行通信需要8条以上的数据线，这对于近距离的数据传输来说，其费用还是可以负担的，但在进行远距离数据传输时，这种方式就太不经济了。所以，在数据通信系统中，较远距离的通信就必须采用串行通信方式。
串行通信（Serial Transmission）
数据传输速率慢。
数据传输占用信道较少，费用较低，所以适用于远距离传输。
一般应用于计算机网络中远距离传输。

## Slide 51
物理层信号传输类型
单工通信、半双工通信和全双工通信
PAGE 51
单工传输（Simplex Communication）
单工传输指通信信道是单向信道，数据信号仅沿一个方向传输，发送方只能发送不能接收，而接收方只能接收而不能发送，任何时候都不能改变信号传送方向，如图3-143所示。例如，无线电广播和电视都属于单工传输。

## Slide 52
物理层信号传输类型
单工通信、半双工通信和全双工通信
PAGE 52
半双工传输（Half-Duplex Communication）
半双工传输是指信号可以沿两个方向传送，但同一时刻一个信道只允许单方向传送，即两个方向的传输只能交替进行，而不能同时进行。当改变传输方向时，要通过开关装置进行切换，如图3-44所示。半双工信道适合于会话式通信。例如，公安系统使用的“对讲机”和军队使用的“步话机”。半双工方式在计算机网络系统中适用于终端与终端之间的会话式通信。

## Slide 53
物理层信号传输类型
单工通信、半双工通信和全双工通信
PAGE 53
全工传输（Duplex Communication）
全双工传输是指数据可以同时沿相反的两个方向进行双向传输，如图3-145所示，如两台电话机之间的通信，它相当于两个方向相反的单工通信组合在一起，通信的一方在发送信息的同时也能接收信息，全双工通信一般采用接收信道与发送信道分开制，按各个传输方向分开设置发送信道和接收信道。

## Slide 54
物理层信号传输类型
异步传输和同步传输
PAGE 54
数据传输的同步方式有两种：异步传输和同步传输。同步传输与异步传输的引入是为了解决串行数据传输中通信双方的码组或字符的同步问题。由于串行传输是以二进制位为单位在一条信道上按时间顺序逐位传输的。这就要求发送端按位发送，接收端按时间顺序逐位接收，并且还要对所传输的数据加以区分和确认。因此，通信双方要采取同步措施，尤其是对远距离的串行通信更为重要。

## Slide 55
物理层信号传输类型
异步传输和同步传输
PAGE 55
异步传输
字符同步也称异步传输，在通信的数据流中，每次传送一个字符，且字符间异步。字符内部各位同步被称为字符同步方式，即每个字符出现在数据流中的相对时间是随机的，接收端预先并不知道，而每个字符一经开始发送，收发双方则以预先固定的时钟速率来传送和接收二进制位。

## Slide 56
物理层信号传输类型
异步传输和同步传输
PAGE 56
异步传输
开始传送前，线路处于空闲状态，送出连续“1”。传送开始时首先发一个“0”作为起始位，然后出现在通信线路上的是字符的二进制编码数据。每个字符的数据位长可以约定为5位、6位、7位或8位，一般采用ASCII编码。接着是奇偶校验位，根据约定也可以约定不要奇偶校验。最后是表示停止位的“1”信号，这个停止位可以约定持续1位或2位的时间宽度至此一个字符传送完毕，线路又进入空闲，持续为“1”，经过一段时间后，下一个字符开始传送又发出起始位。

## Slide 57
物理层信号传输类型
异步传输和同步传输
PAGE 57
同步传输
同步传输也称帧同步。通常，同步传输方式的信息格式是一组字符或一个二进制位组成的数据块（帧）。对这些数据，不需要附加起始位和停止位，而是在发送一组字符或数据块之前先发送一个同步字符SYN（以01101000表示）或一个同步字节（01111110），用于接收方进行同步检测，从而使收发双方进入同步状态。在同步字符或字节之后，可以连续发送任意多个字符或数据块，发送数据完毕后，再使用同步字符或字节来标识整个发送过程的结束。

## Slide 58
串行传输技术
技术特点
1
st
无论从通信速度、造价还是通信质量上来看，现今的串行传输方式都比并行传输方式更胜一筹。从技术发展的角度来看，串行传输方式大有砌底取代并行传输方式的势头。
高速网络技术
2
nd
并行传输方式是用同一时序传播信号，用同一时序接收信号，而过分提高时钟频率难以让数据传送的时序与时钟合拍。另外，提升时钟频率很容易引起信号线间的相互干扰。
并行传输技术遭遇困境
3
rd
网络中常用的主流传输技术均采用了串行、差分和双向技术，代表了目前网络通信中的先进技术。低压差分信号350mv左右振幅能满足近距离、高速度传输要求。
低压差分信号突破瓶颈

## Slide 59
ADSL 接入技术
基本概念
PAGE 59
为实现用户接入网的数字化、宽带化，用光纤作为用户线是用户网今后发展的必然方向，但由于光纤用户网的成本过高，在今后的十几年甚至几十年内大多数用户网仍将继续使用现有的铜线环路，近年来人们提出了多项过渡性的宽带接入网技术，其中 ADSL 是最具有竞争力中的一种。
网络的覆盖面广、规模大。
节省投资，无需线路材料和铺设施工投入。
网络是现成的，可立即为用户开通高速业务。
开通宽带业务的同时，一般不影响原有话音业务。
为什么采用铜线接入 ADSL 技术
01
1st

## Slide 60
ADSL 接入技术
技术特点
PAGE 60
ADSL承载在现有的普通电话线上。
ADSL在同一铜线上分别传送数据和语音信号。
ADSL上下行速率是非对称的，即上下行速率不等，上下最高可达640kb/s，下行最高可达8Mb/s。
每一个ADSL用户都有单独的一条电话线与ADSL局端相连，数据传输带宽由每一用户独享。
ADSL 的传输距离为3km~5km（局端到用户）。

## Slide 61
ADSL 接入技术
ADSL 原理和技术性能
PAGE 61
现存的用户环路主要由UTP组成。
UTP对信号的衰减主要与传输距离和信号的频率有关，如果信号传输超过一定距离，信号的传输质量将难以保证。此外，线路上的桥接抽头也将增加对信号的衰减。因此，线路衰减是影响ADSL性能的主要因素。
ADSL Principle
UTP
Who
What
Where

## Slide 62
ADSL 接入技术
PAGE 62
普通电话线传输的是模拟信号，计算机产生的数字信号无法直接在电话线中传输，Modem是实现两种信号转换功能的设备。
ADSL Modem功能
在发送端，Modem完成数字信号的调制，将数字信号转换成模拟信号
在接收端，Modem完成模拟信号的解调，将模拟信号转换成数字信号

## Slide 63
ADSL 接入技术
ADSL 的接入模型
PAGE 63
用户端的ADSL安装也非常简易方便，只要将电话线连上滤波器，滤波器与ADSL Modem之间用一条两芯电话线连上，ADSL Modem与计算机的网卡之间用一条交叉网线连通即可完成硬件安装，如图所示。

## Slide 64
任务实施
使用 ADSL 接入 Internet
PAGE 64
任务实施条件
在任务1的基础上，所有主机接入Internet。
使用 ADSL 作为 Internet 接入方式，所有计算机共享一个 ADSL 账号。
向 ISP（如中国电信）申请一个 ADSL 上网账号。

## Slide 65
任务实施
接入方案设计
PAGE 65
考虑到公司中有一些计算机需要通过无线网卡上网，所以选择带有无线路由器功能的宽带路由器是一个很好的选择，经过综合考虑，本任务的最终实施方案如图所示。

## Slide 66
任务实施
准备工作
PAGE 66
设备选购
A
本任务主要设备是 ADSL Modem 和宽带路由器的选型，这里 ADSL Modem 选择中兴的ZXDS 831，宽带路由器选择 TP-LINK 的 TL-WR340+（带无线功能）。
Modem 安装
B
使用两芯的电话线将中兴ZXDS 831的电话插口连接起来，使用电源适配器将中兴ZXDS 831的电源插口连接起来。
Modem 配置
C
由于本方案采用的是“ADSL Modem+宽带路由器+计算机”的方案，而不是“ADSL Modem+计算机”相连的方案，无需对ADSL Modem进行配置，主要配置是在宽带路由器上。有关ADSL Modem+计算机方案的配置步骤，请自行参考相关文献和网络资源。

## Slide 67
任务实施
宽带路由器的配置
PAGE 67
打开PC1的IE浏览器，在IE地址栏中输入192.168.1.1，可以看到宽带路由器配置的登录界面。

## Slide 68
任务实施
宽带路由器的配置
PAGE 68
输入用户名admin，密码为admin。进入路由器的管理页面。

## Slide 69
任务实施
宽带路由器的配置
PAGE 69
选择“网络参数”→“WAN口设置”命令，在出现“WAN口设置“窗口中选择连接类型为动态IP地址。选择WAN口连接类型为：PPPoE，输入上网账号和密码，单击保存按钮。重启 TL-WR340G+ 后，就完成了基本的配置。

## Slide 70
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院