## Slide 1
2015
Introduction of
Computer Network
重庆电子工程职业学院
计算机网络基础
项目二 探索处理计算机网络问题的基本方法

## Slide 2
计算机网络基础
探索处理计算机网络问题的基本方法
PAGE 02
学习目标
了解网络层次结构的产生背景和作用
理解分层模型中协议、协议数据单元、接口与服务等重要概念
了解 OSI 模型的产生背景及各层功能
掌握 TCP/IP 各层功能和协议分布，OSI 模型与 TCP/IP 模型的区别
掌握 IP 地址的作用及 IP 协议的功能
能够安装并配置 TCP/IP 协议通信参数
会使用协议分析工具对计算机网络问题进行处理

## Slide 3
Part One
使用超级终端传输文件
知识准备
RohanKishibe

## Slide 4
知识点
网络栈协议
网络协议的分层
网络协议
网络的层次协议
TCP/IP 协议安装与配置
PAGE 04

## Slide 5
网络的层次结构
邮政系统的层次结构
对网络进行层次划分就是将计算机网络这个庞大的、复杂的问题划分成若干较小的、简单的问题。通过“分而治之”，解决这些较小的、简单的问题，从而解决计算机网络这个大问题。
发信方与收信方的层次相等，方向相反。
发信人需按照标准书写地址、姓名等。
邮局需按照信封上信息按要求完成邮寄。
收发信件的步骤
01
1st
信件传输工作分为三个层次：用户、邮局和运输部门，每个层次完成各自任务。
用户利用邮局的投递服务，邮局通过运输服务、完成信件的投递功能。
层次划分
02
1st
PAGE 05

## Slide 6
网络的层次结构
网络分层结构的好处
如同邮政系统一样，计算机网络也是一个复杂的系统，也采用了层次化体系结构，并有许多好处。
根据网络实际处理过程，按功能分类，从而便于理解和掌握。
能够定义标准接口（Interface），使不同厂商制造的硬件可以互联。
工程师在设计和研发网络硬件时，不会给其它层带来影响。
当某层内部发生变化时，不会给其它层带来影响。
在进行网络故障分析时，分层的方法还能帮助我们分解、简化问题，定位故障点。
网络层次化结构：
01
2nd
PAGE 06

## Slide 7
网络协议
是什么
A
协议（Protocol）是指通信双方为了实现通信而设计的约定或会话规则。例如上述例子中的邮政系统，按照约定俗成的规则，发信人写信的时候将收信人的地址、邮编写在信封的左上角，将自己的地址和邮编写在信封的右下角，而不能反之。
做什么
B
每一个协议是针对某一个特定的目标和需要而解决的问题，新的网络服务出现，新的协议就会出现。因此，协议的制定和实现是计算机网络重要组成部分。执行某种通信功能所需的一组内在相关协议称为协议簇。协议簇由主机和网络设备在软件、硬件或同时在这两者中实施。
有什么
C
网络协议通常由语义、语法和同步三部分组成。
语义：需要发出何种控制信息、何种动作以及做出何种应答，定义做什么。
语法：数据与控制信息的结构或格式，定义怎么做。
同步：数据收发的速率匹配和接收排序，定义何时做。
PAGE 07

## Slide 8
以生活中两个人打电话为例，说明协议的组成，如图所示。
Protocol Sample
协议组成示例
How
What
When
PAGE 08
网络协议

## Slide 9
网络协议的分层
PAGE 09
网络协议分层采用分层结构的原因
在分层思想下，每一层都有明确的任务或相对独立的功能，不需要关心下层如何实现，只需要知道它通过层间接口（Interface）提供服务（Service）即可。灵活性好，易于实现和维护，有利于标准化。
网络协议各层次之间的关系
下层为上层提供服务，而上层并不关心下层服务是如何实现的。
每一对相邻层之间有一个接口（接口就是相邻层交换信息的地方，比如用户和邮局两层之间的接口为邮箱），相邻层之间通过接口交换数据，提供服务。
发送方和接收方的同一层叫做对等实体（Peer Entity）。
对等层之间的通信是虚通信，只有传输介质上完成的通信是实通信。
从层次角度看数据的传输，发送方数据往下层传递，接收方数据向上层传递，通常分别将发送方和接收方所历经的这种过程称为数据封装和数据拆封。

## Slide 10
协议数据单元就是在不同站点的各层对等实体之间，为实现该层协议所交换的信息单元。
PDU在不同的网络层次有各自不同的名称，其组成和功能不同，分别有着各自的特点。
Protocol Data Unit
OSI各层协议数据单元
How
What
When
PAGE 10
网络协议的分层
协议数据单元

## Slide 11
网络协议的分层
层、服务与接口之间的关系
N层向相邻的高层提供服务，N层向相邻的低层调用服务，相邻的高层协议通过服务访问点（Service Access Point，SAP）调用低层协议（如用户和邮局两层之间SAP看成投递信件的邮箱小孔，而SAP地址看成邮箱在这个城市中的位置）。
服务的定义指明了该层做什么，而不是上层的实体如何访问这一层，或这一层是如何工作的。
接口告诉它上面的进程应该如何访问本层，它规定有哪些参数以及结果是什么，但并未说明本层内部是如何工作的。
每一层的对等（Peer-to-Peer）协议是是本层内部的事情，它可以是任何协议，只要它能够提供所承诺的服务。
网络层次化结构：
01
4th
PAGE 11

## Slide 12
实际应用中最广泛的协议簇是TCP/IP，由它组成了Internet的一整套协议。在局域网的TCP/IP网络上，每台连接在网络上的计算机与设备都称为“主机”，而主机与主机之间的沟通需要通过以下三个桥梁：IP地址、掩码和默认网关。
子网掩码
默认网关
IP 地址
PAGE 12
网络协议的分层
层、服务与接口之间的关系

## Slide 13
在以TCP/IP为通信协议的网络上，每台主机都必须拥有唯一的IP地址，用来标识每一台主机。
TCP/IP协议提供了一种通用的地址格式，如192.168.10.1。
IP Address
IP 地址的通用格式
How
What
When
PAGE 13
IP 地址
IP 地址的作用与表示

## Slide 14
为了适应各种网络规模的不同，IP协议将IP地址分成A、B、C、D和E五类，它们分别使用IP地址的前几位加以区分。
只有A、B、C类可供Internet上的主机使用。
IP Categories
IP 地址的通用格式
How
What
When
PAGE 14
IP 地址
IP 地址的组成与分类

## Slide 15
掩码采用与IP地址相同的位格式，由32位长度的二进制比特位构成，也被分为4个8位组并采用点分十进制来表示。
所有与IP地址中的网络位部分对应的二进制位取值为1，与主机位部分对应的位则取值为0。
Subnet Mask
掩码的定义
How
What
When
PAGE 15
子网掩码
默认掩码

## Slide 16
分割IP地址的主机号和网络号的方法：（IP地址）AND（掩码）=Network ID，将IP地址与掩码对应的二进制位做逻辑“与”运算所得的结果为IP地址的Network ID。
规则：1和任何数相与，结果为任何数；0和任何数相与，结果为0
Subnet Mask
掩码的定义
How
What
When
PAGE 16
子网掩码
掩码的作用

## Slide 17
默认网关
默认网关
A
网关（Gateway）是一个网络通向其它网络的IP地址。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关，就把数据包发给默认指定的网关，由这个网关来处理数据包，因此一台主机的默认网关是不可以随随便便指定的，必须正确指定，否则无法与其它网络的主机通信。
IP 地址的配置管理
B
IP地址的分配可以采用静态和动态两种方式。
静态分配是指由网络管理员为主机指定一个固定不变的IP地址并手工配置到主机上。
动态分配目前主要通过动态主机控制协议（Dynamic Host Control Protocol，DHCP）来实现。采用DHCP进行动态主机IP地址分配的网络环境中至少具有一台DHCP服务器，DHCP服务器上拥有可供其它主机申请使用的IP地址资源，客户机通过DHCP请求向DHCP服务器提出关于地址分配或租用的要求。
PAGE 17

## Slide 18
任务实施
使用超级终端传输文件
任务实施条件：
装有Windows 2003/XP的计算机各1台
Windows 2003/XP CD-ROM或者DVD各一张
每台计算机已正确安装以太网卡
连接两台计算机的交叉网线1条
PAGE 18

## Slide 19
选择【开始】→【设置】→【网络和拨号连接】开始，弹出如图所示的“网络连接”对话框。
PAGE 19
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 20
在需要进行配置的连接上右键单击并选择“属性”，弹出如图所示“本地连接属性”对话框。
PAGE 20
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 21
在“组件安装”对话框里寻找你要使用的TCP/IP协议，TCP/IP协议没有勾选，说明没有安装如图所示。
PAGE 21
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 22
单击“安装”按钮，弹出“选择网络组件类型”对话框，确保已经安装了网络客户和服务，选择“协议”组件，如图所示，然后单击“添加”按钮。
PAGE 22
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 23
在弹出的“选择网络协议”的对话框中，选择厂商“Microsoft”，选择网络协议“Microsoft TCP/IP 版本 6”，如图所示，单击“确定”按钮。
PAGE 23
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 24
此时，“选择网络协议”界面中没有我们要安装的协议选项，单击“从磁盘安装…”按钮，安装向导会要求你给出协议包软件所在的位置，不管它是在一个硬盘，一个共享的网络磁盘，一个软盘或者可移动的驱动器，一个CD-ROM或者DVD上。
PAGE 24
任务实施
安装 TCP/IP 协议

## Slide 25
验证 TCP/IP 协议栈安装
选择【开始】→【设置】→【网络和拨号连接】，在你想进行配置的连接上单击右键并选择“属性”，可以看见“本地连接属性”界面中 TCP/IP 协议已经安装，如图所示。
PAGE 25
任务实施
测试TCP/IP协议栈

## Slide 26
测试 TCP/IP 协议栈正确运行
选择【开始】→【运行】，出现如图2-16所示界面，在“运行”界面中输入“cmd”，回车后，出现如图所示的DOS命令运行界面。
PAGE 26
任务实施
测试TCP/IP协议栈

## Slide 27
测试 TCP/IP 协议栈正确运行
在DOS命令运行界面中输入ping 127.0.0.1，回车后出现如图2-18所示的界面。ping是一个基于 ICMP（Internet Control Message Protocol，网际控制报文协议）实现的小程序，主要用来测试连通性；127.0.0.1是一个回环地址，后面将对ping的使用做详细解释。ping 127.0.0.1主要用来检测TCP/IP是否正确安装。
PAGE 27
任务实施
测试TCP/IP协议栈

## Slide 28
确认计算机的以太网卡已正确安装
右键单击桌面上“我的电脑”图标，选择“属性”，弹出“系统属性界面”，单击“硬件”选项卡，弹出“设备”管理器界面，如图所示。
PAGE 28
任务实施
连接两台计算机

## Slide 29
PAGE 29
任务实施
连接两台计算机
用网线连接计算机
用项目一制作的交叉网线将两台计算机通过 RJ-45 接口连接起来，将网线的一端插入一台计算机的 RJ-45 接口，将网线的另一端插入另一台计算机的 RJ-45 接口。在“网络连接”窗口中，若本地连接出现 ，说明两台计算机之间的物理连接正常；若本地连接出现 ，说明连接有问题，可能是网线故障或者 RJ-45 接口接触不好。

## Slide 30
右键单击桌面“网上邻居”图标，选择“属性”，弹出“网络连接”对话框，右键单击“本地连接”（一般计算机上只有一块网卡，若有多块网卡，可能出现多个“本地连接”，此时选定需要的“本地连接”即可），选择“属性”，弹出“本地连接属性”界面，选择“Internet协议（TCP/IP）”，如图所示，单击“属性”按钮。
PAGE 30
任务实施
配置计算机 TCP/IP 通信参数

## Slide 31
在对话框中的“IP地址”栏中输入192.168.10.10；“子网掩码”栏中输入255.255.255.0；“默认网关”栏中不需要输入任何值，如图所示，然后单击“确定”按钮。
PAGE 31
任务实施
配置计算机 TCP/IP 通信参数

## Slide 32
PAGE 32
任务实施
配置计算机 TCP/IP 通信参数
验证已配置的IP地址
在 DOS 界面下，使用 ipconfig /all 命令，可以查看IP地址的配置情况。
在另一台计算机上，重复上述步骤，完成IP地址配置，参数为：IP地址 192.168.10.11，掩码为 255.255.255.0。

## Slide 33
PAGE 33
任务实施
配置计算机 TCP/IP 通信参数
测试两台计算机之间的连通情况
在任何一台计算机的DOS界面下，使用 ping 对方IP地址，验证，主机之间的网络连通情况，下图为在IP地址为192.168.10.11的主机上，在DOS界面下，执行 ping 192.168.10.10 的输出结果。

## Slide 34
运行“开始”→“控制面板”→“添加或删除命令”，单击“添加/删除Windows组件”图标，打开“Windows组件向导”对话框，如图2-26所示，依次双击“附件和工具”→“通讯”选项，进入“通讯”对话框，选择“超级终端”复选框，在“通讯”、“附件和工具”对话框中因此单击确定，在“Windows组件向导”对话框单击“下一步”按钮。
PAGE 34
任务实施
超级终端的配置和应用

## Slide 35
PAGE 35
任务实施
超级终端的配置和应用
超级终端的应用
启动过程：运行“开始”→“所有程序”→“附件”→“通讯工具”→“超级终端”命令。或者 “开始”→“运行”命令，输入hypertrm即可。
将一台计算机的文件传输至另一台计算机上。注意观察传输速率的快慢情况。

## Slide 36
Part Two
使用 Wireshark 捕获并分析协议数据包
了解层次模型的结构及各层主要协议
RohanKishibe

## Slide 37
知识点
一种建议的5层参考模型
OSI与TCP/IP模型的比较
TCP/IP 模型
OSI 模型
Wireshark 网络协议分析工具简介
PAGE 37

## Slide 38
OSI 参考模型
OSI 模型的作用
ISO 制定开发了开放系统互联参考模型 OSI/RM，只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的遵循 OSI 标准的其它任何系统进行连接。
OSI参考模型为网络提供了一个可实践的模型，该模型提供了两种工具：
OSI参考模型是诊断故障的一个强有力工具，为技术人员快速定位故障提供了解决方案。
OSI参考模型提供了一种用于描述网络的通用语言，这为人们相互之间交流网络功能提供了一种方法，帮助人们形成网络上许多部件的概念。
PAGE 38

## Slide 39
OSI模型是一个的分层次的框架，它使得所有类型的计算机系统可以互相通信。
OSI模型包括7个独立但又相关的层次：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
Open System
Interconnection
OSI 模型的7个层次
How
What
When
PAGE 39
OSI 参考模型
OSI 参考模型的结构

## Slide 40
高三层由应用层、表示层和会话层组成，面向信息处理和网络应用；
低三层由网络层、数据链路层和物理层组成，面向通信处理和网络通信；
中间层次为传输层，为高三层的网络信息处理应用提供可靠的端到端通信服务。
OSI Architecture
OSI 模型的三大层次
How
What
When
PAGE 40
OSI 参考模型
OSI 参考模型的组织

## Slide 41
在实际中，当两个通信实体通过一个通信子网进行通信时，必然会经过一些中间节点，一般来说，通信子网中的节点只涉及到低三层，因此，两个通信实体之间的层次结构如图所示。
Communication
Process on OSI
两个通信实体间的层次
How
What
When
PAGE 41
OSI 参考模型
OSI 参考模型通信过程

## Slide 42
OSI 参考模型
OSI 各层的功能概述
Physical Layer
Data Link Layer
Network Layer
基于传输介质提供的信号传输服务，物理层实现相邻节点之间二进制数据流（基于比特流）的传输。
物理层
物理层协议涉及与信号传输相关的机械特性、电气特性、功能特性和规程特性，包括物理接口、信号电平、引脚功能、信号时序等标准。
基于物理层提供的相邻节点之间的数据传输服务，数据链路层确保数据的可靠传输（基于数据帧）、建立可靠的数据链路级连接。
数据链路层
数据链路层协议涉及目的地寻址（使用物理地址 MAC地址）、网络介质访问、差错控制、流量控制等方面的标准。
负责从源主机到目的主机的路由（基于数据包），实现跨网络数据传输，即网络互联。
网络层
网络层协议主要涉及到如何定位主机的网络位置（使用逻辑地址或IP地址），如何选择传输路径等方面的标准。
PAGE 42

## Slide 43
OSI 参考模型
OSI 各层的功能概述
Presentation Layer
Application Layer
Transport Layer
会话层负责发起、维护、终止应用程序之间的通信（会话）
会话层
会话层协议涉及传输方式（半双工、全双工）、会话质量（传输延迟、吞吐量等）、同步控制等方面的标准。
表示层负责规定通信双方信息传输时数据的组织方式。
表示层
表示层协议主要涉及编码（ASCII、EBCDIC）、加密/解密、压缩/解压、格式（声音、图片、图像）等方面的标准。
应用层负责为网络应用（程序）提供网络通信服务的接口。
应用层
应用层协议涉及定义网络应用的接口。
PAGE 43
Session Layer
传输层承上启下，依靠“物理层+数据链路层+网络层”提供的网络通信功能建立两台主机之间的连接，为“会话层+表示层+应用层”的应用程序之间的信息交互提供数据传输服务，即建立位于两台主机之上的应用进程（使用端口号来标识）之间的传输链路。
传输层

## Slide 44
OSI参考模型的数据传输过程
将应用程序的数据分段，根据每层的功能定义协议头，逐层封装协议头。
发送方
逐层拆解，利用协议封装信息实现该层协议功能，在接收方最终恢复为发送方的原始数据。
接收方（中间节点）
通过封装与拆解PDU，通过附加协议头信息实现该层协议功能。如数据链路层通过MAC地址实现寻址，网络层通过IP地址实现路由，传输层通过端口号建立网络应用程序之间的连接。
封装与拆解
参考模型的不同层次，协议数据单元（PDU）是有所不同的，在物理层叫做比特流（Bits），在数据链路层叫做数据帧（Frame），在网络层叫做数据包（Packet），在传输层上叫做段（Segment），其余各层叫做报文（Message）。
协议数据单元
PAGE 44

## Slide 45
TCP/IP也采用分层体系结构，共分四层，即网络接口层、Internet层、传输层和应用层。每一层提供特定功能，层与层之间相对独立。
特点：上下两头大而中间小：应用层和网络接口都有许多协议，而中间的 IP 层很小。
TCP/IP Protocol
TCP/IP 模型的层次结构
How
What
When
PAGE 45
TCP/IP 参考模型
TCP/IP 参考模型的结构

## Slide 46
TCP/IP 模型各层功能及特点
网络接口层
A
没有定义任何实际协议，仅定义了网络接口；任何已有的数据链路层协议和物理层协议都可以用来支持TCP/IP，充分体现出TCP/IP协议的兼容性与适应性。
典型例子：Ethernet、Token Ring、HDHL、X.25、ATM、PPP、SLIP、ARP、代理ARP、RARP等。
网际(网络)层
B
主要功能是把数据报通过最佳路径送到目的端（寻址、路由选择、封包/拆包）。
网际层是网络转发节点（如路由器）上的最高层（网络节点设备不需要传输层和应用层）。
典型例子：IP、ICMP、ARP、RARP、IGMP等。
传输层
C
传输层的主要功能是提供进程间（端到端）可靠的传输服务。典型例子：TCP和UDP。
TCP是面向连接的传输协议。在数据传输之前建立连接；分段传输；必要时重新传输没有收到或错误的段，因此它是“可靠”的。
UDP是无连接的传输协议。在数据传输之前不建立连接；对发送的段不进行校验和确认，它是“不可靠”的。
PAGE 46
应用层
D
主要功能：应用层协议为文件传输、电子邮件、远程登录、网络管理、Web浏览等应用提供了支持；有些协议的名称与以其为基础的应用程序同名。
典型例子：FTP、SMTP、POP3、Telnet、HTTP、SNMP、DNS等。

## Slide 47
OSI参考模型的成功之处在于它的层次结构模型的研究思路，TCP/IP协议体系的成功之处在于它的网络层、传输层和应用层体系成功应用于Internet环境中。如果将两种模型的共同地方找出来和补充应该有的部分，那么这样的体系结构很容易被大家接受。如图2-36就是计算机领域著名专家、荷兰皇家艺术和科学院院士安德鲁.坦尼鲍姆 （Andrew S.Tanenbaum）提出的一个5层网络参考模型。
PAGE 47
计算机网络的原理体系结构
一种5层网络参考模型

## Slide 48
Wireshark 网络协议分析工具
网络包分析工具
网络管理员用来解决网络问题。
网络安全工程师用来检测安全隐患。
开发人员用来测试协议执行情况。
用来学习网络协议。
应用举例
支持Windows和Linux平台。
实时捕获网络数据包。
能够显示包的详细协议信息。
可以打开/保存捕获的数据包。
通过过滤以多种色彩显示包。
主要特性
Wireshark可以捕获多种网络接口类型的包，包括无线局域网接口。
Wireshark可以打开多种网络分析软件捕获的包。
功能说明
Wireshark不是入侵检测系统。如果网络发生入侵，Wireshark不会发出警告。但是如果发生了入侵，Wireshark可通过查看来了解入侵的过程。
Wireshark不会处理网络事务，它仅仅是监视网络。Wireshark不会发出网络包或做其它交互性的事情。
不具备的功能
PAGE 48

## Slide 49
可以从网站http://www.wireshark.org/download.html下载最新版本的Wireshark，在Windows或Linux平台安装或运行Wireshark，图为Wireshark捕获的协议簇。
PAGE 49
Wireshark 网络协议分析工具
Wireshark 的安装

## Slide 50
任务实施
使用 Wireshark 捕获并分析协议数据包
任务实施条件：
两台安装Windows 2003/XP的计算机（一台安装有Windows 2003，一台安装有Windows XP）
PCI接口的以太网卡及驱动程序
交叉线1条
Wireshark软件包
PAGE 50

## Slide 51
根据下表进行IP地址的配置，参考步骤见项目二任务1。
PAGE 51
任务实施
连接计算机并配置 TCP/IP 协议

## Slide 52
ping命令功能。ping命令使用ICMP协议的回送请求、回送应答。客户机传送一个回送请求包给服务器，服务器返回一个ICMP回送应答包。在默认情况下，发送请求数据包的大小为（）B，屏幕上回显（）个应答包。
ping命令格式和常见参数。在命令行中输入命令 ping /?可以获得 ping 命令的用法和参数的一些可用选项。
PAGE 52
任务实施
测试网络的连通性

## Slide 53
测试本地主机网络的连通性。在DOS命令行中输入ping 192.168.1.2，输出如图2-39所示结果，说明两台计算机之间是（）的。
PAGE 53
任务实施
测试网络的连通性

## Slide 54
默认情况下会向目的设备发送四个ping请求并收到应答信息。具体分析如下：
PAGE 54
任务实施
测试网络的连通性
设置为本地计算机的 IP 地址。
目的地址
字节：ICMP 数据包的大小，默认为32B。
时间：传输和应答之间经过（往返）的时间。
TTL：数据包在网络中的生存时间。其值为目的设备的默认TTL值减去路径中的路由器数量。TTL的最大值为255，较新的 Windows 计算机的默认值为 128。
应答信息
关于应答的摘要信息
传输的数据包数量。默认发送四个数据包。
发送的数据包
接受的数据包数量。
接收的数据包
发送与接收的数据包数量之间的差异。
丢失的数据包
以毫秒为测量单位。往返时间越短表示链路速度越快。计算机计时器设置为每10毫秒计时一次。快于10毫秒的值将显示为0。
关于应答延迟的信息

## Slide 55
Wireshark的安装过程非常简单，执行默认操作即可。单击“开始”菜单，选择“程序”，然后再单击“Wireshark”，选择“Wireshark”，启动界面如图所示。
PAGE 55
任务实施
Wireshark 的安装与启动

## Slide 56
PAGE 56
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
选择网络接口
启动Wireshark后，在主菜单上单击“Capture”项目下的Interfaces中选择要捕获数据包的网络接口，如图所示。

## Slide 57
PAGE 57
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
捕获数据包
在相应的网络接口上单击“Start”按钮，指定在哪个接口（网卡）上抓包，如图所示。

## Slide 58
PAGE 58
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
捕获数据包
在安装Windows XP主机的DOS界面下执行ping 192.168.1.1，捕获界面如图所示。

## Slide 59
PAGE 59
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
捕获数据包
捕获到了很多与执行ping命令无关的数据包，因此执行过滤，选择我们需要的数据包进行针对性分析。 在Wireshark的Filter栏中输入icmp，因为ping命令是基于ICMP协议实现的，回车后出现如图所示的界面。

## Slide 60
PAGE 60
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
捕获数据包
双击捕获到的29号数据包，展开各协议字段，如图所示，并根据此图分析如下问题。
在默认情况下，执行ping命令，发送数据包的大小为32Bytes，而捕获到的数据包大小为74Bytes？

## Slide 61
PAGE 61
任务实施
使用 Wireshark 捕获数据包
捕获数据包
捕获到的数据包由协议的头部和数据两部分构成，真实的数据是封装在ICMP报文中的，因此我们需要展开ICMP协议字段对该报文进行解码，如图所示，才能看见真实的数据内容。

## Slide 62
重新配置Windows Server 2003主机的IP地址参数，确保能接入Internet，打开浏览器，在地址栏中输入http://www.baidu.com，使用 Wireshark 捕获数据包，从图中可以了解到网络体系共分成（）层，每层的名称和协议的名称是什么？简单分析网络层IP协议的组成。
PAGE 62
任务实施
分析网络体系分层结构

## Slide 63
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院