## Slide 1
计算机网络基础
2015
Introduction of
Computer Network
项目五 实现网络互联
重庆电子工程职业学院

## Slide 2
项目分析
需要考虑的问题
在Internet和局域网中，使用TCP/IP协议时，每台主机上都必须有独立的IP地址，才能与网络上的其它主机通信。另外，该公司每个职能部门的主机数量都在30台以下，信息点数量虽然不是太多，但分散区域过多，要根据使用者和用途分类，对给定的公有网段222.182.163.0/24划分子网，可以充分利用现有的资源简化网络管理，提高网络的安全性，达到事半功倍的效果。如果公司内部均采用私有地址，满足公司员工访问Internet的需求，这时需采用NAT技术，这不属于本书所讨论的范围。
由于公司总部和分公司之间处于不同的地里位置，要实现公司总部和分部网络的互联互通，需要选用路由器作为网络互联设备，并对设备进行必要的配置，如接口IP地址等。
总公司和分公司之间是广域网。广域网的规模较大，一般采用动态路由协议，以适应网络状态的变化，同时也减少了人工生成与维护路由表的工作量。但总公司和分公司的出口路由器与ISP的路由器是相连的，ISP路由器没有必要将成百上千条的路由告诉给总公司和分公司的出口路由器，否则会加重出口路由器的负担。因此，在总公司和分公司的路由器上配置一条使用指向与ISP路由器相连的默认路由，同时，在ISP路由器上分别配置一条指向总公司和分公司内部网络的静态路由，就可以满足总公司和分公司内部网络用户访问Internet的上网需求。
PAGE 02

## Slide 3
项目分析
需要考虑的问题
通过上面的分析，完成本项目需要实现三个核心任务：规划公司网络IP地址；配置与调试网络互连设备；配置静态路由和动态路由。
PAGE 03

## Slide 4
计算机网络基础
实现网络互联
PAGE 04
学习目标
了解网络互联的类型和互联的层次
掌握IP协议簇（IPv4协议、IPv6协议、ICMP协议、ARP协议等）的作用，理解IP数据包的格式和在Windows系统上操作ping、arp命令的方法。
掌握划分子网的作用、划分子网的方法、子网掩码的作用、划分子网的规则、无类域间路由CIDR的概念。
了解路由器的结构，掌握路由器的作用、路由协议和路由表的概念，会管理和配置路由器。
掌握网间路由协议：静态路由和动态路由（RIP、OSPF）的工作原理和配置方法。

## Slide 5
Part One
规划公司网络 IP 地址
知识准备
RohanKishibe

## Slide 6
知识点
子网NAT技术
IP 数据包格式
网际IP、ARP、ICMP
网络互联概述
IPv6、移动互联网简介
PAGE 06

## Slide 7
网络互联概述
设备与层次
由多个异构网络相互连接而成的计算机网络一般称为互联网络，其实可以认为是网络的网络。网络互联是通过网络互联设备来实现的，在网络互联设备内部不仅可以执行各子网的协议，成为子网的一部分，更主要的是实现不同子网协议之间的转换，括协议数据格式的转换、地址映射、速率匹配、网间流量控制等。参照ISO的OSI/RM，协议转换的过程可以发生在任何层次，相应的互联设备分别被称为中继器、集线器、交换机、路由器和网关
PAGE 07

## Slide 8
网络互联概述
设备与层次
PAGE 08
互联设备
互联层次
应用场合
功能
缺点
中继器
网桥
路由器
网关
在高层转换协
议
功能
数据链路层
网络层
会话层
表示层
应用层
各种局域网的互
联
互联相同 LAN 的
多个网段
LAN 与 LAN 互联
LAN 与 WAN 互联
WAN 与 WAN 互联
互联高层协议不同的
网络；连接网络与大
型主机
信号放大；延
长信号距离
互联容易；价格
低；基本无延迟
互联规模有限；不能
隔离不需要的流量；
无法控制信息传输
连接局域网；
改善局域网性
能
路由选择；过
滤信息；网络
管理；
物理层
互联容易；协议
透明；隔离不必
要的流量；交换
效率高
适合于大规模复
杂网络互联；管理
控制能力强；充分
隔离不必要的流量
；安全性好
可以互联差异
很大的网络；安
全性好
会产生广播风暴；不
能完全隔离不必要的
流量；管理控制能力
有限有延迟
网络设置复杂；价格
高；延迟大；
通用性差；不易实现

## Slide 9
网际协议 IP
IP 协议简介
IP协议是TCP/P协议簇中最重要的两个协议之一，也是最重要的因特网标准协议之一，与IP协议配套使用的还有四个协议。
Internet Protocol
地址解析协议（Address Resolution Protocol，ARP）
反向地址解析协议（Reverse Address Resolution Protocol，RARP）
网际控制报文协议（Internet Control Message Protocol，ICMP）
PAGE 09
网际组管理协议（Internet Group Management Protocol，IGMP）

## Slide 10
网际协议 IP
不可靠的数据投递服务
A
这意味着IP不能保证数据报的可靠投递，IP本身没有能力证实发送的报文是否被正确接收。数据报可能在线路延迟、路由错误、数据报分片和重组等过程中受到损坏，但IP不检测这些错误。在错误发生时，IP也没有可靠的机制来通知发送方或接收方。
面向无连接的传输服务
B
它不管数据报沿途经过哪些结点，甚至也不管数据报起始于哪台计算机，终止于哪台计算机，从源结点到目的结点的每个数据报可能经过不同的传输路径，而且在传输过程中数据报有可能丢失，有可能正确到达。
尽最大努力投递服务
C
尽管IP层提供的是面向非连接的不可靠服务，IP并不随意的丢弃数据报，只有当系统的资源用尽，接收数据错误或网络故障等状态下，IP才被迫丢弃报文。
PAGE 10
IP 协议特点
IP协议是一种无连接、不可靠的分组传送服务协议，提供的是一种“尽力而为（Best-Effort）”的服务。

## Slide 11
网际协议 IP
IP 协议特点
IP协议是点对点的网络层通信协议
网络层需要在Internet中为通信的两个主机之间寻找一条路径，而这条路径通常是由多个路由器、点-点链路组成。IP协议要保证数据分组从一个路由器到另一个路由器，通过多跳路径从源节点到目的节点。因此，IP协议是针对源主机—路由器、路由器—路由器、路由器—目的主机之间的数据传输的点—点的网络层通信协议。
PAGE 11
IP协议屏蔽了互联的物理网络在数据链路层、物理层协议与实现技术上的差异
IP协议作为一个面向互联网的网络层协议，必然要面对各种异构的网络和协议。如局域网、广域网和城域网等，它们的物理层和数据链路层协议可能也不同，但通过IP协议，网络层向传输层提供统一的IP分组，传输层不需要考虑互联的不同类型的物理网络在帧结构与地址上的差异，使得各种异构网络的互联变得更容易了。

## Slide 12
IP 地址和 MAC 地址
网络地址
为了实现互联异构网络的数据传输，需要采用一种全局通用的地址格式，为全球的每一网络和每一个主机都分配一个地址，以屏蔽物理网络的地址差异，从而保证互联网络以一个一致性实体的现象出现奠定重要基础。IP地址就是在这样的背景下产生的，它是一种抽象地址，脱离具体的物理特性，而只是“简单”地给通信的物理对象分配一个全球唯一的编号即可。如图中，给终端A、终端B和路由器分配统一的IP地址：IP A、IP B和IP R，此时分析终端A和终端B之间的数据传输过程。
PAGE 12

## Slide 13
IP 地址和 MAC 地址
网络地址
终端A将传输给终端B的数据封装成IP数据包，给出终端A和终端B的IP地址，在传输过程中，IP数据包是不能变化的。
终端A根据IP分组中终端B的IP地址确定下一跳为路由器（因为终端A和终端B不在同一网段，必须通过路由器来转发），获得路由器的IP地址：IP R，终端A根据路由器的IP地址确定连接终端A和路由器的传输网络----以太网，获得路由器以太网端口的MAC地址：MAC R，将IP数据包封装成以太网帧，经过以太网以太网帧传输给路由器。
路由器分离出IP数据包，根据IP分组中终端B的IP地址确定下一跳为终端B，通过呼叫建立路由器和终端B之间点对点语音信道，将IP数据包封装成适合点对点语音信道传输的格式：PPP帧，并经过点对点语音信道将PPP帧传输给终端B。
终端B从PPP帧分离出IP数据包，再从IP数据包中分离出终端A传输给他的数据。
PAGE 13

## Slide 14
ARP 协议
ARP 的作用
假定终端A和服务器B通过交换机连接在同一网络上，即便如此，终端A访问服务器B时所给出的地址也不是服务器B的MAC地址，往往是服务器B的IP地址（若是域名地址，也要经过解析，最终得到的也只能是IP地址）。根据以太网交换机的工作原理，以太网交换机只能根据以太网帧的目的MAC地址和转发表来转发以太网帧，这就意味着：不能在以太网上直接传输IP数据包，必须将IP数据包封装成以太网帧；在将IP数据包封装成以太网帧前，必须先获取连接在同一个网络上的源终端和目的终端的MAC地址。源终端的MAC地址可以直接从安装的网卡中读取，问题是如何根据目的终端的IP地址来获取目的终端的MAC地址。
PAGE 14

## Slide 15
ARP 协议
ARP 的工作过程
将IP地址映射到物理地址的实现方法有多种，每种网络都可以根据自身的特点选择适合自己的映射方法。ARP是以太网经常使用的映射方法，它充分利用了以太网的广播能力，终端A获知了服务器B的IP地址IP B后，广播一个以太网帧，该以太网帧的结构如图所示，它的源MAC地址为终端A的MAC地址MAC A，目的MAC地址为广播地址ff-ff-ff-ff-ff-ff，以太网帧的数据字段包含终端A的IP地址IP A和MAC地址MAC A，同时包含服务器B的IP地址IP B，IP B为需要解析的地址。该以太网帧是ARP请求帧，它要求IP地址为IP B的网络终端回复它的MAC地址。
PAGE 15

## Slide 16
ARP 协议
ARP 的工作过程
由于该帧的目的地址为广播地址，同一网络内所有终端都能接收到该帧，每一个接收到该以太网帧的终端首先检查自己的ARP缓冲区，如果ARP缓冲区中没有发送终端的IP地址和MAC地址对，将发送终端的IP地址和MAC地址对（IP A和MAC A）记录在ARP缓冲区中，然后比较以太网帧中给出的目标IP地址是否和自己的IP地址相同。如果相同，回复自己的MAC地址，整个过程如图所示。
PAGE 16

## Slide 17
ARP 协议
ARP命令的操作
在Windows系统的DOS界面下，使用arp命令能够查看本地计算机或另一台计算机的IP地址和MAC地址的映射对。查看之前，应能ping通。arp命令格式及参数如下：
格式：arp [参数] [主机IP地址] [MAC地址]
参数：
-a：显示本机与该接口相关的arp缓存项。
-s：向arp缓存中人工加入一个静态项目。
-d：删除一条静态项目。
PAGE 17

## Slide 18
IP 数据报
数据报格式
IP数据包的格式能够说明IP协议具有什么功能。在TCP/IP协议簇中，各种数据包格式通常以4个字节为单位来描述。图5-10是IP数据包的完整格式。从图5-10可以看出IP数据包由首部和数据两部分组成，首部中的前一部分是固定部分，共20字节，是所有IP数据包必须有的，后一部分是可变部分。
PAGE 18

## Slide 19
IP 数据报
首部字段功能说明
版本与协议类型
在 IP 报头中，版本字段表示该数据报对应的 IP 协议版本号，不同 IP 协议版本规定的数据报格式稍有不同，目前使用的 IP 协议版本号为“4”，通常称为 IPv4。若版本号是6，称为 IPv6。协议字段表示在 IP 数据报所对应的上层协议（如 TCP）或网络层中的子协议（如 ICMP）。
PAGE 19
长度（Length）
包头中有两个表示长度的字段，一个为报头长度，一个为总长度。
头长度（Internet Head Length, IHL）表示报头占据了多少个32比特，或者说4个字节的数目。在没有选项和填充的情况下，该值为5，即IP报头的长度为20个字节。IP报头长度值最大为15，即60个字节。
总长度（Total Length）表示整个IP数据报的长度（其中包含头部长度和数据区长度）。数据报的总长以32字节为单位。由于总长字段的长度为16位，因此IP数据报的最大值为216-1字节，即65535字节。
服务类型（Type of Service，TOS）
服务类型字段规定对本数据报的处理方式。前3位为优先级，用于表示数据报的重要程度，优先级取值从0（普通优先级）～7（网络控制高优先级）。第4位到第7位分别为D、T、R和C位，表示本数据报希望的传输类型。D表示低时延（Delay）需求，T表示高吞吐量（Throughput）需求，R代表高可靠性（Reliability）需求，C代表低花销需求，并且这几位是互相排斥的，只有其中一个位可以被置1。

## Slide 20
IP 数据报
首部字段功能说明
生存周期（Time to Live，TTL）
IP数据报的路由选择具有独立性，因此从源主机到目的主机的传输延迟也具有随机性。如果路由表发生错误，数据报有可能进入一条循环路径，无休止地在网络中流动。生存周期是用以限定数据报生存期的计数器，最大值为28-1=255。数据报每经过一个路由器其生存周期就要减1，当生存周期减到0时，报文将被删除。利用IP报头中的生存周期字段，就可以有效地控制这一情况的发生，避免死循环的发生。
PAGE 20
头部校验和（Checksum）
头部校验和用于保证IP数据报报头的完整性。在IP数据报中只含有报头校验字段，而没有数据区校验字段。这样做的最大好处是可大大节约路由器处理每一数据报的时间，并允许不同的上层协议选择自己的数据校验方法。
地址
在IP数据报报头中，源IP地址和目的IP地址分别表示该IP数据报发送者和接收者地址。在整个数据报传输过程中，无论经过什么路由，无论如何分片，此两字段一直保持不变。
选项（Option）和填充字段（Padding）
IP选项主要用于控制和测试两大目的。作为选项，用户可以使用也可以不使用它们。但作为IP协议的组成部分，所有实现IP协议的设备必须能处理IP选项。

## Slide 21
IP 数据报
分片与重组
传输网络链路层帧数据字段允许的最大长度称为最大传输单元（Maximum Transmission Unit，MTU）。例如以太网的MTU为1500B，FDDI的MTU为4352B，PPP的MTU为296B。因此，一个IP数据报的长度只有小于或等于一个网络的MTU，才能在这个网络中进行传输。如果IP数据包的长度超过传输该IP数据包的传输网络的MTU，必须将IP数据包进行分片。分片的过程是将IP数据包的数据分片为多个数据片IP数据包分片的原则是，除最后一个数据片，其它数据片必须是8B的倍数，且加上IP首部后尽量接近MTU。IP数据包头中，标识、标志和片偏移3个字段与控制分片和重组有关。
PAGE 21
标识（Identification）
用以标识被分片后的数据报。目的主机利用此域和目的地址判断收到的分片属于哪个数据报，以便数据报重组。所有属于同一数据报的分片被赋予相同的标识值。
标志（Flag）
该字段用来告诉目的主机该数据报是否已经分片，是否是最后一个分片，长度为3位。最高位为0；次高位为DF（Don’t Fragment），该位的值若为“1”表示不可分片，若为“0”表示可分片；第三位为MF（More Fragment），其值若为“1”代表还有进一步的分片，其值若为“0”表示接收的是最后一个分片。
片位移（Offset）
该字段指出本片数据在初始IP数据报数据区中的位置，位置偏移量以8个字节为单位。

## Slide 22
ICMP 协议
ICMP 消息格式
IP协议提供的是一种无连接的、不可靠的、尽力而为的服务，不存在关于网络连接的建立和维护过程，也不包括流量控制与差错控制功能。ICMP属于TCP/IP网际层的协议，但它的报文并不直接传送给数据链路层，而是先封装成IP数据报后再传送给数据链路层，如图所示。
PAGE 22

## Slide 23
ICMP 协议
ICMP 报文
ICMP 报文类型
ICMP定义了多种消息类型，这些消息类型可分为差错报告报文和ICMP查询报文。差错报告报文又可分为终点不可达、超时、参数问题、源端抑制和重定向路由等5种。查询报文又分为回应请求与应答、时间标记请求与应答、地址掩码请求与应答、路由器询问与通告等。
PAGE 23
ICMP 报头
正如数据链路报头包含网络层报头（在此，为IP报头），IP报头也包含着ICMP报头。这是因为ICMP不可能单独存在。下表显示了ICMP报头包含有5个字段，共8个字节的长度。
类型
代码
校验和
队列号
1 字节
标记
2 字节
2 字节
2 字节
1 字节

## Slide 24
ICMP 协议
ICMP 典型应用
大部分操作系统和网络设备都会提供一些ICMP工具程序，方便用户测试网络连接状况。如在UNIX、Linux、Windows系统和网络设备都集成了ping和tracert命令。我们经常使用这些命令来测试网络的连通性和可达性。
测试网络的连通性
回应请求（ICMP Echo）/应答（ICMP Reply）ICMP报文对用于测试目的主机或路由器的连通性。请求者（某主机）向特定目的IP地址发送一个包含任选数据区的回应请求，要求具有目的IP地址的主机或路由器响应。当目的主机或路由器收到该请求后，发出相应的回应应答。
PAGE 24

## Slide 25
ICMP 协议
ICMP 报文
实现路由跟踪
tracert是路由跟踪实用程序，通过向目标发送不同IP生存周期（TTL）值的ICMP回应数据包，tracert诊断程序确定到目标所采取的路由，要求路径上的每个路由器在转发数据包之前至少将数据包上的TTL递减1。若数据包上的TTL减为0时，路由器应该将“ICMP已超时”的消息发回源系统。
PAGE 25
命令的使用
格式：tracert[参数1][参数2]目标主机
参数：
-d：不解析目标主机地址。
-h：指定跟踪的最大路由数，即经过的最多主机数。
-j：指定松散的源路由表。
-w：以毫秒为单位指定每个应答的超时时间。
注意：该命令的路由跳数默认为30跳。

## Slide 26
划分子网
划分子网（Subneting）
我们已经知道，IP地址具有层次结构，标准的IP地址分为网络号和主机号两层。为了创建子网，需要从原有IP地址的主机位中借出连续的若干高位作为子网络标识，于是IP地址从原来两层结构的“网络号+主机号”的二层结构变成了三层结构的“网络号+子网络号+主机号”形式。
PAGE 26

## Slide 27
划分子网
子网掩码（Subnet Mask）
子网掩码采用与IP地址相同的位格式，由32位长度的二进制比特位构成，也被分为4个8位组并采用点分十进制来表示。为了表达方便，在书写上还可以采用更加简单的“X.X.X.X/Y”方式来表示IP地址与子网掩码对。其中，每个X分别表示与IP地址中的一个8位组对应的十进制值，而Y表示子网掩码中与网络标识对应的位数。例如IP地址为102.2.3.3，掩码为255.0.0.0，可表示为102.2.3.3/8。
PAGE 27

## Slide 28
NAT 技术
网络地址转换
网络地址转换（Network Address Translation，NAT）是Internet工程任务组（Internet Engineering Task Force，IETF）标准，允许一个机构以一个地址出现在Internet上。它能够帮助解决IP地址紧缺问题，而且使得内外网络隔离，提供一定的网络安全保障。
它解决问题的办法是：在内部网络（Intranet）中使用私有地址，通过NAT把私有地址翻译成公有IP地址在Internet上使用，其具体的做法是把IP包内的地址域用合法的IP地址来替换，如图5-16所示。NAT功能通常被集成到路由器、防火墙中，也有单独的NAT设备。NAT设备维护一个状态表，用来把私有IP地址映射到公有IP地址上去。
PAGE 28

## Slide 29
IPv6 技术简介
IPv4的设计者无法预见未来Internet技术发展如此之快，应用如此之快。IPv4协议面临的很多问题，如IP地址不够用、路由器上路由表规模巨大等，已经无法用打“补丁”（如使用划分子网、NAT、CIDR技术等）的办法来解决。为了应对Internet目前的问题，IETF于1994年推出了IPv6协议版本，越来越多的国际化标准组织加入到IPv6标准的制定行业中，2008年，北京奥运会成功使用IPv6网络，我国成为全球最早商用IPv6的国家之一，同年10月，中国下一代Internet示范工程CNGI正式宣布从前期的实验阶段转入试商用。目前CNGI已经成为全球最大的示范性IPv6网络。
IPv6协议的主要特征可归纳为：新的协议格式、巨大的地址空间、有效的分级寻址和路由结构、有状态和无状态的地址自动配置、内置的安全机制、更好地支持服务质量（Quality of Service，QoS）。这为智能手机、汽车、物联网智能仪器、PDA等都能接入Internet提供了良好的发展前景。
PAGE 29

## Slide 30
移动互联网技术
移动互联网的概念
移动互联网（Mobile Internet，MI）就是将移动通信和互联网两者结合起来成为一体。从技术层面的定义是以宽带IP为技术核心，可以同时提供语音、数据、多媒体等业务的开放式基础电信网络；从终端的定义是用户使用手机、上网本、笔记本电脑、平板电脑、智能本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务。
Mobile Internet
移动通信 + 互联网
How
What
Where
PAGE 30

## Slide 31
移动互联网技术
移动互联网的业务体系
固定互联网的业务向移动终端的复制，从而实现移动互联网与固定互联网相似的业务体验，这是移动互联网业务的基础；
移动通信业务的互联网化；
结合移动通信与互联网功能而进行的有别于固定互联网的业务创新，将移动通信的网络能力与互联网的网络与应用能力进行聚合，从而创新出适合移动互联网的互联网业务。
Service System
主要包括：
How
What
Where
PAGE 31

## Slide 32
移动互联网技术
移动互联网的目标
移动互联网技术是在Internet上提供移动功能的网络层方案，它可以使移动节点用一个永久的地址与互联网中的任何主机通信，并且在切换子网时不中断正在进行的通信。
Service System
主要包括：
How
What
Where
PAGE 32

## Slide 33
任务实施
规划公司网络 IP 地址
任务实施条件：
本任务不需要对网络设备进行配置
只需要一台电脑（安装有Office 2003）
按拓扑图完成给定需求的 IP 地址规划
PAGE 33

## Slide 34
总公司
财务部网段主机数量4个IP地址，路由器接口（fa0/0）需要1个IP地址，实际该网段需要5个IP地址。
同理确定人事部网段实际需要4个IP地址，研发部网段实际需要27个IP地址，后勤管理部实际需要13个IP地址。
PAGE 34
任务实施
确定主机和互联设备需要的 IP 地址数量
分公司A
研发部网段实际需要11个IP地址，市场部实际需要25个IP地址，工程部实际需要27个IP地址，售后服务部实际需要13个IP地址。
分公司B
市场部实际需要25个IP地址，工程部实际需要13个IP地址，售后服务部实际需要6个IP地址，后勤管理部实际需要5个IP地址。

## Slide 35
与广域网相连的出口路由器
公司总部和分部A、B与广域网路由器相连将，采用3个网段，从节省IP地址资源的角度，这3个网段分别需要的实际IP地址数量均为4个（其中2个分配给路由器的接口，另外2个中，一个是网络地址，另一个是广播地址）。
PAGE 35
任务实施
确定主机和互联设备需要的 IP 地址数量
广域网路由器
广域网中的3台路由器用来模拟Internet中的路由器，3台路由器互联，将广域网分成3个网段，因此每个网段实际需要的IP地址数量为4个（其中2个分配给路由器的接口，另外2个中，一个是网络地址，另一个是广播地址）。广域网的IP地址不由公司来分配，而是由ISP分配。
服务器
公司总部有2台服务器（在拓扑图上没有画出来），均在同一个网段，每台服务器需要一个IP地址；
综上所述，整个公司实际需要的IP地址数量为186个，若采用公有网段222.182.163.0/24（IP地址空间数量为256个），完全满足项目需求，保证每台主机至少1个IP地址，不会存在IP地址不够分配的情况。

## Slide 36
任务实施
IP地址规划思路
需要IP地址数量最大的为分公司A中工程部所在的网段，即需要27个IP地址，按照VLSM划分子网的规则，首先满足网段中IP地址数量需求最大的，由于27与32非常接近，所以第一次划分子网后，每个子网中的IP地址容量空间应为32个IP地址，子网的数量为8个。考类IP地址分配的连续性和管理方便，子网1~2分配给公司总部使用，子网3~4分配给分公司A使用，子网5~6分配给分公司B使用，剩下的2个网段分配路由器和服务器使用。为了提高IP地址的利用率，需对这些网段再进行子网化，方能满足项目的需求。详细的步骤，请参见【例5-4】。
具体的 IP 地址规划请填写 IP 地址规划表。
PAGE 36

## Slide 37
Part Two
配置与调试网络互联设备
掌握网络互联设备的配置方式
RohanKishibe

## Slide 38
知识点
广域网的基本概念
路由器的工作过程
路由器的路由表
路由器的概念与组成
路由器的基本配置
PAGE 38

## Slide 39
路由器的基本概念
主要工作
路由器主要完成两项工作，即“寻径”和“转发”。“寻径”是指建立和维护路由表的过程，主要由软件实现；“转发”是指把数据分组从一个接口转到另一接口的过程，主要由硬件完成。
PAGE 39

## Slide 40
路由器的组成部件
路由器的硬件组成
CPU
中央处理单元，和计算机一样，它是路由器的控制和运算部件。
PAGE 40
RAM/DRAM
内存（Random Access Memory / Dynamic Random Access Memory）是路由器主要的存储部件。RAM也叫作工作存储器，包含动态的配置信息，用于存储临时的运算结果，如路由表、ARP表、快速交换缓存、缓冲数据包、数据队列、当前配置文件等。
Flash Memory
可擦除、可编程的ROM，用于存放路由器的操作系统，Flash的可擦除特性允许更新、升级操作系统而不用更换路由器内部的芯片。路由器断电后，Flash的内容不会丢失。Flash容量较大时，就可以存放多个版本操作系统。
NVRAM
非易失性RAM（nonvolatile RAM），用于存放路由器的配置文件，路由器断电后，NVRAM中的内容仍然保持。NVRAM 包含的是配置文件的备份。

## Slide 41
路由器的组成部件
路由器的硬件组成
ROM
只读存储器，存储了路由器的开机诊断程序、引导程序和特殊版本的操作系统软件（用于诊断等有限用途），ROM中软件升级需要更换芯片。
PAGE 41
接口（Interface）
内存（Random Access Memory / Dynamic Random Access Memory）是路由器主要的存储部件。RAM也叫作工作存储器，包含动态的配置信息，用于存储临时的运算结果，如路由表、ARP表、快速交换缓存、缓冲数据包、数据队列、当前配置文件等。
AUI 接口
RJ-45 接口
Console 接口
AUX 接口
高速同步接口

## Slide 42
路由器的组成
路由器的软件组成
路由器操作系统
大部分Cisco路由器使用的是Cisco网络互联操作系统（Internetworking Operating System，IOS）。IOS配置通常是通过基于文本的命令行接口（Command Line Interface，CLI）进行的。
PAGE 42
配置文件
启动配置文件（Starup-Configure）
也称为备份配置文件，被保存在NVRAM中，并且在路由器每次初始化时加载到内存中变成运行配置文件。
运行配置文件（Running-Configure）
也称为活动配置文件，驻留在内存中。当通过路由器的命令行接口对路由器进行配置时，配置命令被实时添加到路由器的运行配置文件中并被立即执行。

## Slide 43
路由器的路由表
路由寻径
路由器寻径的依据是经过每个路由器中的路由表。路由表指明了从源站点到目的站点的一条路由。路由器将所有关于如何到达目标网络的最佳路径信息以数据库表的形式存储起来，这种专门用于存放路由信息的表被称为路由表。路由表中的不同表项给出了到达不同目标网络所需要历经的路由器接口或下一跳（Next Hop）地址信息。路由表不包含从源网络到目的网络的完整路径信息，它只包含该路径中下一跳的相关信息。路径上所有中间路由器之间的路由信息都采用网络地址的形式，而不是特定主机的地址。只有在最终路由器的路由表中，目的地址才指向特定的主机而非某一网络。
PAGE 43

## Slide 44
路由器的路由表
路由寻径
下表给出了路由器 R 的路由表。如果路由器 R 收到一个目的地址为 10.4.0.16 的 IP 数据报，那么它在进行路由选择时首先将该IP地址与路由表第一个表项的子网掩码255.255.0.0进行“与”操作，由于得到的操作结果10.4.0.0与本表项目的网络地址10.2.0.0不相同，说明路由选择不成功，需要对路由表的下一个表项进行相同的操作。当对路由表的最后一个表项操作时，IP地址10.4.0.16与子网掩码255.255.0.0“与”操作的结果10.4.0.0同目的网络地址10.4.0.0一致，说明选路成功，于是，路由器R将报文转发给该表项指定的下一路由器10.3.0.7（即路由器S）。当然，路由器S接收到该IP数据报后也需要按照自己的路由表，决定数据报的去向。
PAGE 44
特性
要到达的网络
下一路由器
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
10.2.00
直接投递
10.3.00
直接投递
10.1.00
10.2.0.5
10.4.00
10.3.0.7

## Slide 45
路由器的工作过程
工作示例
对路由器而言，上述这种根据分组的目标网络号查找路由表以获得最佳路径信息的功能被称为路由（Routing），而将从接收端口进来的数据分组按照输出端口所期望的帧格式重新进行封装并转发（Forward）出去的功能称为交换（Switching）。路由与交换是路由器的两大基本功能。
下面以图为例解释路由的过程：三台路由器 router1、router2、router3把4个网络连接起来，它们是 192.168.10.0/24、 192.168.11.0/24、 192.168.12.0/24、 192.168.13.0/24，3台路由器的互联又需要3个网络，它们是 10.0.0.0/8、11.0.0.0/8、12.0.0.0/8。
PAGE 45

## Slide 46
路由器的工作过程
工作示例
假如host1向host3发送数据，而host1和host3不在同一个网络，数据要到达host3需要经过两个路由器。host1看不到这个图，它如何知道host3在哪里呢？host1上配置了IP地址和子网掩码，知道自己的网络号是192.168.10.0，它在把host3的IP地址（这个地址host1知道）与自己的掩码做“与”运算，可以得知host3的网络号是192.168.12.0。显然两者不在同一个网络中，这就需要借助路由器来相互通信（如前所说，路由器就是在不同网络之间转发数据用的）。
PAGE 46

## Slide 47
路由器的工作过程
工作示例
所以，host1得知目的主机与自己不在同一个网络时，它只需将这个数据包送到距它最近的router3就可以了。host1需要知道router3的位置。在host1上除了配置了IP地址和掩码外，还配置了另外一个参数—默认网关，其实就是路由器router3与host1处于同一个网络的接口f0/0的地址。为了找到router3的f0/0接口的MAC地址，host1使用了ARP。获得了必要信息之后，host1开始封装数据包：
把自己的IP地址封装在网络层的源地址域。
把host3的IP地址封装在网络层的目的地址域。
把f0/0接口的MAC地址封装在数据链路层的目的地址域。
把自己的MAC地址封装在数据链路层的源地址域。
PAGE 47

## Slide 48
路由器的工作过程
工作示例
之后，把数据发送出去。路由器router3收到host1送来的数据包后，把数据包解开到第三层，读取数据包中的目的IP地址，然后查阅路由表决定如何处理数据。路由表是路由器工作时的向导，是转发数据的依据。如果路由表中没有可用的路径，路由器就会把该数据丢弃。路由表中记录有以下内容（参照上面有关路由表的信息）：
把自己的IP地址封装在网络层的源地址域。
已知的目标网络号（目的地网络）。
到达目标网络的距离。
到达目标网络应该经由自己哪一个接口。
到达目标网络的下一台路由器的地址。
PAGE 48

## Slide 49
路由器的工作过程
工作示例
router3有两种选择，一种选择是把数据交给router1，一种选择是把数据交给router2。经由哪一台路由器到达目标网络的距离近，router3就把数据交给哪一台。这里假设经由router1比经由router2近。Router3决定把数据转发给router1，而且需要从自己的s0/1接口把数据送出。为了把数据送给router1，router3也需要得到router1的s0/0接口的数据链路层地址。由于router3和router1之间是广域网链路，所以并不使用ARP，根据不同的广域网链路类型使用的方法不同。获取了router1接口s0/0的数据链路层地址后，router3重新封装数据：
把router1的s0/0接口的物理地址封装在数据链路层的目标地址域中。
把自己s0/1接口的物理地址封装在数据链路层的源地址域中。
网络层的两个IP地址没有替换。
PAGE 49

## Slide 50
路由器的工作过程
工作示例
之后，把数据发送出去。router1收到router3的数据包后所做的工作跟前面router3所做的工作一样，查阅路由表。不同的是在router1的路由表里有一条记录，表明它的f0/1接口正好和数据声称到达的网络相连，也就是说host3所在的网络和它的f0/1接口所在的网络是同一个网络。router1使用ARP获得host3的MAC地址并把它封装在数据帧头内，之后把数据传送给host3。至此，数据传递的一个单程完成了。
PAGE 50

## Slide 51
广域网
广域网基本概念
通常广域网是指覆盖范围很广的长距离网络。广域网是Internet的核心，其任务是通过长距离传输主机所发送的数据。下图表示相距较远的局域网通过路由器与广域网相连，组成了一个覆盖范围很广的互联网。
PAGE 51

## Slide 52
广域网
广域网类型
提供公共传输网络服务的单位主要是电信部门，随着电信营运市场的开放，用户有较多的选择余地来选择公共传输网络的服务提供者。服务提供商提供多种同步和异步WAN服务，可以根据连接类型分为3类：租用专用网络、电路交换网络、分组交换网络，如图所示。
PAGE 52

## Slide 53
广域网
广域网类型
租用专线（Lease Line）
租用专线指的是ISP的点到点的专用连接线路；在运营商传输网内，需要为该连接分配一个固定速率的专用逻辑通道。
支持多种传输速率：2Mbps、N×2Mbps、N×45Mbps、(1,4,16,64)×155Mbps。
租用成本高。
典型的专线：E1专线、POS（ Point of Sale）专线、以太网专线。
PAGE 53
分组交换（Packet Switched）
在运营商分组交换网内，数据以分组形式进行交换，在数据交换之前，需要从发端至收端建立一条端到端的保证一定带宽的逻辑连接（虚电路），当这条连接上的流量未占满时，其剩余的带宽可与其它连接共享。
支持任何等级的传输速率（64Kbps——155Mbps）。
租用成本较专线低。
典型的分组交换线路：帧中继（Frame-Relay，FR）、异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode ，ATM ）。
电路交换（Circuit-Switched）
在用户需要传送数据时，通过拨号在PSTN网内建立临时的64kbps的电路连接，数据传送结束后，将挂断这些电路连接。
传输速率主要为56Kbps，64Kbps，128Kbps。
不传数据时不产生通信费用，传送数据时需独占电路，成本高。
典型的电路交换：PSTN模拟拨号。

## Slide 54
广域网
广域网协议栈
广域网主要运行在OSI模型和TCP模型的第1层和第2层，即物理层和数据链路层，如图所示。
PAGE 54

## Slide 55
广域网
广域网协议栈
广域网物理层协议
物理连接结构
广域网物理连接结构中包括以下几个部分：
传输网：电信运营商建设的长途通信网。
本地环路：从电信运营商传输机房至用户机房的线路及设备。
用户驻地设备（CPE）：运营商放在用户机房的设备，是本地环路的最后一个设备。一般由CPE作DCE，DCE设备为DTE设备提供时钟。
路由器：用户的广域网互连设备。
PAGE 55

## Slide 56
广域网
广域网协议栈
广域网物理层协议
物理层接口及协议
Ethernet
路由器的Ethernet接口用于连接运行Ethernet协议的网络或设备，其接口协议与连接性能如表所示。
PAGE 56

## Slide 57
广域网
广域网协议栈
广域网物理层协议
物理层接口及协议
V.35
V.35是通用终端接口的规定，是对60~108kHz群带宽线路进行48kbps同步数据传输的调制解调器的规定，同步串口与V.35线缆，如图5-28所示。V.35接口协议与连接性能如表所示。
PAGE 57

## Slide 58
广域网
广域网协议栈
广域网协议
广域网协议指Internet上负责路由器与路由器之间连接的数据链路层协议，如：高级数据链路控制协议（High-Level-Data Link Control，HDLC)、点到点协议（PPP）、帧中继（Frame-Relay，FR）等。
PAGE 58

## Slide 59
路由器的基本配置
路由器的配置方法
对路由器进行配置，可以通过如图所示的几种方法。
PAGE 59

## Slide 60
路由器的基本配置
路由器的配置方法
控制台（Console）端口
通过控制台端口直接对设备进行配置，设备连接方法如图所示。
远程登陆（Telnet）
可以通过Telnet程序对设置IP地址的路由器进行远程配置。例如，如果路由器的 IP 地址被设置为 192.168.1.1，那么可以在 Windows 的 DOS 窗口中的命令提示符下输入“telnet 192.168.1.1”登陆到路由器。此外还可以通过简单文件传输协议（Trivia File Transport Protocol，TFTP）、基于Web页面、远程拷贝协议（Remote Copy Protocol，RCP）对路由器进行配置和管理。
PAGE 60
Console Port
RJ-45 Connector
Rollover Cable
RJ-45 to DB-9 Adapter
Computer

## Slide 61
路由器的基本配置
路由器的工作方法
路由器主要有三种基本模式，如图所示：用户执行模式、特权执行模式和全局配置模式，这三种模式可以对路由器配置进行访问，同时也赋予了一定的编辑路由器配置的功能。
PAGE 61
用户执行模式
特权执行模式
全局配置模式
特殊配置模式

## Slide 62
路由器的基本配置
常见路由器配置命令
enable：进入特权模式。
disable：返回用户模式。
configure terminal（进入全局模式）。
hostname name：配置路由器主机名。
line console 0：限制设备访问—配置口令。
line vty 0 4：限制设备访问—配置Telnet。
enable password password（使能口令，明文显示）
enable secret password（使能密码，密码加密形式显示）优先级高。
interface type slot：配置路由器的接口。
配置快速以太网接口：
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address ip_address netmask
Router(config-if)#no shutdown（接口默认被禁用。要启用接口，请在接口配置模式下输入 no shutdown 命令）
配置串行接口：
Router(config)#interface Serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address ip_address netmask
Router(config-if)#clock rate 56000（在直接互联的串行链路上，其中一端必须作为 DCE 提供时钟信号）
Router(config-if)#no shutdown
PAGE 62

## Slide 63
任务实施
配置与调试网络互联设备
任务实施条件：
Cisco 2801 路由器 6台
装有Windows XP操作系统的计算机3台
直连网线若干条
DB-9 to RJ-45配置电缆1条
V.35 DTE电缆6条
PAGE 63

## Slide 64
任务实施
配置与调试网络互联设备
IP地址分配表
根据拓扑图和IP地址规划表，弄清各设备上的以太网接口、串行接口和IP地址的对应关系，并认真核对，确保准确无误。合理分配测试主机的IP地址。
PAGE 64
连接设备
按拓扑图用合适的网线、串行线缆将交换机、路由器、PC连接起来，PC1主机通过串口（Com）连接到路由器R1的控制（Console）端口，注意不要带电拔插电缆。
运行超级终端
启交换机、路由器、PC的电源，完成启动过程。在PC1上参照项目四任务2相关步骤设置好超级终端，最后出现如图5-36所示界面，此时就可以对路由器进行配置了。

## Slide 65
任务实施
配置与调试网络互联设备
清空设备原有配置
进入特权执行模式，使用erase startup-config命令清除配置；当收到提示[confirm]要求您确认确实想要清除NVRAM中当前存储的配置时，按下Enter键；当返回提示符状态时，使用reload命令，如果询问是否保存更改，回答no，然后重新加载路由器；在其它路由器上重复上述步骤，清除任何可能存在的启动配置文件。。
PAGE 65
修改路由器主机名
本任务涉及的路由器数量较多，外观看上去都差不多，为了加以区分，给每台路由器配置一个名称。进入全局配置模式，在提示符下输入命令hostname R1，将路由器名称配置为R1。注意路由器的名称要和拓扑图上所在路由器的名称要对应。
配置远程访问使能密码
使用enable password password命令配置执行模式口令，其用意是非网络管理员不能对路由器进行配置，但是该密码password是以明文的方式保存，安全性不高；为了提高安全性，使用enable secret password命令将password加密。

## Slide 66
任务实施
配置与调试网络互联设备
配置线路口令
在路由器上配置控制台口令，使用cisco作为口令，完成后，退出线路配置模式；为虚拟终端线路配置口令，使用cisco作为口令，完成后，退出线路配置模式。
PAGE 66
配置以太网接口 IP 地址
在全局配置模式下输入命令interface fastethernet 0/0，进入接口配置模式，按照地址表给R1的Fa0/0接口配置IP地址，输入命令ip address 172.16.3.1 255.255.255.0，启用该接口，输入no shutdown命令。按同样的方法，对该路由器的其它以太网接口和其它路由器的以太网接口进行操作。
配置串行口 IP 地址
配置R1的S0/0/0 接口，注意在该接口配置模式下使用clock rate 64000命令来设置时钟速率，使用ip address命令为该接口配置IP地址，使用no shutdown命令激活该端口。按同样的方法，对该路由器的其它以太网接口和其它路由器的串行接口进行操作。

## Slide 67
任务实施
配置与调试网络互联设备
检查 IP 地址配置
在特权模式下，使用show ip interface brief命令检验每台路由器的接口配置是否与表5-14分配的IP地址相一致，每个接口是否都处于启用状态。在一台路由器上使用ping命令，检查与之直连路由器的链路连通性，如R1和R2之间，R4和R1之间等。正常情况下是能够连通的。如果测试路由器之间非直连链路，如在R4上ping R2路由器接口的IP地址，这时会有生命情况发生？你能分析其中的原因吗？
PAGE 67
保存配置
在特权执行模式，使用copy running-config startup-config命令保存路由器的配置。
#fin

## Slide 68
Part Three
配置静态路由和动态路由
掌握路由的应用方法
RohanKishibe

## Slide 69
知识点
RIP 与 OSPF
静态与动态路由的概念
路由协议与路由算法
IP 数据报的路由选择
管理距离（AD）
PAGE 69

## Slide 70
IP 数据报的路由选择机制
直接交付与间接交付
路由选择是选择一条路径发送分组的过程。由前面的分析知道，网络互联的目的是要提供一个可包含多个物理网络的虚拟网络，并提供无连接的数据包服务。因此，路由选择是是用户考虑的重点，路由选择算法必须决定如何通过多个物理网络发送数据包。通常一个主机只与一个物理网络相连，而路由器连接多个物理网络，那么路由选择由谁来承担呢？显然主机和路由器都参与。
PAGE 70
如果目的主机和源主机在同一个物理网络上（如在同一个局域网中），则源主机将数据包封装成链路层帧中直接发送给目的主机（帧的目的地址为目的主机的MAC地址），这种情况不涉及路由器，称为直接交付。如果目的主机和源主机不在同一个物理网络上，则源主机需要将数据包封装成链路层帧后发送给本网络的一台路由器（一定会有一个路由器存在，帧的目的地址为路由器的MAC地址），称为间接交付。路由器涉及直接交付与间接交付问题，当路由器位于传输路径上的最后一个站时，采用直接交付将数据包发送给目的主机（硬件转发），其它中间路由器采用间接交付将数据包发送给下一跳路由器（软件选择）。
发送方如何知道目的站点是否在同一个直连的网络上呢？方法是提取目的IP地址中的网络部分，并同自己的IP地址的网络部分进行比较，如果匹配则可直接交付，否则间接交付。路由器如何知道把数据传送哪里呢？主机又如何知道对一个特定的目的地究竟使用哪一个路由器呢？办法是使用路由表。

## Slide 71
IP 数据报的路由选择机制
路由表
每个节点（包括路由器和主机）都有一个路由表，每个表项记录了一个可能的目的地址以及如何达到该目的地址的信息。当主机或路由器中的IP选路软件需要发送数据包时，就查询路由表来决定怎么转发。路由表中应存有什么信息呢？路由表中一般包含三类路由：
2nd
默认路由
3rd
特定主机路由
1st
网络前缀路由
PAGE 71

## Slide 72
路由协议
从前面的路由过程看，路由器不是直接把数据送到目的地，而是把数据送给朝向目的地更近的下一台路由器，称为下一跳（Next Hop）路由器。为了确定谁是朝向目的地更近的下一跳，路由器必须知道那些并非和它直连的网络，即目的地，这要依靠路由协议来实现。路由协议是路由器之间通过交换路由信息，负责建立、维护动态路由表，并计算最佳路径的协议。路由器通过路由协议把和自己直接相连的网络信息通告给它的邻居，并通过邻居通告给邻居的邻居。
PAGE 72
通过交换路由信息，网络中的每一台路由器都了解到了远程的网络，在路由表里每一个网络号都代表一条路由。当网络的拓扑发生变化时，和发生变化的网络直接相连的路由器就会把这个变化通告给它的邻居，进而使整个网络中的路由器都知道此变化，及时地调整自己的路由表，使其反映当前的网络状况。

## Slide 73
路由算法
评价因素
C
Correctness
S
Simplicity
R
Robustness
O
Optimality
沿着路由表所给出的路径，分组一定能够正确无误地到达目标网络或目标主机。
正确性（Correctness）
在保证正确性的前提下，路由选择算法要尽可能得简单，以减少最佳路径计算的复杂度和相应的资源消耗。
简单性（Simplicity）
备适应网络拓扑和通信量变化的足够能力。当网络中出现路由器或通信线路故障时，算法能及时改变路由以避免数据包通过这些故障路径。
健壮性（Robustness）
当网络拓扑发生变化时，路由算法能够很快地收敛，即网络中的路由器能够很快地捕捉到网络拓扑的变化。
稳定性（Stability）
PAGE 73
由于不同的路由选择算法通常会采用不同的评价因子及权重来进行最佳路径的计算，因此在不同的路由算法之间，事实上并不存在关于最优的严格可比性。
最优性（Optimality）

## Slide 74
静态路由的概念
静态路由是指网络管理员根据其所掌握的网络连通信息以手工配置方式创建的路由表表项，也称为非自适应路由。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中的相关静态路由信息。
静态路由实现简单、开销较小并且可靠，它的另一个好处是网络安全保密性高。动态路由需要路由器之间频繁地交换各自的路由表，而对路由表的分析可以揭示网络的拓扑和网络地址等信息。
静态路由的优点
1
1st
配置静态路由时要求对网络的拓扑结构和网络状态有非常清晰的了解，而且当网络连通状态发生变化时，静态路由的更新也要通过手工方式完成。在大型和复杂的网络环境下通常不采用静态路由。
静态路由的缺点
2
2nd
PAGE 74

## Slide 75
静态路由的概念
静态路由配置命令
配置静态路由的命令为“ip route”，其命令的格式如下：
router(config)#ip route 目的网络 掩码 下一跳地址/本地出接口
参数说明：
目的网络掩码：为目的IP地址和掩码，点分十进制格式。
网关地址|接口：指定该路由器的发送接口名或该路由器的下一跳IP地址。
router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
或router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0
要删除一条静态路由，使用no ip route命令，方法如下：
router(config)# no ip route 目的网络 子网掩码
PAGE 75

## Slide 76
动态路由协议
基本概念
动态路由协议就是路由器用来动态交换路由信息，动态生成路由表的协议。通过在路由器上运行路由协议并进行相应的路由协议配置即可保证路由器自动生成并动态维护有关的路由信息，如图所示。使用路由协议动态构建的路由表不仅能较好地适应网络状态的变化，如网络拓扑和网络流量的变化，同时也减少了人工生成与维护路由表的工作量。大型网络或网络状态变化频繁的网络通常都会采用动态路由。但动态路由的开销较大，其开销一方面来自运行路由协议的路由器为了交换路由更新信息所消耗的网络带宽资源，同时也来自处理路由更新信息、计算最佳路径时所占用的路由器本地资源，包括路由器的CPU与存储资源。
PAGE 76

## Slide 77
动态路由协议
基本概念
每一种路由算法都有其衡量“最佳路径”的一套标准。大多数动态路由算法使用一个度量值（Metric）来衡量路径的优劣，一般来说，此参数值越小，路径越好。该参数可以通过路径的某些特性进行综合评价，也可以以个别参数特性进行单一评价。几个比较常用的特征如下：
跳数（Hop Count）：IP数据报到达目的地必须经过的路由器个数。
带宽（Bandwidth）：链路的数据能力。
延迟（Delay）：将数据从源送到目的地所需的时间。
负载（Load）：网络中（如路由器中或链路中）信息流的活动数。如CPU 使用情况和每秒处理的分组数。
可靠性（Reliability）：数据传输过程中的差错率。
最大传输单元（MTU）：路由器端口所能处理的、以字节为单位的包的最大尺寸。
开销（Cost）：一个变化的数值，通常可以根据建设费用、维护费用、使用费用等因素由网络管理员指定。
PAGE 77

## Slide 78
动态路由协议的分类
基本组成
动态路由协议按照作用范围和目标的不同，可以被分成IGP和EGP。要了解IGP和EGP的概念，应该首先了解自治系统（Autonomous System，AS）的概念。AS 是接受统一管理（比如公司或组织）的路由器集合。 AS 也称为路由域。AS的典型示例是公司的内部网络和ISP的网络，如图所示。
PAGE 78

## Slide 79
动态路由协议的分类
两种路由协议
用于在 AS 中实现路由。 它也称为 AS 间路由。公司、组织甚至服务提供商，都在各自的内部网络上使用 IGP。
IGP 包括 RIP（Routing Information Protocol）、EIGRP（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol）、OSPF（Open Shortest Path First） 和 IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）。
IGP
内部网关协议
EGP
外部网关协议
用于在 AS 间实现路由。它也称为 AS 间路由。服务提供商和大型企业可以使用 EGP 实现互联。边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP） 是目前唯一可行的 EGP，也是互联网使用的官方路由协议。
PAGE 79

## Slide 80
距离矢量路由协议
距离矢量算法
距离矢量路由选择算法，也称为Bellman-Ford算法。其基本思想是路由器周期性地向其相邻路由器广播自己知道的路由信息，用于通知相邻路由器自己可到达的网络以及到达该网络的距离，相邻路由器可以根据收到的路由信息修改和刷新自己的路由表。运行距离矢量路由协议的路由器向它的邻居通告路由信息时包含两项内容，一个是距离(跳数)；一个是方向(出口方向)，下图给出了距离矢量实例。在图中，R1知道到达网络 172.16.3.0/24 的距离是 1 跳，方向是从接口S0/0/0到R2。使用距离矢量路由协议的路由器并不了解到达目的网络的整条路径，距离矢量协议将路由器作为通往最终目的地路径上的路标。
PAGE 80

## Slide 81
距离矢量路由协议
RIP 的工作机制
路由表的初始化
路由表的更新
路由表的维护
PAGE 81

## Slide 82
距离矢量路由协议
RIP 配置基础
两个基本步骤
启用路由选择协议
为路由器接口分配 IP 地址
PAGE 82
Router 命令
启用IP路由选择协议包括两个步骤。首先，进入路由器子配置模式，该模式决定将要运行的路由选择协议。要进入路由选择协议的配置模式，可以使用下列命令：
Router (config) # router name_of_the_IP_routing_protocol
Router (config-router) #
Network 命令
默认情况下，没有接口参与。要指定哪些接口将要参与，可以使用network路由器子配置模式命令：
Router(config-router)#network IP_network_#

## Slide 83
链路状态路由协议
链路状态路由算法
链路状态路由算法的基本思想是每个路由器周期性地向其它路由器广播自己与相邻路由器的连接关系，例如链路类型、IP地址和子网掩码、带宽、延迟、可靠度等，从而使网络中的各路由器能获取远方网络的链路状态信息，以使各个路由器都可以画出一张互联网络拓扑结构图。利用这张图和最短路径优先算法（Shortest Path First ，SPF），路由器就可以计算出自己到达各个网络的最短路径。
PAGE 83

## Slide 84
链路状态路由协议
OSPF 的优点
与RIP相比，OSPF的优越性非常突出，并在越来越多的网络中取代RIP而成为首选的路由协议。OSPF的优越性主要表现在以下几方面：
协议的收敛时间短。
不存在路由环路。
支持VLSM和CIDR，节省网络链路带宽。
网络的可扩展性强。
PAGE 84

## Slide 85
管理距离
路由的优先级
考虑下面的问题：在路由器上同时启用了RIP协议和OSPF协议，这两种路由协议都通过更新得到了有关某一网络的路由，但下一跳的地址是不一样的，路由器会如何转发数据包？大家可能想通过路由度量Metric进行衡量，这是不对的。只有在同种路由协议下，才能用Metric的标准来做比较，因为不同的协议衡量Metric的标准不一样。如，在RIP中，只通过跳数（Hop）来作为Metric的标淮，跳数越少，也就是Metric的值越小，认为这条路径越好。而在不同的协议中，计算标准是不同的，例如在OSPF中，就不是简单用跳数衡量的，而是用带宽素来计算Metric值的，所以不同协议的Metric值没有可比性。
PAGE 85
管理距离（Administrative Distance，AD）是路由器用来评价路由信息可信度（最可信也意味着最优）的一个指标。每种路由协议都有一个缺省的管理距离。管理距离值越小，协议的可信度越高，也就等于这种路由协议学习到的路由最优。为了使人工配置的路由（静态路由）和动态路由协议发现的路由处在同等的可比原则下，静态路由也有缺省管理距离，参见表5-15。缺省管理距离的设置原则是：人工配置的路由优于路由协议动态学习到的路由；算法复杂的路由协议优于算法简单的路由协议。从表中可以看到，路由协议RIP和OSPF的管理距离分别是120和110。如果在路由器上同时运行这两个协议的话，路由表中只会出现OSPF协议的路由条目。因为OSPF的管理距离比RIP的小，因此OSPF协议发现的路由更可信。路由器只使用最可靠协议的最佳路由。虽然路由表中没有出现RIP协议的路由，但这不意味着RIP协议没有运行，它仍然在运行，只是它发现的路由在和OSPF协议发现的路由比较时落选了。

## Slide 86
任务实施
配置静态路由和动态路由
任务实施条件：
本任务是在项目五任务2的基础上实施，即需要完成路由器接口IP地址等基本配置的基础上进行的。
PAGE 86

## Slide 87
任务实施
配置静态路由和动态路由
查看直连路由
在路由器上，一旦正确配置了接口IP地址，就会在路由器的路由表中自动生成直连路由。在特权配置模式下，使用show ip route命令，在R4、R5、R6路由器的路由表中，应该各有5条直连路由；在R1、R2、R3路由器的路由表中，应该各有3条直连路由。
PAGE 87
配置静态路由
在R4、R5、R6路由器上，接入全局配置模式，使用ip route命令，配置指向Internet的默认路由。
R4（config）#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
R5（config）#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
R6（config）#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
回退到特权模式，使用show ip route命令，在路由器的路由表多了一条刚才配置的静态路由。请读者思考，该条路由代码显示部分是用什么标识的？
在公司总部或分部网络中，在一台测试主机上，正确配置IP地址（注意不同网段的IP地址和默认网关是有区别的）后，使用ping命令测试能否ping通与R4直接相连路由器R1接口s0的IP地址，或者与R5直接相连路由器R3接口s0的IP地址，或者与R6直接相连路由器R2接口s0的IP地址。你的结果是什么？

## Slide 88
任务实施
配置静态路由和动态路由
在ISP路由器上配置指向公司总部和分公司内部网络的回指静态路由
上面的测试结果是不通的，原因是静态路由是单向的，要实现全网的连通性，必须配置回程（回指）路由。接下来在在ISP路由器R1、R2、R3分别配置指向公司总部、分公司A、分公司B内部网络的路由。考虑公司总部、分公司A、分公司B内部网络是划分子网的，因此目的网络地址的写法很关键。在任务1规划IP地址的时候，已将若采用网段222.182.163.0/24的子网1~2分配给公司总部使用，子网3~4分配给分公司A使用，子网5~6分配给分公司B使用；另外公司总部、分公司A、分公司B各子网是连续的，因此可以使用CIDR技术，将子网进行聚合。
PAGE 88
在 ISP 路由器上配置动态路由
前面的步骤已经实现公司总部、分公司A、分公司B内部网络连通，并且能够访问Internet了，但是还不能实现公司总部、分公司A、分公司B之间网络的连通，因为广域网络还没连通。这里我们使用RIP协议来实现广域网络部分的路由连通。
在R1、R2、R3路由器全局配置模式，使用如下命令配置 RIP 路由：
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 222.182.163.0
在R1、R2、R3路由器的特权配置模式下，使用show ip route检查路由表，
在R1、R2、R3路由器上使用动态路由命令下发静态路由。
R1(config)#router rip
R1(config-router)# default-information originate

## Slide 89
任务实施
配置静态路由和动态路由
在ISP路由器上检查路由表
在ISP路由器R1、R2、R3的特权配置模式下，使用show ip route命令查看路由表。路由表中有直连路由（代码C表示）、静态路由（用代码S表示）、动态路由（用代码S表示）、通过动态路由学习到的静态路由（用代码R*表示），每个路由器上都有到达非直连网段的路由了。在测试主机PC1（位于公司总部网络）、PC2（位于分公司A网络）和PC3（位于分公司B网络）上正确配置IP地址后，能够相互ping通对方的IP地址，至此全网连通，配置结束。
PAGE 89

## Slide 90
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院