## Slide 1
计算机网络基础
2015
Introduction of
Computer Network
项目六 设计和实现 Internet 网络服务
重庆电子工程职业学院

## Slide 2
计算机网络基础
组建和管理小型办公网络
PAGE 02
学习目标
掌握传输层的功能、提供的服务、传输层的寻址、TCP的三次握手过程及TCP和UDP的报文格式。
掌握DNS相关的基本概念，能够熟练地配置DNS服务器和客户端。
掌握DHCP的使用目的、工作过程，能够正确配置DHCP服务器及客户端。
了解Internet信息服务器的功能和使用方法，能够搭建Web站点、电子邮件服务器、FTP服务器。

## Slide 3
Part One
搭建网络应用服务平台
知识准备
RohanKishibe

## Slide 4
知识点
PAGE 04
DNS和DHCP的工作原理
TCP 与 UDP
传输层提供的服务
传输层的定位和功能
互联网上的应用服务

## Slide 5
传输层的地位和上下层之间的关系
传输层的地位
PAGE 05
传输层是整个网络体系结构中的关键，传输层向高层屏蔽了低层通信子网细节，使高层用户看不见实现通信功能的物理链路是什么，看不见数据链路层使用什么协议。传输层使高层用户看见的好像两个传输实体之间有一条端到端的、可靠的、全双工通信通路。因此，从通信和信息处理的角度看，传输层起到了承上启下的作用，是OSI参考模型的关键。

## Slide 6
传输层的功能
主要功能
PAGE 06
传输层提供了不同主机上应用程序进程之间的端到端的逻辑通信，如图所示。所谓“端到端”（End to End）通信，即发送端和接收端进程之间的通信。

## Slide 7
传输层的功能
主要功能
PAGE 07
分割与重组数据
大多数网络对单个数据包能承载的数据量都有限制，因此将应用层的消息（Message）分割成若干子消息并封装为报文段（Segment）。
按端口号寻址
传输层将向每个应用程序分配标识符，此标识符称为端口号，实现多个应用进程对同一个IP地址的复用。
跟踪各个会话
每个应用程序都与一台或多台远程主机上的一个或多个应用程序通信。传输层负责维护并跟踪这些会话，完成端到端通信链路的建立、维护和管理。
差错控制和流量控制
传输层要向应用层提供通信服务的可靠性，避免报文的出错、丢失、延迟、重复、乱序等现象。

## Slide 8
传输层提供的服务
面向连接的服务
PAGE 08
在服务进行之前必须建立一条逻辑链路后再进行数据传输，传输完毕后，再释放连接。在数据传输过程中，好像一直占用了一条这样的逻辑链路。这条链路好比一个传输管道，发送方在一端放入数据，接收者从另一端取出数据。
所有报文都在管道内传送，因此报文是按序到达目的地，即先发送的报文先到达。
通过可靠传输机制（跟踪已传输的数据段、确认已接收的数据 、重新传输未确认的数据 ）保证报文传输的可靠性，报文不易丢失。
由于需要管理和维护连接，因此协议复杂，通信效率不高。

## Slide 9
传输层提供的服务
无连接的服务
PAGE 09
无连接的服务就是通信双方不需要事先建立一条通信线路，而是把每个带有目的地址的报文分组送到网络上，由网络（如路由器）根据目的地址为分组选择一条恰当的路径传送到目的地，
数据传输之前不需要建立连接。
每个分组都携带完整的目的节点地址，各分组在网络中是独立传送的。
分组的传递是失序的，即后发送的分组有可能先到达目的地。
可靠性差，容易出现报文丢失的现象，但是协议相对简单，通信效率较高。

## Slide 10
传输层端口
端口的概念
PAGE 10
传输层必须能够划分和管理具有不同传输要求的多个通信。为了区分每个应用程序的数据段（TCP的协议数据单元）和数据报（UDP的协议数据单元），TCP 和 UDP 协议中都有标识应用程序的唯一报头字段，这些唯一标识符就是端口号，如图6-6所示。端口号的取值为1～65535。端口号只有本地意义，在Internet不同计算机中相同的端口号没有联系。

## Slide 11
传输层端口
源端口和目的端口
PAGE 11
在每个数据段或数据报的报头中，都含有源端口和目的端口。源端口号是与本地主机上始发应用程序相关联的通信端口号；目的端口号是此通信与远程主机上目的应用程序关联的一个号码，如图所示。

## Slide 12
传输层端口
连接技术
PAGE 12
连接是一对进程进行通信的一种关系。进程可以用套接字唯一标识。因此，可以用连接两端进程的套接字合在一起来标识连接，由于两个进程通信时，必须使用系统的协议，故在TCP/IP网络中，连接的表示应该是这样的：
连接={协议，源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号}

## Slide 13
传输层端口
端口
PAGE 13
在TCP和UDP中均使用16个比特来定义进程的端口，其中0～254以下规定作为公共应用服务的端口，如WWW、FTP、DNS和电子邮件服务等，255～1023被保留用作商业性的应用开发，如一些网络设备厂商专用协议的通信端口等，都由因特网指派名字和号码公司分配，通常把这类端口叫做熟知端口（Well-known Port）。端口号大于1023以上作为自由端口，以本地方式进行随机分配，源主机在请求TCP服务时通常由此范围中选择。
名称
FTP（控制）
SMTP
DNS
TFTP
网卡
21
FTP（数据）
HTTP
POP3
SNMP
20
25
53
69
80
110
161

## Slide 14
传输控制协议
可靠的
TCP通过按序传送（序列号）、消息确认（确认号）、超时重传（计时器）等机制确保发送的数据正确的送到目的端且不会发生数据丢失或乱序。
面向连接
即希望发送数据的一方必须首先请求一个到达目的地的连接，然后利用这一连接来传输数据。
端到端
每一个TCP连接有两个端点。这里的端点不是主机、主机的IP地址、主机的应用进程，也不是端口，而是套接字。不支持组播和广播。
全双工通信
TCP连接的两端都设有发送缓冲和接收缓冲，允许通信双方的应用进程在任何时候都能发送数据。
传输层提供应用进程之间的通信。TCP/IP协议簇包含两个传输层协议：传输控制协议（TCP）和用户数据报协议（UDP）。
PAGE 14
TCP 的主要功能

## Slide 15
传输控制协议
TCP 报文段的结构
PAGE 15
TCP报文段的格式如图所示。可以看出，一个TCP报文分为首部和数据两部分。TCP报文段首部的前20个字节是固定的，后面有4N字节是可有可无的选项（N为整数）。因此TCP首部的最小长度是20个字节。首部提供了可靠服务所需的字段。

## Slide 16
传输控制协议
TCP 连接的建立
PAGE 16
TCP使用三次握手协议来建立连接。连接可以由任何一方发起，也可以由双方同时发起。一旦一台主机上的TCP软件已经主动发起连接请求，运行在另一台主机上的TCP软件就被动地等待握手。右图给出了三次握手建立TCP连接过程。

## Slide 17
传输控制协议
TCP 连接的建立
PAGE 17
第一次握手
(同步请求)
A
发送方向接收方发出连接请求的数据报，并在所发送的数据报中将标志位字段中的同步标志位SYN位置为“1”、确认标志位ACK位置为“0”。同时分配一个序列号SEQ=X，表明待发送数据报的起始位置，序列号的确认号ack＝0，因为此时未收到数据。
第二次握手
(回应请求)
B
接收方收到该数据报，若同意建立连接，则发送一个连接接受的应答报文，其中标志位字段的SYN和ACK位均被置“1”，指示对第一个SYN报文段的确认，以继续握手操作；否则，要发送一个将RST位置为“1”的应答数据报，表示拒绝建立连接。确认号ack＝X＋1，表示已收到X之前的数据，期望从X+1开始接收数据。并产生一个随机的序列号SEQ＝Y，告诉本方发送的数据从序列号Y开始。
第三次握手
(同步确认)
C
发送方收到接收方发来的同意建立连接数据报后，还有再次进行选择的机会，若其确认要建立这个连接，则向接收方发送确认数据报，用来通知接收方双方已完成建立连接；若其不想建立这个连接，则可以发送一个将RST位置为“1”的应答分段来告之接收方拒绝建立连接。此时ACK=1，SYN=0表示同意建立连接。确认号ack＝Y＋1，表示已收到Y之前的数据，期望从Y+1开始接收数据。

## Slide 18
用户数据报协议
UDP 概述
PAGE 18
UDP协议是无连接的，即通信双方并不需要建立连接，这种通信显然是不可靠的。但是由于UDP简单，数据传输速度快、开销小。虽然UDP协议只能提供不可靠的数据传递，但是与TCP相比，UDP具有一些独特的优势：
无需建立连接和释放连接，因此主机无需维护连接状态表，从而减少了连接管理开销，而无需建立连接也减少了发送数据之前的时延。
UDP数据报只有8个字节的首部开销，比TCP的20个字节的首部要短得多。
由于UDP没有拥塞控制，因此UDP的传输速度很快，即使网络出现拥塞也不会降低发送速率。这对实时应用如IP电话，视频点播等是非常重要的。
UDP支持单播、组播和广播的交互通信，而TCP只能支持单播。

## Slide 19
用户数据报协议
UDP 报文格式
PAGE 19
UDP的报文格式由两部分构成：首部和数据，如图所示。首部字段很简单，只有8个字节，由4个终端构成，每个字段的长度都是两个字节，各字段意义如下：
源端口：即本主机应用进程的端口号。
目的端口：目的主机应用进程的端口号。
长度：UDP用户数据报的长度。
校验和：用于检验UDP用户数据报在传输中是否出错。

## Slide 20
用户数据报协议
基于 TCP、UDP 的典型应用
PAGE 20
TCP能提供面向连接的可靠服务，而UDP有无需建立、简单高效且开销小的特点，因此得到了广泛的应用，下表总结了基于TCP、UDP的一些典型应用。

## Slide 21
DNS
域名和域名系统
PAGE 21
IP地址是Internet上的一个连接标识，数字型IP地址对计算机网络来讲自然是最有效的，但是对使用网络的用户来讲有不便记忆的缺点。与IP地址相比，人们更喜欢使用具有一定含义的字符串来标识Internet上的计算机。因此，在Internet中，用户可以使用各种方式命名自己的计算机。但是这样做就可能在Internet上出现重名，如提供WWW服务的主机都命名为WWW，提供E-mail服务的主机都命名为EMAIL等，不能唯一地标识Internet上计算机的位置。为了避免重复，Internet网络协会采取了在主机名后加上后缀名的方法，这个后缀名称就称为域名，用来标识主机的区域位置，域名是通过申请合法得到的。
DNS就是一种帮助人们在Internet上用名字来唯一标识自己的计算机，并保证主机名和IP地址是一一对应的关系。DNS的本质是提出一种分层次、基于域的命名方案，并且通过一个分布式的数据库系统，以及维护与查询机制来实现域名服务功能。

## Slide 22
DNS
域名的层次命名机构
PAGE 22
在Internet上，采用层次树状结构的命名方法，称之为域树结构。下图为关于域名空间分级结构的示意图，整个形状如一棵倒立的树。每一层构成一个子域名，子域名之间用圆点“•”隔开，自上而下分别为根域、顶级域、二级域、子域及最后一级的主机名。根节点不代表任何具体的域，被称为根域。

## Slide 23
DNS
域名的层次命名机构
PAGE 23
在Internet中，首先由中央管理机构（又称顶级域）将第一级域名划分成若干部分，包括一些国家代码；又因为Internet的形成有其历史的特殊性，主要是在美国发展壮大的，Internet的主干网都在美国，因此在第一级域名中还包括各种机构的域名，与其它国家的国家代码同级，都作为顶级域名。

## Slide 24
DNS
域名的表示方法
PAGE 24
Internet的域名结构是由TCP/IP协议簇的DNS定义的。域名结构也和IP地址一样，采用典型的层次结构，其通用的格式如图所示。
例如，在 www.cqcet.edu.cn 这个名字中，www 为主机名，由服务器管理员命名；cqcet.edu.cn 为域名，由服务器管理员合法申请后使用。其中，cqcet 表示重庆电子工程职业学院，edu 表示国家教育机构部门，cn 表示中国。www.cqcet.edu.cn 就表示中国教育机构重庆电子工程职业学院的 www 主机。

## Slide 25
DNS
域名服务器和域名解析
PAGE 25
域名和 IP 地址相互转换
通过改写Windows目录：C:\WINDOWS\system32\drivers\etc的hosts文件。
在网络通信中，采用DNS服务器的方式，实现每个主机的域名和IP地址的一一对应关系。
域名的解析过程
域名解析分为正向解析和反向解析：
正向解析是将主机名解析成IP地址，如：将http://www.sina.com.cn/ 解析成58.63.236.40。
反向解析是将IP地址解析成主机名，如：将58.63.236.40解析成http://www. sina.com.cn/。
DNS具有两种查询方式：
递归查询：客户机送出查询请求后，DNS服务器必须告诉客户机正确的数据（IP地址）或通知客户机找不到其所需数据。如果DNS服务器内没有所需要的数据，则DNS服务器会代替客户机向其它的DNS服务器查询。客户机只需接触一次DNS服务器系统，就可得到所需的节点地址。
迭代查询：客户机送出查询请求后，若该DNS服务器中不包含所需数据，它会告诉客户机另外一台DNS服务器的IP地址，使客户机自动转向另外一台DNS服务器查询，依次类推，直到查到数据，否则由最后一台DNS服务器通知客户机查询失败。

## Slide 26
DNS
域名、端口号、IP地址、MAC地址之间的关系
PAGE 26
域名是应用层使用的主机名字；端口号是传输层的进程通信中用于标识进程的号码；IP地址是网络层IP协议使用的逻辑地址；MAC地址是MAC层帧传输过程中使用的地址。如果一台计算机通过浏览器访问一台计算机的Web服务，需要使用域名、端口号、IP地址、MAC地址来唯一地标识主机、寻址、路由、传输，实现网络环境中的分布式进程通信，完成Internet的访问过程。

## Slide 27
DHCP
使用DHCP的主要目的
PAGE 27
安全的配置
A
DHCP避免了由于在每个计算机上键入值而引起的配置错误。DHCP还有助于防止由于在网络上配置新的计算机时重用以前指派的IP地址而引起的地址冲突。
减少配置管理
B
一些用户的计算机由于经常移动办公，将网络管理员造成很多管理和配置方面的负担，使用DHCP服务器可以大大降低用于配置和重新配置网上计算机的时间。
减少 IP 消耗
C
因为IP地址是动态分配的，所以，只要DHCP有空闲的IP地址可供分配，DHCP客户机就可可获得IP地址。当客户机不需要使用此地址时，DHCP服务器收回此地址，并提供给其它的DHCP工作站使用。

## Slide 28
DHCP
DHCP 的工作原理
PAGE 28
DHCP的工作过程如图所示，主要包括以下几个阶段。

## Slide 29
DHCP
DHCP 的工作原理
PAGE 29
发现阶段（DHCP Discover报文）
DHCP客户机向DHCP服务器发出请求，要求租借一个IP地址。此时的DHCP客户机上的TCP/IP还没有初始化，还没有一个IP地址，因此，只能使用广播的手段，向网上所有DHCP服务器发出租借请求。DHCP发现报文的作用是查找网络上的DHCP服务器。
提供阶段（DHCP Offer报文）
第二个过程是DHCP提供，是指当网络中的任何一个DHCP服务器在收到DHCP客户端的DHCP发现报文后，该DHCP服务器若能够提供IP地址，然后利用广播方式提供给DHCP客户端。DHCP提供报文的作用是告诉DHCP客户端：“我是DHCP服务器，我能给你提供协议配置参数”。
选择阶段（DHCP Request报文）
第三个过程是DHCP请求。当DHCP客户端收到第一个DHCP服务器响应信息后就以广播的方式发送一个DHCP请求信息给网络中所有的DHCP服务器。在DHCP请求信息中包含所选择的DHCP服务器的IP地址。DHCP请求报文的作用是请求对应的DHCP服务器给它配置协议参数。
确认阶段（DHCP ACK报文）
最后一个过程便是DHCP应答。一旦DHCP服务器接收到DHCP客户端的DHCP请求信息后，将IP地址标识为已租用，以广播方式发送一个DHCP应答信息给DHCP客户端。收到DHCP应答信息后，就完成了获得IP地址的过程，便开始利用这个已租到的IP地址与网络中的其它计算机进行通信。

## Slide 30
互联网上的应用服务
客户机-服务器模式
PAGE 30
虽然不同的网络应用有不同的通信方式，但是总体上有一个共同的方式，即客户机-服务器模式（Client/Server，C/S）。为了完成一次具体的网络应用，对应的两个网络进程需要按照自己的应用层协议，经过若干次固定的信息交互，在这样一次信息交互中，总有一方进程是先发起通信的，而另一方是被动发起通信的。将主动发起网络进程通信的那一方称为客户机，而被动发起网络进程通信的另一方称为服务器，

## Slide 31
互联网上的应用服务
WWW 服务
PAGE 31
WWW服务器
利用Web页面上的超链接，可以将WWW服务器上的一个页面与互联网上其它服务器的任意页面及图形图像、音频、视频等多媒体进行关联，方便地查看其它相关页面和信息。
WWW浏览器
在WWW服务系统中，WWW浏览器负责接收用户的请求（例如，用户的键盘输入或鼠标输入），并利用HTTP协议将用户的请求传送给WWW服务器。将页面进行解释，显示在用户的屏幕上。
页面地址
用户请求和获得的页面需要统一资源定位符（Uniform Resoure Locator ，URL）了。利用URL，用户可以指定要访问什么协议类型的服务器，互联网上的哪台服务器，以及服务器中的哪个文件。
超文本标记语言
HTML 就是格式化的语言，它使用一些约定的标记对WWW上各种信息（包括文字、声音、图形、图像、视频等）、格式以及超链接进行描述。并将其显示为用户在屏幕上所看到的网页。

## Slide 32
互联网上的应用服务
E-mail 服务
PAGE 32
电子邮件的传送过程
在TCP/IP互联网中，邮件服务器之间使用简单邮件传输协议（Simple Mail Transfer Protocol，SMTP）相互传递电子邮件。而电子邮件应用程序使用SMTP协议向邮件服务器发送邮件，使用第3代邮局协议（Post Office Protocol，POP3）或交互式邮件存取协议（Interactive Mail Access Protocol，IMAP）从邮件服务器的邮箱中读取邮件，如图所示。

## Slide 33
互联网上的应用服务
E-mail 服务
PAGE 33
电子邮件的相关协议
SMTP 协议
SMTP邮件传输采用C/S模式，邮件的接收程序作为SMTP服务器在TCP的25端口守候，邮件的发送程序作为SMTP客户在发送前需要请求一条到SMTP服务器的连接，一旦连接建立成功，收发双方就可以传递命令、响应和邮件内容，其过程如图所示。

## Slide 34
互联网上的应用服务
E-mail 服务
PAGE 34
电子邮件的相关协议
多用途 Internet 邮件扩展（MIME 协议）
由于SMTP协议存在一些不足之处：SMTP不能传送可执行文件或其它的二进制对象，SMTP限于传送7位的ASCII码，SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件等。所以，人们提出了一种MIME协议。作为对SMTP协议的扩充，MIME使电子邮件能够传输多媒体等二进制数据。它不仅允许7位ASCII文本消息，而且允许8位文本信息以及图像、语音等非文本的二进制信息的传送。
因特网报文存取协议（IMAP 协议）
IMAP直接从公司的邮件服务器获取E-mail有关信息或直接收取邮件的协议，这是与POP3不同的一种接收E-mail的新协议。IMAP协议可以让用户远程拨号连接邮件服务器，并且可以在下载邮件之前预览信件主题与信件来源。用户在自己的PC机上就可以操纵邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样，因此IMAP是一个联机协议。

## Slide 35
互联网上的应用服务
文件传输（FTP）服务
PAGE 35
FTP是用于在TCP/IP网络上两台计算机间进行文件传输的协议，它位于TCP/IP协议栈的应用层，也是最早用于Internet上的协议之一。与大多数的Internet服务一样，FTP也使用C/S模式，即由一台计算机作为FTP服务器提供文件传输服务，而由另一台计算机作为FTP客户端提出文件服务请求并得到授权的服务。FTP服务器与客户机之间使用TCP作为实现数据通信与交换的协议。然而，与其它C/S模型不同的是，FTP客户端与服务器之间建立的是双重连接，一个是控制连接（Control Connection），另一个是数据传送连接（Data Transfer Connection）。控制连接主要用于传输FTP控制命令，告诉服务器将传送哪个文件。数据传送连接主要用于数据传送，完成文件内容的传输。下图给出了FTP的工作模式。

## Slide 36
互联网上的应用服务
Telnet 服务
PAGE 36
Telnet的工作原理
Telnet采用C/S的工作方式。当人们用Telnet登录进入远程计算机系统时，相当于启动了两个网络进程。一个是在本地终端上运行的Telnet客户机进程，它负责发出Telnet连接的建立与拆除请求，并完成作为一个仿真终端的输入输出功能，如从键盘上接收所输入的字符，将输入的字符串变成标准格式并送给远程服务器，同时接收从远程服务器发来的信息并将信息显示在屏幕上等。另一个是在远程主机上运行的Telnet服务器进程，该进程以后台进程的方式守候在远程计算机上，一旦接到客户端的连接请求，就马上活跃起来以完成连接建立的有关工作；建立连接之后，该进程等候客户端的输入命令，并把执行客户端命令的结果送回给客户端。

## Slide 37
互联网上的应用服务
Telnet 服务
PAGE 37
Telnet的使用
为了防止非授权用户或恶意用户访问或破坏远程计算机上的资源，在建立Telnet连接时会要求提供合法的登录账号，只有通过身份验证的登录请求才可能被远程计算机所接受。
因此用户进行远程登录时有两个条件：
用户在远程计算机上应该具有自己的用户账户，包括用户名与用户密码。
远程计算机提供公开的用户账户，供没有账户的用户使用。
用户在使用Telnet命令进行远程登录时，首先应在Telnet命令中给出对方计算机的主机名或IP地址，然后根据对方系统的询问正确键入自己的用户名与用户密码。有时还要根据对方的要求回答自己所使用的仿真终端的类型。
Internet有很多信息服务机构提供开放式的远程登录服务，登录到这样的计算机时，不需要事先设置用户账户，使用公开的用户名就可以进入系统。这样，用户就可以使用Telnet命令，使自己的计算机暂时成为远程计算机的一个仿真终端。一旦用户成功地实现了远程登录，用户就可以像远程主机的本地终端一样进行工作，并可使用远程主机对外开放的全部资源，如硬件、程序、操作系统、应用软件及信息、资源。

## Slide 38
任务实施
搭建网络应用服务平台
PAGE 38
任务实施条件
实现公司员工客户端通过域名访问Web站点、E-mail服务器；
为客户机分配动态IP地址，并向客户机传递DNS服务器参数等。

## Slide 39
任务实施
网络拓扑设计
PAGE 39
任务主要实现DNS服务器、DHCP服务器、Web服务器、E-mail服务器功能，并且这些服务器上承载的流量较大，因此服务器采用集中部署方式，即将这些服务器都部署在网络中的一台核心交换机上。因此本任务的网络拓扑图如图所示。

## Slide 40
任务实施
IP 地址规划与配置
PAGE 40
服务器的IP地址需要静态配置，客户端的IP地址采用动态分配，具体规划如表所示。在4台服务器上手动配置按照表配置IP地址参数。

## Slide 41
任务实施
安装 DHCP、Web、邮件（POP3）服务组件
PAGE 41
在Windows Server 2003系统中默认没有安装这些组件，用户需要进行手动安装。安装服务器组件的步骤如下所述。
在“控制面板”窗口中双击“添加或删除程序”图标，打开“添加或删除程序”窗口，单击“添加/删除Windows 组件”按钮。
弹出“Windows 组件向导”对话框，在“组件”列表框中选中“网络服务”复选框。弹出“网络服务”对话框，在“网络服务的子组件”选项区域中选中“动态主机配置协议（DHCP）”复选框。依次单击“确定”按钮。
在“Windows 组件”对话框中双击“应用程序服务器”选项，打开“应用程序服务器”对话框。在“应用程序服务器的子组件”列表框中选中“Internet信息服务（IIS）”复选框。弹出“Internet 信息服务（IIS）”对话框，在“Internet 信息服务（IIS）的子组件”列表框中选中“万维网服务”复选框。依次单击“确定”按钮。
弹出“Windows 组件向导”对话框，在“组件”列表框中选中“电子邮件服务”复选框。选中该选项后Windows 组件向导将安装POP3 组件，并安装简单邮件传输协议（SMTP）。
依次单击“确定”按钮，单击“下一步”按钮。系统开始安装和配置服务组件，完成安装后单击“完成”按钮。

## Slide 42
任务实施
DHCP 服务器配置步骤
PAGE 42
在DHCP服务器中创建IP地址作用域
在“开始”菜单中选择“管理工具”→“DHCP”菜单项，打开“DHCP”窗口。在左窗格中右击DHCP 服务器名称，选择“新建作用域”命令。
弹出“新建作用域向导”对话框，在“新建作用域向导”对话框中单击“下一步”按钮，打开“作用域名”对话框。在“名称”文本框中为该作用域输入一个名称（如huaxin），另外可以在“描述”文本框中输入一段描述性的语言，然后单击“下一步”按钮。
弹出“IP 地址范围”对话框，分别在“起始IP 地址”和“结束IP 地址”文本框中输入事先规划的IP 地址范围的起止IP 地址（如192.168.1.10～192.168.1.100）。接着需要在“子网掩码”文本框中输入子网掩码，或者调整“长度”微调按钮的值，设置完毕单击“下一步”按钮。
在弹出的“添加排除”对话框中可以指定排除的IP地址或IP地址范围，例如已经指定给服务器的静态IP 地址需要在此排除。在“起始IP地址”文本框中输入准备排除的IP地址并单击“添加”按钮，这样可以排除一个单独的IP地址，当然也可以排除某个范围内的IP地址，单击“下一步”按钮。
在弹出的“租约期限”对话框中，默认将客户端获取的IP 地址使用期限设置为8天。根据实际需要修改租约期限（如1 天），单击“下一步”按钮。

## Slide 43
任务实施
DHCP 服务器配置步骤
PAGE 43
在DHCP服务器中创建IP地址作用域
弹出“配置DHCP 选项”对话框，选中“是，想现在配置这些选项”单选按钮，并单击“下一步”按钮。
在弹出的“路由器（默认网关）”对话框中根据实际情况输入网关地址（如192.168.1.254），并依次单击“添加”按钮→“下一步”按钮。
在弹出的“域名称和DNS服务器”对话框中设置DNS服务器地址。DNS服务器地址可以设置为多个，既可以是局域网内部的DNS服务器地址，也可以是Internet上的DNS 服务器地址，这里设置DNS服务器的IP地址为192.168.1.250，单击“下一步”按钮。
弹出“WINS 服务器”对话框，一般无需进行设置，直接单击“下一步”按钮。在打开的“激活作用域”对话框中，选中“是，想现在激活此作用域”单选按钮，并单击“下一步”按钮。
最后弹出“正在完成新建作用域向导”对话框，单击“完成”按钮即可。
在DHCP服务器中设置IP地址租约期限
在“开始”菜单中选择“管理工具”→“DHCP”命令，打开“DHCP”窗口。在左窗格中展开服务器名称目录，然后右击“作用域”选项，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令。
打开作用域属性对话框，在“DHCP 客户端的租约期限”区域选中“无限制”单选按钮，并单击“确定”按钮。

## Slide 44
任务实施
配置 Web 服务器
PAGE 44
在IIS 6.0 中搭建静态Web 网站的步骤
在“开始”菜单中选择“管理工具”→“Internet 信息服务（IIS）管理器”菜单项，打开“Internet 信息服务（IIS）管理器”窗口。在左窗格中展开“网站”目录，右击“默认网站”选项，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令。
弹出“默认网站属性”对话框，在“网站”选项卡中单击“IP 地址”下拉列表框中的下拉按钮，并选中该站点要绑定的IP 地址。
切换到“主目录”选项卡，单击“本地路径”文本框右侧的“浏览”按钮，选择网站程序所在的主目录并单击“确定”按钮。
切换到“文档”选项卡，选中“启用默认内容文档”复选框。然后单击“添加”按钮，在弹出的“添加内容页”对话框的“默认内容页”文本框中输入网站首页文件名（如index.html），并单击“确定”按钮。
返回“默认网站属性”对话框，并单击“确定”按钮。至此静态网站搭建完毕，用户只要将开发的网站源程序复制到所设置的网站主目录中，即可使用指定的IP 地址访问该网站。

## Slide 45
任务实施
配置 DNS 服务器
PAGE 45
安装DNS服务器
默认情况下Windows Server 2003系统中没有安装DNS服务器，建立DNS 服务器第一件工作就是安装DNS 服务器。
执行“开始”→“管理工具”→“配置您的服务器向导”命令，在弹出的“配置您的服务器向导”对话框中依次单击“下一步”按钮。配置向导自动检测所有网络连接的设置情况，进入“服务器角色”向导页。如果是第一次使用配置向导，则出现“配置选项”对话框，选中“自定义配置”单选按钮。
在“服务器角色”列表中选中“DNS 服务器”选项，并单击“下一步”按钮。
向导开始安装DNS 服务器，并且可能会提示插入Windows Server 2003的安装光盘或指定安装源文件。
如果该服务器当前配置为自动获取IP 地址，则“Windows 组件向导”对话框的“正在配置组件”页面就会出现，提示用户使用静态IP 地址配置DNS 服务器。

## Slide 46
任务实施
配置 DNS 服务器
PAGE 46
创建区域
DNS服务器安装完成以后会自动弹出“配置DNS 服务器向导”对话框。用户可以在该向导的指引下创建区域。
在“配置DNS 服务器向导”对话框中单击“下一步”按钮，打开“选择配置操作”向导页。在默认情况下适合小型网络使用的“创建正向查找区域”单选按钮处于选中状态。如果所管理的网络不太大，保持默认选项，并单击“下一步”按钮。
打开“主服务器位置”对话框，如果所部署的DNS 服务器是网络中的第一台DNS 服务器，则应该选中“这台服务器维护该区域”单选按钮，将该DNS 服务器作为主DNS服务器使用，并单击“下一步”按钮。
打开“新建区域向导”对话框，在“区域名称”文本框中输入一个能反映公司信息的区域名称（如“cqcet.edu.cn”），单击“下一步”按钮。
在打开的“区域文件”对话框中已经根据区域名称默认输入了一个文件名。保持默认值不变，单击“下一步”按钮。
在打开的“动态更新”对话框中指定该DNS 区域能够接受的注册信息更新类型。允许动态更新可以让系统自动地在DNS 中注册有关信息，在实际应用中比较有用，因此选中“允许非安全和安全动态更新”单选按钮，单击“下一步”按钮。
依次单击“完成”按钮，结束“cqcet.edu.cn”区域的创建过程和DNS 服务器的安装配置过程。

## Slide 47
任务实施
配置 DNS 服务器
PAGE 47
创建域名
刚才利用向导成功创建了“cqcet.edu.cn”区域，可是内部用户还不能使用这个名称来访问内部站点，因为它还不是一个合格的域名。接着还需要在其基础上创建指向不同主机的域名才能提供域名解析服务。这里准备创建一个用以访问Web 站点的域名“www.cqcet.edu.cn”，具体操作步骤如下。
执行“开始”→“管理工具”→“DNS”命令，打开DNS 控制台窗口。
在左窗格中依次展开“Server Name”和“正向查找区域”目录。然后右击“cqcet.edu.cn”区域，执行快捷菜单中的“新建主机”命令。
弹出“新建主机”对话框，在“名称”文本框中输入一个能代表该主机所提供服务的名称（本例输入“www”）。在“IP 地址”文本框中输入该主机的 IP 地址（如“192.168.1.252”），单击“添加主机”按钮。很快就会提示已经成功创建主机记录。单击“完成”按钮结束创建。

## Slide 48
任务实施
配置邮件服务器
PAGE 48
在Windows Server 2003邮件服务器中配置POP3 服务
POP3 服务组件主要用于提供电子邮件接收服务，用户需要对其进行必要的配置操作，以便能够正常提供服务，操作步骤如下所述。
在“开始”菜单中选择“管理工具”→“POP3服务”菜单项，打开“POP3服务”窗口。在左窗格中选中服务器名称（如server），然后在右窗格中单击“服务器属性”超链接。
弹出“Server属性”对话框，在“身份验证方法”下拉列表框中选中“本地Windows 账户”选项。然后单击“根邮件目录”文本框右侧的“浏览”按钮，选择本地磁盘中的一个NTFS 分区作为根邮件目录所在分区。最后选中“总是为新的邮箱创建关联的用户”复选框，并单击“确定”按钮。
在弹出的“POP3服务”窗口中提示用户将重新启动POP3 服务和SMTP 服务，单击“是”按钮。
返回“POP3服务”窗口，在左窗格中右击服务器名称，选择“新建”→ “域”命令。
弹出“添加域”对话框，在“域名”文本框中输入准备使用的电子邮件域名（例如cqcet.edu.cn），并单击“添加”按钮。

## Slide 49
任务实施
配置邮件服务器
PAGE 49
在POP3 邮件服务器中创建用户邮箱
对POP3 服务进行基本的配置工作后，POP3 服务已经启动，并能够具备了接收电子邮件的能力。不过用户如果在该邮件服务器上没有邮箱，接收电子邮件也就无从谈起了。因此需要为局域网用户创建一些邮箱，操作步骤如下所述。
在“POP3 服务”窗口中选中邮件域名（如cqcet.edu.cn），然后在右窗格中单击“添加邮箱”超链接。
弹出“添加邮箱”对话框，在“邮箱名”文本框中输入邮箱用户名（即@字符前的名称）。选中“为此邮箱创建相关联的用户”复选框，设置邮箱初始密码。设置完毕单击“确定”按钮。
在弹出的“POP3服务”窗口中，提示用户已经成功添加邮箱。并提醒用户可以使用两种方式登录邮箱（即明文身份验证和安全密码身份验证），直接单击“确定”按钮。
重复上述步骤继续添加其它邮箱，在“POP3服务”窗口中选中邮件域名，会在右窗格中显示出已经添加的邮箱。选中指定的邮箱名，可以对其进行锁定和删除等管理操作。

## Slide 50
任务实施
配置邮件服务器
PAGE 50
在IIS 6.0中配置SMTP 邮件服务
在Windows Server 2003邮件服务器中完成对POP3 服务组件的配置，并创建用户邮箱以后，邮件服务器其实已经能够完成基本的邮件收发请求。不过为了进一步完善邮件服务器的功能，建议用户对SMTP 服务进行必要的配置，操作步骤如下所述：
在“开始”菜单中选择“管理工具”→“Internet 信息服务（IIS）管理器”菜单项，打开“Internet 信息服务（IIS）管理器”窗口。在左窗格中展开本地计算机目录，右击“默认SMTP 虚拟服务器”选项，并选择“属性”命令。
弹出“默认SMTP 虚拟服务器属性”对话框。切换到“常规”选项卡，在“IP地址”下拉列表框中选择SMTP 服务器使用的IP 地址（如192.168.1.253）。也可以单击“高级”按钮对IP 地址和端口号（默认端口为25）进行更详细的设置。选中“限制连接数为”复选框可以设置允许同时连接到SMTP 服务器的用户数量，另外还可以在“连接超时（分钟）”文本中设置空闲连接的生存周期。
切换到“邮件”选项卡，在该选项卡中可以设置与邮件发送相关的参数，如邮件大小、用户连接时间等参数信息，这些设置主要用于防止SMTP 服务器被滥用。其它选项卡中的设置保持默认参数，并单击“确定”按钮。

## Slide 51
任务实施
测试服务器
PAGE 51
DHCP服务器的测试
在命令行提示符方式下：
利用“ipconfig/all”命令可查看详细的IP设置（包括网卡的物理地址）。
利用“ipconfig/release”命令可释放获得的IP地址。
利用“ipconfig/renew”命令重新获得IP地址。
Web服务器的测试
通过在IE浏览器的地址栏中输入http://192.168.1.252能够成功访问刚才创建的Web站点，则说明Web服务器正常运行。
DNS服务器的测试
通过在IE地址栏中输入www.cqcet.edu.cn，观察域名服务器解析是否正确，能够成功访问刚才创建的Web站点，则说明DNS服务器正常运行。
在命令提示符下，利用Ping命令能够解析www.cqcet.edu主机域名所对应的IP地址，则说明DNS服务器正常运行。
邮件服务器的测试
在Outlook中建立两个账户，如tjy@cqcet.edu和yyd@cqcet.edu，如果双方能够成功发送邮件，则说明SMTP服务器运行正常。如果双方能够正常接收到对方发过来的邮件，则说明POP3 服务也是正常的。

## Slide 52
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院