## Slide 1
计算机网络基础
2015
Introduction of
Computer Network
项目四 组建和管理局域网
重庆电子工程职业学院

## Slide 2
计算机网络基础
组建和管理局域网
PAGE 02
学习目标
了解局域网的发展和演变过程、参考模型及其标准
理解局域网介质访问控制方法
了解传统（共享式）以太网技术及高速局域网的组网规范
掌握 MAC 地址的概念和以太网帧的结构
掌握交换式局域网和 VLAN 的基本工作过程
掌握交换机网络设备的管理和交换式网络的扩展方法
了解无线网络的基本概念

## Slide 3
Part One
组建交换式局域网
知识准备
RohanKishibe

## Slide 4
知识点
PAGE 04
高速局域网组网规范
介质访问控制方法
局域网的体系结构和标准
局域网的发展及分类
交换式局域网

## Slide 5
局域网的发展和演变
PAGE 05
局域网技术是在远程分组交换通信网络基础上发展起来的。局域网的结构和协议最初来源于分组交换，硬件技术来自计算机和远程网络。在局域网研究领域，Ethernet技术并不是最早，但它是最成功的技术，其发展过程如图所示。

## Slide 6
局域网的性能
主要技术
PAGE 06
拓扑结构
A
局域网及城域网的典型拓扑结构为星型、环型、总线型和树型结构等。
传输介质
B
同轴电缆、双绞线、光纤、电磁波等。对于不便使用有线介质的场合，可以采用微波、卫星等作为局域网的传输介质，已获得广泛应用的无线局域网就是其典型例子。
介质访问方法
C
也称为网络的访问控制方式，是指网络中各结点之间的信息通过介质传输时如何控制、如何合理完成对传输信道的分配、如何避免冲突，同时，又使网络有最高的工作效率及高可靠性等。

## Slide 7
局域网的分类
PAGE 07
局域网有多种类型，如果按照网络转接方式不同，可分为共享式局域网（Shared LAN）和交换式局域网（Switched LAN）两种。

## Slide 8
局域网参考模型与标准
局域网的标准化
PAGE 08
IEEE于1980年2月成立了局域网标准委员会（简称IEEE 802委员会），专门从事局域网标准化工作，并制定了IEEE 802标准。IEEE 802标准所描述的局域网参考模型与OSI参考模型的关系如图所示。
LAN Reference
Model
局域网参考模型
How
What
Where

## Slide 9
局域网参考模型与标准
局域网的标准化
IEEE 802局域网参考模型中的物理层的功能与OSI参考模型中的物理层的功能相同：实现信号的编码/译码、比特流的传输与接收以及数据的同步控制等。IEEE 802还规定了局域网物理层使用的信号与编码、传输介质、拓扑结构和传输速率等规范。
IEEE 802 LAN
物理层
IEEE 802 LAN
数据链路层
LAN的数据链路层分为两个功能子层，即逻辑链路控制（Logical Link Control，LLC）子层和介质访问控制（Media Access Control，MAC）子层。LLC和MAC共同完成类似OSI数据链路层的功能：传输数据帧，并对数据帧进行顺序控制、差错控制和流量控制。
PAGE 09

## Slide 10
局域网参考模型与标准
PAGE 10
IEEE 802系列标准的关系与作用如图4-5所示。从图中可以看出，IEEE 802标准是一个由一系列协议共同组成的标准体系。随着局域网技术的发展，该体系还在不断地增加新的标准与协议。例如，随着以太网技术的发展，802.3家族出现了许多新的成员，如802.3u、802.3z、802.3ab、802.3ae等。
IEEE 802 系列标准

## Slide 11
局域网介质访问控制方法
两种方法
PAGE 11
载波侦听多路访问/冲突检测
争用型介质访问控制协议，又称随机型的介质访问控制协议，如CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection，载波侦听多路访问/冲突检测）方式。
令牌方式
确定型介质访问控制协议，又称有序的访问控制协议，如Token（令牌）方式。

## Slide 12
局域网介质访问控制方法
PAGE 12
“载波侦听”（Carrier Sense），意思是网络上各个工作站在发送数据前都要确认总线上有没有数据传输。若有数据传输（称总线为忙），则不发送数据；若无数据传输（称总线为空），立即发送准备好的数据。
“多路访问”（Multiple Access），意思是网络上所有工作站收发数据共同使用一条总线，且发送数据是广播式的。
“冲突”（Collision），意思是若网上有两个或两个以上工作站同时发送数据，在总线上就会产生信号的叠加，这样所有工作站都辨别不出真正的数据是什么，这种情况称为冲突，又称为“碰撞”。
载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）

## Slide 13
局域网介质访问控制方法
载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
PAGE 13
工作过程
若有冲突，则立即停止发送数据，但是要发送一个加强冲突的阻塞信号，以便使网络上所有工作站都知道网上发生了冲突，然后，等待一个预定的随机时间，且在总线为空闲时，再重新发送未发完的数据。
在发送数据的同时，站点继续侦听网络，确信没有其它站点在同时发送数据才继续传输数据。若无冲突则继续发送，直到发完全部数据。
如果信道忙，则等待，直到信道空闲；如果信道空闲，站点就准备好要发送的数据。
当一个站点想要发送数据的时候，它检测网络查看是否有其它站点正在传输，即侦听信道是否空闲。

## Slide 14
MAC 地址的基本概念
PAGE 14
在以太网中，MAC地址是由48位的二进制数或12位的十六进制数表示的，被嵌入网络接口卡（Network Interface Card，NIC）的芯片中，一般不能修改，故也被称为物理地址。虽然许多NIC允许嵌入的MAC地址被软件任务所取代，但是这种做法并不受推崇，因为这样可能导致MAC地址重复，从而在网络上造成灾难性的后果。如图所示为使用ipconfig/all命令查看网卡的MAC地址。
MAC 地址的定义

## Slide 15
MAC 地址的基本概念
PAGE 15
网卡是局域网中提供各种网络设备与网络通信介质相连的接口，全名是网络接口卡，也叫网络适配器。
网卡作为一种I/O接口卡插在主机板的扩展槽上，其基本结构包括数据缓存、帧的装配与拆卸、MAC层协议控制电路、编码与解码器、收发电路、介质接口装置等六大部分。
网卡主要有两个功能：一是读取由网络设备传输过来的数据包，并将它变换为计算机可以识别的数据；二是将计算机发送的数据打包后传输到网络中。
网卡
指示灯
金手指
挡板
数据泵
主控制芯片
EEPROM
Root ROM 插槽
石英振荡器
PCB板
RJ-45接口

## Slide 16
MAC 地址的基本概念
PAGE 16
MAC地址由两个字段组成：机构唯一标识符（Organizationally Unique Identifier，OUI）和扩展标识符（Extended Identifier，EI），其中 OUI 为前24位，而EI为后24位。OUI 标识了NIC的制造厂商，而 MAC 地址的EI部分则唯一地标识了NIC网卡，这两部分联合在一起就确保了在网络中不存在重复的 MAC 地址。
MAC 地址的组成

## Slide 17
MAC 地址的基本概念
MAC 地址的类型
Broad
Cast
48位全1的地址，局域网内的所有主机都要接收此帧并处理。
广播地址
Multi
Cast
第一字节的最低位为1，只有一部分主机要接收此帧并处理。
多播地址
Uni
Cast
第一字节的最低位为0，仅网卡地址与该目的地址相同的主机处理此帧。
单播地址

## Slide 18
MAC 地址的基本概念
PAGE 18
MAC地址第一字节的次低有效位----全局管理/本地管理（Global/Local，G/L）位，用于区分是全局地址还是本地地址，若G/L=0，则为0全局管理的物理地址；若G/L=1，则为本地管理的物理地址。MAC地址的第一字节的最低有效位----单播/多播（Individual/Group，I/G）位，用于区分是单播地址还是组播地址，I/L=0，表示一个单播地址，I/L=1为组播地址。
MAC地址全局管理/本地管理与单播/多播位的规定

## Slide 19
MAC 地址的基本概念
PAGE 19
有了MAC地址，数据帧的传递就是有目的的传送。数据帧头中将包含源主机和目的主机的MAC地址，主机网卡一旦探测到有数据帧到来，将检查此帧中的目的MAC地址是否是本机的MAC地址，若是则继续收取完整的数据帧，否则放弃。
任何一个数据帧中的源MAC地址和目的MAC地址相关的主机必然是相邻的。对于源主机和目的主机在同一个局域网也是显然的。
MAC地址的作用

## Slide 20
以太帧结构
PAGE 20
帧（Frame）是对数据的一种包装或封装，之后这些数据被分割成一个一个的比特后在物理层上传输。由于以太网技术是局域网的主流技术，本书只讨论以太网帧。下图是一个典型的以太网Ⅱ帧的帧结构。

## Slide 21
以太帧结构
PAGE 21
以太网帧中并没有明确的长度字段，它是如何知道一个帧的开始和结束的呢？以太网帧的最短和最长的长度是多少？
请根据下图分析以太网帧各个字段，并思考以太网使用的是同步传输技术还是异步传输技术？
以太网帧分析

## Slide 22
以太网的组网规范
以太网的命名原则
n：以兆位每秒为单位的数据率（如10Mb/s，100Mb/s，1000Mb/s等）；
信号：基带（Base）或宽带（Broad）类型；
物理介质：表示网络的布线特性（同轴电缆以网络的分段长度表示 5-500m，2-185m；T 表示采用双绞线；C 表示同轴电缆；F 表示传输介质为光纤；X表示编码方式：100Mb/s网络中使用4B5B编码，1000Mb/s网络中使用8B10B编码等）。）
IEEE 802.3定义了一种缩写符号来表示以太网的某一标准实现：n-信号-物理介质
PAGE 22

## Slide 23
以太网的组网规范
PAGE 23
中继器（Repeater）
中继器具有对物理信号进行放大和再生的功能，可将从输入端口接收的物理信号经过放大和整形后从输出端口送出，如图所示。
物理层组网设备

## Slide 24
以太网的组网规范
PAGE 24
集线器（Hub）
集线器在物理上被设计成集中式的多端口中继器，其多个端口可为多路信号提供放大、整形和转发功能。集线器除了中继器的功能外，多个端口还提供了网络线缆连接的一个集中点，并可增加网络连接的可靠性。
物理层组网设备

## Slide 25
以太网的组网规范
PAGE 25
“5-4-3”规则的内容是：在一个10Mb/s以太网中，任意两个工作站之间最多可以有5个网段、4个中继器，同时5个网段中只有3个可以用于安装电脑等网络设备，如图所示。
5-4-3 规则只适用于网络物理层的设备，对于交换机和路由器及其高层上的设备没有约束。
5-4-3 组网规则

## Slide 26
以太网的组网规范
以太网物理层标准
PAGE 26
特性
10Base-5
10Base-2
10Base-T
10Base-F
IEEE 规范
数据速率
信号传输方式
网段的最大长度
最大网络跨度
网络介质
网段上的最大工作站
拓扑结构
网线上的连接端
线缆电阻
802.3
802.3a
802.3 i
802.3 j
10Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
基带
基带
基带
基带
500 m
185 m
100 m
2000 m
2500 m
925 m
500 m
4000 m
粗同轴电缆
细同轴电缆
UTP
单模、多模光纤
100台
30台
1024台
无限制
总线型
总线型
星型
星型
9芯D型AUI
BNC T型头
RJ-45
光纤
50 Ω
50 Ω
100 Ω
------

## Slide 27
高速以太网技术
高速以太网的物理层结构
PAGE 27
MDI+PHY+MII+RS
RS：协调子层(Reconciliation Sublayer)。负责实现链路两端设备速率的自动协商，以自动选择双方所共有的最高性能工作模式。
MII：介质无关接口（Media Independent Interface）。xMII中的x用于表示多种不同速率, 对于100Mbps的以太网，该接口称为MII。
PHY：物理层设备（Physical Layer Device），即收发器，功能包括数据的发送和接收、冲突检测、数据的编码和解码。
MDI：介质相关接口（Medium Dependent Interface）。是将收发器与物理介质相连接的硬件。

## Slide 28
高速以太网技术
PAGE 28
100Mb/S 以太网标准
100Mbit/s以太保留了10Mb/s以太网的特征，两者有相同的介质访问控制方法CSMA/CD，相同的接口与相同的组网方法，而不同的只是把Ethernet每比特发送时间由100ns降低到10ns。IEE802.3u的四个不同的标准概要图可以看出，四种类型的快速以太网的MAC层，MII层都相同，只有PHY层及网络介质层不同。
100Mb/S 以太网技术

## Slide 29
高速以太网技术
PAGE 29
100Base-TX 中的编码过程
100Base-TX标准在进行编码时，首先通过4B/5B块编码器，将从NIC中接收得到的4比特并行码转换成5比特的串行码，然后将其转换成NRZ-I码，最后通过多电平传输码（Multi-Level Transmit -3，MLT-3）编码器转换成MLT-3信号，如左图所示。MLT-3使用三种信号电平（+1、0和-1）进行编码。对于比特1，在起始处有从一种电平到下一种电平的跳变；对于比特0，在起始处不发生跳变，如右图所示。
100Mb/S 以太网技术

## Slide 30
高速以太网技术
几种 100Mb/s 以太网的比较
PAGE 30
特性
100Base-TX
100Base-T4
100Base-FX
100Base-T2
传输介质
接头
最长介质段
拓扑结构
所需传输线数目
发送线对数目
集线器数量
全双工支持
信号编码方式
信号频率
UTP Cat5, STP
3类以上 UTP
单模/多模光纤
3类以上 UTP
RJ-45
RJ-45
ST, SC
RJ-45
100 m
100 m
150m, 412m, 2000m, 10km
100 m
星型
星型
星型
星型
2对
4对
1对
2对
1对
3对
1对
1对
2
2
不支持集线器组网
2
是
不
是
是
4B/5B
8B/6T
4B/5B
PAM5X5
125MHz
25MHz
125MHz
25MHz

## Slide 31
高速以太网技术
PAGE 31
100Mb/s 以太网应用举例
在网络设计中，快速以太网通常采用快速以太网集线器作为中央设备（100Base-TX)，使用非屏蔽5类双绞线以星型连接的方式连接网结点（工作站或服务器）以及另一个快速以太网集线器和10Base-T的共享集线器，其连接如图所示。
100Mb/S 以太网技术

## Slide 32
高速以太网技术
PAGE 32
1000Mb/s 以太网标准
1000Mbit/s以太网标准的制定基础是：以1Gb／s的速率进行半双工、全双工操作；使用802.3以太网帧格式；使用CSMA／CD访问方式。下图列出了1000Mbit/s以太网协议结构图，并按不同的模块列举了其网络介质。
1000Mb/S 以太网技术

## Slide 33
高速以太网技术
几种 1000Mb/s 以太网的比较
PAGE 33
特性
1000Base-SX
1000Base-LX
1000Base-CX
1000Base-T
编码技术
传输介质
线对
接口
最长介质段
拓扑结构
8B/10B
8B/10B
8B/10B
PAM-5
MMF
MMF/SMF
STP
5类 UTP
1
1
1
4
SC
SC
DB9
RJ-45
260m/550m
550m/5000m
25m
100m
星型
星型
星型
星型

## Slide 34
高速以太网技术
PAGE 34
1000Mb/s 以太网应用举例
在网络设计中，通常用一个或多个千兆以太网交换机构成主干网，以保证主干网的带宽；用快速以太网交换机构成楼内局域网。组网时，采用层次结构,将几种不同性能的交换机结合使用,千兆以太网的协议结构如图所示。
1000Mb/S 以太网技术

## Slide 35
交换式以太网
PAGE 35
交换式以太网采用了以太网交换机为核心的技术。交换机连接的每个网段都是一个独立的冲突域，它允许多个用户之间同时进行数据传输；每个节点独占端口带宽，随着网络用户的增加，网络带宽也随之之间，因而交换式以太网从根本上解决了网络带宽问题。
共享式以太网和交换式以太网的工作原理与两者之间的主要区别如图所示。
交换式以太网基本概念

## Slide 36
交换式以太网
PAGE 36
在实际应用中，通常将一台或多台快速交换以太网交换机连接起来，构成园区的主干网，再下连交换以太网交换机或自适应交换以太网交换机，组成全交换的快速交换式以太网。通常，用以太网交换机构成星型结构，主干交换机可以连接共享式快速以太网设备，交换机的普通端口连接客户端计算机，上行端口连接数据传输量很大的服务器，其连接结构如图所示。
交换式以太网应用举例

## Slide 37
任务实施
PAGE 37
完成一份实训报告，要求叙述简明扼要，图表精当，版面精美。
任务实施条件：
相对大型的计算机网络，如校园网或办公网等。
组建交换式局域网

## Slide 38
任务实施
组建交换式局域网
PAGE 38
Step 2
绘制网络拓扑图，并对网
络设备的部署、传输介质
的连接和公司网络功能的
实现情况进行说明。
Step 3
布线设计、IP 地址规划、
设备选购、安装共享打印
机等步骤要求参见项目三
任务1。
Step 4
在服务器上使用Serv-U软
件搭建 FTP 服务器，服务
器中预装数据量大的视频
文件，供链路速度测试使
用。
Step 1
根据交换式以太网设计要
求和本任务实际情况，绘
制公司办公楼交换式以太
网设计图并进行说明。

## Slide 39
任务实施
组建交换式局域网
PAGE 39
Step 6
用做好的网络跳线将主机
和交换机设备连接起来，
并测试网络的连通性。
Step 7
用一测试主机，接入网络
中不同位置的交换机上，
登录到搭建的服务器上下
载一个较大的视频文件，
对比传输速度和时间。
Step 8
多台主机同时访问Serv-U
服务器，请对比和Step 7
测试的速度差异，试分析
造成这一差异的具体原因，
怎么解决这个问题。
Step 5
在各主机和服务器上根据
IP地址规划表进行配置。
用手工配置IP地址一是工
作量大，二是IP地址配置
容易出错，如何解决？

## Slide 40
Part Two
组建交换式局域网
掌握交换机的工作原理
RohanKishibe

## Slide 41
知识点
PAGE 41
无线局域网简介
虚拟局域网技术
交换机的连接方式
交换机的工作原理
交换机配置基础

## Slide 42
交换机的工作原理
PAGE 42
交换机是工作在OSI参考模型的第二层上的网络设备，其主要任务是将接收到的数据快速转发到目的地，当交换机从某个端口接收到一个数据帧时，它将按照如图4-25所示的流程进行操作。

## Slide 43
交换机数据转发方式
PAGE 43
以太网交换机的数据交换与转发方式可以分为直通交换、存储转发交换和无碎片（免碎片）交换三类，如图所示。

## Slide 44
交换机数据转发方式
PAGE 44
直通交换
Cut Through Switching
A
在直通交换方式中，交换机边接收边检测。一旦检测到目的地址字段，就立即将该数据转发出去，而不管这一数据是否出错，出错检测任务由节点主机完成。这种交换方式的优点是交换延迟时间短，缺点是缺乏差错检测能力，不支持不同输入/输出速率的端口之间的数据转发。
存储转发交换
Store and Forward
B
在存储转发方式中，交换机首先要完整地接收站点发送的数据，并对数据进行差错检测。如接收数据是正确的，再根据目的地址确定输出端口号，将数据转发出去。这种交换方式的优点是具有差错检测能力，并能支持不同输入/输出速率端口之间的数据转发，缺点是交换延迟时间相对较长。
免碎片交换
Fragment Free
C
改进的免碎片交换将直通交换与存储转发交换结合起来，它通过过滤掉无效的碎片帧来降低交换机直接交换错误帧的概率。在以太网的运行过程中，一旦发生冲突，就要停止帧的继续发送并加入帧冲突的加强信号，形成冲突帧或碎片帧。碎片帧的长度必然小于64B，在改进的直通交换模式中，只转发那些帧长度大于64B的帧，任何长度小于64B的帧都会被立即丢弃。

## Slide 45
交换机与集线器的区别
PAGE 45
集线器是工作在第一层（物理层），而交换机至少是工作在第二层，更高级的交换机可以工作在第三层（网络层）和第四层（传输层）。
工作层次不同
集线器的数据传输方式是广播方式，而交换机的数据传输是有目的的，数据只对目的节点发送，只是在自己的MAC地址表中找不到时第一次使用广播方式发送。
传输方式不同
集线器所有端口是共享集线器的总带宽，而交换机的每个端口都具有自己的带宽，也就决定了交换机的传输速度比集线器要快许多。
带宽占用方式不同
集线器只能采用半双工方式进行传输，而交换机采用全双工方式来传输数据，因此可以同时进行数据的接收和发送，这不但使数据的传输速度大大加快，而且在整个系统的吞吐量方面，交换机比集线器至少要快一倍以上。
传输模式不同

## Slide 46
交换机的连接方式
PAGE 46
是最常见的连接方式，即使用网线将两个交换机连接起来。分普通端口RJ-45和使用Uplink端口级联两种情况。普通端口之间相连，使用交叉双绞线；一台交换机使用 Uplink 端口，另一台交换机使用普通端口相连时，使用直通双绞线，如图所示。
级联（Uplink）

## Slide 47
交换机的连接方式
PAGE 47
提供堆叠（Stack）接口的交换机之间可以通过专用的堆叠线连接起来，扩大级联带宽。堆叠的带宽是交换机端口速率的几十倍，例如，一台 100M 交换机，堆叠后两台交换机之间的带宽可以达到几百兆甚至上千兆。堆叠的方法有菊花链（图左）和主从式（图右）。
堆叠（Stack）

## Slide 48
交换机的连接方式
PAGE 48
连接方式不同
A
级联是两台交换机通过两个端口互联，而堆叠是交换机通过专门的背板堆叠模块相连。堆叠可以增加设备总带宽，而级联不能增加设备的总带宽。
通用性不同
B
级联可通过光纤或双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间进行连接，而堆叠只有在自己厂家的设备之间，且设备必须具有堆叠功能才可实现。
连接距离不同
C
级联的设备之间可以有较远的距离（一百米至几百米），而堆叠的设备之间距离十分有限，必须在系米以内。
级联和堆叠的区别

## Slide 49
冲突域与广播域
PAGE 49
冲突是指在以太网中，当两个数据帧同时被发送到物理传输介质上，并完全或部分重叠时，就发生了数据冲突。冲突是影响网络性能的重要因素。
冲突域是指一个网络范围，在这个范围内同一时间只能有一台设备能够发送数据，若有两台以上设备同时发送数据，就会发生数据冲突，如图所示。
冲突和冲突域

## Slide 50
冲突域与广播域
PAGE 50
广播是由广播帧构成的数据流量，在网络传输中，告知网络中的所有计算机接收此帧并处理它。过量的广播操作，网络带宽的利用率及终端的负荷都将成为问题。
广播域也是指一个网络范围，在这个网络范围内，任何一台设备发出的广播帧，区域内的所有设备都能接收到该广播帧。默认状态下，通过交换机连接的网络是一个广播域，交换机的每一个端口就是一个冲突域，所有端口在一个广播域内。
广播和广播域

## Slide 51
冲突域与广播域
广播和广播域
设备
冲突域
广播域
集线器
交换机
路由器
PAGE 51
所有端口处于同一冲突域
每个端口处于同一冲突域
每个端口处于同一冲突域
所有端口处于同一冲突域
可配置的（划分 VLAN）广播域
每个端口处于同一广播域

## Slide 52
虚拟局域网技术
PAGE 52
虚拟局域网（Virtual LAN，VLAN）是一种将局域网从逻辑上按需要划分为若干个网段，在第二层上分割广播域，分隔开用户组的一种交换技术。这些网段物理上是连接在一起的，逻辑上是分离的，故名虚拟局域网。
VLAN技术的实施可以确保：①在不改变一个大型交换式以太网的物理连接的前提下，任意划分子网；②每一个子网中的终端具有物理位置无关性，即每一个子网可以包含位于任何物理位置的终端；③子网划分和子网中终端的组成可以通过配置改变，且这种改变对网络的物理连接不会提出任何的要求。
VLAN

## Slide 53
虚拟局域网技术
VLAN 的优点
Advantages
每个VLAN形成一个逻辑网段。通过交换机合理划分不同的VLAN将不同应用放在不同的VLAN内，在一个物理平台上运行且不会相互影响。
提高利用率
不同VLAN的用户未经许可是不能相互访问的。在安全的VLAN内，在三层交换机设置安全访问策略允许合法用户访问，限制非法用户访问。
提高安全性
当用户物理位置变动时，不需重新布线、配置和调试，保证在同一个VLAN内即可，可以减轻网络管理员在移动、添加和修改用户时的开销。
简化网路管理
采用VLAN技术，可将某个（或某些）交换机端口划到某一个VLAN内，在同一个VLAN内的端口处于相同的广播域。
控制广播流量
PAGE 53

## Slide 54
虚拟局域网技术
PAGE 54
基于端口的 VLAN
建立终端与VLAN之间的绑定，必须建立终端标识符与VLAN之间的绑定，最常用作终端标识符的是MAC地址，因此，可以建立MAC地址与VLAN之间的绑定，交换机不是根据终端接入交换机的端口确定该终端属于的VLAN，而是通过接收到的MAC帧的源MAC地址确定发送该MAC帧的终端所属的VLAN。
VLAN 的分类

## Slide 55
无线局域网简介
PAGE 55
IEEE 802.11a：使用5GHz频段，最高传输速度为54Mb/s，与802.11b不兼容。
IEEE 802.11b：使用2.4GHz频段，最高传输速度为11Mb/s。
IEEE 802.11g：使用2.4GHZ频段，最高传输速度为54Mb/s，可向下兼容 802.11b。
WLAN 的常见标准

## Slide 56
无线局域网简介
WLAN 的常见标准
PAGE 56
无线网卡
无线网卡的作用类似以太网的网卡，作为无线网络的接口，实现与无线网络的连接。
无线 AP
无线AP的作用类似于以太网中的集线器。可成倍地扩展网络覆盖直径，也可使网络中容纳更多的网络设备。
无线路由器
无线路由器无线AP与宽带路由器的结合。实现无线网络中Internet连接共享，实现ADSL、Cable Modem和小区宽带的无线接入。

## Slide 57
无线局域网简介
PAGE 57
首先将无线AP通过网线与网络接口相连，例如LAN或ADSL宽带网络接口等；
然后为配置了无线网卡的笔记本电脑或台式计算机提供无线网络信号，当搜索到该无线网络并连接之后，计算机就可以在有效的信号覆盖范围内登录局域网或Internet了。
WLAN 的实现

## Slide 58
交换机配置基础
PAGE 58
本节以思科公司Cat-2900系列交换机为例，介绍交换机的配置方式。交换机管理的配置线缆有以下几种：
两端都是DB-9母头的配置线缆；
一端是DB-9母头，另一端是DB-9公头的配置线缆；
一端是DB-9母头，另一端是RJ-45头的配置线缆。
配置线缆的选择和连接

## Slide 59
交换机配置基础
PAGE 59
一般来说，配置线缆总有一端是DB-9母头，因为这一端正好与计算机上的串口相连接，而计算机上的串口一般都是DB-9公头。配置线缆连接方法如图所示。
配置线缆的选择和连接

## Slide 60
交换机配置基础
PAGE 60
交换机的配置模式有以下几种，如图所示。
交换机配置模式介绍

## Slide 61
交换机配置基础
PAGE 61
用户模式
A
当用户通过交换机或路由器的控制台端口或Telnet会话连接并登录到交换机时，所处的命令执行模式就是用户模式。用户模式的命令行提示符为：Switch>。其中，Switch是交换机默认的主机名。在用户模式下，直接输入“？”并按Enter键，可获得在该模式下允许执行的命令清单及相关说明。若要获得某一命令的进一步帮助信息，可在命令之后，加“？”，如：Switch>show ?
特权模式
B
在用户模式下，执行enable命令，将进入到特权模式。在该模式下，可以对交换机的配置文件进行管理，查看交换机的配置信息，进行网络测试与调试等。特权模式的命令行提示符为：Switch#。在该模式下直接输入“？”，获得在该模式下允许执行的命令清单及相关说明。如果返回用户模式可以使用exit和disable命令。如果要重新启动交换机可以执行reload命令。
全局配置模式
C
在特权模式下，执行configure terminal命令，可以进入全局配置模式。在该模式下只要输入一条有效的命令并按Enter键，内存中正在运行的配置就会立即改变并生效。该模式下的配置命令的作用域是全局性的，对整个交换机起作用。全局配置模式的命令行提示符为：Switch（config）#。从全局模式返回特权模式，执行exit、end命令或按Ctrl+Z组合键。
交换机配置模式介绍

## Slide 62
交换机配置基础
PAGE 62
接口配置模式
A
在全局配置模式下，执行interface命令，即可以进入接口配置模式。在该模式下，可对选定的接口（端口）进行配置，并且只能执行配置交换机端口的命令。接口配置模式的命令行提示符为：Switch（config-if）#。从接口配置模式返回全局配置模式，可执行exit命令，如果要返回特权模式，则应执行end命令或按Ctrl+Z组合键。
Line配置模式
B
在全局模式下，执行line vty或line console命令，将进入Line配置模式。该模式主要用于对虚拟终端和控制台端口进行配置，主要是设置虚拟终端和控制台的用户级登陆密码。Line配置模式的命令行提示符为：Switch（config-line）#。从Line配置模式返回全局配置模式，可执行exit命令，如果要返回特权模式，则应执行end命令或按Ctrl+Z组合键。
Vlan配置模式
C
在特权模式下执行，vlan database配置命令，即可进入VLAN配置模式，在该模式下，可实现对VLAN的创建、修改或删除等配置操作。VLAN配置模式的命令行提示符为：Switch（vlan）#。要从VLAN配置模式返回特权模式，可执行exit命令。
交换机配置模式介绍

## Slide 63
任务实施
PAGE 63
任务实施条件：
以隔离本项目中管理部门下设的财务科（6人）、业务拓展科（8人）、公关部（7人）等3个部门之间的互访，以及配置交换机的本地和远程管理功能为例，实现交换式局域网的管理任务。
管理交换式局域网

## Slide 64
任务实施
PAGE 64
由于财务科、业务拓展科、公关部有员工21人，按每人配备1台电脑计算，需要21台电脑，接入公司网络中需占用交换机端口21个，因此这里选用24口Cisco 2960交换机或锐捷的RG2126-24交换机。网络拓扑图如图所示。
网络拓扑设计

## Slide 65
任务实施
PAGE 65
通过VLAN的划分，财务科、业务拓展科、公关部对应的VLAN号、VLAN组名、分配端口号及各VLAN组所对应的网段如下表所示。
VLAN 及 IP 地址规划
VLAN 号
VLAN 名称
端口号
所在网段
10
20
30
caiwuke
fa0/1~fa0/6
192.168.10.0/24
yewutuozhanke
fa0/7~fa0/14
192.168.20.0/24
gongguanbu
fa0/15~fa0/21
192.168.30.0/24

## Slide 66
任务实施
PAGE 66
利用Console线将计算机的串口与交换机的Console端口连接在一起，如图所示。
连接设备
控制端口
与PC或终端相连的电缆

## Slide 67
任务实施
PAGE 67
单击“开始”︱“程序”︱“附件”︱“通讯”︱“超级终端”，弹出如图所示的对话框。
Windows 中运行并配置超级终端

## Slide 68
任务实施
PAGE 68
给连接任意选取图标、输入名称后单击“确定”按钮，根据Console线实际所连的计算机串口号选择连接时使用的端口。
Windows 中运行并配置超级终端

## Slide 69
任务实施
PAGE 69
设置端口参数为每秒位数 9600、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控，如图 4-52所示。单击“还原为默认值”按钮，出现的即是应该设置的正确的数值。然后单击“确定”，上电开启交换机，连续按Enter键，此时交换机开始载入操作系统
Windows 中运行并配置超级终端

## Slide 70
任务实施
PAGE 70
管理交换机
清除交换机SW2-1上的原有配置
设置交换机的远程登录密码
设置交换机的enable密码
……
交换机设置
SW2-1 交换机 VLAN 配置
在SW2-1上创建VLAN，并按表4-5分别为VLAN命名
按图所示将端口划分到对应VLAN中
在SW2-1交换机上使用show vlan命令查看VLAN配置情况
测试连通性
按如下步骤，在交换机命令行（Command Line Interface，CLI）模式下，执行相关命令，实现交换机能被远程访问的功能。不熟悉思科系列交换机配置命令的读者，请参阅相关技术文档和网络资源。

## Slide 71
2015
Introduction of
Computer Network
THANK YOU
重庆电子工程职业学院