## Slide 1
实训三 半导体二极管的识别与检测

## Slide 2: 一、实训目的
1．认识、识别半导体二极管。
2．学会半导体二极管的检测。
3．了解半导体二极管的封装。

## Slide 3: 二、实训设备与器件
1．万用表
2．半导体二极管
3．直流稳压电源
4．电阻器620Ω/0.5W、电位器220Ω/1W

## Slide 4: 三、实训内容与步骤
1．二极管的识别与检测
1）从外观上识别
二极管的正、负极一般都在外形上标出，有的直接标注了二极管的图形符号，可以直接判断其正、负极，有的二极管在负极端标有色点。比较常用的普通二极管是在负极端用标注环标出负极。

## Slide 5
1．二极管的识别与检测
2）使用万用表判断
用万用表的R×100Ω档或R×1kΩ档可判断二极管的极性。将红、黑表笔同时搭接二极管的两个引脚，观察万用表指针的偏转情况，然后对调表笔，重新测量，两次测量中，指针偏转大的一次，黑表笔所接的引脚是二极管的正极，红表笔所接的引脚是二极管的负极。

## Slide 6
1．二极管的识别与检测
3）二极管的检测
使用万用表除了可以判断二极管的极性外，还可以检测二极管的好坏。
步骤1：先将万用表转到欧姆档的R×100Ω档或R×1kΩ档，然后将黑表笔接二极管的一个极，红表笔接另一极，若万用表指示的电阻比较小（通常为100Ω～200Ω）而将红黑表笔对调后，万用表指示的电阻比较大（通常约几百kΩ）则说明二极管是好的。

## Slide 7
1．二极管的识别与检测
3）二极管的检测
步骤2：如正反向电阻均为无穷大，则表明二极管内部断路；如正反向电阻均为零，则表明二极管内部短路；如正反向电阻值接近，则表明二极管性能严重恶化。

## Slide 8: 四、实训总结
1．记录、整理实验结果，按格式填写实训报告。
2．二极管的参数测试。